## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε)
Εργαστηριακή Άσκηση - Υπηρεσία NAT
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Υπηρεσία NAT
Διαμόρφωση της υπηρεσίας ΝΑΤ- Network Address Translation, σε δρομολογητή του διαδικτύου μας
Στόχοι:
η εξοικείωση των φοιτητών με τη δυνατότητα των δρομολογητών, να παρέχουν εκτός της δρομολόγησης, και δικτυακές υπηρεσίες όπως Μετάφραση Δικτυακών Διευθύνσεων με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου NAT – Network Address Translation.

## Slide 3: Υπηρεσία NAT
η εξοικείωση με τη διαμόρφωση δύο βασικών τύπων (Ν-1 & 1-1) της υπηρεσίας ΝΑΤ σε δρομολογητή που χρησιμοποιείται ως πύλη (gateway) προς το διαδίκτυο και
η κατανόηση της υπηρεσίας ως σημαντικού εργαλείου για:
  την εξοικονόμηση πραγματικών (global) IP διευθύνσεων μέσω της χρήσης ιδιωτικών (private) διευθύνσεων (Ν-1)
  την παροχή επιπέδου ασφάλειας σε υπολογιστές με ιδιωτικές IP διευθύνσεις, που προσπελαύνουν το διαδίκτυο (Ν-1).
  την απόδοση πραγματικής IP διεύθυνσης σε εξυπηρετητή που βρίσκεται σε τοπικό δίκτυο με ιδιωτικές IP διευθύνσεις (1-1).

## Slide 4: Υπηρεσία NAT
Εργαστηριακή άσκηση
Ζητείται να υλοποιηθεί και να διαμορφωθεί κατάλληλα το εικονιζόμενο διαδίκτυο ώστε τα PCs του διαδικτύου να μπορούν να αξιοποιούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτύου. O router1 παρέχει στα PCs των LAN0 & LAN1 τις υπηρεσίες DHCP & ΝΑΤ.

## Slide 5: Υπηρεσία NAT
A. Σενάριο:
Το διαδίκτυο θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια του Packet tracer
Ονομάζουμε Lan0 το τοπικό δίκτυο που βασίζεται στο switch0, με IP 192.168.10.0 /24 & Lan1 το τοπικό δίκτυο που βασίζεται στο switch1 με IP 10.10.10.0 /24
Στο Interface του δρομολογητή router0 με το Lan0 αποδίδουμε στατικά την IP 192.168.10.1, ενώ στο Interface του δρομολογητή router0 με το Lan1 αποδίδουμε στατικά την IP 10.10.10.1
Στον εξυπηρετητή server0 αποδίδουμε στατικά την IP 192.168.10.2 & domain name server0, ενώ ενεργοποιούμε τις υπηρεσίες Web & DNS.
Στον εξυπηρετητή server2 αποδίδουμε στατικά την IP 195.130.10.2/24 & domain name server2, ενώ ενεργοποιούμε τις υπηρεσίες Web & DNS

## Slide 6: Υπηρεσία NAT
A. Σενάριο (συνέχεια)
Το δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των δύο δρομολογητών έχει IP 195.1.2.0 /29
Στον δρομολογητή router0 θα διαμορφώσουμε:
την υπηρεσία Δυναμικής Διευθυνσιοδότησης DHCP για να παρέχει στοιχεία διευθέτησης στα PCs των Lan0 & Lan1.
την υπηρεσία ΝΑΤ για να μπορούν οι συσκευές των Lan0 & Lan1 να βγαίνουν στο Internet. Για τα PCs των Lans θα αξιοποιηθεί η υπηρεσία ΝΑΤ Ν-1, ενώ για τον serve0 θα αξιοποιηθεί η υπηρεσία ΝΑΤ 1-1

## Slide 7: Υπηρεσία NAT

## Slide 8: Υπηρεσία NAT
Ενότητες:
Α. Μελέτη του σεναρίου
Β. Υλοποίηση του διαδικτύου (L3)
Γ. Διαμόρφωση της υπηρεσίας DHCP στον δρομολογητή του διαδικτύου και διαμόρφωση των PCs για αξιοποίηση της υπηρεσίας
Δ. Υλοποίηση στατικής δρομολόγησης
E. Διαμόρφωση της υπηρεσίας NAT στον δρομολογητή του διαδικτύου και παραμετροποίηση των PCs για αξιοποίηση της υπηρεσίας
ΣΤ. Διαμόρφωση των υπηρεσιών DNS & WEB, στους εξυπηρετητές του διαδικτύου
Ζ. Έλεγχος της λειτουργικότητας του διαδικτύου (L3) & των υπηρεσιών

## Slide 9: Υπηρεσία NAT
ΝΑΤ – Network Address Translation
ποιες ανάγκες εξυπηρετεί: την εξοικονόμηση των ΙΡ διευθύνσεων (και όχι μόνον).
ποια η βασική της λειτουργία: Η υπηρεσία ΝΑΤ δίνει τη δυνατότητα της μετάφρασης ιδιωτικών (private) ΙΡ διευθύνσεων τοπικού δικτύου σε πραγματικές (global) ΙΡ διευθύνσεις του Διαδικτύου.
Ιδιωτικές (μη μοναδικές IP διευθύνσεις) & πραγματικές (μοναδικές IP διευθύνσεις): Οι ιδιωτικές ΙΡ διευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε δίκτυα οργανισμών αλλά δεν δρομολογούνται στο Διαδίκτυο (Internet).

## Slide 10: Υπηρεσία NAT
o οργανισμός IANA -Internet Assigned Numbers Authority, έχει δεσμεύσει τις παρακάτω ιδιωτικές διευθύνσεις (RFC 1918).
RFC 1918 Name | IP address range | Number of addresses | Subnet mask
24-bit block | 10.0.0.0 -10.255.255.255 | 16.777.216 | 10.0.0.0/8 (255.0.0.0)
20-bit block | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1.048.576 | 172.16.0.0/12 (255.240.0.0)
16-bit block | 192.168.0.0- 192.168.255.255 | 65.536 | 192.168.0.0 /16 (255.255.0.0)

## Slide 11: Υπηρεσία NAT
ΝΑΤ – Network Address Translation
Ν-1: μετάφραση όλου του εύρους των ιδιωτικών ΙΡ διευθύνσεων ενός τοπικού δικτύου σε μία global IP διεύθυνση (μέγιστη εξοικονόμηση πραγματικών ΙΡ διευθύνσεων).
1-1: μετάφραση μίας συγκεκριμένης ιδιωτικής ΙΡ διεύθυνσης από το εύρος των ιδιωτικών ΙΡ διευθύνσεων ενός τοπικού δικτύου σε μία global IP διεύθυνση (Εξασφαλίζει μοναδική διαδικτυακή ταυτότητα σε host/server τοπικού δικτύου με ιδιωτική ΙΡ διεύθυνση).

## Slide 12: Υπηρεσία NAT
πως λειτουργεί:

## Slide 13: Υπηρεσία NAT
πως λειτουργεί:
Ο host προσπαθεί να προσπελάσει μία διαδικτυακή υπηρεσία (π.χ. την ιστοσελίδα www.mypage.gr)
Ο δρομολογητής καταγράφει σε έναν πίνακα (nat table) τα ζεύγη private ΙΡ διεύθυνση: πόρτα προέλευσης και ΙΡ διεύθυνση: πόρτα προορισμού
Ο δρομολογητής «μεταφράζει» την ιδιωτική διεύθυνση προέλευσης στην ΝΑΤ ΙΡ διεύθυνση, αλλάζει την πόρτα προέλευσης και αποθηκεύει εκ νέου τα ζεύγη global ΙΡ διεύθυνση: νέα πόρτα προέλευσης και ΙΡ διεύθυνση: πόρτα προορισμού
Ο διακομιστής της διαδικτυακής υπηρεσίας εξυπηρετεί το αίτημα που έλαβε και επιστρέφει πακέτα δεδομένων, τα οποία έχουν στην κεφαλίδα τους το ζεύγος global ΙΡ διεύθυνση: νέα πόρτα του αιτούντα host ως στοιχεία προορισμού και το ζεύγος ΙΡ διεύθυνση: νέα πόρτα διακομιστή ως στοιχεία προέλευσης.
Ο δρομολογητής λαμβάνει τα πακέτα δεδομένων, διαβάζει την κεφαλίδα του κάθε πακέτου και ελέγχει εάν τα στοιχεία global ΙΡ διεύθυνση: νέα πόρτα εμφανίζονται στον πίνακα των μεταφράσεων. Στη συνέχεια αντικαθιστά τα στοιχεία global ΙΡ διεύθυνση: νέα πόρτα με τα στοιχεία private ΙΡ διεύθυνση: πόρτα που βρήκε στον NAT πίνακα και προωθεί τα πακέτα δεδομένων στον κατάλληλο host.

## Slide 14: Υπηρεσία NAT
Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας ΝΑΤ
Παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ΙΡv4 διευθύνσεων.
Προσφέρει ένα επίπεδο ασφάλειας στους χρήστες που προσπελαύνουν υπηρεσίες του διαδικτύου, μιας και κακόβουλοι χρήστες δεν έχουν δυνατότατα να τους εντοπίσουν ως μοναδικές διαδικτυακές οντότητες, αφού «κρύβονται» πίσω από μία global ΙΡ διεύθυνση.
Μειονεκτήματα της υπηρεσίας ΝΑΤ
Δε δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης από χρήστες του διαδικτύου σε δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από hosts ενός τοπικού δικτύου που εξυπηρετείται από private ΙΡ διευθύνσεις , εάν δεν υπάρχουν επιπλέον «πραγματικές» ΙΡ διευθύνσεις και δεν εφαρμοστεί ο μηχανισμός ΝΑΤ «1-1».

## Slide 15: Υπηρεσία NAT
Ροή Υλοποίησης
Υλοποίηση του διαδικτύου (L3)
Υλοποίηση της δικτυακής Υπηρεσίας DHCP
Υλοποίηση στατικής δρομολόγησης
Υλοποίηση υπηρεσίας ΝΑΤ «Ν-1» στον δρομολογητή
Έλεγχος λειτουργίας υπηρεσίας NAT (show ip nat translations)
Υλοποίηση υπηρεσίας ΝΑΤ «1-1» στον δρομολογητή
Διαμόρφωση των υπηρεσιών WEB & DNS στους εξυπηρετητές
Έλεγχος της λειτουργικότητας του δικτύου & των υπηρεσιών

## Slide 16: Υπηρεσία NAT
Μετά την εφαρμογή της υπηρεσίας NAT N-1 & ΝΑΤ 1-1, από ένα οποιοδήποτε PC του LAN0 ή LAN1 (inside) εκτελούμε ping προς τον server2 (outside): PC0> ping server2

## Slide 17: Υπηρεσία NAT
Στη συνέχεια, στον Router1 εκτελούμε την εντολή
router1# sh ip nat translations & έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα

## Slide 18: Υπηρεσία NAT
Router(config)# access-list <αριθμός ACL> permit ip <(υπο)δίκτυο> <wild card bits> any
Router(config)# ip nat inside source list <αριθμός ACL> interface <όνομα WAN interface> overload Χ N-1
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config)# ip nat inside source static <private IP> <real IP> 1-1
Router# show ip nat translations

## Slide 19: Υπηρεσία NAT
Χρήσιμες εντολές για την υλοποίηση της υπηρεσίας DHCP
Router(config)# ip dhcp pool <όνομα pool>
  Router(config - dhcp)# network <ΙΡ υποδικτύου> <μάσκα υποδικτύου>
  Router(config - dhcp)# dns-server <ΙΡ διακομιστή DNS>
  Router(config - dhcp)# default-router <ΙΡ δρομολογητή πύλης>
  Router(config - dhcp)# domain-name <όνομα>
  Router(config - dhcp)# lease <μέρες> <ώρες> <λεπτά>
Router(config)# ip dhcp excluded-address <αρχική IP διεύθυνση> <τελική IP διεύθυνση>
Router# show ip dhcp binding.

## Slide 20: Υπηρεσία NAT
R>enable
R#conf t
R(config)#interface fe0/0
R(config-if)#ip address <ip > <mask>
R(config-if)#no shutdown
R(config)#ip route <ip net> <mask net> <ip next Hop>
R#Show ip route
R#show ip int brief

## Slide 21: Τέλος Ενότητας
Ερωτήσεις;

## Slide 22: Σημειώματα

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε). Εργαστηριακή Άσκηση - Υπηρεσία NAT». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 24: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 25: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 26: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 27: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.