## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε)
Δυναμική Δρομολόγηση (RIP)
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Περιεχόμενα
1. Δρομολόγηση στο Internet
2. Δυναμική δρομολόγηση
3. Αλγόριθμοι δρομολόγησης
4. Αλγόριθμος με διανύσματα απόστασης - Distance vector
5. Πρωτόκολλα δρομολόγησης
7. More specific route
6. Πρωτόκολλο δρομολόγησης RIP

## Slide 3: Δρομολόγηση στο Internet (1)
Δρομολόγηση
  είναι η διαδικασία εύρεσης δικτυακών μονοπατιών (δρομολογίων) μέσα σε ένα διαδίκτυο
  είναι η λήψη της απόφασης σχετικά με τα δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν (συμπλήρωση & ενημέρωση πινάκων δρομολόγησης)
Προώθηση
  είναι οι ενέργειες που εκτελούνται όταν φτάνει ένα πακέτο στο δρομολογητή (εύρεση δικτύου προορισμού, αναζήτηση στους πίνακες δρομολόγησης του δικτύου προορισμού & του επόμενου άλματος προς τον προορισμό) μέχρι και την αποστολή του πακέτου προς τον προορισμό μέσω μιας δικτυακής διασύνδεσης (outgoing interface)..

## Slide 4: Δρομολόγηση στο Internet (2)
Πίνακας δρομολόγησης/προώθησης : ενημερώνεται με τις βέλτιστες διαδρομές προς όλα τα δίκτυα ενός διαδικτύου.
Το καταστάλαγμα των δρομολογίων σε βέλτιστες διαδρομές μέσω του δικτύου ονομάζεται σύγκλιση (convergence)
Κάθε δρομολογητής προωθεί πακέτα μόνο προς δίκτυα που βρίσκονται στον πίνακα δρομολόγησής του

## Slide 5: Δρομολόγηση στο Internet (3)
Το IP πρωτόκολλο προωθεί κάθε αυτοδύναμο πακέτο στο επόμενο άλμα προς τον προορισμό, όπως αυτό προκύπτει από την εξέταση (lookup) του πίνακα προώθησης/δρομολόγησης της συσκευής.
Το IP πρωτόκολλο συσκευής μπορεί να προωθεί πακέτα μόνο σε δίκτυα που βρίσκονται στον πίνακα δρομολόγησής της.
Πως ενημερώνεται όμως ο πίνακας δρομολόγησης ;

## Slide 6: Δρομολόγηση στο Internet (4)
Ο πίνακας δρομολόγησης μπορεί να ενημερώνεται είτε στατικά από τον διαχειριστή της συσκευής (στατική δρομολόγηση), είτε δυναμικά από λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης (δυναμική δρομολόγηση).
Αρχικά ο πίνακας δρομολόγησης μιας δικτυακής συσκευής (υπολογιστής, δρομολογητής), περιλαμβάνει τα δίκτυα τα οποία συνδέονται άμεσα στη συσκευή.
Με τη στατική δρομολόγηση μπορούμε να προσθέσουμε στον πίνακα δρομολόγησης ενός δρομολογητή διαδρομές προς δίκτυα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα επάνω του.
Notes: Η δρομολόγηση ξεκινάει με τη φόρτωση ενός αρχικού συνόλου δρομολογίων στον πίνακα δρομολόγησης κατά την εκκίνηση της συσκευής

## Slide 7: Δρομολόγηση στο Internet (5)
Η στατική δρομολόγηση:
δεν χρειάζεται λογισμικό δρομολόγησης
επιτρέπει σε έναν διαχειριστή δικτυακής συσκευής να προσθέσει μια διαδρομή στον πίνακα δρομολόγησής της, με χρήση μεμονωμένων εντολών διαμόρφωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί δυναμικά (χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή) σε βλάβες ή αλλαγές στην τοπολογία
Η δυναμική δρομολόγηση:
Απαιτεί λογισμικό δρομολόγησης (πρωτόκολλο δρομολόγησης ) για τη διάδοση των εκάστοτε ενεργών δρομολογίων & την εύρεση των βέλτιστων διαδρομών για κάθε προορισμό
Το λογισμικό δρομολόγησης ενημερώνει τον πίνακα δρομολόγησης με τις τρέχουσες βέλτιστες διαδρομές
Notes: Κάθε δρομολογητής μπορεί να προωθεί πακέτα μόνο σε δίκτυα που βρίσκονται στον πίνακα δρομολόγησής του.
Κάθε δρομολογητής γνωρίζει τα δίκτυα τα οποία συνδέονται άμεσα επάνω του.

## Slide 8: Δρομολόγηση στο Internet (6)
Στατική δρομολόγηση | Δυναμική δρομολόγηση
Δεν απαιτείται λογισμικό δρομολόγησης | Λογισμικό δρομολόγησης σε κάθε δρομολογητή
καμία ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ δρομολογητών | Ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ δρομολογητών
Δημιουργία & ενημέρωση του πίνακα προώθησης αποκλειστικά από τους διαχειριστές. | Δυναμική ενημέρωση του πίνακα δρομολόγησης από το λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης
O διαχειριστής πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της τοπολογίας του δικτύου | Η γνώση της τοπολογίας αποκτάται με τη βοήθεια των πρωτοκόλλων δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP) .
ο διαχειριστής ορίζει διαδρομές στον πίνακα δρομολόγησης του δρομολογητή με χρήση εντολών διαμόρφωσης. | το λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης, ενημερώνει δυναμικά τον πίνακα δρομολόγησης

## Slide 9: Δρομολόγηση στο Internet (7)
Στατική δρομολόγηση | Δυναμική δρομολόγηση
Ο διαχειριστής πρέπει να ενημερώνει τον πίνακα κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην τοπολογία | Αυτόματη ενημέρωση από το λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης
Δεν απαιτεί πόρους & bandwidth, βελτιώνει την απόδοση του δικτύου | Επιβαρύνει το δίκτυο , απαιτεί πόρους (CPU, bandwith)
Δεν υλοποιεί πολιτικές δρομολόγησης | υλοποιεί πολιτικές δρομολόγησης
χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρής κλίμακας δίκτυα & hosts | xρησιμοποιείται σε κάθε μέγεθος δικτύου
χρησιμοποιείται ευρέως για τον ορισμό της προεπιλεγμένης διαδρομής (default route) | 
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενός “gateway of last resort” όπου θα μπουν όλα τα πακέτα με άγνωστη διεύθυνση προορισμού | 

## Slide 10: Δρομολόγηση στο Internet (8)
Πρωτόκολλο δρομολόγησης
καθορίζει τον τρόπο που οι δρομολογητές επικοινωνούν μεταξύ τους και διαδίδουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν για δρομολόγια προς συγκεκριμένα δίκτυα υπολογιστών
ενημερώνει τον πίνακα δρομολόγησης με προσθήκη βέλτιστων διαδρομών προς όλα τα δίκτυα ενός διαδικτύου αλλά και με αφαίρεση μη έγκυρων πλέον διαδρομών. Γνωστά πρωτόκολλα δρομολόγησης: RIP, OSPF, BGP
Αλγόριθμος δρομολόγησης
χρησιμοποιείται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης για τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής προς έναν προορισμό
καθορίζει το κριτήριο με βάση το οποίο επιλέγεται η βέλτιστη διαδρομή.
Γνωστοί αλγόριθμοι δρομολόγησης: Distance vector, Link state

## Slide 11: Δυναμική δρομολόγηση
Στη στατική δρομολόγηση οι πίνακες δρομολόγησης πληθυσμώνονται από τις εντολές στατικής δρομολόγησης του διαχειριστή.
Στη δυναμική δρομολόγηση οι πίνακες δρομολόγησης πληθυσμώνονται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP) τα οποία εκτελούνται σε κάθε δρομολογητή.
Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι δρομολογητές για να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την τοπολογία του δικτύου, η οποία τελικά αποτυπώνεται στους πίνακες δρομολόγησής τους.
Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης για τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιούν αλγόριθμους δρομολόγησης (Distance vector, Link state )

## Slide 12: Αλγόριθμοι δρομολόγησης
Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης βασίζουν τις αποφάσεις δρομολόγησης σε μετρήσεις ή εκτιμήσεις της τρέχουσας τοπολογίας και κίνησης. Σημαντικές παράμετροι είναι:
από πού λαμβάνουν τις πληροφορίες τους: τοπικά, από τη γειτονιά, από όλους τους δρομολογητές
πότε αλλάζουν τα δρομολόγια: κάθε φορά που συμβαίνουν βλάβες, σε κάθε αλλαγή της τοπολογίας ή του φορτίου, κάθε ΔΤ sec
ποίο είναι το metric, το μέτρο σύγκρισης δηλαδή που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση: απόσταση, πλήθος αλμάτων, εκτιμώμενος χρόνος διέλευσης, διαθεσιμότητα
Οι δημοφιλέστεροι αλγόριθμοι δρομολόγησης είναι:
Distance vector – αλγόριθμος δρομολόγησης με διανύσματα απόστασης
Link state – αλγόριθμος δρομολόγησης με κατάσταση συνδέσμων

## Slide 13: Αλγόριθμος με διανύσματα απόστασης (1)
Στον αλγόριθμο δρομολόγησης με διανύσματα απόστασης - Distance Vector:
Κάθε δρομολογητής ανακοινώνει όλα τα δρομολόγια που γνωρίζει σε όλες τις διασυνδέσεις του.
Όλοι οι δρομολογητές που μοιράζονται το ίδιο φυσικό δίκτυο (neighbors) θα λάβουν τις ενημερώσεις και θα μάθουν πληροφορίες για τις ανακοινωμένες διαδρομές.
Όταν όλοι οι δρομολογητές του διαδικτύου θα έχουν ανακοινώσει τα δρομολόγιά τους, όλοι οι δρομολογητές του διαδικτύου θα γνωρίζουν τις διαδρομές προς όλα τα δίκτυα προορισμού του διαδικτύου.
Η πληροφορία δρομολόγησης που ανακοινώνεται περιλαμβάνει τη διεύθυνση του εκάστοτε δικτύου προορισμού και την μετρική της διαδρομής προς το εκάστοτε δίκτυο

## Slide 14: Αλγόριθμος με διανύσματα απόστασης (2)
Η μετρική καθορίζει το πόσο καλή είναι μία διαδρομή παρέχοντας την απόσταση (distance) του δικτύου προορισμού από τον τρέχοντα δρομολογητή σε πλήθος αλμάτων
Ο δρομολογητής j που λαμβάνει την ενημέρωση, γνωρίζει από ποιόν δρομολογητή έλαβε την ενημέρωση και προφανώς γνωρίζει ότι η διαδρομή προς το δίκτυο προορισμού θα περνάει μέσα από τον δρομολογητή που τον ενημέρωσε (vector).
Αν ο δρομολογητής Α σταματήσει να στέλνει ενημερώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον αλγόριθμο, ο j θεωρεί ότι οι ανακοινωμένες από τον Α διαδρομές δεν μπορεί να ισχύουν πλέον, οπότε αφαιρούνται από τον πίνακα δρομολόγησης του j .
Αν ένας δρομολογητής ενημερωθεί για πολλαπλές διαδρομές προς το ίδιο δίκτυο είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η καλύτερη διαδρομή σύμφωνα με την μετρική.

## Slide 15: Πρωτόκολλα δρομολόγησης
Πρωτόκολλα δρομολόγησης
RIP - Routing Information Protocol
OSPF - Open Shortest Path First
BGP - Border Gateway Protocol
Διαφορές πρωτοκόλων δρομολόγησης ως προς:
Την κατηγοριοποίηση/χρήση
Τις τεχνικές ανακάλυψης τοπολογίας
Τη μεθοδολογία εύρεσης βέλτιστης διαδρομής
Notes: Δρομολόγηση είναι η διαδικασία εύρεσης δικτυακών μονοπατιών
Προώθηση είναι η αποστολή πακέτων κατά μήκος ενός μονοπατιού
Πρωτόκολλο δρομολόγησης στοχεύει στην ενημέρωση του πίνακα δρομολόγησης με προσθήκη των βέλτιστων διαδρομών προς όλα τα δίκτυα ενός διαδικτύου αλλά και στην αφαίρεση μη έγκυρων πλέον διαδρομών. Γνωστά πρωτόκολλα δρομολόγησης: RIP, OSPF, BGP

## Slide 16: Πρωτόκολλο δρομολόγησης Rip (1)
Το RIP - Routing Information Protocol:
είναι πρωτόκολλο Εσωτερικής Πύλης Δικτύου (IGP)
χρησιμοποιεί αλγόριθμο διανυσμάτων απόστασης (distance-vector) με μετρική δρομολόγησης το πλήθος αλμάτων
χρησιμοποιεί ως πλήθος αλμάτων (hop) το πλήθος των δρομολογητών που υπάρχει μεταξύ του τρέχοντος δρομολογητή και του δικτύου προορισμού
η περίοδος ενημέρωσης γειτονικών δρομολογητών για αλλαγές τοπολογίας περιοδικά (30 sec)
στην έκδοση RIP V1 δεν έχει δυνατότητα χρήσης μεταβλητής μάσκας.
στην έκδοση RIP V1 η κλίμακα δικτύου περιορίζεται μέχρι 15 άλματα
στην έκδοση RIP V2 υποστηρίζεται η μεταβλητή μάσκα
Notes: Πρωτόκολλο χαμηλής επιβάρυνσης υψηλή συντήρηση πολύ κακός χρόνος σύγκλισης απαιτεί χειροκίνητη ρύθμιση

## Slide 17: Πρωτόκολλο δρομολόγησης Rip (2)
Το RIP - Routing Information Protocol (συνέχεια):
χρησιμοποιεί το UDP για τις μεταδόσεις μηνυμάτων
χρησιμοποεί επίδοση με εκπομπή (broadcast) ή πολυεκπομπή (multicast) π.χ. Ethernet
υποστηρίζει διάδοση προεπιλεγμένου δρομολογίου -default route (συνήθως επιλέγεται ο δρομολογητής που συνδέεται με έναν ISP)
επιτρέπει σε έναν host να μαθαίνει ποιοι προορισμοί βρίσκονται πέρα από τον κάθε δρομολογητή (παρακολουθεί παθητικά & ενημερώνει τον πίνακα δρομολόγησής του)
Notes: Υποστήριξη της διάδοσης προεπιλεγμένου δρομολογίου (default route ) : Συνήθως επιλέγεται ο δρομολογητής που συνδέεται με έναν ISP
Αλγόριθμος διανυσμάτων απόστασης (distance vector): ενημέρωση γειτονικών δρομολογητών για αλλαγές τοπολογίας περιοδικά
Παθητική έκδοση για hosts: το RIP επιτρέπει σε έναν host να μαθαίνει ποιοι προορισμοί βρίσκονται πέρα από τον κάθε δρομολογητή (παρακολουθεί παθητικά & ενημερώνει τον πίνακα δρομολόγησής του)
Περιορισμός κλίμακας δικτύου: μέχρι 15 hops για ver 1

## Slide 18: Πρωτόκολλο δρομολόγησης Rip (3)
Μορφή μηνύματος RIP V2
ΕΝΤΟΛΗ (1-5)
ΕΚΔΟΣΗ (2)
ΜΗΔΕΝ
Οικογένεια Δικτύου 1
TAG διαδρομής για το Δίκτυο 1
Διεύθυνση IP Δικτύου 1
Μάσκα Δικτύου 1
Επόμενο Άλμα για Δίκτυο 1
Απόσταση προς Δίκτυο 1
Οικογένεια Δικτύου 2
TAG διαδρομής για το Δίκτυο 2
Διεύθυνση IP Δικτύου 2
Μάσκα Δικτύου 2
Επόμενο Άλμα για Δίκτυο 2
Απόσταση προς Δίκτυο 2
………
Περιέχει λίστα προορισμών και μία απόσταση προς τον κάθε ένα μετρημένη σε άλματα

## Slide 19: Πρωτόκολλο δρομολόγησης Rip (4)
0 Hop
1 Hop
Tο πλήθος αλμάτων είναι το πλήθος των δρομολογητών που υπάρχει μεταξύ αφετηρίας & προορισμού

## Slide 20: Πρωτόκολλο δρομολόγησης Rip (5)
A
B
T1
T1
T1
19.2 Kb
Ποιο μονοπάτι θα επιλέξει το RIP;

## Slide 21: Πρωτόκολλο δρομολόγησης Rip (6)
Υλοποίηση rip / Ενεργοποίηση rip
Στην εφαρμογή rip δρομολόγησης αναφέρονται τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο δρομολογητής
Router rip
network <netw1 ip >
network <netw2 ip >
Version <1/2>

## Slide 22: Πρωτόκολλο δρομολόγησης Rip (7)
Συμπληρωματικές εντολές
Redistribute static / connected / ospf …
  Επιτρέπει την εισαγωγή μέσα στο πρωτόκολλο δρομολόγησης και δρομολογίων τα οποία έγιναν γνωστά με άλλους τρόπους
Default-information originate
  Ο συγκεκριμένος δρομολογητής είναι το “ default gateway”
Debug ip rip

## Slide 23: More specific route
Βασική αρχή δρομολόγησης:
«Αν έχουμε περισσότερες διαδρομές προς την ίδια κατεύθυνση, προτιμάται η διαδρομή με τη μεγαλύτερη μάσκα».
Η διαδρομή αυτή ονομάζεται «περισσότερο καθορισμένη διαδρομή» - More specific route.

## Slide 24: Βιβλιογραφία
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (6η έκδοση) ISBN: 978-960-461-621-3
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9 –

## Slide 25: Τέλος Ενότητας
Ερωτήσεις;

## Slide 26: Σημειώματα

## Slide 27: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε). Δυναμική Δρομολόγηση (RIP)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 28: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 29: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 30: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 31: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9
Διαδίκτυα με TCP/IP, Αρχές, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές, Τέταρτη αμερικάνικη έκδοση, Douglas E. Commer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση), ISBN: 960-209-589-X

## Slide 32: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.