## Slide 1: Ιστορία και Οπτική του Γυαλιού
Ενότητα 5: Κύρια χαρακτηριστικά των οπτικών υλικών
Αριστείδης Χανδρινός, D.O., MPhil,
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας,
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτομετρίας και Οπτικής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Κύρια χαρακτηριστικά των οπτικών υλικών
Ο δείκτης διάθλασης ,
Αριθμός Abbe V,
Η πυκνότητα του υλικού ρ,
Η ανθεκτικότητα του υλικού.

## Slide 3: Δείκτης διάθλασης n (1 από 3)
,
Μήκος Κύματος (nm) | Δείκτης Διάθλασης
486,1 | 1,504
587,6 | 1,498
656,3 | 1,496
Τρεις διαφορετικοί δ.δ. για το ίδιο υλικό, για τρία διαφορετικά μήκη κύματος φωτός.

## Slide 4: Δείκτης διάθλασης n (2 από 3)
n
r
C
F’

## Slide 5: Δείκτης διάθλασης n (3 από 3)
Για να επιτύχουμε μεγαλύτερες τιµές διάθλασης χρησιμοποιούµε μεγαλύτερες καμπυλότητες ( ή μικρότερες ακτίνες "r" ) αλλά και μεγαλύτερους δ.δ.
Ταξινόμηση των δεικτών διάθλασης
Φυσιολογικός δ.δ | n ≥ 1,48 αλλά ˂ 1,54
Μέσος δ.δ | n ≥ 1,54 αλλά ˂ 1,64
Υψηλός δ.δ | n ≥ 1,64 αλλά ˂ 1,74
Πολύ Υψηλός δ.δ | n ≥ 1,74 και πάνω

## Slide 6: Σχετική Καµπυλότητα ή “Relative Curvature”, RC ή ”Curve Variation Factor”, CVF
,όπου 1,523 ο δ.δ για το crown
Διάφορες τιµές σχετικής καμπυλότητας για διάφορους δείκτες διάθλασης.
Δείκτης διάθλασης | Σχετική Καμπυλότητα | % Μέιωση Πάχους
1,6 | 0,87 | 13%
1,7 | 0,75 | 25%
1,8 | 0,65 | 35%
1,9 | 0,58 | 42%

## Slide 7: Προσδιορισμός του δ.δ. με χρήση της Σχετικής Καμπυλότητας του φακού
Μετράμε με το σφαιρόμετρο τη διοπτρική δύναμη των δύο επιφανειών , . Έτσι για τον φακό θα είναι:
Μετράμε τη διοπτρική δύναμη του φακού με το φακόμετρο:
Η σχετική καμπυλότητα δίνεται από τον τύπο:
Γνωρίζοντας την RC προσδιορίζουμε το δ.δ , γιατί αν για παράδειγμα προκύψει RC=0,65, τότε ο δ.δ του φακού είναι στην περιοχή 1,8.

## Slide 8: Υπολογισμός δ.δ. με χρήση σφαιρομέτρου
Επειδή τα περισσότερα σφαιρόμετρα μετρούν δ. 1.523

## Slide 9: Ο Αριθμός Abbe (1 από 4)
vision.zeiss.com

## Slide 10: Ο Αριθμός Abbe (2 από 4)
ή
Μικρή διασπορά : V ≥ 45
Μεσαία διασπορά : V ≥ 39 αλλά ˂ 45 (39 ˂ V ˂ 45)
Μεγάλη διασπορά : V ˂ 39
Από το BS7394: Part 2, “Specification for Complete Spectacles”

## Slide 11: Ο Αριθμός Abbe (3 από 4)
Τυπικές τιµές Abbe για ανόργανα οπτικά υλικά
Μέσο / Υλικό | Δείκτης διάθλασης | Αριθμός Abbe (V – value)
Γυαλί Crown | 1,523 | 59,9
Γυαλί 1,6 | 1,600 | 41,5
Γυαλί 1,7 | 1,701 | 39.5
Γυαλί 1,8 | 1,800 | 35,4
Γυαλί 1,9 | 1,885 | 31,0

## Slide 12: Ο Αριθμός Abbe (4 από 4)
Τυπικές τιµές Abbe για οργανικά οπτικά υλικά
Μέσο / Υλικό | Δείκτης διάθλασης | Αριθμός Abbe (V – value)
CR39 | 1,498 | 58,0
Spectralite | 1,537 | 47,0
Clarlet SL | 1,589 | 36,6
Hoya Eyas | 1,600 | 35,4
Seiko Genius | 1,660 | 32,0
Polycarbonate | 1,660 | 30,0

## Slide 13: Πλάγια Χρωματική Επιτροπή Transverse Chromatic Aberration (TCA)
Πλάγια χρωματική εκτροπή (TCA) για διάφορες τιμές Abbe σε μηνίσκους φακούς (Best Form Lenses)
Δύναμη φακού | V=60 | V=40 | V=30
-400 dpt |  |  | 
-6.00 dpt |  |  | 
-8.00 dpt |  |  | 
-10.00 dpt |  |  | 
-12.00 |  |  | 
Δύναμη φακού | V=60 | V=40 | V=30
-400 dpt |  |  | 
-6.00 dpt |  |  | 
-8.00 dpt |  |  | 
-10.00 dpt |  |  | 
-12.00 |  |  | 

## Slide 14: Πυκνότητα Υλικού (1 από 2)
Τιµές πυκνότητας για κρυστάλλινους φακούς
Τύπος φακού | Πυκνότητα (
Puntkal | 2,55
Puntkal SL | 2,67
Tital | 3,19
Lantal 1,8 | 3,62
Lantal 1,9 | 4,02
Τύπος φακού | 
Puntkal | 2,55
Puntkal SL | 2,67
Tital | 3,19
Lantal 1,8 | 3,62
Lantal 1,9 | 4,02

## Slide 15: Πυκνότητα Υλικού (2 από 2)
Τιµές πυκνότητας για πλαστικούς φακούς
Μέσο | Δείκτης διάθλασης () | Πυκνότητα (
CR39 | 1,498 | 1,32
Spectralite | 1,537 | 1,21
PPGI HIP | 1,560 | 1,22
Hoya Eyas | 1,600 | 1,34
Polycarbonate | 1,589 | 1,20
Nikon DXII | 1,560 | 1,17
Seiko Genius | 1,660 | 1,36
Μέσο |  | 
CR39 | 1,498 | 1,32
Spectralite | 1,537 | 1,21
PPGI HIP | 1,560 | 1,22
Hoya Eyas | 1,600 | 1,34
Polycarbonate | 1,589 | 1,20
Nikon DXII | 1,560 | 1,17
Seiko Genius | 1,660 | 1,36

## Slide 16: Ταξινόμηση Και Ονομασία Γυαλιών (1 από 2)
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
80
70
60
50
40
30
20
Lanthanum Crown
Lanthanum Flint
Dense Barium Flint
Barium Flint
Extra Dense Crown
Dense Barium Crown
Barium Crown
Dense Flint
Light Flint
Crown
Phosphate Crown
Dense Phosphate Crown
Fluor Crown
Borosilicate Crown
High Dispresion Crown

## Slide 17: Ταξινόμηση Και Ονομασία Γυαλιών (2 από 2)
Παράδειγμα στοιχείων γυαλιού:
Γυαλί | Glass Number | Πυκνότητα
Borosilicate BK7 | 517642 | 2.51
Crown K5 | 522595 | 2.59
Πυκνό barium Crown SK4 | 618551 | 3.57
Πυκνό flint SF6 | 805254 | 5.18
Γυαλί | Glass Number | 
Borosilicate BK7 | 517642 | 2.51
Crown K5 | 522595 | 2.59
Πυκνό barium Crown SK4 | 618551 | 3.57
Πυκνό flint SF6 | 805254 | 5.18
Παράδειγμα αριθμού:
523
index
n=1.523
588
v value
58.8

## Slide 18: Η Ανακλαστικότητα Των Οπτικών Υλικών
700 nm
2
4
3
1
1
2
3
4
Μήκος Κύματος
Αντανακλαστικότητα %

## Slide 19: Τέλος Ενότητας

## Slide 20: Σημειώματα

## Slide 21: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αριστείδης Χανδρινός 2014. Αριστείδης Χανδρινός. «Ιστορία και οπτική του γυαλιού. Ενότητα 5: Κύρια Χαρακτηριστικά Των Οπτικών Υλικών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 22: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 23: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 24: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 25: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.