## Slide 1: Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε)
Ενότητα 9: Ποιοτική ανίχνευση αμύλου σε χαρτί - χαρτόνι
Βασιλική Μπέλεση
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Γραφιστικής
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Το άμυλο είναι ένας πολυσακχαρίτης (γλυκάνη) ο οποίος λαμβάνεται με καλή απόδοση από διάφορες πηγές όπως το καλαμπόκι, την πατάτα, το ρύζι κ.α.
Βρίσκεται σε κοκκώδη μορφή (granules) δηλαδή σε «πακέτα» χαρακτηριστικού μεγέθους και σχήματος που διαφέρουν ανάλογα με την προέλευσή του.
Η δομή των κόκκων είναι ψευδοκρυσταλλική, δεν υπάρχει δηλαδή μια σαφής επαναλαμβανόμενη συμμετρία αλλά εμφανίζει περισσότερο τη μορφή ενός θυσάνου από στενά «πλεγμένους» έλικες αμυλόζης και μόρια αμυλοπηκτίνης με ένα κεντρικό σημείο έναρξης.

## Slide 3
To άμυλο αποτελείται από δύο πολυσακχαρίτες την αμυλόζη και την αμυλοπικτίνη.

## Slide 4
Η αμυλόζη είναι ένα γραμμικό πολυμερές και αποτελεί περίπου το 25% του αμύλου.
“Polysaccharides”, section 16.7 from the book Introduction to Chemistry: General, Organic, and Biological (v. 1.0), CC BY-NC-SA 3.0

## Slide 5
Η αμυλοπηκτίνη αποτελεί το περίβλημα των αμυλόκοκκων και έχει διακλαδισμένες αλυσίδες.
Διαθέτει α-1,4 και α-1,6 γλυκοζιδικούς δεσμούς (διακλαδώσεις).

## Slide 6
Tο άμυλο είναι μία ουσία της οποίας η μέγιστη περιεκτικότητα στο χαρτί είναι ~ 12% κ.β.
Οι χρήσεις του αμύλου στην χαρτοποίηση είναι πολλές. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται ως:
  πρόσθετο στην επιφανειακή αδιαβροχοποίηση (surface sizing)
  συστατικό και συγκεκριμένα ως συνδετικό μέσο των επικαλυπτικών υλικών
  πρόσθετο βελτίωσης της ξηρής αντοχής (dry strength additives)
  βοηθητικό συγκράτησης και αποστράγγισης (retention and drainage aid)

## Slide 7
Η επιφανειακή αδιαβροχοποίηση χρησιμοποιείται είτε για την βελτίωση της ποιότητας της επιφάνειας του χαρτιού ως τελείωμά του είτε ως ένα προαπαιτούμενο στάδιο πριν δεχθεί το επίχρισμα.
Όταν χρησιμοποιείται ως επίχρισμα ο ρόλος της είναι να επεξεργαστεί κατάλληλα την επιφάνεια του χαρτιού ώστε να βελτιώσει την συγκράτηση του επιχρίσματος (coating hold out).
Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο λόγος του παραμένοντος στην επιφάνεια επιχρίσματος προς αυτό που διεισδύει στη βάση του χαρτιού.

## Slide 8
Γενικά πάντως με την επιφανειακή αδιαβροχοποίηση αυξάνεται η επιφανειακή αντοχή του χαρτιού με αποτέλεσμα οι ίνες να μην αποκολλούνται από αυτό.
Επίσης, όταν ένα υγρό έρθει σε επαφή με χαρτί που έχει υποστεί επιφανειακή αδιαβροχοποίηση περιορίζεται η μετακίνησή του από την επιφάνεια προς την μάζα του χαρτιού.
Γενικά η επιφανειακή αδιαβροχοποίηση επηρεάζεται από την
  μέση διάμετρο των πόρων του χαρτιού
  ικανότητα διαβροχής του (wettability) και
  το ιξώδες του μείγματος επικάλυψης.

## Slide 9
Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στην επιφανειακή αδιαβροχοποίηση είναι συνήθως υδατοδιαλυτά πολυμερή.
Το πιο σημαντικό από τα οποία είναι το άμυλο λόγω και του χαμηλού κόστους του.

## Slide 10
Ένα μειονέκτημα που προκύπτει από την χρήση του αμύλου ως αντιδραστήριο επιφανειακής διαβροχής είναι ότι, κατά την ανακύκλωση των χαρτιών στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί, προκαλείται εύκολα διαλυτοποίησή του σε ένα υδατικό σύστημα και κατά συνέπεια ρύπανση.
Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό εισάγοντας κατιονικές ομάδες στο άμυλο.
Έτσι το θετικά πλέον φορτισμένο άμυλο δεσμεύεται ισχυρά με την ανιονικά φορτισμένη κυτταρίνη.

## Slide 11
Συχνά το άμυλο χρησιμοποιείται μαζί με αλγινικά (alginates) για χαρτιά που απαιτείται μεγάλη πυκνότητα, καθαρότητα, ανθεκτικότητα και καλά αδιαβροχοποιημένη επιφάνεια.
Όμως αυτά τα χαρτιά τείνουν να είναι πιο εύθρυπτα αλλά και πιο ευαίσθητα στο νερό.

## Slide 12
Το άμυλο χρησιμοποιείται σε μείγματα επικαλυπτικών υλικών – επιχρισμάτων (coating mixture ή coating colour).
Η επικάλυψη της επιφάνειας του χαρτιού με πιγμέντα (pigment coating) αν και οδηγεί σε μία επιφάνεια της οποίας οι ίνες της βάσης του χαρτιού είναι πλήρως καλυπτόμενες παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκρύψει τις ατέλειες μιας φτωχής βάσης χαρτιού.

## Slide 13
Η παρασκευή ενός μείγματος επικάλυψης (~ 60% κ.β. περιεκτικότητα σε πιγμέντο) απαιτεί μεταξύ άλλων την προσθήκη ενός συνδετικού μέσου στο αιώρημα του πιγμέντου.
Υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία συνδετικών μέσων εκ των οποίων όμως συνηθέστερα χρησιμοποιείται το άμυλο.
Το συνδετικό μέσο μπορεί να έχει την μορφή αιωρήματος (emulsion) ή διαλύματος και η δράση του είναι να συμπεριφέρεται ως σύνδεσμος τόσο μεταξύ των σωματιδίων πιγμέντου (π.χ. καολίνης, CaCO3) αλλά και μεταξύ των σωματιδίων πιγμέντου και της βάσης του χαρτιού.

## Slide 14
Το πόσο ισχυρή απαιτείται να είναι η επικάλυψη εξαρτάται από το είδος της εκτυπωτικής διαδικασίας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το χαρτί.
Σε ορισμένους τύπους λιθογραφικής εκτύπωσης, τα μελάνια μεταφέρονται στην επιφάνεια του χαρτιού υπό πίεση μέσω ενός ρόλου (roll) από καουτσούκ.
Έτσι, το στρώμα επικάλυψης πρέπει να εφαρμόζει επαρκώς καλά προκειμένου να αποτραπεί τυχόν καταστροφή της επιφάνειας του χαρτιού.

## Slide 15
  Γενικά, τα επιχρισμένα χαρτιά εκτύπωσης (κουσέ) που μπορεί να συνίστανται από μηχανική ή χημική χαρτόμαζα περιέχουν άμυλο στην επιφάνειά τους.
  Τα χαρτιά αυτά χρησιμοποιούνται π.χ. στην εκτύπωση περιοδικών, ετικετών κ.τ.λ.
  Επίσης άμυλο περιέχεται στην επικάλυψη του αυτογραφικού χαρτιού που θα δούμε πιο αναλυτικά σε επόμενη ενότητα.
  Ακόμη περιέχεται σε κόλλες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του κυματοειδούς χαρτονιού.

## Slide 16
Η άλλη σημαντική λειτουργία του συνδετικού μέσου είναι η επίδρασή του στις ρεολογικές ιδιότητες του επικαλυπτικού υλικού.
Το άμυλο ως το πλέον ευρύτατα χρησιμοποιούμενο πρόσθετο ξηρής αντοχής του χαρτιού χρησιμοποιείται στην κατιονική μορφή του και σε ποσοστό που κυμαίνεται από 0.25-2.50 %.

## Slide 17: Πειραματικό μέρος
Υλικά - Αντιδραστήρια
Διηθητικό χαρτί
Διάφορα είδη χαρτιού
Διάφορα χαρτόνια
Διάλυμα ιωδίου 0.001 N
Πλαστική πιπέτα
Όργανα-Συσκευές
Αναλυτικός ζυγός
Ποτήρι ζέσεως
Ογκομετρικός κύλινδρος
Χωνί

## Slide 18: Εκτέλεση πειραματικού μέρους
Αρχικά απαιτείται η παρασκευή του διαλύματος ιωδίου 0.001 N η οποία περιγράφεται ακολούθως.
Παρασκευάζεται διάλυμα ιωδίου 0.01 N ως εξής: Διαλύστε 2.6 g KI σε 5 ml H2O.
Στη συνέχεια διαλύστε στο διάλυμα KI που μόλις παρασκευάσατε 0.13 g Ι2.
Τέλος αραιώστε έως τελικού όγκου 100 ml με απιονισμένο νερό. Το διάλυμα να φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος.
Κάθε φορά που απαιτείται να γίνει έλεγχος αμύλου αραιώστε ένα μέρος αυτού με εννέα μέρη νερού.

## Slide 19
Ή
20 ml H2O
+
5ml π. H2SO4
+
0.1 ml H2O2
+
1g KJ

## Slide 20
Ζυγίστε 0.5 g από κάθε είδος χαρτιού-χαρτονιού που σας δόθηκε.
Ακολούθως κόψτε το σε μικρότερα μέρη ώστε η επιφάνειά του να είναι ~ 5-10 mm2.
Βράστε το δείγμα χαρτιού με 10 ml απιονισμένο νερό για περίπου 10 min.
Φιλτράρετε και στη συνέχεια αφήστε να ψυχθεί το υδατικό εκχύλισμα.
Προσθέστε μία σταγόνα διαλύματος ιωδίου στο εκχύλισμα.
Έντονος μπλε χρωματισμός υποδηλώνει την ύπαρξη αμύλου.
Εμφάνιση απαλού ιώδους χρώματος θα πρέπει να αγνοηθεί καθώς μη αμυλούχα συστατικά του χαρτιού δίνουν μερικές φορές αυτή την αντίδραση.

## Slide 21
Εναλλακτικά, στάξτε μία σταγόνα διαλύματος ιωδίου σε κάθε είδος χαρτιού - χαρτονιού που σας δίνεται. Η απόκτηση μπλε χρώματος υποδηλώνει την παρουσία αμύλου.

## Slide 22: Βιβλιογραφία
TAPPI TEST METHODS: T419 οm-85 (1985): Starch in paper.
Γ.Ν. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Roberts, J.C. (1996), The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.

## Slide 23: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις του μαθήματος Επιστήμη και Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας Α΄ γυμνασίου, Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης
PaperFil

## Slide 24: Τέλος Ενότητας

## Slide 25: Σημειώματα

## Slide 26: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Μπελέση 2014. Βασιλική Μπέλεση. «Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Ε). Ενότητα 9: Ποιοτική ανίχνευση αμύλου σε χαρτί - χαρτόνι». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 27: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 28: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 29: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
TAPPI TEST METHODS: T419 οm-85 (1985): Starch in paper.
Γ.Ν. Καρακασίδης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
Roberts, J.C. (1996), The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.
Σημειώσεις του μαθήματος Επιστήμη και Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας Α΄ γυμνασίου, Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης
PaperFil

## Slide 30: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 31: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.