## Slide 1: Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Θ)
Ενότητα 4: Η μικροσκόπηση των ούρων
Πέτρος Καρκαλούσος
Καθηγητής εφαρμογών κλινικής χημείας – ΤΕΙ Αθηνών
Τμήμα Ιατρικών Εργαστήριων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Πότε γίνεται η μικροσκόπηση;
Διεθνώς η μικροσκόπηση των ούρων γίνεται πάντα όταν υπάρχει έστω και ένας παθολογικός φυσικός ή χημικός χαρακτήρας.
Στην Ελλάδα στα πιο πολλά εργαστήρια γίνεται πάντα.

## Slide 3: Η φυγοκέντρηση των ούρων

## Slide 4: Προδιαγραφές φυγοκέντρησης ούρων
Στόχος φυγοκέντρησης
Η λήψη ιζήματος για να γίνει η μικροσκόπηση
Πρόβλημα φυγοκέντρησης
Να μην καταστραφούν οι κύλινδροι
Εκτέλεση
Σε κοινή φυγόκεντρο 1500 rpm ή 400 g για 5 λεπτά,
Σε ειδική φυγόκεντρο ούρων.

## Slide 5: Φυγοκέντρηση με κοινή φυγόκεντρο
“Thermo centrifuge”, από Rockpocket διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 6: Κωνικά σωληνάρια
Χρησιμοποιούνται ειδικά κωνικά σωληνάρια,
Γεμίζουμε 10 ή 12 ml ούρων,
Φορτώνουμε την φυγόκεντρο τοποθετώντας τα σωληνάρια σε αντιδιαμετρική θέση,
Φυγοκεντρούμε στα 400 g (παλαιότερα 1500 rpm),
Xρόνος 5 min.

## Slide 7: Τα κωνικά σωληνάρια των ούρων
Εργαστήριο βιολογικών υγρών και εκκριμάτων, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Είναι κατάλληλα για την παρατήρηση των φυσικών χαρακτήρων των ούρων, για την φυγοκέντρηση τους και τη λήψη του ιζήματος τους για την μικροσκοπική μελέτη.

## Slide 8
Χρήση φυγοκέντρου
Βάζουμε τα δείγματα αντιδιαμετρικά και ισοβαρή
Μηδενίζουμε στροφές (rpm) και χρόνο (min)
Ρυθμίζουμε πρώτα τον χρόνο (5 min)
Ρυθμίζουμε μετά τις στροφές (1500 rpm)
Πατάμε Start
Περιμένουμε να σταματήσει μόνη της και πατάμε φρένο (break) μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

## Slide 9: Σχετική φυγόκεντρος δύναμη
Η RCF (σχετική φυγόκεντρος δύναμη) δείχνει πόσες φορές αυξάνει κατά την φυγοκέντρηση το βάρος ενός σωματιδίου σε σχέση με το φυσιολογικό του βάρος λόγω της βαρύτητας της γης.
Μονάδα μέτρησης της RCF είναι το g (δύναμη βαρύτητας).
RCF = 1,118 x 10-5 x r x rpm2
Για τα ούρα συστήνεται RCF: 400 g

## Slide 10: Νομόγραμμα υπολογισμού rpm
aquaticpath.umd.edu

## Slide 11: Ειδικοί φυγόκεντροι ούρων
greatscopes.com

## Slide 12: Κυτταροφυγοκέντρηση
Η κυτταροφυγοκέντρηση συμπυκνώνει το δείγμα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την απλή φυγόκεντρο. Το δείγμα οδηγείται απευθείας στην αντικειμενοφόρο πλάκα όπου προσκολλάται.
Χρησιμοποιείται για πολλά βιολογικά δείγματα όπως ΕΝΥ, αρθρικό υγρό, ιδρώματα αλλά και τα ούρα.
Τα κυτταροφυγοκεντρημένα δείγματα ούρων βάφονται στη συνέχεις με τη χρώση Wright.

## Slide 13: Κυτταροφυγόκεντρος (1 από 2)
Το εσωτερικό της κυτταροφυγοκέντρου
Κάτω τα απορροφητικά χαρτιά όπου συλλέγεται το δείγμα
medilabsolution.com

## Slide 14: Κυτταροφυγόκεντρος (2 από 2)
Η τοποθέτηση των ειδικών φιαλιδίων που φέρουν απορροφητικό χαρτί και αντικειμενοφόρο πλάκα για τη συλλογή του δείγματος
Ακολουθεί χρώση Wright

## Slide 15: Η τεχνική μικροσκόπησης ούρων

## Slide 16: Τεχνική μικροσκόπησης ούρων
Φυγοκεντρούμε 10 ή 12 ml δείγματος καλά αναμεμειγμένου δείγματος ούρων,
Η φυγοκέντρηση γίνεται για 5 λεπτά στα 400 g,
Πετάμε το υπερκείμενο,
Ανακινούμε το εναπομένον ίζημα για να ομογενοποιηθεί,
Προσθέτουμε σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα 10 μl ιζήματος ούρων,
Καλύπτουμε την σταγόνα ιζήματος με μία καλυπτρίδα 22 x 22 mm. Προσέχουμε να μην γίνουν φυσαλίδες,
Αναζητούμε το οπτικό πεδίο με αντικειμενικό φακό 10x,
Κατόπιν ταυτοποιούμε και μετρούμε τα έμμορφα στοιχεία με φακό 40x.

## Slide 17: Λήψη ούρων σε κωνικό σωληνάριο φυγοκέντρου και απόρριψη υπερκειμένου
Εργαστήριο βιολογικών υγρών και εκκριμάτων, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Notes: 16

## Slide 18: Τοποθέτηση ιζήματος πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα
unahealth.co.uk
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 19: Τεχνική μέτρησης πάνω στην καλυπτρίδα
Μικροσκοπούμε ξεκινώντας από το κέντρο αποφεύγοντας να μετρήσουμε το ίδιο οπτικό πεδίο καθώς επίσης και να φτάσουμε στο άκρο της καλυπτρίδας.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 20: Τεχνική μέτρησης κυλίνδρων
Μικροσκοπούμε ξεκινώντας από το κέντρο και σαρώνοντας την περιφέρεια όπου συνήθως βρίσκονται οι κύλινδροι.
Απάντηση: Δύο υαλώδεις και δύο υαλοκοκκώδεις κύλινδροι ανά 10 ο.π.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 21: Υπολογισμός αριθμού έμμορφων στοιχείων
Ο αριθμός κάθε έμμορφου στοιχείου (εκτός των κυλίνδρων) δίνεται ως αριθμός κατά οπτικό πεδίο (κ.ο.π.).
Τεχνική: Προσθέτουμε τον αριθμό κάθε στοιχείου σε 10 διαφορετικά οπτικά πεδία και διαιρούμε διά 10.
Ο αριθμός των κυλίνδρων δίνεται ως συνολικός αριθμός σε 10 οπτικά πεδία (κ. 10 ο.π.).
Τεχνική: Προσθέτουμε τον αριθμό όλων των κυλίνδρων σε 10 διαφορετικά οπτικά πεδία.

## Slide 22: Παράδειγμα υπολογισμού κ.ο.π.
8
1
3
4
4
5
3
6
3
3
3
5
3
3
5
5
4
6
7
3
= 3 κ.ο.π.
=5,4 ή 5-6 κ.ο.π.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 23: Τι κάνουμε όταν έχουμε να μετρήσουμε μεγάλο αριθμό στοιχείων (1 από 2)
1O τεταρτημόριο: 24
Σε όλο το οπτικό πεδίο: 24 x 4 = 96
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 24: Τι κάνουμε όταν έχουμε να μετρήσουμε μεγάλο αριθμό στοιχείων (2 από 2)
Aπάντηση: Κατά σωροί
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 25: Τιμές αναφοράς μικροσκόπησης ούρων
Ερυθρά αιμοσφαίρια | 0 – 4 κ.o.π.
Πυοσφαίρια | 0 – 4 κ.ο.π.
Κύλινδροι υαλώδεις | 0 – 2 κ. 10 ο.π
Παθολογικοί κύλινδροι | Ουδέν
Επιθήλια νεφρικά | Λίγα
Επιθήλια μεταβατικά | Λίγα
Επιθήλια πλακώδη | Λίγα
Μικρόβια – μύκητες | Ουδέν
Παθολογικοί κρύσταλλοι | Ουδέν
Βλέννη | Ολίγη

## Slide 26: Απάντηση μικροσκόπησης ιζήματος φυσιολογικού ατόμου
Ερυθρά αιμοσφαίρια | 0 – 1 κ.o.π.
Πυοσφαίρια | 0 – 1 κ.ο.π.
Επιθήλια | 0 - 1 κ.ο.π. πλακώδη
Μικροοργανισμοί | Ουδέν
Παθολογικοί κρύσταλλοι | Ουδέν
Βλέννη | Ουδέν ή ολίγη
Άλατα | Ουδέν

## Slide 27: Χρώσεις στα βιολογικά υγρά (1 από 2)
Χρώση | Κοινή χρήση
Gram | Κολπικό, ΕΝΥ, Ορώδη υγρά κ.α.
Hansel | Για τα ηωσινόφιλα σε όλα σε όλα τα βιολογικά υγρά
Kleihauer-Betke | Για τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο αμνιακό υγρό
Leucoscreen | Για τα πυοσφαίρια στο σπέρμα
May Grunwald - Giemsa | Για τα κύτταρα αίματος σε όλα τα βιολογικά υγρά
Oil Red O | Για το λίπος σε όλα τα βιολογικά υγρά
Rous | Για τα κοκκία αιμοσιδηρίνης στα ούρα κ.α.
Soudan III | Για λίπος σε όλα τα βιολογικά υγρά
Sternheimer-Malbin | Για πυοσφαίρια στα ούρα κ.α.

## Slide 28: Χρώσεις στα βιολογικά υγρά (2 από 2)
Χρώση | Κοινή χρήση
Turk | Για πυοσφαίρια στα ούρα κ.α.
Wright | Σε όλα τα βιολογικά υγρά
Διαζωαντίδραση | Για τον προσδιορισμό σουλφοναμιδών σε διάφορα βιολογικά υγρά
Ηωσίνη – κυανό του μεθυλενίου | Κύτταρα στα ούρα
Ηωσίνη-Νιγκροσίνη | Για την ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων
Κυανό της τολουϊδίνης | Κύτταρα στα ούρα
Κυανό του μεθυλενίου | Κύτταρα στα ούρα
Νιτροπρωσσικού κυανιδίου | Για το προσδιορισμό της κυστίνης σε διάφορα βιολογικά υγρά
Παπανικολάου | Για τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων
Υπεροξειδάση-ορθοτολουιδίνη | Για τα πυοσφαίρια στο σπέρμα

## Slide 29: Φακοί και μεγεθύνσεις για παρατηρήσεις βιολογικών υγρών
Αντικειμενικός φακός | Μεγέθυνση | Χρήση | Πως
Χ10 | Χ100 | Νωπό | Μείωση φωτισμού, χαμηλός πυκνωτής
Χ40 | Χ400 | Νωπό | Μείωση φωτισμού, πιο υψηλά ο πυκνωτής
Χ100 | Χ1000 | Χρωσμένο | Μείωση φωτισμού, ο πυκνωτής κάτω ακριβώς από τη τράπεζα

## Slide 30: Εισαγωγή στους μικροσκοπικούς χαρακτήρες των ούρων

## Slide 31: Ο Golding Bird
Η καθιέρωση της μικροσκόπησης των ούρων έγινε τον 19ο αιώνα (1844) ύστερα από τις σχετικές εργασίες του νεφρολόγου Golding Bird.
Ο Golding Bird και εικόνες από ιζήματα ούρων που είχε παρασκευάσει.
“Golding Bird”, από Lucien leGrey διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 32: Οι πρώτες συσκευές
Οι πρώτες φυγόκεντροι και οι πρώτες παρατηρήσεις της μικροσκόπησης των ούρων

## Slide 33: Ερυθρά αιμοσφαίρια
Υπότονο περιβάλλον
Υπέρτονο περιβάλλον
Iσότονο
περιβάλλον
Εμφανίζονται στην «αιματουρία»,
Είναι μικρά σε μέγεθος (μικρότερα από τα πυοσφαίρια),
Είναι συνήθως ολοστρόγγυλα, αλλά και μπορεί να έχουν και διάφορα άλλα σχήματα ανάλογα με το όργανο από το οποίο παράγονται,
Καταστρέφονται σε:
  αλκαλικό pH,
  πολύ υψηλό ΕΒ (συρρίκνωση της κυτταροπλασματικής μεμβράνης),
  πολύ χαμηλό ΕΒ (τα ερυθρά μεγεθύνονται και διαρρηγνύονται).
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 34: Ερυθρά (δύσμορφα και φυσιολογικά)
supernova-sip.blogspot.gr

## Slide 35: Πυοσφαίρια (1 από 2)
Πρόκειται για λευκά αιμοσφαίρια της τάξεως των πολυμορφοπύρηνων,
Εμφανίζονται στην «πυουρία» δηλαδή σε λοιμώξεις,
Είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα ερυθρά,
Είναι στρόγγυλα και περιέχουν στο εσωτερικό τους υπολείμματα του πυρήνα τους,
Παρατηρούνται μόνοι τους ή σε σωρούς.

## Slide 36: Πυοσφαίρια (2 από 2)
“Pyuria2” από Bobjgalindo διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 37: Επιθηλιακά κύτταρα
Πρόκειται για κύτταρα που καλύπτουν το εσωτερικό διαφόρων τμημάτων του ουροποιητικού (ουροφόρα σωληνάρια, ουροδόχο κύστη κ.α.) ,
Έχουν διαφορετική μορφή ανάλογα με το τμήμα του ουροποιητικού από το οποίο προέρχονται,
Φυσιολογικά εμφανίζονται λίγα πλακώδη (0 – 2),
Χαρακτηριστικό τους η ύπαρξη μεγάλου πυρήνα μέσα στο πρωτόπλασμά,
Είναι μεγαλύτερα από τα ερυθρά και τα πλακώδη.

## Slide 38: Κατηγορίες επιθηλιακών κυττάρων
Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα
Νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα
Μεταβατικά επιθηλιακά κύτταρα
Είναι μεγάλα με ένα πυρήνα και καλύπτουν την ουρήθρα. Συχνότερα απαντώνται στα ούρα γυναικών λόγω αναμίξεως με τα υγρά του κόλπου.

## Slide 39: Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα
panji1102.blogspot.gr

## Slide 40: Μεταβατικά επιθηλιακά κύτταρα
panji1102.blogspot.gr

## Slide 41: Η βλέννη (1 από 3)
Βλέννη
Είναι μακριές ίνες ακαθόριστου σχήματος,
  Συσχετίζονται με λοιμώξεις (κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα και προστατίδα),
Φυσιολογικά εμφανίζεται λίγη βλέννη ιδιαίτερα στις γυναίκες λόγω αναμίξεως με υγρά του κόλπου.
Κυλινδροειδή βλέννης
Πρόκειται για συμπλέγματα κυττάρων, βλέννης, μυκητηλίων που μοιάζουν με κρυστάλλους εμφανίζονται στο ίζημα.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 42: Η βλέννη (2 από 3)
seemantsinha.blogspot.gr

## Slide 43: Κυλινδροειδή βλέννης (3 από 3)
medicallabinfo.blogspot.gr

## Slide 44: Μύκητες
Δεν έχουν μεγάλη διαγνωστική αξία στα ούρα,
Συνήθως είναι βλαστομύκητες μονήρεις ή με εκβλαστήσεις. Σπάνια εμφανίζουν υφές,
Όταν είναι μόνοι τους μοιάζουν με τα ερυθρά και πρέπει να διαχωριστούν από αυτά,
Εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες λόγω ανάμιξης με τα υγρά του κόλπου σε περιπτώσεις κολπίτιδας από Candida ablicans.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 45: Μικροοργανισμοί
Η παρουσία τους είναι παθολογική,
Συνοδεύονται με την παρουσία πυοσφαιρίων ή ακόμα και πυωδών κυλίνδρων,
Μπορεί να είναι κόκκοι ή βάκιλλοι,
Η απουσία μικροβίων στη μικροσκόπηση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λοίμωξη,
Η τελική επιβεβαίωση γίνεται με την καλλιέργεια των ούρων.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 46: Oι μικροοργανισμοί μόλις που διακρίνονται
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών
Ξεχωρίζουν ύστερα από προσεκτική παρατήρηση (προτιμότερο είναι το μικροσκόπιο αντιθέτου φάσεως) με το οποίο ξεχωρίζει η ανάδευση του νερού από την κίνηση Brown

## Slide 47: Μύκητες
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 48: Τριχομονάδες
panji1102.blogspot.gr

## Slide 49: Άλατα
Πέφτουν στον πυθμένα του δοχείου και σχηματίζουν θολερότητα και ίζημα,
Στο μικροσκόπιο φαίνονται ως διάσπαρτα κοκκία άχρωμα ή κιτρινωπά,
Ανάλογα με το pH των ούρων διακρίνονται σε:
        Άμορφα ουρικά άλατα (pH < 7). Όταν τα ούρα κρυώσουν πέφτουν στο πυθμένα ως ίζημα ανοικτού ροζ χρώματος ή κιτρινωπού,
        Άμορφα φωσφορικά άλατα (pH = 7 ή pH > 7). Όταν τα ούρα κρυώσουν πέφτουν στο πυθμένα ως ίζημα άσπρο.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 50: Άμορφα ουρικά άλατα
uoitclinicalbiochemistry.weebly.com

## Slide 51: Άμορφα φωσφορικά άλατα
uoitclinicalbiochemistry.weebly.com

## Slide 52: Κρύσταλλοι (1 από 2)
Πολλοί από αυτούς σχηματίζουν θολερότητα και ίζημα,
Στο μικροσκόπιο έχουν χαρακτηριστικά σχήματα που βοηθούν στη διάκρισή τους,
Στη διάκρισή τους βοηθά το pH. Άλλοι βρίσκονται σε όξινο pH και άλλοι σε αλκαλικό.

## Slide 53: Κρύσταλλοι (2 από 2)
Συνήθως δεν έχουν κλινική σημασία εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  Τους κρυστάλλους αμινοξέων (κυστίνης, τυροσίνης και λευκίνης). Αυτοί εμφανίζονται σε μεταβολικές νόσους, σε κληρονομικές αμινοξυουρίες και σε βαριές ηπατικές παθήσεις,
  Τους κρυστάλλους σουλφοναμιδών, αμπικιλλίνης και ραδιοσκιερών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη και σοβαρή βλάβη στους νεφρώνες,
  Τους κρυστάλλους των λιθιάσεων. Η αναγνώρισή τους στα ούρα βοηθά να ξέρουμε ποια είναι η σύσταση του λίθου (εφ’ όσον δεν έχουμε τον ίδιο το λίθο) για να ρυθμιστεί η διατροφική και φαρμακευτική αγωγή,
Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το αν εμφανίζονται σε όξινο ή αλκαλικό pH.

## Slide 54: Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου (1 από 2)
Εμφανίζονται σε όξινο pH,
Βρίσκονται στα ούρα σχεδόν όλων των ανθρώπων ανάλογα με το είδος της διατροφής,
Αν είναι πολλοί σχηματίζουν γκριζωπό ίζημα στο πυθμένα του δοχείου χωρίς θόλωση,
Παθολογικά εμφανίζονται σε λιθιάσεις αλλά και σε αιματουρίες λόγω των τραυματισμών που προκαλούν,
Παίρνουν διάφορα σχήματα αλλά το πιο συνηθισμένο είναι το σχήμα του φακέλου.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 55: Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου (2 από 2)
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 56: Κρύσταλλοι ουρικού οξέος (1 από 2)
Εμφανίζονται σε όξινο pH,
Αν είναι πολλοί σχηματίζουν κόκκινο ίζημα στο πυθμένα του δοχείου χωρίς θόλωση,
Παθολογικά εμφανίζονται σε λιθιάσεις αλλά και σε αιματουρίες λόγω των τραυματισμών που προκαλούν,
Παίρνουν διάφορα σχήματα αλλά το πιο συνηθισμένο είναι το σχήμα του ρόμβου ή πολυγώνου. Ενώνονται και σχηματίζουν ροζέτες.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 57: Κρύσταλλοι ουρικού οξέος (2 από 2)
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 58: Κρύσταλλοι κυστίνης (1 από 2)
Εμφανίζονται σε όξινο pH,
Εμφανίζονται σε ασθενείς που πάσχουν από την μεταβολική νόσο της «κυστινουρίας»,
Είναι εξαγωγικοί, άχρωμοι, διαθλαστικοί και μοιάζουν σαν φύλλα το ένα πάνω στο άλλο.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 59: Κρύσταλλοι κυστίνης (2 από 2)
panji1102.blogspot.gr

## Slide 60: Κρύσταλλοι τυροσίνης (1 από 2)
Εμφανίζονται σε όξινο pH,
Εμφανίζονται σε ασθενείς που πάσχουν από οξεία κίτρινη ατροφία του ήπατος, σε δηλητηριάσεις με φώσφορο μαζί με τους κρυστάλλους της λευκίνης και γενικά σε έντονη αμινοξουρία,
Είναι βελονοειδείς και διατάσσονται σε δέσμες άχρωμες ή κίτρινες.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 61: Κρύσταλλοι τυροσίνης (2 από 2)
panji1102.blogspot.gr

## Slide 62: Κρύσταλλοι λευκίνης
Εμφανίζονται σε όξινο pH.
Βρίσκονται μαζί με τους κρυστάλλους τυροσίνης σε ασθενείς που πάσχουν από οξεία κίτρινη ατροφία του ήπατος και σε δηλητηριάσεις με φώσφορο.
Είναι μικροί συμπαγείς κιτρινωποί στρογγυλοί και εμφανίζουν ακτινωτές γραμμές.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 63: Κρύσταλλοι χοληστερίνης
panji1102.blogspot.gr

## Slide 64: Κρύσταλλοι εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου (1 από 2)
Εμφανίζονται σε αλκαλικό pH,
Δεν έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία,
Είναι άχρωμοι, πρισματικοί, διαφανείς κρύσταλλοι. Οι τυπικότεροι μοιάζουν με σκέπασμα φερέτρου.

## Slide 65: Κρύσταλλοι εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου (2 από 2)
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 66: Κρύσταλλοι φωσφορικού διασβεστίου (1 από 2)
Εμφανίζονται σε αλκαλικό pH.
Δεν έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία αλλά πρέπει να διαχωριστούν από τους παθολογικούς κρυστάλλους της τυροσίνης.
Είναι άχρωμοι, μακρουλοί με τετραγωνισμένες άκρες μεμονωμένοι ή σε αστεροειδείς σχηματισμούς.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 67: Κρύσταλλος φωσφορικού διασβεστίου (2 από 2)
free-ed.net

## Slide 68: Κρύσταλλοι ουρικού αμμωνίου (1 από 2)
Εμφανίζονται σε αλκαλικό pH,
Δεν έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία,
Είναι κιτρινωποί ή καστανοί σφαιρικοί με βελονοειδείς προεκβολές και παρομοιάζονται ως «αγκαθωτά μήλα».
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 69: Κρύσταλλοι ουρικού αμμωνίου (2 από 2)
“Ammonium biurate urine” από Rotatebot διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 70: Κρύσταλλοι σουλφοναμιδών, μύκητες και πυοσφαίρια
panji1102.blogspot.gr

## Slide 71: Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα και κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου
panji1102.blogspot.gr
seemantsinha.blogspot.gr

## Slide 72: Mεταβατικά επιθηλιακά κύτταρα, πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα, ερυθρά αιμοσφαίρια

## Slide 73: Περιληπτικά οι ιδιότητες των φυσιολογικών κρυστάλλων των ούρων 1 από 2
Κρύσταλλοι | pH | Χρώμα | Συνηθέστερο σχήμα | Διαλυτότητα
Άμορφα ουρικά (Na, K, Mg, Ca) | Όξινο | Ροζ ή κόκκινο | Άμορφο | Θέρμανση, NaOH
Ουρικό οξύ | Όξινο | Κίτρινο ή κόκκινο-καφέ | Ποικιλομορφία, συνήθως ρόμβοι, ροζέττες, σχήμα λεμονιού | Θέρμανση, NaOH
Όξινα ουρικά (Na, K, NH4) | Όξινο ή ουδέτερο | Καφέ | Μικρές σφαίρες, συμπλέγματα, μοιάζουν με τα διουρικά | Θέρμανση
Ουρικό μονονάτριο | Όξινο | Άχρωμο | Λεπτές βελόνες ή άμορφα | 
Οξαλικό ασβέστιο (δι-υδρικό) | Όξινο ή αλκαλικό | Άχρωμο | Οκταεδρικό, «φάκελοι» | HCl, HNO3
Οξαλικό ασβέστιο (μονουδρικό) | Όξινο ή αλκαλικό | Άχρωμο | Ελλειψοειδές, ωοειδές, αλτήρες | 

## Slide 74: Περιληπτικά οι ιδιότητες των φυσιολογικών κρυστάλλων των ούρων 2 από 2
Κρύσταλλοι | pH | Χρώμα | Συνηθέστερο σχήμα | Διαλυτότητα
Άμορφα φωσφορικά (Mg, Ca) | Αλκαλικό | Άχρωμο | Άμορφα κοκκία | CH3COOH
Τριφωσφορικά (NH4, Mg) | Αλκαλικό ή ουδέτερο | Άχρωμο | Πρίσματα, «καπάκι φερέτρου», φύλλα φτέρης | CH3COOH, HCl
Φωσφορικό ασβέστιο | Αλκαλικό | Άχρωμο | Πρίσματα με σφηνοειδές άκρο, συχνά σε ροζέττες | CH3COOH, HCl
Δι-ουρικό αμμώνιο | Αλκαλικό | Σκούρο κίτρινο - καφέ | Σφαίρες με προεξοχές, «αγριόμηλα» | Θέρμανση, NaOH + NH3, HCl, CH3COOH
Ανθρακικό ασβέστιο | Αλκαλικό | Άχρωμο | Σφαίρες σε ζευγάρια ή τετράδες, «σταυροί» | CH3COOH

## Slide 75: Περιληπτικά οι ιδιότητες των παθολογικών κρυστάλλων των ούρων 1 από 2
Κρύσταλλοι | pH | Χρώμα | Σχήμα | Δοκιμασία επιβεβαίωσης
Κρύσταλλοι μεταβολικής προέλευσης |  |  |  | 
Κυστίνη | Όξινο | Άχρωμη | Διαυγείς, συνήθως διαθλαστικές εξάπλευρες πλάκες | TLC, Διαλυτότητα σε HCl, NaOH, NH4OH, Αντίδραση νιτροπρωσσικού
Τυροσίνη | Όξινο | Άχρωμη | Λεπτές στιλπνές βελόνες τακτοποιημένες σε δέσμες ή ροζέττες | TLC, Διαλυτότητα σε HCl, NaOH, NH4OH, θέρμανση
Λευκίνη | Όξινο | Κίτρινη | «Σαμπρέλες» | TLC, Διαλυτότητα σε CH3COOH, NaOH, θερμή αλκοόλη
Χοληστερίνη | Όξινο ή ουδέτερο | Άχρωμη | Επίπεδη πλάκα με γωνιακή εντομή | Διαλυτότητα σε CHCl3, αιθέρας, θερμή αλκοόλη
Χολερυθρίνη | Όξινο | Κίτρινο - καφέ | Βελονοειδείς, ρομβοειδείς πλάκες ή κύβοι | 
Αιμοσιδηρίνη | Όξινο ή ουδέτερο | Χρυσαφί - καφέ | Κοκκία σε συστάδες, κύτταρα και κυλίνδρους | Δοκιμασία Rous

## Slide 76: Περιληπτικά οι ιδιότητες των παθολογικών κρυστάλλων των ούρων 2 από 2
Κρύσταλλοι | pH | Χρώμα | Σχήμα | Δοκιμασία επιβεβαίωσης
Kρύσταλλοι ιατρογενούς προέλευσης (φάρμακα) |  |  |  | 
Σουλφοναμίδες | Όξινο | Κίτρινο - καφέ | Ποικίλει. | Υδρόλυση με θέρμανση, οξέα
Ακετυλσουλφαδιαζίνη | Όξινο | Κίτρινο - καφέ | Δεμάτια από στάχυα με έκκεντρο δέσιμο | 
Σουλφαδιαζίνη | Όξινο | Καφέ | Πυκνά σφαιρίδια | 
Ακετυλσουλφαμεθοξαζόλη | Όξινο | Καφέ | Πυκνές ή ανώμαλα διαιρεμένες σφαίρες | 
Αμπικιλλίνη | Όξινο | Άχρωμο | Μακριές λεπτές βελόνες που σχηματίζουν ομάδες, δεμάτια μετά τη ψύξη | 
Ακτινολογικά μέσα | Όξινο | Άχρωμο | Επίπεδες πλάκες, με γωνιακή εντομή, επιμήκεις κρύσταλλοι | ΕΒ > 1035. Ψευδώς θετική αντίδραση SSA
Ακυκλοβίρη | Αλκαλικό | Άχρωμο | Μικρές λεπτές βελόνες | 

## Slide 77: Κύλινδροι
Οι κύλινδροι είναι μεγάλα κυλινδρικά σωμάτια που αποτελούν το εκμαγείο των ουροφόρων σωληναρίων,
Πρόκειται για τα μεγαλύτερα έμμορφα στοιχεία των ούρων,
Δεν μετρώνται κατά οπτικό πεδίο αλλά σε σύνολο 10 οπτικών πεδίων,
Αποτελούνται από μια πρωτεΐνη την Tamm-Horsfall,
Παρουσία κυλίνδρων στα ούρα βρίσκεται μετρήσιμη πρωτεΐνη,
Καταστρέφονται σε αλκαλικό pH,
Καταστρέφονται σε παρατεταμένη φυγοκέντρηση,
Είναι όλοι τους παθολογικοί εκτός από το μικρό αριθμό υαλωδών κυλίνδρων,
Ανάλογα με το περιεχόμενό τους διακρίνονται σε διάφορες ομάδες (επιθηλιακά, πυώδεις, ερυθροκυτταρικοί, κηρώδεις κ.α.)

## Slide 78: Υαλώδεις κύλινδροι
Είναι οι πιο απλοί κύλινδροι.
Αποτελούνται μόνο από πρωτεΐνη και έχουν στρογγυλεμένα άκρα και παράλληλες πλευρές.
Μικρός αριθμός (1 - 2) θεωρείται φυσιολογικός.
Μεγαλύτερος αριθμός σημαίνει ότι υπήρχε κάπου απόφραξη από παθολογικό αίτιο και μετά απελευθερώθηκαν.
Οι υαλώδεις κύλινδροι γεμίζουν σε παθολογικές καταστάσεις από άλλα έμμορφα στοιχεία και αποκτούν διαφορετικές μορφές.

## Slide 79: Πυώδης κύλινδρος και πυοσφαίρια
“Urine pus cells” από Microrao διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 80: Κύλινδροι ουρολοίμωξης
Πυώδεις κύλινδροι
Εμφανίζονται σε λοιμώξεις μαζί με τα απλά πυοσφαίρια.
Η παρουσία τους είναι παθολογική.
Μικροβιακοί κύλινδροι
Όλη η μάζα του κυλίνδρου είναι γεμάτη από μικρόβια.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 81: Μικροβιακοί κύλινδροι

## Slide 82: Επιθηλιακοί κύλινδροι
Περιέχουν επιθηλιακά κύτταρα διαφόρων ειδών,
Όταν το πρωτόπλασμα των επιθηλιακών κυττάρων καταστραφεί εμφανίζουν στο εσωτερικό τους κόκκους οι οποίοι είναι οι εναπομείναντες πυρήνες,
Μετατρέπονται σε:
                Υαλοκοκκώδεις: κύλινδροι που είναι καλυμμένοι κατά το μισό με κόκκους,
                Κοκκώδεις: κύλινδροι που είναι καλυμμένοι πλήρως με κόκκους.

## Slide 83: Η εξέλιξη των επιθηλιακών κυττάρων (1 από 2)
ahdc.vet.cornell.edu

## Slide 84: Η εξέλιξη των επιθηλιακών κυττάρων (2 από 2)
Υαλώδεις κύλινδροι > επιθηλιακοί κύλινδροι > ελαφρά κοκκώδης > έντονα κοκκώδης > κοκκώδης – κηρώδης > κηρώδης.
ahdc.vet.cornell.edu

## Slide 85: Επιθηλιακός κύλινδρος
chestofbooks.com

## Slide 86: Επιθηλιακοί κύλινδροι με νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα
science-naturalphenomena.blogspot.gr

## Slide 87: Κηρώδεις κύλινδροι
Πρόκειται για κοκκώδεις κυλίνδρους στους οποίους τα κοκκία έχουν καταστραφεί,
Έχουν κηρώδη όψη και όλη η μάζα τους είναι ελεύθερη από κοκκία ή άλλα στοιχεία.

## Slide 88: Κυρώδης κύλινδρος
panji1102.blogspot.gr

## Slide 89: Αιμορραγικοί κύλινδροι
Εμφανίζονται σε αιματουρίες,
Όταν αποτελούνται από ερυθρά αιμοσφαίρια ονομάζονται ερυθροκυτταρικοί,
Όταν περιέχουν μόνο αιμοσφαιρίνη ονομάζονται αιμοσφαιρινικοί,
Παρόμοιοι με τους αιμοσφαιρινικούς οι κύλινδροι μυοσφαιρίνης,
Σε σχετικές καταστάσεις εμφανίζονται και οι κύλινδροι αιμοσιδερίνης.

## Slide 90: Ερυθροκυτταρικός κύλινδρος και ερυθρά
indianpediatrics.net

## Slide 91: Λιποσφαίρια και λιπώδεις κύλινδροι
Εμφανίζονται σε νόσους με λιπώδη εκφύλιση των επιθηλιακών κυττάρων των νεφρικών σωληναρίων,
Συχνά πρόκειται για τυχαία πρόσμιξη λιπαρών ουσιών από τη φιάλη,
Τα λιποσφαίρια παρατηρούνται στο υπερκείμενο των ούρων,
Για την παρατήρηση των λιποσφαιρίων απαιτείται η χρώση της σταγόνας ούρων με μία σταγόνα Sudan III.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 92: Λιποσφαίρια
panji1102.blogspot.gr

## Slide 93: Λιπώδεις κύλινδροι
Όλη η μάζα του κυλίνδρου είναι γεμάτη από λιποσφαίρια.
Λιπώδης κύλινδρος και λιποσφαίρια
panji1102.blogspot.gr

## Slide 94: Κύλινδροι που περιέχουν κρυστάλλους
Κύλινδρος που περιέχει κρυστάλλους ουρικού οξέος
agora.crosemont.qc.ca

## Slide 95: Κοκκιώδης κύλινδρος και μύκητες
panji1102.blogspot.gr
Notes: 94

## Slide 96: Άλλα στοιχεία που μπορούν να βρεθούν στα ούρα
Σπερματοζωάρια (σε ανδρικά και γυναικεία ούρα),
Ίνες από ρούχα,
Φυσαλίδες νερού,
Κρυσταλλοειδείς σχηματισμοί (συμπλέγματα κυττάρων, βλέννης κ.α.).
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών
Notes: 95

## Slide 97: Κρυσταλλοειδή και σταγόνες νερού

## Slide 98: Σπερματοζωάρια και κηρώδης κύλινδρος
“Sperm in urine” από Bobjgalindo διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
panji1102.blogspot.gr

## Slide 99: Μικροσκόπηση αντίθετης φάσης
Notes: 98

## Slide 100: Ο εφευρέτης του μικροσκοπίου αντίθετης φάσης
Frits Zernike
Βραβείο Nobel φυσικής 1953
1988 - 1953
“Zernike Nobel”, από Pieter Kuiper διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 101: Το μικροσκόπιο αντίθετης φάσης
“Dark Field Microscope” από Zephyris διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 102: Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης
Χωρίς φακό αντίθετης φάσης
Με φακό αντίθετης φάσης
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 103: Δύσμορφα – φυσιολογικά – G1 ερυθρά 1/2
Δύσμορφα ερυθρά
Ακανθοκύτταρα ή G1 κύτταρα
indianpediatrics.net
Πυοσφαίρια
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 104: Δύσμορφα – φυσιολογικά – G1 ερυθρά 2/2
Δύσμορφα
Figure 1., Jornal Brasileiro de Nefrologia, scielo.br διαθέσιμο με άδεια Creative Commons Attribution License

## Slide 105: Ερυθρά και επιθηλιακά κύτταρα
Ερυθρά και επιθηλιακά κύτταρα (εν τω βάθει) ουροθηλίου
“Urinary microscopy epithelial cell” από Stevenfruitsmaak διαθέσιμο με άδεια CC BY 3.0

## Slide 106: Κρύσταλλοι σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης (1 από 6)
Κρύσταλλοι ουρικού οξέος
Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου
free-ed.net

## Slide 107: Κρύσταλλοι σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης (2 από 6)
Κρύσταλλοι ουρικού οξέος σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης
και σκοτεινού πεδίου
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 108: Κρύσταλλοι σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης (3 από 6)
“Calcium oxalate crystals (urine) - kalsiyum oksalat kristalleri (idrar) - 02”, από Doruk Salancı διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
Κρύσταλλοι διϋδρικού και μονοϋδρικού οξαλικού ασβεστίου

## Slide 109: Κρύσταλλοι σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης (4 από 6)
free-ed.net
Κρύσταλλοι φωσφορικού διασβεστίου

## Slide 110: Κρύσταλλοι σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης (5 από 6)
Κρύσταλλος χοληστερίνης
Κρύσταλλοι εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου
“Cholesterol Crystals in Synovial Fluid”, από Ed Uthman διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0
free-ed.net

## Slide 111: Κρύσταλλοι σε μικροσκόπιο αντίθετης φάσης (6 από 6)
panji1102.blogspot.gr
Κρύσταλλος σουλφαδιαζίνης

## Slide 112: Εναλλακτικά αντί μικροσκοπίου αντίθετης φάσης
Αντί της μικροσκόπησης αντιθέτου φάσεως μπορεί να χρησιμοποιηθούν χρώσεις:
Προτιμότερη η χρώση Wright
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η χρώση κυανού του μεθυλενίου

## Slide 113: Μικροσκόπηση με πολωμένο φως

## Slide 114: Ποσοτική μέτρηση μικροσκοπικών χαρακτήρων
Notes: 113

## Slide 115: Γιατί χρειάζεται ο ποσοτικός προσδιορισμός
H ποσοτική μέτρηση αποσκοπεί στον υπολογισμό της συγκέντρωσης κύτταρα/ml των κυτταρικών κυρίως στοιχείων του ιζήματος των ούρων.
Μετρώνται κυρίως ερυθρά, πυοσφαίρια, επιθηλιακά κύτταρα και κύλινδροι.

## Slide 116: Κυτταρομετρικές πλάκες για ούρα
Νeubauer
KOVA
kinesis.co.uk
unahealth.co.uk

## Slide 117: Το πλέγμα της κυτταρομετρικής πλάκας KOVA

## Slide 118: Η χρήση της πλάκας KOVA
Στη πλάκα KOVA τα μικροσκοπικά στοιχεία αραιώνονται και βάφονται με την ειδική χρωστική της συσκευασίας, την Trypan blue.
hellomedtech.blogspot.gr

## Slide 119: Το πλέγμα της κυτταρομετρικής πλάκας Νeubauer
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 120: H μικροσκόπηση των κυτταρομετρικών πλακών
H μικροσκόπηση σε όλες τις κυτταρομετρικές πλάκες γίνεται σε μεγέθυνση Χ400 (το οπτικό πεδίο βρίσκεται με Χ100).
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών
nahidakter.wordpress.com

## Slide 121: H εξίσωση υπολογισμού συγκέντρωσης κυττάρων σε κυτταρομετρική πλάκα
Συγκέντρωση κυττάρων

## Slide 122: Παράδειγμα χρήσης κυτταρομετρικής πλάκας
Για παράδειγμα, έστω ότι μετράται ο αριθμός των κυλίνδρων ούρων στα 16 περιφερειακά τετράγωνα (συνολικού όγκου 0,1 mm3).
Aν ο αριθμός τους είναι 12 τότε η συγκέντρωση τους θα είναι:
Συγκέντρωση κυλίνδρων κύλινδροι/mL

## Slide 123: Για την μέτρηση στη πλάκα Neubauer χρησιμοποιείται η παλιά μέθοδος Addis count
Πρόκειται για την ποσοτική μέτρηση των έμμορφων στοιχείων των ούρων (κυττάρων και κυλίνδρων) ως αριθμός ανά ml.
Η ποσοτική μέτρηση των έμμορφων στοιχείων γίνεται σε ούρα 12ώρου.
Οι τιμές αναφοράς είναι οι ακόλουθες:
Ερυθρά αιμοσφαίρια = 0 – 400.000 / ml
Κύλινδροι = 0 – 4000 / ml
Πυοσφαίρια = 20.000 – 1.000.000 / ml
Επιθήλια = 20.000 – 1.000.000 / ml

## Slide 124: Τhomas Addis
1925: Πρότεινε ποσοτική μέθοδο μέτρησης των έμμορφων στοιχείων.
Ερευνητής της λειτουργίας του νεφρού και ιδιαίτερα των διαφόρων μορφών νεφρικής ανεπάρκειας και των αιτιών της πρωτεϊνουρίας.
Ο Αμερικανός Nεφρολόγος (1881 – 1949)
“Thomas Addis (1881-1949)”, από Stanford Medical History Center διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 2.0

## Slide 125: Διαδικασία μέτρησης Addis Count
Συλλογή ούρων 12 ώρου
Μέτρηση όγκου ούρων με ογκομετρικό κύλινδρο.
Έλεγχος καταλληλότητας δείγματος
    Ειδικό βάρος πάνω από 1022
    Αντίδραση όξινη
    Μικροσκόπηση ιζήματος 10 ml ούρων όπου:
      Επιβεβαιώνεται ο μεγάλος αριθμός λευκών, ερυθρών, κυλίνδρων, επιθηλιακών κυττάρων. Ελέγχεται να μην υπάρχουν εξωτερικές προσμίξεις (μύκητες, μικρόβια, βλέννη) οι οποίες μπορεί να μας μπερδέψουν κατά την μέτρηση και να προστεθούν στα ερυθρά, πυοσφαίρια και κυλίνδρους.

## Slide 126: Οι θέσεις μέτρησης στη πλάκα Neubauer
    Μέτρηση κυλίνδρων, λευκών και επιθηλίων στα μεγάλα τετράγωνα.
    Μέτρηση ερυθρών αιμοσφαιρίων στα μικρά τετράγωνα του κέντρου.
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 127: H εξίσωση υπολογισμού της συγκέντρωσης
Για τα μεγάλα τετράγωνα χρησιμοποιείται ο τύπος :
Όπου:
C : Η συγκέντρωση των έμμορφων στοιχείων
A : αριθμός των κυττάρων που μετράμε =
V : όγκος ούρων 12ώρου σε ml
1000 : ο όγκος ενός μεγάλου τετραγώνου
t

## Slide 128: Παράδειγμα
Αριθμός τετραγώνων : 2
Αριθμός πυοσφαιρίων : 15 + 13 = 28
Όγκος ούρων 12ώρου : 500 ml
Χρόνος συλλογής: 12 ώρες
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 129: Τέλος Ενότητας

## Slide 130: Σημειώματα

## Slide 131: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Θ). Ενότητα 4: Η μικροσκόπηση των ούρων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 132: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 133: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 134: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 135: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.