## Slide 1: Ανοσολογία (Ε)
Ενότητα 13: Tυποποίηση HLA
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Θεωρητικό μέρος

## Slide 3: Βασικοί ορισμοί
ΜΗC
  Major Histocompatability Complex
  Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας
HLA
  Human Leucocyte Antigens
  Αντιγόνα ανθρωπίνων λευκοκυττάρων

## Slide 4: H δράση των HLA (MHC)

## Slide 5: HLA Class I (ΗLA τάξης Ι)
ΗLA Ι Subclasses (HLA I υποτάξεις)
ΗLA A (Α1, Α2, Α3 …)
HLA B (Β1, Β2, Β3 …)
HLA Cw (Cw1, Cw2, Cw3 …)
HLA E, - F, -H, …
Συνδέονται με ενδογενή αντιγόνα μεγέθους περίπου 8 - 11 αμινοξέων. Βρίσκονται σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα του οργανισμού.

## Slide 6: HLA Class ΙI (ΗLA τάξης ΙΙ)
ΗLA ΙΙ Subclasses (HLA IΙ υποτάξεις)
ΗLA DR (DR1, DR2, DR3 …)
HLA DQ (DQ1, DQ2, DQ3 …)
HLA DP (DP1, DP2, DP3 …)
HLA DN, - DM …
Συνδέονται με εξωγενή αντιγόνα μεγέθους περίπου 10 – 30 αμινοξέων. Bρίσκονται στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APC), τα Β-λεμφοκύτταρα, τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα, τα επιθηλιακά κύτταρα του θύμου.

## Slide 7: Οι θέσεις των HLA στο χρωμόσωμα 6
H παραγωγή των HLA διεγείρεται από την ιντερφερόνη γ (IFNγ)

## Slide 8: HLA - A, B, C
Tα HLA I συνδράμουν στην αναγνώριση ενδογενούς αντιγόνου από τα Τ-κυτταροτοξικά κύτταρα (CD8).

## Slide 9: HLA – DP, DN, DM, DQ, DR
Tα HLA I συνδράμουν στην αναγνώριση εξωγενούς αντιγόνου από τα Τ-βοηθητικά (CD4) και Τ-κατασταλτικά κύτταρα.

## Slide 10: Η θέση σύνδεσης των αντιγόνων πάνω στα μόρια HLA

## Slide 11: Εφαρμογές HLA τυποποίησης
Μεταμόσχευση ιστών και οργάνων
Έλεγχος πατρότητας.
Πρόγνωση κληρονομικών ασθενειών.
Φυλογενετικές μελέτες.
Διάγνωση και πρόληψη εκτρώσεων

## Slide 12: Ασθένειες που σχετίζονται με HLA
Νόσος Hodgkin | A1
Iδιοπαθής αιμοχρωμάτωση | Α3
Νόσος Behcet | B14
Kοιλιοκάκη | DR3, DR7
Nόσος | DR3
Nόσος | DR3
Mυασθένεια gravis | DR3
Σκλήρυνση κατά πλάκας | B7
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto | DR5
Kακοήθης αναιμία | DR5
Ρευματοειδής αρθρίτιδα | DR4
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος | DR3, DR4
Αγκυλωτική σπονδυλίτιδα | B47
Ψωρίαση vulgaris | C6
Σύνδρομο Sicca | DR3
Οπτική νευρίτιδα | DR2
Σύνδρομο Reiter | B27
Σύνδρομο Goodpasture | DR2
Yποξεία θυρεοειδίτιδα | B35
Πέμφιγα | DR4
Ερπητοειδής δερματίτιδα | DR3
C2 ανεπάρκεια | DR2
Θυρεοειδίτιδα μετά τον τοκετό | DR4

## Slide 13: Πρακτικό μέρος

## Slide 14: Ο προσδιορισμός HLA
O προσδιορισμός HLA μπορεί να γίνει με δύο τεχνικές:
Ορολογική μέθοδος. Μέθοδος μικρολεμφοκυττατοξικότητας.
Αναζητούνται τα αντιγόνα HLA στην επιφάνεια των λεμφοκυττάρων.
Μοριακές τεχνικές. Μέθοδοι RFLP, PCR-SSO, PCR-SSP, PCR-SSCP, SBT.
Αναζητούνται τα αλληλόμορφα HLA στο χρωμόσωμα 6.

## Slide 15: Αρχή μεθόδου μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας
Ένωση αντιγόνου (αντιγόνο HLA κυτταρικής μεμβράνης) με ειδικό αντίσωμα (αντιορός HLA) παρουσία περίσσειας συμπληρώματος προκαλεί βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης (οπές) και θάνατο του κυττάρου.

## Slide 16: Στάδια ορολογικής τυποποίησης HLA αντιγόνων
Απομόνωση των επιθυμητών λεμφοκυττάρων με ανοσομαγνητικά σφαιρίδια.
Προσδιορισμός HLA με την μέθοδο της μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας.
Μικροσκόπηση πλάκας terassaki σε μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού ή ανάστροφης φάσεως.
Εκτίμηση HLA I και HLA II δότη και λήπτη σε μικροσκόπιο ανάστροφου φθορισμού.

## Slide 17: Απαιτούμενα αντιδραστήρια για HLA αντιγόνα
Κύτταρα:
Λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος
Λεμφοκύτταρα λεμφαδένα
Λεμφοκύτταρα σπλήνα
Αντιοροί HLA:
Εγκυμονούσες ή πολύτοκες γυναίκες
Πλακούντας
Πολυμεταγγιζόμενα άτομα
Άτομα που μεταμοσχεύθηκαν κ.α.
Συμπλήρωμα:
Ορός κονίκλου

## Slide 18: Απαιτούμενο δείγμα για τυποποίηση HLA
Λαμβάνονται από τον εξεταζόμενο (δότη ή λήπτη) 18 cc γενικής αίματος EDTA.
Μεταφέρονται 5 cc σε πλαστικό σωληνάριο το οποίο αναδεύεται για 4 – 5 λεπτά σε αναδευτήρα γενικής αίματος.
Στο σωληνάριο τοποθετούνται μαγνητικά σφαιρίδια από 100 μL HLA Class I ή 100 μL HLA Class II. Στο ίδιο σωληνάριο προσθέτονται 5 ml PBS/Citrate

## Slide 19: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (1 από 8)
Τα σωληνάρια με το δείγμα τοποθετούνται σε ειδικό στατώ με μαγνήτες για 3 min.
Απορρίπτεται το υπερκείμενο από το σωληνάριο χωρίς να απομακρύνεται από το μαγνητικό στατώ. Tα κύτταρα που πρόκειται να απομονωθούν παραμένουν επικολλημένα μαζί με τα μαγνητικά σφαιρίδια στο τοίχωμα του σωληναρίου που εφάπτεται στο μαγνητικό στατώ.
Το άδειο πλέον σωληνάριο (περιέχει μόνο τα λεμφοκύτταρα που έχουν κολλήσει στην επιφάνεια) γεμίζει με διάλυμα PBS/Citrate.
Απομόνωση λεμφοκυττάρων με ανοσομαγνητικά σφαιρίδια

## Slide 20: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (2 από 8)
Απορρίπτεται το υπερκείμενο και επαναλαμβάνεται το πλύσιμο με PBS/Citrate επί τρεις φορές. Μετά το τελευταίο πλύσιμο απομακρύνονται και οι τελευταίες σταγόνες από το σωληνάριο έτσι ώστε να μείνει τελείως στεγνό.

## Slide 21: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (3 από 8)
Πλάκα terassaki
Μονή πιπέττα Hamilton
Προσθέτονται 250 μL FCS στα κύτταρα για έλεγχο HLA A,B,C και 150 μL για έλεγχο HLA DR, DQ.

## Slide 22: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (4 από 8)
Λαμβάνεται το εναιώρημα λεμφοκυττάρων και διανέμεται ανά 1 μL σε όλες τις οπές της αντίστοιχης πλάκας terassaki. Χρησιμοποιείται για αυτό μονή πιπέττα Hamilton. Προηγείται πλύσιμο της πιπέττας Hamilton με αποσταγμένο νερό.

## Slide 23: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (5 από 8)
Επώαση 30 min στο σκοτάδι

## Slide 24: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (6 από 8)
Προστίθεται συμπλήρωμα (5 μL) σε όλες τις οπές της πλάκας terassaki με πενταπλή πιπέττα Hamilton.

## Slide 25: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (7 από 8)
Επώαση 45 min στο σκοτάδι.
Προστίθεται 1 μL χρωστικής Acridine orange/Ethidium bromide σε κάθε οπή της terassaki.
Θετικός μάρτυρας
Αρνητικός μάρτυρας

## Slide 26: Μέθοδος μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας (8 από 8)
Μικροσκόπηση σε ανεστραμμένο μικροσκόπιο φθορισμού

## Slide 27: Μικροσκόπηση σε ανεστραμμένο μικροσκόπιο φθορισμού
100% κόκκινα στίγματα: Βαθμός 8
80% κόκκινα στίγματα: Βαθμός 6
50% κόκκινα στίγματα: Βαθμός 4
20% κόκκινα στίγματα: Bαθμός 2
0% κόκκινα στίγματα ή
100% πράσινα στίγματα: Βαθμός 0. (αρνητικό).

## Slide 28: Μικροσκόπηση σε μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης

## Slide 29: Έντυπο συμπλήρωσης αποτελεσμάτων μικρολεμφοκυτταροτοξικότητας

## Slide 30: Απάντηση τυποποίησης HLA I class

## Slide 31: Aποτελέσματα ανάγνωσης πλάκας HLA Class I
Α1 (1)
Α2 (6)
Α11 (2)
Α24 (6-8)
Α25 (1)
Α26 (6)
Α29 (4)
Α30 (1)
Α31 (2)
Α32 (1)
Α33 (6-8)
Α34(1)
Β13 (1)
Β38 (1)
Β51 (2)
Β52 (1)
Β62 (8)
Β63 (2)
Β78 (8)
B81 (4)
Cwk 25 (4)
O εξεταζόμενος έχει τα αλληλόμορφα Α24, Α33, Β62, Β78 και δευτερευόντως τα αλληλόμορφα Α26, C wk 25 και Β81.

## Slide 32: Πραγματική απάντηση HLA class Ι

## Slide 33: Απάντηση τυποποίησης HLA class II

## Slide 34: Aποτελέσματα ανάγνωσης πλάκας HLA Class II
DR1 (8)
DR4 (4)
DR7 (2)
DR8 (1)
DR10 (4)
DR11 (1)
DR12 (1)
DR14 (4)
DR15 (1)
DR16 (1)
DR17 (6)
DR18 (1)
DR1303 (1)
DR51 (1)
DR52(8)
DR53 (1)
DQ4 (4)
DQ5 (1)
DQ6 (1)
DQ2 (8)
WkDQ5 (1)
O εξεταζόμενος έχει τα αλληλόμορφα DR1, DR52, DQ2, λιγότερο τo DR17 και δευτερευόντως τα DR4, DR10, DR14.

## Slide 35: Πραγματική απάντηση HLA class IΙ

## Slide 36: Τέλος Ενότητας

## Slide 37: Σημειώματα

## Slide 38: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανοσολογία (Ε). Ενότητα 13: Tυποποίηση HLA». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 39: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 40: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 41: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 42: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.