## Slide 1: Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ (Ε)
Ενότητα 2: Matlab Άσκηση 2
Δρ. Β.Χ. Μούσας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας
& Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 1/12
Μέρος Α, Επίλυση Απλού Προβλήματος με Ακολουθίες Εντολών
Πρόβλημα 1: Μετατροπές Γωνιών
Να μετατραπεί μια γωνία από Μοίρες (degrees) σε Βαθμούς (grads) & Ακτίνια (radians), και στη συνέχεια να υπολογιστούν τα τριγωνομετρικά μεγέθη. Η αναλογία που ισχύει μεταξύ τους είναι:
  ΣΗΜ.: Οι μετατροπές αυτές είναι απαραίτητες για τους Μηχανικούς. Η καθιερωμένη μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι οι μοίρες. Όμως σε προβλήματα τοπογραφίας η χρησιμοποιούμενη μονάδα είναι οι βαθμοί, ενώ οι Η/Υ χρησιμοποιούν μόνο τα ακτίνια για τα τριγωνομετρικά μεγέθη όπως ημ (sin), συν (cos), εφ (tan), τοξεφ (arctan ή atan), κλπ.

## Slide 3: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 2/12
Δομή του Προγράμματος:
Διάβασμα/Είσοδος Δεδομένων.
  Ο Η/Υ θα πρέπει πρώτα να μάθει τη τιμή του m (μοίρες) είτε σαν σταθερά ή ρωτώντας τον χρήστη, ώστε να μπορεί να υπολογίσει τα υπόλοιπα μεγέθη.
m = 30; ή m = input(' Dwste to megethos tis gwnias: ');
Υπολογισμός των μεγεθών.
  Από την αναλογία των γωνιών φτιάχνουμε τους τύπους που υπολογίζουν τους βαθμούς & τα ακτίνια:
και τους διατυπώνουμε σαν εντολές για τον Η/Υ:
b = m/360 * 400;
a = m/360 * 2*pi;

## Slide 4: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 3/12
Αφού έχουν υπολογιστεί τα ακτίνια (a) μπορούμε να καλέσουμε τις έτοιμες συναρτήσεις της γλώσσας για τα τριγωνομετρικά μεγέθη.
t1 = sin(a); t2 = cos(a); t3 = tan(a);
Εμφάνιση/Έξοδος Αποτελεσμάτων.
  Εμφανίζουμε τα αποτελέσματα απλά:
disp('Apotelesmata: '); disp(t1); disp(t2); disp(t3);
Εμφανίζουμε τα αποτελέσματα με μορφοποίηση:
disp(sprintf(' HM=%g, SYN=%g, EF=%g ', t1, t2, t3))
Μπορείτε να δοκιμάσετε όλες τις εντολές στο Command Window και μετά να τις συγκεντρώσετε σε ένα πρόγραμμα με το όνομα: gwnies1.m

## Slide 5: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 4/12
Μέρος Β, Δημιουργία προγραμμάτων για 3 Απλά Προβλήματα
Πρόβλημα 2: Μετατροπή Θερμοκρασίας °C σε °F
Να γραφεί πρόγραμμα που να μετατρέπει μια θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ. Ο τύπος μετατροπής είναι:
Δομή του Προγράμματος (τρεις εντολές):
Διάβασμα/Είσοδος Δεδομένων (ερώτηση για τους βαθμούς Κελσίου – input() ).
Υπολογισμός των μεγεθών (ο τύπος για τον υπολογισμό σε Φαρενάιτ).
Εμφάνιση/Έξοδος Αποτελεσμάτων (εμφάνιση με μορφοποίηση – disp(sprintf()) ).

## Slide 6: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 5/12
Μπορείτε να δοκιμάσετε τις εντολές στο Command Window και μετά να τις συγκεντρώσετε σε ένα πρόγραμμα με το όνομα: thermokrasies1.m
Όταν θα εκτελείται το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται ο παρακάτω διάλογος:
>> thermokrasies1
Dwse ti thermokrasia se bathmous Kelsiou: 36.6
Oi 36.6 bathmoi Kelsiou einai 97.88 bahmoi Farhenheit
Γράψτε τις εντολές που χρησιμοποιήσατε:
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

## Slide 7: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 6/12
Πρόβλημα 3: Απόσταση Μεταξύ 2 Σημείων
Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει την απόσταση δύο σημείων στο επίπεδο. Τα δύο σημεία Α & Β έχουν συντεταγμένες στο επίπεδο Χ-Y: Α(x1, y1) & Β(x2, y2). Η απόσταση μεταξύ τους (από το Πυθαγόρειο θεώρημα) είναι:
Δομή του Προγράμματος:
Διάβασμα/Είσοδος Δεδομένων (4 ερωτήσεις – input() ).
Υπολογισμός των μεγεθών (η συνάρτηση για τη τετρ. ρίζα είναι: sqrt() ).
Εμφάνιση/Έξοδος Αποτελεσμάτων (εμφάνιση με μορφοποίηση – disp(sprintf()) ).
Μπορείτε να δοκιμάσετε τις εντολές στο Command Window και μετά να τις συγκεντρώσετε σε ένα πρόγραμμα με το όνομα: apostasi1.m

## Slide 8: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 7/12
Όταν θα εκτελείται το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται ο παρακάτω διάλογος:
>> apostasi1
Dwse to X tou Simeiou A: 10
Dwse to Y tou Simeiou A: 3
Dwse to X tou Simeiou B: 13
Dwse to Y tou Simeiou B: 7
H Apostasi A-B einai: 5
Γράψτε τις εντολές που χρησιμοποιήσατε:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

## Slide 9: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 8/12
Πρόβλημα 4: Μετατροπή Καρτεσιανών Συντεταγμένων σε Πολικές
Να γραφεί πρόγραμμα που να μετατρέπει τις Καρτεσιανές συντεταγμένες Χ & Υ σε Πολικές συντεταγμένες R & F. Οι τύποι μετατροπής των Καρτεσιανών συντεταγμένων σε πολικές είναι:
&
Δομή του Προγράμματος:
Διάβασμα/Είσοδος Δεδομένων (2 ερωτήσεις – input() ).
Υπολογισμός των μεγεθών (η συνάρτηση για το τόξο εφαπτομένης είναι: atan() ). Σημ.: ο Η/Υ υπολογίζει ακτίνια και εμείς θέλουμε την F σε μοίρες (προβλ.1).
Εμφάνιση/Έξοδος Αποτελεσμάτων (εμφάνιση με μορφοποίηση – disp(sprintf()) ).
Μπορείτε να δοκιμάσετε τις εντολές στο Command Window και μετά να τις συγκεντρώσετε σε ένα πρόγραμμα με το όνομα: polikes1.m

## Slide 10: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 9/12
Όταν θα εκτελείται το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται ο παρακάτω διάλογος:
>> polikes1
Dwse ti Tetmimeni X: 4
Dwse ti Tetagmeni Y: 3
Oi Polikes Syntetagmenes einai: R= 5 & F= 36.87(moires)
Γράψτε τις εντολές που χρησιμοποιήσατε:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

## Slide 11: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 10/12
Μέρος Γ) Εκτέλεση προγραμμάτων & Συμπλήρωση Πινάκων με Αποτελέσματα
Να εκτελεστούν τα τρία προγράμματα του Μέρους Β για τα παρακάτω δεδομένα και να συμπληρωθούν οι πίνακες:
Μετατροπή Θερμοκρασίας
°C | -100 | -40 | -10 | 0 | 15 | 22 | 36.6 | 42 | 100 | 1000
°F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 11/12
Απόσταση 2 Σημείων
x₁ | y₁ | x₂ | y₂ | Απόσταση (d)
1 | 6 | 4 | 8 | 
-1 | -1 | 1 | 1 | 
2 | 3 | 20 | 10 | 
10 | 9 | 1 | 2 | 
0 | 0 | 4 | 3 | 
2 | 2 | 5 | 6 | 
12 | 5 | 2 | 0 | 
5 | 4 | 4 | 5 | 
Μετατροπή Συντεταγμένων
X | Y | R | F(°)
4 | 4 |  | 
3 | 2 |  | 
2 | 3 |  | 
1 | 6 |  | 
-5 | 0 |  | 
2 | 0 |  | 
6 | 3 |  | 
0 | 5 |  | 

## Slide 13: Εντολές σε Δομή Ακολουθίας 12/12
Χρησιμοποιήστε για τη καταγραφή των αποτελεσμάτων την εντολή:
>>diary on
Σταματήστε τη καταγραφή όταν τελειώσετε δίνοντας την εντολή:
>>diary off
Να ελέγξετε τις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Σημειώστε τα με ένα αστερίσκο (*) και δώστε παρακάτω μια ερμηνεία για τα λάθη/διαφορές που βλέπετε.
(*)
Τέλος, να μεταφέρετε όλα τα .m αρχεία και τα diary στο USB Flash που έχετε μαζί σας.

## Slide 14: Τέλος Ενότητας

## Slide 15: Σημειώματα

## Slide 16: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασίλειος Μούσας 2014. Βασίλειος Μούσας. «Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ. Ενότητα 2: Matlab Άσκηση 2». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 17: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 18: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 19: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 20: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.