## Slide 1: Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ (Ε)
Ενότητα 9: Matlab Άσκηση 9
Δρ. Β.Χ. Μούσας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας
& Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ανοιχτή Όδευση 1/5
Όταν η απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να γίνει απ’ ευθείας μέτρηση (λόγω ακρίβειας των οργάνου, φυσικών εμποδίων, κλπ.), χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα σημεία-στάσεις των οποίων οι αποστάσεις μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια (Ανοιχτή Όδευση). Η μετρήσεις γίνονται ως εξής (βλ. σχήμα 1):
ξεκινάμε από το και σε κάθε ενδιάμεσο σημείο (i) μετρούνται για το επόμενο σημείο (i+1), α) η απόσταση, β) η κατακόρυφη γωνία , και, γ) η δεξιόστροφη γωνία , από το προηγούμενο σημείο (i-1) προς το επόμενο σημείο (i+1).

## Slide 3: Ανοιχτή Όδευση 2/5
Σχήμα 1: Οι μετρήσεις και γίνονται σε κάθε ενδιάμεσο σημείο-στάση (i-1) για να υπολογισθεί το επόμενο σημείο (i).

## Slide 4: Ανοιχτή Όδευση 3/5
Καθώς οι παραπάνω μετρήσεις είναι σχετικές η μία προς την άλλη, δεν μπορούν να μας δώσουν απόλυτες συντεταγμένες. Αυτό που μας χρειάζεται στην αρχή, είναι οι απόλυτες συντεταγμένες του πρώτου σημείου (, , ) ως προς το σύστημα αξόνων που χρησιμοποιούμε, και δεύτερον, η κατεύθυνση των αξόνων Χ-Υ, η οποία μας δίνεται (με τη βοήθεια ενός προηγουμένου σημείου αναφοράς ) σαν τη δεξιόστροφη γωνία του άξονα Υ με τη γραμμή (βλ. σχήμα 2).
Σχήμα 2: Οι αρχικές και οι διαδοχικές μετρήσεις για 4 σημεία-στάσεις

## Slide 5: Ανοιχτή Όδευση 4/5
Μέρος Α, Ανοιχτή Όδευση
Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει τις συντεταγμένες X, Y, Z ενός απομακρυσμένου σημείου ξεκινώντας από κάποιο άλλο σημείο του οποίου η θέση, στο χρησιμοποιούμενο σύστημα αξόνων Χ-Υ-Ζ, είναι γνωστή.

## Slide 6: Οι Αναδρομικοί Υπολογισμοί
Από την αρχική γωνία (= + 180° ) και τις γωνίες υπολογίζουμε αναδρομικά τη γωνία που σχηματίζει κάθε τμήμα με τον άξονα Y:
= + -1 + 180° ( - 360° )
και, από τα μήκη και τις γωνίες και υπολογίζουμε αναδρομικά τις συντεταγμένες όλων των σημείων (, , ):
= +
= +
= +

## Slide 7: Τα Δεδομένα
Τα αρχικά δεδομένα (, , , ) και τα δεδομένα όλων των σημείων-στάσεων (, , ) μας δίνονται, από τον μηχανικό που κάνει τις μετρήσεις, σε δύο αρχεία (odeysidata0.txt και odeysidata1.txt) με τη παρακάτω μορφή (π.χ.):
odeysidata0.txt
X0 Y0 Z0 F0 10 10 10 255
odeysidata1.txt
S B W 0 0 0 100 180 0.9 100 198 0.9 100 207 0.9 55 120 0 80 290 0 60 230 0 118 100 -1 121 120 -1 132 200 -2

## Slide 8: Η Διαδικασία
Δημιουργήστε τα δυο παραπάνω αρχεία δεδομένων.
Ξεκινήστε τη δημιουργία του προγράμματος, καλώντας την εντολή importdata() δύο φορές για να διαβάσετε τα δύο αρχεία.
Αντιγράψτε τις στήλες των πινάκων στις αντίστοιχες μεταβλητές S, B, W, υπολογίστε το G0 από το F0 και βάλτε όλες τις αρχικές τιμές (G0, X0, Y0, Z0) στη πρώτη θέση των αντίστοιχων διανυσμάτων (G, X, Y, Z).
Χρησιμοποιήστε μια επανάληψη for i=2…N για τους αναδρομικούς τύπους, και να αποθηκεύετε τα αποτελέσματα στα διανύσματα G, Χ, Υ και Ζ (Σημ.: για τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις οι μοίρες να γίνουν ακτίνια).
Εμφανίστε τα αποτελέσματα στο Command Window σε μορφή πίνακα και σχεδιάστε την όδευση σε διάγραμμα 2-D (X-Y) και 3-D (X-Y-Z) (εντολές plot() και plot3()).

## Slide 9: Παράδειγμα Αποτελεσμάτων 1/2
X | Y | Z
10.0000 | 10.0000 | 10.0000
80.7107 | 80.7107 | 11.5709
169.8113 | 126.1097 | 13.1419
269.8113 | 126.1097 | 14.7128
297.3113 | 173.7411 | 14.7128
348.7343 | 112.4576 | 14.7128
338.3154 | 53.3691 | 14.7128
449.1992 | 13.0107 | 12.6531
541.8906 | 90.7880 | 10.5410
665.9300 | 135.9347 | 10.0802

## Slide 10: Παράδειγμα Αποτελεσμάτων 2/2

## Slide 11: Ανοιχτή Όδευση 5/5
Μέρος Β, Άλλα Δεδομένα
Εκτελέστε ξανά το πρόγραμμά σας για το παρακάτω σύνολο δεδομένων (το αρχικό σημείο του odeysidata0.txt είναι το ίδιο), βρείτε τις συντεταγμένες όλων των σημείων και σχεδιάστε τα όπως στο Μέρος Α:
οdeysidata2.txt |  | 
S | B | W
0 300 150 150 300 50 150 50 150 50 | 0 135 210 300 210 270 270 90 90 270 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 12: Τέλος Ενότητας

## Slide 13: Σημειώματα

## Slide 14: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασίλειος Μούσας 2014. Βασίλειος Μούσας. «Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ. Ενότητα 9: Matlab Άσκηση 9». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 15: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 16: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 17: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 18: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.