## Slide 1: Αισθητική ηλεκτροθεραπεία σώματος
Ενότητα 2: Γαλβανικό ή συνεχές ρεύμα
Ευθυμία Μικελάτου
Αισθητικός Κοσμητολόγος B.Sc., M.Sc.
Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Γαλβανικό ή συνεχές ρεύμα
Σταθερή φορά, τάση και ένταση
Επιδράσεις:
  Α) ηλεκτρολυτική (φαινόμενο ηλεκτροώσμωσης)
  Β) ηλεκτροτονική:
    ανηλεκτροτόνος αντίδραση
    κατηλεκτροτόνος αντίδραση
  Γ) ιοντοφορική: διείσδυση ουσιών σε μορφή ιόντων για αισθητικές εφαρμογές

## Slide 3: Γαλβανισμός
Σταθερός
Μετακινούμενος
Διακοπτόμενος
Desincroustation: NaOH+ Ελεύθερα λιπαρά οξέα
άλας Να+ με λιπαρό οξύ
http://electrochemistry.web.auth.gr/cells/

## Slide 4: Ιοντοφορική δράση Iontophoresis
© http://www.electrotherapy.org/

## Slide 5: Είδη συσκευών
Cosmetic electrotherapy machine, από Iantresman διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 6: Είδη ηλεκτροδίων
Ενεργό
Ανενεργό ή παθητικό
Μέγεθος
Ποιότητα
πολικότητα
http://yperidrwsia.blogspot.gr/

## Slide 7: Μέθοδοι εφαρμογής 1/2

## Slide 8: Μέθοδοι εφαρμογής 2/2

## Slide 9: Παλμικά ρεύματα
Διεγείρουν τις νευρικές ή μυϊκές ίνες
Παλμοσειρές
Είδη παλμών:
  Ημιτονοειδής
  Τετράγωνος ή ορθογώνιος
  Τρίγωνος
  Τραπεζοειδής
  Ελλειψοειδής τραπεζοειδής
  Ασύμετρη μορφή

## Slide 10: Είδη παλμών
Μονοφασικός
Διφασικός
Πολυφασικός

## Slide 11: Γαλβανοφαραδικό ρεύμα
Συνδυασμός γαλβανικού- φαραδικού ρεύματος
Διακοπτόμενο γαλβανικό (τετράγωνος παλμός)

## Slide 12: Διαμόρφωση παλμοσειράς
Συχνότητα ερεθίσματος
Μορφή παλμού
Χρόνος παύσης (ανερέθιστη περίοδος)
Διάρκεια παλμού
Ένταση ερεθίσματος

## Slide 13: Παράγοντες διαμόρφωσης παλμού

## Slide 14: Παρεμβαλλόμενα ρεύματα ή συμβολής ή Nemec
Συνδεσμολογία
Ward, A. R. (2009). "Electrical stimulation using kilohertz-frequency alternating current." Phys Ther 89(2): 181-190

## Slide 15: Φαινόμενο Edge Effect
Edge effect:
συνάθροιση των ρευμάτων στα άκρα, με αποτέλεσμα θερμικό έγκαυμα λόγω αύξησης της θερμοκρασία στα σημεία συμβολής τους

## Slide 16: Βιβλιογραφία
Μαρία Ρήγα, Σοφία Γληγόρη, Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006
Σταύρος Αρχοντάκης, Παχυσαρκία και κυτταρίτιδα, εκδόσεις αδελφοί Βλάσση, Αθήνα 2003

## Slide 17: Τέλος Ενότητας

## Slide 18: Σημειώματα

## Slide 19: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ευθυμία Μικελάτου 2014. Ευθυμία Μικελάτου. «Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία σώματος. Ενότητα 2: Γαλβανικό ή συνεχές ρεύμα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 20: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 21: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 22: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 23: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.