## Slide 1: Κοσμητολογία Ι - Θ
Ενότητα 14: Βασικά στοιχεία παραγωγής καλλυντικών προϊόντων
Δρ. Αθανασία Βαρβαρέσου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοσμητολογίας
Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Βασικές αρχές παραγωγής καλλυντικών προϊόντων
Θα αναφερθούν:
Οι βασικές αρχές της μηχανικής των ρευστών
Οι διαδικασίες ανάπτυξης σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα
Τα κυριότερα είδη του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

## Slide 3: Ανάμιξη 1/2
Ως ανάμιξη ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία δυο ή περισσότερα συστατικά κατεργάζονται έτσι ώστε κάθε συστατικό να κείται όσο το δυνατόν σε επαφή με ένα τμήμα (σωματίδιο ή σταγονίδιο) του καθενός από τα άλλα συστατικά.
Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας μπορεί να είναι: μίγμα στερεών σωματιδίων (ανάμιξη κόνεων), εναιώρημα αδιάλυτου στερεού σε υγρό, μίγμα αναμιγνυομένων υγρών (διάλυμα) ή μίγμα μη αναμιγνυομένων υγρών αλλά διεσπαρμένων υγρών π.χ. γαλάκτωμα.
Στατική και δυναμική ανάμιξη.

## Slide 4: Ανάμιξη 2/2
Όταν η παρασκευαστική διαδικασία πρέπει να περάσει από την εργαστηριακή (labscale) στη βιομηχανική κλίμακα (fullscale) δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα εξής:
  Στην αναλογία μεγέθους-αναδευτήρα και περιέκτη ανάμιξης,
  Στο μήκος και το πλάτος του αναδευτήρα καθώς και τη διάμετρο του περιέκτη ανάμιξης,
  Στη στάθμη πληρώσεως του περιέκτη,
  Στην αναλογία ύψους προς τη διάμετρο του περιέκτη,
  Στην καμπυλότητα του πυθμένα του περιέκτη και
  Στο ιξώδες του προϊόντος.

## Slide 5: Στατική ανάμιξη
Η στατική ανάμιξη είναι η δημιουργία ομογενούς μίγματος χωρίς τη μετακίνηση των επιμέρους τμημάτων της συσκευής ανάμιξης.
Στατικοί αναμικτήρες:

## Slide 6: Δυναμική ανάμιξη 1/3
Η δυναμική ανάμιξη προϋποθέτει τη μετακίνηση και συνήθως την περιστροφή των επιμέρους τμημάτων της συσκευής ανάμιξης.
Οι δυναμικοί αναδευτήρες ταξινομούνται με κριτήριο το είδος της ροής, που μπορούν να δημιουργήσουν όταν αναδεύεται με αυτούς το ρευστό μέσα σε ένα κυκλικό δοχείο ανάμιξης, το οποίο δεν έχει πλευρικούς εκτροπείς, σε:
  αξονικούς(axial),
  ακτινικούς (radial),
  μικτούς.

## Slide 7: Δυναμική ανάμιξη 2/3
Ακτινική ροή
Αξονική ροή

## Slide 8: Δυναμική ανάμιξη 3/3
Το είδος ροής που πραγματικά παράγεται από έναν δυναμικό αναδευτήρα εξαρτάται από:
Aναδευτήρας
τη διάμετρο,
το σχήμα,
την ταχύτητα περιστροφής,
την τοποθέτησή του μέσα στον περιέκτη της ανάμιξης.
Περιέκτης ανάμιξης
Διαστάσεις και είδος,
Σχήμα.
Ρευστό
ιξώδες,
Πυκνότητα.

## Slide 9: Αξονικοί αναδευτήρες 1/5
Δίνουν καλή αξονική ροή για υγρά μέχρι 5000 mPas.
Έλικας ή προπέλα

## Slide 10: Αξονικοί αναδευτήρες 2/5
Στρόβιλος ή τουρμπίνα

## Slide 11: Αξονικοί αναδευτήρες 3/5
Πολυεπίπεδος αντισταθμιστικής ροής

## Slide 12: Αξονικοί αναδευτήρες 4/5
Ελικοειδής κοχλίας

## Slide 13: Αξονικοί αναδευτήρες 5/5
Με οδοντωτό δίσκο

## Slide 14: Ακτινικοί αναδευτήρες
Τύπου άγκυρας
Γαλακτώματα μέχρι 20.000 mPas.

## Slide 15: Ομογενοποιητές 1/4
Η ομογενοποίηση χρησιμοποιείται για τη μείωση του μεγέθους των σταγονιδίων του γαλακτώματος ή των στερεών αδιάλυτων σωματιδίων - πιγμέντων που πρόκειται να διασπαρούν σε ένα υγρό π.χ. κατά την παρασκευή κραγιόν.
Η μείωση του μεγέθους των σταγονιδίων του γαλακτώματος αυξάνει τη σταθερότητα του προϊόντος και επιδρά στο ιξώδες του και την υφή του.
Η μείωση του μεγέθους των αδιάλυτων σωματιδίων διευκολύνει τη διαβροχή τους από το υγρό και επομένως τη διασπορά τους σε αυτό και μειώνει τον κίνδυνο καθίζησης των σωματιδίων μέσα στο προϊόν.

## Slide 16: Ομογενοποιητές 2/4
Η αρχή λειτουργίας του ομογενοποιητή βασίζεται στη δημιουργία κλίσης του προς ομογενοποίηση ρευστού.
Θεωρείται ότι ένα ρευστό υφίσταται κλίση όταν ένα τμήμα του ρευστού κινείται με διαφορετική ταχύτητα σε σχέση με μια παρακείμενη περιοχή.
Ο ομογενοποιητής αποτελείται από δύο τμήματα: το στροφείο και το στατικό στοιχείο.

## Slide 17: Ομογενοποιητές 3/4
Το στροφείο είναι συνδεδεμένο με ηλεκτρικό κινητήρα και περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.
Κατά τη διαδρομή του ρευστού διαμέσου του στροφείου, το ρευστό αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα στην εξωτερική διάμετρο του στροφείου από αυτή που αναπτύσσει στο κέντρο του στροφείου.
Αυτή η διαφορά ταχύτητας δημιουργεί κλίση του ρευστού.
Μεταξύ του στροφείου και του στατικού στοιχείου παρεμβάλλεται κενό διάστημα.
Στο κενό αυτό διάστημα αναπτύσσεται ακόμα μεγαλύτερη κλίση για το ρευστό καθώς αυτό εξέρχεται από το στροφείο.

## Slide 18: Ομογενοποιητές 4/4

## Slide 19: Υψηλής πίεσης - κενού διαστήματος ομογενοποιητές
Mέσα στους υψηλής πίεσης ομογενοποιητές το υλικό που πρόκειται να ομογενοποιηθεί τοποθετείται σε ένα χωνί, που χρησιμοποιείται ως στατικό στοιχείο.
Το γαλάκτωμα εξαναγκάζεται σε ώθηση έξω από το χωνί με την επίδραση υψηλής πίεσης προς ένα κενό διάστημα μεταξύ στατικού στοιχείου και στροφείου.
Οι διαστάσεις του κενού διαστήματος μπορούν να ρυθμίζονται.
Η επίδραση της υψηλής πίεσης και η συνύπαρξη στο κενό διάστημα των διεσπαρμένων σταγονιδίων ή σωματιδίων, οδηγεί στη μείωση του μεγέθους τους.

## Slide 20: Ομογενοποιητές υπερήχων
Μοιάζουν με τους υψηλής πίεσης- κενού διαστήματος ομογενοποιητές.
Το προϊόν που θα ομογενοποιηθεί εξαναγκάζεται σε ώθηση διαμέσου ενός στομίου από ένα πιστόνι αντλίας υψηλής πίεσης.

## Slide 21: Κολλοειδείς μύλοι
Οι κολλοειδείς μύλοι χρησιμοποιούνται για να παράξουν λεπτού μεγέθους σωματίδια σε μεγάλου ιξώδους γαλακτώματα και διασπορές (Χρησιμοποιούνται στην παρασκευή υγρού μέικ-απ).

## Slide 22: Παραγωγή
Υπάρχουν δύο μέθοδοι παραγωγής που χρησιμοποιούνται ευρέως:
Η παραγωγή ανά παρτίδα (batch production) και
Η συνεχής παραγωγή (continuous production).

## Slide 23: Παραγωγή ανά παρτίδα 1/2

## Slide 24: Παραγωγή ανά παρτίδα 2/2
Κεντρική μονάδα-συσκευή για την παραγωγή ανά παρτίδες είναι το δοχείο ανάμιξης.
Πλεονεκτήματα
Έχει κυριαρχήσει η παραγωγή ανά παρτίδα (μερική ποσότητα) του προϊόντος.
Ευκολότερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη μεταφορά-κλιμάκωση (scaleup) από την εργαστηριακή ανάπτυξη (labscale) σε μαζική-βιομηχανική κλίμακα (fullscale).
Μειονεκτήματα
Απαιτούνται μεγάλες συσκευές ανάμιξης, ο χρόνος ψύξης είναι μεγάλος και το καθάρισμα των συσκευών δύσκολο.

## Slide 25: Συνεχής παραγωγή 1/2

## Slide 26: Συνεχής παραγωγή 2/2
Απαιτεί υψηλή αρχική επένδυση, διότι ο εξοπλισμός της συνεχούς παραγωγής είναι ακριβός.
Συνήθως κατά αυτόν τον τρόπο παράγονται προϊόντα που έχουν παρόμοια γενική εκατοστιαία σύσταση.
Στη συνεχή παραγωγή τα συστατικά προστίθενται απευθείας από τα δοχεία αποθήκευσης στα δοχεία ανάμιξης με ειδικές δοσιμετρικές αντλίες.

## Slide 27: Τέλος Ενότητας

## Slide 28: Σημειώματα

## Slide 29: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθανασία Βαρβαρέσου 2014. Αθανασία Βαρβαρέσου . «Κοσμητολογία Ι - Θ. Ενότητα 14: Βασικά στοιχεία παραγωγής καλλυντικών προϊόντων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 30: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 31: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 32: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 33: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.