## Slide 1: Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Ιωάννης Βογιατζής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εισαγωγή
Βιβλιογραφία:
Βιβλίο Α: «Ψηφιακή Σχεδίαση – Ενσωµατωµένα Συστήµατα µε VHDL», P.J. Ashenden. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Βιβλίο Β: «Σχεδιασµός Κυκλωµάτων µε τη VHDL», V.A. Pedroni. Εκδόσεις Κλειδάριθµος
∆ιαφάνειες (Μπορείτε να τις κατεβάσετε από τo e-class)

## Slide 3: Θεωρία- Εργαστήριο
Θεωρία:
Τετάρτη 12-2
Εργαστήριο:
Δευτέρα 8-10, 12-2, εργαστήριο MICRO

## Slide 4: Περιεχόμενο μαθήματος
Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωµάτων µε χρήση γλώσσας περιγραφής υλικού
  VHDL
Σχεδίαση απλών ψηφιακών κυκλωµάτων:
  Συνδυαστικά κυκλώµατα, π.χ. πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές, αριθµητικά κυκλώµατα
  Ακολουθιακά κυκλώµατα: flip-flop, καταχωρητές, µετρητές
Σχεδίαση πιο πολύπλοκων ψηφιακών συστηµάτων:
  Μηχανές καταστάσεων, µνήµες, επεξεργαστές (MIPS)
Προσοµοίωση ψηφιακών κυκλωµάτων
  Χρήση εργαλείων προσοµοίωσης (HDL simulators)

## Slide 5: Προαπαιτούμενα
Γνώσεις από το µάθηµα ψηφιακής σχεδίασης:
Λογικές πύλες
Συνδυαστικά κυκλώµατα:
  πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές
Αριθµητικά κυκλώµατα
  αθροιστές, πολλαπλασιαστές
Ακολουθιακά κυκλώµατα
  καταχωρητές, καταχωρητές ολίσθησης, µετρητές

## Slide 6: Εργαστήριο
Περιβάλλον εισαγωγής, προσοµοίωσης και αποσφαλµάτωσης µοντέλων VHDL
  ModelSim – HDL Simulation
Εργαστηριακές ασκήσεις:
  Γνωριµία µε το περιβάλλον
  Συνδυαστικά κυκλώµατα
  Ακολουθιακά κυκλώµατα
  Μηχανές πεπερασµένων καταστάσεων

## Slide 7: Μεθοδολογία σχεδίασης

## Slide 8: Σύνθεση (synthesis)
Συνήθως, η σχεδίαση των συστηµάτων γίνεται σε επίπεδο µεταφοράς καταχωρητή (register- transfer-level – RTL)
  Υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης σε σχέση µε τη σχεδίαση µε πύλες
Τα εργαλεία σύνθεσης µεταφράζουν τη σχεδίαση RTL σε ένα κύκλωµα µε πύλες που εκτελεί την ίδια λειτουργία
Στο εργαλείο σύνθεσης πρέπει να καθορίσουµε:
  Την τεχνολογία υλοποίησης
  Περιορισµούς σε χρόνο, επιφάνεια, κτλ. (αν υπάρχουν)
Επαλήθευση µετά τη σύνθεση (post-synthesis verification):
  Ότι το κύκλωµα που έχει προκύψει από τη σύνθεση ικανοποιεί τους περιορισµούς

## Slide 9: Φυσική υλοποίηση (physical implementation)
∆οµές υλοποίησης:
  Application-specific ICs (ASICs)
  Field-programmable gate arrays (FPGAs)
Χωροθέτηση (floor-planning)
  Τοποθετεί τα υποσυστήµατα
Τοποθέτηση (placement)
  Τοποθετεί τις πύλες µέσα στα υποσυστήµατα
∆ροµολόγηση (routing)
  Συνδέει τις πύλες µε αγωγούς
Φυσική επαλήθευση (physical verification)
  Το φυσικό κύκλωµα ικανοποιεί ακόµα τους περιορισµούς
  Καλύτερη εκτίµηση των χρονικών προδιαγραφών

## Slide 10: Κατασκευή
Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα (integrated circuits) κατασκευάζονται στην επιφάνεια ενός πλακιδίου πυριτίου (silicon wafer)
  Ελάχιστο χαρακτηριστικό µέγεθος (feature size) που µειώνεται σε κάθε τεχνολογική γενιά
  Τώρα 25nm
  Νόµος του Moore: αύξηση του αριθµού των τρανζίστορ
  CMOS: συµπληρωµατικά (complementary) MOSFET κυκλώµατα
έξοδος
είσοδος
+V

## Slide 11: Συσκευασίες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα ενθυλακώνονται σε προστατευτική συσκευασία
  Εξωτερικοί ακροδέκτες για να συνδεθούν µε την πλακέτα κυκλώµατος
  Καλώδια συγκόλλησης ή συνδέσεις flip-chip

## Slide 12: Printed Circuit Boards (PCBs)
Πλακέτες τυπωµένου κυκλώµατος
Στρώµατα µεταλλικής καλωδίωσης µεταξύ στρωµάτων µονωτικού υλικού (fiberglass)
  Κατασκευάζεται µε χρήση φωτολιθογραφίας και εγχάραξης
Οι αγωγοί διασυνδέουν IC και άλλα στοιχεία
  Εξωτερικές συνδέσεις σε άλλα στοιχεία του συστήµατος

## Slide 13: Ιεραρχική σχεδίαση
Τα κυκλώµατα είναι αρκετά πολύπλοκα για να σχεδιάσουµε όλες τις λεπτοµέρειες σε ένα επίπεδο
Σχεδιάζουµε υποσυστήµατα για απλές λειτουργίες
Συνθέτουµε υποσυστήµατα για να σχηµατίσουµε το σύστηµα
  Αντιµετωπίζουµε τα υποκυκλώµατα ως «µαύρα κουτιά»
  Επαληθεύουµε ανεξάρτητα, και έπειτα επαληθεύουµε την ολοκλήρωσή τους
Σχεδίαση top-down (από πάνω προς τα κάτω) ή bottom-up (από κάτω προς τα πάνω)

## Slide 14: Γλώσσες περιγραφής υλικού
Hardware Description Language (HDL)
  Μια γλώσσα για την µοντελοποίηση της συµπεριφοράς και της δοµής των ψηφιακών συστηµάτων
Electronic Design Automation (EDA) using HDL - Αυτοµατοποίηση ηλεκτρονικής σχεδίασης: σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε χρήση εργαλείων CAD (computer-aided design)
  Εισαγωγή σχεδίασης (design entry)
κώδικας αντί για σχηµατικά διαγράµµατα
  Επαλήθευση (verification)
προσοµοίωση του κώδικα
  Σύνθεση (synthesis)
αυτόµατη παραγωγή των κυκλωµάτων

## Slide 15: Πλεονεκτήµατα HDL
Υπερτερούν από τα σχηµατικά διαγράµµατα:
  H µοντελοποίηση του συστήµατος µπορεί να γίνει σε όλα τα επίπεδα (από τα υψηλότερα ως τα χαµηλότερα)
  Η περιγραφή σε HDL είναι συνήθως (?) πιο κατανοητή από ένα σχηµατικό διάγραµµα
  Η περιγραφή σε HDL είναι ανεξάρτητη από τις βιβλιοθήκες σχεδίασης (design libraries) και τα CAD εργαλεία
Υπερτερούν από τις γλώσσες προγραµµατισµού:
  Παρέχουν δοµές που περιγράφουν καλύτερα το υλικό
  Παράλληλη εκτέλεση εντολών αντί για ακολουθιακή
  Παρέχουν δυνατότητα για περιγραφή χρονισµών

## Slide 16: Γλώσσες περιγραφής υλικού: VHDL
VHDL: VHSIC Hardware Description Language
  VHSIC: Very High-Speed Integrated Circuits
Ιστορική αναδροµή:
  Ξεκίνησε το 1981 από το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ ως γλώσσα περιγραφής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
  Οι εταιρείες ΙΒΜ, Texas Instruments, Intermetrics ανάπτυξαν και κυκλοφόρησαν την 1η έκδοση το 1985
Πρότυπο από τον οργανισµό ΙΕΕΕ
  ΙΕΕΕ Standard 1076-1987 (VHDL-87)
  IEEE Standard 1076-1993 (VHDL-93)
  IEEE Standard 1076a (VHDL-2000)
Πιο διαδεδοµένη στην Ευρώπη

## Slide 17: Γλώσσες περιγραφής υλικού: Verilog
Ιστορική αναδροµή:
  Αναπτύχθηκε ως γλώσσα µοντελοποίησης υλικού
  από την εταιρεία Gateway Design Automation το 1984 για ιδιωτική χρήση
  Η εταιρεία Cadence Design Systems αγόρασε την Gateway το 1990
  Η εταιρεία Cadence είναι υπεύθυνη για την προώθηση της Verilog ως γλώσσα µοντελοποίησης & προσοµοίωσης
  Η εταιρεία Synopsys είναι υπεύθυνη για την προώθηση της Verilog ως γλώσσα σύνθεσης
Πρότυπο από τον οργανισµό IEEE το 1995
Πιο διαδεδοµένη στην Αµερική

## Slide 18: HDL: µοντελοποίηση & προσοµοίωση
Αρχικά οι γλώσσες περιγραφής υλικού (HDL) σχεδιάστηκαν για τη µοντελοποίηση και τη προσοµοίωση των συστηµάτων
  Η ιδέα ήταν να εισάγουν δοµές στην γλώσσα που να επιτρέπουν τη µοντελοποίηση και τη προσοµοίωση του υλικού στα υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης
Χαρακτηριστικά µοντελοποίησης των HDLs:
  παράλληλη εκτέλεση
  ιεραρχική σχεδίαση
  περιγραφή χρονισµών
  περιγραφή ακολουθίας γεγονότων
  περιγραφή σύγχρονης/ασύγχρονης συµπεριφοράς

## Slide 19: HDL: µοντελοποίηση & σύνθεση
Αργότερα όµως αναπτύχθηκαν εργαλεία για σύνθεση ...
... τα εργαλεία σύνθεσης όµως δεν µπορούν να υποστηρίξουν όλες τις δοµές των HDLs
Ένα υποσύνολο των HDL είναι συνθέσιµο

## Slide 20: Πώς να ΜΗ γράφετε κώδικα VHDL …
Επειδή οι HDLs έχουν τις ρίζες τους σε γλώσσες προγραµµατισµού (η VHDL στην Ada και η Verilog στην C) είναι εύκολες στην εκµάθηση …
… αλλά δύσκολες στη σωστή χρήση τους
Οι αρχάριοι σχεδιαστές τείνουν να γράφουν κώδικα VHDL που µοιάζει µε τα προγράµµατα υπολογιστών (…πολλές µεταβλητές και πολλούς βρόχους …)
Για αυτό:
  Μη γράφετε VHDL όπως θα γράφατε ένα πρόγραµµα
  Θυµηθείτε τις δυνατότητες που σας δίνει η VHDL (π.χ. παράλληλη εκτέλεση, περιγραφή χρονισµών, περιγραφή ακολουθίας γεγονότων)
  Να έχετε πάντα στο µυαλό σας τι κύκλωµα αντιστοιχεί στον κώδικα VHDL που γράφετε

## Slide 21: Έννοιες µοντελοποίησης της VHDL
∆ιασύνδεση (interface)
Συµπεριφορά (behavior)
∆οµή (structure)
Μοντέλα δοκιµής (test benches)

## Slide 22: Σχεδιαστική µονάδα στη VHDL

## Slide 23: Οντότητα (entity)
Περιγράφει την εξωτερική διασύνδεση (external interface) της σχεδιαστικής µονάδας
entity full_adder is
port ( a, b, cin : in bit; sum, cout : out bit);
end entity full_adder;
Notes: Θελει φτιάξιμο

## Slide 24: Αρχιτεκτονική (architecture)
Περιγράφει την εσωτερική λειτουργία (internal functionality) της σχεδιαστικής µονάδας
architecture behav of full_adder is begin
…
…
end architecture behav;
Architecture body
Entity name
Architecture name

## Slide 25: Οντότητα και αρχιτεκτονικές
Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές για να περιγράψουν την συνάρτηση µίας οντότητας

## Slide 26: Περιγραφή συµπεριφοράς (behavioral description)
architecture behav of full_adder is
begin
p: process (a,b,cin) is
begin
if a = '1' then cout <= b or cin; sum <= b xnor cin;
else
cout <= b and cin; sum <= b xor cin;
end if;
end process;
end architecture behav;

## Slide 27: Περιγραφή δοµής (structural description) 1/2
entity half_adder is
port (a,b : in bit; sum,cout : out bit);
end entity half_adder;
architecture behav of half_adder is
begin
sum <= a xor b;
cout <= a and b;
end architecture behav;

## Slide 28: Περιγραφή δοµής (structural description) 2/2
architecture struct of full_adder is
signal sum1,cout1,cout2: bit;
begin
ha1: entity work.half_adder(behav)
port map(a,b,sum1,cout1);
ha2: entity work.half_adder(behav)
port map(cin,sum1,sum,cout2);
cout <= cout1 or cout2;
end architecture struct;

## Slide 29: Ποια περιγραφή είναι καλύτερη;
Πολυπλοκότητα της σχεδίασης:
  Η περιγραφή συµπεριφοράς προτιµάται για να περιγράψει µία πολύπλοκη συνάρτηση
  Η περιγραφή δοµής προτιµάται για να περιγράψει µία ιεραρχική σχεδίαση (επαναχρησιµοποίηση µονάδων)
Απόδοση της σχεδίασης: µέγεθος, καθυστέρηση, κατανάλωση
  Εξαρτάται από το εργαλείο σύνθεσης
  Εξαρτάται από την εµπειρία του σχεδιαστή
Σε µία σχεδίαση µπορούν να συνδυαστούν όλοι οι τύποι περιγραφής

## Slide 30: Παράδειγµα: συνδυαστικό κύκλωµα
∆ύο δοχεία επεξεργασίας υγρών:
  ∆ιακόπτης επιλογής δοχείου
  Σωστή θερµοκρασία (µεταξύ 25°C και 30°C)
  Αισθητήρες θερµοκρασίας
  Αισθητήρες χαµηλής στάθµης
Κύκλωµα ελέγχου που ενεργοποιεί ένα κουδούνι (συναγερµού)
  Όταν η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαµηλή ή
  Όταν η στάθµη του υγρού είναι πολύ χαµηλή

## Slide 31: Τέλος Ενότητας

## Slide 32: Σημειώματα

## Slide 33: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιωάννης Βογιατζής 2015. Ιωάννης Βογιατζής. «Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 34: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 35: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 36: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 37: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.