## Slide 1: Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων
Ενότητα 2: Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωµάτων στη VHDL
Ιωάννης Βογιατζής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωµάτων
Λογικές συναρτήσεις και πύλες (boolean functions)
Πολυπλέκτες (multiplexers)
Αποκωδικοποιητές (decoders)

## Slide 3: Συνδυαστικά κυκλώµατα
Κυκλώµατα στα οποία οι τιµές των εξόδων εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τρέχουσες τιµές των εισόδων
  καµία αποθήκευση των προηγουµένων τιµών των εισόδων
  καµία κατάσταση
Μπορούν να αναλυθούν µε χρήση κανόνων λογικής
  Λογική άλγεβρα ή άλγεβρα Boole

## Slide 4: Λογικές συναρτήσεις
Συναρτήσεις που λειτουργούν σε εισόδους των δύο τιµών και παράγουν εξόδους των δύο τιµών
  0, υλοποιείται ως χαµηλό επίπεδο τάσης
  1, υλοποιείται ως υψηλό επίπεδο τάσης
Η συνάρτηση καθορίζει την τιµή της εξόδου για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των τιµών της εισόδου

## Slide 5: Πίνακες αληθείας και πύλες
Ορισµός λογικής συνάρτησης µε πίνακα
Λογικό OR Λογικό AND Λογικό NOT
πύλη OR
πύλη AND
αντιστροφέας
x | y | x + y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
x | y | x ⋅ y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
x | x′
0 | 1
1 | 0

## Slide 6: Λογικές εξισώσεις
Λογικές εξισώσεις και πίνακες αληθείας είναι έγκυροι τρόποι για τον ορισµό µιας συνάρτησης
f = (x + y)⋅ z′
x | y | z | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Υπολογίζουµε την f για κάθε συνδυασµό των τιµών εισόδου και συµπληρώνουµε τον πίνακα

## Slide 7: Λογικές εξισώσεις στη VHDL
Χρησιµοποιούµε λογικούς τελεστές στις εντολές ανάθεσης σηµάτων
f = (x + ( y ⋅ z′))+ ( y ⋅ z)′
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity circuit is
port ( x, y, z : in std_logic;
f : out std_logic );
end entity circuit;
architecture boolean_eqn of circuit is
begin
f <= (x or (y and not z)) or not (y and z);
end architecture boolean_eqn;

## Slide 8: Λογικοί τελεστές στη VHDL
Προτεραιότητα
  το not έχει την υψηλότερη
  οι υπόλοιποι τελεστές έχουν ίση προτεραιότητα
  χρησιµοποιούµε παρενθέσεις για να ξεκαθαρίσουµε τη σειρά υπολογισµού
Τιµές bit στη VHDL
  '0' και '1'

## Slide 9: Τύποι δεδοµένων
Η VHDL είναι µια γλώσσα µε ισχυρούς τύπους (strongly typed language)
  Κάθε αντικείµενο (π.χ. σήµα ή µεταβλητή) µπορεί να λάβει τιµές του δηλωµένου τύπου του µόνο
  Συµβάλλει στην ανίχνευση σχεδιαστικών λαθών
Η VHDL περιέχει προκαθορισµένους τύπους
Ο χρήστης µπορεί να ορίσει δικούς του τύπους

## Slide 10: Προκαθορισµένοι τύποι
∆ηλώνονται σε πακέτα (packages):
Πακέτο standard της βιβλιοθήκης std:
  Τύποι: BIT, BOOLEAN, INTEGER, και REAL
Πακέτο std_logic_1164 της βιβλιοθήκης ieee:
  Τύποι: STD_LOGIC και STD_ULOGIC
Πακέτο std_logic_arith της βιβλιοθήκης ieee:
  Τύποι: SIGNED και UNSIGNED

## Slide 11: Πακέτα
library library_name;
use library_name.package_name.package_parts;
Για να χρησιµοποιήσουµε ένα τύπο που περιέχεται σε ένα πακέτο:
  Πριν τη δήλωση της οντότητας:
  ∆ηλώνουµε τη βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το πακέτο
  Ορίζουµε το πακέτο µε µια φράση χρήσης (use clause)

## Slide 12: ∆ήλωση πακέτων
Συνήθως σε µια σχεδίαση χρησιµοποιούµε τύπους από 3 πακέτα:
ieee.std_logic_1164 (ieee library)
standard (std library)
work (work library)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library std;
use std.standard.all;
library work;
use work.all;
Είναι εξ’ορισµού ορατές.
∆ε χρειάζεται να δηλωθούν

## Slide 13: Τύπος bit
type bit is (‘0’, ‘1’);
Μεταφράζεται στη σύνθεση σε ένα σήµα
Η τιµή ‘0’ αναπαρίσταται από το λογικό επίπεδο 0 και η τιµή ‘1’ από το λογικό επίπεδο 1
Τα δύο λογικά επίπεδα δεν επαρκούν για να αναπαραστήσουν τη συµπεριφορά των σηµάτων σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. high-Z)

## Slide 14: Τύπος boolean
type boolean is (false, true);
Μεταφράζεται στη σύνθεση σε ένα µονό σήµα
Η τιµή false αναπαριστάνεται από το λογικό επίπεδο 0 και η τιµή true από το λογικό επίπεδο 1
Ο τύπος boolean σπάνια χρησιµοποιείται για σήµατα λογικών εκφράσεων
Αντίθετα, χρησιµοποιείται έµµεσα από τη γλώσσα για να αναπαραστήσει το αποτέλεσµα µίας πράξης σύγκρισης

## Slide 15: Τύπος std_ulogic
type std_ulogic is ('U', -- Uninitialized
'X', -- Forcing Unknown
'0', -- Forcing zero
'1', -- Forcing one
'Z', -- High Impedance
'W', -- Weak Unknown
'L', -- Weak zero
'H', -- Weak one
'–' ); -- Don't care
Μοντελοποιεί ηλεκτρικές ιδιότητες των σηµάτων
Χρήσιµος για την προσοµοίωση των σηµάτων

## Slide 16: Σύνθεση του τύπου std_ulogic 1/2
Στην προσοµοίωση αντιµετωπίζεται σαν ένας τύπος απαρίθµησης
Στη σύνθεση µεταφράζεται σε ένα µονό σήµα
Οι συνθέσιμες τιµές του std_ulogic είναι: ‘0’, ‘1’, ‘Ζ’
  Η τιµή ‘0’ αναπαρίσταται από το λογικό επίπεδο 0, η τιµή ‘1’ από το λογικό επίπεδο 1 και η τιµή ‘Ζ’ από την υψηλή εµπέδηση (high-impedance)

## Slide 17: Σύνθεση του τύπου std_ulogic 2/2
Για τις υπόλοιπες τιµές τα εργαλεία σύνθεσης
  είτε θα τα µεταφράσουν σαν πραγµατική τιµή (0 ή 1)
  είτε θα παράγουν λάθος
Χρήσιµες σε κάποιες περιπτώσεις είναι η τιµή don’t care (-)
  επιτρέπει στο εργαλείο σύνθεσης απλοποίηση του κυκλώµατος

## Slide 18: Τύπος std_logic
std_ulogic: unresolved type
std_logic:
  υποτύπος του std_ulogic
  resolved type
  χρησιµοποιείται όταν θέλουµε ένα σήµα να έχει πολλαπλούς οδηγούς
    µια συνάρτηση επίλυσης (resolution function) υπολογίζει την τιµή του σήµατος
  θα τον µελετήσουµε όταν ασχοληθούµε µε τρισταθείς διαύλους (tristate busses)

## Slide 19: Υλοποίηση συνδυαστικής λογικής
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity aircon is port (
temp_low, temp_high, auto_temp : in std_logic;
manual_heat, manual_cool, manual_fan : in std_logic;
heater_on, cooler_on, fan_on : out std_logic );
end entity aircon;
Λογική ελέγχου κλιµατιστικού
  τρεις λογικές εξισώσεις για την ενεργοποίηση του συστήµατος θέρµανσης (heater), ψύξης (cooler) και του ανεµιστήρα (fan)
  heater_on = temp_low · auto_temp + manual_heat
  cooler_on = temp_high · auto_temp + manual_cool
  fan_on = heater_on + cooler_on + manual_fan

## Slide 20: Υλοποίηση συνδυαστικής λογικής (λάθος)
heater_on = temp_low · auto_temp + manual_heat
cooler_on = temp_high · auto_temp + manual_cool
fan_on = heater_on + cooler_on + manual_fan
architecture eqns of aircon is
begin
heater_on <= (temp_low and auto_temp) or manual_heat;
cooler_on <= (temp_high and auto_temp) or manual_cool;
fan_on <= heater_on or cooler_on or manual_fan;
end architecture eqns;

## Slide 21: Υλοποίηση συνδυαστικής λογικής (σωστό)
Χρησιµοποιούνται εσωτερικά σήµατα
Οι θύρες εξόδου δεν επιτρέπεται να διαβαστούν
heater_on = temp_low · auto_temp + manual_heat
cooler_on = temp_high · auto_temp + manual_cool
fan_on = heater_on + cooler_on + manual_fan
architecture eqns of aircon is
signal heater_on_tmp, cooler_on_tmp : std_logic;
begin
heater_on_tmp <= (temp_low and auto_temp) or manual_heat; cooler_on_tmp <= (temp_high and auto_temp) or manual_cool;
fan_on <= heater_on_tmp or cooler_on_tmp or manual_fan;
heater_on <= heater_on_tmp;
cooler_on <= cooler_on_tmp;
end architecture eqns;

## Slide 22: ∆υαδική κωδικοποίηση
Πώς αναπαριστάνουµε πληροφορία µε περισσότερες από δύο πιθανές τιµές;
  Πολλαπλά δυαδικά σήµατα (πολλαπλά bit)
(a1, a0): (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
  Αυτός είναι ένας δυαδικός κώδικας
  Κάθε ζεύγος τιµών είναι µια κωδική λέξη
  Χρησιµοποιεί δύο αγωγούς σηµάτων για τα a1, a0

## Slide 23: Μέγεθος κωδικής λέξης
Ένας κώδικας των n bit έχει 2n κωδικές λέξεις
Για να αναπαραστήσουµε N πιθανές τιµές
  χρειαζόµαστε τουλάχιστον log2N bit για τις λέξεις
  περισσότερα bit µπορούν να είναι χρήσιµα σε κάποιες περιπτώσεις
Παράδειγµα: κώδικας εκτυπωτή ψεκασµού
  µαύρο, κυανό, ιώδες, κίτρινο, κόκκινο, µπλε
  έξι τιµές, log26 = 3
    µαύρο: (0, 0, 1), κυανό: (0, 1, 0), ιώδες: (0, 1, 1),
    κίτρινο: (1, 0, 0), κόκκινο: (1, 0, 1), µπλε: (1, 1, 0)

## Slide 24: Κώδικες one-hot
Κάθε κωδική λέξη έχει ακριβώς ένα bit '1'
Φωτεινός σηµατοδότης:
  κόκκινο: (1,0,0), πορτοκαλί: (0,1,0), πράσινο: (0,0,1)
  τρεις αγωγοί σηµάτων: κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
Κάθε bit ενός κώδικα one-hot αντιστοιχεί σε µια κωδικοποιηµένη τιµή
  δεν απαιτείται υλικό για να αποκωδικοποιήσουµε τιµές

## Slide 25: ∆υαδικοί κώδικες στη VHDL
D Πολλαπλά bit αναπαρίστανται από ένα διάνυσµα
signal s: std_logic_vector(4 downto 0);
Αυτό είναι ένα σήµα των πέντε στοιχείων
• s(4), s(3), s(2), s(1), s(0)
signal a: std_logic_vector(1 to 3);
Αυτό είναι ένα σήµα των τριών στοιχείων
• a(1), a(2), a(3)

## Slide 26: Παράδειγµα δυαδικής κωδικοποίησης 1/2
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity light_controller is port (
lights_in : in
std_logic_vector(1 to 3);
enable : in std_logic;
lights_out : out std_logic_vector(1 to 3) );
end entity light_controller;
Ελεγκτής φωτεινού σηµατοδότη µε κώδικα 1-hot
enable = 1: lights_out = lights_in
enable = 0: lights_out = (0, 0, 0)

## Slide 27: Παράδειγµα δυαδικής κωδικοποίησης 2/2
architecture conditional_enable of light_controller is
begin
lights_out <= lights_in when enable = '1'
else "000";
end architecture conditional_enable;
architecture and_enable of light_controller is
begin
lights_out(1) <= lights_in(1) and enable;
lights_out(2) <= lights_in(2) and enable;
lights_out(3) <= lights_in(3) and enable;
end architecture and_enable;

## Slide 28: Τύποι απαρίθµησης
type alu_function is (pass, add, subtract,multiply, divide);
type octal_digit is ('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7');
…
variable alu_op : alu_function;
variable last_digit : octal_digit := '0';
…
alu_op := subtract;
last_digit := '7';
Σύνολο από ονόµατα για τις κωδικοποιηµένες τιµές κάποιων σηµάτων
  Αντί για άµεση δυαδική κωδικοποίηση

## Slide 29: Προκαθορισµένοι τύποι απαρίθµησης
Character
  type character is (nul, … , '0', '1', … ,
'A', 'B', … , 'a', 'b', …)
  Περιλαµβάνει όλους τους χαρακτήρες του συνόλου χαρακτήρων 8-bit Latin-1
Boolean
  type boolean is (false, true);
Bit
  type bit is ('0', '1');

## Slide 30: Σύνθεση του τύπου απαρίθµησης 1/2
Μεταφράζεται σε ένα σύνολο σηµάτων ικανά να κωδικοποιήσουν όλες τις τιµές του τύπου
Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές µορφές κωδικοποίησης των τύπων απαρίθµησης
  Binary
  Onehot
  Gray

## Slide 31: Σύνθεση του τύπου απαρίθµησης 2/2
type alu_function is (pass, add, subtract,
multiply, divide);
Πώς θα κωδικοποιηθεί ο παραπάνω τύπος απαρίθµησης αν επιλέξουµε µία από τις ακόλουθες µορφές κωδικοποίησης;
  Binary
  Onehot
  Gray

## Slide 32: Τύποι πινάκων (arrays)
type word is array (0 to 31) of bit; -- ∆είκτης: αύξουσα σειρά
type word is array (31 downto 0) of bit; -- ∆είκτης: φθίνουσα σειρά
…
-- ∆είκτης: τύπος απαρίθµησης
type controller_state is (initial, idle, active, error);
variable buffer_register, data_register : word; variable state : controller_state;
state := idle;
buffer_register(10) := ‘1’;
data_register := buffer_register;
Παραδείγµατα µονοδιάστατων πινάκων
  ∆ηλώσεις τύπων πινάκων
Αντικείμενα πινάκων
Προτάσεις ανάθεσης

## Slide 33: Προκαθορισµένοι τύποι πινάκων
type string is array (positive range <>) of character;
type bit_vector is array (natural range <>) of bit;
…
variable channel_busy_register : bit_vector(1 to 4);
type std_ulogic_vector is array ( natural range <> ) of std_ulogic;
…
signal csr_offset : std_ulogic_vector(2 downto 1);
Αλφαριθµητικά (strings)
∆ιανύσµατα bit (bit vectors)
Πίνακες πρότυπης λογικής (standard-logic arrays)

## Slide 34: Παράδειγµα: bit vs. bit_vector
entity and2 is port
(a,b: in bit;
x : out bit);
end and2;
architecture and2 of and2 is
begin
x <= a and b;
end and2;
entity and2 is
port(a,b: in bit_vector (0 to 3);
x : out bit_vector (0 to 3));
end and2;
architecture and2 of and2 is
begin
x <= a and b;
end and2;
D Οι λογικοί τελεστές not, and, or, nand, nor, xor, xnor εφαρµόζονται στους τύπους:
  bit, std_ulogic, std_logic,
  bit_vector, std_ulogic_vector, std_logic_vector

## Slide 35: Παράδειγµα: τµήµατα πινάκων
subtype halfword is bit_vector(0 to 15);
…
entity byte_swap is
port (input : in halfword; output : out halfword);
end entity byte_swap;
architecture behavior of byte_swap is begin
output(8 to 15) <= input(0 to 7);
output(0 to 7) <= input(8 to 15);
end architecture behavior;

## Slide 36: Τελεστής & (concatenation)
entity conc is
port (a,b : in bit_vector(3 downto 0);
z : out bit_vector(7 downto 0) );
end entity conc;
architecture beh of conc is begin
z <= a & b;
end architecture beh;

## Slide 37: Συνδυαστικά στοιχεία
Μπορούµε να κατασκευάσουµε σύνθετα συνδυαστικά στοιχεία από πύλες
  Πολυπλέκτες
  Αποκωδικοποιητές, κωδικοποιητές
  …
Τα χρησιµοποιούµε ως υποµονάδες για να κατασκευάσουµε µεγαλύτερα συστήµατα
  Αφαίρεση και επαναχρησιµοποίηση

## Slide 38: Πολυπλέκτες (multiplexers)
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity multiplexer_4_to_1 is
port ( a : in std_logic_vector (3 downto 0);
sel : in std_logic_vector (1 downto 0);
z : out std_logic );
end entity multiplexer_4_to_1;
architecture eqn of multiplexer_4_to_1 is
Begin
with sel select
z <= a(0) when "00",
a(1) when "01",
a(2) when "10",
a(3) when others;
end architecture eqn;
sel | z
00 | a0
01 | a1
10 | a2
11 | a3

## Slide 39: Πολυπλέκτες πολλαπλών bit
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity multiplexer_3bit_2_to_1 is port (
a0,a1 : in std_logic_vector (2 downto 0);
sel : in std_logic;
z : out std_logic_vector (2 downto 0) );
end entity multiplexer_3bit_2_to_1;
architecture eqn of multiplexer_3bit_2_to_1 is
begin
z <= a0 when sel = '0' else a1;
end architecture eqn;
D Επιλογή µεταξύ N λέξεων των m-bit
Σύνδεση m πολυπλεκτών N-to-1

## Slide 40: Πολυπλέκτες πολλαπλών bit (συν.) Δομική περιγραφή
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity multiplexer_3bit_2_to_1 is
port (
a0,a1 : in std_logic_vector (2 downto 0); sel : in std_logic;
z : out std_logic_vector (2 downto 0) ); end entity multiplexer_3bit_2_to_1;
architecture str of multiplexer_3bit_2_to_1 is begin
mux0: entity work.multiplexer_2_to1(eqn) port map (a0(0), a1(0), sel, z(0));
mux0: entity work.multiplexer_2_to1(eqn) port map (a0(1), a1(1), sel, z(1));
mux0: entity work.multiplexer_2_to1(eqn) port map (a0(2), a1(2), sel, z(2));
end architecture eqn;

## Slide 41: Αποκωδικοποιητές (decoders)
Αποκωδικοποιητής 4-σε-16
Έξοδος για (a3, a2, a1, a1) = (1, 0, 1, 1)
y11 = a3 ⋅ a2 ⋅ a1 ⋅ a0

## Slide 42: Κωδικοποιητές (coders) 1/2
Zone | Codeword
Zone 1 | 0, 0, 0
Zone 2 | 0, 0, 1
Zone 3 | 0, 1, 0
Zone 4 | 0, 1, 1
Zone 5 | 1, 0, 0
Zone 6 | 1, 0, 1
Zone 7 | 1, 1, 0
Zone 8 | 1, 1, 1
 | a0 y0 a1 y1 a2 y2 a3 y3 a4 valid a15 | 
… |  | 
Κωδικοποιητής 16-σε-4
  Με έξοδο valid για να υποδεικνύει τις
  µη-έγκυρες κωδικές λέξεις
Παράδειγµα: Κωδικοποιητής για ένα σύστηµα συναγερµού µε 8 ζώνες
  8 bit εισόδου: ένας αισθητήρας σε κάθε ζώνη
  3 bit εξόδου για την κωδικοποίηση των ζωνών

## Slide 43: Κωδικοποιητές 2/2
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity alarm is port ( zone : in std_logic_vector (1 to 8);
intruder_zone : out std_logic_vector(2 downto 0);
valid : out std_logic );
end entity alarm;
architecture eqn of alarm is begin
intruder_zone(2) <= zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
intruder_zone(1) <= zone(3) or zone(4) or zone(7) or zone(8);
intruder_zone(0) <= zone(2) or zone(4) or zone(6) or zone(8);
valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4) or zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture eqn;

## Slide 44: Κωδικοποιητής προτεραιότητας 1/2
zone |  |  |  |  |  |  |  | intruder_zone |  |  | valid
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (2) | (1) | (0) | 
1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0
Εάν είναι 1 περισσότερες από µία είσοδοι
  Κωδικοποίηση της εισόδου µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα

## Slide 45: Κωδικοποιητής προτεραιότητας 2/2
architecture priority_1 of alarm is begin
intruder_zone <= "000" when zone(1) = '1' else
"001" when zone(2) = '1' else
"010" when zone(3) = '1' else
"011" when zone(4) = '1' else
"100" when zone(5) = '1' else
"101" when zone(6) = '1' else
"110" when zone(7) = '1' else
"111" when zone(8) = '1' else
"000";
valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4)
or zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture priority_1;

## Slide 46: Τέλος Ενότητας

## Slide 47: Σημειώματα

## Slide 48: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιωάννης Βογιατζής 2015. Ιωάννης Βογιατζής. «Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων. Ενότητα 2: Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωµάτων στη VHDL». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 49: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 50: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 51: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 52: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.