## Slide 1: Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων
Ενότητα 3: Ακολουθιακά μπλοκς σε VHDL
Ιωάννης Βογιατζής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Καταχωρητές & Απαριθμητές

## Slide 3: VHDL Design Styles
Components and
interconnects
structural
VHDL Design
Styles
dataflow
Concurrent
statements
behavioral
Registers
Shift registers
Counters
State machines
Sequential statements
synthesizable

## Slide 4: Processes in VHDL
Περιγράφουν ακολουθιακή συμπεριφορά
Ιδιαίτερα ισχυρά Statements
  Επιτρέπουν τον ορισμό συμπεριφοράς που αναπαρίσταται δύσκολα από πραγματικό κύκλωμα
  Δεν είναι πάντα συνθέσιμες
Χρησιμοποιούνται με προσοχή σε κώδικα στον οποίο θα γίνει σύνθεση

## Slide 5: Ανατομία μιας Process
[label:] PROCESS [(sensitivity list)]
[declaration part]
BEGIN
statement part
END PROCESS [label];
OPTIONAL

## Slide 6: PROCESS με SENSITIVITY LIST
Λίστα από signals στα οποία είναι sensitive η process.
Όταν πραγματοποιείται ένα event σε οποιοδήποτε από αυτά, ενεργοποιείται η process.
Κάθε φορά που ενεργοποιείται, τρέχει ολόκληρη.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ WAIT statements σε process με SENSITIVITY LIST.
label: process (sensitivity list)
declaration part
begin
statement part
end process;

## Slide 7: Component Equivalent of a Process
Όλα τα σήματα στην sensitivity list είναι είσοδοι e.g. clk
ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗ sensitivity list
priority: PROCESS (clk)
BEGIN
IF w(3) = '1' THEN
y <= "11" ;
ELSIF w(2) = '1' THEN
y <= "10" ;
ELSIF w(1) = c THEN
y <= a and b;
ELSE
z <= "00" ;
END IF ;
END PROCESS ;
w
a
y
z
priority
b
c
clk

## Slide 8: Καταχωρητές

## Slide 9: D latch 1/2
Clock
D
0
1
1
–
0
1
0
1
Truth table
Graphical symbol
t
1
t
2
t
3
t
4
Time
Clock
D
Q
Timing diagram
Q(t+1)
Q(t)
D
Q
Clock

## Slide 10: D flip-flop 1/4
Clk
D


0
1
0
1
Truth table
t
1
t
2
t
3
t
4
Time
Clock
D
Q
Timing diagram
Q(t+1)
Q(t)
D
Q
Clock
Graphical symbol
0
–
Q(t)
1
–

## Slide 11: D latch 2/2
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY latch IS
PORT ( D, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC) ;
END latch ;
ARCHITECTURE behavioral OF latch IS
BEGIN
PROCESS ( D, Clock )
BEGIN
IF Clock = '1' THEN
Q <= D ;
END IF ;
END PROCESS ;
END behavioral;
D
Q
Clock

## Slide 12: D flip-flop 2/4
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY flipflop IS
PORT (D, Clock : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC);
END flipflop;
ARCHITECTURE behavioral OF flipflop IS
BEGIN
PROCESS ( Clock )
BEGIN
IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
Q <= D ;
END IF ;
END PROCESS ;
END behavioral ;
D
Q
Clock

## Slide 13: D flip-flop 3/4
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY flipflop IS
PORT (D, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC);
END flipflop;
ARCHITECTURE behavioral2 OF flipflop IS
BEGIN
PROCESS ( Clock )
BEGIN
IF rising_edge(Clock) THEN
Q <= D ;
END IF ;
END PROCESS ;
END behavioral2;
D
Q
Clock

## Slide 14: D flip-flop 4/4
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY flipflop IS
PORT (D, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC) ;
END flipflop ;
ARCHITECTURE behavioral3 OF flipflop IS
BEGIN
PROCESS
BEGIN
WAIT UNTIL rising_edge(Clock) ;
Q <= D ;
END PROCESS ;
END behavioral3 ;
D
Q
Clock

## Slide 15: D flip-flop with asynchronous reset
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY flipflop_ar IS
PORT(D, Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC) ;
END flipflop_ar ;
ARCHITECTURE behavioral OF flipflop_ar IS
BEGIN
PROCESS ( Resetn, Clock )
BEGIN
IF Resetn = '0' THEN
Q <= '0' ;
ELSIF rising_edge(Clock) THEN
Q <= D ;
END IF ;
END PROCESS ;
END behavioral ;
D
Q
Clock
Resetn

## Slide 16: D flip-flop with synchronous reset
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY flipflop_sr IS
PORT ( D, Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC) ;
END flipflop_sr ;
ARCHITECTURE behavioral OF flipflop_sr IS
BEGIN
PROCESS(Clock)
BEGIN
IF rising_edge(Clock) THEN
    IF Resetn = '0' THEN
    Q <= '0' ;
    ELSE
    Q <= D ;
    END IF ;
    END IF;
END PROCESS ;
END behavioral ;
D
Q
Clock
Resetn

## Slide 17: Asychronous vs. Synchronous
Στο IF loop,
Τα Asynchronous items είναι
  Πριν το statement rising_edge(Clock)
Τα Synchronous items είναι
  Μετά το rising_edge(Clock) statement

## Slide 18: 8-bit register with asynchronous reset
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY reg8 IS
PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ) ;
END reg8 ;
ARCHITECTURE behavioral OF reg8 IS
BEGIN
PROCESS ( Resetn, Clock )
BEGIN
IF Resetn = '0' THEN
Q <= "00000000" ;
ELSIF rising_edge(Clock) THEN
Q <= D ;
END IF ;
END PROCESS ;
END behavioral ;
Resetn
Clock
reg8
8
8
D
Q

## Slide 19: Generics 1/2
Μπορώ να έχω ένα καταχωρητή των 8 bit σε ένα σημείο και ένα των 16 bit ένα άλλο.
Πρέπει να υλοποιήσω τη μονάδα δύο φορές.
Μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο;
Generics

## Slide 20: Generics 2/2
Είναι integer τιμές
  Οι είσοδοι και έξοδοι της entity είναι std_logic ή std_logic_vector
  Τα generics είναι integer
Παίρνουν μια default τιμή
  GENERIC (N : INTEGER := 16) ;
  Η τιμή αυτή μπορεί να γίνει overwritten όταν η entity χρησιμοποιείται σαν component
Είναι χρήσιμα σε συχνά χρησιμοποιούμενα component
  Π.χ. ένας 32-bit register σε ένα σημείο και ένας 16-bit register σε ένα άλλο
  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο κώδικα, με διαφορετική διαμόρφωση

## Slide 21: N-bit register with asynchronous reset
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY regn IS
GENERIC ( N : INTEGER := 16 ) ;
PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ) ;
END regn ;
ARCHITECTURE behavioral OF regn IS
BEGIN
PROCESS ( Resetn, Clock )
BEGIN
IF Resetn = '0' THEN
Q <= (OTHERS => '0') ;
ELSIF rising_edge(Clock) THEN
Q <= D ;
END IF ;
END PROCESS ;
END behavioral ;
Resetn
Clock
regn
N
N
D
Q

## Slide 22: N-bit register with enable
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY regne IS
GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
Enable, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ) ;
END regne ;
ARCHITECTURE behavioral OF regne IS
BEGIN
PROCESS (Clock)
BEGIN
IF rising_edge(Clock) THEN
IF Enable = '1' THEN
Q <= D ;
END IF ;
END IF;
END PROCESS ;
END behavioral ;
Q
D
Enable
Clock
regn
N
N

## Slide 23: Απαριθμητές

## Slide 24: 2-bit up-counter with synchronous reset
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount IS
PORT ( Clear, Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ) ;
END upcount ;
ARCHITECTURE behavioral OF upcount IS
SIGNAL Count : std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
BEGIN
upcount: PROCESS ( Clock )
BEGIN
IF rising_edge(Clock) THEN
IF Clear = '1' THEN
Count <= "00" ;
ELSE
Count <= Count + 1 ;
END IF ;
END IF;
END PROCESS;
Q <= Count;
END behavioral;
Q
Clear
Clock
upcount
2

## Slide 25: 4-bit up-counter with asynchronous reset (1)
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount_ar IS
PORT (Clock, Resetn, Enable : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)) ;
END upcount_ar;
ARCHITECTURE behavioral OF upcount_ar IS
SIGNAL Count : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
PROCESS (Clock, Resetn)
BEGIN
IF Resetn = '0' THEN
Count <= "0000";
ELSIF rising_edge(Clock) THEN
IF Enable = '1' THEN
Count <= Count + 1;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
Q <= Count;
END behavioral;
Q
Enable
Clock
upcount
4
Resetn

## Slide 26: Shift Registers

## Slide 27: Shift register
D
Q
Sin
Clock
D
Q
D
Q
D
Q
Q(3)
Q(2)
Q(1)
Q(0)
Enable

## Slide 28: Shift Register With Parallel Load
D(3)
D
Q
Clock
Enable
Sin
D(2)
D
Q
D(1)
D
Q
D(0)
D
Q
Q(0)
Q(1)
Q(2)
Q(3)
Load

## Slide 29: 4-bit shift register with parallel load (1)
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY shift4 IS
PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
Enable : IN STD_LOGIC ;
Load : IN STD_LOGIC ;
Sin : IN STD_LOGIC ;
Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ) ;
END shift4 ;
Q
Enable
Clock
shift4
4
D
Load
Sin
4

## Slide 30: 4-bit shift register with parallel load (2)
ARCHITECTURE behavioral OF shift4 IS
SIGNAL Qt : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS (Clock)
BEGIN
IF rising_edge(Clock) THEN
IF Load = '1' THEN
Qt <= D ;
ELSIF Enable = ‘1’ THEN
Qt(0) <= Qt(1) ;
Qt(1) <= Qt(2);
Qt(2) <= Qt(3) ;
Qt(3) <= Sin;
END IF ;
END IF ;
END PROCESS ;
Q <= Qt;
END behavioral ;
Q
Enable
Clock
shift4
4
D
Load
Sin
4

## Slide 31: N-bit shift register with parallel load (1)
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY shiftn IS
GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
Enable : IN STD_LOGIC ;
Load : IN STD_LOGIC ;
Sin : IN STD_LOGIC ;
Clock : IN STD_LOGIC ;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ) ;
END shiftn ;
Q
Enable
Clock
shiftn
N
D
Load
Sin
N

## Slide 32: N-bit shift register with parallel load (2)
ARCHITECTURE behavioral OF shiftn IS
SIGNAL Qt: STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS (Clock)
BEGIN
IF rising_edge(Clock) THEN
IF Load = '1' THEN
Qt <= D ;
ELSIF Enable = ‘1’ THEN
Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP
Qt(i) <= Qt(i+1) ;
END LOOP ;
Qt(N-1) <= Sin ;
END IF;
END IF ;
END PROCESS ;
Q <= Qt;
END behavior al;
Q
Enable
Clock
shiftn
N
D
Load
Sin
N

## Slide 33: Τέλος Ενότητας

## Slide 34: Σημειώματα

## Slide 35: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιωάννης Βογιατζής 2015. Ιωάννης Βογιατζής. «Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων. Ενότητα 3: Ακολουθιακά μπλοκς σε VHDL». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 36: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 37: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 38: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 39: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.