## Slide 1: Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων
Ενότητα 4: Finite State Machines Algorithmic State Machine (ASM) Charts, and VHDL code
Ιωάννης Βογιατζής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Datapath και Controller

## Slide 3: Δομή τυπικού ψηφιακού συστήματος
Datapath
(Execution
Unit)
Controller
(Control
Unit)
Data Inputs
Data Outputs
Control Inputs
Control Outputs
Control
Signals
Status
Signals

## Slide 4: Datapath (Execution Unit)
  Επεξεργάζεται δεδομένα
  Εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις, shifting, και άλλα data-processing tasks
  Αποτελείται από registers, gates, multiplexers, decoders, adders, comparators, ALUs, etc.
  Παρέχει τα απαραίτητα resources και interconnects μεταξύ τους για να υλοποιήσει συγκεκριμένα task
  Ερμηνεύει τα control signals από τον Controller και παράγει σήματα status για τον Controller

## Slide 5: Controller (Control Unit)
Ελέγχει τη μετακίνηση data στο Datapath με την επιλογή multiplexers και ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας resources
    Example: enable signals for registers
    Example: control signals for muxes
Παρέχει τα σήματα για να ενεργοποιηθούν διάφορα processing tasks στο Datapath
Αποφασίζει την ακολουθία των λειτουργιών που εκτελεί το Datapath
Ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα ή Schedule

## Slide 6: Controller
Μπορεί να είναι προγραμματιζόμενος ή όχι
Προγραμματιζόμενος
  Έχει ένα program counter που δείχνει στην επόμενη εντολή
  Οι εντολές φυλάσσονται σε μια RAM or ROM
  Ένας Microprocessor είναι παράδειγμα τέτοιου συστήματος
Όχι προγραμματιζόμενος
  Υλοποιεί την ίδια λειτουργία
  Άλλος όρος είναι “hardwired state machine” or “hardwired instructions”

## Slide 7: Finite State Machines
Τα ψηφιακά συστήματα και οι Controllers μπορούν να περιγραφούν ως Finite State Machines (FSMs)
Τα FSMs μπορούν να περιγραφούν με χρήση
  State Diagrams and State Tables – για απλά συστήματα με λίγες εισόδους και εξόδους
  Algorithmic State Machine (ASM) Charts – για πιο πολύπλοκα ψηφιακά συστήματα
Οι περιγραφές αυτές μπορούν να μεταφραστούν σε κώδικα VHDL

## Slide 8: Hardware Design with RTL VHDL
Pseudocode
Datapath
Controller
Block
diagram
Block
diagram
State diagram
or ASM chart
VHDL code
VHDL code
VHDL code
Interface

## Slide 9: Finite State Machines

## Slide 10: Finite State Machines (FSMs)
Οποιοδήποτε κύκλωμα με μνήμη είναι μία Finite State Machine
  Και ένα computer μπορεί να θεωρηθεί ως μεγάλο FSM
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει
  Ορισμό states
  Ορισμό transitions μεταξύ states
  Optimization / minimization
Manual Optimization/Minimization είναι δυνατό μόνο για μικρά FSMs

## Slide 11: Moore FSM
Output Is a Function of a Present State Only
Present State register
Next State
function
Output
function
Inputs
Present State
Next State
Outputs
clock
reset

## Slide 12: Mealy FSM
Output Is a Function of a Present State and Inputs
Next State
function
Output
function
Inputs
Present State
Next State
Outputs
Present State register
clock
reset

## Slide 13: State Diagrams

## Slide 14: Moore Machine
state 1 /
output 1
state 2 /
output 2
transition
condition 1
transition
condition 2

## Slide 15: Mealy Machine
state 1
state 2
transition condition 1 /
output 1
transition condition 2 /
output 2

## Slide 16: Moore vs. Mealy FSM (1)
Moore and Mealy FSMs μπορούν να είναι λειτουργικά ισοδύναμες (Functionally Equivalent)
  Equivalent Mealy FSM can be derived from Moore FSM and vice versa
Τα Mealy FSM έχουν πιο πλούσια περιγραφή και συνήθως απαιτούν μικρότερο αριθμό καταστάσεων
  Πιο μικρό χώρο στο κύκλωμα

## Slide 17: Moore vs. Mealy FSM (2)
Τα Mealy FSM υπολογίζουν εξόδους μόλις αλλάξουν οι είσοδοι
  Ανταποκρίνονται ένα κύκλο νωρίτερα από ότι το αντίστοιχα Moore FSM
Τα Moore FSM δεν έχουν συνδυαστικό μονοπάτι μεταξύ εισόδων και εξόδων
  Το Moore FSM είναι πιθανό να έχει μικρότερο critical path

## Slide 18: Moore FSM - Example 1
Moore FSM that Recognizes Sequence “10”
S0 / 0
S1 / 0
S2 / 1
0
0
0
1
1
1
reset
Meaning
of states:
S0: No
elements
of the
sequence
observed
S1: “1”
observed
S2: “10”
observed

## Slide 19: Mealy FSM - Example 1
Mealy FSM that Recognizes Sequence “10”
S0
S1
0 / 0
1 / 0
1 / 0
0 / 1
reset
Meaning
of states:
S0: No
elements
of the
sequence
observed
S1: “1”
observed

## Slide 20: Moore & Mealy FSMs – Example 1
clock
input
Moore
Mealy
0 1 0 0 0
S0 S1 S2 S0 S0
S0 S1 S0 S0 S0

## Slide 21: Finite State Machines in VHDL

## Slide 22: FSMs in VHDL
Finite State Machines Can Be Easily Described With Processes
Synthesis Tools Understand FSM Description if Certain Rules Are Followed
  State transitions should be described in a process sensitive to clock and asynchronous reset signals only
  Output function described using rules for combinational logic, i.e. as concurrent statements or a process with all inputs in the sensitivity list

## Slide 23: Moore FSM
Present State Register
Next State
function
Output
function
Inputs
Present State
Next State
Outputs
clock
reset
process(clock, reset)
concurrent
statements

## Slide 24: Mealy FSM
Next State
function
Output
function
Inputs
Present State
Next State
Outputs
Present State Register
clock
reset
process(clock, reset)
concurrent
statements

## Slide 25: Moore FSM - Example 1
Moore FSM that Recognizes Sequence “10”
S0 / 0
S1 / 0
S2 / 1
0
0
0
1
1
1
reset

## Slide 26: Moore FSM in VHDL (1)
TYPE state IS (S0, S1, S2);
SIGNAL Moore_state: state;
U_Moore: PROCESS (clock, reset)
BEGIN
IF(reset = ‘1’) THEN
Moore_state <= S0;
ELSIF (clock = ‘1’ AND clock’event) THEN
CASE Moore_state IS
WHEN S0 =>
IF input = ‘1’ THEN
Moore_state <= S1;
ELSE
Moore_state <= S0;
END IF;

## Slide 27: Moore FSM in VHDL (2)
WHEN S1 =>
IF input = ‘0’ THEN
Moore_state <= S2;
ELSE
Moore_state <= S1;
END IF;
WHEN S2 =>
IF input = ‘0’ THEN
Moore_state <= S0;
ELSE
Moore_state <= S1;
END IF;
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
Output <= ‘1’ WHEN Moore_state = S2 ELSE ‘0’;

## Slide 28: Mealy FSM - Example 1
Mealy FSM that Recognizes Sequence “10”
S0
S1
0 / 0
1 / 0
1 / 0
0 / 1
reset

## Slide 29: Mealy FSM in VHDL (1)
TYPE state IS (S0, S1);
SIGNAL Mealy_state: state;
U_Mealy: PROCESS(clock, reset)
BEGIN
IF(reset = ‘1’) THEN
Mealy_state <= S0;
ELSIF (clock = ‘1’ AND clock’event) THEN
CASE Mealy_state IS
  WHEN S0 =>
  IF input = ‘1’ THEN
  Mealy_state <= S1;
  ELSE
  Mealy_state <= S0;
  END IF;

## Slide 30: Mealy FSM in VHDL (2)
WHEN S1 =>
IF input = ‘0’ THEN
Mealy_state <= S0;
ELSE
Mealy_state <= S1;
END IF;
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
Output <= ‘1’ WHEN (Mealy_state = S1 AND input = ‘0’) ELSE ‘0’;

## Slide 31: Algorithmic State Machine (ASM) Charts

## Slide 32: Algorithmic State Machine
Algorithmic State Machine –
Αναπαράσταση ενός Finite State Machine
για FSMs με μεγαλύτερο πλήθος εισόδων και εξόδων (συγκριτικά με FSMs που εκφράζονται με diagrams και state tables).

## Slide 33: Elements used in ASM charts (1)
Output signals
or actions
(Moore type)
State name
Condition
expression
0 (False)
1 (True)
Conditional outputs
or actions (Mealy type)
(a) State box
(b) Decision box
(c) Conditional output box

## Slide 34: State Box
State box – represents a state.
Equivalent to a node in a state diagram or a row in a state table.
Contains register transfer actions or output signals
Moore-type outputs are listed inside the box.
It is customary to write only the name of the signal that has to be asserted in the given state, e.g., z instead of z<=1.
Also, it might be useful to write an action to be taken, e.g., count <= count + 1, and only later translate it to asserting a control signal that causes a given action to take place (e.g., enable signal of a counter).
Output signals
or actions
(Moore type)
State name

## Slide 35: Decision Box
Decision box – indicates that a given condition is to be tested and the exit path is to be chosen accordingly
The condition expression may include one or more inputs to the FSM.
Condition
expression
0 (False)
1 (True)

## Slide 36: Conditional Output Box
Conditional output box
Denotes output signals that are of the Mealy type.
The condition that determines whether such outputs are generated is specified in the decision box.
Conditional outputs
or actions (Mealy type)

## Slide 37: ASMs representing simple FSM
Algorithmic state machines can model both Mealy and Moore Finite State Machines
They can also model machines that are of the mixed type

## Slide 38: Moore FSM – Example 2: State diagram
C
z
1
=
¤
Reset
B
z
0
=
¤
A
z
0
=
¤
w
0
=
w
1
=
w
1
=
w
0
=
w
0
=
w
1
=

## Slide 39: Moore FSM – Example 2: State table
Present
Next state
Output
state
w
=
0
w
=
1
z
A
A
B
0
B
A
C
0
C
A
C
1

## Slide 40: ASM Chart for Moore FSM – Example 2

## Slide 41: Example 2: VHDL code (1)
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY simple IS
PORT ( clock : IN STD_LOGIC ;
resetn : IN STD_LOGIC ;
w : IN STD_LOGIC ;
z : OUT STD_LOGIC ) ;
END simple ;
ARCHITECTURE Behavior OF simple IS
TYPE State_type IS (A, B, C) ;
SIGNAL y : State_type ;
BEGIN
PROCESS ( resetn, clock )
BEGIN
IF resetn = '0' THEN
y <= A ;
ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN

## Slide 42: Example 2: VHDL code (2)
CASE y IS
WHEN A =>
IF w = '0' THEN
y <= A ;
ELSE
y <= B ;
END IF ;
WHEN B =>
IF w = '0' THEN
y <= A ;
ELSE
y <= C ;
END IF ;
WHEN C =>
IF w = '0' THEN
y <= A ;
ELSE
y <= C ;
END IF ;
END CASE ;

## Slide 43: Example 2: VHDL code (3)
END IF ;
END PROCESS ;
z <= '1' WHEN y = C ELSE '0' ;
END Behavior ;

## Slide 44: Mealy FSM – Example 3: State diagram
A
w
0
=
z
0
=
¤
w
1
=
z
1
=
¤
B
w
0
=
z
0
=
¤
Reset
w
1
=
z
0
=
¤

## Slide 45: ASM Chart for Mealy FSM – Example 3

## Slide 46: Example 3: VHDL code (1)
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY Mealy IS
PORT ( clock : IN STD_LOGIC ;
resetn : IN STD_LOGIC ;
w : IN STD_LOGIC ;
z : OUT STD_LOGIC ) ;
END Mealy ;
ARCHITECTURE Behavior OF Mealy IS
TYPE State_type IS (A, B) ;
SIGNAL y : State_type ;
BEGIN
PROCESS ( resetn, clock )
BEGIN
IF resetn = '0' THEN
y <= A ;
ELSIF (clock'EVENT AND clock = '1') THEN

## Slide 47: Example 3: VHDL code (2)
CASE y IS
WHEN A =>
IF w = '0' THEN
y <= A ;
ELSE
y <= B ;
END IF ;
WHEN B =>
IF w = '0' THEN
y <= A ;
ELSE
y <= B ;
END IF ;
END CASE ;

## Slide 48: Example 3: VHDL code (3)
END IF ;
END PROCESS ;
z <= '1' WHEN (y = B) AND (w=‘1’) ELSE '0' ;
END Behavior ;

## Slide 49: Control Unit Example: Arbiter (1)
Arbiter
reset
r1
r2
r3
g1
g2
g3
clock

## Slide 50: Control Unit Example: Arbiter (2)
Idle
000
1xx
Reset
gnt1
g
1
¤
1
=
x1x
gnt2
g
2
¤
1
=
xx1
gnt3
g
3
¤
1
=
0xx
1xx
01x
x0x
001
xx0

## Slide 51: Control Unit Example: Arbiter (3)

## Slide 52: ASM Chart for Control Unit - Example 4

## Slide 53: Example 4: VHDL code (1)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY arbiter IS
PORT ( Clock, Resetn : IN STD_LOGIC ;
r : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 3) ;
g : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 3) ) ;
END arbiter ;
ARCHITECTURE Behavior OF arbiter IS
TYPE State_type IS (Idle, gnt1, gnt2, gnt3) ;
SIGNAL y : State_type ;

## Slide 54: Example 4: VHDL code (2)
BEGIN
PROCESS ( Resetn, Clock )
BEGIN
IF Resetn = '0' THEN y <= Idle ;
ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
CASE y IS
WHEN Idle =>
IF r(1) = '1' THEN y <= gnt1 ;
ELSIF r(2) = '1' THEN y <= gnt2 ;
ELSIF r(3) = '1' THEN y <= gnt3 ;
ELSE y <= Idle ;
END IF ;
WHEN gnt1 =>
IF r(1) = '1' THEN y <= gnt1 ;
ELSE y <= Idle ;
END IF ;
WHEN gnt2 =>
IF r(2) = '1' THEN y <= gnt2 ;
ELSE y <= Idle ;
END IF ;

## Slide 55: Example 4: VHDL code (3)
WHEN gnt3 =>
IF r(3) = '1' THEN y <= gnt3 ;
ELSE y <= Idle ;
END IF ;
END CASE ;
END IF ;
END PROCESS ;
g(1) <= '1' WHEN y = gnt1 ELSE '0' ;
g(2) <= '1' WHEN y = gnt2 ELSE '0' ;
g(3) <= '1' WHEN y = gnt3 ELSE '0' ;
END Behavior ;

## Slide 56: N-bit shift register with parallel load (2)
ARCHITECTURE behavioral OF shiftn IS
SIGNAL Qt: STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS (Clock)
BEGIN
IF rising_edge(Clock) THEN
IF Load = '1' THEN
Qt <= D ;
ELSIF Enable = ‘1’ THEN
Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP
Qt(i) <= Qt(i+1) ;
END LOOP ;
Qt(N-1) <= Sin ;
END IF;
END IF ;
END PROCESS ;
Q <= Qt;
END behavior al;
Q
Enable
Clock
shiftn
N
D
Load
Sin
N

## Slide 57: Τέλος Ενότητας

## Slide 58: Σημειώματα

## Slide 59: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιωάννης Βογιατζής 2015. Ιωάννης Βογιατζής. «Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων. Ενότητα 4: Finite State Machines, Algorithmic State Machine (ASM) Charts, and VHDL code». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 60: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 61: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 62: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 63: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.