## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε)
Διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο (IPV4)
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Περιεχόμενα
Yποδικτύωση
Παραδείγματα Διευθυνσιοδότησης
Gateway
Δρομολογητές και η αρχή της διευθυνσιοδότησης
Σύνοψη διευθυνσιοδότησης IPV4
Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου IPV4
Ασκήσεις

## Slide 3: Διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο
Στόχος
η περαιτέρω κατανόηση μέσω αντιπροσωπευτικών ασκήσεων:
των διευθύνσεων του πρωτοκόλλου Διαδικτύου IPv4 ως μηχανισμού ομοιόμορφης διευθυνσιοδότησης Διαδικτύου
της υποδικτύωσης ως μηχανισμού διευθυνσιοδότησης Διαδικτύου με εξοικονόμηση διευθύνσεων
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 4: Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (1/7)
Ε: πως παρέχεται ομοιόμορφη διευθυνσιοδότηση σε ένα διαδίκτυο;
Α: το λογισμικό του πρωτοκόλλου IP ορίζει μια λογική μέθοδο διευθυνσιοδότησης με την οποία αποδίδεται σε κάθε διασύνδεση δικτυακής συσκευής (υπολογιστή, δρομολογητή,..) μια μοναδική διεύθυνση πρωτοκόλλου.
Οι χρήστες, τα προγράμματα-εφαρμογές και τα υψηλότερα επίπεδα λογισμικού πρωτοκόλλων χρησιμοποιούν τις λογικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (ή IP διευθύνσεις) για να επικοινωνούν.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 5: Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (2/7)
Διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου ή λογική διεύθυνση ή IP διεύθυνση είναι ένας μοναδικός δυαδικός αριθμός των 32 bit, ο οποίος αποδίδεται σε έναν υπολογιστή υπηρεσίας και χρησιμοποιείται για όλες τις επικοινωνίες με αυτόν στον κόσμο του Διαδικτύου.
Κάθε IP διεύθυνση διαιρείται σε δύο μέρη:
Πρόθεμα το οποίο προσδιορίζει το φυσικό δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο Η/Υ
Επίθεμα το οποίο προσδιορίζει έναν μεμονωμένο υπολογιστή σε αυτό το δίκτυο
Ε: Πως μοιράζονται τα 32 bits της IP διεύθυνσης μεταξύ προθέματος και επιθέματος.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 6: Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (3/7)
Για καθαρά πρακτικούς λόγους, η IP διεύθυνση συμβολίζεται με 4 δεκαδικούς αριθμούς χωρισμένους με τελεία, κάθε ένας από τους οποίους εκφράζει τα 8 από τα 32 bits της IP διεύθυνσης.
δυαδικός αριθμός των 32-bit |  |  |  | Ισοδύναμη IP διεύθυνση
10000001 | 00110100 | 00000110 | 00000000 | 129.52.6.0
11000000 | 00000101 | 00110000 | 00000011 | 192.5.48.3
00001010 | 00000010 | 00000000 | 00100101 | 10.2.0.37
10000000 | 00000010 | 00000010 | 00000011 | 128.10.2.3
10000000 | 10000000 | 11111111 | 00000000 | 128.128.255.0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 7: Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (4/7)
Αρχικά η IP διεύθυνση υποδήλωνε:
την κλάση στην οποία ανήκει.
(τα 1-4 πρώτα bits της διεύθυνσης έδειχναν μία από τις κλάσεις A,B,C,D,E)
το όριο μεταξύ προθέματος & επιθέματος για κάθε κλάση (αυτοπροσδιοριζόμενες διευθύνσεις ).
0
prefix
suffix
1
prefix
suffix
1
prefix
suffix
multicast address
Για μελλοντική χρήση
0 1 2 3 4
8
31
16
24
0
1
0
1
1
1
0
1
Class A
Class B
1
1
0
Class C
Class D
Class E
Τάξη | Εύρος τιμών
A | 0 -127
B | 128 - 191
C | 192 - 223
D | 224 - 239
E | 240 - 255
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 8: Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (5/7)
O οργανισμός IANA (Internet Assigned Numbers Authority) έχει δεσμεύσει τις παρακάτω διευθύνσεις για τα ιδιωτικά δίκτυα (RFC 1918).
RFC 1918 Name | Εύρος IP διευθύνσεων | Αριθμός διευθύνσεων | Μάσκα
24-bit block | 10.0.0.0 -10.255.255.255 | 16.777.216 | 10.0.0.0/8 (255.0.0.0)
20-bit block | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1.048.576 | 172.16.0.0/12 (255.240.0.0)
16-bit block | 192.168.0.0- 192.168.255.255 | 65.536 | 192.168.0.0/16 (255.255.0.0)
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 9: Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (6/7)
Ταξική (Classful)
διευθυνσιοδότηση
128.10.0.1
128.10.0.2
128.211.6.115
128.211.28.4
10.0.0.37
10.0.0.49
192.5.48.3
192.5.48.85
prefix 128.10
prefix 128.211
prefix 10
prefix 192.5.48
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 10: Διευθύνσεις του πρωτοκόλλου Διαδικτύου (7/7)
Οι κλάσεις δημιούργησαν σπατάλη διευθύνσεων, πολλές διευθύνσεις έμεναν αχρησιμοποίητες!!!
Ο χώρος των διευθύνσεων IP κινδύνευε να εξαντληθεί !!!
Λύσεις:
Διευθυνσιοδότηση υποδικτύου (subnet addressing)
Διευθυνσιοδότηση χωρίς κλάσεις (classless addressing):
η διαίρεση μεταξύ προθέματος και επιθέματος μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε θέση bit!!!.
Τάξη διεύθυνσης | Αριθμός Prefix Bits | Μέγιστος αριθμός Δικτύων | Αριθμός Suffix Bits | Μέγιστος αριθμός of Hosts /Δίκτυο
A | 7 | 128 | 24 | 16.777.216
B | 14 | 16384 | 16 | 65.536
C | 21 | 2097152 | 8 | 256
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 11: Ειδικές Διευθύνσεις IPV4 (1/6)
Διεύθυνση Δικτύου (Network Address):
το πρωτόκολλο IP έχει δεσμευμένη την τιμή μηδέν σε όλα τα bits του επιθέματος (suffix) και τη χρησιμοποιεί για να υποδηλώσει το δίκτυο και όχι τους υπολογιστές που συνδέονται σε αυτό
Διεύθυνση κατευθυνόμενης εκπομπής (Directed Broadcast Address):
Το πρωτόκολλο IP έχει δεσμευμένη την τιμή 1 σε όλα τα bits του επιθέματος (suffix) για να εξασφαλίζει την κατευθυνόμενη εκπομπή κατά την οποία στέλνεται ένα αντίγραφο ενός πακέτου σε όλους τους υπολογιστές υπηρεσίας ενός φυσικού δικτύου.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 12: Ειδικές Διευθύνσεις IPV4 (2/6)
Ειδικές Διευθύνσεις IP:
Διεύθυνση περιορισμένης εκπομπής (Limited Broadcast Address): Το πρωτόκολλο IP έχει δεσμευμένη τη διεύθυνση με όλα τα bits μονάδες για να χρησιμοποιείται στην περιορισμένη εκπομπή. H περιορισμένη εκπομπή αναφέρεται σε μία εκπομπή σε ένα τοπικό φυσικό δίκτυο και χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του συστήματος από έναν υπολογιστή που δεν γνωρίζει ακόμα τον αριθμό του δικτύου.
Διεύθυνση ιδίου υπολογιστή:
Το πρωτόκολλο IP έχει δεσμευμένη τη διεύθυνση που έχει σε όλα τα bit την τιμή μηδέν, η οποία σημαίνει αυτός ο υπολογιστής.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 13: Ειδικές Διευθύνσεις IPV4 (3/6)
Ειδικές Διευθύνσεις IP:
Διεύθυνση βρόχου επαναφοράς (Loopback Address):
Το πρωτόκολλο IP ορίζει μια διεύθυνση βρόχου επαναφοράς η οποία χρησιμοποιείται για να δοκιμάζονται δικτυακές εφαρμογές.
Το πρωτόκολλο IP κρατά δεσμευμένο το πρόθεμα δικτύου 127/8 για το βρόχο επαναφοράς.
Η πιο δημοφιλής διεύθυνση βρόχου επαναφοράς στους προγραμματιστές είναι η 127.0.0.1
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 14: Ειδικές Διευθύνσεις IPV4 (4/6)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μία σύνοψη των ειδικών διευθύνσεων IP.
Πρόθεμα (Prefix) | Επίθεμα (Suffix) | Τύπος διεύθυνσης | Σκοπός
Όλα μηδέν | Όλα μηδέν | Ό ίδιος ο host | στην εκκίνηση
Πρόθεμα Δικτύου | Όλα μηδέν | Δικτύου | προσδιορίζει ένα δίκτυο
Πρόθεμα δικτύου | Όλοι άσσοι | κατευθυνόμενης εκπομπής | εκπομπή στο καθορισμένο δίκτυο
Όλοι άσσοι | Όλοι άσσοι | περιορισμένης εκπομπής | Εκπομπή στο τοπικό δίκτυο
127 | οτιδήποτε | Βρόχος επαναφοράς (loopback) | Δοκιμές (testing)
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 15: Ειδικές Διευθύνσεις IPV4 (5/6)
Σε κάθε δίκτυο/υποδίκτυο:
Η πρώτη (1η ) διεύθυνση ip, ορίζει το δίκτυο/υποδίκτυο & ονομάζεται network/ subnetwork ip
Η τελευταία διεύθυνση ip, ορίζει την διεύθυνση εκπομπής και ονομάζεται Broadcast ip
Οι παραπάνω δύο τύποι διευθύνσεων δεν αποδίδονται σε υπολογιστές.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 16: Ειδικές Διευθύνσεις IPV4 (6/6)
Η διεύθυνση δικτύου δεν υπάρχει σαν παράμετρος στους υπολογιστές αλλά υπολογίζεται με τη λογική δυαδική πράξη AND (&) μεταξύ της διεύθυνσης IP συσκευής και της μάσκας.
Παράδειγμα:
ip Διεύθυνση υπολογιστή προορισμού: 128.10.2.3
Μάσκα υποδικτύου στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής προορισμού: 255.255.0.0
διεύθυνση δικτύου: = 128.10.2.3 & 255.255.0.0 = 128.10.0.0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 17: Yποδικτύωση (1/3)
υποδικτύωση (Subnetting) ονομάζεται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία χωρίζουμε ένα μεγάλο IP δίκτυο σε μικρότερα μέρη τα οποία ονομάζουμε υποδίκτυα (subnets).
Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί διευθυνσιοδότηση χωρίς κλάσεις, οι πίνακες μέσα στους υπολογιστές υπηρεσίας (host) και τους δρομολογητές (routers) οι οποίοι περιέχουν τις IP διευθύνσεις πρέπει εκτός από την 32μπιτη διεύθυνση να έχουν και την πληροφορία που καθορίζει το όριο μεταξύ προθέματος και επιθέματος.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 18: Yποδικτύωση (2/3)
Η πληροφορία που καθορίζει το όριο μεταξύ προθέματος και επιθέματος ονομάζεται μάσκα υποδικτύου (subnet mask).
Η μάσκα αποθηκεύεται ως δυαδική τιμή των 32 bit. Τα bit με τιμή 1 (αριστερά) δείχνουν το πρόθεμα (prefix) της διεύθυνσης το οποίο προσδιορίζει το δίκτυο, ενώ τα bit με τιμή 0 (δεξιά) δείχνουν το επίθεμα (suffix) της διεύθυνσης το οποίο προσδιορίζει τον υπολογιστή υπηρεσίας.
Κάθε μάσκα έχει συνεχόμενους άσσους αριστερά και συνεχόμενα μηδέν δεξιά.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 19: Yποδικτύωση (3/3)
Ο συμβολισμός CIDR (Classless Inter - Domain Routing), καθορίζει τη μάσκα που αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση, προσθέτοντας σε μια IP διεύθυνση, μία πλάγια (/) και τον αριθμό των bits του προθέματος δικτύου (ή τον αριθμό των άσσων της μάσκας).
Έτσι για παράδειγμα, η διεύθυνση 128.10.20.3 με μάσκα υποδικτύου 255.255.0.0 με συμβολισμό CIDR, γράφεται 128.10.20.3/16
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 20: Παραδείγματα διευθυνσιοδότησης (1/6)
Παράδειγμα 1:
Δίνεται η IP διεύθυνση 128.211.0.16/28. Ποια πληροφορία μπορώ να αντλήσω από αυτήν;
πρόθεμα: 28 bits
επίθεμα: 4 bits
μάσκα 255.255.255.240
Διεύθυνση δικτύου: 128.211.0.16 (128.211.0.00010000)
Διεύθυνση broadcast: 128.211.0.31 (128.211.0.00011111)
Διευθύνσεις δικτυακών συσκευών: από 128.211.0.17 (128.211.0.00010001) έως 128.211.0.30 (128.211.0.00011110)
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 21: Παραδείγματα διευθυνσιοδότησης (2/6)
Παράδειγμα 2:
Έστω το δίκτυο class C 206.62.226.0/24. Θέλουμε να το χωρίσουμε σε 8 ίσα υποδίκτυα. Ποιες είναι οι IP διευθύνσεις των υποδικτύων;
Η νέα μάσκα υποδικτύου 206.62.226.0/27 ή 255.255.255.224 (γιατί;)
Υποδίκτυο #0: | 206.62.226.00000000 206.62.226.0
Υποδίκτυο #1: | 206.62.226. 00100000 206.62.226.32
Υποδίκτυο #2: | 206.62.226.01000000 206.62.226.64
Υποδίκτυο #3: | 206.62.226.01100000 206.62.226.96
Υποδίκτυο #4: | 206.62.226.10000000 206.62.226.128
Υποδίκτυο #5: | 206.62.226.10100000 206.62.226.160
Υποδίκτυο #6: | 206.62.226.11000000 206.62.226.192
Υποδίκτυο #7: | 206.62.226.11100000 206.62.226.224
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 22: Παραδείγματα διευθυνσιοδότησης (3/6)
Παράδειγμα 3:
Ο υπολογιστής Α με ip διεύθυνση 195.130.111.206 και μάσκα 255.255.255.192 θέλει να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή Β με ip 195.130.111.254 & με τον υπολογιστή Γ με ip 195.130.128.1
Εξετάστε αν ο Α βρίσκεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό δίκτυο με τους Β & Γ.
Αναζητούμε το δίκτυο στο οποίο ανήκει κάθε υπολογιστής:
Δίκτυο του Α: 195.130.111.206 & 255.255.255.192
Δίκτυο του Β: 195.130.111.254 & 255.255.255.192
Δίκτυο του Γ: 195.130.128.1 & 255.255.255.192
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 23: Παραδείγματα διευθυνσιοδότησης (4/6)
Παράδειγμα 3 (συνέχεια):
195.130.111.206 = 11000011.10000010.01101111.11001110
255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000 (Α)
---------------------------------------------------------------------------
195.130.111.192 = 11000011.10000010.01101111.11000000
195.130.111.254 = 11000011.10000010.01101111.11111110
255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000 (Β)
----------------------------------------------------------------------------
195.130.111.192 = 11000011.10000010.01101111.11000000
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι οι υπολογιστές Α & Β βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 24: Παραδείγματα διευθυνσιοδότησης (5/6)
Παράδειγμα 3 (συνέχεια):
195.130.128.1 = 11000011.10000010.10000000.00000001
255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000 (Γ)
---------------------------------------------------------------------------------
195.130.128.0 = 11000011.10000010.10000000.00000000
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι οι υπολογιστές Α & Γ δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο (Προσοχή χρειάζεται gateway για την επικοινωνία τους!!! )
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 25: Παραδείγματα διευθυνσιοδότησης (6/6)
Παράδειγμα 4:
Μπλοκ διευθύνσεων CIDR (CIDR Address Block): Ένας πάροχος διαθέτει το μπλοκ διευθύνσεων 128.211.0.0/16 και επιθυμεί να δημιουργήσει υποδίκτυα σύμφωνα με τις ανάγκες των συνδρομητών του. Ο συνδρομητής Α πρέπει να διευθυνσιοδοτήσει δίκτυο 12 Η/Υ, ενώ ο συνδρομητής Β πρέπει να διευθυνσιοδοτήσει δίκτυο 10 Η/Υ
Ο πάροχος αποδίδει το πρόθεμα 128.211.0.16/28 στον συνδρομητή Α και το πρόθεμα 128.211.0.32/28 στον συνδρομητή Β .
Οι δύο παραπάνω συνδρομητές έχουν την ίδια μάσκα, τα προθέματά τους όμως διαφέρουν (128.211.0.00010000, 128.211.0.00100000) ενώ ο ISP διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού χώρου διευθύνσεων και μπορεί να τις αποδώσει σε άλλους συνδρομητές.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 26: Gateway
Για όσα μηχανήματα είναι στο ίδιο δίκτυο, η μεταξύ τους επικοινωνία μπορεί να γίνει από το ένα μηχάνημα στο άλλο κατευθείαν.
Αν τα μηχανήματα δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο gateway (router).
Ο gateway πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τα μηχανήματα που εξυπηρετεί.
Gateway= ο σύνδεσμος με τα άλλα δίκτυα
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 27: Δρομολογητές και η αρχή της διευθυνσιοδότησης του IP
κάθε interface ενός δρομολογητή ανήκει σε διαφορετικό δίκτυο, άρα και σε διαφορετικό broadcast domain
Ethernet 131.108.0.0/15
131.108.99.5
223.240.129.2
223.240.129.17
78.0.0.17
Wi-Fi Net
223.240.129.0/24
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 28: Πολυεστιακοί υπολογιστές υπηρεσίας
Ένας υπολογιστής υπηρεσίας που είναι συνδεδεμένος σε πολλά δίκτυα λέγεται πολυεστιακός (Multi-Homed) και βεβαίως έχει πολλές διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου, μία για κάθε σύνδεση δικτύου.
Χρήσεις:
βελτίωση αξιοπιστίας
βελτίωση απόδοσης
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 29: Σύνοψη διευθυνσιοδότησης IPv4 (1/2)
Διεύθυνση IPv4: 32 bits χωρισμένα σε δύο πεδία, το πρόθεμα (prefix) και το επίθεμα (suffix). Γράφεται με 4 δεκαδικά ψηφία χωρισμένα με τελείες. π.χ 195.130.100.0
Συμβολισμός CIDR Διεύθυνσης IPv4 : Με slash και τον αριθμό των bits του prefix αμέσως μετά τη διεύθυνση π.χ. 195.130.100.0 /24
Διεύθυνση Δικτύου: 32 bits, το prefix ακολουθούμενο από suffix με όλα τα bits μηδενικά.
Διεύθυνση εκπομπής Δικτύου: 32 bits, το prefix ακολουθούμενο από suffix με όλα τα bits άσσους.
Διευθύνσεις Δικτυακών Συσκευών: Οι IPv4 Διευθύνσεις των δικτυακών συσκευών, βρίσκονται ανάμεσα από την IPv4 Διεύθυνση Δικτύου & την IPv4 Διεύθυνση εκπομπής Δικτύου.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 30: Σύνοψη διευθυνσιοδότησης IPv4 (2/2)
Μέγεθος Δικτύου: 2^Χ, όπου Χ ο αριθμός των bits του επιθέματος. Εκφράζει το σύνολο των IPv4 διευθύνσεων ενός δικτύου.
Μάσκα διεύθυνσης IPv4: 32 bits, εκ των οποίων όλα τα bits του προθέματος έχουν τιμή 1, ενώ όλα τα bits του επιθέματος έχουν τιμή 0.
!!!! Η μάσκα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μιας διεύθυνσης IPv4, διότι καθορίζει το όριο μεταξύ προθέματος & επιθέματος και μας δείχνει το δίκτυο στο οποίο ανήκει αυτή η διεύθυνση.
Διεύθυνση IPv4 & μάσκα = Διεύθυνση δικτύου IPv4
Wildcards bits: 32 bits, τα οποία είναι το συμπλήρωμα της μάσκας ως προς 255.255.255.255
!!!! Αν προσθέσουμε τα Wildcards bits στην IP διεύθυνση Δικτύου (1η διεύθυνση με όλα τα suffix bits μηδενικά) προκύπτει η IP διεύθυνση εκπομπής του Δικτύου (τελευταία διεύθυνση με όλα τα suffix bits άσσους).
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 31: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης Οι αντιπροσωπευτικές ασκήσεις που ακολουθούν στοχεύουν στην περεταίρω κατανόηση της διευθυνσιοδότησης του πρωτοκόλλου IPv4.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 32: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (1/38)
Δίνεται η IP διεύθυνση 128.211.0.0. Ποια πληροφορία μπορώ να αντλήσω από αυτήν;
Απάντηση άσκησης 1
1. Αν ισχύουν οι κλάσεις (classfull):
η IP διεύθυνση 128.211.0.0 είναι διεύθυνση class Β
έχει μάσκα 255.255.0.0 (16 bits πρόθεμα & 16 bits επίθεμα)
Είναι διεύθυνση δικτύου, γιατί έχει τα 16 bits του επιθέματος μηδενικά
2. Αν δεν ισχύουν οι κλάσεις (classless):
δεν γνωρίζω τη μάσκα -> δεν μπορώ να γνωρίζω ποιό είναι το πρόθεμα και ποιό είναι το επίθεμα -> δεν γνωρίζω το είδος της διεύθυνσης. Σίγουρα δεν είναι διεύθυνση εκπομπής.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 33: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (2/38)
2. Δίνεται η μάσκα υποδικτύου 255.255.255.128. Ποια πληροφορία μπορώ να αντλήσω από αυτήν;
Απάντηση άσκησης 2
η μάσκα 255.255.255.128, ανεπτυγμένη σε 32 bits έχει 25 άσσους και 7 μηδενικά. Επομένως:
prefix=25 bits
suffix=7 bits
πλήθος δυνατών συνδυασμών διευθύνσεων (ή μέγεθος δικτύου2^7)= 128
μέγιστο πλήθος δικτυακών συσκευών υποδικτύου= 126 (από τις 128 διευθύνσεις αφαιρούμε τη διεύθυνση δικτύου & τη διεύθυνση εκπομπής, με suffix όλο μηδενικά & όλο άσσους αντίστοιχα)
Το υποδίκτυο με μάσκα 255.255.255.128, έχει μέγεθος 128 (2^7) και μπορεί να διασυνδέσει 126 δικτυακές συσκευές
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 34: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (3/38)
3. Δίνεται η IP διεύθυνση 128.211.0.17 με μάσκα 255.255.255.252. Ποια πληροφορία μπορώ να αντλήσω για αυτήν;
Απάντηση άσκησης 3
μάσκα: 255.255.255.252 ->πρόθεμα: 30 bits -> επίθεμα: 2 bits -> Μέγεθος Δικτύου: 2^2=4
Διεύθυνση δικτύου= IP διεύθυνση & μάσκα = 128.211.0.17 & 255.255.255.252 = 128.211.0.16 (128.211.0.00010000)
Διεύθυνση broadcast: 128.211.0.19 (128.211.0.00010011)
Διευθύνσεις δικτυακών συσκευών: από 128.211.0.17 (128.211.0.00010001) έως 128.211.0.18 (128.211.0. 00010010)
Η IP διεύθυνση 128.211.0.17 είναι διεύθυνση δικτυακής συσκευής που ανήκει στο δίκτυο 128.211.0.16 /30
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 35: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (4/38)
4. Δίνεται η IP διεύθυνση 128.211.0.16/28 (συμβολισμός CIDR). Ποιες πληροφορίες μπορώ να αντλήσω από αυτήν;
Απάντηση άσκησης 4
IP διεύθυνση: 128.211.0.16/28 (10000000.11010011.00000000.00010000)
Η IP διεύθυνση 128.211.0.16/28 είναι διεύθυνση δικτύου διότι έχει όλα τα bits του suffix μηδενικά.
πρόθεμα: 28 bits (128.211.0.0001) -> επίθεμα: 4 bits (0000)
μέγεθος δικτύου: 2^4=16
μάσκα: 255.255.255.240
διεύθυνση broadcast: 128.211.0.31 (128.211.0.00011111)
διευθύνσεις δικτυακών συσκευών: από 128.211.0.17 (128.211.0.00010001) έως 128.211.0.30 (128.211.0.00011110)
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 36: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (5/38)
5. Τι είδους διεύθυνση (δικτυακής συσκευής, δικτύου, εκπομπής) είναι κάθε μία από τις παρακάτω IPv4 διευθύνσεις; Βάζουμε √ στην κατάλληλη στήλη του πίνακα
1
2
3
4
5
6
7
IPv4 διεύθυνση δικτύου / αριθμός bits προθέματος | Δικτυακή συσκευή | Δικτύου | Εκπομπής
195.100.100.192/24 |  |  | 
195.100.100.192/25 |  |  | 
195.100.100.192/26 |  |  | 
195.100.100.224/27 |  |  | 
195.100.100.47/28 |  |  | 
195.100.100.47/29 |  |  | 
10.11.12.11/30 |  |  | 
194.177.210.192/26 |  |  | 
170.16.0.132/20 |  |  | 
198.0.0.222/29 |  |  | 
!!!! Για να εξετάσουμε το είδος μιας IP διεύθυνσης αρκεί να εξετάσουμε τα bits του suffix.
1. Αν όλα τα bits του suffix, έχουν τιμή 0, πρόκειται για διεύθυνση δικτύου.
2. Αν όλα τα bits του suffix, έχουν τιμή 1, πρόκειται για διεύθυνση εκπομπής.
3. Διαφορετικά, πρόκειται για διεύθυνση δικτυακής συσκευής.

## Slide 37: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (6/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 5
IPv4 διεύθυνση δικτύου / αριθμός bits προθέματος | αριθμός bits suffix | Suffix bits | Διεύθυνση δικτυακής συσκευής | Διεύθυνση Δικτύου | Διεύθυνση Εκπομπής
195.100.100.192/24 | 8 | 11000000 | √ |  | 
195.100.100.192/25 | 7 | 1000000 | √ |  | 
195.100.100.192/26 | 6 | 000000 |  | √ | 
195.100.100.224/27 | 5 | 00000 |  | √ | 
195.100.100.47/28 | 4 | 1111 |  |  | √
195.100.100.47/29 | 3 | 111 |  |  | √
10.11.12.11/30 | 2 | 11 |  |  | √
194.177.210.192/26 | 6 | 000000 |  | √ | 
170.16.0.132/20 | 12 | 00001000100 | √ |  | 
198.0.0.222/29 | 3 | 110 | √ |  | 

## Slide 38: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (7/38)
1
2
3
4
5
6
7
6. Σε ποιο δίκτυο ανήκουν οι δικτυακές συσκευές (υπολογιστές, δρομολογητές, εκτυπωτές κ.λ.π) με τις παρακάτω IP διευθύνσεις και μάσκες;
Διεύθυνση δικτύου = (Διεύθυνση δικτυακής συσκευής) AND (Μάσκα)
Α/Α | IP Διεύθυνση δικτυακής συσκευής | Μάσκα υποδικτύωσης | IP Διεύθυνση Δικτύου
1 | 65.0.100.128 | 255.255.255.0 | 
2 | 195.60.35.131 | 255.255.255.128 | 
3 | 195.60.35.3 | 255.255.255.128 | 
4 | 135.17.0.3 | 255.255.255.128 | 
5 | 115.0.0.196 | 255.255.255.224 | 
6 | 115.0.0.67 | 255.255.255.224 | 
7 | 223.41.35.168 | 255.255.255.224 | 
8 | 223.41.35.168 | 255.255.255.240 | 
9 | 120.10.20.100 | 255.255.255.248 | 
10 | 88.10.20.33 | 255.255.255.252 | 

## Slide 39: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (8/38)
1
2
3
4
5
6
7
Διεύθυνση δικτύου = (Διεύθυνση δικτυακής συσκευής) AND (Μάσκα)
Απάντηση άσκησης 6
Α/Α | IP Διεύθυνση δικτυακής συσκευής | Μάσκα υποδικτύωσης | IP Διεύθυνση Δικτύου
1 | 65.0.100.128 | 255.255.255.0 | 65.0.100.0
2 | 195.60.35.131 | 255.255.255.128 | 195.60.35.128
3 | 195.60.35.3 | 255.255.255.128 | 195.60.35.0
4 | 135.17.0.3 | 255.255.255.128 | 135.17.0.0
5 | 115.0.0.196 | 255.255.255.224 | 115.0.0.192
6 | 115.0.0.67 | 255.255.255.224 | 115.0.0.64
7 | 223.41.35.168 | 255.255.255.224 | 223.41.35.160
8 | 223.41.35.168 | 255.255.255.240 | 223.41.35.160
9 | 120.10.20.100 | 255.255.255.248 | 120.10.20.96
10 | 88.10.20.33 | 255.255.255.252 | 88.10.20.32

## Slide 40: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (9/38)
1
2
3
4
5
6
7
7. Να υπολογιστεί η κατάλληλη μάσκα υποδικτύωσης, ώστε να μπορέσω να διευθυνσιοδοτήσω τον παρακάτω επιθυμητό αριθμό δικτυακών συσκευών (Η/Υ, δρομολογητές, εκτυπωτές κ.λ.π).
Α/Α | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Πλήθος δικτυακών συσκευών | 100 | 128 | 1500 | 2000 | 14
Για να υπολογίσουμε την κατάλληλη μάσκα υποδικτύωσης, πρέπει να υπολογίσουμε το συνολικό αριθμό των απαιτούμενων IP διευθύνσεων που πρέπει να δεσμεύσουμε.
Ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων IP διευθύνσεων που δεσμεύεται για την πλήρη διευθυνσιοδότηση ενός (υπο)δικτύου με n δικτυακές συσκευές είναι η δύναμη του δύο που ικανοποιεί τη σχέση >= (n +2).
Ο εκθέτης της δύναμης του δύο μας δίνει και τον αριθμό των bits του επιθέματος, επομένως και τον αριθμό των τελευταίων bits της μάσκας που πρέπει να είναι μηδέν.

## Slide 41: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (10/38)
1
2
3
4
5
6
7
Π.χ. για να έχω 128 δικτυακές συσκευές σε ένα υποδίκτυο απαιτούνται 130 διευθύνσεις (128 διευθύνσεις για τις δικτυακές συσκευές +1 διεύθυνση για το δίκτυο +1 διεύθυνση για εκπομπή), ενώ δεσμεύονται 256 διευθύνσεις (το 256 = 2^8 είναι η πλησιέστερη δύναμη του 2 που είναι μεγαλύτερη του 130), με μάσκα 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)
Απάντηση άσκησης 7
Α/Α | Αριθμός δικτυακών συσκευών (υπο)δικτύου n | (δύναμη του 2) >= (n+2) | αριθμός bits suffix | αριθμός bits prefix | Μάσκα υποδικτύωσης
1 | 100 | 128 (= 2^7) | 7 | 25 | 255.255.255.128
2 | 128 | 256 (= 2^8) | 8 | 24 | 255.255.255.0
3 | 1500 | 2048 (=2^11) | 11 | 21 | 255.255.248.0
4 | 2000 | 2048 (=2^11) | 11 | 21 | 255.255.248.0
5 | 14 | 16 (=2^4) | 4 | 28 | 255.255.255.240

## Slide 42: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (11/38)
1
2
3
4
5
6
7
8. Να βρείτε το μέγιστο πλήθος δικτυακών συσκευών για κάθε ένα από τα παρακάτω (υπο)δίκτυα.
IP υποδικτύου | Μάσκα υποδικτύου | Αριθμός bits suffix | Μέγιστο πλήθος δικτυακών συσκευών υποδικτύου
198.53.24.64 | 255.255.255.192 |  | 
192.168.5.64 | 255.255.255.240 |  | 
150.65.0.0 | 255.255.252.0 |  | 
Η μελέτη της μάσκας μας δίνει μεταξύ άλλων και τον αριθμό των bits του suffix n.
Το μέγιστο πλήθος των δικτυακών συσκευών = (2^n)-2.

## Slide 43: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (12/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 8
IP υποδικτύου | Μάσκα υποδικτύου | Αριθμός bits suffix | Μέγιστο πλήθος δικτυακών συσκευών υποδικτύου
198.53.24.64 | 255.255.255.192 | 6 | (2^6)-2 = 62
192.168.5.64 | 255.255.255.240 | 4 | (2^4)-2 = 14
150.65.0.0 | 255.255.252.0 | 10 | (2^10)-2 = 1022

## Slide 44: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (13/38)
1
2
3
4
5
6
7
9. Να βρείτε με τη βοήθεια των wildcard bits τη διεύθυνση εκπομπής για κάθε ένα από τα παρακάτω (υπο)δίκτυα.
IP υποδικτύου | Μάσκα υποδικτύου | Wildcard bits | Διεύθυνσης εκπομπής υποδικτύου
198.53.24.64 | 255.255.255.192 |  | 
192.168.5.64 | 255.255.255.240 |  | 
150.65.0.0 | 255.255.252.0 |  | 
Wildcards bits: 32 bits, τα οποία είναι το συμπλήρωμα της μάσκας ως προς 255.255.255.255
!!!! Αν προσθέσουμε τα Wildcards bits στην IP διεύθυνση Δικτύου προκύπτει η IP διεύθυνση εκπομπής του Δικτύου.

## Slide 45: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (14/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 9
IP υποδικτύου | Μάσκα υποδικτύου | Wildcard bits | Διεύθυνσης εκπομπής υποδικτύου
198.53.24.64 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 198.53.24.127
192.168.5.64 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 192.168.5.79
150.65.0.0 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 150.65.3.255

## Slide 46: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (15/38)
1
2
3
4
5
6
7
10. Να γραφούν σε δεκαδική μορφή, για τα παρακάτω υποδίκτυα (α) η IP Διεύθυνση εκπομπής, (β) η μικρότερη και η μεγαλύτερη IP Διεύθυνση Δικτυακής Συσκευής
IP υποδικτύου | Μάσκα υποδικτύου | IP Διεύθυνση εκπομπής | IP Διεύθυνση Δικτυακής Συσκευής – από | IP Διεύθυνση Δικτυακής Συσκευής – έως
198.53.24.64 | 255.255.255.192 |  |  | 
192.168.5.64 | 255.255.255.240 |  |  | 
150.65.0.0 | 255.255.252.0 |  |  | 
IPv4 διεύθυνση εκπομπής Δικτύου: προκύπτει αν προσθέσουμε τα Wildcards bits στην IP διεύθυνση Δικτύου.
IPv4 Διευθύνσεις Δικτυακών Συσκευών: Οι IPv4 Διευθύνσεις βρίσκονται ανάμεσα από την IPv4 Διεύθυνση Δικτύου & την IPv4 Διεύθυνση εκπομπής Δικτύου

## Slide 47: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (16/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 10
IP υποδικτύου | Μάσκα υποδικτύου/ (wildcard bits) | IP Διεύθυνση εκπομπής | IP Διεύθυνση Δικτυακής Συσκευής – από | IP Διεύθυνση Δικτυακής Συσκευής – έως
198.53.24.64 | 255.255.255.192 (0.0.0.63) | 198.53.24.127 | 198.53.24.65 | 198.53.24.126
192.168.5.64 | 255.255.255.240 (0.0.0.15) | 192.168.5.79 | 192.168.5.65 | 192.168.5.78
150.65.0.0 | 255.255.252.0 (0.0.03.255) | 150.65.3.255) | 150.65.0.1 | 150.65.3.254

## Slide 48: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (17/38)
1
2
3
4
5
6
7
11. Έστω το δίκτυο 195.10.1.0/24. Θέλουμε να το χωρίσουμε σε 4 ίσα υποδίκτυα. Ποιες είναι οι IP διευθύνσεις των υποδικτύων;
Για να χωρίσω ένα δίκτυο σε Ν ίσα υποδίκτυα, αρκεί να διαθέσω τα Χ πρώτα bits από το suffix του δικτύου μας, τέτοια ώστε 2^Χ=Ν.
Έτσι, για να χωρίσω το δίκτυο 195.10.1.0/24 σε 4 ίσα υποδίκτυα, πρέπει να διαθέσω τα 2 πρώτα bits από τα bits του suffix του δικτύου μας. Το prefix του δικτύου μας (195.10.1) ακολουθούμενο από τους 4 δυνατούς συνδυασμούς (00,01,10,11) μας δημιουργεί τα prefix των 4 νέων υποδικτύων (/26).

## Slide 49: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (18/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 11
Υποδίκτυα | Prefix δικτύου | Prefix υποδικτύων | IP υποδικτύων | IP υποδικτύων
#0 | 195.10.1. | 195.10.1.00 | 195.10.1.00000000 | 195.10.1.0
#1: | 195.10.1. | 195.10.1.01 | 195.10.1.01000000 | 195.10.1.64
#2: | 195.10.1. | 195.10.1.10 | 195.10.1.10000000 | 195.10.1.128
#3: | 195.10.1. | 195.10.1.11 | 195.10.1.11000000 | 195.10.1.192

## Slide 50: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (19/38)
1
2
3
4
5
6
7
12. Έστω ότι διαθέτουμε την κλάση C 195.10.1.0/24. Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες διευθυνσιοδότησης 6 τοπικών δικτύων κάθε ένα από τα οποία συνδέει συνολικά 64, 60, 25, 10, 6 & 2 δικτυακές συσκευές, με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση διευθύνσεων. Ποιες είναι οι IP διευθύνσεις & οι μάσκες των 6 υποδικτύων;
Μελέτη δεδομένων
Παρατηρώντας τα δεδομένα μας, αμέσως βλέπουμε ότι:
1. Το σύνολο των διαθέσιμων διευθύνσεων είναι 2^8=256 IP διευθύνσεις.
2. τα τοπικά μας δίκτυα έχουν διαφορετικά μεγέθη, επομένως θα χρησιμοποιήσουμε υποδίκτυα με μεταβλητές μάσκες, προκειμένου να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση διευθύνσεων.
Καταγράφουμε σε πίνακα και μελετάμε τις ανάγκες των τοπικών δικτύων.

## Slide 51: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (20/38)
1
2
3
4
5
6
7
Καταγραφή αναγκών
Απαιτήσεις τοπικών δικτύων | Τοπικά Δίκτυα |  |  |  |  |  | 
 | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Σύνολο απαιτούμενων IPs
Απαιτούμενες διευθύνσεις δικτυακών συσκευών | 64 | 60 | 25 | 10 | 6 | 2 | 
Απαιτούμενες Ειδικές Διευθύνσεις (διεύθυνση δικτύου & διεύθυνση εκπομπής) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Σύνολο αναγκαίων διευθύνσεων | 66 | 62 | 27 | 12 | 8 | 4 | 
Ελάχιστος αριθμός διευθύνσεων που πρέπει να δεσμευτούν για να ικανοποιήσω τις ανάγκες κάθε υποδικτύου (η πλησιέστερη δύναμη του 2) | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 252
Αριθμός απαιτούμενων bits επιθέματος (suffix) x | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
Αριθμός απαιτούμενων bits προθέματος (prefix)= 32-x | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 

## Slide 52: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (21/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 12
Τοπικά Δίκτυα |  |  |  |  |  | 
 | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο
Δικτυακές συσκευές | 64 | 60 | 25 | 10 | 6 | 2
 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
 | 66 | 62 | 27 | 12 | 8 | 4
Αριθμός Αναγκαίων IP | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4
Αριθμός Suffix bits | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Αριθμός Prefix bits | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
IP υποδικτύων | 195.10.1.0/25 | 195.10.1.128/26 | 195.10.1.192/27 | 195.10.1.224/28 | 195.10.1.239/29 | 195.10.1.248/30
IP εκπομπής | 195.10.1.127/25 | 195.10.1.191/26 | 195.10.1.223/27 | 195.10.1.239/28 | 195.10.1.247/29 | 195.10.1.251/30
Μάσκα | 255.255.255.128 | 255.255.255.192 | 255.255.255.224 | 255.255.255.240 | 255.255.255.248 | 255.255.255.252

## Slide 53: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (22/38)
1
2
3
4
5
6
7
13. Θέλουμε να διευθυνσιοδοτήσουμε το εικονιζόμενο διαδίκτυο. Διαθέτουμε τρεις δέσμες ΙΡ διευθύνσεων: 100.100.100.0/22, 100.100.254.0/23, 100.100.100.128/24. Ποια από τις παραπάνω δέσμες θα επιλέξουμε για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση σε ΙΡ διευθύνσεις; Τοποθετούμε τα υποδίκτυα μέσα στον ΙΡ χώρο που επιλέξαμε & καταγράφουμε μάσκα, IP δικτύου & IP εκπομπής.

## Slide 54: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (23/38)
1
2
3
4
5
6
7
Βηματισμός άσκησης 13
Καταγράφουμε τις ανάγκες μας σε IPs ανά εικονιζόμενο δίκτυο.
Αθροίζουμε τις ανάγκες όλων των δικτύων
Καταγράφουμε το πλήθος των διευθύνσεων που μας παρέχει κάθε μία από τις παρακάτω δέσμες ΙΡ διευθύνσεων: 100.100.100.0/22, 100.100.254.0/23, 100.100.100.128/24
Επιλέγουμε τη δέσμη που καλύπτει τις ανάγκες μας και με την οποία επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση σε ΙΡ διευθύνσεις.
Τοποθετούμε προσεκτικά τα υποδίκτυα μέσα στον ΙΡ χώρο που επιλέξαμε. !!!!! Θυμόμαστε ότι η ΙΡ διεύθυνση (υπο)δικτύου, έχει τόσα μηδενικά στο τέλος, όσα τα μηδενικά της μάσκας. Την ιδιότητα αυτή έχουν οι διευθύνσεις του IP χώρου που είναι ακέραια πολλαπλάσια του μεγέθους του υποδικτύου!!!!
Καταγράφουμε για κάθε υποδίκτυο: μάσκα, IP δικτύου & IP εκπομπής

## Slide 55: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (24/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 13
Καταγράφουμε τις ανάγκες μας σε IPs ανά απεικονιζόμενο δίκτυο.
Αθροίζουμε τις ανάγκες όλων των δικτύων
Α/Α | Όνομα δικτύου | Αριθμός απαιτούμενων Διευθύνσεων ΙΡ /δίκτυο [πλησιέστερη δύναμη του 2] | Μάσκα υποδικτύου
1 | LANA | 6 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 9 [16] | 255.255.255.240
2 | LANB | 128 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 131 [256] | 255.255.255.0
3 | LANC | 62 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 65 [128] | 255.255.255.128
4 | LAND | 14 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 17 [32] | 255.255.255.224
5 | WANAB | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252
6 | WANAC | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252
7 | WANAD | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252
8 | WANBC | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252
9 | WANBD | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252
 |  | Σύνολο απαιτούμενων ΙΡ 452 | 

## Slide 56: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (25/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 13
Καταγράφουμε το πλήθος των διευθύνσεων που μας παρέχει κάθε μία από τις παρακάτω δέσμες ΙΡ διευθύνσεων: 100.100.100.0/22, 100.100.254.0/23, 100.100.100.128/24
Επιλέγουμε τη δέσμη με την οποία επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση σε ΙΡ διευθύνσεις.
Δέσμη ΙΡ διευθύνσεων | Μέγεθος δέσμης | Κάλυψη Απαίτησης (452 IPs ) | Επιλογή καταλληλότερης δέσμης
100.100.100.0/22 | 2^10=1024 | NAI | 
100.100.254.0/23 | 2^9=512 | NAI | Οικονομικότερη!
100.100.100.128/24 | 2^8=256 | OXI | 

## Slide 57: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (26/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 13
5. Τοποθετούμε προσεκτικά τα υποδίκτυα μέσα στον ΙΡ χώρο που επιλέξαμε, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο.
(πολλαπλάσιο του εύρους!!!!!)
Δίκτυο | Μέγεθος Δικτύου | Εύρος Διευθύνσεων δικτύου
LANB /24 | 256 | 100.100.254.0 -100.100.254.255
LANC/25 | 128 | 100.100.255.0 - 100.100.255. 127
LAND/27 | 32 | 100.100.255.128 - 100.100.255.159
LANA/28 | 16 | 100.100.255.160-100.100.255.175
WANAB/30 | 4 | 100.100.255.176-100.100.255.179
WANAC/30 | 4 | 100.100.255.180-100.100.255.183
WANAD/30 | 4 | 100.100.255.184-100.100.255.187
WANBC/30 | 4 | 100.100.255.188-100.100.255.191
WANBD/30 | 4 | 100.100.255.192-100.100.255.195

## Slide 58: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (27/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 13
6. Καταγράφουμε για κάθε υποδίκτυο μάσκα, IP δικτύου & IP εκπομπής
Α/Α | Όνομα δικτύου | Αριθμός απαιτούμενων Διευθύνσεων ΙΡ /δίκτυο [πλησιέστερη δύναμη του 2] | Μάσκα υποδικτύου | ΙΡ υποδικτύου | ΙΡ εκπομπής (broadcast)
1 | LANA | 6 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 9 [16] | 255.255.255.240 | 100.100.255.160 | 100.100.255.175
2 | LANB | 128 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 131 [256] | 255.255.255.0 | 100.100.254.0 | 100.100.254.255
3 | LANC | 62 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 65 [128] | 255.255.255.128 | 100.100.255.0 | 100.100.255.127
4 | LAND | 14 (H) +1 (R) +1(L)+1(B)= 17 [32] | 255.255.255.224 | 100.100.255.128 | 100.100.255.159
5 | WANAB | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252 | 100.100.255.176 | 100.100.255.169
6 | WANAC | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252 | 100.100.255.180 | 100.100.255.183
7 | WANAD | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252 | 100.100.255.184 | 100.100.255.187
8 | WANBC | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252 | 100.100.255.188 | 100.100.255.191
9 | WANBD | 2 (R) +1(L)+1(B)= 4 [4] | 255.255.255.252 | 100.100.255.192 | 100.100.255.195
 | Σύνολο απαιτούμενων ΙΡ 452 |  |  |  | 

## Slide 59: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (28/38)
1
2
3
4
5
6
7
14. Να γραφούν σε 10δική μορφή οι host διευθύνσεις για κάθε ένα από τα παρακάτω υποδίκτυα (Subnet Ids):
a.Subnet ID 198.53.24.64 με mask 255.255.255.192
b.Subnet ID 192.168.5.64 με mask 255.255.255.240
c.Subnet ID 150.65.0.0 με mask 255.255.252.0
Απάντηση άσκησης 14 
Subnet ID | Subnet mask | Hosts (σε δυαδική μορφή, μόνο ότι απαιτείται) | Hosts σε δεκαδική
198.53.24.64 | 255.255.255.192 |  | =2^6-2=62 hosts
198.53.24.01000000 | 255.255.255.11000000 | 198.53.24.01000001 | 198.53.24.65
 |  | 198.53.24.01000010 | 198.53.24.66
 |  | 198.53.24.01000011 | 198.53.24.67
 |  | 198.53.24.01000100 | 198.53.24.68
 |  | …………………………. | …………………..
 |  | 198.53.24.01111110 | 198.53.24.126
192.168.5.64 | 255.255.255.240 |  | =2^4-2=14 hosts
192.168.5.01000000 | 255.255.255.11110000 | 192.168.5.01000001 | 192.168.5.65
 |  | 192.168.5.01000010 | 192.168.5.66
 |  | 192.168.5.01000011 | 192.168.5.67
 |  | …………………………. | ………………………….
 |  | 192.168.5.01001110 | 192.168.5.78
150.65.0.0 | 255.255.252.0 |  | =2^10 -2=1022
150.65.0.00000000 | 255.255.11111100.00000000 | 150.65.00000000.00000001 | 150.65.0.1
 |  | 150.65.00000000.00000010 | 150.65.0.2
 |  | 150.65.00000000.00000011 | 150.65.0.3
 |  | ………………………… | …………………
 |  | 150.65.00000011.11111110 | 150.65.3.254

## Slide 60: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (29/38)
1
2
3
4
5
6
7
15. Πάροχος διαθέτει ένα μπλοκ διευθύνσεων IPv4/23. Μπορεί να εξυπηρετήσει έξι πελάτες που χρειάζονται διευθύνσεις για 9, 15, 20, 41, 128, και 260 υπολογιστές αντίστοιχα;
Απάντηση άσκησης 15
Το μπλοκ των /23 δίνει στον πάροχο 232-23 = 29 = 512 διευθύνσεις, οι οποίες όπως φαίνεται δεν αρκούν για να καλύψουν τις 912 απαιτούμενες Ips.
Απαιτήσεις πελατών | Πελάτες |  |  |  |  |  | Συνολικές ανάγκες
 | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 
Απαιτούμενες διευθύνσεις υπολογιστών | 9 | 15 | 20 | 41 | 128 | 260 | 
Απαιτούμενες Ειδικές Διευθύνσεις (διεύθυνση δικτύου & διεύθυνση εκπομπής) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Σύνολο αναγκαίων διευθύνσεων | 11 | 17 | 22 | 43 | 130 | 262 | 485
Ελάχιστος αριθμός διευθύνσεων που πρέπει να δεσμευτούν για να ικανοποιήσω τις ανάγκες κάθε πελάτη (η πλησιέστερη δύναμη του 2) | 16 | 32 | 32 | 64 | 256 | 512 | 912
Αριθμός απαιτούμενων bits επιθέματος (suffix) x για y απαιτούμενους συνδυασμούς (2x=y) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 
bits προθέματος (prefix)= 32-x | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 

## Slide 61: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (30/38)
1
2
3
4
5
6
7
16. Για τη διευθυνσιοδότηση των δικτύων του παρακάτω σχήματος διατίθεται η δέσμη διευθύνσεων 200.200.252.0/22. Όλες οι ανάγκες καταγράφονται στο σχήμα. Ζητείται να απαντήσετε στα ερωτήματα :
Ποια είναι η πρώτη και ποια η τελευταία διεύθυνση αυτής της δέσμης;
Πόσα και ποια δίκτυα /24 μπορείτε να διευθυνσιοδοτήσετε από αυτή τη δέσμη διευθύνσεων;
Πόσα είναι τα δίκτυα του απεικονιζόμενου διαδικτύου, ποια η IP δικτύου (με συμβολισμό cidr), & ποια η IP εκπομπής για κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα;

## Slide 62: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (31/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 16
Δέσμη 200.200.252.0/22: Η δέσμη έχει 2^10=1024 IPs με 1η διεύθυνση 200.200.252.0/22 & τελευταία διεύθυνση 200.200.255.255/22
Η δέσμη μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει 4 δίκτυα /24. Τα δίκτυα αυτά είναι: 200.200.252.0/24, 200.200.253.0/24, 200.200.254.0/24 & 200.200.255.0/24
Το διαδίκτυο έχει 7 δίκτυα (5 LAN & 2 WAN): LANΑ, LANΒ, LANC, LAND, LANE, WANAB,WANBC
Δίκτυο | IP Δικτύου | IP Εκπομπής
LANA | 200.200.252.0/24 | 200.200.252.255
LANB | 200.200.253.0/24 | 200.200.253.255
LANC | 200.200.254.0/30 | 200.200.254.3
LAND | 200.200.254.4/30 | 200.200.254.7
LANE | 200.200.254.8/30 | 200.200.254.11
WANAB | 200.200.254.12/30 | 200.200.254.15
WANBC | 200.200.254.16/30 | 200.200.254.19

## Slide 63: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (32/38)
1
2
3
4
5
6
7
17. Ζητείτε να μελετήσετε το απεικονιζόμενο διαδίκτυο και να απαντήσετε στα ερωτήματα :
Πόσα είναι τα δίκτυα του διαδικτύου;
ποια είναι η μικρότερη δέσμη IP διευθύνσεων με την οποία μπορώ να διευθυνσιοδοτήσω ολόκληρο το διαδίκτυο; Αιτιολογείστε
Επιλέξτε μια δέσμη αυτού του εύρους και καταγράψτε τη διεύθυνση και τη μάσκα κάθε δικτύου.

## Slide 64: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (33/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 17
9 δίκτυα
/21
10.0.0.0
Δίκτυο | / | Εύρος | IP Δικτύου | Μάσκα
LAN1 | /22 | 1024 | 10.0.0.0 | 255.255.252.0
LAN2 | /23 | 512 | 10.0.4.0 | 255.255.254.0
LAN3 | /24 | 256 | 10.0.6.0 | 255.255.255.0
LAN4 | /25 | 128 | 10.0.7.0 | 255.255.255.128
LAN5 | /26 | 64 | 10.0.7.128 | 255.255.255.192
LAN6 | /27 | 32 | 10.0.7.192 | 255.255.255.224
WAN1 | /30 | 4 | 10.0.7.224 | 255.255.255.252
WAN2 | /30 | 4 | 10.0.7.228 | 255.255.255.252
WAN3 | /30 | 4 | 10.0.7.232 | 255.255.255.252
Σύνολο |  | 2028 |  | 
 | /21 | 2048 (πλησιέστερη δύναμη του 2) |  | 

## Slide 65: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (34/38)
1
2
3
4
5
6
7
18. Ο ιδιοκτήτης του διαδικτύου μας διαθέτει όλη τη δέσμη διευθύνσεων 195.100.100.0/24. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο σχήμα, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από αυτή τη δέσμη πλήθος διευθύνσεων. Ο ιδιοκτήτης μας ζητά να διαθέσουμε στο δίκτυο LAN0 το μεγαλύτερο δυνατό εύρος διευθύνσεων που μπορεί να χωρέσει στον ελεύθερο χώρο της δέσμης 195.100.100.0/24.

## Slide 66: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (35/38)
1
2
3
4
5
6
7
Μετά τη μελέτη του χώρου, απαντάμε στις ερωτήσεις:
Ποιο είναι το δίκτυο LAN0; Αιτιολογούμε την απάντησή μας
b. Ποια είναι η διεύθυνση broadcast του δικτύου LAN0;
c. Ποιο το εύρος (από - μέχρι) των διευθύνσεων των Η/Υ που μπορεί να υποστηρίξει κατά το μέγιστο όριο αυτό το δίκτυο;

## Slide 67: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (36/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 18
Χαρτογραφούμε το χώρο στον πίνακα που ακολουθεί:
Δίκτυα | Δίκτυα | Εύρος
Αρχική Δέσμη | 195.100.100.0/24 | 256
LAN1 | 195.100.100.0/25 | 128
WAN3 | 195.100.100.128/30 | 4
Ελεύθερος χώρος | 195.100.100.132 - 195.100.100.247 | 116
WAN1 | 195.100.100.248/30 | 4
WAN2 | 195.100.100.252/30 | 4
Στον αρχικό χώρο των 256 διευθύνσεων, το LAN1 έχει δεσμεύσει τις 128 πρώτες θέσεις (195.100.100.0 έως 195.100.100.127), το WAN3 τις 4 επόμενες (195.100.100.128 έως 195.100.100.131), ακολουθεί ο ελεύθερος χώρος (195.100.100.132 έως 195.100.100.247), το WAN1 (195.100.100.248 - 195.100.100.251) και το WAN2 (195.100.100.252 έως 195.100.100.255).
Σύνολο δεσμευμένου χώρου 140 (128+4+4+4) διευθύνσεις.
Ελεύθερος χώρος 116 (256-140) διευθύνσεων.

## Slide 68: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (37/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 18 (συνέχεια)
Συνεχίζουμε την αναζήτηση του μεγαλύτερου δυνατού δικτύου:
Εξετάζουμε αν μπορούμε να δεσμεύσουμε δίκτυο εύρους 32 διευθύνσεων.
Οι κατάλληλοι χώροι τοποθέτησης (πολλαπλάσια του 32) είναι:
0-31, 32-63, 64-95, 96-127, 128-159, 160-191,192-223,224-255.
Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο τέτοιοι χώροι κενοί. Ο 195.100.100.160/27 & 195.100.100.192/27
Μπορούμε να δεσμεύσουμε έναν από αυτούς τους δύο ως LAN0.
Δίκτυα | Δίκτυα | Εύρος
Αρχική Δέσμη | 195.100.100.0/24 | 256
LAN1 | 195.100.100.0/25 | 128
WAN3 | 195.100.100.128/30 | 4
Ελεύθερος χώρος | 195.100.100.132 - 195.100.100.247 | 116
WAN1 | 195.100.100.248/30 | 4
WAN2 | 195.100.100.252/30 | 4

## Slide 69: Ασκήσεις Διευθυνσιοδότησης (38/38)
1
2
3
4
5
6
7
Απάντηση άσκησης 18 (συνέχεια).
Ποιο είναι το δίκτυο LAN0; Αιτιολογείστε την απάντησή σας
195.100.100.160/27 ή 195.100.100.192/27
Ποια είναι η διεύθυνση broadcast του δικτύου LAN0;
195.100.100.191/27 ή 195.100.100.223/27
Ποιο το εύρος (από - μέχρι) των διευθύνσεων των Η/Υ που μπορεί να υποστηρίξει κατά το μέγιστο όριο αυτό το δίκτυο;
195.100.100.162/27 - 195.100.100.190/27 ή
195.100.100.194/27 - 195.100.100.222/27

## Slide 70: Παράρτημα Λίστα με μάσκες διευθύνσεων στον συμβολισμό CIDR και στον συμβολισμό με τελείες
CIDR | Μάσκα διεύθυνσης |  |  |  |  |  |  | Σημειώσεις
/0 | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | όλα 0 (απουσία μάσκας)
/1 | 128 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/2 | 192 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/3 | 224 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/4 | 240 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/5 | 248 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/6 | 252 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/7 | 254 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/8 | 255 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | αρχική μάσκα κλάσης A
/9 | 255 | ∙ | 128 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/10 | 255 | ∙ | 192 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/11 | 255 | ∙ | 224 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/12 | 255 | ∙ | 240 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/13 | 255 | ∙ | 248 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/14 | 255 | ∙ | 252 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/15 | 255 | ∙ | 254 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | 
/16 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 0 | ∙ | 0 | αρχική μάσκα κλάσης B
/17 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 128 | ∙ | 0 | 
/18 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 192 | ∙ | 0 | 
/19 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 224 | ∙ | 0 | 
/20 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 240 | ∙ | 0 | 
/21 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 248 | ∙ | 0 | 
/22 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 252 | ∙ | 0 | 
/23 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 254 | ∙ | 0 | 
/24 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 0 | αρχική μάσκα κλάσης C
/25 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 128 | 
/26 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 192 | 
/27 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 224 | 
/28 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 240 | 
/29 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 248 | 
/30 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 252 | 
/31 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 254 | 
/32 | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | ∙ | 255 | όλα 1 (ειδική μάσκα υπολογιστή υπηρεσίας)

## Slide 71: Τέλος Ενότητας
Ερωτήσεις;

## Slide 72: Σημειώματα

## Slide 73: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε). Διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο (IPV4)». Έκδοση: 2.0. Αθήνα 2016. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 74: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 75: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 76: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 77: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.