## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (E)
Εισαγωγή στους δρομολογητές
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Notes: Λόγω του προτύπου που ακολουθείται οι 2 διαφάνειες έγιναν 1 και αφαιρέθηκε η εικόνα.
Το λογότυπο του οργανισμού προστατεύεται

## Slide 2: Περιεχόμενα
Διαδικασία εκκίνησης δρομολογητή
Επικοινωνία χρήστη & δρομολογητή
  3.1. Τρόποι πρόσβασης στο δρομολογητή
  3.2. Επίπεδα πρόσβασης
  3.3. Κωδικοί πρόσβασης
Χρησιμοποιώντας το IOS
Αρχείο Διαμόρφωσης δρομολογητή
Τεχνικά χαρακτηριστικά δρομολογητών εργαστηρίου
Βασικά συστατικά δρομολογητών
Ασκήσεις

## Slide 3: Στόχος
Η εξοικείωση με την αρχιτεκτονική & τη βασική διαμόρφωση του δρομολογητή, ως βασική συσκευή για τη διασύνδεση ετερογενών ή μη, φυσικών τοπικών δικτύων.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 4: Εισαγωγή
Οι δρομολογητές είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων.
Βασική λειτουργία τους είναι η προώθηση πακέτων δεδομένων χρησιμοποιώντας πληροφορίες επιπέδου δικτύου (3ο επίπεδο των OSI & TCP/IP αρχιτεκτονικών).
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 5: Βασικά συστατικά δρομολογητών 1/14
Βασικά συστατικά δρομολογητή:
Επεξεργαστής (CPU)
Μνήμη
Πόρτες (ports)/interfaces
Λειτουργικό σύστημα (ΙΟS)
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 6: Βασικά συστατικά δρομολογητών 2/14
Βασικά είδη μνήμης Cisco δρομολογητών:
ROM (Read Only Memory)
RAM (Random Access Memory)
Flash
NVRAM (Non volatile RAM)
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 7: Βασικά συστατικά δρομολογητών 3/14
ROM (Read Only Memory)
Περιέχει ένα σύνολο εντολών – ένα υποτυπώδες λειτουργικό σύστημα (OS)- για να εκκινήσει το δρομολογητή και να αναζητήσει το πλήρες λειτουργικό σύστημα στη μνήμη Flash ή σε άλλη πηγή.
Επιπλέον, στη μνήμη αυτή εμπεριέχεται ο κώδικας για την εκτέλεση διαγνωστικών τεστ, Power-On-Self-Test (POST), για την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας (για παράδειγμα, του επεξεργαστή και της μνήμης).
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 8: Βασικά συστατικά δρομολογητών 4/14
RAM (Random Access Memory)
Η RAM διαχωρίζεται σε:
Κύρια μνήμη (primary memory)
κατά τη διαδικασία της εκκίνησης φορτώνονται το λειτουργικό από τη μνήμη Flash και το αρχείο με το configuration του δρομολογητή από τη μνήμη NVRAM.
αποθηκεύονται επιπλέον οι πίνακες δρομολόγησης, οι πίνακες ARP, καθώς και άλλες δομές του IOS.
Διαμοιραζόμενη μνήμη (shared memory)
χρησιμοποιείται κυρίως για αποθήκευση πακέτων που αναμένουν προώθηση.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 9: Βασικά συστατικά δρομολογητών 5/14
Flash
Τύπος μνήμης ROM που όμως επιδέχεται διαγραφή, επανεγγραφή και επαναπρογραμματισμό. Περιέχει το αρχείο με την εικόνα του λειτουργικού συστήματος (IOS image file) το οποίο μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί.
NVRAM (Non volatile RAM)
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του αρχείου διαμόρφωσης (configuration file) του δρομολογητή το οποίο και παραμένει αποθηκευμένο στη μνήμη μετά την απενεργοποίησή του.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 10: Βασικά συστατικά δρομολογητών 6/14
Τύποι Interfaces ενός Δρομολογητή
Console Port
Auxiliary Port
Ethernet Interface
Serial Interface
Modular Interface
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Tα interfaces είναι τα εξαρτήματα που ο δρομολογητής χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με τα διάφορα δίκτυα και τις συσκευές που συνδέονται επάνω του. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε δρομολογητή συναντάμε την Console Port και την Auxiliary Port, και ανάλογα με το μοντέλο μπορεί να συναντήσουμε και άλλους τύπους interfaces όπως Ethernet Interface, Serial Interface και Modular Interface. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους αναπτύσσονται στη συνέχεια.

## Slide 11: Βασικά συστατικά δρομολογητών 7/14
Console Port
Χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση του δρομολογητή με τερματικό σταθμό, για να αποκτήσει ο χρήστης πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα.
Ένα PC που τρέχει για παράδειγμα HyperTerminal με ρυθμίσεις 9600 bps, 8 data bits, no parity, 2 stop bits, no hardware flow control, μπορεί να συνδεθεί με την πόρτα αυτή
Είναι η πιο σημαντική πόρτα σε ένα δρομολογητή διότι μέσω αυτής της αρχικής σύνδεσης γίνεται η διαμόρφωσή του.
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Κατά κανόνα ένα PC που τρέχει HyperTerminal ή Putty μπορεί να συνδεθεί με την πόρτα αυτή μέσω ενός RJ-45 συνδέσμου από την πλευρά του δρομολογητή και κατάλληλου προσαρμογέα (adaptor), του RJ-45 σε DB-9 ή του RJ-45 σε DB-25, για σύνδεση με την σειριακή πόρτα του PC. Κατάλληλη ρύθμιση πρέπει να γίνει στο HyperTerminal λόγω του ότι η console port λειτουργεί στα 9600 bps, 8 data bits, no parity, 2 stop bits, no hardware flow control.

## Slide 12: Βασικά συστατικά δρομολογητών 8/14
Auxiliary Port
Ασύγχρονη σειριακή πόρτα, με μόνη διαφορά από την console port, η υποστήριξη hardware flow control.
Χρησιμοποιείται για να συνδέσει μια συσκευή modem στον δρομολογητή και να προσφέρει εναλλακτική λύση για διατήρηση της επικοινωνίας δύο πλευρών ενός δικτύου
Μέγιστη ταχύτητα τα 38400 bps/115200bps,
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Από την πλευρά του δρομολογητή χρειάζεται ένας σύνδεσμος RJ-45, ενώ στη συνέχεια ένας προσαρμογέας RJ-45 σε DB-25 που είναι συμβατός με τα περισσότερα modem θα χρησιμοποιηθεί για την πλευρά του modem.

## Slide 13: Βασικά συστατικά δρομολογητών 9/14
Ethernet Interface
Αποτελεί το πιο κοινό τύπο interface για τη σύνδεση ενός τοπικού δικτύου με τον δρομολογητή.
Υπάρχει η δυνατότητα για 10Μbps, 100Μbps, 1Gbps, και 10 Gbps interfaces.
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Από την πλευρά του δρομολογητή χρησιμοποιείται είτε ο RJ-45 είτε ο 15-pin AUI προσαρμογέας.

## Slide 14: Βασικά συστατικά δρομολογητών 10/14
Serial Interface
Χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση WAN links όπως μισθωμένες γραμμές τύπου Ε1.
Συνήθως λειτουργεί σε ταχύτητες των 2Mbps ή 4Mbps, πολύ υψηλότερες από τις ταχύτητες μετάδοσης των console και auxiliary ports.
Αυτή η πόρτα συνδέεται απευθείας με μια συσκευή DCE οπότε και ο τύπος του καλωδίου εξαρτάται από τη συσκευή αυτή.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 15: Βασικά συστατικά δρομολογητών 11/14
Modular Interface
Στον δρομολογητή μπορεί να υπάρχουν μία ή και περισσότερες κενές υποδοχές για ενσωμάτωση επιπρόσθετων καρτών.
Τύποι modular interfaces είναι κάρτες ISDN, frame relay, voice interface, επιπλέον serial και Ethernet.
Δρομολογητές με modular interfaces δίνουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών για συγκεκριμένα interfaces αλλά και σε ανάγκες αναβάθμισης του δρομολογητή με σύγχρονα interfaces
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 16: Βασικά συστατικά δρομολογητών 12/14
RAM
NVRAM
Flash
ROM
1
2
3
4
5
7
6
Notes: RAM: κατά τη διαδικασία της εκκίνησης φορτώνονται το λειτουργικό (από τη μνήμη Flash ) και το configuration (από τη μνήμη NVRAM), ενώ αποθηκεύονται οι πίνακες δρομολόγησης, οι πίνακες ARP, άλλες δομές από το IOS καθώς και τα πακέτα που αναμένουν προώθηση.
NVRAM:αποθήκευση του configuration file του δρομολογητή
Flash: περιέχει το IOS image file
ROM: Το image στη ROM είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής όταν ανάβει για πρώτη φορά. Αυτή η εικόνα είναι συνήθως μια παλιότερη έκδοση του IOS χωρίς τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους έκδοσης.

## Slide 17: Βασικά συστατικά δρομολογητών 13/14
RAM
NVRAM
Flash
ROM
Interfaces
1
2
3
4
5
7
6
Notes: RAM: κατά τη διαδικασία της εκκίνησης φορτώνονται το λειτουργικό (από τη μνήμη Flash ) και το configuration (από τη μνήμη NVRAM), ενώ αποθηκεύονται οι πίνακες δρομολόγησης, οι πίνακες ARP, άλλες δομές από το IOS καθώς και τα πακέτα που αναμένουν προώθηση.
NVRAM:αποθήκευση του configuration file του δρομολογητή
Flash: περιέχει το IOS image file
ROM: Το image στη ROM είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής όταν ανάβει για πρώτη φορά. Αυτή η εικόνα είναι συνήθως μια παλιότερη έκδοση του IOS χωρίς τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους έκδοσης.

## Slide 18: Βασικά συστατικά δρομολογητών 14/14
RAM
NVRAM
Flash
ROM
Interfaces
Console
Auxiliary
1
2
3
4
5
7
6
Notes: RAM: κατά τη διαδικασία της εκκίνησης φορτώνονται το λειτουργικό (από τη μνήμη Flash ) και το configuration (από τη μνήμη NVRAM), ενώ αποθηκεύονται οι πίνακες δρομολόγησης, οι πίνακες ARP, άλλες δομές από το IOS καθώς και τα πακέτα που αναμένουν προώθηση.
NVRAM:αποθήκευση του configuration file του δρομολογητή
Flash: περιέχει το IOS image file
ROM: Το image στη ROM είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής όταν ανάβει για πρώτη φορά. Αυτή η εικόνα είναι συνήθως μια παλιότερη έκδοση του IOS χωρίς τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους έκδοσης.

## Slide 19: Διαδικασία εκκίνησης του Δρομολογητή 1/4
Διαδικασία POST (Power-On-Self-Test)
Φόρτωση λειτουργικού συστήματος
Φόρτωση του configuration file
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν τα βήματα που ακολουθεί ο δρομολογητής κατά τη διαδικασία της εκκίνησης. Ανάλογα μηνύματα θα προβάλλονται στην οθόνη της κονσόλας (τερματικό που έχει συνδεθεί με τον αντίστοιχο δρομολογητή μέσω της console port).

## Slide 20: Διαδικασία εκκίνησης του Δρομολογητή 2/4
Διαδικασία POST
Όταν εκκινήσουμε τον δρομολογητή αρχίζει η POST (Power-On-Self-Test) διαδικασία.
Στόχος της ΡΟSΤ είναι γενικότερα ο έλεγχος όλων των Hardware (H/W) στοιχείων του δρομολογητή και ειδικότερα του επεξεργαστή, της μνήμης, των Ports, διάφορων καρτών επικοινωνίας, και των κυκλωμάτων που ενώνουν εσωτερικά τα στοιχεία του δρομολογητή, καθώς και η επιβεβαίωση της σωστής και πλήρους λειτουργίας τους.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 21: Διαδικασία εκκίνησης του Δρομολογητή 3/4
Φόρτωση λειτουργικού συστήματος
Ένα υποτυπώδες λειτουργικό πρόγραμμα τρέχει από την μνήμη ROM με κύριο στόχο να βρει το κυρίως λειτουργικό σύστημα της συσκευής, το Cisco IOS.
Εξ’ ορισμού, θα αναζητήσει το αρχείο του IOS στην μνήμη Flash.
Σε περίπτωση που δεν βρει το λειτουργικό σύστημα τότε θα περιέλθει σε μια κατάσταση γνωστή ως ‘ROM Monitor mode’, απ’ όπου είναι δυνατή η αναβάθμιση ή η εγκατάσταση του IOS.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 22: Διαδικασία εκκίνησης του Δρομολογητή 4/4
Φόρτωση αρχείου διαμόρφωσης
Αφού φορτωθεί το λειτουργικό σύστημα IOS, ο δρομολογητής θα αναζητήσει το αρχείο διαμόρφωσης (configuration file).
Εξ’ ορισμού το αρχείο αυτό βρίσκεται στη μνήμη NVRAM. Ο δρομολογητής θα είναι έτοιμος για χρήση αφού επεξεργαστεί κατάλληλα την πληροφορία που βρίσκεται σε αυτό το αρχείο.
Στην περίπτωση που δεν βρεθεί αυτό το αρχείο, όπως για παράδειγμα την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ο δρομολογητής, ο δρομολογητής θα εκτελέσει το πρόγραμμα ‘System Configuration Dialog, το οποίο μέσα από ερωτο-απαντήσεις θα βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μία βασική διαμόρφωση.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα το αρχείο αυτό να φορτωθεί στο σύστημα από μια εξωτερική πηγή (TFTP server).
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα της διαδικασίας εκκίνησης, το λειτουργικό σύστημα καθώς και το configuration θα είναι φορτωμένα στη μνήμη RAM, και κάθε διαδικασία εκτελείται απ’ ευθείας από εκεί.

## Slide 23: Επικοινωνία χρήστη και Δρομολογητή
Η επικοινωνία του χρήστη με το δρομολογητή αφορά:
Τον Τρόπο Πρόσβασης: τον τρόπο δηλ. με τον οποίο ο χρήστης συνδέεται στον δρομολογητή (μέσω κονσόλας, dial up, μέσω δικτύου) για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν
Τα Επίπεδα πρόσβασης: προκειμένου ο χρήστης να επικοινωνήσει με τον δρομολογητή ή να τον διαμορφώσει, απαιτείται να εισέλθει στο κατάλληλο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος (>, #) του δρομολογητή (IOS)
τους Κωδικούς Πρόσβασης (Passwords): τους απαραίτητους δηλ. κωδικούς που παρέχονται στο χρήστη ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασής του στον δρομολογητή, προκειμένου να συνδεθεί και να αποκτήσει την κατάλληλη πρόσβαση στο IOS
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τους τρόπους πρόσβασης στον δρομολογητή (access methods), τα επίπεδα πρόσβασης (access modes) καθώς και θέματα κωδικών πρόσβασης σε κάθε access method ή access mode

## Slide 24: Τρόποι Πρόσβασης στον Δρομολογητή 1/4
Τοπική Πρόσβαση
Πρόσβαση από απόσταση με Dial-Up
Πρόσβαση μέσω δικτύου
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Υπάρχουν κυρίως τρεις τρόποι πρόσβασης στον δρομολογητή.

## Slide 25: Τρόποι Πρόσβασης στον Δρομολογητή 2/4
Τοπική Πρόσβαση
Για την τοπική πρόσβαση στον δρομολογητή χρησιμοποιείται η console port (δεν είναι απαραίτητη η σύνδεσή του σε κάποιο δίκτυο).
Η μέθοδος αυτή είναι και η μόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να συνδεθούν και τα υπόλοιπα interfaces στο δίκτυο και να τους δοθεί κάποια αναγνωρίσιμη διεύθυνση.
Η σύνδεση με τον δρομολογητή γίνεται απευθείας από ένα PC ή ένα τερματικό όπως έχει περιγραφεί νωρίτερα.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 26: Τρόποι Πρόσβασης στον Δρομολογητή 3/4
Πρόσβαση από απόσταση με Dial-Up
Στην περίπτωση που μια συσκευή modem συνδεθεί μέσω της auxiliary πόρτας, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον δρομολογητή από απόσταση και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτόν για λόγους διαμόρφωσης και συντήρησης της συσκευής.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 27: Τρόποι Πρόσβασης στον Δρομολογητή 4/4
Πρόσβαση μέσω δικτύου
Με χρήση telnet είναι εφικτή η επικοινωνία με τον δρομολογητή μέσω δικτύου.
Ένα οποιοδήποτε PC στο δίκτυο μπορεί να ανοίξει γραμμή επικοινωνίας με τον δρομολογητή, η ονομαζόμενη στο Cisco IOS ‘virtual terminal’ σύνδεση.
Ο τρόπος αυτός πρόσβασης δεν χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο δρομολογητής διαμορφώνεται για πρώτη φορά ή που έχει χάσει τη σύνδεσή του με το δίκτυο.
Έχοντας εκχωρήσει διευθύνσεις IP σε κάποια interfaces του δρομολογητή, είναι δυνατόν ο χρήστης δίνοντας telnet και την IP διεύθυνση του interface που επιθυμεί, να συνδεθεί με τον δρομολογητή.
Δίνοντας τον κωδικό πρόσβασης, ο διαπιστευμένος χρήστης αποκτά πρόσβαση στον δρομολογητή (Command-Line Interface)
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 28: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 1/11
User EXEC Mode
Privileged EXEC Mode
Global Configuration Mode
Interface Configuration Mode
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Αφού εδραιωθεί η πρόσβαση στον δρομολογητή και εισαχθεί ο κωδικός προσπέλασης (όπως θα δούμε στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού), βρίσκεται ο χρήστης μπροστά σε ένα δείκτη εντολών (command prompt), που ονομάζεται CLI (Command-Line Interface). Μέσω του CLI δίνεται πρόσβαση σε διάφορα επίπεδα (modes), από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα παρακάτω:

## Slide 29: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 2/11
User EXEC mode: Αφού δοθεί ο κωδικός πρόσβασης στον δρομολογητή, ο χρήστης βρίσκεται σε User EXEC mode, όπως φαίνεται και στο σχήμα:
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ο δρομολογητής περιμένει τώρα να πληκτρολογήσετε μία εντολή στην κονσόλα. Το "Router" είναι το default hostname για όλους τους Cisco δρομολογητές, ενώ το > είναι το σημάδι ότι βρισκόμαστε σε user mode (EXEC mode).

## Slide 30: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 3/11
Το User EXEC Mode είναι το χαμηλότερο επίπεδο πρόσβασης στο δρομολογητή και μας επιτρέπει:
να εξετάσουμε το status των περισσοτέρων συστατικών του δρομολογητή,
να δούμε τα περιεχόμενα των πινάκων δρομολόγησης (routing tables),
να κάνουμε telnet και ping,
να κάνουμε βασικό network troubleshooting,
μπορούμε να αλλάξουμε το configuration του router.
μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενα του configuration file του δρομολογητή.
Ενώ ΔΕΝ
1
2
3
4
5
7

## Slide 31: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 4/11
Privileged EXEC mode: Tο υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στο δρομολογητή είναι το privileged EXEC mode ή enable mode. Για να εισέλθουμε σε αυτό το mode δίνουμε την εντολή ENABLE. Σημειώνουμε ότι το prompt άλλαξε
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 32: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 5/11
Στο Privileged EXEC Mode έχουμε πλήρη πρόσβαση στο δρομολογητή και μπορούμε:
να δούμε το configuration του δρομολογητή
να εκτελέσουμε τεστ τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να διακόψουν τη ροή στο δίκτυο
να επανεκκινήσουμε (reboot) το δρομολογητή
να αλλάξουμε το configuration του δρομολογητή
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 33: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 6/11
Global Configuration Mode:Για να μπορέσει ο χρήστης να επιφέρει αλλαγές στο configuration του δρομολογητή πρέπει να μπει σε Global Configuration Mode, με την εντολή configure terminal. Σημειώνουμε ότι το prompt άλλαξε.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 34: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 7/11
Στο Global Configuration Mode οι εντολές δρουν σε όλο το σύστημα και μπορούμε:
να ενεργοποιήσουμε/απενεργοποιήσουμε πρωτόκολλα δρομολόγησης
να αλλάξουμε την ονομασία του δρομολογητή
να ενεργοποιήσουμε τα Interfaces του
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 35: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 8/11
interface configuration mode: Πολλά στοιχεία του δρομολογητή απαιτούν διαμόρφωση ανά interface. Για τη διαμόρφωση ενός interface εισερχόμαστε σε interface configuration mode με την εντολή interface τύπος όνομα διεπαφής. Σημειώνουμε ότι το prompt άλλαξε.
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ένας δρομολογητής μπορεί να έχει περισσότερα από ένα interface ίδιου τύπου: Ethernet, FastEthernet, Serial, E1, T1,…
Αυτά είναι τοποθετημένα είτε σε θέσεις για μονά interfaces, είτε σε modules, επάνω στο κύριο σασί του δρομολογητή.
Οταν, θέλουμε να παραμετροποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο interface, πρέπει να προσδιορίσουμε ακριβώς σε ποιο interface αναφερόμαστε, ώστε να μην κάνουμε λάθος παραμετροποιήσεις.

## Slide 36: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 9/11
Οι κατασκευαστές ορίζουν παραμέτρους που προσδιορίζουν ακριβώς κάθε interface ενός δρομολογητή.
Η Cisco με αριθμούς ορίζει τις συντεταγμένες του κάθε interface επάνω στο κεντρικό σασί. Η αρίθμηση ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω και από δεξιά προς τα αριστερά.
Για παράδειγμα, τα interface ethernet 0/0, ethernet 0/1, ethernet 1/0 είναι τρία interface ενός δρομολογητή ίδιου τύπου αλλά σε διαφορετικές θέσεις.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 37: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 10/11
Θέλουμε για παράδειγμα να αποδώσουμε ip διεύθυνση στη διεπαφή ethernet 0/1 του δρομολογητή Router_lab1:
Οδηγούμαστε στο περιβάλλον ρύθμισης της διεπαφής (Interface Configuration Mode) του δρομολογητή
Αποδίδουμε στη διεπαφή ethernet 0/1 την ip
Router_lab1#configure terminal
Router_lab1(config)# interface Ethernet 0/1
Router_lab1(config-if)# ip address 196.10.10.1 255.255.255.0
Router_lab1(config-if)#exit
Router_lab1(config)#
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 38: Επίπεδα πρόσβασης στον Δρομολογητή 11/11
Επίπεδο πρόσβασης | Router Prompt | Εντολή εισόδου στο επίπεδο | Εντολή εξόδου στο προηγούμενο επίπεδο
User EXEC | Router> | Login | Logout
Privileged EXEC | Router# | enable | Disable, exit ή Logout
Global configuration | Router (config)# | configure terminal | exit ή end ή Ctrl-Z
Interface configuration | Router (config-if)# | interface type number | Exit Ctrl-z. (για έξοδο σε privileged mode)
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Κάθε επίπεδο πρόσβασης έχει ένα ιδιαίτερο σύνολο από εντολές. Ο πίνακας που ακολουθεί ομαδοποιεί, συγκρίνει και υποδεικνύει τρόπους εισόδου και εξόδου για κάθε access mode

## Slide 39: Κωδικοί Πρόσβασης Δρομολογητή 1/6
Console Password
Auxiliary Password
Virtual Terminal Password
Enable Secret
Enable Password
Οι κωδικοί πρόσβασης μπορεί να δημιουργηθούν κατά την αρχική εγκατάσταση του δρομολογητή ή να εισαχθούν αργότερα
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Κάθε μέθοδος και επίπεδο πρόσβασης απαιτεί και διαφορετικό τρόπο πιστοποίησης της γνησιότητας του χρήστη. Υπάρχουν πέντε διαφορετικά είδη κωδικών πρόσβαση: console, auxiliary, telnet (ένας κωδικός για κάθε τρόπο πρόσβασης) και δύο ακόμη κωδικοί που σχετίζονται με την είσοδο σε privileged mode. Πρέπει να τονίσουμε οτι όλοι οι κωδικοί πρόσβασης είναι Case Sensitive

## Slide 40: Κωδικοί Πρόσβασης Δρομολογητή 2/6
Ο κωδικός πρόσβασης console χρειάζεται για την πρόσβαση κάθε χρήστη μέσω της console port.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 41: Κωδικοί Πρόσβασης Δρομολογητή 3/6
Ο κωδικός πρόσβασης auxiliary χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον δρομολογητή μέσω της auxiliary port.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 42: Κωδικοί Πρόσβασης Δρομολογητή 4/6
Ο κωδικός πρόσβασης virtual terminal είναι απαραίτητος κατά την διάρκεια εισερχόμενων telnet session.
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Το λειτουργικό σύστημα, Cisco IOS, επιτρέπει την ταυτόχρονη ύπαρξη πέντε telnet συνδέσεων. Στις εντολές διάρθρωσης των κωδικών που προηγήθηκαν η σύνταξη ακολουθούσε την σειρά ‘line’, ‘τύπος line’, ‘αριθμός line’. Η Cisco αριθμεί τα interfaces αρχίζοντας από το μηδέν. Υπάρχουν μια console port και μια auxiliary port όποτε ο αριθμός της πόρτας είναι ‘0’. Στην τελευταία περίπτωση του virtual terminal, για πέντε πόρτες χρησιμοποιούμε την αρίθμηση από ‘0’ έως ‘4’.

## Slide 43: Κωδικοί Πρόσβασης Δρομολογητή 5/6
Ο κωδικός πρόσβασης enable secret, χρησιμοποιείται για άδεια προσπέλασης σε privileged mode. Είναι κρυπτογραφημένος κωδικός και προαπαιτείται στην περίπτωση που υπάρχει και το enable password.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 44: Κωδικοί Πρόσβασης Δρομολογητή 6/6
Ο κωδικός πρόσβασης enable χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με τον enable secret, για πρόσβαση σε privileged mode. Χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει enable secret.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 45: Χρησιμοποιώντας το IOS 1/22
Έχοντας πρόσβαση στο δρομολογητή και τη δυνατότητα μετάβασης από ένα επίπεδο σε ένα άλλο είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς πληθώρα από διαθέσιμες εντολές.
Από κάθε επίπεδο (User, Privileged, Configuration , Interface Configuration mode) ο χρήστης μπορεί δίνοντας απλά ‘?’ ή εντολή ? να δει την πλήρη λίστα με τις εντολές που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο επίπεδο μαζί με σύντομο επεξηγηματικό κείμενο για τη χρήση κάθε εντολής.
Ακολουθεί η εμφάνιση αποτελεσμάτων της Show ? από Privileged mode
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της Show δεδομένου ότι αυτή αποτελεί την πιο σημαντική εντολή του IOS σε Privileged mode

## Slide 46: Χρησιμοποιώντας το IOS 2/22
clock | Display the system clock
configuration | Contents of Non-Volatile memory
file | Show filesystem information
flash | display information about flash: file system
interfaces | Interface status and configuration
ip | IP information
line | TTY line information
logging | Show the contents of logging buffers
memory | Memory statistics
protocols | Active network routing protocols
running-config | Current operating configuration
startup-config | Contents of startup configuration
Users | Display information about terminal lines
Version | System hardware and software status
vlans | Virtual LANs Information
Notes: Η πιο σημαντική εντολή στο Privileged mode είναι η show. ‘Οπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει διάφορες επιλογές για να εξετάσουμε την κατάσταση του router, τις μνήμες του, το configuration του, καθώς και τα interfaces του. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται κάποιες από αυτές τις έντολές, μερικές από τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της άσκησής μας.

## Slide 47: Χρησιμοποιώντας το IOS 3/22
Πολλές φορές είναι χρήσιμο να εξετάσουμε την κατάσταση του δρομολογητή (router status), να δούμε αν είναι up/down ένα interface του ή τι έφταιξε για την πτώση των συνδέσεών μας ή ακόμη και του δρομολογητή μας.
Η εντολή που χρησιμοποιούμε είναι η show σε privileged mode. Στην επόμενη διαφάνεια παρουσιάζονται οι εντολές show και το τμήμα/ συστατικό του δρομολογητή στο οποίο στοχεύουν
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 48: Χρησιμοποιώντας το IOS 4/22
Internetwork Operating System
Programs
Dynamic
Configuration
Information
Tables and
Buffers
Backup Configuration File
Operating Systems
Interfaces
RN#show version
RN#show processes CPU
RN #show interfaces
RN #show flash
RN #show startup-config
RN#show mem
RN#show ip route
RN#show running-config
RN#show protocols
RAM
NVRAM
Flash
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 49: Χρησιμοποιώντας το IOS Router Status Commands 5/22
Internetwork Operating System
Programs
Dynamic
Configuration
Information
Tables and
Buffers
Backup Configuration File
Operating Systems
Interfaces
RN#show version
RAM
NVRAM
Flash
show version:
με αυτήν την εντολή παίρνουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες όπως:
τύπο δρομολογητή
χρόνο up & running δρομολογητή
έκδοση ΙΟS δρομολογητή
μέγεθος & διαθεσιμότητα μνημών (RAM, NVRAM & Flash) δρομολογητή
υπάρχοντα Interfaces δρομολογητή
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 50: Χρησιμοποιώντας το IOS 6/22
Router>show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(7), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 15-Jan-02 19:35 by pwade
Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x8099B008
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 7 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2600-i-mz.122-7.bin’’
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x600) with 28672K/4096K bytes of memory.
Processor board ID JAD060505GE (889233708)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
RAM
IOS
RN#show version
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Με αυτήν την εντολή παίρνουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες:
Ο τύπος του δρομολογητή: C2600 Software (C2600-I-M)
Πόσο χρόνο είναι up and running ο δρομολογητής: Router uptime is 7 minutes
Ποιά ΙΟS version τρέχει στον δρομολογητή: c2600-i-mz.122-7.bin
Πόση μνήμη RAM, NVRAM & Flash έχει ο δρομολογητής: RAM - 28672K/4096K bytes of memory, NVRAM - 32K bytes of non-volatile configuration memory,
& Flash - 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write).
Πόσα και τί τύπου Interfaces έχει ο δρομολογητής:
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Serial(sync/async) network interface(s)

## Slide 51: Χρησιμοποιώντας το IOS Router Status Commands 7/22
Internetwork Operating System
Programs
Dynamic
Configuration
Information
Tables and
Buffers
Backup Configuration File
Operating Systems
Interfaces
RN#show protocols
RAM
NVRAM
Flash
show protocols: Με αυτήν την εντολή εμφανίζεται το status όλων των διαμορφωμένων πρωτοκόλλων επιπέδου 3 (layer 3), τόσο αυτά που αναφέρονται στον δρομολογητή (global) όσο και αυτά που αναφέρονται σε συγκεκριμένα interfaces (interface –specific)
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 52: Χρησιμοποιώντας το IOS Router Status Commands 8/22
r-1epal-esp-korinth#show protocols
Global values:
Internet Protocol routing is enabled
FastEthernet0 is up, line protocol is up
FastEthernet1 is up, line protocol is down
FastEthernet2 is up, line protocol is down
FastEthernet3 is up, line protocol is up
BRI0 is up, line protocol is up
BRI0:1 is down, line protocol is down
BRI0:2 is down, line protocol is down
ATM0 is up, line protocol is up
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
Loopback0 is up, line protocol is up
Internet address is 194.63.163.217/32
Vlan328 is up, line protocol is up
Internet address is 10.86.24.1/24
NVI0 is up, line protocol is up
Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (194.63.163.217)
Dialer1 is up, line protocol is up
Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (194.63.163.217)
Vlan128 is up, line protocol is up
Internet address is 10.0.67.78/30
Virtual-Access1 is up, line protocol is up
Virtual-Access2 is up, line protocol is up
Programs
RN#show protocols
RAM
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 53: Χρησιμοποιώντας το IOS Router Status Commands 9/22
Internetwork Operating System
Programs
Dynamic
Configuration
Information
Tables and
Buffers
Backup Configuration File
Operating Systems
Interfaces
RN#show running-config
RAM
NVRAM
Flash
show running-config: με αυτήν την εντολή παίρνουμε πληροφορίες για το τρέχον configuration του δρομολογητή. Το configuration αυτό βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην RAM.
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 54: Χρησιμοποιώντας το IOS Router Status Commands 10/22
Internetwork Operating System
Programs
Dynamic
Configuration
Information
Tables and
Buffers
Backup Configuration File
Operating Systems
Interfaces
RN #show startup-config
RAM
NVRAM
Flash
show startup-config: με αυτήν την εντολή παίρνουμε πληροφορίες για την αρχική διάρθρωση με την οποία ξεκινά ο δρομολογητής μετά από κάθε επανεκκίνησή του. Το configuration αυτό (backup configuration file) είναι αποθηκευμένο στην NVRAM.
Cisco876#show startup-config
Παράδειγμα μετά τη δομή configuration file
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 55: Χρησιμοποιώντας το IOS Router Status Commands 11/22
Internetwork Operating System
Programs
Dynamic
Configuration
Information
Tables and
Buffers
Backup Configuration File
Operating Systems
Interfaces
RN#show flash
RAM
NVRAM
Flash
show flash: με αυτήν την εντολή παίρνουμε πληροφορίες για το μέγεθος της μνήμης flash, το χρησιμοποιούμενο και διαθέσιμο μέγεθος μνήμης flash καθώς και για την έκδοση του ΙΟS που τρέχει στον δρομολογητή.
Cisco2620#show flash
System flash directory:
File Length Name/status
1 5284916 c2600-i-mz.122-7.bin
[5284980 bytes used, 11492236 available, 16777216 total]
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 56: Χρησιμοποιώντας το IOS Router Status Commands 12/22
Internetwork Operating System
Programs
Dynamic
Configuration
Information
Tables and
Buffers
Backup Configuration File
Operating Systems
Interfaces
RN #show interfaces
RAM
NVRAM
Flash
show interfaces: με αυτήν την εντολή εμφανίζονται στατιστικά για όλα τα διαμορφωμένα interfaces του δρομολογητή.
Μπορούμε για παράδειγμα να δούμε το MTU (max transmit unit) για ένα ethernet interface
Router_kor#show interfaces
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθούν παραδείγματα της εντολής επισκόπησης

## Slide 57: Χρησιμοποιώντας το IOS 13/22
Router_kor# show interfaces
FastEthernet0 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 001e.4ac3.1004 (bia 001e.4ac3.1004)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Half-duplex, 10Mb/s
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
………………
FastEthernet1 is up, line protocol is down
Hardware is Fast Ethernet, address is 001e.4ac3.1005 (bia 001e.4ac3.1005)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
………..
FastEthernet3 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 001e.4ac3.1007 (bia 001e.4ac3.1007)
……………………………….
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 58: Χρησιμοποιώντας το IOS 14/22
BRI0 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is BRI with S/T interface
Description: WAN_ISDN_BRI_Interface 128 kbps
MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Carrier delay is 1 sec
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
……………..
ATM0 is up, line protocol is up
Hardware is MPC ATMSAR (with Alcatel ADSL Module)
MTU 1492 bytes, sub MTU 1492, BW 861 Kbit/sec, DLY 420 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM, loopback not set
Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode
10 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs
VC Auto Creation Disabled.
VC idle disconnect time: 300 seconds
Last input never, output 00:00:02, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 698269
Queueing strategy: Per VC Queueing

## Slide 59: Χρησιμοποιώντας το IOS 15/22
Vlan1 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 001e.4ac3.1004 (bia 001e.4ac3.1004)
Description: School_LAN 100 Mbps
Internet address is 10.86.24.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 19:38:47, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/37/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/100 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
84442063 packets input, 2212463031 bytes, 144 no buffer
Received 2250462 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
132356940 packets output, 312125978 bytes, 0 underruns
0 output errors, 1 interface resets
9045 unknown protocol drops
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 60: Χρησιμοποιώντας το IOS 16/22
Loopback0 is up, line protocol is up
Hardware is Loopback
Description: Router-id
Internet address is 194.63.163.217/32
MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit/sec, DLY 5000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation LOOPBACK, loopback not set
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 61: Χρησιμοποιώντας το IOS 17/22
Router_kor# show interfaces description
Interface Status Protocol Description
Fa0 up up
Fa1 up down
Fa2 up down
Fa3 up up Connection to Korinthos MAN (Komvos C1/D1/A3 - Port Ethernet1/0/4)
BR0 up up WAN_ISDN_BRI_Interface 128 kbps
BR0:1 down down
BR0:2 down down
AT0 up up
Lo0 up up Router-id
Vl1 up up School_LAN 100 Mbps
NV0 up up
Di1 up up Connection to Edunet over aDSL
Vi2 up up
Router_kor#
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 62: Χρησιμοποιώντας το IOS 18/22
show arp: με αυτήν την εντολή εμφανίζεται το address resolution table του δρομολογητή, (arp table) το οποίο βρίσκεται στη RAM.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 63: Χρησιμοποιώντας το IOS 19/22
copy running-config startup-config: με αυτήν την εντολή αντικαθίσταται το αρχείο αρχικής διαμόρφωσης του δρομολογητή με το τρέχον αρχείο διαμόρφωσής του. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει ο δρομολογητής θα χρησιμοποιήσει τη νέα έκδοση του αρχείου διαμόρφωσης
Ο δρομολογητής ξεκινά είτε με την εντολή reload είτε με power shutdown.
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 64: Χρησιμοποιώντας το IOS 20/22
hostname <όνομα>: Το πρώτο τμήμα του command prompt αποτελείται από το όνομα του δρομολογητή. Η απαραίτητη ακολουθία εντολών για την ονομασία ενός δρομολογητή:
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Είναι ευνόητο ότι σε ένα περιβάλλον με πολλαπλούς δρομολογητές είναι απαραίτητο να μπορεί ο χρήστης να διαχωρίζει τον κάθε δρομολογητή. Η ανάθεση αναγνωριστικών ονομάτων σε κάθε δρομολογητή αποτελεί τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο για τον διαχωρισμό τους.

## Slide 65: Χρησιμοποιώντας το IOS 21/22
interface <τύπος _όνομα>: με αυτή την εντολή προστίθεται περιγραφή στο interface του δρομολογητή. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη, αν ο δρομολογητής μας έχει πολλές σειριακές ή και Ethernet συνδέσεις.
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η απαραίτητη ακολουθία εντολών

## Slide 66: Χρησιμοποιώντας το IOS 22/22
CLI: εντολές διαμόρφωσης σειριακού interface | CLI: απόκριση
Βρισκόμαστε στο Commande Line Interface σε exec mode | router>
εισερχόμαστε σε privilege mode: router>enable | router #
εισερχόμαστε σε global configuration mode: router # configure terminal | router(config)#
εισερχόμαστε σε interface mode για διαμόρφωση του serial0: router(config)# interface serial 0 | router(config-if)#
εκχωρούμε ip και subnet mask στο interface serial0: router(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 | router(config-if)#
εκχωρούμε clock rate 64000: router(config-if)# clock rate 64000 | router(config-if)#
ενεργοποιούμε το interface serial0: router(config-if)# no shutdown | router(config-if)#
εξερχόμαστε από το interface mode, ολοκληρώσαμε τη διαμόρφωση του serial0: router(config-if)# exit (ή Ctrl + Z) | router(config)#
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η απαραίτητη ακολουθία εντολών

## Slide 67: Δομή αρχείου διαμόρφωσης δρομολογητή 1/4
1η ενότητα: γενικές εντολές που αφορούν συνολικά τον δρομολογητή
2η ενότητα: interfaces και παραμετροποίησή τους
3η ενότητα: δρομολόγηση
4η ενότητα: access-lists
5η ενότητα: λοιπές εντολές
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 68: Δομή αρχείου διαμόρφωσης δρομολογητή 2/4
! (1η ενότητα)
version 12.4
no service password-encryption
hostname Router
! (2η ενότητα)
interface FastEthernet0/0
….
interface FastEthernet0/1
…
! (3η ενότητα)
ip classless
! (4η ενότητα)
…
! (5η ενότητα)
line con 0
line vty 0 4
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 69: Αλλαγή αρχείου διαμόρφωσης δρομολογητή 3/4
Για να αναιρέσουμε μια εντολή του τρέχοντος configuration:
εισερχόμαστε στον δρομολογητή στο κατάλληλο command mode (exec, privilege, global configuration, interface)
ξαναδίνουμε την εντολή ακριβώς όπως είχε εισαχθεί με τη λέξη no μπροστά από αυτήν.
Για παράδειγμα:
(υπάρχουσα εντολή του configuration):
description connection to the internet
(νέα εντολή):
no description connection to the internet
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 70: Αλλαγή αρχείου διαμόρφωσης δρομολογητή 4/4
κάποιες αλλαγές απαιτούν προετοιμασία. Πριν την αλλαγή για παράδειγμα των IP address & subnet mask ενός interface, πρέπει να θέσουμε το interface σε κατάσταση down:
router(config)# interface serial 0
router(config-if)# shutdown
router(config-if)# exit
router(config)# exit
router#exit
Router>
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 71: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δρομολογητών Cisco 1/6
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου Δίκτυα ΙΙ χρησιμοποιούνται πέντε τύποι δρομολογητών της Cisco:
Cisco 1600, κυρίως για σύνδεση Ethernet LANs με WANs σε μικρές επιχειρήσεις.
Cisco 1751, modular access δρομολογητές, σχεδιασμένοι για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και γραφεία.
Cisco 2620, σχεδιασμένοι για παραρτήματα επιχειρήσεων.
Cisco 2509, παρέχουν πληθώρα λύσεων για παραρτήματα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων συστημάτων router/hub και router/access server.
Cisco 871/876/877 με διεπαφές LAN & WAN
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών για κάθε ένα από τους διαθέσιμους δρομολογητές.

## Slide 72: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Cisco 1600 2/6
Επεξεργαστής: | Motorola 68360 at 33MHz
Μνήμη: | DRAM:8-24MB, Flash:4-16MB
Interfaces: | console port (RJ-45) auxiliary port (RJ-45) 10Base-T (RJ-45) AUI (DB-15) ISDN BRI (U and S/T) (RJ-45)
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 73: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Cisco 1751 3/6
Επεξεργαστής: | Motorola MPC860P PowerQUICC at 48MHz
Μνήμη: | DRAM:16-128MB, Flash:8-64MB
Interfaces: | console port (RJ-45) auxiliary port (RJ-45) 10/100 BaseT Fast Ethernet Port (RJ-45) Supports two slots for either WAN interface cards (WICs) or voice interface cards (VICs). Supports one VIC-only slot. Supports the following WICs: ISDN BRI (U and S/T), 56- or 64-kbps DSU/CSU, WIC-1ADSL, WIC-1ENET (Ethernet), high speed serial, dual-serial, and 2Async/Sync. Supports the following VICs: 2FXS, 2FXO, 2E&M, F2XO-EU, 2FXO-M3, and 2-port ISDN Voice-BRI.
1
2
3
4
5
7
6
Notes: Changes in WAN interface configuration can be made as your network requirements change.

## Slide 74: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Cisco 2509 4/6
Επεξεργαστής: | Motorola 68EC030 at 20-MHz
Μνήμη: | DRAM:2-16MB, Flash:4-8MB, NVRAM:32KB
Interfaces: | console port (RJ-45) auxiliary port (RJ-45) One Ethernet AUI IEEE 802.3 Two synchronous serial interfaces: EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, V.35, X.21 (NRZ/NRZI and DTE/DCE mode) EIA-530 (NRZ/NRZI and DTE mode). All synchronous serial interfaces use the DB-60 connector at the chassis Asynchronous serial interfaces: EIA/TIA-232 (RJ-45)
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 75: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Cisco 2620 5/6
Επεξεργαστής: | Motorola PowerQUICC MPC860 50 MHz
Μνήμη: | DRAM: 32-128MB, Flash:16-48MB
Interfaces: | console port (RJ-45) auxiliary port (RJ-45) 10/100 BaseT Fast Ethernet Port (RJ-45) Four synchronous serial interfaces: EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, V.35, X.21 (NRZ/NRZI and DTE/DCE mode) EIA-530 (NRZ/NRZI and DTE mode). All synchronous serial interfaces use the DB-60 connector at the chassis
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 76: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Cisco 871/876/877 6/6
Επεξεργαστής: | MPC8272 266 MHz (μέγιστο 400 MHz)
Μνήμη: | DRAM: 128-256MB, Flash:24-52MB
Interfaces: | console port (RJ-45) WAN διεπαφές: μοντέλο 871: 10/100 Mbps Ethernet μοντέλο 876: ADSL over ISDN (ADSL2/ADSL2+Annex B) μοντέλο 877: ADSL over POTS (ADSL2/ADSL2+Annex A) LAN διεπαφές: 4 διαχειρίσιμες Layer 2 Ethernet θύρες 10/100BASE-T Ασύρματες διεπαφές: 802.11b/g (προαιρετικό)
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 77: Ασκήσεις
Άσκηση 1:
Πόσα, ποια & τι είδους (LAN, WAN) δίκτυα διακρίνονται στο διπλανό διαδίκτυο;
Να γραφεί η ακολουθία εντολών που θα χρησιμοποιηθεί για την απόδοση IP διευθύνσεων στα interfaces του δρομολογητή router0 όπως φαίνεται παρακάτω.
Συσκευή | Διεπαφή | ΙΡ διεύθυνση | Μάσκα υποδικτύου
Router0 | Serial1/0 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252
 | FastEthernet0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0
Router1 | Serial1/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252
 | FastEthernet0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0
PC0 | FastEthernet0 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0
PC2 | FastEthernet0 | 192.168.2.2 | 255.255.255.0
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 78: Ασκήσεις
Άσκηση 2:
Με τη βοήθεια του εξομοιωτή δικτύων του εργαστηρίου μας Cisco Packet Tracer (cpt) θα υλοποιήσουμε τις ασκήσεις 2α και 2β με στόχο:
να γνωρίσουμε τις συσκευές δρομολογητών που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη του cpt
να αναβαθμίσουμε τους δρομολογητές της εργαλειοθήκης μας με προσθήκη καρτών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων τοπολογιών
να επικοινωνήσουμε με το λειτουργικό σύστημα (IOS) του δρομολογητή μέσω της γραμμής εντολών- CLI
να αποδώσουμε δικτυακά στοιχεία (διευθύνσεις ip & μάσκες) στις διασυνδέσεις των υπολογιστών και των δρομολογητών
να μελετήσουμε την επικοινωνία δικτυακών συσκευών (υπολογιστών, δρομολογητών) που ανήκουν στο ίδιο τοπικό δίκτυο
να μελετήσουμε την επικοινωνία δικτυακών συσκευών που ανήκουν σε διαφορετικά τοπικά δίκτυα διασυνδεδεμένα με δρομολογητή
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 79: Ασκήσεις
Άσκηση 2α:
Μελέτη των δρομολογητών της εργαλειοθήκης του cpt 1841, 1941, 2620ΧΜ, 2621ΧΜ, 2811, 2901, 2911, Generic:
παρατηρούμε τον αριθμό και τον τύπο των διασυνδέσεων (interfaces) κάθε ενός – με απλή τοποθέτηση του ποντικιού στο εικονίδιο της συσκευής.
παρατηρούμε τις δυνατότητες αναβάθμισης κάθε ενός – με επιλογή του εικονιδίου του δρομολογητή μας και αξιοποίηση της καρτέλας physical
Προχωράμε σε προσθήκη δύο σειριακών πορτών WAN στον δρομολογητή Cisco 2811– με επιλογή του εικονιδίου του δρομολογητή μας και αξιοποίηση της καρτέλας physical
Επικοινωνούμε με το λειτουργικό σύστημα (IOS) του δρομολογητή - με επιλογή του εικονιδίου του δρομολογητή μας, αξιοποίηση της καρτέλας γραμμής εντολών CLI (Command Line Interface) & της γνωστής εντολής του IOS enable
Ανακαλύπτουμε τα βασικά συστατικά των δρομολογητών όπως CPU, IOS, interfaces, μεγέθη των μνημών RAM, NVRAM, Flash - μέσω της γνωστής εντολής του IOS show version
Ανακαλύπτουμε τα χαρακτηριστικά των διασυνδέσεων - μέσω της γνωστής εντολής του IOS show interfaces
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 80: Ασκήσεις
Άσκηση 2β:
Με τη βοήθεια του προσομοιωτή Cisco Packet Tracer:
Α. υλοποιούμε την τοπολογία του παρακάτω διαδικτύου επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σημειώνουμε ότι δεν επιτρέπεται η προσθήκη modules στον υπάρχοντα εξοπλισμό της εργαλειοθήκης
B. καταγράφουμε τον αριθμό & το είδος των απεικονιζόμενων δικτύων
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 81: Ασκήσεις
Άσκηση 2β (συνέχεια):
Γ. εξερευνούμε την επικοινωνία των συσκευών PC0 & PC1 του LAN1 με τη βοήθεια των εντολών ping & arp προχωρώντας σταδιακά ως εξής:
αποδίδουμε διευθύνσεις IP σε όλες τις δικτυακές διασυνδέσεις των συσκευών, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στο σχήμα
ελέγχουμε το περιεχόμενο των ARP πινάκων στα PC0, PC1 & Router0. Τι παρατηρείτε;
Από το PC0 εκτελούμε κατάλληλα την εντολή ping “IP PC1”. Υπάρχει επιτυχία; Ναι ή όχι και γιατί;
Επαναλαμβάνουμε το βήμα 2.
Τι παρατηρείτε;
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 82: Ασκήσεις
Άσκηση 2β (συνέχεια):
Από το PC0 εκτελούμε κατάλληλα την εντολή ping “router _interface LAN1“. Υπάρχει επιτυχία; Ναι ή όχι και γιατί;
Από το PC0 εκτελούμε κατάλληλα την εντολή ping “router _interface LAN2“. Υπάρχει επιτυχία; Ναι ή όχι και γιατί;
Επαναλαμβάνουμε το βήμα 2. Τι παρατηρείτε;
Από το PC0 εκτελούμε κατάλληλα την εντολή ping “IP PC2”. Υπάρχει επιτυχία; Ναι ή όχι και γιατί;
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 83: Ασκήσεις
Άσκηση 2β (συνέχεια):
Δ. Εξερευνούμε την επικοινωνία των συσκευών PC0 του LAN1 & PC2 του LAN2 με τη βοήθεια των εντολών ping & arp προχωρώντας σταδιακά ως εξής:
Παραμετροποιούμε κατάλληλα τα PC0 & PC1, ώστε να έχουν default gateway τον δρομολογητή router0.
από το PC0 εκτελούμε κατάλληλα την εντολή ping “router _interface LAN2“. Υπάρχει επιτυχία; Ναι ή όχι και γιατί;
Ελέγχουμε το περιεχόμενο των ARP πινάκων στα PC0, PC1, & Router0. Τι παρατηρείτε;
Από το PC0 εκτελούμε κατάλληλα την εντολή ping “ PC 2“». Υπάρχει επιτυχία; Ναι ή όχι και γιατί;
Ελέγχουμε το περιεχόμενο των ARP πινάκων στα PC0, PC1, PC2, PC3, & Router0. Τι παρατηρείτε;
Ε. Καταγράφουμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εξερεύνησή μας στις ενότητες Γ & Δ της άσκησης
1
2
3
4
5
7
6

## Slide 84: Τέλος Ενότητας
Ερωτήσεις;

## Slide 85: Σημειώματα

## Slide 86: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (E). Εισαγωγή στους δρομολογητές». Έκδοση: 2.0. Αθήνα 2016. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 87: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 88: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση

## Slide 89: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 90: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Comer, Douglas E. Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών / Douglas E. Comer · μετάφραση Παναγιώτης Φουληράς. - Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2014.
Tanenbaum, Andrew S. Δίκτυα υπολογιστών : Πέμπτη αμερικανική έκδοση / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall · μετάφραση Φώτης Σκουλαρίκης, Γιώργος Ξυλωμένος. - Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2012.

## Slide 91: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.