## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (E)
Στατική δρομολόγηση
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Περιεχόμενα
  Δρομολόγηση στο Internet
  Στατική Δρομολόγηση
  Ασκήσεις

## Slide 3: Στόχος
η κατανόηση της δρομολόγησης, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την προώθηση των IP πακέτων στο διαδίκτυο.
η εξοικείωση με την εφαρμογή στατικής δρομολόγησης στους δρομολογητές του διαδικτύου.

## Slide 4: Δρομολόγηση στο Internet (1)
Δρομολόγηση
  είναι η διαδικασία εύρεσης δικτυακών μονοπατιών (δρομολογίων) μέσα σε ένα διαδίκτυο
  είναι η λήψη της απόφασης σχετικά με τα δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν (συμπλήρωση & ενημέρωση πινάκων δρομολόγησης)
Προώθηση
  είναι οι ενέργειες που εκτελούνται όταν φτάνει ένα πακέτο στο δρομολογητή (εύρεση δικτύου προορισμού, αναζήτηση στους πίνακες δρομολόγησης του δικτύου προορισμού & του επόμενου άλματος προς τον προορισμό) μέχρι και την αποστολή του πακέτου προς τον προορισμό μέσω μιας δικτυακής διασύνδεσης (outgoing interface)..

## Slide 5: Δρομολόγηση στο Internet (2)
Πίνακας δρομολόγησης/προώθησης : ενημερώνεται με τις βέλτιστες διαδρομές προς όλα τα δίκτυα ενός διαδικτύου.
Το καταστάλαγμα των δρομολογίων σε βέλτιστες διαδρομές μέσω του δικτύου ονομάζεται σύγκλιση
Κάθε δρομολογητής προωθεί πακέτα μόνο προς δίκτυα που βρίσκονται στον πίνακα δρομολόγησής του

## Slide 6: Δρομολόγηση στο Internet (3)
Το IP πρωτόκολλο προωθεί κάθε αυτοδύναμο πακέτο στο επόμενο άλμα προς τον προορισμό, όπως αυτό προκύπτει από την εξέταση (lookup) του πίνακα προώθησης/δρομολόγησης της συσκευής.
Το IP πρωτόκολλο συσκευής μπορεί να προωθεί πακέτα μόνο σε δίκτυα που βρίσκονται στον πίνακα δρομολόγησής της.
Πως ενημερώνεται όμως ο πίνακας δρομολόγησης ;

## Slide 7: Δρομολόγηση στο Internet (4)
Ο πίνακας δρομολόγησης μπορεί να ενημερώνεται είτε στατικά από τον διαχειριστή της συσκευής (στατική δρομολόγηση), είτε δυναμικά από λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης (δυναμική δρομολόγηση).
Αρχικά ο πίνακας δρομολόγησης μιας δικτυακής συσκευής (υπολογιστής, δρομολογητής), περιλαμβάνει τα δίκτυα τα οποία συνδέονται άμεσα στη συσκευή.
Με τη στατική δρομολόγηση μπορούμε να προσθέσουμε στον πίνακα δρομολόγησης ενός δρομολογητή διαδρομές προς δίκτυα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα επάνω του.
Notes: Η δρομολόγηση ξεκινάει με τη φόρτωση ενός αρχικού συνόλου δρομολογίων στον πίνακα δρομολόγησης κατά την εκκίνηση της συσκευής

## Slide 8: Δρομολόγηση στο Internet (5)
Η στατική δρομολόγηση:
δεν χρειάζεται λογισμικό δρομολόγησης
επιτρέπει σε έναν διαχειριστή δικτυακής συσκευής να προσθέσει μια διαδρομή στον πίνακα δρομολόγησής της, με χρήση μεμονωμένων εντολών διαμόρφωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί δυναμικά (χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή) σε βλάβες ή αλλαγές στην τοπολογία
Η δυναμική δρομολόγηση:
Απαιτεί λογισμικό δρομολόγησης (πρωτόκολλο δρομολόγησης ) για τη διάδοση των εκάστοτε ενεργών δρομολογίων & την εύρεση των βέλτιστων διαδρομών για κάθε προορισμό
Το λογισμικό δρομολόγησης ενημερώνει τον πίνακα δρομολόγησης με τις τρέχουσες βέλτιστες διαδρομές
Notes: Κάθε δρομολογητής μπορεί να προωθεί πακέτα μόνο σε δίκτυα που βρίσκονται στον πίνακα δρομολόγησής του.
Κάθε δρομολογητής γνωρίζει τα δίκτυα τα οποία συνδέονται άμεσα επάνω του.

## Slide 9: Δρομολόγηση στο Internet (6)
Στατική δρομολόγηση | Δυναμική δρομολόγηση
Δεν απαιτείται λογισμικό δρομολόγησης | Λογισμικό δρομολόγησης σε κάθε δρομολογητή
καμία ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ δρομολογητών | Ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ δρομολογητών
Δημιουργία & ενημέρωση του πίνακα προώθησης αποκλειστικά από τους διαχειριστές. | Δυναμική ενημέρωση του πίνακα δρομολόγησης από το λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης
O διαχειριστής πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της τοπολογίας του δικτύου | Η γνώση της τοπολογίας αποκτάται με τη βοήθεια των πρωτοκόλλων δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP) .
ο διαχειριστής ορίζει διαδρομές στον πίνακα δρομολόγησης του δρομολογητή με χρήση εντολών διαμόρφωσης. | το λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης, ενημερώνει δυναμικά τον πίνακα δρομολόγησης

## Slide 10: Δρομολόγηση στο Internet (7)
Στατική δρομολόγηση | Δυναμική δρομολόγηση
Ο διαχειριστής πρέπει να ενημερώνει τον πίνακα κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην τοπολογία | Αυτόματη ενημέρωση από το λογισμικό πρωτοκόλλου δρομολόγησης
Δεν απαιτεί πόρους & bandwidth, βελτιώνει την απόδοση του δικτύου | Επιβαρύνει το δίκτυο , απαιτεί πόρους (CPU, bandwith)
Δεν υλοποιεί πολιτικές δρομολόγησης | υλοποιεί πολιτικές δρομολόγησης
χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρής κλίμακας δίκτυα & hosts | xρησιμοποιείται σε κάθε μέγεθος δικτύου
χρησιμοποιείται ευρέως για τον ορισμό της προεπιλεγμένης διαδρομής (default route) | 
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενός “default gateway ” όπου θα προωθηθούν όλα τα πακέτα με άγνωστη διεύθυνση προορισμού. | 

## Slide 11: Στατική δρομολόγηση (1)
Στη στατική δρομολόγηση:
η επιλογή των δρομολογίων γίνεται προκαταβολικά και καταχωρείται στους δρομολογητές κατά την εκκίνηση του δικτύου
Ενημερώνουμε τον πίνακα δρομολόγησης του δρομολογητή μόνο με διαδρομές προς δίκτυα τα οποία δεν συνδέονται άμεσα επάνω του.
Για κάθε άγνωστο για το δρομολογητή προορισμό δημιουργείται μία εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης

## Slide 12: Στατική δρομολόγηση (2)
Η στατική δρομολόγηση :
είναι χρήσιμη για μικρής κλίμακας δίκτυα & host
χρησιμοποιείται ευρέως για τον ορισμό της προεπιλεγμένης διαδρομής (default route: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 )
χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει δυναμική διαδρομή προς έναν προορισμό π.χ. για τον καθορισμό ενός “gateway of last resort” όπου θα μπουν όλα τα πακέτα με άγνωστη διεύθυνση προορισμού
Notes: (+) Δυνατότητες πλήρους διαχείρισης και εποπτείας δρομολόγησης
(+) Απλότητα και μη κατανάλωση πόρων (CPU, bandwidth)
(+) Βελτίωση της απόδοσης ενός δικτύου, δήλωση προεπιλεγμένου δρομολογίου
(-) Αδυναμία κλιμάκωσης σε μεγάλα δίκτυα
(-) Περίπτωση ύπαρξης «νεκρών» εγγραφών
(-) Έλλειψη ευελιξίας
“gateway of last resort”= default path= τελευταία προσφυγή= προεπιλεγμένη διαδρομή

## Slide 13: Στατική δρομολόγηση (3)
Εφαρμογή στατικής δρομολόγησης :
Router(conf)# ip route <ip dest netw> <dest mask> <next hop dest ip> ή
Router(conf)# ip route <ip dest netw > <mask dest netw > <router’s outgoing interface>
Notes: (+) Δυνατότητες πλήρους διαχείρισης και εποπτείας δρομολόγησης
(+) Απλότητα και μη κατανάλωση πόρων (CPU, bandwidth)
(+) Βελτίωση της απόδοσης ενός δικτύου, δήλωση προεπιλεγμένου δρομολογίου
(-) Αδυναμία κλιμάκωσης σε μεγάλα δίκτυα
(-) Περίπτωση ύπαρξης «νεκρών» εγγραφών
(-) Έλλειψη ευελιξίας
“gateway of last resort”= default path= τελευταία προσφυγή= προεπιλεγμένη διαδρομή

## Slide 14: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (1)
Οι τρεις ασκήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην
Επικοινωνία απομακρυσμένων τοπικών δικτύων, μέσω δρομολογητών στους οποίους θα εφαρμοστεί στατική δρομολόγηση.
Για να εφαρμόσουμε στατική δρομολόγηση σε ένα διαδίκτυο , πρέπει να μελετήσουμε την τοπολογία του και να καταγράψουμε για κάθε δρομολογητή τα άγνωστα (μη άμεσα συνδεδεμένα σε αυτόν) δίκτυα.
Notes: (+) Δυνατότητες πλήρους διαχείρισης και εποπτείας δρομολόγησης
(+) Απλότητα και μη κατανάλωση πόρων (CPU, bandwidth)
(+) Βελτίωση της απόδοσης ενός δικτύου, δήλωση προεπιλεγμένου δρομολογίου
(-) Αδυναμία κλιμάκωσης σε μεγάλα δίκτυα
(-) Περίπτωση ύπαρξης «νεκρών» εγγραφών
(-) Έλλειψη ευελιξίας
“gateway of last resort”= default path= τελευταία προσφυγή= προεπιλεγμένη διαδρομή

## Slide 15: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (2)
Η εφαρμογή δρομολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για την επικοινωνία όλων των δικτυακών συσκευών διαδικτύου.
Notes: (+) Δυνατότητες πλήρους διαχείρισης και εποπτείας δρομολόγησης
(+) Απλότητα και μη κατανάλωση πόρων (CPU, bandwidth)
(+) Βελτίωση της απόδοσης ενός δικτύου, δήλωση προεπιλεγμένου δρομολογίου
(-) Αδυναμία κλιμάκωσης σε μεγάλα δίκτυα
(-) Περίπτωση ύπαρξης «νεκρών» εγγραφών
(-) Έλλειψη ευελιξίας
“gateway of last resort”= default path= τελευταία προσφυγή= προεπιλεγμένη διαδρομή

## Slide 16: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (3)
Συσκευή | Διεπαφή | ΙΡ διεύθυνση | Μάσκα υποδικτύου
Router6 | Serial0/0 | 192.130.10.33 | 255.255.255.252
 | FastEthernet0/0 | 192.130.10.1 | 255.255.255.240
Router4 | Serial0/0 | 192.130.10.34 | 255.255.255.252
 | FastEthernet0/0 | 192.130.10.17 | 255.255.255.240
PC01 – PC10 SW0 | FastEthernet0 | 192.130.10.2 192.130.10.11 | 255.255.255.240 255.255.255.240
PC01 – PC10 SW1 | FastEthernet0 | 192.130.10.18 192.130.10.27 | 255.255.255.240 255.255.255.240
Βήμα 1: Σε κάθε δρομολογητή ενεργοποιούμε τα interfaces & τους αποδίδουμε ip διευθύνσεις σύμφωνα με τον πίνακα
Άσκηση 1

## Slide 17: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (4)
Router6#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
192.130.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.130.10.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.130.10.32/30 is directly connected, Serial2/0
Router6#
Μετά την ενεργοποίηση των interfaces, κάθε δρομολογητής γνωρίζει μόνο τα συνδεδεμένα σε αυτόν δίκτυα.
Η εντολή επισκόπησης του πίνακα δρομολόγησης
sh ip route
εμφανίζει μόνο τα δύο άμεσα στον στον Router6
συνδεδεμένα δίκτυα
Άσκηση 1

## Slide 18: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (4)
Για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των τοπικών δικτύων του σχήματος,
πρέπει να εφαρμόσουμε στατική δρομολόγηση στους δρομολογητές, πρέπει δηλαδή να τους γνωρίσουμε τον τρόπο που θα μπορέσoυν να προσεγγίσουν τα μη συνδεδεμένα σε αυτούς δίκτυα.
Άσκηση 1

## Slide 19: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (6)
Εφαρμογή στατικής δρομολόγησης:
Router(conf)# ip route <ip dest netw> <dest mask> <next hop dest ip>
Εφαρμόζουμε στατική δρομολόγηση:
στον μεν Router6 για το LAN 192.130.10.16/28
Στον δε Router4 για το LAN 192.130.10.0/28
Άσκηση 1

## Slide 20: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (7)
Router6> enable
Router6# configure terminal
Router6(config)# Άσκηση 1
Εφαρμογή στατικής δρομολόγησης - 1ος τρόπος:
Router6(config)# Ip route 192.130.10.16 255.255.255.240 192.130.10.34
(όπου 192.130.10.34 , η IP του επόμενου άλματος (Next Hop) προς το δίκτυο 192.130.10.16 )
Εφαρμογή στατικής δρομολόγησης - 2ος τρόπος:
Router6(config)# Ip route 192.130.10.16 255.255.255.240 serial 0/0
(όπου serial 0/0, το interface του δρομολογητή router6 από το οποίο θα πρέπει να εξέλθει το πακέτο προκειμένου να βρεί τον επόμενο δρομολογητή στη διαδρομή προς το δίκτυο 192.130.10.16)

## Slide 21: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (8)
Router6#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
192.130.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 192.130.10.0/28 is directly connected, FastEthernet0/0
S 192.130.10.16/28 [1/0] via 192.130.10.34
C 192.130.10.32/30 is directly connected, Serial2/0
Router6#
Η επισκόπηση του πίνακα δρομολόγησης του Router6 μετά την εφαρμογή στατικής δρομολόγησης:
sh ip route
εμφανίζει εκτός από τα δύο συνδεδεμένα (Connected) & το απομακρυσμένο τοπικό δίκτυο που γνώρισε μέσω της στατικής (Static)
δρομολόγησης
Άσκηση 1

## Slide 22: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (9)
Διευθυνσιοδοτούμε το διαδίκτυο από τη δέσμη διευθύνσεων 10.10.10.0/27
εφαρμόζουμε στατική δρομολόγηση σε κάθε δρομολογητή, για κάθε άγνωστο δίκτυο σε αυτόν δίκτυο
Άσκηση 2
Notes: Πόσα δίκτυα διακρίνουμε στο διαδίκτυο;
Ποιά είναι τα άμεσα συνδεδεμένα (directly connected) δίκτυα σε κάθε δρομολογητή;
ποια είναι τα άγνωστα δίκτυα (τα μη συνδεδεμένα) για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί στατική δρομολόγησηPros (+)

## Slide 23: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (10)
Διευθυνσιοδοτούμε το διαδίκτυο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχήμα και το διαμορφώνουμε κατάλληλα ώστε να υπάρχει πλήρης επικοινωνία μεταξύ των δικτυακών συσκευών. Στους δρομολογητές εφαρμόζουμε στατική δρομολόγηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση προεπιλεγμένης διαδρομής.
Άσκηση 3
Notes: Πόσα δίκτυα διακρίνουμε στο διαδίκτυο;
Ποιά είναι τα άμεσα συνδεδεμένα (directly connected) δίκτυα σε κάθε δρομολογητή;
ποια είναι τα άγνωστα δίκτυα (τα μη συνδεδεμένα) για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί στατική δρομολόγησηPros (+)

## Slide 24: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (11)
Συμπληρώνουμε τους πίνακες με τις Διευθύνσεις των Δικτύων του διαδικτύου & Β με το πλήθος γνωστών και άγνωστων δικτύων κάθε δρομολογητή
Αποδίδουμε τις IP σε όλες τις διασυνδέσεις & εφαρμόζουμε στους δρομολογητές στατική δρομολόγηση αξιοποιώντας την εντολή ip route:
Router(conf)# ip route <ip dest netw> <dest mask> <next hop dest ip>
3. Ελέγχουμε την επικοινωνία με την εντολή ping.
Άσκηση 3 - Βηματισμός
Notes: Πόσα δίκτυα διακρίνουμε στο διαδίκτυο;
Ποιά είναι τα άμεσα συνδεδεμένα (directly connected) δίκτυα σε κάθε δρομολογητή;
ποια είναι τα άγνωστα δίκτυα (τα μη συνδεδεμένα) για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί στατική δρομολόγησηPros (+)

## Slide 25: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (12)
Άσκηση 3 – προετοιμασία
Δίκτυα | IP Διευθύνσεις Δικτύου
LAN0 | 192.168.10.0
LAN1 | 192.168.10.4
LAN2 | 192.168.10.8
LAN3 | 192.168.10.12
LAN4 | 192.168.10.16
LAN5 | 192.168.10.20
LAN6 | 192.168.10.24
LAN7 | 192.168.10.28
WAN1 | 10.10.10.0
WAN2 | 10.10.10.4
WAN3 | 10.10.10.8
Routers | Αριθμός Συνδεδεμένων δικτύων | Αριθμός άγνωστωνδικτύων
Router0 | 3 | 8
Router1 | 4 | 7
Router2 | 4 | 7
Router3 | 3 | 8
Notes: Πόσα δίκτυα διακρίνουμε στο διαδίκτυο;
Ποιά είναι τα άμεσα συνδεδεμένα (directly connected) δίκτυα σε κάθε δρομολογητή;
ποια είναι τα άγνωστα δίκτυα (τα μη συνδεδεμένα) για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί στατική δρομολόγησηPros (+)

## Slide 26: Ασκήσεις στατικής δρομολόγησης (13)
Άσκηση 3
1. Πόσες εντολές στατικής δρομολόγησης θα καταχωρήσετε σε κάθε δρομολογητή; Αιτιολογείστε την απάντησή σας
2. Πόσες εγγραφές θα περιέχονται στους πίνακες δρομολόγησης κάθε δρομολογητή; Αιτιολογείστε την απάντησή σας
3. Γράψτε όλες τις εντολές στατικής δρομολόγησης που καταχωρήσατε στον δρομολογητή router1
Notes: Πόσα δίκτυα διακρίνουμε στο διαδίκτυο;
Ποιά είναι τα άμεσα συνδεδεμένα (directly connected) δίκτυα σε κάθε δρομολογητή;
ποια είναι τα άγνωστα δίκτυα (τα μη συνδεδεμένα) για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί στατική δρομολόγησηPros (+)

## Slide 27: Βιβλιογραφία
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (6η έκδοση) ISBN: 978-960-461-621-3
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9 –

## Slide 28: Τέλος Ενότητας

## Slide 29: Σημειώματα

## Slide 30: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε). Στατική δρομολόγηση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 31: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 32: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 33: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 34: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9
Διαδίκτυα με TCP/IP, Αρχές, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές, Τέταρτη αμερικάνικη έκδοση, Douglas E. Commer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση), ISBN: 960-209-589-X

## Slide 35: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.