## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε)
Υπηρεσία FTP
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Περιεχόμενα
  Βασικοί Όροι
  Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων - FTP
  Υπόδειγμα επικοινωνίας μέσω FTP
  Τυπική σύνοδος FTP
Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων
Εργαστηριακή άσκηση
Εντολές FTP

## Slide 3: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων
Η Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων FTP είναι η υπηρεσία που εξασφαλίζει τη μεταφορά αντιγράφων αρχείων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων
Η υπηρεσία FTP, χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων FTP- File Transfer Protocol
Ελάχιστοι χρήστες κάνουν χρήση εφαρμογών μεταφοράς αρχείων άρα και άμεση χρήση του πρωτοκόλλου FTP. Η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου γίνεται έμμεσα μέσω φυλλομετρητών όταν οι χρήστες ζητούν να κατεβάσουν ένα αρχείο.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 4: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Βασικοί Όροι
Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων FTP: η υπηρεσία που εξασφαλίζει τη μεταφορά αντιγράφων αρχείων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων
Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP- File Transfer Protocol): το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την μεταφορά των αρχείων
Αρχείο (file): βασική έννοια αποθήκευσης δεδομένων/αντικειμένων (εγγράφων, προγραμμάτων υπολογιστή, εικόνων, βίντεο)
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 5: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων - FTP
Το FTP υποστηρίζει:
αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων μεταξύ πελάτη διακομιστή (ανέβασμα προς & κατέβασμα από διακομιστή αρχείων)
μεταφορά οποιουδήποτε τύπου δεδομένων (έγγραφα, εικόνες, ήχο, βίντεο)
μεταφορά δεδομένων μεταξύ ετερογενών λειτουργικών συστημάτων
ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα με πιστοποίηση χρήστη
δυνατότητα περιήγησης πελάτη στα περιεχόμενα φακέλων
μηνύματα ελέγχου μεταξύ πελάτη διακομιστή σε μορφή ASCII
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 6: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Υπόδειγμα επικοινωνίας μέσω FTP
Αντίθετα από το κλασσικό υπόδειγμα πελάτη διακομιστή, στο FTP λειτουργούν δύο είδη συνδέσεων:
η σύνδεση ελέγχου (control connection) η οποία δημιουργείται από τον πελάτη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανταλλαγή μηνυμάτων ελέγχου/εντολών μεταξύ πελάτη και διακομιστή.
συνδέσεις δεδομένων (data connections) οι οποίες δημιουργούνται από τον διακομιστή στη θύρα που έχει υποδειχθεί από τον πελάτη και οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μεταφορά αρχείων.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 7: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Υπόδειγμα επικοινωνίας μέσω FTP
Αντίθετα από το κλασσικό υπόδειγμα πελάτη διακομιστή, ο διακομιστής ξεκινά τη σύνδεση δεδομένων στη θύρα που του έχει κοινοποιηθεί από τον πελάτη, ενώ ο πελάτης δεσμεύεται να περιμένει στη θύρα αυτή για σύνδεση δεδομένων από τον διακομιστή.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 8: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Δεδομένα
Εντολές
20
21
6200
6201
1
“OK”
2
“PORT 6201”
DATA CHANNEL
3
TCP ACK
4
FTP server
FTP client
Για την έναρξη της συνόδου, ο Πελάτης:
δεσμεύει μία θύρα πρωτοκόλλου στο τοπικό του λειτουργικό σύστημα στην οποία θα αναμένει σύνδεση δεδομένων TCP από τον διακομιστή.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 9: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Δεδομένα
Εντολές
20
21
6200
6201
1
“OK”
2
“PORT 6201”
DATA CHANNEL
3
TCP ACK
4
FTP server
FTP client
Στη συνέχεια ο πελάτης:
δημιουργεί σύνδεση ελέγχου (κανάλι εντολών) με τον διακομιστή και του κοινοποιεί τη δεσμευμένη θύρα
Ο διακομιστής επιβεβαιώνει
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 10: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Δεδομένα
Εντολές
20
21
6200
6201
1
“OK”
2
“PORT 6201”
DATA CHANNEL
3
TCP ACK
4
FTP server
FTP client
Στη φάση αυτή ο πελάτης μέσω της σύνδεσης ελέγχου:
μπορεί να στείλει οποιοδήποτε αίτημα (εντολή) στον διακομιστή π.χ. αίτημα για αποστολή περιεχομένων ενός καταλόγου
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 11: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Δεδομένα
Εντολές
20
21
6200
6201
1
“OK”
2
“PORT 6201”
DATA CHANNEL
3
TCP ACK
4
FTP server
FTP client
Για την αποστολή οποιωνδήποτε δεδομένων π.χ. των περιεχομένων του καταλόγου απαιτείται η δημιουργία σύνδεσης δεδομένων στη 2η θύρα του πελάτη από τον
διακομιστή.
Η σύνδεση πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον πελάτη (ACK)
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 12: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Δεδομένα
Εντολές
20
21
6200
6201
1
“OK”
2
“PORT 6201”
DATA CHANNEL
3
TCP ACK
4
O client ανοίγει κανάλι εντολών στον server και λέει στο server το 2ο αριθμό θύρας
Ο server το αναγνωρίζει
Ο server ανοίγει το κανάλι δεδομένων στη 2η θύρα του client
Ο server το αναγνωρίζει
1
2
3
4
FTP server
FTP client
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 13: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Π: Δημιουργία σύνδεσης ελέγχου με κοινοποίηση της δεσμευμένης θύρας
Π: Αίτημα για αποστολή περιεχομένων καταλόγου
Δ: Δημιουργία σύνδεσης δεδομένων
Δ: αποστολή περιεχομένων καταλόγου
Δ: κλείσιμο σύνδεσης δεδομένων
Π: Αίτημα για κατέβασμα αρχείου
Δ: Δημιουργία σύνδεσης δεδομένων
Δ: Αποστολή αντίγραφου αρχείου
Δ: κλείσιμο σύνδεσης δεδομένων
Π: αίτημα ολοκλήρωσης ενεργειών (quit)
Π: κλείσιμο σύνδεσης ελέγχου
Για την έναρξη της συνόδου, ο Πελάτης:
δεσμεύει μία θύρα πρωτοκόλλου στο τοπικό του λειτουργικό σύστημα στην οποία θα αναμένει σύνδεση δεδομένων TCP από τον διακομιστή.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 14: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Δημιουργία σύνδεσης ελέγχου & Πιστοποίηση χρήστη
Μετά τη δημιουργία σύνδεσης ελέγχου από τον πελάτη, ο πελάτης συνδέεται με τον διακομιστή στέλνοντας login & password ή anonymous & guest στην περίπτωση της δημόσιας πρόσβασης.
Επικοινωνία πελάτη – διακομιστή μέσω της σύνδεσης ελέγχου
Για κάθε αίτημα του πελάτη μέσω της σύνδεσης ελέγχου, ο διακομιστής αποκρίνεται με έναν αριθμό κατάστασης και ένα όνομα χρήστη για να ενημερώσει τον πελάτη για την αποδοχή/εγκυρότητα ή μη του αιτήματός του.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 15: Υπηρεσία μεταφοράς αρχείων Τυπική σύνοδος FTP
Αμφίδρομη Μεταφορά αρχείων μέσω της σύνδεσης δεδομένων
Το κατέβασμα αρχείων από τον διακομιστή προς τον πελάτη καθώς και το ανέβασμα αρχείων από τον πελάτη προς τον διακομιστή, επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της σύνδεσης δεδομένων.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 16: Εργαστηριακή άσκηση

## Slide 17: Εργαστηριακή Άσκηση (1/2)
1
2
3
4
5
6
7
Χρησιμοποιούμε το παρακάτω δίκτυο, υλοποιημένο στον Cisco Packet Tracer, στο οποίο:
1. Ο Server με domain name www.ftpserver.gr, φιλοξενεί ένα διακομιστή FTP που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαβάζει και να γράφει αρχεία ρυθμίσεων (configuration files) καθώς και εικόνες του λειτουργικού συστήματος (IOS images). Υποστηρίζει επίσης λειτουργίες σε αρχεία όπως μετονομασία, διαγραφή και εμφάνιση καταλόγων αρχείων.

## Slide 18: Εργαστηριακή Άσκηση (2/2)
1
2
3
4
5
6
7
2. Ο δρομολογητής και ο μεταγωγέας διαθέτουν FTP Client που μπορεί να διαβάζουν και να γράφουν αρχεία ρυθμίσεων (configuration files).
3. Τα PC0 & PC1 διαθέτουν FTP client για το διάβασμα, το γράψιμο, τη διαγραφή και τη μετονομασία αρχείων που βρίσκονται στον FTP server
Ζητείται:
να διαμορφώσουμε κατάλληλα τον δρομολογητή και τον μεταγωγέα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί η υπηρεσία FTP από τον χρήστη με username teia & password teia.
να προχωρήσουμε σε δοκιμές για τον έλεγχο της λειτουργικότητας της υπηρεσίας FTP σε επίπεδο write, read, delete, directory listing, rename.
Notes: Test FTP Writing
Από τον Router0/Switch0, εκτελέστε την εντολή copy run ftp
Πληκτρολογήστε την IP διεύθυνση του Server0 (www.ftpserver.gr)
Δώστε ένα όνομα αρχείου για το αρχείο ρυθμίσεων ή κρατείστε το προεπιλεγμένο
Δείτε τη σελίδα ρυθμίσεων του Server0 για να επιβεβαιώσετε ότι γράφτηκε το αρχείο
Test FTP Write
Από το PC0, ανοίξτε την γραμμή εντολών που βρίσκεται στο Desktop και πληκτρολογήστε την εντολή "ftp www.ftpserver.gr".
Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένα από τη cisco) και εισέρχεστε στις εντολές "ftp"
Πληκτρολογήστε την εντολή "put sampleFile.txt".
Από τον Server0, ανοίξτε τη σελίδα ρυθμίσεων FTP και κοιτάξτε το αρχείο "sampleFile.txt" που ανέβηκε.
Test FTP Read and Directory listing
Στη γραμμή εντολών ftp πληκτρολογήστε "get <remote filename>".Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο <remote filename> υπάρχει στον FTP server
Πληκτρολογήστε την εντολή "quit" για να βγείτε από τη γραμμή εντολών ftp
Πληκτρολογήστε "dir" για να δείτε το αρχείο <remote filename> που κατέβηκε.
Test FTP Remote Directory listing
Στη γραμμή εντολών ftp, πληκτρολογήστε "dir" για να δείτε τα αρχεία στον κατάλογο του απομακρυσμένου FTP server.
Test FTP Rename
Στη γραμμή εντολών ftp, πληκτρολογήστε "rename <old remote filename> <new remote filename>".
Αν μετονομαστεί επιτυχώς πληκτρολογήστε "dir" για να δείτε την αλλαγή.
Test FTP Delete
Στη γραμμή εντολών ftp, πληκτρολογήστε "delete <filename>" για να διαγράψετε ένα αρχείο από τον απομακρυσμένο FTP server.
Αν μετονομαστεί επιτυχώς πληκτρολογήστε "dir" για να δείτε την αλλαγή.
Test FTP Quit
Στη γραμμή εντολών ftp,, πληκτρολογήστε "quit" για να βγείτε από τις εντολές ftp και να επιστρέψετε στην προηγούμενη γραμμή εντολών.

## Slide 19: Παράρτημα Οι εντολές στη διεπαφή BSD για FTP
! | cr | macdef | proxy | sendport
$ | delete | mdelete | put | status
account | debug | mdir | pwd | struct
append | dir | mget | quit | sunique
ascii | disconnect | mkdir | quote | tenex
bell | form | mis | recv | trace
binary | get | mode | remotehelp | type
bye | glob | mput | rename | user
case | hash | nmap | reset | verbose
cd | help | ntrans | rmdir | ?
cdup | led | open | runique | 
close | Is | prompt | send | 

## Slide 20: Βιβλιογραφία
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2 – κεφάλαιο 16
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9 – κεφάλαιο 1
Διαδίκτυα με TCP/IP, Αρχές, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές, Τέταρτη αμερικάνικη έκδοση, Douglas E. Commer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση), ISBN: 960-209-589-X - κεφάλαιο 11
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 21: Τέλος Ενότητας
Ερωτήσεις;

## Slide 22: Σημειώματα

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε). Υπηρεσία FTP». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 24: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 25: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 26: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 27: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9
Διαδίκτυα με TCP/IP, Αρχές, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές, Τέταρτη αμερικάνικη έκδοση, Douglas E. Commer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση), ISBN: 960-209-589-X

## Slide 28: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.