## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε)
Εργαστηριακή Άσκηση - Υπηρεσία DHCP
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Διαμόρφωση της υπηρεσίας DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, σε δρομολογητή του διαδικτύου μας
Στόχος εργασίας: η εξοικείωση με τη δυνατότητα των δρομολογητών, να παρέχουν εκτός της δρομολόγησης, και δικτυακές υπηρεσίες όπως δυναμική απόδοση δικτυακών στοιχείων με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου DHCP –Dynamic Host Configuration Protocol.

## Slide 3: Εργαστηριακή άσκηση DHCP

## Slide 4: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Ενότητες εργασίας: Η εργασία μας θα υλοποιηθεί σε 7 ενότητες:
Η εργασία μας θα υλοποιηθεί σε 8 ενότητες:
Α. Μελέτη του σεναρίου της εργασίας
Β. Υλοποίηση του διαδικτύου (L3)
Γ. Διαμόρφωση της υπηρεσίας DHCP στον δρομολογητή του διαδικτύου και παραμετροποίηση των PCs για αξιοποίηση της υπηρεσίας
Δ. Έλεγχος του διαδικτύου (L3)
Ε. Διαμόρφωση των υπηρεσιών DNS, WEB, Email, στους εξυπηρετητές
ΣΤ. Διαμόρφωση των εφαρμογών email browser στα PCs
Ζ. Έλεγχος της λειτουργικότητας των υπηρεσιών

## Slide 5: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
A. Σενάριο εργασίας:
Το διαδίκτυο με domain teiath.gr θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια του Packet tracer
Ονομάζουμε Lan0 το τοπικό δίκτυο που βασίζεται στο switch0 , με IP 192.168.10.0 /24
Στον δρομολογητή router0 διαμορφώνουμε την υπηρεσία δυναμικής διευθέτησης δικτυακών στοιχείων DHCP, για να παρέχει δικτυακά στοιχεία στα PCs του Lan0. Θα πρέπει να απαγορευτεί η διάθεση του εύρους IP διευθύνσεων 192.168.10.1-192.168.10.63
Στο Interface του δρομολογητή router0 αποδίδουμε στατικά την IP 192.168.10.1.
Στον server0 αποδίδουμε στατικά IP 192.168.10.2 & domain name server0 και τον παραμετροποιούμε κατάλληλα για να παρέχει τις υπηρεσίες Web & DNS.

## Slide 6: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
A. Σενάριο εργασίας (συνέχεια)
Στον server1 αποδίδουμε στατικά IP 195.130.10.2/24 & domain name server1 και τον παραμετροποιούμε κατάλληλα για να παρέχει τις υπηρεσίες Web, DNS, & Email, στα PCs του διαδικτύου μας. O server1 είναι εξουσιοδοτημένος για το Top Level Domain .gr, ενώ διαθέτει τα ψευδώνυμα mailserver, webserver, www.teiath.gr & mail.teiath.gr
Θα πρέπει να διαμορφώσουμε κατάλληλα το διαδίκτυο σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα ώστε:
  Να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ δύο οποιωνδήποτε δικτυακών συσκευών του διαδικτύου
  Οι χρήστες user0, user1, user2 των αντίστοιχων PCs να μπορούν να αξιοποιούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτύου .

## Slide 7: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
ποιές ανάγκες εξυπηρετεί: δυναμική και αυτόματη απόδοση επιλεγμένου συνόλου δικτυακών ρυθμίσεων σε hosts που συμμετέχουν σε ένα κοινό τοπικό δίκτυο.
ποια δικτυακά στοιχεία μπορεί να «μοιράσει»: ΙΡ διεύθυνση (υπο)δικτύου, μάσκα (υπο)δικτύου, default gateway, DNS διακομιστές, domain name.
πως λειτουργεί: Η υπηρεσία της δυναμικής διευθυνσιοδότησης υλοποιείται με το πρωτόκολλο DHCP και η λειτουργία της βασίζεται στο μοντέλο client – server.

## Slide 8: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
πρωτόκολλο DHCP

## Slide 9: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Ένας dhcp client στέλνει μηνύματα DHCP request, μέσω broadcast στο layer-2 τοπικό δίκτυο στο οποίο μετέχει.

## Slide 10: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
O DHCP server λαμβάνει το αίτημα, δεσμεύει μία ΙΡ διεύθυνση από το διαθέσιμο pool διευθύνσεων και ταυτόχρονα καταχωρεί στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας, την εγγραφή «ΙΡ διεύθυνση που αποδόθηκε – MAC διεύθυνση» για τον dhcp client

## Slide 11: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
ο DHCP server στέλνει στον dhcp client το πλήρες set των δικτυακών στοιχείων που έχει προγραμματιστεί να στέλνει.

## Slide 12: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας DHCP
άμεση εξυπηρέτηση των hosts σε περιβάλλοντα προσωρινών και συχνά προσθαφαιρούμενων χρηστών (internet café, wifi-hot spots, lobby ξενοδοχείων κ.α.)
ελαχιστοποίηση φόρτου στη μεριά των διαχειριστών και συντήρηση λιστών αντιστοιχίσεων ΙΡ διευθύνσεων με μηχανήματα χρηστών.
δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου επιπέδου οργάνωσης, απόδοσης και διαθεσιμότητας ΙΡ διευθύνσεων σε περιβάλλοντα με μεγάλο πλήθος τοπικών δικτύων ή/και τοπικών δικτύων μεγάλης κλίμακας.
απάλειψη της προϋπόθεσης οποιασδήποτε παρέμβασης στη δικτυακή παραμετροποίηση των Hosts από τους χρήστες ενός τοπικού δικτύου.

## Slide 13: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Μειονεκτήματα της υπηρεσίας DHCP
για τους διαχειριστές του δικτύου περιορίζεται η δυνατότητα ελέγχου των χρηστών που μπορούν να επιτύχουν φυσική πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο όπου λειτουργεί ένας dhcp server.

## Slide 14: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Στον δρομολογητή router0 θα διαμορφωθεί η υπηρεσία DHCP, για να παρέχει δικτυακά στοιχεία στα PCs του Lan0.
Στον server1 θα διαμορφωθούν οι υπηρεσίες WEB, e-mail & DNS με ευθύνη για το TLD gr.
Στον server0 θα διαμορφωθεί η υπηρεσία DNS.
Τα PCs του Lan0 έχουν τοπικό DNS εξυπηρετητή τον server0.

## Slide 15: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Χρήσιμες εντολές για την υλοποίηση της υπηρεσίας DHCP
Router(config)# ip dhcp pool <όνομα pool>
  Router(config - dhcp)# network <ΙΡ υποδικτύου> <μάσκα υποδικτύου>
  Router(config - dhcp)# dns-server <ΙΡ διακομιστή DNS>
  Router(config - dhcp)# default-router <ΙΡ δρομολογητή πύλης>
  Router(config - dhcp)# domain-name <όνομα>
  Router(config - dhcp)# lease <μέρες> <ώρες> <λεπτά> |infinity
Router(config)# ip dhcp excluded-address <αρχική IP διεύθυνση> <τελική IP διεύθυνση>
Router# show ip dhcp binding.

## Slide 16: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Χρήσιμες εντολές για την υλοποίηση της υπηρεσίας DHCP
Router(config)# ip dhcp pool <όνομα pool>
  Router(config - dhcp)# network <ΙΡ υποδικτύου> <μάσκα υποδικτύου>
  Router(config - dhcp)# dns-server <ΙΡ διακομιστή DNS>
  Router(config - dhcp)# default-router <ΙΡ δρομολογητή πύλης>
  Router(config - dhcp)# domain-name <όνομα>
  Router(config - dhcp)# lease <μέρες> <ώρες> <λεπτά>
Router(config)# ip dhcp excluded-address <αρχική IP διεύθυνση> <τελική IP διεύθυνση>
Router# show ip dhcp binding.

## Slide 17: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
R>enable
R#conf t
R(config)#interface fe0/0
R(config-if)#ip address <ip > <mask>
R(config-if)#no shutdown
R(config)#ip route <ip net> <mask net> <ip next Hop>
R#Show ip route
R#show ip int brief

## Slide 18: Εργαστηριακή άσκηση DHCP

## Slide 19: Εργαστηριακή άσκηση DHCP
Mail configuration | PC0 | PC1 | PC2
User Information Name: email Address: | A.Raptis user0@teiath.gr | B.Raptis user1@teiath.gr | C.Raptis user2@teiath.gr
Server Information Incoming Mail Server Outgoing Mail Server: | mail.teiath.gr mail.teiath.gr | mail.teiath.gr mail.teiath.gr | mail.teiath.gr mail.teiath.gr
Logon Information user name: password: | user0 user0 | user1 user1 | user2 user2

## Slide 20: 4η εργαστηριακή άσκηση
Ε: Εγκατάσταση των υπηρεσιών WWW & DNS στους αντίστοιχους διακομιστές του διαδικτύου μας
Βήμα Ε.1: θα εγκατασταθεί η υπηρεσία DNS στον DNS_Server, στη βάση του οποίου θα δημιουργηθούν εγγραφές τύπου Α για όλες τις δικτυακές συσκευές.
; Authoritative data for cs.vu.nl |  |  |  | 
όνομα περιοχής | χρόνος ζωής | κλάση | τύπος εγγραφής | τιμή
cs.vu.nl. | 86400 | IN | SOA | star boss (9527,7200,7200,241920,86400)
cs.vu.nl. | 86400 | IN | MX | 1 zephyr
cs.vu.nl. | 86400 | IN | MX | 2 top
cs.vu.nl. | 86400 | IN | NS | star
star | 86400 | IN | A | 130.37.56.205
zephyr | 86400 | IN | A | 130.37.20.10
top | 86400 | IN | A | 130.37.20.11
WWW | 86400 | IN | CNAME | star.cs.vu.nl
ftp | 86400 | IN | CNAME | zephyr.cs.vu.nl
flits | 86400 | IN | A | 130.37.16.112
flits | 86400 | IN | A | 192.31.231.165
flits | 86400 | IN | MX | 1 flits
flits | 86400 | IN | MX | 2 zephyr
flits | 86400 | IN | MX | 3 top
rowboat |  | IN | A | 130.37.56.201
 |  | IN | MX | 1 rowboat
 |  | IN | MX | 2 zephyr
little-sister |  | IN | A | 130.37.62.23
laserjet |  | IN | A | 192.31.231.216
CN5E by Tanenbaum & Wetherall, © Pearson Education-Prentice Hall and D. Wetherall, 2011

## Slide 21: Τέλος Ενότητας
Ερωτήσεις;

## Slide 22: Σημειώματα

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε). Εργαστηριακή Άσκηση - Υπηρεσία DHCP». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 24: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 25: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 26: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 27: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.