## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (E)
Δυναμική Δρομολόγηση (OSPF)
Ιφιγένεια Φουντά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Περιεχόμενα
1. Δρομολόγηση στο Internet
2. Δυναμική δρομολόγηση
3. Αλγόριθμοι δρομολόγησης
4. Αλγόριθμος με διανύσματα απόστασης - Distance vector
5. Αλγόριθμος με κατάσταση συνδέσμων – Link State
9. More specific route
6. Πρωτόκολλα δρομολόγησης
7. Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSFP
8. Συνύπαρξη Στατικής & δυναμικής δρομολόγησης

## Slide 3: Δρομολόγηση στο Internet (1)
Πρωτόκολλο δρομολόγησης
καθορίζει τον τρόπο που οι δρομολογητές επικοινωνούν μεταξύ τους και διαδίδουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν για δρομολόγια προς συγκεκριμένα δίκτυα υπολογιστών
ενημερώνει τον πίνακα δρομολόγησης με προσθήκη βέλτιστων διαδρομών προς όλα τα δίκτυα ενός διαδικτύου αλλά και με αφαίρεση μη έγκυρων πλέον διαδρομών. Γνωστά πρωτόκολλα δρομολόγησης: RIP, OSPF, BGP
Αλγόριθμος δρομολόγησης
χρησιμοποιείται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης για τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής προς έναν προορισμό
καθορίζει το κριτήριο με βάση το οποίο επιλέγεται η βέλτιστη διαδρομή.
Γνωστοί αλγόριθμοι δρομολόγησης: Distance vector, Link state

## Slide 4: Δρομολόγηση στο Internet (2)
Δυσκολία κλιμάκωσης των πρωτοκόλλων δρομολόγησης
η πληροφορία που ανταλλάσσεται μεταξύ των δρομολογητών για τον υπολογισμό των διαδρομών, αυξάνεται με το πλήθος των επικοινωνούντων δρομολογητών, επιβαρύνοντας το διαδίκτυο (CPU, bandwidth) & καθυστερώντας τη σύγκλιση των δρομολογίων
Σε δίκτυα 100άδων κόμβων, οι πίνακες δρομολόγησης μεγαλώνουν επικίνδυνα, μαζί και η πιθανότητα αστοχιών!
Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε κλίμακα μεγέθους Internet, στην επίπεδη δρομολόγηση
Notes: Το καταστάλαγμα των δρομολογίων σε βέλτιστες διαδρομές μέσω του δικτύου ονομάζεται σύγκλιση (convergence)

## Slide 5: Δρομολόγηση στο Internet (3)
Επίτευξη κλιμάκωσης των πρωτοκόλλων δρομολόγησης με δημιουργία ιεραρχικής δρομολόγησης
Το Internet διαιρείται σε ένα σύνολο ομάδων δικτύων και δρομολογητών
Ο κάθε δρομολογητής γνωρίζει τις βέλτιστες διαδρομές προς τους προορισμούς ΜΟΝΟ της ομάδας του.
Ενας εκπρόσωπος δρομολογητής της ομάδας μεταβιβάζει σύνοψη των διαδρομών στις άλλες ομάδες
Notes: Σε πολύ μεγάλα δίκτυα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολυεπίπεδη ιεραρχία (tanenbaum page 395)

## Slide 6: Δρομολόγηση στο Internet (4)
Αυτόνομο σύστημα (ΑΣ) - Autonomous System (AS)
είναι ένα σύνολο δικτύων και δρομολογητών που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της ίδιας διαχειριστικής αρχής
είναι ένα σύνολο δικτύων με ίδια πολιτική δρομολόγησης
προσδιορίζεται από ένα μοναδικό 16-bit ή 32-bit ASN
Το Internet διαιρείται σε ένα σύνολο αυτόνομων συστημάτων
Ένας μεγάλος πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) με πολλές τοποθεσίες θα μπορούσε να ορίσει ένα ή περισσότερα AS
Το ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί ένα AS
Notes: οι δρομολογητές μέσα σε ένα αυτόνομο σύστημα ανταλλάσουν πληροφορίες δρομολόγησης.
Οι πληροφορίες δρομολόγησης συνοψίζονται πριν να μεταβιβαστούν σε άλλα αυτόνομα συστήματα

## Slide 7: Δυναμική δρομολόγηση
Στη στατική δρομολόγηση οι πίνακες δρομολόγησης πληθυσμώνονται από τις εντολές στατικής δρομολόγησης του διαχειριστή.
Στη δυναμική δρομολόγηση οι πίνακες δρομολόγησης πληθυσμώνονται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, OSPF, BGP) τα οποία εκτελούνται σε κάθε δρομολογητή.
Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης, ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι δρομολογητές για να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την τοπολογία του δικτύου, η οποία τελικά αποτυπώνεται στους πίνακες δρομολόγησής τους.
Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης για τον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιούν αλγόριθμους δρομολόγησης (Distance vector, Link state )

## Slide 8: Αλγόριθμοι δρομολόγησης
Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης βασίζουν τις αποφάσεις δρομολόγησης σε μετρήσεις ή εκτιμήσεις της τρέχουσας τοπολογίας και κίνησης. Σημαντικές παράμετροι είναι:
από πού λαμβάνουν τις πληροφορίες τους: τοπικά, από τη γειτονιά, από όλους τους δρομολογητές
πότε αλλάζουν τα δρομολόγια: κάθε φορά που συμβαίνουν βλάβες, σε κάθε αλλαγή της τοπολογίας ή του φορτίου, κάθε ΔΤ sec
ποίο είναι το metric, το μέτρο σύγκρισης δηλαδή που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση: απόσταση, πλήθος αλμάτων, εκτιμώμενος χρόνος διέλευσης, διαθεσιμότητα
Οι δημοφιλέστεροι αλγόριθμοι δρομολόγησης είναι:
Distance vector – αλγόριθμος δρομολόγησης με διανύσματα απόστασης
Link state – αλγόριθμος δρομολόγησης με κατάσταση συνδέσμων

## Slide 9: Αλγόριθμος με διανύσματα απόστασης (1)
Στον αλγόριθμο δρομολόγησης με διανύσματα απόστασης - Distance Vector:
Κάθε δρομολογητής ανακοινώνει όλα τα δρομολόγια που γνωρίζει σε όλες τις διασυνδέσεις του.
Όλοι οι δρομολογητές που μοιράζονται το ίδιο φυσικό δίκτυο (neighbors) θα λάβουν τις ενημερώσεις και θα μάθουν πληροφορίες για τις ανακοινωμένες διαδρομές.
Όταν όλοι οι δρομολογητές του διαδικτύου θα έχουν ανακοινώσει τα δρομολόγιά τους, όλοι οι δρομολογητές του διαδικτύου θα γνωρίζουν τις διαδρομές προς όλα τα δίκτυα προορισμού του διαδικτύου.
Η πληροφορία δρομολόγησης που ανακοινώνεται περιλαμβάνει τη διεύθυνση του εκάστοτε δικτύου προορισμού και την μετρική της διαδρομής προς το εκάστοτε δίκτυο

## Slide 10: Αλγόριθμος με διανύσματα απόστασης (2)
Η μετρική καθορίζει το πόσο καλή είναι μία διαδρομή παρέχοντας την απόσταση (distance) του δικτύου προορισμού από τον τρέχοντα δρομολογητή σε πλήθος αλμάτων
Ο δρομολογητής j που λαμβάνει την ενημέρωση, γνωρίζει από ποιόν δρομολογητή έλαβε την ενημέρωση και προφανώς γνωρίζει ότι η διαδρομή προς το δίκτυο προορισμού θα περνάει μέσα από τον δρομολογητή που τον ενημέρωσε (vector).
Αν ο δρομολογητής Α σταματήσει να στέλνει ενημερώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον αλγόριθμο, ο j θεωρεί ότι οι ανακοινωμένες από τον Α διαδρομές δεν μπορεί να ισχύουν πλέον, οπότε αφαιρούνται από τον πίνακα δρομολόγησης του j .
Αν ένας δρομολογητής ενημερωθεί για πολλαπλές διαδρομές προς το ίδιο δίκτυο είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η καλύτερη διαδρομή σύμφωνα με την μετρική.

## Slide 11: Αλγόριθμος με κατάσταση συνδέσμων (1)
Η δρομολόγηση με κατάσταση συνδέσμων - Link state αποτελεί εναλλακτική λύση της δρομολόγησης με διανύσματα απόστασης
  απαιτεί περισσότερη μνήμη
  απαιτεί περισσότερους υπολογισμούς
  έχει μεγαλύτερη δυναμική
  είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη στο Internet (OSPF, IS-IS)

## Slide 12: Αλγόριθμος με κατάσταση συνδέσμων (2)
Αλγόριθμος: Κάθε κόμβος:
  ανακαλύπτει τους γείτονές του και μαθαίνει διευθύνσεις δικτύου τους (1)
  μετράει το κόστος προς κάθε έναν από τους γείτονές του (2)
  τοποθετεί την παραπάνω πληροφορία μέσα σε πακέτα LSPs (Link State Packets) (3)
  στέλνει (floods) τα LSPs στους γείτονές του . Όλοι οι κόμβοι μαθαίνουν την πλήρη τοπολογία του δικτύου. (4)
  τρέχει τον αλγόριθμο του Dijkstra για να υπολογίσει το συντομότερο μονοπάτι προς κάθε άλλο δρομολογητή. (5)
Notes: Στέλνεται ειδικό πακέτο χαιρετισμού (hello packet) σε κάθε γείτονα. Ο γείτονας επιστρέφει απάντηση με τα στοιχεία του (μοναδικό όνομα, ταυτότητα).
Το κόστος μπορεί είτε να καθορίζεται αυτόματα είτε από το διαχειριστή. Κριτήρια επιλογής:
  Θα προτιμώνται οι διαδρομές με μεγαλύτερες χωρητικότητες . Έτσι π.χ. το κόστος θα είναι αντιστρόφως ανάλογο του bandwidth: 1Gbps 1, 100Mbps10, 10Mbps100.
  Θα προτιμώνται οι διαδρομές με τη μικρότερη καθυστέρηση η οποία υπολογίζεται με τη βοήθεια των πακέτων αντήχησης (echo)

## Slide 13: Πρωτόκολλα δρομολόγησης
Πρωτόκολλα δρομολόγησης
RIP - Routing Information Protocol
OSPF - Open Shortest Path First
BGP - Border Gateway Protocol
Διαφορές πρωτοκόλων δρομολόγησης ως προς:
Την κατηγοριοποίηση/χρήση
Τις τεχνικές ανακάλυψης τοπολογίας
Τη μεθοδολογία εύρεσης βέλτιστης διαδρομής
Notes: Δρομολόγηση είναι η διαδικασία εύρεσης δικτυακών μονοπατιών
Προώθηση είναι η αποστολή πακέτων κατά μήκος ενός μονοπατιού
Πρωτόκολλο δρομολόγησης στοχεύει στην ενημέρωση του πίνακα δρομολόγησης με προσθήκη των βέλτιστων διαδρομών προς όλα τα δίκτυα ενός διαδικτύου αλλά και στην αφαίρεση μη έγκυρων πλέον διαδρομών. Γνωστά πρωτόκολλα δρομολόγησης: RIP, OSPF, BGP

## Slide 14: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (1)
Το Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF - Open Shortest Path First:
είναι πρωτόκολλο Εσωτερικής Πύλης Δικτύου (IGP)
χρησιμοποιεί αλγόριθμο κατάστασης συνδέσμων -link state
ενημερώνει όλους τους κόμβους δικτύου σε κάθε αλλαγή
λαμβάνει πληροφορίες από όλους τους κόμβους του δικτύου για την κατάσταση των ζεύξεων και υπολογίζει τις συντομότερες διαδρομές με χρήση του αλγόριθμου SPT του Dijkstra
υποστηρίζει CIDR διευθυνσιοδότηση
ανταλλάσει μηνύματα με πιστοποίηση ταυτότητας
υποστηρίζει εισαγωγή δρομολογίων άλλων πρωτοκόλλων - BGP
υποστηρίζει ανάθεση μετρικών (κόστος δρομολογίου) από διαχειριστές
Notes: Επέκταση για το IPV6 !!!!!

## Slide 15: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (2)
Παράδειγμα γράφου OSPF
(α) Διαδίκτυο αποτελούμενο από 7 δίκτυα συνδεδεμένα με δρομολογητές
(β) ο αντίστοιχος γράφος OSPF όπου κάθε δρομολογητής αντιστοιχεί σε έναν κόμβο και κάθε ακμή σε μία σύνδεση μεταξύ ζεύγους δρομολογητών.
R1
R2
R3
R5
R4
R6
R1
R2
R4
R3
R5
R6
Notes: Κάθε συνδεδεμένο ζεύγος δρομολογητών βολοδοσκοπεί περιοδικά ο ένας τον άλλον και έπειτα εκπέμπουν μήνυμα κατάστασης συνδέσμων στους άλλους δρομολογητές.
Όλοι οι δρομολογητές χρησιμοποιούν τα λαμβανόμενα μηνύματα για να ενημερώσουν το τοπικό τους αντίγραφο του γράφου και υπολογίζουν ξανά τις συντομότερες διαδρομές.

## Slide 16: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (3)
Παράδειγμα γράφου OSPF
Κάθε κόμβος είναι υποχρεωμένος να μελετήσει όλους τους γείτονές του και να βάλει αυτή την πληροφορία στο LSP
To LSP μεταδίδεται σε όλους τους άλλους κόμβους
Με την πληροφορία που συγκεντρώνεται από όλους τους κόμβους ολοκληρώνεται η τοπολογία του συνολικού δικτύου
Τώρα πλέον μπορεί να τρέξει ο αλγόριθμος του Dijkstra για να βρει το καλύτερο μονοπάτι προς όλες τις κατευθύνσεις
A
B
C
D
1
2
B
C
3
D
4
5
2
3
C
D
4
5
A
1
3
B
A
2
1
4
D
5
4
C
B
3
A
2
1
1
E0
S1
S0
S0
S1
S0
S0
T0
T1
S0
S1
S0
S0
E0
S0
S1
E0
S1
S0
S0
S0
S1
S0
T0
S0
S1
S0
S1
S0
E0
S0
T0
A
B
C
D
E0
S0
S0
S1
S0
S1
S0
T0
2
3
4
5
1
1

## Slide 17: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (4)
Περιφέρειες OSPF
Επειδή το OSPF (Open Shortest Path First) επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να διαμερίζει τους δρομολογητές και τα δίκτυα ενός αυτόνομου συστήματος σε πολλές περιφέρειες, μπορεί να προσαρμόζεται σε κλίμακες μεγέθους για το χειρισμό μεγαλύτερου αριθμού δρομολογητών σε σχέση με άλλα πρωτόκολλα εσωτερικών πυλών

## Slide 18: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (5)
OSPF: Το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο δρομολόγησης στο εσωτερικό ενός AS
OSPF Area: ορίζει συνήθως μια γεωγραφική περιοχή, ένα σύνολο δρομολογητών – δικτύων με “κοινά” χαρακτηριστικά
backbone Area ή Area 0: η περιοχή του κορμού του δικτύου, στην οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση, μέσω ενός δρομολογητή, όλες οι υπόλοιπες περιοχές (areas) του δικτύου
Wildcards bits: χρησιμοποιούνται στο OSPF αντί μάσκας

## Slide 19: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (6)
Wildcard bits:
είναι το συμπλήρωμα ως προς το 255.255.255.255 ενός subnet mask
Χρησιμοποιείται στο OSPF αντί μάσκας
Διευκολύνει τον εντοπισμό τέλους ενός δικτύου
Για μάσκα 255.255.255.0  Wildcard bits 0.0.0.255 Για μάσκα 255.255.255.192  Wildcard bits 0.0.0.63
Το Δίκτυο 195.130.111.0 με μάσκα 255.255.255. 192 & Wildcard bits 0.0.0.63, έχει 1η διεύθυνση αυτή του δικτύου & τελευταία 195.130.111.63
(προκύπτει με πρόσθεση των Wildcard bits στην ip δικτύου)

## Slide 20: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (7)

## Slide 21: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (8)
Ποιές περιοχές (areas) διακρίνετε
στο ΠΣΔ;

## Slide 22: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (9)
Ενημερώσεις στο ospf
To rip στέλνει broadcasts σε όλο το δίκτυο όλη την τοπολογία
Το ospf ενημερώνει τα γειτονικά areas μόνο για τις αλλαγές που έγιναν
Hello packets
Επιλογή βέλτιστης διαδρομής στο ospf με βάση:
  το μήκος της διαδρομής
  το Bandwidth της διαδρομής
  τον «φόρτο» της διαδρομής

## Slide 23: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (10)
Υλοποίηση ospf
Στην εφαρμογή OSPF δρομολόγησης αναφέρονται τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο δρομολογητής
Router ospf <process-id>
  network <netw1 ip > <wildcard bits netw1> area <area-id>
  network <netw2 ip > <wildcard bits netw2> area <area-id>
  Π.χ. network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 1
OSPF cost (metric) διεπαφής: είναι μία ένδειξη της απαιτούμενης επιβάρυνσης για την αποστολή πακέτων μέσω μιας διεπαφής και είναι αντιστρόφως ανάλογο του bandwidth της διεπαφής

## Slide 24: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (11)
Debugging OSPF networks:
debug ip ospf events
show ip ospf interface < interface >
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip ospf database router <ip>
Συμπληρωματικές εντολές
default-information originate
redistribute <protocol> !protocol= static, connected,
passive interface <interface>
ip ospf cost <ακέραιος αριθμός>
!εμφανίζει όλα τα μηνύματα OSPF συμβάντων του δρομολογητή
!δημιουργεί ένα default route στο OSPF domain αλλά θα πρέπει να έχει οριστεί στον πίνακα

## Slide 25: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (12)
R2(config-router)#do debug ip ospf events OSPF events debugging is on R2(config-router)# *Mar 1 01:59:00.367: OSPF: Rcv hello from 111.111.111.111 area 0 from FastEthernet0/0 10.1.1.1 *Mar 1 01:59:00.371: OSPF: End of hello processing R2(config-router)# *Mar 1 01:59:07.163: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet0/0 from 10.1.1.2 *Mar 1 01:59:07.171: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on FastEthernet1/0 from 10.2.2.2 *Mar 1 01:59:07.351: OSPF: Rcv hello from 133.133.133.133 area 0 from FastEthernet1/0 10.2.2.3 *Mar 1 01:59:07.355: OSPF: End of hello processing R2(config-router)#do un all
*To turn off debugging, the following command is issued.

## Slide 26: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (13)
Διαδικασία υλοποίησης διαμόρφωσης ospf
Εντοπισμός areas
Ονομασία areas
Δημιουργία configuration

## Slide 27: Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (14)
Άσκηση: Ζητείται να υλοποιήσετε την παρακάτω τοπολογία με τον Packet Tracer/GNS3 & να εφαρμόσετε στους 3 δρομολογητές δυναμική δρομολόγηση με χρήση OSPF
C1 |  | 192.168.10.2/24
C2 |  | 192.168.20.2/24
C3 |  | 192.168.30.2/24
R3 | S0/0 | 10.10.10.1/30
 | S0/2 | 10.10.10.5/30
 | f0/0 | 192.168.10.1/24
R4 | S0/0 | 10.10.10.2/30
 | S0/1 | 10.10.10.9/30
 | f0/0 | 192.168.20.1/24
R5 | S0/1 | 10.10.10.10/30
 | S0/2 | 10.10.10.6/30
 | f0/0 | 192.168.30.1/24
Notes: Το πρωτόκολλο δρομολόγησης που χρησιμοποιείται:
πραγματοποιεί ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ γειτονικών δρομολογητών μέσα στα όρια ενός AS (περίπτωση IGP)
πραγματοποιεί ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ AS (περίπτωση EGP)
ενημερώνει άμεσα ή έμμεσα τους πίνακες με βάση την πληροφορία που λαμβάνει από γειτονικούς δρομολογητές
επιλέγει τη βέλτιστη διαδρομή προς τον προορισμό σύμφωνα με τον αλγόριθμο δρομολόγησης (περίπτωση IGP)
καθορίζει την πολιτική δρομολόγησης (περίπτωση EGP)

## Slide 28: Συνύπαρξη Στατικής & Δυναμικής δρομολόγησης
Εξ’ ορισμού, οι στατικές διαδρομές έχουν ένα διαχειριστικό κόστος (administrative distance) ίσο με 1, γεγονός που τους δίνει προτεραιότητα σε σχέση με ίδιες διαδρομές δυναμικών πρωτοκόλλων
Notes: floating static: εμφανίζονται στον πίνακα δρομολόγησης όταν συμβεί πρόβλημα στη σύνδεση της οποίας αποτελεί backup

## Slide 29: More specific route
Βασική αρχή δρομολόγησης:
«Αν έχουμε περισσότερες διαδρομές προς την ίδια κατεύθυνση, προτιμάται η διαδρομή με τη μεγαλύτερη μάσκα».
Η διαδρομή αυτή ονομάζεται «περισσότερο καθορισμένη διαδρομή» - More specific route.

## Slide 30: Βιβλιογραφία
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (6η έκδοση) ISBN: 978-960-461-621-3
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9 –

## Slide 31: Τέλος Ενότητας
Ερωτήσεις;

## Slide 32: Σημειώματα

## Slide 33: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ιφιγένεια Φουντά 2014. Ιφιγένεια Φουντά. «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ε). Δυναμική Δρομολόγηση (OSPF)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 34: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 35: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 36: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 37: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Douglas E. Comer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση) ISBN: 978-960-461-040-2
Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum & David J.Wetherall, εκδόσεις Κλειδάριθμος (5η έκδοση), 2010, ISBN:978-960-461-447-9
Διαδίκτυα με TCP/IP, Αρχές, Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές, Τέταρτη αμερικάνικη έκδοση, Douglas E. Commer, εκδόσεις Κλειδάριθμος (4η έκδοση), ISBN: 960-209-589-X

## Slide 38: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.