## Slide 1: Ακίνητη Προσθετική Ι (Θ)
Ενότητα 4 : Κατασκευή κέρινου ομοιώματος της ακίνητης προσθετικής κατασκευής
Αριστείδης Γαλιατσάτος
DDs, Dr Dent. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Οδοντιατρικά κεριά
Τα οδοντιατρικά κεριά αποτελούν μίγμα φυσικών κεριών, που περιλαμβάνουν οργανικά συστατικά υψηλού μοριακού βάρους και συνθετικών κεριών με μεγάλη καθαρότητα. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι στερεά, μεταξύ 30 –50 οC γίνονται εύπλαστα, ενώ πάνω από τους 50 οC λιώνουν.

## Slide 3: Είδη οδοντιατρικών κεριών
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΡΙΑ
Ομοιωμάτων
Εγκιβωτισμού
Συγκολλητικά
Αποτυπώσεων
Διαφόρων εργασιών
Τύπος ΙΙΙ
Τύπος ΙΙ
Ρητινών
Χύτευσης
Ποικίλων εφαρμογών
Επικαλυπτικά (Blockout)
Διορθωτικά
Καταγραφών
Ένθετων
Τύπος Ι
Βασικών πλακών
Τύπος Ι
Τύπος ΙΙ

## Slide 4: Βασικές ιδιότητες κεριών
Θερμοκρασιακό διάστημα τήξης,
Ρευστότητα,
Θερμική διαστολή,
Πλαστικότητα-ελαστικότητα,
Διαβροχή,
Στρέβλωση.

## Slide 5: Διαβροχή
Διαβροχή είναι η ικανότητα εξάπλωσης ενός υγρού στην επιφάνεια ενός στερεού σώματος. Αυτό οφείλεται στην έλξη των μορίων του υγρού από τα μόρια του στερεού. Όταν οι δυνάμεις συνάφειας μεταξύ των μορίων της επιφάνειας του στερεού και των μορίων μιας σταγόνας υγρού είναι μεγαλύτερες από της δυνάμεις συνοχής των μορίων του υγρού, έχουμε διαβροχή της επιφάνειας.

## Slide 6: Διαβροχή (σχήμα)
ΚΕΡΙ
ΓΥΨΟΣ
Α
Β
Διαβροχή πριν (Α) και μετά (Β) την επάλειψη με διάλυμα σαπουνιού.
Α
Β
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 7: Στρέβλωση των κεριών
Είναι η ιδιότητα η οποία εκφράζει τη μόνιμη παραμόρφωση των κεριών κατά το χειρισμό τους. Αυτό οφείλεται στην παραγωγή εσωτερικών τάσεων που συσσωρεύονται μέσα στη μάζα του κεριού και οι οποίες απελευθερώνονται κατά το χρόνο πήξης του, αλλά και μετά την πήξη του.

## Slide 8: Μεταβολή διαστάσεων κεριού Στρέβλωση
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 9: Μέτρα μείωσης της στρέβλωσης των κεριών (1 από 2)
Να θερμαίνεται με τρόπο ομοιόμορφο (50 οC για 15`),
Να αποφεύγεται η παρατεταμένη θέρμανσή του (εξάχνωση συστατικών),
Να αποφεύγονται οι βίαιοι χειρισμοί και πιέσεις,
Τα εργαλεία κερώματος να έχουν παρόμοια θερμοκρασία.
Να αποφεύγεται η προσθήκη λιωμένου κεριού στο ήδη πηγμένο κέρινο πρόπλασμα,
Η διαμόρφωση του κέρινου προτύπου να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα,
Να διατηρούνται σε όσον το δυνατόν χαμηλότερη και πιο σταθερή θερμοκρασία.

## Slide 10: Μέτρα μείωσης της στρέβλωσης των κεριών (2 από 2)
Η επένδυση του ομοιώματος με το πυρόχωμα να γίνεται αμέσως μετά το τέλος της διαμόρφωσής του,
Αν καθυστερήσει, το κέρινο ομοίωμα να φυλάσσεται σε ψυγείο. Όταν επαναχρησιμοποιηθεί να αφήνεται να επανέλθει στη θερμοκρασία δωματίου,
Να γίνεται τελικός έλεγχος των ορίων στο κολόβωμα και να διορθώνονται τυχόν ατέλειες,
Να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

## Slide 11: Κεριά που χρησιμοποιούνται στην οδοντοτεχνική
Κερί ροζ οδοντοστοιχιών,
Κερί εγκιβωτισμού,
Κερί ενθέτων,
Κερί χυτών (παρόμοιο με το κερί ενθέτων),
Κερί συγκολλητικό,
Κερί καταγραφών (δήξης).

## Slide 12: Οδοντοτεχνικά κεριά (1 από 2)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 13: Οδοντοτεχνικά κεριά (2 από 2)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 14: Ηλεκτρική κεριέρα
© Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002

## Slide 15: Εργαλεία κερώματος
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 16: Ηλεκτρική συσκευή κερώματος
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 17: Τεχνικές κερώματος
Τεχνική της ενστάλαξης,
Αφαιρετική τεχνική,
Τεχνική της εμβάπτισης,
Τεχνική της πλαστικής καλύπτρας,
Τεχνική του φύλλου κεριού.

## Slide 18: Απεικόνιση τεχνικών κερώματος
© Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002

## Slide 19: Κέρινο ομοίωμα Ένθετων - Επένθετων

## Slide 20: Ορισμός
Ένθετα ή ένθετες εμφράξεις ονομάζονται οι ακίνητες προσθέσεις που κατασκευάζονται και τοποθετούνται σε παρασκευασμένη κοιλότητα της μύλης του δοντιού, περιβάλλονται από οδοντικούς ιστούς και αποκαθιστούν την οδοντική ουσία που έχει χαθεί εξαιτίας τερηδόνας ή κατάγματος.

## Slide 21: Σχηματική απεικόνιση ενθέτου
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 22: Ένθετο (1 από 2)
© Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981

## Slide 23: Ένθετο (1 από 2)
© Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981

## Slide 24: Χρησιμότητα των ένθετων
Αναπλήρωση μικρής ποσότητα οδοντικής ουσίας που έχει χαθεί λόγω τερηδόνας ή κατάγματος,
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα γεφυρών μικρής έκτασης.

## Slide 25: Προϋπόθεση επιτυχίας ενθέτου
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ενθέτων στην στοματική κοιλότητα είναι το άτομο να έχει πολύ καλό επίπεδο στοματικής υγιεινής, και το δόντι ικανοποιητικό μήκος μύλης.

## Slide 26: Μειονέκτημα ένθετου
Το βασικό μειονέκτημα των ενθέτων είναι ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατάγματος των φυμάτων του δοντιού, επειδή η έμφραξη λειτουργεί ως σφήνα κατά τη μάσηση.

## Slide 27: Μειονέκτημα ενθέτου (σχήμα)
© Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002 (τροποποίηση)

## Slide 28: Μειονέκτημα ενθέτου (κλινική εικόνα)
© Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002

## Slide 29: Ομάδες Ένθετων

## Slide 30: Ένθετα 1ης ομάδας
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 31: Ένθετα 2ης ομάδας
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 32: Εγγύς - άπω - μασητικό ένθετο (mod)
© Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981

## Slide 33: Ένθετα 3ης ομάδας
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 34: Ένθετα 4ης ομάδας
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 35: Ένθετα 5ης ομάδας
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 36: Κατηγορίες ένθετων
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 37: Ένθετα 2ης ομάδας (σχήμα)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 38: Στην ακίνητη προσθετική χρησιμοποιούνται κυρίως τα ένθετα 1ης και 2ης ομάδας.

## Slide 39: Ορισμός
Επένθετα ονομάζονται τα ένθετα τα οποία, εκτός από την κοιλότητα του δοντιού, επεκτείνονται και καλύπτουν τη μασητική του επιφάνεια ή μέρος αυτής.

## Slide 40: Επένθετα
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 41: Χρήση
Τα επένθετα τοποθετούνται σε προγόμφιους και γομφίους που έχει καταστραφεί μέρος της μύλης τους, αλλά έχει απομείνει επαρκής οδοντική ουσία.

## Slide 42: Απεικόνιση παρασκευής επενθέτου
© Τσούτσος Α, Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη κλινική Προσθετικη – Έγχρωμος Άτλαντας. 1η έκδοση, εκδόσεις Datamedica, Αθήνα 1987

## Slide 43: Επένθετα (κλινική εικόνα)
© Τσούτσος Α, Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη κλινική Προσθετικη – Έγχρωμος Άτλαντας. 1η έκδοση, εκδόσεις Datamedica, Αθήνα 1987

## Slide 44: Πλεονέκτημα
Τα επένθετα πλεονεκτούν εν σχέση με τα ένθετα, γιατί ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο κατάγματος των παρειακών ή γλωσσικών φυμάτων του δοντιού, λόγω της κάλυψης που προσφέρουν σε αυτά.

## Slide 45: Σύγκριση λειτουργίας ενθέτου και επενθέτου (σχήμα)
© Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002

## Slide 46: Ένθετα και επένθετα
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 47: Υλικά κατασκευής ένθετων και επενθέτων
Χρυσοκράματα,
Κεραμικά υλικά,
Φωτοπολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες.

## Slide 48: Κέρινο ομοίωμα Ένθετων - Επενθέτων

## Slide 49: Το κέρινο ομοίωμα για την κατασκευή ενθέτων μπορεί να διαμορφωθεί με δύο τρόπους:
Άμεση μέθοδος (κατευθείαν στο στόμα του ασθενούς),
Έμμεση μέθοδος (στο εργαστήριο).

## Slide 50: Τύποι κεριών ενθέτων
Τα κεριά ενθέτων ανάλογα με τη σκληρότητά τους διακρίνονται σε τρεις τύπους :
Α. τύπος-σκληρό, Β. τύπος-κανονικό ή μέτριο, Γ. τύπος -μαλακό.

## Slide 51: Έμμεση μέθοδος – Στάδια κατασκευής
Παρασκευή της κοιλότητας από τον οδοντίατρο,
Τελική αποτύπωση του δοντιού,
Κατασκευή εκμαγείου,
Ανάρτηση στον αρθρωτήρα,
Κατασκευή κέρινου ομοιώματος ενθέτου,
Τοποθέτηση του κέρινου ομοιώματος στο πυρόχωμα,
Αποκήρωση –προθέρμανση-χύτευση,
Λείανση και στίλβωση,
Συγκόλληση στο στόμα από τον οδοντίατρο.

## Slide 52: Επισήμανση των ορίων της κοιλότητας
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 53: Επάλειψη των τοιχωμάτων της κοιλότητας με διαχωριστικό
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 54: Κεριά
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 55: Ηλεκτρική κεριέρα
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 56: Εργαλεία κερώματος
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 57: Σωστή χρήση του εργαλείου κερώματος (1 από 6)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 58: Σωστή χρήση του εργαλείου κερώματος (2 από 6)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 59: Σωστή χρήση του εργαλείου κερώματος (3 από 6)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 60: Σωστή χρήση του εργαλείου κερώματος (4 από 6)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 61: Σωστή χρήση του εργαλείου κερώματος (5 από 6)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 62: Σωστή χρήση του εργαλείου κερώματος (6 από 6)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 63: Στάδια κατασκευής κέρινου ομοιώματος ενθέτου (1 από 7)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 64: Στάδια κατασκευής κέρινου ομοιώματος ενθέτου (2 από 7)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 65: Στάδια κατασκευής κέρινου ομοιώματος ενθέτου (3 από 7)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 66: Στάδια κατασκευής κέρινου ομοιώματος ενθέτου (4 από 7)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 67: Στάδια κατασκευής κέρινου ομοιώματος ενθέτου (5 από 7)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 68: Στάδια κατασκευής κέρινου ομοιώματος ενθέτου (6 από 7)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 69: Στάδια κατασκευής κέρινου ομοιώματος ενθέτου (7 από 7)
Πριν το τέλος της εργασίας, το κέρινο ομοίωμα αφαιρείται από το εκμαγείο και ελέγχονται οι εσωτερικές του επιφάνειες, οι οποίες πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με το σχήμα της κοιλότητας, χωρίς ατέλειες ή κενά.

## Slide 70: Τρόπος αφαίρεσης του κέρινου ομοιώματος ενθέτου από την κοιλότητα (1 από 4)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 71: Τρόπος αφαίρεσης του κέρινου ομοιώματος ενθέτου από την κοιλότητα (2 από 4)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 72: Τρόπος αφαίρεσης του κέρινου ομοιώματος ενθέτου από την κοιλότητα (3 από 4)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 73: Τρόπος αφαίρεσης του κέρινου ομοιώματος ενθέτου από την κοιλότητα (4 από 4)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 74: Λάθη κατά την κατασκευή κέρινου ομοιώματος ενθέτου
κενός χώρος
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004
κενοί χώροι

## Slide 75: Μεγάλη προσοχή στην απόδοση σωστής μορφολογίας του δοντιού
Φύματα,
Ακρολοφίες και επικλινή επίπεδα των φυμάτων,
Αύλακες και βοθρία της μασητικής επιφάνειας,
Όμορες οριακές ακρολοφίες (2ης ομάδας),
Σημεία επαφής με τα παρακείμενα δόντια (2ης ομάδας).

## Slide 76: Σημεία προσοχής κατά την κατασκευή του ενθέτου
Σε κάθε περίπτωση, η διαμόρφωση του κέρινου ομοιώματος γίνεται πάντα κάτω από συνεχή έλεγχο της σύγκλεισης στον αρθρωτήρα και ολοκληρώνεται με τη λείανση των επιφανειών του κεριού.

## Slide 77: Ολοκληρωμένο κέρινο ομοίωμα ενθέτου 1ης ομάδας
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 78: Ολοκληρωμένο κέρινο ομοίωμα ενθέτου 2ης ομάδας
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 79: Ένθετα 1ης και 2ης ομάδας (κλινική εικόνα)
© Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002

## Slide 80: Διαμόρφωση κέρινου ομοιώματος επενθέτου
Η διαμόρφωση του κέρινου ομοιώματος στα επένθετα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στα ένθετα. Προσοχή χρειάζεται στη σωστή διαμόρφωση των λειτουργικών και μη λειτουργικών φυμάτων.
πάχος κεριού στα λειτουργικά φύματα ~ 1,5 mm,
Πάχος κεριού στα μη λειτουργικά φύματα ~ 0,5 mm

## Slide 81: Στεφάνες μερικής επικάλυψης

## Slide 82: Στεφάνες μερικής επικάλυψης (1 από 2)
Οι στεφάνες μερικής επικάλυψης είναι μεταλλικές, χυτές στεφάνες οι οποίες δεν καλύπτουν όλες τις επιφάνειες του δοντιού.

## Slide 83: Στεφάνες μερικής επικάλυψης (2 από 2)
Στεφάνες 3/4 (πρόσθια δόντια),
Στεφάνες 4/5 (οπίσθια δόντια),
Ηλοπαγείς στεφάνες ή καρφιδόπηκτα.

## Slide 84: Στεφάνη 3/4
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 85: Στεφάνες 3/4
© Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981

## Slide 86: Στεφάνη 4/5
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 87: Στεφάνες 4/5
© Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981

## Slide 88: Ηλοπαγείς στεφάνες ή καρφιδόπηκτα

## Slide 89: Ηλοπαγείς στεφάνες ή καρφιδόπηκτα
Οι ηλοπαγείς στεφάνες ή καρφιδόπηκτα είναι μεταλλικές, χυτές στεφάνες, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τη γλωσσική επιφάνεια του δοντιού. Η συγκράτησή τους επιτυγχάνεται με καρφίδες που συγκολλούνται σε αντίστοιχα φρεάτια της γλωσσικής επιφάνειας του δοντιού.

## Slide 90: Ηλοπαγής στεφάνη ή καρφιδόπηκτη
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 91: Παρασκευασμένο δόντι στο εκμαγείο για ηλοπαγή στεφάνη ή καρφιδόπηκτο
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 92: Πλεονεκτήματα μερικών στεφανών
Αφαιρείται μικρή ποσότητα οδοντικής ουσίας από το δόντι,
Παρουσιάζουν αξιόλογη αντοχή,
Δεν επηρεάζουν τη ζωτικότητα του πολφού.

## Slide 93: Μειονεκτήματα μερικών στεφανών
Δεν εφαρμόζονται σε δόντια με τερηδονισμένες τις όμορες επιφάνειες,
Όχι πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα,
Παρουσιάζουν μειωμένη συγκράτηση στο δόντι (συγκρατητικές αύλακες – επέκταση στο κοπτικό χείλος).

## Slide 94: Χρήση στεφανών μερικής επικάλυψης
Οι στεφάνες μερικής επικάλυψης κατασκευάζονται σαν κύρια συγκρατήματα σε γέφυρες μικρής έκτασης ή ως δευτερεύοντα για την εφαρμογή γλωσσικών εφαπτήρων σε μερικές οδοντοστοιχίες.

## Slide 95: Κέρινο ομοίωμα στεφάνης 3/4

## Slide 96: Στάδια κέρινου ομοιώματος στεφάνης ¾ (1 από 6)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 97: Στάδια κέρινου ομοιώματος στεφάνης ¾ (2 από 6)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 98: Στάδια κέρινου ομοιώματος στεφάνης ¾ (3 από 6)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 99: Στάδια κέρινου ομοιώματος στεφάνης ¾ (4 από 6)
ΛΑΘΟΣ
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 100: Στάδια κέρινου ομοιώματος στεφάνης ¾ (5 από 6)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 101: Στάδια κέρινου ομοιώματος στεφάνης ¾ (6 από 6)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 102: Κατασκευή κέρινου ομοιώματος στεφάνης 4/5
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 103: Κέρινο ομοίωμα καρφιδοπαγούς στεφάνης

## Slide 104: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (1 από 10)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 105: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (2 από 10)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 106: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (3 από 10)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 107: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (4 από 10)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 108: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (5 από 10)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 109: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (6 από 10)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 110: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (7 από 10)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 111: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (8 από 10)
© Τσούτσος Α, Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη κλινική Προσθετική – Έγχρωμος Άτλαντας. 1η έκδοση, εκδόσεις Datamedica, Αθήνα 1987

## Slide 112: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (9 από 10)
© Τσούτσος Α, Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη κλινική Προσθετική – Έγχρωμος Άτλαντας. 1η έκδοση, εκδόσεις Datamedica, Αθήνα 1987

## Slide 113: Στάδια κέρινου ομοιώματος καρφιδοπαγούς στεφάνης (10 από 10)
© Τσούτσος Α, Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη κλινική Προσθετική – Έγχρωμος Άτλαντας. 1η έκδοση, εκδόσεις Datamedica, Αθήνα 1987

## Slide 114: Καρφιδοπαγείς στεφάνες μετά τη χύτευση (1 από 2)
© Τσούτσος Α, Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη κλινική Προσθετική – Έγχρωμος Άτλαντας. 1η έκδοση, εκδόσεις Datamedica, Αθήνα 1987

## Slide 115: Καρφιδοπαγείς στεφάνες μετά τη χύτευση (2 από 2)
© Τσούτσος Α, Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη κλινική Προσθετική – Έγχρωμος Άτλαντας. 1η έκδοση, εκδόσεις Datamedica, Αθήνα 1987

## Slide 116: Τέλος Ενότητας

## Slide 117: Σημειώματα

## Slide 118: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αριστείδης Γαλιατσάτος 2014. Αριστείδης Γαλιατσάτος. «Ακίνητη Προσθετική Ι (Θ). Ενότητα 4: Κατασκευή κέρινου ομοιώματος της ακίνητης προσθετικής κατασκευής». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 119: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 120: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 121: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 122: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981
Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002
Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004.

## Slide 123: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.