## Slide 1: Ακίνητη Προσθετική Ι (Θ)
Ενότητα 12 : Επικάλυψη Μεταλλικού Σκελετού με Αισθητικά Υλικά
Αριστείδης Γαλιατσάτος
DDs, Dr Dent. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Επικάλυψη Μεταλλικού Σκελετού με Αισθητικά Υλικά
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 3: Υλικά αισθητικών επικαλύψεων (1 από 5)
Ακρυλικές ρητίνες,
Σύνθετες ρητίνες,
Ενισχυμένα πολυμερή,
Πορσελάνη.

## Slide 4: Υλικά αισθητικών επικαλύψεων (2 από 5)
Οι ακρυλικές ρητίνες είναι οργανικές πολυμερείς ενώσεις και αποτελούν παράγωγα του μεθακρυλικού οξέος, όπως είναι το πολυμεθακρυλικό μεθύλιο. Προσφέρονται σε μορφή σκόνης (πολυμερές) και υγρού (μονομερές), που αναμιγνύονται σε ορισμένες αναλογίες.

## Slide 5: Υλικά αισθητικών επικαλύψεων (3 από 5)
Μια ακρυλική ρητίνη για να χρησιμοποιηθεί στην οδοντιατρική πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
Να είναι διαπερατή από το φως και να έχει την ανάλογη διαφάνεια με τους οδοντικούς ιστούς, ώστε να επιτυγχάνεται η αισθητική ομοιότητα.
Να διατηρεί σταθερό το χρώμα της στο στοματικό περιβάλλον και να μην επηρεάζεται με το πέρασμα του χρόνου.
Να μην μεταβάλλεται το σχήμα και οι διαστάσεις της στις συνθήκες του στοματικού περιβάλλοντος.

## Slide 6: Υλικά αισθητικών επικαλύψεων (4 από 5)
Να αντέχει στις δυνάμεις της μάσησης χωρίς να αποτρίβεται.
Να μην διαβρώνεται από τα υγρά του στόματος και των τροφών.
Να μην έχει δυσάρεστη οσμή και γεύση.
Να είναι βιολογικά ανεκτή από τους ιστούς του στόματος και να μην προκαλεί ερεθισμούς.

## Slide 7: Υλικά αισθητικών επικαλύψεων (5 από 5)
Η χρήση των ακρυλικών ρητινών περιορίζεται κυρίως στην κατασκευή προσωρινών ή μεταβατικών προσθέσεων, όπως επίσης και για την επικάλυψη των προστομιακών όψεων σε μεταλλικούς σκελετούς κυρίως οπισθίων δοντιών.

## Slide 8: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (1 από 14)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 9: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (2 από 14)
© Γαλιατσάτος Αριστείδης

## Slide 10: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (3 από 14)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 11: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (4 από 14)
Διαμόρφωση της προστομιακής όψης της στεφάνης με στακτό κερί λευκοκίτρινου χρώματος.
© Γαλιατσάτος Αριστείδης

## Slide 12: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (5 από 14)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 13: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (6 από 14)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 14: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (7 από 14)
Κέρινη όψη
Κέρινη όψη
Στεφάνη πρόσθιου δοντιού
Στεφάνη οπίσθιου δοντιού
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 15: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (8 από 14)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 16: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (9 από 14)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 17: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (10 από 14)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 18: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (11 από 14)
Η γύψος αφήνεται να πήξει για 40 περίπου λεπτά.
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 19: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (12 από 14)
Υδραυλικό πίεστρο (πίεση < 200 Bar)
© Γαλιατσάτος Αριστείδης

## Slide 20: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (13 από 14)
Βραστήρας για αποκήρωση
© Γαλιατσάτος Αριστείδης

## Slide 21: Επικάλυψη με ακρυλική ρητίνη (14 από 14)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 22: Στοιβαγμός και όπτηση της ακρυλικής ρητίνης (1 από 4)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 23: Στοιβαγμός και όπτηση της ακρυλικής ρητίνης (2 από 4)
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 24: Στοιβαγμός και όπτηση της ακρυλικής ρητίνης (3 από 4)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 25: Στοιβαγμός και όπτηση της ακρυλικής ρητίνης (4 από 4)
Η ΟΠΤΗΣΗ της ακρυλικής ρητίνης γίνεται με την τοποθέτηση του εγκλείστρου σε ξηρό κλίβανο ή βραστήρα, όπου με την παροχή θερμότητας ολοκληρώνεται ο πολυμερισμός της.

## Slide 26: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (1 από 8)
Α. ΤΑΧΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
Το έγκλειστρο τοποθετείται σε κλίβανο θερμοκρασίας περιβάλλοντος και ρυθμίζεται η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με ταχύτητα ανόδου 1 C/ 1`, ώστε να φθάσει στη θερμοκρασία των 75 C σε διάστημα περίπου μίας ώρας.
Εκεί παραμένει για περίπου μία ώρα και κατόπιν ανεβαίνει στους 100 C, όπου παραμένει για άλλη μία ώρα, ώστε να ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός της ρητίνης.

## Slide 27: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (2 από 8)
Β. ΒΡΑΔΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
Το έγκλειστρο τοποθετείται σε νερό θερμοκρασίας 55 C και διατηρείται σε αυτήν την θερμοκρασία για 9 ώρες. Με τη μέθοδο αυτή μειώνονται οι πιθανότητες σχηματισμού πορώδους στη μάζα της ακρυλικής ρητίνης.

## Slide 28: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (3 από 8)
Λείανση και στίλβωση
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 29: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (4 από 8)
Γέφυρες με επικάλυψη ακρυλικής ρητίνης
© Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987

## Slide 30: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (5 από 8)
© Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987

## Slide 31: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (6 από 8)
© Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987

## Slide 32: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (7 από 8)
© Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987

## Slide 33: Μέθοδοι όπτησης ακρυλικής ρητίνης (8 από 8)
© Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987

## Slide 34: Μειονεκτήματα ακρυλικής ρητίνης (1 από 4)
Μειωμένη αντίσταση στην αποτριβή,
Μειωμένη αντοχή,
Απορρόφηση νερού και χρωστικών ουσιών,
Όχι μακροχρόνιο αισθητικό αποτέλεσμα,
Απαραίτητη μηχανική συγκράτηση του υλικού με το μεταλλικό σκελετό, λόγω αδυναμίας χημικής σύνδεσης,
Χρονοβόρα διαδικασία κατασκευής.

## Slide 35: Μειονεκτήματα ακρυλικής ρητίνης (2 από 4)
© Γαλιατσάτος Αριστείδης

## Slide 36: Μειονεκτήματα ακρυλικής ρητίνης (3 από 4)
© Γαλιατσάτος Αριστείδης

## Slide 37: Μειονεκτήματα ακρυλικής ρητίνης (4 από 4)
Λόγω των σοβαρών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι ακρυλικές ρητίνες, η χρήση τους έχει περιοριστεί κυρίως στην κατασκευή προσωρινών ή μεταβατικών προσθέσεων, όπως στεφάνες και γέφυρες προσθίων και οπισθίων δοντιών.

## Slide 38: Τέλος Ενότητας

## Slide 39: Σημειώματα

## Slide 40: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αριστείδης Γαλιατσάτος 2014. Αριστείδης Γαλιατσάτος. «Ακίνητη Προσθετική Ι (Θ). Ενότητα 12α: Επικάλυψη Μεταλλικού Σκελετού με Αισθητικά Υλικά». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 41: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 42: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 43: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 44: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004.
© Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987
© Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 45: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.