## Slide 1: Ακίνητη Προσθετική ΙI
Ενότητα 8: Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης
Αριστείδης Γαλιατσάτος
DDs, Dr Dent. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αγωγός χύτευσης
Είναι μία κυλινδρική συνήθως καρφίδα, η οποία χρησιμεύει στη δημιουργία διόδου μεταξύ του κέρινου ομοιώματος της προσθετικής εργασίας που βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα στο πυρόχωμα και του εξωτερικού περιβάλλοντος.

## Slide 3: Χρησιμότητα των αγωγών χύτευσης
Απομάκρυνση του λιωμένου κεριού από το εσωτερικό του πυροχώματος κατά το στάδιο της αποκήρωσης.
Εισροή του λιωμένου κράματος μέσα στο πυροχωμάτινο καλούπι κατά το στάδιο της χύτευσης.
Αποβολή της θερμότητας από το εσωτερικό του πυροχωμάτινου καλουπιού μετά τη χύτευση, συμβάλλοντας έτσι στην ψύξη και στερεοποίηση του χυτού.
Λειτουργούν ως αποθήκη λιωμένου μετάλλου, από την οποία τροφοδοτείται το χυτό για αντιστάθμιση της συστολής κατά την στερεοποίησή του.

## Slide 4: Βασικός στόχος
Βασικός στόχος της τοποθέτησης των αγωγών χύτευσης είναι να εξασφαλίζεται κατά τη χύτευση η ομαλή ροή του λιωμένου κράματος προς το εσωτερικό του πυροχωμάτινου δακτυλίου, ώστε να προκύψει ολοκληρωμένο χυτό χωρίς ατέλειες.

## Slide 5: Στοιχεία μεγάλης σημασίας για την επιτυχία
Αποτελούν:
Το υλικό του αγωγού,
Το σχήμα του αγωγού,
Το μέγεθος του αγωγού (διάμετρος και μήκος),
Ο αριθμός των αγωγών,
Ύπαρξη ή μη δεξαμενής στον αγωγό,
Το σημείο σύνδεσης του αγωγού με το κέρινο ομοίωμα,
Ύπαρξη αγωγού απαέρωσης ή αεραγωγού.

## Slide 6: Υλικό αγωγού χύτευσης (1 από 5)
Κέρινοι αγωγοί,
Πλαστικοί αγωγοί (προκατασκευασμένοι),
Μεταλλικοί αγωγοί.

## Slide 7: Υλικό αγωγού χύτευσης (2 από 5)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 8: Υλικό αγωγού χύτευσης (3 από 5)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 9: Υλικό αγωγού χύτευσης (4 από 5)
© Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981

## Slide 10: Υλικό αγωγού χύτευσης (5 από 5)
Οι καταλληλότεροι από πλευράς υλικού είναι αυτοί που είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο κερί που κατασκευάστηκε το κέρινο ομοίωμα.

## Slide 11: Σχήμα αγωγού
Είναι κυλινδρικοί, με στρογγυλή διατομή και επιφάνεια λεία και ομαλή.
Είναι ευθείς, χωρίς απότομες γωνίες και κάμψεις για να διευκολύνεται η ροή του λιωμένου κράματος.

## Slide 12: Μέγεθος αγωγού
Μήκος,
Διάμετρος

## Slide 13: Μήκος αγωγού (1 από 2)
Επηρεάζει δύο πράγματα:
Τη δημιουργία πόρων στα χυτά,
Την δημιουργία ατελών χυτών.
Το μήκος του αγωγού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 mm.

## Slide 14: Μήκος αγωγού (2 από 2)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 15: Διάμετρος αγωγού (1 από 4)
Η διάμετρος του αγωγού, όπως και το μήκος του, επηρεάζουν άμεσα την ταχύτητα ροής του λιωμένου κράματος.
Η διάμετρος εξαρτάται από το μέγεθος του χυτού και κυμαίνεται μεταξύ 2-4 mm.

## Slide 16: Διάμετρος αγωγού (2 από 4)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 17: Διάμετρος αγωγού (3 από 4)
Για χυτά από κράματα χρυσού: 2-2,5 mm.
Για χυτά από βασικά κράματα: 3 mm.
Για χυτά από κράματα μεταλλοκεραμικής: 3,5 – 4 mm.
Για χυτά από τιτάνιο: > 4mm.
Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τήξης του κράματος τόσο αυξάνεται η διάμετρος του αγωγού.

## Slide 18: Διάμετρος αγωγού (4 από 4)
Πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΣΗ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από το παχύτερο μέρος του κέρινου ομοιώματος. Έτσι επιτρέπεται η στερεοποίηση του κράματος πρώτα στο καλούπι και μετά στον αγωγό.

## Slide 19: Αριθμός αγωγών
Εξαρτάται από το μέγεθος του κέρινου ομοιώματος.
Για μικρά χυτά (ένθετα, επένθετα, μερικές στεφάνες), ένας αγωγός είναι αρκετός.
Για ολικές στεφάνες απαιτείται συνήθως και βοηθητικός αγωγός.

## Slide 20: Βοηθητικοί αγωγοί (1 από 3)
Οι βοηθητικοί ή δευτερεύοντες αγωγοί είναι συνήθως μικρότερης διαμέτρου από τους κύριους. Το ένα άκρο τους προσκολλάται στον κύριο αγωγό και το άλλο σε λεπτό σημείου του κέρινου ομοιώματος.
Σκοπό έχουν την διευκόλυνση της διόδου του λιωμένου κράματος προς όλες τις επιφάνειες του χυτού, ιδίως όταν αυτό έχει να διανύσει τμήματα με διαφορετικές διατομές.

## Slide 21: Βοηθητικοί αγωγοί (2 από 3)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 22: Βοηθητικοί αγωγοί (3 από 3)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 23: Δεξαμενή μετάλλου (1 από 11)
Συνήθως σχηματίζεται από κερί πάνω στον κύριο αγωγό χύτευσης, σε απόσταση 2-3 mm από το κέρινο ομοίωμα.
Η διάμετρός της είναι τουλάχιστον διπλάσια από του αγωγού και οπωσδήποτε μεγαλύτερη από το παχύτερο τμήμα του κέρινου ομοιώματος.

## Slide 24: Δεξαμενή μετάλλου (2 από 11)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 25: Δεξαμενή μετάλλου (3 από 11)
Σκοπός της δεξαμενής μετάλλου είναι η συνεχής τροφοδότηση ολόκληρης της μάζας του χυτού με λιωμένο κράμα, αντισταθμίζοντας έτσι τη συστολή του.

## Slide 26: Δεξαμενή μετάλλου (4 από 11)
Σφαιρικού τύπου,
Σχήματος δοκού.

## Slide 27: Δεξαμενή μετάλλου (5 από 11)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 28: Δεξαμενή μετάλλου (6 από 11)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 29: Δεξαμενή μετάλλου (7 από 11)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 30: Δεξαμενή μετάλλου (8 από 11)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 31: Δεξαμενή μετάλλου (9 από 11)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 32: Δεξαμενή μετάλλου (10 από 11)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 33: Δεξαμενή μετάλλου (11 από 11)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 34: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (1 από 9)
Είναι ειδικός, πολύ λεπτός, σαν τρίχα, αγωγός όπου το ένα άκρο του σταθεροποιείται στη βάση του δακτυλίου και το άλλο φέρεται στο εσωτερικό του κέρινου ομοιώματος χωρίς να συγκολλάται πουθενά.

## Slide 35: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (2 από 9)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 36: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (3 από 9)
© Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981

## Slide 37: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (4 από 9)
Ο αγωγός απαέρωσης διευκολύνει την διαφυγή των αερίων που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό του πυροχωμάτινου καλουπιού, μετά την αποκήρωση και πριν την είσοδο του λιωμένου κράματος.

## Slide 38: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (5 από 9)
© Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987

## Slide 39: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (6 από 9)
Ο αγωγός απαέρωσης χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Επιβάλλεται η χρήση του σε λεπτόκοκκα πυροχώματα, καθώς και σε κέρινα ομοιώματα μεγάλου όγκου και έκτασης.

## Slide 40: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (7 από 9)
ΛΑΘΟΣ
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 41: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (8 από 9)
Ο αγωγός απαέρωσης δεν πρέπει να συγχέεται με τον βοηθητικό ή δευτερεύοντα αγωγό.

## Slide 42: Αεραγωγός ή αγωγός απαέρωσης (9 από 9)
Βοηθητικός αγωγός
Αγωγός απαέρωσης

## Slide 43: Σημείο σύνδεσης του αγωγού με το κέρινο ομοίωμα

## Slide 44: Σημείο σύνδεσης (1 από 6)
Να μην προκαλεί αλλοίωση του σχήματος του κέρινου ομοιώματος,
Να μην προκαλεί απότομες αλλαγές στη διεύθυνση ροής του κράματος,
Να διευκολύνει τη ροή του λιωμένου κράματος προς το κέρινο ομοίωμα.

## Slide 45: Σημείο σύνδεσης (2 από 6)
Καυτή κηλίδα (Ηot spot)

## Slide 46: Σημείο σύνδεσης (3 από 6)
Το καταλληλότερο σημείο σύνδεσης του αγωγού με το κέρινο ομοίωμα θεωρείται το πιο ογκώδες σημείο του ομοιώματος που βρίσκεται στη μασητική, γλωσσική ή υπερώια επιφάνειά του και δεν βλάπτει το ανατομικό του σχήμα.

## Slide 47: Σημείο σύνδεσης (4 από 6)
Η τοποθέτηση του αγωγού πρέπει να γίνεται με κλίση 45ο ως προς την επιφάνεια του κεριού, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή ροή του κράματος κα να αποτρέπεται ο στροβιλισμός του.

## Slide 48: Σημείο σύνδεσης (5 από 6)
45ο

## Slide 49: Σημείο σύνδεσης (6 από 6)
Να μην αλλοιώνει το σχήμα του κέρινου προτύπου.
Να τοποθετείται στο πιο ογκώδες σημείο του κέρινου προτύπου.
Να τοποθετείται με κλίση 45ο ως προς την επιφάνεια του κέρινου ομοιώματος.
Να έχει πάχος ίσο ή λίγο μικρότερο από τη διάμετρο του αγωγού.

## Slide 50: Τοποθέτηση του κέρινου ομοιώματος στο δακτύλιο πυράκτωσης

## Slide 51: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (1 από 17)

## Slide 52: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (2 από 17)
Ο προσανατολισμός των αγωγών και η χωροταξική θέση του κέρινου ομοιώματος μέσα στον δακτύλιο πυράκτωσης παίζει σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία σωστών χυτών.

## Slide 53: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (3 από 17)
Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χύτευση εντοπίζονται στο κέντρο του δακτυλίου (θερμικό κέντρο).
Το λιωμένο κράμα δεν στερεοποιείται αμέσως και καθολικά, αλλά σταδιακά, αρχίζοντας από τις εξωτερικές περιοχές του δακτυλίου που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη θερμοκρασία.

## Slide 54: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (4 από 17)
Θερμικό κέντρο
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 55: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (5 από 17)
ΛΑΘΟΣ
© Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002

## Slide 56: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (6 από 17)
Τα κέρινα ομοιώματα θα πρέπει να βρίσκονται εκτός του θερμικού κέντρου του δακτυλίου, ώστε να μπορούν να τροφοδοτούνται με ρευστό κράμα από τις δεξαμενές, οι οποίες, αντίθετα, πρέπει να βρίσκονται στο θερμικό κέντρο.

## Slide 57: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (7 από 17)
Τα κέρινα ομοιώματα πρέπει να τοποθετούνται με κλίση προς τα τοιχώματα του δακτυλίου, για να ψύχονται γρηγορότερα και ομοιόμορφα κατά τη χύτευση.

## Slide 58: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (8 από 17)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 59: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (9 από 17)
Τα ομοιώματα πρέπει να έχουν την ίδια απόσταση από τα πλάγια τοιχώματα του δακτυλίου, περίπου 6 mm, ώστε να γίνεται ομοιόμορφη ψύξη του χυτού μετά τη χύτευση.

## Slide 60: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (10 από 17)
Το ομοίωμα πρέπει να απέχει 6-8 mm από το πάνω όριο του δακτυλίου, ώστε το πυρόχωμα να έχει ικανό πάχος για να αντέξει στην πρόσκουση του λιωμένου κράματος, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει τη διαφυγή των αερίων.

## Slide 61: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (11 από 17)
6-8 mm
6 mm
© Αριστείδης Γαλιατσάτος
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 62: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (12 από 17)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 63: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (13 από 17)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 64: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (14 από 17)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 65: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (15 από 17)
Η τοποθέτηση του κέρινου ομοιώματος γίνεται στην κορυφή της βάσης του δακτυλίου με συγκολλητικό κερί, διατηρώντας πάντα το κωνικό σχήμα της, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή ροή του κράματος.

## Slide 66: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (16 από 17)
© Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 67: Τοποθέτηση κέρινου ομοιώματος (17 από 17)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 68: Τέλος Ενότητας

## Slide 69: Σημειώματα

## Slide 70: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αριστείδης Γαλιατσάτος 2014. Αριστείδης Γαλιατσάτος. «Ακίνητη Προσθετική ΙI. Ενότητα 8: Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 71: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 72: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 73: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 74: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Αδάμ Α., Δρούκας Β. Στοιχεία ακινήτου οδοντικής προσθετικής. Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 1981
Ανδριτσάκης Δ. Ακίνητη επανορθωτική προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2002
Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004.
Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987

## Slide 75: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.