## Slide 1: Ακίνητη Προσθετική ΙI
Ενότητα 10: Επικάλυψη Μεταλλικού Σκελετού με Αισθητικά Υλικά
β’ μέρος
Αριστείδης Γαλιατσάτος
DDs, Dr Dent. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Σύνθετες ρητίνες (1 από 2)
Χαρακτηριστικό των συνθέτων ρητινών είναι ότι περιέχουν μονομερές διαφορετικό από αυτό των ακρυλικών ρητινών (BISGMA), ενώ στο πολυμερές τους έχουν προστεθεί λεπτά μόρια χαλαζία και ίνες πυριτίου.

## Slide 3: Σύνθετες ρητίνες (2 από 2)
Οι σύνθετες ρητίνες διατίθενται σε μορφή πάστας που δομείται κατευθείαν πάνω στο μεταλλικό σκελετό και πολυμερίζονται σε ειδικές συσκευές, σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας και πίεσης, χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία της εγκλείστρωσης.

## Slide 4: Ιδιότητες σύνθετων ρητινών (1 από 4)
Μικρή γραμμική συστολή πολυμερισμού (0,22%) και άρα πολύ καλή εφαρμογή.
Πολυμερίζονται πλήρως, χωρίς να μένουν κατάλοιπα χημικών ουσιών και υπολειπόμενο μονομερές.
Δεν είναι τοξικές.
Παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στον εφελκυσμό, στην κάμψη και είναι σκληρότερες από τις ακρυλικές ρητίνες.
Μεγάλη ευκολία κατασκευής, λόγω της μορφής πάστας.

## Slide 5: Ιδιότητες σύνθετων ρητινών (2 από 4)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 6: Ιδιότητες σύνθετων ρητινών (3 από 4)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 7: Ιδιότητες σύνθετων ρητινών (4 από 4)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 8: Πλεονεκτήματα σύνθετων ρητινών (1 από 2)
Βελτιωμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες,
Μεγαλύτερη αντοχή,
Καλύτερη αισθητική,
Ευκολότερη διαδικασία κατασκευής.
Απαραίτητη και με αυτές η μηχανική συγκράτηση

## Slide 9: Πλεονεκτήματα σύνθετων ρητινών (2 από 2)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 10: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (1 από 27)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 11: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (2 από 27)
Ο μεταλλικός σκελετός γυαλίζεται και στιλβώνεται εκτός από την προστομιακή πλευρά, όπου θα τοποθετηθεί η όψη.
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 12: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (3 από 27)
Τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα (αν παρέχεται)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 13: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (4 από 27)
Ανάμιξη της αδιαφάνειας (opaquer)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 14: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (5 από 27)
Τοποθέτηση της αδιαφάνειας
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 15: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (6 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 16: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (7 από 27)
Τοποθέτηση υλικού αυχένα
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 17: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (8 από 27)
Τοποθέτηση του υλικού μόνο στην αυχενική περιοχή
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 18: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (9 από 27)
Τοποθέτηση οδοντίνης (σώμα)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 19: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (10 από 27)
Τοποθέτηση οδοντίνης (σώμα)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 20: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (11 από 27)
Στο κοπτικό τριτημόριο το στρώμα της οδοντίνης έχει μειωμένο πάχος
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 21: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (12 από 27)
Τοποθέτησης διαφάνειας (αδαμαντίνη)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 22: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (13 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 23: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (14 από 27)
Σχηματική παράσταση των διαδοχικών στρωμάτων
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 24: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (15 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 25: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (16 από 27)
Δημιουργία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 26: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (17 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 27: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (18 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 28: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (19 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 29: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (20 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 30: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (21 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 31: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (22 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 32: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (23 από 27)
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 33: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (24 από 27)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 34: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (25 από 27)
Διόρθωση σχήματος - λείανση

## Slide 35: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (26 από 27)
Λείανση
Στίλβωση
©Αριστείδης Γαλιατσάτος
©Αριστείδης Γαλιατσάτος
©Αριστείδης Γαλιατσάτος

## Slide 36: Επικάλυψη με σύνθετη ρητίνη (27 από 27)
© Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004

## Slide 37: Τέλος Ενότητας

## Slide 38: Σημειώματα

## Slide 39: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αριστείδης Γαλιατσάτος 2014. Αριστείδης Γαλιατσάτος. «Ακίνητη Προσθετική ΙI. Ενότητα 10: Επικάλυψη Μεταλλικού Σκελετού με Αισθητικά Υλικά β’ μέρος». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 40: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 41: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 42: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 43: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Δημητροπούλου Ε. Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική. Αυτοέκδοση. Αθήνα 2004.
Λομβαρδάς Ι. Προσθετική. Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1987
Blakeslee RW, Renner RP, Shiu A. Dental technology, C.V.Mosby Company, St. Louis, Missouri, 1980.

## Slide 44: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.