## Slide 1: Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης
Ενότητα 4: Ενδοστοματικοί Νάρθηκες
Δρ. Παναγιώτα Τσόλκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ενδοστοματικοί νάρθηκες
Ενδοστοματικοί Νάρθηκες
(occlusal appliances or oral splints)
είναι μια κινητή κατασκευή, κατασκευασμένη συνήθως από σκληρό ακρυλικό, που εφαρμόζει στις μασητικές και κοπτικές επιφάνειες των δοντιών ενός οδοντικού τόξου, αποδίδοντας ακριβείς συγκλεισιακές επαφές με τα δόντια του αντίθετου οδοντικού φραγμού.
Ο νάρθηκας έγινε από την Ράνια Βανάκα φοιτήτρια του τμήματος στο πλαίσιο του μαθήματος

## Slide 3: Ενδοστοματικοί νάρθηκες Xρήση ενδοστοματικού νάρθηκα
Σταθεροποίηση σύγκλεισης.
Ελάττωση και καταμερισμός φορτίων στις ΚΓΔ.
Χαλάρωση μυών περιοχής, μείωση ή εξάλειψη μυϊκής υπερλειτουργίας.
Διόρθωση σχέσης κονδύλου-διάρθριου δίσκου.
Σταθεροποίηση αδύναμων/ανυποστήρικτων δοντιών.
Εξάλειψη πρόωρων επαφών.
Προστασία δοντιών και προσθετικών αποκαταστάσεων από φθορά/φόρτιση/αποτριβή από τον βρυγμό.
Προστασία μαλακών και σκληρών ιστών Στοματογναθικού συστήματος από βίαιες καταστάσεις.
Θεραπεία συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου.

## Slide 4: Μηχανισμοί δράσης των ναρθήκων
Προσωρινά αποδίδει πιο σταθερή θέση των στοιχείων της ΚΓΔ.
Δημιουργεί μια βελτιωμένη συγκλεισιακή σχέση, κατάργηση των συγκλεισιακών παρεμβολών.
Ελάττωση της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των ανασπόντων μυών κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Αύξηση της κάθετης διάστασης και ορθοπεδική επίδραση στις ΚΓΔ.
Προστατεύει τα δόντια και τους περιβάλλοντες ιστούς από μη ελεγχόμενες δυνάμεις.
Placebo επίδραση.

## Slide 5: Τύποι ενδοστοματικών ναρθήκων
Μερικής κάλυψης
Πρόσθιος αποπρογραμματιστής ή πρόσθιο επίπεδο δήξης
Οπίσθιο επίπεδο δήξης, νάρθηκας ανάπαυσης
Ολικής κάλυψης
Νάρθηκας μυϊκής χαλάρωσης: σταθεροποίησης (stabilization).
Νάρθηκας επανατοποθέτησης (ορθοπεδικός)
Νάρθηκες αναπήδησης (pivoting)
Νάρθηκες άπνοιας
Μαλακοί νάρθηκες
Προστατευτικοί (βρυγμού)
Αθλητικοί

## Slide 6: Ενδοστοματικοί νάρθηκες ολικής κάλυψης
Σταθεροποίησης, Πλάκα του Shore
Ανάπαυσης Hawley- Dessner
Μετατόπισης Fαrrar
Μαλακοί
Αθλητικοί
Νάρθηκες άπνοιας

## Slide 7: Νάρθηκας σταθεροποίησης Ενδείξεις
Ασθενείς με οξέα η χρόνια συμπτώματα από τα δόντια, τους μασητήριους μύες και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις, τα οποία να οφείλονται σε δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος.
Ασθενείς με σοβαρό βρυγμό, με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω απώλειας οδοντικής ουσίας και προστασία προσθετικών αποκαταστάσεων.

## Slide 8: Νάρθηκας σταθεροποίησης (stabilization splint)
Είναι επίσης γνωστός και με διαφορετικά ονόματα όπως νάρθηκας ολικής επικάλυψης ή επίπεδος νάρθηκας ή συγκλεισιακό επίπεδο δήξης ή νάρθηκας Michigan.
Τοποθετείται στην άνω γνάθο για λόγους μεγαλύτερης άνεσης, στη κάτω γνάθο μόνο αν υπάρχει ανοδοντία πίσω δοντιών ή σε σκελετική Τάξη ΙΙΙ.
©Δρούκα Β., Λειτουργία και Δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος

## Slide 9: Νάρθηκας σταθεροποίησης Συγκλεισιακές σχέσεις
Σε θέση ΜΣ με τα κάτω δόντια σημειακές επαφές των κορυφών των παρειακών λειτουργικών φυμάτων της κάτω γνάθου.
Ο νάρθηκας ρυθμίζεται στην κεντρική σχέση, με βαθμό ελευθερίας μεταξύ ΚΣ και μέγιστης συγγόμφωσης της τάξεως του 0.5-1.0mm.
Κατά τις πλαγιολισθήσεις και προολίσθηση προτείνεται να αποδίδεται στο νάρθηκα το συγκλεισιακό σχήμα της κυνοδοντικής προστασίας .
Επαφές σε ΜΣ
Επαφές σε ΚΣ

## Slide 10: Πλάκα του Shore
Τροποποιημένη μορφή του νάρθηκα Σταθεροποιήσης.
Επεκτείνεται στην υπερώα, και συγκρατείται με τη βοήθεια αγκίστρων.
Μπορεί να φορεθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή είναι δύσκολα ορατός.
Ενδείκνυται για τη συγκλεισιακή Τάξη ΙΙ, σε μεγάλη κάθετη πρόταξη ή έντονη οριζόντια πρόταξη.
©Δρούκα Β., Λειτουργία και Δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος

## Slide 11: Νάρθηκας ανάπαυσης Hawley or Sved or Dessner splint
Παρόμοιος με τη πλάκα του Shore, καλύπτει την υπερώα και συγκρατείται με άγκιστρα.
Έχει συγκλεισιακές επαφές μόνο με τους τομείς και τους κυνόδοντες της κάτω γνάθου ενώ οι προγόμφιοι και γομφίοι δεν έχουν επαφές με τους ανταγωνιστές τους (μερικής επικάλυψης νάρθηκας).
Η χρήση του δεν ξεπερνά τις 8-10 ώρες την ημέρα, συνεχής έλεγχος της σύγκλεισης ενέχει το κίνδυνο υπερέκφυσης των πίσω δοντιών της κάτω γνάθου και εμβύθισης των τομέων και κυνοδόντων.
©Δρούκα Β., Λειτουργία και Δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος

## Slide 12: Νάρθηκας μετατόπισης (anterior positioning splints)
Ενδείκνυται σε περιπτώσεις με μετατόπιση του διαρθρίου δίσκου με επαναφορά. Για την επανατοποθέτηση του δίσκου σε φυσιολογική θέση η κάτω γνάθος πρέπει να τοποθετηθεί σε πρόσθια θέση.
Η πρόσθια θέση της κάτω γνάθου επιτυγχάνεται με την βοήθεια ενός επικλινούς επιπέδου ή οδοντοειδών προεξοχών στην επιφάνεια του νάρθηκα που συγκλείνει .
Κατά τη διάρκεια του ύπνου η παρεμπόδιση της μετατόπισης γίνεται με τη βοήθεια του αντίστροφου επικλινούς επιπέδου στην πρόσθια περιοχή του νάρθηκα.
Πρόσθιο επικλινές επίπεδο
©Δρούκα Β., Λειτουργία και Δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος

## Slide 13: Μαλακοί νάρθηκες προστατευτικός νάρθηκας βρυγμού
Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό υλικό.
Τοποθετείται στη κάτω γνάθο.
Θα πρέπει να εκτείνεται όσο το δυνατόν βαθύτερα στο γλωσσικό έδαφος για να μην εμποδίζει τη γλώσσα.
Νάρθηκας εκλογής:
α. Στα παιδιά με νεογιλή ή μεικτή οδοντοφυΐα.
β. Σε ασθενείς που υποφέρουν από ημερήσιο βρυγμό.
γ. Σε ασθενείς με ολικές οδοντοστοιχίες και με επιεμφυτευματικές προσθέσεις για την προστασία τους.
Φθείρεται σχετικά γρήγορα
©Δρούκα Β., Λειτουργία και Δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος

## Slide 14: Αθλητικοί
Ως αθλητικός νάρθηκας ορίζεται κάθε κινητό μηχάνημα που είναι κατασκευασμένο από ελαστικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε παραμόρφωση υλικό, η εφαρμογή του οποίου εξυπηρετεί τον περιορισμό των τραυματισμών των δοντιών και των ενδοστοματικών και περιστοματικών ιστών που μπορούν να συμβούν στα πλαίσια αθλητικών δραστηριοτήτων.
Padilla R. A technique for fabricating modern athletic mouthguards. CDA. Journal 2005; 33(5): 399-407

## Slide 15: Τύποι αθλητικών ναρθήκων
Τύπου I: Προκατασκευασμένοι νάρθηκες που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά και δεν επιδέχονται καμία προσαρμογή.
Τύπου ΙΙ: Προκατασκευασμένοι νάρθηκες από θερμοπλαστικό υλικό που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά και προσαρμόζονται στο στόμα μετά από τη θέρμανση του υλικού σε ζεστό νερό και με διαδοχικές εφαρμογές τους στα δόντια.
Τύπου ΙΙΙ: Νάρθηκες που κατασκευάζονται στο εργαστήριο μετά από τη λήψη αποτυπωμάτων των δοντιών στο οδοντιατρείο. Οι νάρθηκες αυτοί κατασκευάζονται με την προσαρμογή πλακών από διάφορα πολυμερή υλικά στα εκμαγεία σε συσκευές όπου χρησιμοποιείται θερμότητα και αρνητική πίεση, θετική πίεση ή και συνδυασμός τους.

## Slide 16: Νάρθηκες άπνοιας τύποι
ανύψωσης της μαλακής υπερώας
συγκράτησης της γλώσσας
πρόσθιας μετατόπισης της κάτω γνάθου

## Slide 17: Γενικές προδιαγραφές κατασκευής ενδοστοματικών ναρθήκων σταθεροποίησης
Επιλογή της γνάθου τοποθέτησης
Προτιμάται συνήθως η άνω γνάθος λόγω μεγαλύτερης σταθερότητας και άνεσης.
Καλυπτόμενη περιοχή
Ο νάρθηκας θα πρέπει να καλύπτει όλα τα δόντια του φραγμού καθώς επίσης και τις νωδές περιοχές εξασφαλίζοντας συγκλεισιακή σταθερότητα.
Τα υλικά κατασκευής
Προτιμάται η εν θερμώ πολυμεριζόμενη διαφανής ακρυλική ρητίνη λόγω των ιδιοτήτων της (σκληρότερη, περισσότερο ομοιογενής σταθερή και ακριβής).

## Slide 18: Γενικές προδιαγραφές κατασκευής ενδοστοματικών ναρθήκων σταθεροποίησης
Συγκράτηση
Η καλή συγκράτηση ενός νάρθηκα απορρέει από την σωστή σχεδίαση αυτού και έχει σαν αποτέλεσμα την καλή λειτουργία του.
Η συγκράτηση επιτυγχάνεται με την επέκταση του ακρυλικού 0,5-1 mm κάτω από την μέγιστη περιφέρεια των πίσω δοντιών.
Πολλές φορές για καλύτερη συγκράτηση απαιτείται η χρήση αγκίστρων.

## Slide 19: Γενικές προδιαγραφές κατασκευής ενδοστοματικών ναρθήκων σταθεροποίησης
Πάχος και ύψος του νάρθηκα
Για λόγους άνεσης ο νάρθηκας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λεπτότερος.
Το ύψος σύγκλεισης του νάρθηκα θα πρέπει να είναι 2mm στα οπίσθια δόντια και 3-4mm στα πρόσθια δόντια. Σε περιπτώσεις σοβαρού βρυγμού το ύψος του νάρθηκα μπορεί να είναι αυξημένο κατά 1-2mm επιπλέον.
Διαμόρφωση της μασητικής επιφάνειας
Η λεία και επίπεδη μασητική επιφάνεια εξασφαλίζει σταθερή σύγκλειση και ταυτόχρονη επαφή όλων των ανταγωνιστών δοντιών στον νάρθηκα.
Όταν η μασητική επιφάνεια του νάρθηκα φέρει εντυπώματα τότε προορίζεται για να αλλάξει θέση στην κάτω γνάθο.

## Slide 20: Γενικές προδιαγραφές κατασκευής ενδοστοματικών ναρθήκων σταθεροποίησης
Άνεση και αισθητική
Ένας νάρθηκας μεγάλου όγκου, μη επαρκούς συγκράτησης, με επιφάνειες αδρές ή οξύαιχμες και άγκιστρα που πληγώνουν μαλακά μόρια (γλώσσα, χείλη παρειές, ούλα) θα δημιουργήσει μεγάλη ενόχληση και δυσανεξία στον ασθενή και πιθανότατα θα σταματήσει να τον χρησιμοποιεί.
Στην αισθητική καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το πόσο ορατός είναι ο νάρθηκας. Η σωστή επιλογή του υλικού, ο όγκος του, η επιφάνεια έκτασης του, το χρώμα του ή η διαφάνεια του, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες του τελικού αισθητικού αποτελέσματος.

## Slide 21: Μέθοδοι κατασκευής νάρθηκα σταθεροποίησης στο εργαστήριο
Με κέρωμα
Με την βοήθεια θερμοπλαστικής πλάκας
Με την βοήθεια Η/Υ

## Slide 22: Εργαστηριακά στάδια κατασκευής νάρθηκα σταθεροποίησης Με κέρωμα
Κατασκευή εκμαγείων άνω και κάτω γνάθου.
Παραλληλογράφηση
άνω εκμαγείου

## Slide 23
Ανάρτηση εκμαγείων σε ημιπροσαρμοζόμενο αρθρωτήρα
Διαμόρφωση κέρινου προπλάσματος-
Απόδοση κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και συγκλεισιακού σχήματος.

## Slide 24
Μεταφορά κέρινου προτύπου στα έγκλειστρα
Αποκήρωση κέρινου προτύπου και στοιβαγμός ακρυλικής ρητίνης.
Τα στάδια κατασκευής νάρθηκα έγιναν από φοιτητές του τμήματος

## Slide 25
Επανατοποθέτηση εγκλείστρου σε πίεση και όπτηση ακρυλικής ρητίνης
Απεγκλείστρωση και καθαρισμός νάρθηκα από υπολείμματα γύψου
Τα στάδια κατασκευής νάρθηκα έγιναν από φοιτητές του τμήματος

## Slide 26
Ο νάρθηκας τοποθετείται επί του άνω εκμαγείου όπου στερεώνεται με συγκολλητικό κερί. Γίνεται εκ νέου ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα.
Ρυθμίζεται ο νάρθηκας για να αποκτήσει όσο το δυνατόν πιο επίπεδη επιφάνεια και να πραγματοποιηθούν σημειακές επαφές σε όλη την έκταση του και να αποδοθεί το κατάλληλο συγκλεισιακό σχήμα κατά τις πλαγιολισθήσεις και προολίσθηση.
Επανατοποθέτηση του νάρθηκα στα αναρτημένα εκμαγεία στον αρθρωτήρα- Ρύθμιση συγκλεισιακών επαφών.

## Slide 27
Λείανση και στίλβωση τελικής κατασκευής
Τα στάδια κατασκευής νάρθηκα έγιναν από φοιτητές του τμήματος

## Slide 28: Κατασκευή Νάρθηκα με θερμοπλαστική πλάκα
Παραλληλογράφηση του άνω εκμαγείου και καταγραφή των ορίων έκτασης του νάρθηκα
“Bite Splint Fabrication”, Glidewell Dental Lab Education

## Slide 29: Κατασκευή Νάρθηκα με θερμοπλαστική πλάκα
Κάλυψη των μεσοδοντίων εσοχών με ρητίνη.
Τοποθέτηση του εκμαγείου στο δοχείο της ειδικής συσκευής θετικής πίεσης
Το δοχείο γεμίζεται με κόκκους από ατσάλι μέχρι τη γραμμή των ορίων του.
“Bite Splint Fabrication”, Glidewell Dental Lab Education

## Slide 30: Κατασκευή Νάρθηκα με θερμοπλαστική πλάκα
Εφαρμογή της θερμοπλαστικής πλάκας πάχους 2mm.
“Bite Splint Fabrication”, Glidewell Dental Lab Education

## Slide 31: Κατασκευή Νάρθηκα με θερμοπλαστική πλάκα
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε μηχανήματος, το εκμαγείο με τη διαμορφωμένη πλάκα απομακρύνεται.
Η πλάκα κόβεται περιφερικά.
“Bite Splint Fabrication”, Glidewell Dental Lab Education

## Slide 32: Κατασκευή Νάρθηκα με θερμοπλαστική πλάκα
Το εκμαγείο με το νάρθηκα αναρτάται πάλι στον αρθρωτήρα για να ρυθμιστεί η σύγκλειση του.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ο νάρθηκας μπορεί να αφαιρεθεί από το εκμαγείο και με τροχόλιθους για ακρυλική ρητίνη διαμορφώνονται τα όρια του. Επίσης, εξαλείφονται οι εσοχές, λειαίνεται και στιλβώνεται.
“Bite Splint Fabrication”, Glidewell Dental Lab Education

## Slide 33: Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης με CAD-CAM
Οπτική σάρωση των εκμαγείων με χρήση σαρωτή laser.
Dunn D. B., Lewis M. B.: CAD/CAM Occlusal splints: A new paradigm. Australasian Dental Practice 2011:130-134

## Slide 34: Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης με CAD-CAM
Τοποθέτηση ψηφιακών εκμαγείων σε κεντρική σχέση και σύγκλειση.
Ψηφιακός σχεδιασμός του νάρθηκα επί του ψηφιακού εκμαγείου.
Dunn D. B., Lewis M. B.: CAD/CAM Occlusal splints: A new paradigm. Australasian Dental Practice 2011:130-134

## Slide 35: Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης με CAD-CAM
Σχεδιασμός εικονικού νάρθηκα, εξασφάλιση του μικρότερου δυνατού πάχους
Dunn D. B., Lewis M. B.: CAD/CAM Occlusal splints: A new paradigm. Australasian Dental Practice 2011:130-134

## Slide 36: Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης με CAD-CAM
Εικονικός νάρθηκας
με τις περιοχές επαφής
Ολοκλήρωση σχεδιασμού (CAD) 30 min
Dunn D. B., Lewis M. B.: CAD/CAM Occlusal splints: A new paradigm. Australasian Dental Practice 2011:130-134

## Slide 37: Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης με CAD-CAM
Τοποθέτηση και κατεργασία ακρυλικής ρητίνης σε μηχάνημα κοπής CAM
Διαδικασία κοπής και διαμόρφωσης του νάρθηκα 90 min.
Dunn D. B., Lewis M. B.: CAD/CAM Occlusal splints: A new paradigm. Australasian Dental Practice 2011:130-134

## Slide 38: Τέλος Ενότητας

## Slide 39: Σημειώματα

## Slide 40: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Παναγιώτα Τσόλκα 2014. Παναγιώτα Τσόλκα. «Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης. Ενότητα 4: Ενδοστοματικοί Νάρθηκες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 41: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 42: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 43: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 44: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.