## Slide 1: Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης
Ενότητα 5: Αποκατάσταση σύγκλεισης φυσικού φραγμού με Ακίνητες Προσθέσεις
Δρ. Παναγιώτα Τσόλκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εργαστηριακές τεχνικές αποκατάστασης των συγκλεισιακών σχέσεων
Τεχνικές ανάρτησης εκμαγείων
Προσωρινές αποκαταστάσεις
Διαγνωστικό κέρωμα

## Slide 3: Τεχνικές ανάρτησης εκμαγείων Τυπική ανάρτηση
Σε αρθρωτήρα σταθερών αποκλίσεων
Τα εκμαγεία άνω και κάτω γνάθου φέρονται σε σύγκλειση και τοποθετούνται στη σωστή θέση στον ωφέλιμο χώρο του αρθρωτήρα και σταθεροποιούνται είτε με τη χρήση πλαστελίνης είτε με το ειδικό τραπεζίδιο που παρέχει ο κατασκευαστής.
Η ανάρτηση πραγματοποιείται βάση συγκεκριμένων οδηγιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή του αρθρωτήρα. Καθορίζεται η σχέση του μασητικού επιπέδου με τον αρθρωτήρα και η απόσταση των εκμαγείων από την τομική βελόνα. Τα σημεία αυτά είναι ένα στο μέσο των κάθετων στειλεών και ένα περίπου στο μέσο της τομικής βελόνας. Από αυτά τα σημεία περνάμε ένα λαστιχάκι το οποίο ορίζει ένα επίπεδο που πρέπει να συμπίπτει με το μασητικό.
Προσωπικό αρχείο

## Slide 4: Τεχνικές ανάρτησης εκμαγείων Εξατομικευμένη ανάρτηση
Γίνεται με την βοήθεια προσωπικού τόξου ανάρτηση του εκμαγείου της άνω γνάθου σε ημιπροσαρμοζόμενο αρθρωτήρα.
Ήπιοι χειρισμοί για την αποφυγή αλλοίωσης της καταγραφής.

## Slide 5: Τεχνική διαχωριζόμενου εκμαγείου (Split- Cast)
Έχει την δυνατότητα ελέγχου και επαλήθευσης της ακρίβειας της καταγραφής της κεντρικής σχέσης.
Το εκμαγείο της άνω γνάθου κατασκευάζεται με διαχωριζόμενη βάση.

## Slide 6: Τεχνική διαχωριζόμενου εκμαγείου (Split- Cast)
Το ένα μέρος της βάσης του εκμαγείου της άνω γνάθου φέρει εγκοπές σχήματος V και το δεύτερο μέρος της βάσης του εκμαγείου που εφάπτεται στο άνω σκέλος του αρθρωτήρα θυλακώνει στις εγκοπές αυτές.
Τα σύγχρονα συστήματα κατασκευής εκμαγείων εργασίας με αποσπώμενα κολοβώματα των παρασκευασμένων δοντιών διαθέτουν βάση σχηματισμού διαχωριζομένων εκμαγείων δεδομένου ότι η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση του διαχωριζόμενου εκμαγείου διευκολύνει σημαντικά την εργαστηριακή κατασκευή της προσθετικής αποκατάστασης.

## Slide 7: Διαγνωστικό Κέρωμα
Διαγνωστικό κέρωμα
(diagnostic wax-up)
είναι η τροποποίηση, αναπαραγωγή με κερί των μασητικών και των αξονικών επιφανειών των δοντιών με σκοπό την μελέτη, την ανάλυση και την διάγνωση των ανωμαλιών που έχουν διαμορφωθεί στον οδοντικό φραγμό.
Το διαγνωστικό κέρωμα έγινε από την Μαρία Μπούκα στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής της

## Slide 8: Διαγνωστικό κέρωμα εργαστηριακές εφαρμογές
Οδηγός για την παρασκευή των κολοβωμάτων.
Για τη κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων.
Σημαντική βοήθεια για την κατασκευή των μόνιμων αποκαταστάσεων.
Για την δημιουργία σωστών υπερώιων επικλινών επιφανειών και τομικής τροχιάς προσθίων.
Για την κατασκευή χειρουργικού νάρθηκα εμφυτευμάτων.
Προσωπικό αρχείο

## Slide 9: Προσωρινές αποκαταστάσεις
Προσωρινή αποκατάσταση (provisional prosthesis, interim prosthesis) είναι μια ακίνητη ή κινητή προσθετική αποκατάσταση σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζει αισθητική, σταθερότητα και λειτουργία για περιορισμένη χρονική περίοδο, που μετά το πέρας της αντικαθίσταται με την μόνιμη προσθετική αποκατάσταση.
μόνιμες
Προσωπικό αρχείο

## Slide 10: Προσωρινές αποκαταστάσεις τρόποι κατασκευής
Απευθείας στο στόμα
Διαφανής ακρυλικός νάρθηκας ή Μήτρα σιλικόνης
που κατασκευάζεται με βάση το διαγνωστικό κέρωμα ή επί εκμαγείου των δοντιών πριν από την παρασκευή τους και το στοίβαγμα χημικά πολυμεριζόμενης ακρυλικής ρητίνης.
Στο Εργαστήριο
Ακρυλική ρητίνη ή σύνθετες ρητίνες
με την μέθοδο της εγκλείστρωσης ή της δόμησης

## Slide 11: Μόνιμες Ακίνητες Προσθετικές Αποκαταστάσεις συγκλεισιακός σχεδιασμός
Ερώτημα
Συμμόρφωση?
Αποδοχή του υπάρχοντος συγκλεισιακού σχήματος?
Επαναπροσδιορισμός?
Ριζική αλλαγή του υφιστάμενου συγκλεισιακού σχήματος?
Εξαρτάται από το είδος της αποκατάστασης και τα εναπομείναντα δόντια

## Slide 12: Είδη συγκλεισιακών επαφών σε θέση μεγίστης συναρμογής κέρωμα μασητικών επιφανειών
Κορυφή φύματος σε βοθρίο
Κορυφή φύματος σε βοθρίο
Με περιοχή ελευθερίας ΚΣ-ΜΣ
Τριποδισμός – Τρισημειακή επαφή
Επαφή φύματος σε ακρολοφία
©Wise M.D.: Failure in the Restored Dentition: Management and Treatment. Quintessence Pub Co. Ltd. London. 1995

## Slide 13: Μονήρεις ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις συγκλεισιακός σχεδιασμός
Καταγραφή της θέσης της μεγίστης συναρμογής. Μεγαλύτερη ακρίβεια επιτυγχάνεται αν δεν γίνει καμία καταγραφή και τα εκμαγεία τοποθετηθούν με το χέρι. Όταν δεν υπάρχει οριζόντια σταθερότητα στη θέση της ΜΣ το υλικό καταγραφής μπορεί να τοποθετηθεί στις παρειακές επιφάνειες των δοντιών.
Διατήρηση του υπάρχοντος συγκλεισιακού σχήματος. Σε περίπτωση που κατασκευάζεται γέφυρα με πρόβολο (cantilever bridge), το συγκλεισιακο σχήμα ομαδικής συνέργειας προτιμάται. Αποφεύγεται η άσκηση δύναμης στο πρόβολο (όχι επαφές) που θα ωθούσε τη γέφυρα να περιστραφεί προς τα έξω.

## Slide 14: Αποκατάσταση προσθίων δοντιών συγκλεισιακός σχεδιασμός
Διαμόρφωση πρόσθιων οδηγών επιπέδων
  Να παρέχουν ήπιες, ισοκατανεμημένες επαφές σε όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσθια δόντια .
  Να είναι αβαθή, να «συνεργάζονται» αρμονικά με την κονδυλική τροχιά και να ταιριάζουν στις σκελετικές και τομικές σχέσεις, καθώς και στην εμφάνιση και την ομιλία.
  Να παρέχουν άμεση αποσυναρμογή των οπισθίων δοντιών κατά τις έκκεντρες κινήσεις.

## Slide 15: Αποκατάσταση προσθίων δοντιών συγκλεισιακός σχεδιασμός
Αντιγραφή των πρόσθιων οδηγών επίπεδων
Αποκατάσταση μονήρους δοντιού: Από τα ήδη υπάρχοντα, με σιλικονούχα μήτρα αντιγραφής.
Περισσότερα πρόσθια δόντια: Τεχνική της ατομικής τομικής τράπεζας.
Μη σωστή ακριβής αντιγραφή και απόδοση της τομικης τροχιάς μπορεί να προκαλέσει κατάγματα στο κοπτικό άκρο της προσθετικής εργασίας και περιοδοντικό τραυματισμό του δοντιού στηρίγματος ή αποτριβή των κοπτικών ακρών των ανταγωνιστών.
Παλαιά τομική τροχιά
Νέα τομική τροχιά

## Slide 16: Αποκατάσταση Γέφυρας τριών τεμαχίων
Καταγραφή και ανάρτηση εκμαγείων σε θέση μεγίστης συναρμογής.
Διατήρηση του υπάρχοντος συγκλεισιακού σχήματος.
Σε περίπτωση που κατασκευάζεται γέφυρα με στήριγμα στη μια άκρη (cantilever bridge) το συγκλεισιακο σχήμα ομαδικής συνέργειας προτιμάται να αποδίδεται.

## Slide 17: Αποκατάσταση Τεταρτημορίων
Όταν αποκαθιστούμε ένα ολόκληρο τεταρτημόριο, οι ανταγωνιστές είναι πιθανό να έχουν υπερεκφυθεί ή να παρουσιάζουν κλίση με αποτέλεσμα να απουσιάζει ο τριποδισμός (οριζόντια σταθερότητα ΜΣ) και να δημιουργούνται παρεμβολές κατά τις κινήσεις της κατω γνάθου.
Έχει δημιουργηθεί ένα μη λειτουργικά αποδεκτό επίπεδο σύγκλεισης.
Η αποκατάσταση οδηγεί σε αλλαγή του υπάρχοντος συγκλεισιακού σχήματος.
Στα παρασκευασμένα δόντια τοποθετείται μόνο το υλικό καταγραφής που θα συμβάλλει στη στήριξη του εκμαγείου.
Σε περίπτωση που η αποκατάσταση γίνει στην υπάρχουσα θέση μεγίστης συναρμογής πρέπει να προηγηθεί ενδοστοματικά εκλεκτικός τροχισμός ώστε η καταγραφή να γίνει στη σωστή κατακόρυφη διάσταση. Η όλη προσέγγιση θεωρείται ως συμμόρφωση στο προϋπάρχον σχήμα.

## Slide 18: Ολική αναδιοργάνωση σύγκλεισης με Ακίνητες Προσθετικές Αποκαταστάσεις
Αρχή 1. Δημιουργία νέας σύγκλεισης σε μια αναπαραγώγιμη σταθερή σχέση γνάθων.
Αρχή 2. Προσδιορίζεται η νέα κάθετη διάσταση.
Αρχή 3. Δημιουργία σταθερών συγκλεισιακών επαφών σε νέα θέση μεγίστης συγγόμφωσης (σταθερή στατική σύγκλειση) και αποφυγή καταστροφικών παρεμβολών κατά τις κινήσεις της κάτω γνάθου.

## Slide 19: Ολική αναδιοργάνωση σύγκλεισης με Ακίνητες Προσθετικές Αποκαταστάσεις εργαστηριακή διαδικασία
Εκμαγεία μελέτης – Ανάρτηση σε ημιπροσαρμοζόμενο αρθρωτήρα
Διαγνωστικό κέρωμα
Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης (σε περιπτώσεις αδυναμίας καταγραφής κεντρικής σχέσης γνάθων ή εκτίμησης της νέας κάθετης διάστασης σύγκλεισης που πρέπει να αποδοθεί)
Κατασκευή Προσωρινών αποκαταστάσεων
Κατασκευή Μονίμων αποκαταστάσεων
Κατασκευή νάρθηκα Σταθεροποιήσης

## Slide 20: Ολική αναδιοργάνωση σύγκλεισης με Ακίνητες Προσθετικές Αποκαταστάσεις εργαστηριακή διαδικασία
Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης. (αξιολόγηση απόδοσης ύψους ΚΔ).
Νάρθηκας σταθεροποίησης με ύψος μεσοφραγματικού χώρου στα πίσω δόντια 2mm καταδεικνύει ότι το διαγνωστικό κέρωμα των προσθίων δοντιών θα είναι αισθητικά μη αποδεκτό. Η μείωση της κάθετης διάστασης είναι επιβεβλημένη σε αυτή την περίπτωση.
2mm

## Slide 21
Διαγνωστικό κέρωμα
Κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων

## Slide 22
Ανάρτηση των εκμαγείων των προσωρινών αποκαταστάσεων
Ανάρτηση των εκμαγείων εργασίας στη σωστή κάθετη διάσταση
Δημιουργία ατομικής τομικής τράπεζας. Αντιγραφή τομικής οδηγού των προσωρινών αποκαταστάσεων.

## Slide 23
Κατασκευή μονίμων αποκαταστάσεων
Κέρωμα εργασίας με ακρυλικές μήτρες αντιγραφής
των προσωρινών αποκαταστάσεων
©Wise M.D.: Failure in the Restored Dentition: Management and Treatment. Quintessence Pub Co. Ltd. London. 1995

## Slide 24
μόνιμες αποκαταστάσεις
κατασκευή νάρθηκα σταθεροποίησης

## Slide 25: Τέλος Ενότητας

## Slide 26: Σημειώματα

## Slide 27: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Παναγιώτα Τσόλκα 2014. Παναγιώτα Τσόλκα. «Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης. Ενότητα 5: Αποκατάσταση σύγκλεισης φυσικού φραγμού με Ακίνητες Προσθέσεις». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 28: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 29: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 30: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 31: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.