## Slide 1: Επιστημονική Φωτογραφία (Θ)
Ενότητα 2: Στερεοσκοπική φωτογραφία - Αρχή λειτουργίας, Στερεοσκοπικές διατάξεις, Δημιουργία ζεύγους στερεοσκοπικών φωτογραφιών
Αθανάσιος Αραβαντινός
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ανθρώπινος Οφθαλμός - Κάμερα

## Slide 3: Συγκριτικές αντιστοιχίες Κάμερα – Ανθρώπινος Οφθαλμός
Κάμερα – φωτοευαίσθητο υλικό.
Φωτογραφικός Φακός.
Κλείστρο.
Διάφραγμα.
Φιλμ ή Φωτοστοιχείο.
Οφθαλμός – Εγκέφαλος.
Κερατοειδής – κρυσταλοειδής φακός.
Βλέφαρο.
Ίριδα.
Αμφιβληστροειδής.

## Slide 4: 3D – απεικόνιση 1/2
Η μέθοδος της απεικόνισης μιας σκηνής σε δισδιάστατα μέσα που με κατάλληλο όμως συνδυασμό μεταξύ τους και σε παρατήρηση με ειδικές οπτικές διατάξεις δημιουργεί στον παρατηρητή την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου.

## Slide 5: 3D – απεικόνιση 2/2
Παράλλαξη ανθρώπινης όρασης είναι η φαινομενική διαφοροποίηση των εικόνων που αντιστοιχούν στο κάθε ένα οφθαλμό ξεχωριστά εξ’ αιτίας της διαφορετικής γεωμετρικής τους θέσης στο ανθρώπινο σώμα.

## Slide 6: Ιστορική αναδρομή στερεοσκοπίας 1/2
280 π.Χ. Ευκλείδης, ‘Πραγματεία στην Οπτική’.
1484 Leonardo Da Vinci, ανάγλυφο ανθρώπινης όρασης.
1613 Francois Aguillonius, Διοφθάλμια όραση.
1838 Charles Wheatstone, 1ο ανακλαστικό στερεοσκόπιο.
1839 Daguerre, Henry Fox Talbot, ανακάλυψη φωτογραφικής μεθόδου.

## Slide 7: Ιστορική αναδρομή στερεοσκοπίας 2/2
1844 Sir David Brewster, 1ο Διαθλαστικό στερεοσκόπιο.
1850 – 1880 Χρυσή Περίοδος Στερεοσκοπίας.
1839 Ίδρυση της : London Stereoscopic Society.
1940 Αναβίωση Στερεοσκοπίας.
1952 1η Τρισδιάστατη κινηματογραφική ταινία (L.A. USA).

## Slide 8: Μονοοπτικά κριτήρια
Προσαρμογή οφθαλμού.
Φαινομενικό μέγεθος αντικειμένου.
Φωτοσκίαση εξωτερικής του επιφάνειας.
Επικάλυψη από γειτονικά αντικείμενα.
Οριζόντια κίνηση οπτικού άξονα οφθαλμού.
Εκτίμηση απόστασης θέματος από οφθαλμό.
Γεωμετρική προοπτική.

## Slide 9: Διοπτικά κριτήρια
Το φαινόμενο της παράλλαξης.
Η ύπαρξη της διακορικής απόστασης των ανθρώπινων οφθαλμών: 6.5 cm.

## Slide 10: Αρχή λειτουργίας 3D

## Slide 11: Τρισδιάστατη απεικόνιση Δύο οφθαλμοί – ένας εγκέφαλος

## Slide 12: Τα τρία «διακριτά» στάδια της στερεοσκοπίας
Λήψη στερεοσκοπικών εικόνων (Shooting).
Διαχείριση στερεοσκοπικών εικόνων (Mounting).
Παρατήρηση στερεοσκοπικών εικόνων (Viewing).

## Slide 13: Φωτογραφικός εξοπλισμός
Στέρεο – Κάμερα.
Διάταξη με διαχωριστή δέσμης.
Χρήση δύο συγχρονισμένων φωτογραφικών μηχανών ταυτόχρονης λήψης.
Διαδοχικές λήψεις από μια φωτογραφική μηχανή.

## Slide 14: Στέρεο Κάμερες
home.comcast.net
“Stereo Realist”, από Morven διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 15: Διαχωριστής εισερχόμενης δέσμης
seawood.com

## Slide 16: Συγχρονισμένες, ανεξάρτητες φωτογραφικές μηχανές
evl.uic.edu

## Slide 17: Συγχρονισμένες, ανεξάρτητες φωτογραφικές μηχανές
ledametrix.com

## Slide 18: Μια φωτογραφική μηχανή, δυο διαδοχικές λήψεις

## Slide 19: Αρχές στερεοφωτογράφησης
Στερεοσκοπική βάση το 1/30 της πιο κοντινής απόστασης από το θέμα.
Οπτικοί άξονες φωτογραφικών φακών αυστηρά παράλληλοι μεταξύ τους.
Μετακίνηση χωρίς κατακόρυφη παράλλαξη.
Δημιουργία μεγάλου βάθους πεδίου.
Απόλυτη σταθερότητα στο θέμα.
Σταθερή απόσταση, όχι διαφορά κλίμακας.

## Slide 20: Στερεοσκοπική Βάση «Ο νόμος του 1/30» 1/3
Υπερεστιακό σημείο: Το κοντινότερο σημείο του χώρου που απεικονίζεται με ευκρίνεια όταν ο φωτογραφικός φακός είναι εστιασμένος στο άπειρο.
Ο ανθρώπινος οφθαλμός με εστίαση στο άπειρο μπορεί να αντιλαμβάνεται αντικείμενα καλά εστιασμένα τα οποία όμως βρίσκονται σε απόσταση 2m και μακρύτερα.

## Slide 21: Στερεοσκοπική Βάση «Ο νόμος του 1/30» 2/3
binocularity.org

## Slide 22: Στερεοσκοπική Βάση «Ο νόμος του 1/30» 3/3
Ισχύει : Α / Νc = 0.065 m / 2 m
δηλαδή : Α / Νc = 1 / 30
Παράδειγμα: για ελάχιστη απόσταση στα 6m η στερεοσκοπική βάση υπολογίζεται σε 600cm / 30 = 20cm.

## Slide 23: Ζεύγη Στερεοσκοπικών φωτογραφιών 1/3

## Slide 24: Ζεύγη Στερεοσκοπικών φωτογραφιών 2/3

## Slide 25: Ζεύγη Στερεοσκοπικών φωτογραφιών 3/3

## Slide 26: Στερεοσκοπική παρατήρηση
Απαιτείται από τον ανθρώπινο παρατηρητή η ουσιαστική αποσύνδεση των εξής δύο ανεξάρτητων (;) μηχανισμών.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ για κοντινή όραση (εστίαση κοντά).
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ για μακρινή όραση (παράλληλοι άξονες).

## Slide 27: Μέθοδοι παρουσίασης και θέασης στερεοφωτογραφιών
Στερεοσκόπιο (Ανακλαστικό).
Στερεοσκόπιο (Διαθλαστικό).
Στερεοσκοπική προβολή με πολωτικά φίλτρα (Διάταξη προβολής, Επιλογή οθόνης, Συνδυασμός Διαφανειών, Κατανομή θέσεων σε θεατές).

## Slide 28: Ζεύγη συσκευών προβολής
stereoscopy.com
stereo3d.com
projectorcentral.com

## Slide 29: Δια δραστικές οθόνες Έγχρωμα – Πολωτικά φίλτρα
animationoptions.com

## Slide 30: Lenticular Οθόνες
“Parallax barrier vs lenticular screen”, από Cmglee διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
cafecomdesenho.com

## Slide 31: Τρισδιάστατη παρουσίαση
“Leap Into the Void”, από Michael Buitron photos διαθέσιμο με άδεια CC BY-NC-SA 3.0
fotoplastikon.stereos.pl
“Holmes stereoscope”, από Liftarn διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
kb.eurovr-association.org

## Slide 32: Στερεοσκοπική προβολή
“ViewMaster”, από Deiby διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0
“Obama-3d-view”, από Americasroof διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
tn01.blogspot.gr

## Slide 33: Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας
Φωτογραμμετρία (Τοπογραφία, Αρχιτεκτονική).
Ιατρική (π.χ. Στέρεο – Ακτινογραφίες).
Εκπαίδευση (π.χ. Στέρεο – Χημεία).
Μικροσκοπία.
Στέρεο – Ραδιογραφίες.
Αυτό Στερεοσκοπία (Lenticular).

## Slide 34: Στερεοσκοπική Pinhole camera
goods.ruten.com.tw
freestylephoto.biz

## Slide 35: Στερεοσκοπικές Ενώσεις
The Stereoscopy Society
London (United Kingdom), 1893
www. Stereoscopicsociety.org.uk
International Stereoscopic Union (ISU)
Zurich (Switzerland), 1975
www.isu3d.org

## Slide 36: Integral Photography (IP) Gabriel Lippmann (1908)
“Gabriel Lippmann2”, από Pieter Kuiper διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 37: Integral Photography (IP)
Πρόκειται για φωτογράφιση μέσω σειριακής διάταξης από μικροσκοπικούς φακούς (0.02 – 1.00mm) όπου το φωτοευαίσθητο υλικό βρίσκεται στο κοινό εστιακό επίπεδό τους.
Η αναπαράσταση πραγματοποιείται μέσω του ίδιου ακριβώς συστήματος των μίκρο φακών με φωτισμό από πίσω και επιτυγχάνεται έτσι η παράλλαξη της θεματολογίας.

## Slide 38: 3D - New York 2010 (Paul Aaron Johnson)
ny3d.org

## Slide 39: Βιβλιογραφία
STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY, Arthur W. Judge, Chapman & Hall LTD, 1950.
MAGIC IMAGES, A Handbook of Stereo Photography, G. R. Ogram 2001, Stafford.
3D DISPLAY SYSTEMS, Nick Holliman, University of Durham, 2005.

## Slide 40: Τέλος Ενότητας

## Slide 41: Σημειώματα

## Slide 42: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθανάσιος Αραβαντινός 2014. Αθανάσιος Αραβαντινός. «Επιστημονική Φωτογραφία (Θ). Ενότητα 2: Στερεοσκοπική φωτογραφία - Αρχή λειτουργίας, Στερεοσκοπικές διατάξεις, Δημιουργία ζεύγους στερεοσκοπικών φωτογραφιών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 43: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 44: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 45: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 46: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.