## Slide 1: Βιολογική Μηχανική Εργονομία (E)
Ενότητα 11: Καθιστή θέση
Δωροθέα Μακρυγιάννη Pt MSc
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Συνθήκες Εργασίας
Η ατμόσφαιρα ασφάλειας, που δομείται στην κοινωνία για τις συνθήκες εργασίας με σκοπό την πρόληψη, βασίζεται στην εφαρμογή των παρακάτω παραγόντων:
  Σχεδιασμός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.
  Αποφυγή κινδύνου χωρίς ουσιαστικό λόγο.
  Διατήρηση καθαρής και οργανωμένης της περιοχής.
  Εμπλοκή των εργαζομένων στην ασφάλεια του χώρου.
  Επισήμανση προβλημάτων ασφάλειας.
  Οδηγίες για την εργασία.

## Slide 3: Συνθήκες Καθημερινότητας
  Συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού.
  Εκτίμηση για το «πώς» εργάζεται κάθε άτομο.
  Έμφαση στα συνηθέστερα και κυριότερα προβλήματα.
  Επανεκτίμηση της διαδικασίας με στόχο την ασφάλεια.
Η καθημερινότητα του ατόμου, πλην της επαγγελματικής απασχόλησης, έχει πλήθος δραστηριοτήτων, που εξελίσσονται σε καθιστή θέση:
  μετακίνηση,
  ψυχαγωγία,
  χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

## Slide 4: Μυοσκελετικά Προβλήματα
Το άτομο χρειάζεται να δραστηριοποιείται εντός των ορίων των φυσιολογικών λειτουργιών του σώματός του προκειμένου να προλαμβάνονται οι επιβαρύνσεις, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μυοσκελετικά προβλήματα.
Η επανάληψη συγκεκριμένης δραστηριότητας και η υιοθέτηση συγκεκριμένων θέσεων χωρίς ικανοποιητικό ζωτικό χώρο οδηγούν σε σύνδρομα υπέρχρησης και κοστίζουν υπέρογκο αριθμό εργατο-ωρών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

## Slide 5: Καθημερινότητα
Οργανώνοντας τον εξοπλισμό και την δραστηριότητα στην εργασία του, το άτομο χρειάζεται να φροντίζει και για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του τον υπόλοιπο χρόνο εκτός εργασίας.
healthfavo.com
Καθιστή θέση

## Slide 6: Θέσεις Επιβάρυνσης
Θέσεις καθημερινές, αλλά μη αποδεκτες, λόγω φορτίσεων.
nycstructuralintegration.com

## Slide 7: Φυσιολογικά Κυρτώματα
Στην καθιστή θέση φαίνεται καλό να έχει το άτομο τον κορμό του με φυσιολογικά κυρτώματα, σε μέση θέση (ενεργητική καθιστή θέση).
Η θέση αυτή, όμως, δεν μπορεί να διατηρηθεί περισσότερο από μερικά λεπτά της ώρας( συχνά μόνο 1-2 λεπτά).
Γρήγορα έρχεται κούραση, ενόχληση, δυσφορία.
Σε μια τέτοια καθιστή θέση η τροχιά στην άρθρωση του ισχίου είναι μόνο 60 μοίρες.
Οι υπόλοιπες 30 μοίρες προέρχονται από την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, με την οπίσθια κλίση της λεκάνης.

## Slide 8: Ανθρωπομετρία
ergonomics4schools.com
Τα ανθρωπομετρικά στοιχεία που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται στον εργονομικό σχεδιασμό των καθισμάτων.

## Slide 9: Κάθισμα Εργασίας
acmandal.com
Η καθιστή θέση, το κάθισμα εργασίας, πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τη πολυπλοκότητα της εργασίας, τη φυσική και την νοητική της διάσταση.

## Slide 10: Όρθια-Καθιστή Θέση
Ευθειασμός οσφυϊκής μοίρας από καθιστή θέση.
bodyzone.com

## Slide 11: Κλίση Λεκάνης
Η οσφυϊκή μοίρα γίνεται επίπεδη.
Έρχεται η λεκάνη σε οπίσθια κλίση
Διατείνονται οι εκτείνοντες της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
chiro.org

## Slide 12: Κορμός
Εάν κανείς γύρει εμπρός επάνω στο γραφείο, γίνεται επιπλέον 40 έως 50 μοίρες κάμψη στην οσφυϊκή μοίρα. Κάθε σπονδυλική στήλη σε τέτοια συνθήκη υφίσταται διάταση και έξτρα φόρτιση.
breathing.com

## Slide 13: Σπονδυλική Στήλη
Η συνολική κάμψη στην σπονδυλική στήλη προκαλεί επιβάρυνση σε όλες τις δομές της.

## Slide 14: Αυχενική Μοίρα
pt.mahidol.ac.th
Συχνή καθημερινή δραστηριότητα . Είτε σε καθιστή, είτε σε όρθια θέση, η επιβάρυνση για την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι μεγάλη.
trulybuddhist.com

## Slide 15: Στόχος Καθίσματος
Στην καθιστή θέση το άτομο πρέπει να είναι προστατευμένο από μηχανικές επιβαρύνσεις και να έχει άνεση κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του.
Στην καθιστή θέση το άτομο δεν παραμένει ακίνητο αλλά κάνει κινήσεις, για παράδειγμα στα χέρια, και άλλες μικροκινήσεις, που δεν αξιολογούμε.
Το κάθισμα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει κάθε κίνηση (μακρό- ή μικρό –), που εκτελεί το άτομο, εξασφαλίζοντας άνεση, επάρκεια για τον τελικό στόχο και ισορροπία γύρω από μια «σταθερή» βάση.

## Slide 16: Εργονομική Εφαρμογή
buzzle.com
Σημεία τα οποία χρειάζεται να ρυθμιστούν κατάλληλα, ώστε να μειωθούν οι επιβαρύνσεις στους ιστούς λόγω της διάρκειας της υιοθέτησης της συγκεκριμένης θέσης.

## Slide 17: Λεκάνη
Το ύψος του καθίσματος, σε σχέση με το ύψος της επιφάνειας εργασίας, δρουν καθοριστικά για την θέση της λεκάνης και επομένως της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
bodyzone.com

## Slide 18: Διάφραγμα
yogaback.com
Η ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού μυός και του διαφράγματος συγχρόνως ,κατά την εισπνοή, ελαττώνει την πίεση στην σπονδυλική στήλη, που προκαλεί η κλασσική διαφραγματική αναπνοή.
Διάφραγμα
Διάφραγμα
1
2
1. Κατάλληλα ενεργοποιημένοι κοιλιακοί μύες . 2. Χαλαροί κοιλιακοί

## Slide 19: Εργασία από Καθιστή Θέση
Τα φορτία αναφέρονται σε θέση που διατηρείται επί 40-50 λεπτά της ώρας.
Εάν πρόκειται για διαχείριση βάρους, στην καθιστή θέση η επιβάρυνση είναι υπολογίσιμη, επομένως προτείνεται καλύτερα η όρθια στάση.
Χαλαρή θέση προς τα πίσω
Διαχείριση βάρους
Πληκτρολόγηση
Γράψιμο

## Slide 20: Όρθια Θέση
Αρκετές δραστηριότητες γίνονται σε όρθια θέση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της θέσης που υιοθετεί το άτομο και επομένως ανακούφιση των μυοσκελετικών δομών, που δέχονται τα φορτία.

## Slide 21: Εργονομική Προσαρμογή
training.itcilo.it

## Slide 22: Μεσοσπονδύλιος δίσκος
Ύπτια κατάκλιση
Όρθια θέση
Καθιστή θέση
Όρθια θέση,κορμός εμπρός
Καθιστή θέση,κορμός εμπρός
Πλάγια κατάκλιση
Διαφορετικές θέσεις :
Πίεση μεσοσπονδύλιου δίσκου μεταξύ τρίτου και τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου.
media.dentalcare.com

## Slide 23: Κορμός/Φορτία
Η διαφορετική θέση του κορμού επηρεάζει:
  Την θέση της λεκάνης,
  Την γωνία στην άρθρωση του ισχίου,
  Τα φορτία στους μεσοσπονδυλίους δίσκους,
Όταν ο κορμός γέρνει εμπρός, η φόρτιση είναι σχεδόν διπλάσια από ότι στην όρθια θέση.
110Ο
100Ο
90Ο
80Ο
100%
105%
115%
140%
190%
mypremiertherapy.com

## Slide 24: Σωστό - Λάθος 1/2
tipsiam.com
Λάθος
Αποδεκτή θέση

## Slide 25: Θέση Οδηγού
liz.mommyslittlecorner.com
Σωστό
Λάθος
ΑΝΑΚΛΙΣΗ:Θέση μικρότερης φόρτισης
ergonomics4schools.com
“Hip point drawing”, από Malyszkz διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 26: Άρθρωση Ισχίων
croydonpgmc.co.uk
nadachair.com.au
Χειρότερη θέση
Η κάμψη στα ισχία και ο κορμός καθορίζουν την θέση της λεκάνης, την επιβάρυνση στην οσφυϊκή μοίρα.
Αποδεκτή θέση- υποστήριξη

## Slide 27: Ανάκλιση Καθίσματος
nathan-lee.com
Πρόταση για θέση μικρότερης φόρτισης (1,2,3,4,5).
Ο συνδυασμός με δυνατότητα ανάκλισης του καθίσματος θα ελάττωνε περισσότερο τα φορτία στην οσφυϊκή μοίρα.
“Ergonomic workstation”, από Maxxl2 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0 DE

## Slide 28: Εργονομικό Κάθισμα
Πρόταση για θέση μικρότερης φόρτισης. Η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης ελαττώνει περισσότερο την επιβάρυνση στις δομές που φορτίζονται.
knoll.com

## Slide 29: Χρήση Υπολογιστή
mydr.com.au
1
2
3
6
5
4
8
10
9
7
1-2-3-4-5: Κατάλληλο κάθισμα με ρύθμιση πλάτης και επιφάνειας καθίσματος και ώστε ο κορμός και τα κάτω άκρα να προστατεύονται
6-7: κατάλληλο ύψος επιφάνειας εργασίας για αγκώνα και καρπό. 8-9: ρύθμιση οθόνης 10 : υποστήριξη των εγγράφων.

## Slide 30: Σωστό – Λάθος 2/2
training.itcilo.it

## Slide 31: Σκοπός
Σκοπός της εργονομικής πρότασης είναι η άνεση του ατόμου να συμβαδίζει με την πραγματική προστασία των ιστών από τις φορτίσεις,
να μην είναι απλώς φαινομενική
Από pixabay.com διαθέσιμο με άδεια CC0 1.0

## Slide 32: Τέλος Ενότητας

## Slide 33: Σημειώματα

## Slide 34: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Δωροθέα Μακρυγιάννη 2014. Δωροθέα Μακρυγιάννη. «Βιολογική μηχανική – Εργονομία (Ε). Ενότητα 11: Καθιστή θέση . Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 35: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 36: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 37: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 38: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.