## Slide 1: Αντοχή πλοίου Ι (Θ)
Ενότητα 1: Εισαγωγή στην αντοχή του πλοίου
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ιδιαιτερότητες Πλοίων από κατασκευαστική άποψη
Τα πλοία, ως κατασκευές παρουσιάζουν τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλα ανθρώπινες κατασκευές:
  Είναι σύνθετες κελυφοειδείς μεταλλικές κατασκευές.
  Έχουν μεγάλο μέγεθος (είναι οι μεγαλύτερες κινούμενες κατασκευές).
  Λειτουργούν σε ένα έντονα στοχαστικό περιβάλλον (στοχαστικές φορτίσεις).
  Υφίστανται μεγάλες φθορές λόγω του διαβρωτικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν.

## Slide 3: Σύγκριση πλοίου με άλλες κατασκευές (1 από 2)
“Comparison knock nevis with other large buildings”, από Dz με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 4: Σύγκριση πλοίου με άλλες κατασκευές (2 από 2)
“Allure of the Seas under Great Belt Bridge”, από Martin Nikolaj Christensen με άδεια CC BY 2.0

## Slide 5: Χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή της γάστρας
Κοινός ναυπηγικός χάλυβας.
Χάλυβες υψηλής αντοχής.
Ειδικά κράματα αλουμινίου.
Άλλα υλικά.

## Slide 6: Μηχανικές ιδιότητες και τυπική συμπεριφορά μεταλλικών κραμάτων (1 από 5)
Α: Οριο γραμμικότητας, Β: Όριο διαρροής, C: Όριο αντοχής, D: Σημείο Αστοχίας
stress (Mpa)
strain
D
B
A
c

## Slide 7: Μηχανικές ιδιότητες και τυπική συμπεριφορά μεταλλικών κραμάτων (2 από 5)
Ελαστική περιοχή
Πλαστική περιοχή
Stress (Mpa)
Strain
Strain
Stress (Mpa)
a
Strain
Stress (Mpa)
b

## Slide 8: Μηχανικές ιδιότητες και τυπική συμπεριφορά μεταλλικών κραμάτων (3 από 5)
σ = ορθή τάση, ε = γραμμική παραμόρφωση, Ε = μέτρο ελαστικότητας

## Slide 9: Μηχανικές ιδιότητες και τυπική συμπεριφορά μεταλλικών κραμάτων (4 από 5)
ν = λόγος Poisson

## Slide 10: Μηχανικές ιδιότητες και τυπική συμπεριφορά μεταλλικών κραμάτων (5 από 5)
τ = διατμητική τάση, γ = γωνιακή παραμόρφωση, G = μέτρο διάτμησης

## Slide 11: Αβεβαιότητες κατά το σχεδιασμό
Μοντελοποίηση/ιδεατοποίηση της κατασκευής
Ανομοιομορφία των χρησιμοποιούμενων υλικών
Ανθρώπινη δεξιοτεχνία (workmanship)

## Slide 12: Είδη αστοχίας
Οι ναυπηγικές κατασκευές συνήθως αστοχούν:
Λόγω διαρροής.
Λόγω λυγισμού.
Λόγω κοπώσεως.
Λόγω ψαθυρής θραύσης.

## Slide 13: Κριτήρια αστοχίας – Όλκιμα υλικά
Κριτήριο μέγιστης τάσης (Tresca):
και
Κριτήριο Von Mises:
“Tresca stress 2D”, από Melchoir διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
efunda.com

## Slide 14: Κριτήρια αστοχίας – Ψαθυρά υλικά
Κριτήριο μέγιστης ορθής τάσης:
Κριτήριο Mohr:
efunda.com

## Slide 15: Αστοχία λόγω διαμήκους αντοχής
blogmercante.com
“Seledang Ayu 2”, από Korrigan διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 16: Το πλοίο δοκός
deltamarin.com

## Slide 17: Είδη φορτίσεων (1 από 6)
Κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη:
Στατικές φορτίσεις.
Δυναμικές φορτίσεις (χαμηλόσυχνες & υψίσυχνες).
Ειδικές φορτίσεις.
Βασική παράμετρος η οποία επηρεάζει το σχεδιασμό είναι η διάρκεια ζωής (design life) η οποία για τα πλοία κυμαίνεται από 20-25 χρόνια.

## Slide 18: Είδη φορτίσεων (2 από 6)
Στατικές φορτίσεις:
Βάρος.
Άντωση.
Θερμικά φορτία.
Διάφορες συγκεντρωμένες φορτίσεις (π.χ. Δεξαμενισμός).

## Slide 19: Είδη φορτίσεων (3 από 6)
Πιέσεις στη γάστρα λόγω των κυματισμών
Φορτίσεις λόγω των ταλαντωτικών κίνησεων του πλοίου εν μέσω κυματισμών
Αδρανειακές δυνάμεις λόγω των επιταχύνσεων που αναπτύσσονται εξ’ αιτίας των κυματισμών
Χαμηλόσυχνες δυναμικές φορτίσεις
(περίοδοι από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά).

## Slide 20: Είδη φορτίσεων (4 από 6)
Υψίσυχνες δυναμικές φορτίσεις
Δονήσεις της γάστρας λόγω περιστροφής της έλικας
Φορτίσεις λόγω της λειτουργίας διαφόρων μηχανών
Φορτίσεις λόγω της κινήσεις κόντρα σε «κοντούς» κυματισμούς (μεγάλη συχνότητα συνάντησης)
Αδρανειακές δυνάμεις λόγω των επιταχύνσεων που αναπτύσσονται εξ’ αιτίας των κυματισμών
Υδροελαστισκές φορτίσεις λόγω αλληλεπίδρασης με διάφορα εξαρτήματα της γάστρας

## Slide 21: Είδη φορτίσεων (5 από 6)
Κρουστικές φορτίσεις
Σφυρόκρουση.
Sloshing δεξαμενών.
Πρόσπτωση κυματισμών.
mn.uio.no
encrypted-tbn0.gstatic.com

## Slide 22: Είδη φορτίσεων (6 από 6)
Λειτουργικές φορτίσεις
Λόγω πάγου.
Λόγω ανύψωσης βαρέων αντικειμένων.
Λόγω υπερ/υπό-πίεσης δεξαμενών.
Λόγω μεταφοράς θερμών φορτίων.
Λόγω προσνηώσεων ελικοπτέρων.
Ατυχηματικές φορτίσεις (προσάραξη, σύγκρουση).

## Slide 23: Βιβλιογραφία
  “Principles of Naval Architecture”, SNAME.
  D.J. Eyres, “Ship Construction”, Butterworth-Heinemann, 5th Ed., 2001.
  W. C. Young, R.G. Budynas, “Roark’s Formulas for Stress and Strain”, Mac Graw Hill, 2002.
  Π.Α. Καρύδης, “ Η Μεταλλική Κατασκευή του Πλοίου – Θέματα τοπικής Αντοχής”, 2000.
  Π.Α. Καρύδης, “ Επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002.
  Yong Bai, “Marine structural design”, Elsevier, 2003 .
  E. Tupper, “Introduction to Naval Architecture”, Butterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2002.

## Slide 24: Τέλος Ενότητας

## Slide 25: Σημειώματα

## Slide 26: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Αντοχή πλοίου Ι (Θ). Ενότητα 1: Εισαγωγή στην αντοχή του πλοίου». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 27: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 28: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 29: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 30: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Ιστοσελίδα engineering Fundamentals www.efunda.com

## Slide 31: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.