## Slide 1: Αντοχή πλοίου Ι (Θ)
Ενότητα 3: Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Προϋποθέσεις ισχύος της απλής θεωρίας κάμψης (simple beam theory)
Πρισματική δοκός (ομοιόμορφες τομές / μεγάλο παράλληλο τμήμα),
Οι επίπεδες τομές παραμένουν επίπεδες,
Εγκάρσιες παραμορφώσεις αμελητέες,
Το υλικό είναι ελαστικό και το μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό και θλίψη είναι ίδιο,
Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση των διατμητικών τάσεων/παραμορφώσεων με τις καμπτικές.

## Slide 3: Βασικές εξισώσεις απλής θεωρίας κάμψης
Όπου:
q = φορτίο ανά τρέχον μέτρο
Q = διατμητική δύναμη
Μ = καμπτική ροπή
w = βέλος κάμψης
Ι = ροπή αδράνειας της διατομής
SM = ροπή αντίστασης της διατομής
Ε = μέτρο ελαστικότητας

## Slide 4: Υπολογισμός της θέσης του ουδέτερου άξονα
ή στην περίπτωση διατομής με ένα υλικό :

## Slide 5: Βασικές υποθέσεις στη θεώρηση της διαμήκους αντοχής πλοίου
Ακίνητο σκάφος σε κατακόρυφη θέση
Οι μόνες εξωτερικές αντιδράσεις από το νερό είναι οι κατακόρυφες δυνάμεις άντωσης b(x)
Συμμετρία ως προς το διάμηκες κατακόρυφο επίπεδο
Το σκάφος συμπεριφέρεται σαν μια απλή δοκός με βάρος ανά μονάδα μήκους w(x)

## Slide 6: Σύμβαση προσήμου – Βασικές εξισώσεις ισορροπίας στοιχειώδους μήκους
q

## Slide 7: Φόρτιση του πλοίου ως δοκού (1 από 2)
Hughes, Owen F. Paik, Jeom Kee (2010). Ship Structural Analysis and Design. Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME)

## Slide 8: Φόρτιση του πλοίου ως δοκού (2 από 2)
Το εμβαδό κάτω από την καμπύλη άντωσης πρέπει να είναι ίσο με το εμβαδό κάτω από την καμπύλη βάρους.
Τα κέντρα βάρους των εμβαδών αυτών πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο.

## Slide 9: Υπολογισμός της καμπύλης βάρους
Κατηγορίες βαρών
  Lightship weight (hull structure, machinery, furnishings, etc.).
  Variable weight (cargo, fuel & lube, water, stores, etc.).
Κατανομή βαρών
  Πίνακας βαρών: για κάθε βάρος περιλαμβάνονται
    Συνολικό βάρος,
    Θέση κέντρου βάρους (vcg, tcg, and lcg),
    Διαμήκης έκταση.
  Μέθοδοι κατανομής βαρών κατά το διάμηκες
    Συγκεντρωμένα φορτία (machinery, transverse bulkheads, etc.).
    Κατανεμημένα φορτία(hull structure, cargo, fuel, etc.).
      Ομοιόμορφη κατανομή (παράλληλο τμήμα).
      Τραπεζοειδής κατανομή (εκτός παραλλήλου τμήματος).

## Slide 10: Τραπεζοειδής κατανομή
Για την εφαρμογή της απαιτείται:
    Το συνολικό βάρος W και η διαμήκης θέση lcg του κέντρου βάρους, ή
    Το βάρος ανά τρέχον μέτρο στην αρχή και το τέλος.
Για την μετατροπή από την μία στην άλλη μέθοδο ισχύουν τα ακόλουθα:
Note:
lcg must be within center 1/3 of trapezoid
FP
Xg
x
Xf
Xa
l
wf
wa
g
l/2

## Slide 11: Καταπόνηση σε κύμα
Μορφή κύματος:
Μήκος κύματος:
Ύψος κύματος:
survival-training.info

## Slide 12: Καμπύλες διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών (1 από 6)
Διατμητική δύναμη
Καμπτική ροπή

## Slide 13: Καμπύλες διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών (2 από 6)
Θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
Στα σημεία μηδενισμού του κατανεμημένου φορτίου η διατμητική δύναμη παρουσιάζει ακρότατο και η καμπτική ροπή σημείο καμπής,
Στα σημεία μηδενισμού της διατμητικής δύναμης η καμπτική ροπή παρουσιάζει ακρότατο,
Στα σημεία που έχουμε μέγιστα στο φορτίο εμφανίζεται σημείο καμπής στη διατμητική δύναμη.

## Slide 14: Καμπύλες διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών (3 από 6)
Οι καμπύλες Q και Μ πρέπει να μηδενίζονται στα άκρα του πλοίου. Αν αυτό δε συμβαίνει υπάρχουν δύο δυνατές αιτίες:
  Λάθη λόγω των αριθμητικών προσεγγίσεων,
  Δεν είναι σωστή η καμπύλη q(x) (το βάρος δεν ισορροπεί την άντωση).
  Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται διόρθωση στο βυθισμα και τη διαγωγή:

## Slide 15: Καμπύλες διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών (4 από 6)
Όπου:
QFE και MFE οι τιμές των Q και M στο πρωραίο άκρο,
ΑWL και IWL η επιφάνεια και η ροπή αδράνειας της ισάλου,
r η απόσταση του κέντρου πλευστότητος από το πρωραίο άκρο,
ρg το ειδικό βάρος του νερού.

## Slide 16: Καμπύλες διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών (5 από 6)
Όταν
QFE < 0.03 Qmax και ΜFE < 0.06 Μmax
αρκεί απλή αριθμητική διόρθωση με κατανομή του τελικού λάθους σε ολόκληρη την καμπύλη με τη βοήθεια των σχέσεων:

## Slide 17: Καμπύλες διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών (6 από 6)
Για τον αριθμητικό υπολογισμό των συναρτήσεων Q(x), M(x) χρησιμοποιείται η ανάπτυξη τους κατά Taylor οπότε και προκύπτει:

## Slide 18: Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης
Από την απλή θεωρία της κάμψης προκύπτει ότι η ορθή τάση λόγω κάμψης δίνεται από τη σχέση:
Εφόσον η τάση λόγω κάμψης αυξάνεται γραμμικά με την απόσταση από τον ουδέτερο άξονα, οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στον πυθμένα και το κατάστρωμα.

## Slide 19: Υπολογισμός ροπής αντίστασης (1 από 6)
Τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ροπής αντίστασης:
  Ελασμα καταστρωμάτων,
  Πλευρικά ελάσματα και εσωτερικός πυθμένας,
  Διαμήκεις φρακτές και σταθμίδες,
  Διαμήκη ενισχυτικά,
  Ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία μπορεί να μην ληφθουν υπ’ όψη αναλόγως του μήκους τους, της στήριξής τους και της ακαμψίας τους.

## Slide 20: Υπολογισμός ροπής αντίστασης (2 από 6)
Hughes, Owen F. Paik, Jeom Kee (2010). Ship Structural Analysis and Design. Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME)

## Slide 21: Υπολογισμός ροπής αντίστασης (3 από 6)
Οριζόντια ή κατακόρυφα επίπεδα ελάσματα πάχους t:
Κεκλιμένα επίπεδα ελάσματα :
Καμπύλα ελάσματα σε σχήμα τεταρτοκυκλίου:

## Slide 22: Υπολογισμός ροπής αντίστασης (4 από 6)
Η ροπή αδράνειας I μιας τομής υπολογίζεται ως ακολούθως:
Καταγράφουμε σε πινακοποιημένη μορφή εκείνα τα στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι συμμετέχουν στη διαμήκη αντοχή με τις διαστάσεις τους (scantlings).
  Υπολογίζουμε το εμβαδό κάθε στοιχείου (a).
  Υπολογίζουμε την απόσταση κάθε στοιχείου από την βασική γραμμή (h).
  Υπολογίζουμε την πρώτη ροπή επιφανείας κάθε στοιχείου ως προς τη βασική γραμμή (ah).
  Υπολογίζουμε τη ροπή αδράνειας (δεύτερη ροπή επιφάνειας) κάθε στοιχείου ως προς τη βασική γραμμή (ah2).
  Υπολογίζουμε τη ροπή αδράνειας κάθε στοιχείου ως προς τον ίδιο ουδέτερο άξονα (i).

## Slide 23: Υπολογισμός ροπής αντίστασης (5 από 6)
Η ροπή αδράνειας I μιας τομής υπολογίζεται ως ακολούθως:
Υπολογίζουμε την απόσταση του ουδέτερου άξονα από τη βασική γραμμή.
Υπολογίζουμε τη ροπή αδράνειας της διατομής ως προς τη βασική γραμμή.
Υπολογίζουμε τη ροπή αδράνειας της διατομής ως προς τον ουδέτερο άξονα.
Υπολογίζουμε τη ροπή αντίστασης της διατομής ως προς το κατάστρωμα και ως προς τον πυθμένα.

## Slide 24: Υπολογισμός ροπής αντίστασης (6 από 6)
Hughes Fig. 3.15 Table 3.5

## Slide 25: Loading Manual Calculations
SM(x), σal
Mmax(x) = σal ⋅ SM(x)
Fmax(x) =
Service
Mw(x), Fw(x)
Mst(x) = Mmax(x) – Mw(x)
Fst(x) = Fmax(x) – Fw(x)
COMPA RISON
Mst(x) , Fst(x)
Loading cond., Bonjean curves, Lghtweight dist.

## Slide 26: Τέλος Ενότητας

## Slide 27: Σημειώματα

## Slide 28: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Αντοχή πλοίου Ι (Θ). Ενότητα 3: Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 29: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 30: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 31: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 32: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Ιστοσελίδα DelMarVa Survival Training Site survival-training.info
Hughes, Owen F. Paik, Jeom Kee (2010). Ship Structural Analysis and Design. Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME)

## Slide 33: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.