## Slide 1: Αντοχή πλοίου Ι (Θ)
Ενότητα 7: Επιδράσεις υπερκατασκευών
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εισαγωγή, Ορισμοί και θέση του προβλήματος (1 από 2)
Κατά την απλή θεωρία της κάμψης της δοκού, η διαμήκης τάση μεταβάλλεται γραμμικά από την τιμή μηδέν στον ουδέτερο άξονα (neutral axis) στη μέγιστη τιμή της στις εξωτερικές ίνες.
Όταν όμως ένα πλοίο έχει υπερκατασκευές τότε δεν ισχύει πλέον η απλή θεωρία κάμψης (αυτό αποδείχτηκε και από πραγματικές μετρήσεις σε πλοία.
(Holt & Vasta “Structural tests on the passenger ship S.S. President Wilson”, SNAME 1949)

## Slide 3: Εισαγωγή, Ορισμοί και θέση του προβλήματος (2 από 2)
Υπερστέγασμα (deckhouse) λέγεται μια κατασκευή πάνω από το κύριο κατάστρωμα η οποία έχει πλάτος b μικρότερο από το πλάτος Β του πλοίου.
Όταν b=B η κατασκευή ονομάζεται υπερκατασκευή (superstructure).

## Slide 4: Δυνάμεις στην ένωση γάστρας υπερκατασκευής
Νz = κατακόρυφες δυνάμεις
Τ = διατμητικές δυνάμεις
(ανά μονάδα μήκους)
Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των δυνάμεων Τ και Νz.

## Slide 5: Ακραίες περιπτώσεις
Η γάστρα και η υπερκατασκευή ή το υπερστέγασμα έχουν την ίδια καμπυλότητα. Τότε ισχύει η ΑΘΚ.
  Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει υπερκατασκευή (b=B) ή όταν υπάρχει υπερστέγασμα με πολύ άκαμπτο κατάστρωμα (Νz∞)
Η γάστρα και το υπερστέγασμα έχουν αντίθετη καμπυλότητα.
Οι μετατοπίσεις της γάστρας και του υπερστεγάσματος είναι διαφορετικές.
Νz0
Μόνο οριζόντιες διατμητικές τάσεις μεταφέρονται.

## Slide 6: Μερικοί σημαντικοί παράγοντες (1 από 2)
Επίδραση των άκρων : Προς τα άκρα του υπερστεγάσματος οι διαμήκεις τάσεις ελαττώνονται προκειμένου να μηδενισθούν στο ελεύθερο άκρο,
Μήκος υπερκατασκευής : Η τάση στο μέσο της υπερκατασκευής είναι συνάρτηση του μήκους της,
Υστέρηση λόγω διάτμησης : ελαττώνει το μέγεθος της διαμήκους τάσης μακριά από τις πλευρές του υπερστεγάσματος,

## Slide 7: Μερικοί σημαντικοί παράγοντες (2 από 2)
Υστέρηση λόγω διάτμησης: ελαττώνει το μέγεθος της διαμήκους τάσης μακριά από τις πλευρές του υπερστεγάσματος,
Ευκαμψία καταστρώματος: προσδιορίζει το μέγεθος των καθέτων (κατακορύφων) δυνάμεων που δημιουργούνται στη σύνδεση γάστρας υπερκατασκευής. Λόγω της ευκαμψίας του καταστρώματος οι κατακόρυφες μετατοπίσεις γάστρας υπερκατασκευής δεν θα είναι ίδιες,
Ολίσθηση (slip): Αν υπάρχει ολίσθηση η διατμητική δύναμη Τ μειώνεται , ενώ είναι πιθανόν να μηδενιστεί.

## Slide 8: Παράγοντες στους οποίους μπορεί να επιδράσει ο μελετητής
Μήκος υπερστεγάσματος.
Ευκαμψία καταστρώματος.
Πλάτος υπερστεγάσματος.
Υλικό υπερστεγάσματος.

## Slide 9: Απλοποιημένη θεωρία δύο δοκών κατά BLEICH (1 από 4)
Βασικές υποθέσεις
Η υπόθεση ΝAVIER (επιπεδότητα διατομών) ισχύει ξεχωριστά για τη γάστρα και την υπερκατασκευή,
Η υστέρηση λόγω διάτμησης αγνοείται,
Οι διατομές της γάστρας και του υπερστεγάσματος παραμένουν σταθερές καθ’ όλο το μήκος του υπερστεγάσματος,
Το κατάστρωμα έχει μηδενική ακαμψία (Nz0),
Μόνο η γάστρα υπόκειται σε εξωτερικές φορτίσεις.
(Bleich, H.H., “Nonlinear distribution of bending stresses due to distortion of the cross section”, J. Appl. Mechanics, Vol. 20, 1953, pp. 95-104)

## Slide 10: Απλοποιημένη θεωρία δύο δοκών κατά BLEICH (2 από 4)
Ι1 = ροπή αδράνειας υπερστεγάσματος ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο βάρος του CG1
Ι2 = ροπή αδράνειας γάστρας ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο βάρος του CG2

## Slide 11: Απλοποιημένη θεωρία δύο δοκών κατά BLEICH (3 από 4)
Θέση του κέντρου βάρους της συνολικής διατομής:
Η ροπή αδράνειας της συνολικής διατομής γράφεται:
Επίσης ορίζεται ως μ η ακόλουθη παράσταση:

## Slide 12: Απλοποιημένη θεωρία δύο δοκών κατά BLEICH (4 από 4)
Τελικά προκύπτει ότι ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις για την κατανομή των ορθών τάσεων στη γάστρα και το υπερστέγασμα:
όπου:

## Slide 13: Τέλος Ενότητας

## Slide 14: Σημειώματα

## Slide 15: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Αντοχή πλοίου Ι (Θ). Ενότητα 7: Επιδράσεις υπερκατασκευών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 16: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 17: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 18: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 19: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.