## Slide 1: Αντοχή πλοίου ΙΙ (Θ)
Ενότητα 4: Ελαστικός λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (1 από 11)
Πολύ συχνά τα ελάσματα του καταστρώματος και του πυθμένα του πλοίου υπόκεινται σε συνεπίπεδες (in-plane) ομοαξονικές θλιπτικές φορτίσεις η οποίες προκαλούν το λυγισμό του ελάσματος (μετατόπιση κάθετη προς το επίπεδο του ελάσματος),
Όπως και ο λυγισμός των υποστυλωμάτων (columns buckling), ο λυγισμός των ελασμάτων είναι επίσης μια ασταθής κατάσταση,
Το φαινόμενο του λυγισμού συμβαίνει όταν η τιμή του συνεπίπεδου θλιπτικού φορτίου ξεπεράσει κάποια συγκεκριμένη, ελάχιστη τιμή, το κρίσιμο φορτίο λυγισμού,
Εκτός από την περίπτωση των θλιπτικών φορτίσεων, λυγισμός του ελάσματος μπορεί να προκληθεί και λόγω διατμητικών δυνάμεων. Στην περίπτωση αυτή η προκαλούμενη παραμόρφωση είναι διαφορετικής μορφής,
Αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η μελέτη του φαινομένου του λυγισμού ορθογωνικών ισοτροπικών ελασμάτων τα οποία υπόκεινται σε ομοαξονικές θλιπτικές φορτίσεις κατά μια διεύθυνση.

## Slide 3: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (2 από 11)

## Slide 4: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (3 από 11)

## Slide 5: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (4 από 11)
Θεωρώ ορθογωνική πλάκα a x b x t η οποία υπόκειται σε ομοαξονική θλιπτική φόρτιση παράλληλα με τις πλευρές a. Όσο η δύναμη Ν είναι σχετικά μικρή η πλάκα υποκειται σε θλίψη και έχω μετατοπίσεις μόνο κατά την κατεύθυνση άσκησης του θλιπτικού φορτίου.
Όταν η τιμή Ν ξεπεράσει κάποια τιμή, χαρακτηριστική για τη συγκεκριμένη πλάκα, θα εμφανισθούν μετατοπίσεις και κατά την κάθετη στην πλάκα διεύθυνση. Αυτές οι κάθετες μετατοπίσεις σηματοδοτούν την έναρξη του λυγισμού.

## Slide 6: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (5 από 11)
Το κρίσιμο φορτίο λυγισμού δίδεται από τη σχέση:
όπου:
η ακαμψία της πλάκας
m = ακέραιος αριθμός
Η αντίστοιχη κρίσιμη τάση λυγισμού δίδεται από τη σχέση:

## Slide 7: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (6 από 11)
Επομένως το k γίνεται ελάχιστο όταν ο λόγος επιμήκους της πλάκας γίνεται ακέραιος αριθμός, δηλ. ισχύει a=m x b
Η ελάχιστη τιμή του συντελεστή k είναι k=4 και αυτό συμβαίνει όταν ισχύει a=m x b

## Slide 8: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (7 από 11)
Η τιμή του συντελεστή k σαν συνάρτηση του λόγου a/b, για διάφορες τιμές του συντελεστή m, φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα

## Slide 9: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (8 από 11)
Η ελάχιστη τιμή του συντελεστή k για κάθε τιμή του λόγου a/b, μας δίνει τη χαρακτηριστική μορφή της λυγισμένης πλάκας (buckling mode). Διαφορετικές μορφές του m επίσης περιγράφουν δυνατές μορφές λυγισμού οι οποίες όμως σχετίζονται με μεγαλύτερα k δηλαδή μεγαλύτερα φορτία λυγισμού. Ο k λαμβάνει την ελάχιστη τιμή του, 4, μόνο για ακέραιες τιμές του λόγου a/b.

## Slide 10: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (9 από 11)
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά τον σχεδιασμό δεν πρέπει να λαμβάνονται ακέραιοι λόγοι a/b διότι αυτοί ελαχιστοποιούν το κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Αντίθετα πρέπει να επιδιώκεται οι διαστάσεις του ελάσματος να είναι τέτοιες ώστε στο διάγραμμα k – a/b να πέφτουμε στα μεταβατικά σημεία από mm+1.
(Το ανωτέρω συμπέρασμα δεν ισχύει αν ληφθούν υπ’ όψη οι μη γραμμικές επιδράσεις)
Για πλατιά ελάσματα (a/b)0 η κρίσιμη τάση λυγισμού δίνεται από τη σχέση:
σxC
Παρατηρούμε ότι ο λυγισμός πλατιών ελασμάτων εξαρτάται από το a και όχι το b.

## Slide 11: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (10 από 11)
Τιμές του συντελεστή k για διάφορες περιπτώσεις στήριξης

## Slide 12: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων (11 από 11)
Παράδειγμα κατάρρευσης γέφυρας λόγω λυγισμού «πλατιού» ελάσματος που δημιουργήθηκε από λάθος.

## Slide 13: Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων λόγω διάτμησης
Λυγισμός μιας πλάκας μπορεί να προέλθει και λόγω διάτμησης. Σε αυτή την περίπτωση η παραμόρφωση της πλάκας λαμβάνει χώρα κατά την διεύθυνση της διαγωνίου.

## Slide 14: Λυγισμός ενισχυμένων ορθογωνικών ελασμάτων
4 τρόποι λυγισμού ενισχυμένων ελασμάτων
legacy.sname.org

## Slide 15: Τέλος Ενότητας

## Slide 16: Σημειώματα

## Slide 17: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Αντοχή πλοίου ΙΙ (Θ). Ενότητα 4: Ελαστικός λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 18: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 19: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 20: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 21: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Ιστοσελίδα “The Society of Naval Architects & Marine Engineers” legacy.sname.org

## Slide 22: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.