## Slide 1: Αντοχή πλοίου ΙΙ (Θ)
Ενότητα 7: Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ.Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Κάμψη ενισχυμένων πλακών (1 από 2)
Πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και τριτεύουσες τάσεις
“ShipHullStructure”, από Georgewilliamherbert με άδεια CC BY-SA 2.5

## Slide 3: Κάμψη ενισχυμένων πλακών (2 από 2)
Οι ενισχυμένες πλάκες είναι το συνηθέστερο δομικό στοιχείο της μεταλλικής κατασκευής.
Οι μέγιστες τάσεις εμφανίζονται κυρίως στις φλάντζες των ενισχυτικών, αν και δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και στο έλασμα.
Οι ακόλουθες 4 μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος.
  Ορθοτροπική θεωρία ελασμάτων.
  Θέωρηση δοκών σε ελαστική έδραση.
  Θεωρία πλέγματος (grillage method).
  Πεπερασμένα στοιχεία.

## Slide 4: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade (1 από 2)
To 1941 o Schade χρησιμοποιώντας τη θεωρία των ορθροτροπικών πλακών παρήγαγε μια σειρά διαγραμμάτων με χρήση των οποίων μπορεί να υπολογισθούν σχετικά απλά οι μέγιστες τάσεις και μετατοπίσεις που εμφανίζονται σε μια ενισχυμένη πλάκα υπό ομοιόμορφα κατανεμημένο, κάθετο φορτίο.
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME, Vol.49, pp.154-182.
Η Θεωρία των ορθροτροπικών πλακών δίνει σωστότερα αποτελέσματα όταν έχουμε ομοιόμορφα ενισχυτικά με σχετικά μικρές ισαποστάσεις.

## Slide 5: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade (2 από 2)
Χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί

## Slide 6: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade- Χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί (1 από 2)
p = ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο (πίεση)
a (b) = μήκος (πλάτος) της πλάκας
Sa (Sb) = η ισαπόσταση των μακρυών (κοντών) ενισχυτικών
Ina (Inb) = η ροπή αδράνειας, συμπεριλαμβανομένου και του ισοδύναμου πλάτους ελάσματος, των μακρυών (κοντών) επαναλαμβανόμενων ενισχυτικών (εκτός του κεντρικού ενισχυτικού το οποίο μπορεί να είναι μεγαλύτερο)
Ipa (Ipb) = Η ροπή αδράνειας του ισοδυνάμου πλάτους ελάσματος που συνεργάζεται με τα μακρυά (κοντά) ενισχυτικά

## Slide 7: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade- Χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί (2 από 2)
Ia (Ib) = H ροπή αδράνειας του κεντρικού μακρυού (κοντού) ενισχυτικού συμπεριλαμβανομένου του ισοδυνάμου πλάτους του συνεργαζομένου ελάσματος
Aa (Ab) = Το εμβαδό της διατομής του web του κεντρικού μακρυού (κοντού) ενισχυτικού
ra (rb) = Η απόσταση από τον ουδέτερο άξονα του κεντρικού μακρυού (κοντού) ενισχυτικού της εξωτερικής ίνας

## Slide 8: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade Τύποι ενίσχυσης και υπολογισμός παραμέτρων (1 από 4)
Type A – Cross-stiffening
+ 2
Δύο ομάδες από κάθετως τεμνόμενα ενισχυτικά. Το κεντρικό ενισχυτικό της κάθε ομάδας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα ενισχυτικά της ομάδας.

## Slide 9: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade Τύποι ενίσχυσης και υπολογισμός παραμέτρων (2 από 4)
Type B – Modified cross - stiffening
2
Μια ομάδα από επαναλαμβανόμενα ενισχυτικά και ένα μόνο κεντρικό ενισχυτικό στην κάθετη κατεύθυνση. Το κεντρικό ενισχυτικό της ομάδας των επαναλαμβανόμενων ενισχυτικών μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα ενισχυτικά της ομάδας.

## Slide 10: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade Τύποι ενίσχυσης και υπολογισμός παραμέτρων (3 από 4)
Μόνο μια ομάδα από επαναλαμβανόμενα ενισχυτικά σε μια κατεύθυνση.
η = indeterminate
Type C – Single stiffening

## Slide 11: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade Τύποι ενίσχυσης και υπολογισμός παραμέτρων (4 από 4)
Type D – Unstiffened plate
ρ =
1.0
Έλασμα χωρίς ενισχυτικά (ισοτροπικό έλασμα).

## Slide 12: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade 1/2
Μετατόπιση στο κέντρο του ελάσματος
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 13: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade 2/7
Τάση στο έλασμα κατά τη διαμήκη κατεύθυνση
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 14: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade 3/7
Τάση στη φλάντζα στα διαμήκη ενισχυτικά
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 15: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade 4/7
Τάση στο έλασμα κατά την εγκάρσια κατεύθυνση
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 16: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade 5/7
Τάση στη φλάντζα στα εγκάρσια ενισχυτικά
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 17: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade 6/7
Τάση ελάσματος στα σημεία στήριξης
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 18: Κάμψη ενισχυμένων πλακών Χρήση των διαγραμμάτων του Schade 7/7
Τάση φλαντζών στα σημεία στήριξης
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 19: Τέλος Ενότητας

## Slide 20: Σημειώματα

## Slide 21: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Αντοχή πλοίου ΙΙ (Θ). Ενότητα 7: Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 22: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 23: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 24: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 25: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME

## Slide 26: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.