## Slide 1: Αντοχή πλοίου ΙΙ (Θ)
Ενότητα 8: Κάμψη συνθέτων δοκών
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ.Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Κάμψη σύνθετων δοκών 1/6
Συχνά στη Ναυπηγική παρίσταται η ανάγκη για τον υπολογισμό των καμπτικών τάσεων σε σύνθετα δοκάρια. Το ίδιο το πλοίο, όταν έχει υπερκατασκευές από διαφορετικό υλικό π.χ. Αλουμίνιο, αποτελεί μια σύνθετη δοκό για την οποία δεν ισχύει η ΑΘΚ.
Ως σύνθετη δοκός νοείται δοκός η διατομή της οποίας αποτελείται από δύο ή περισσότερα υλικά με διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες. Τα υλικά αυτά θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και κατά συνέπεια υπάρχει συνέχεια των παραμορφώσεων.
Διατομή σύνθετης δοκού

## Slide 3: Κάμψη σύνθετων δοκών 2/6
Η μέθοδος που περιγράφεται στη συνέχεια για τον υπολογισμό των καμπτικών τάσεων σε μια σύνθετη δοκό, ονομάζεται «Μέθοδος της ισοδύναμης επιφάνειας» (Equivalent Area Method) και ουσιαστικά συνίσταται στη μετατροπή της διατομής σε μια ισοδύναμη διατομή αποτελούμενη από ένα υλικό.
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε απλά σύνθετα (solid) δοκάρια (π.χ. Δοκοί από ωπλισμένο σκυρόδεμα) αλλά και σε δοκούς με λεπτότοιχες διατομές (π.χ. Πλοίο).

## Slide 4: Κάμψη σύνθετων δοκών 3/6
Η εφαρμογή της μέθοδου αποτελείται από τα ακόλουθα 4 βήματα:
Ορισμός του συντελεστή μετασχηματισμού (base = βασικό υλικό, i = δεύτερο υλικό)

## Slide 5: Κάμψη σύνθετων δοκών 4/6
Μετασχηματισμός του πλάτους (solid beams) ή του πάχους των κατασκευαστικών στοιχείων από το δεύτερο υλικό (“I”) πολλαπλασιάζοντας με τον αντίστοιχο συντελεστή μετασχηματισμού Τι.
Το ύψος της μετασχηματισμένης διατομής παραμένει το ίδιο με το αρχικό ύψος.

## Slide 6: Κάμψη σύνθετων δοκών 5/6
Υπολογίζονται οι γεωμετρικές ιδιότητες της μετασχηματισμένης διατομής (Θέση ουδέτερου άξονα, ροπή αδράνειας, ροπή αντίστασης (για τις εξωτερικές ίνες και των δύο υλικών).

## Slide 7: Κάμψη σύνθετων δοκών 6/6
Υπολογίζονται οι καμπτικές τάσεις σε κάθε υλικό:
Βασικό υλικό:
Δευτερεύον υλικό:
όπου y η απόσταση από τον ουδέτερο άξονα της μετασχηματισμένης διατομής και Ιtr η ροπή αδράνειας της μετασχηματισμένης διατομής.

## Slide 8: Τέλος Ενότητας

## Slide 9: Σημειώματα

## Slide 10: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Αντοχή πλοίου ΙΙ (Θ). Ενότητα 8: Κάμψη συνθέτων δοκών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 11: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 12: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 13: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 14: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.