## Slide 1: Θεωρία πλοίου ΙΙ (Θ)
Ενότητα 1: Το περιβάλλον του πλοίου
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ.Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Το νερό
Μερικές φυσικές ιδιότητες του νερού στο οποίο πλέει το πλοίο έχουν εξαιρετική σπουδαιότητα για τον ναυπηγό. Οι ιδιότητες αυτές είναι:
Πυκνότητα. Αυτή επηρεάζει το βύθισμα και τη διαγωγή του πλοίου και εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία και την αλατότητα.
Κινηματικό ιξώδες. Αυτό επηρεάζει την αντίσταση τριβής του πλοίου γιατί μπαίνει στον ορισμό του αριθμού Reynolds.
Αλατότητα. Για τους υπολογισμούς αυτή παίρνεται σταθερή 3,5%. Από την αλατότητα εξαρτώνται και οι τιμές της πυκνότητας και του κινηματικού ιξώδους οι οποίες στην πραγματικότητα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την αλατότητα της θάλασσας.

## Slide 3: Πυκνότητα και Κινηματικό Ιξώδες 1/4
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
 | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v
0 | 101.95 | 1.78667 | 104.83 | 1.82844
1 | 101.95 | 1.72701 | 104.82 | 1.76915
2 | 101.96 | 1.67040 | 104.81 | 1.71306
3 | 101.96 | 1.61665 | 104.81 | 1.65988
4 | 101.96 | 1.56557 | 104.80 | 1.60940
5 | 101.96 | 1.51698 | 104.79 | 1.56142
6 | 101.96 | 1.47070 | 104.77 | 1.51584
7 | 101.95 | 1.42667 | 104.76 | 1.47242
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
0 | 101.95 | 1.78667 | 104.83 | 1.82844
1 | 101.95 | 1.72701 | 104.82 | 1.76915
2 | 101.96 | 1.67040 | 104.81 | 1.71306
3 | 101.96 | 1.61665 | 104.81 | 1.65988
4 | 101.96 | 1.56557 | 104.80 | 1.60940
5 | 101.96 | 1.51698 | 104.79 | 1.56142
6 | 101.96 | 1.47070 | 104.77 | 1.51584
7 | 101.95 | 1.42667 | 104.76 | 1.47242
(Αλατότης 3,5%)

## Slide 4: Πυκνότητα και Κινηματικό Ιξώδες 2/4
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
 | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v
8 | 101.95 | 1.38471 | 104.74 | 1.43102
9 | 101.94 | 1.34463 | 104.73 | 1.39152
10 | 101.93 | 1.30641 | 104.71 | 1.35383
11 | 101.92 | 1.26988 | 104,69 | 1.31773
12 | 101.91 | 1.23495 | 104.68 | 1.28324
13 | 101.90 | 1.20159 | 104,65 | 1.25028
14 | 101.88 | 1.16964 | 104.63 | 1.21862
15 | 101.87 | 1.13902 | 104.61 | 1.18831
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
8 | 101.95 | 1.38471 | 104.74 | 1.43102
9 | 101.94 | 1.34463 | 104.73 | 1.39152
10 | 101.93 | 1.30641 | 104.71 | 1.35383
11 | 101.92 | 1.26988 | 104,69 | 1.31773
12 | 101.91 | 1.23495 | 104.68 | 1.28324
13 | 101.90 | 1.20159 | 104,65 | 1.25028
14 | 101.88 | 1.16964 | 104.63 | 1.21862
15 | 101.87 | 1.13902 | 104.61 | 1.18831
(Αλατότης 3,5%)

## Slide 5: Πυκνότητα και Κινηματικό Ιξώδες 3/4
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
 | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v
15 | 101.86 | 1.10966 | 104.59 | 1.15916
17 | 101.84 | 1.08155 | 104.56 | 1.13125
18 | 101.82 | 1.05456 | 104.54 | 1.10438
19 | 101.80 | 1.02865 | 104.5.2 | 1.07854
20 | 101.78 | 1.00374 | 104.49 | 1.05372
21 | 101.76 | 0.97984 | 104.46 | 1.02981
22 | 101.74 | 0.95682 | 104.43 | 1.00678
23 | 101.71 | 0.93471 | 104.40 | 0.98457
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
15 | 101.86 | 1.10966 | 104.59 | 1.15916
17 | 101.84 | 1.08155 | 104.56 | 1.13125
18 | 101.82 | 1.05456 | 104.54 | 1.10438
19 | 101.80 | 1.02865 | 104.5.2 | 1.07854
20 | 101.78 | 1.00374 | 104.49 | 1.05372
21 | 101.76 | 0.97984 | 104.46 | 1.02981
22 | 101.74 | 0.95682 | 104.43 | 1.00678
23 | 101.71 | 0.93471 | 104.40 | 0.98457
(Αλατότης 3,5%)

## Slide 6: Πυκνότητα και Κινηματικό Ιξώδες 4/4
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
 | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v | Πυκνότητα ρ | Κινηματικό ιξώδες v
24 | 101.69 | 0.91340 | 104.37 | 0.96315
25 | 101.66 | 0.89292 | 104,34 | 0.94252
26 | 101.64 | 0.87313 | 104.31 | 0.92255
27 | 101.61 | 0.85409 | 104.28 | 0.90331
28 | 101.58 | 0.83572 | 104.24 | 0.88470
29 | 101.55 | 0.81798 | 104.21 | 0.86671
30 | 101.52 | 0.80091 | 104.18 | 0.84931
Θερμοκρασία 0C | Γλυκό νερό |  | Θαλασσινό νερό | 
24 | 101.69 | 0.91340 | 104.37 | 0.96315
25 | 101.66 | 0.89292 | 104,34 | 0.94252
26 | 101.64 | 0.87313 | 104.31 | 0.92255
27 | 101.61 | 0.85409 | 104.28 | 0.90331
28 | 101.58 | 0.83572 | 104.24 | 0.88470
29 | 101.55 | 0.81798 | 104.21 | 0.86671
30 | 101.52 | 0.80091 | 104.18 | 0.84931
(Αλατότης 3,5%)

## Slide 7: Η κλίμακα Beaufort
Η κλίμακα Beaufort |  | 
Αριθμός Beaufort | Χαρακτηρισμός | Ταχύτητα άνεμου (κόμβοι)
0 | Άπνοια (calm) | 0-1
1 | Υποπνέων (Light air) | 2-3
2 | Ασθενής (Light breeze) | Μ - 7
3 | Λεπτός (Gentle breeze) | 8 - 11
4 | Μέτριος (Moderate breeze) | 12 - 16
5 | Λαμπρός (Fresh breeze) | 17 - 21
6 | Ισχυρός (Strong breeze) | 22 - 27
7 | Σφοδρός (Moderate gale) | 28-33
8 | Σκληρός (Fresh gale) | 34-40
9 | Καταιγίζων (Strong gale) | 41 - 48
10 | Καταιγίδα (Whole gale) | 49 - 56
11 | Σφοδρή καταιγίδα (storm) | 57 - 65
12 | Τυφώνας (Hurricane) | Μεγαλύτερη άπο 65

## Slide 8: Οριακό στρώμα ανέμου

## Slide 9: Καταστάσεις θάλασσας
Sea State | Description | Significant Waveht (m) | Modal period range (sec) | Most Probable Modal Period (sec)
0 | Calm | - | - | -
1 | Smooth sea; ripples, no foam | 0-0.1 | - | -
2 | Slight sea; small wavelets | 0.1-0.5 | 3.3-12.8 | 7.5
3 | Moderate sea; large wavelets, crests begin to break | 0.5-1.25 | 5.0-14.8 | 7.5
4 | Rough sea; moderate waves, many crests break, whitecaps | 1.25-2.5 | 6.1 - 15.2 | 8.8
5 | Very rough sea; waves heap up, forming foam streaks | 2.5-4.0 | 8.3-15.5 | 9.7
6 | High sea; sea begins to roll, forming very definite foam streaks and considerable spray | 4.0 - 6.0 | 9.8-16.2 | 12.4
7 | Very high sea; very big, steep waves with wind-driven overhanging | 6.0 - 9.0 | 11.8-18.5 | 15.0
 | crests, sea surface whitens due to dense coverage with foam |  |  | 
8 | Mountainous seas; very high-rolling breaking waves, sea surface foam-covcred | 9.0-14.0 | 14.2-18.6 | 16.4
>8 | Mountainous seas; air filled with foam, sea surface white with spray | >14.0 | 15.7-23.7 | 20.0

## Slide 10: Τέλος Ενότητας

## Slide 11: Σημειώματα

## Slide 12: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Θεωρία πλοίου ΙΙ (Θ). Ενότητα 1: Το περιβάλλον του πλοίου». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 13: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 14: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 15: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 16: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.