## Slide 1: Θεωρία πλοίου ΙΙ (Θ)
Ενότητα 6: Ομοιότητα και διαστατική ανάλυση
Αλέξανδρος Θεοδουλίδης, Επικ.Καθηγητής
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Πειραματική ανάλυση – Ομοιότητα
Λόγω της πολυπλοκότητας του θεωρητικού υπολογισμού της αντίστασης ενός πλοίου, ακόμη και σήμερα το πείραμα αποτελεί ίσως την πιο αξιόπιστη προσέγγιση.
Η εκτέλεση του πειράματος θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η «ομοιότητα» μεταξύ πειράματος και πραγματικού προβλήματος.
Η ομοιότητα μεταξύ πειράματος και πραγματικού προβλήματος διακρίνεται σε:
  Γεωμετρική ομοιότητα.
  Κινηματική ομοιότητα.
  Δυναμική ομοιότητα.

## Slide 3: Γεωμετρική ομοιότητα
  Γεωμετρική ομοιότητα σημαίνει ότι ο λόγος οποιουδήποτε μήκους της πραγματικής κατασκευής προς το αντίστοιχο μήκος του μοντέλου παραμένει σταθερός. Πχ:
  Ls=λ·Lm
  Αντιστοίχως προκύπτει:
  Αs=λ2·Αm (επιφάνειες)
  Vs=λ3·Vm (όγκοι)
  Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι το μοντέλο είναι γεωμετρικά απαράλλακτο με την πραγματική κατασκευή.
  Η γεωμετρική ομοιότητα σε μικροσκοπική κλίμακα (π.χ. τραχύτητα επιφάνειας) δεν είναι εφικτή, γεγονός που επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

## Slide 4: Κινηματική ομοιότητα
  Κινηματική ομοιότητα σημαίνει ότι οι λόγοι των χρόνων στο πραγματικό φαινόμενο προς τους αντίστοιχους χρόνους στο πείραμα παραμένουν σταθεροί.
  ts=τ·tm
  Η ταυτόχρονη γεωμετρική και κινηματική ομοιότητα οδηγούν στις ακόλουθες σχέσεις για τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις αντίστοιχα μεταξύ πειράματος και πραγματικού φαινομένου:

## Slide 5: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις βαρύτητας 1/4
  Δυναμική ομοιότητα σημαίνει ότι οι λόγοι των δυνάμεων στο πραγματικό φαινόμενο προς τις αντίστοιχες δυνάμεις στο πείραμα παραμένουν σταθεροί.
  Fs=κ·Fm
  Στο πρόβλημα υπεισέρχονται:
  Αδρανειακές δυνάμεις.
  Δυνάμεις βαρύτητας.
  Δυνάμεις τριβής.
  Αδρανειακές δυνάμεις: m=μάζα, α=επιτάχυνση.
  Ισχύει: (νόμος του Νεύτωνα)

## Slide 6: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις βαρύτητας 2/4
  Ο νόμος του Νεύτωνα μπορεί να γραφεί και στη μορφή:
Οι υδροδυναμικές δυνάμεις γράφονται στη μορφή:
Οπότε προκύπτει:
 Cs=Cm

## Slide 7: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις βαρύτητας 3/4
  Αντιστοίχως για τις δυνάμεις βαρύτητας προκύπτει:
  Ο αντίστοιχος συντελεστής δυναμικής ομοιότητας γράφεται:
  Εφ’ όσον έχω δυναμική ομοιότητα ισχύει:
  Με χρήση της ανωτέρω σχέσης και απαλοιφή της σταθεράς τ προκύπτει:

## Slide 8: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις βαρύτητας 4/4
  Επομένως όταν υπάρχουν μόνο αδρανειακές δυνάμεις και δυνάμεις βαρύτητας, η ισότητα των αριθμών Froude σε πλοίο και μοντέλο εξασφαλίζει τη δυναμική ομοιότητα. (Νόμος του Froude)
  Η ισότητα των αριθμών Froude εξασφαλίζει τη γεωμετρική ομοιότητα του κυματικού πεδίου γύρω από το πλοίο και γύρω από το μοντέλο, όταν δεν υπεισέρχονται επιδράσεις συνεκτικότητας (π.χ. θραυόμενοι κυματισμοί).
  Από την ισότητα των αριθμών Froude προκύπτει:
  (ταχύτητα) (δύναμη) (ισχύς)

## Slide 9: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις τριβής 1/4
Οι δυνάμεις τριβής R δίδονται από τη σχέση:
Όπου μ η δυναμική συνεκτικότητα του ρευστού, ∂u/∂n η μεταβολή της ταχύτητας κατά την κάθετη στη ροή διεύθυνση, και Α η επιφάνεια στην οποία ασκούνται οι δυνάμεις τριβής.
Ο λόγος δυναμικής ομοιότητας στην περίπτωση αυτή γράφεται:
Από την ισότητα προκύπτει:

## Slide 10: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις τριβής 2/4
Αν εισαγάγουμε την κινηματική συνεκτικότητα ν=μ/ρ προκύπτει η ισότητα των αριθμών Reynolds μεταξύ πλοίου και μοντέλου:
Επομένως όταν υπάρχουν μόνο αδρανειακές δυνάμεις και δυνάμεις τριβής, η ισότητα των αριθμών Reynolds σε πλοίο και μοντέλο εξασφαλίζει τη δυναμική ομοιότητα (Νόμος του Reynolds).
Οι αριθμοί Froude και Reynolds σχετίζονται μεταξύ τους μέσω της σχέσης:

## Slide 11: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις τριβής 3/4
Η ισότητα των αριθμών Froude επιτυγχάνεται ευκολα μέσω της επιλογής κατάλληλης (μικρότερης) ταχύτητας για το μοντέλο.
Αντίθετα η ισότητα των αριθμών Reynolds επιτυγχάνεται δύσκολα διότι για το μοντέλο, όταν η κινηματική συνεκτικότητα παραμένει η ίδια, απαιτείται μεγαλύτερη ταχύτητα.
Εφ’ όσον τα πλοία κινούνται στην ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας όπου συνυπάρχουν κυματισμοί βαρύτητας με συνεκτικά φαινόμενα, η δυναμική ομοιότητα απαιτεί ταυτόχρονη εξίσωση τόσο των αριθμών Froude όσο και των αριθμών Reynolds.
Η ισότητα των αριθμών Reynolds οδηγεί στη συνθήκη:

## Slide 12: Δυναμική ομοιότητα - Δυνάμεις τριβής 4/4
Το οποίο σημαίνει ότι το πείραμα θα πρέπει να διεξάγεται σε ρευστό κινηματικής συνεκτικότητας νm τέτοιας ώστε να ικανοποιείται η σχέση:
Στη φύση όμως δεν υπάρχουν τέτοια ρευστά!!!
Για το λόγο αυτό στα πειράματα υπολογισμού της αντίστασης πλοίου μεριμνούμε για την ισότητα μόνο του αριθμού Froude μεταξύ πλοίου και μοντέλου, θεωρώντας αμελητέα την επίδραση της συνεκτικότητας στην υπόλοιπη αντίσταση (residual resistance) του πλοίου.

## Slide 13: Εισαγωγή στη διαστατική αναλυση 1/2
Είναι μια μέθοδος, η οποία στηρίζεται στη διαστασιολογική ανάλυση κάποιων φυσικών μεγεθών τα οποία θεωρούνται καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός φυσικού νόμου.
Μας βοηθά να προσδιορίσουμε τη συσχέτιση και αλληλεξάρτηση μεταξύ διαφόρων αδιάστατων ποσοτήτων (συντελεστών) η οποίοι θεωρούνται καθοριστικοί στη διατύπωση ενός φυσικού νόμου.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια εκτέλεσης πειραμάτων σε γεωμετρικά όμοια μοντέλα μπορούμε να προσδιορίσουμε τους άγνωστους συντελεστές που υπεισέρχονται στην μαθηματική διατύπωση του φυσικού νόμου.

## Slide 14: Εισαγωγή στη διαστατική αναλυση 2/2
Αν και σήμερα η υπολογιστική ρευστομηχανική έχει κάνει τεράστια πρόοδο χάριν της ανάπτυξης των υπολογιστών, το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης στερεού σώματος με ρευστό παρουσία ελεύθερης επιφάνειας, παραμένει πρακτικά άλυτο.
Όσον αφορά τον υπολογισμό της αντίστασης κινούμενου επιπλέοντος σώματος, ακόμη και σήμερα η διαστατική ανάλυση σε συνδυασμό με την εκτέλεση πειραμάτων σε γεωμετρικά όμοια μοντέλα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο.

## Slide 15: Βασικές αρχές διαστατικής ανάλυσης 1/2
Η μέθοδος της ΔΑ στηρίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία οι σχέσεις που εκφράζουν φυσικούς νόμους θα πρέπει να παρουσιάζουν διαστατική ομοιογένεια.
Με άλλα λόγια οι φυσικές μονάδες μέτρησης όλων των όρων και στα δύο μέλη της εξίσωσης θα πρέπει να είναι ίδιες, π.χ.

## Slide 16: Βασικές αρχές διαστατικής ανάλυσης 2/2
Γενικώς, όλα τα φυσικά μεγέθη μπορούν να εκφρασθούν συναρτήσει τριών θεμελιωδών μεγεθών όπως η μάζα, η απόσταση και ο χρόνος ή η δύναμη, η απόσταση και ο χρόνος.
Θεώρημα Πι: Αν υπάρχουν n διαστατές μεταβλητές σε μια εξίσωση που εκφράζει έναν φυσικό νόμο, η οποίες περιγράφονται με τη χρήση m θεμελιωδών μεγεθών, τότε η ίδια εξίσωση μπορεί να εκφρασθεί μέσω n-m αδιάστατων μεταβλητών.

## Slide 17: Παραδείγματα 1/3
Πίπτον σώμα
Πειραματικά προκύπτει ότι :

## Slide 18: Παραδείγματα 2/3
Εκκρεμές
Πειραματικά προκύπτει ότι :

## Slide 19: Παραδείγματα 3/3
Αντίσταση τριβής σφαίρας
Τελικά προκύπτει η σχέση:
Ο συντελεστής αντίστασης CD(Re) υπολογίζεται πειραματικά

## Slide 20: Χρήση της διαστατικής ανάλυσης στον πειραματικό υπολογισμό της αντίστασης πλοίου 1/5
R=f(L, γ1, γ2, γ3, …, ρ, V, μ, g, p)
Για τη σύγκριση γεωμετρικά ομοίων σωμάτων όπως είναι το πλοίο και το μοντέλο, οι αδιάστατοι λόγοι γ1, γ2 και γ3 είναι ίδιοι και ως εκ τούτου μπορούν να παραληφθούν. Έτσι παίρνουμε:

## Slide 21: Χρήση της διαστατικής ανάλυσης στον πειραματικό υπολογισμό της αντίστασης πλοίου 2/5
Με βάση τη διαστατική ομοιογένεια προκύπτει:
Μ = μάζα, L=μήκος, Τ=χρόνος:

## Slide 22: Χρήση της διαστατικής ανάλυσης στον πειραματικό υπολογισμό της αντίστασης πλοίου 3/5
Έχουμε 6 παραμέτρους και τρεις σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι προκύπτει ότι:
Όπου ν=μ/ρ, μ η δυναμική συνεκτικότητα και ν η κινηματική συνεκτικότητα του ρευστού.

## Slide 23: Χρήση της διαστατικής ανάλυσης στον πειραματικό υπολογισμό της αντίστασης πλοίου 4/5
Οι ποσότητες:
Είναι αδιάστατοι συντελεστές και σχετίζονται με τη γεωμετρική ομοιότητα μεταξύ μοντέλου και πρωτοτύπου.
Συντελεστής ολικής αντίστασης.
Ο αριθμός Reynolds που σχετίζεται με την αντίσταση τριβής.
Ο αριθμός Froude που σχετίζεται με την αντίσταση κυματισμού.
Ο αριθμός Euler που δεν επηρεάζει την αντίσταση.

## Slide 24: Χρήση της διαστατικής ανάλυσης στον πειραματικό υπολογισμό της αντίστασης πλοίου 5/5
Όταν το μοντέλο και το πρωτότυπο είναι γεωμετρικά όμοια και οι αδιάστατοι συντελεστές (Re, Fr) είναι ίδιοι τότε και ο συντελεστής (CT) θα είναι ο ίδιος.
Η συνεισφορά της διαστατικής ανάλυσης σταματά σ’ αυτό το επίπεδο καθόσον δεν μπορεί από μόνη της να μας δώσει παραπάνω πληροφορίες ή συμπεράσματα. Την περεταίρω πληροφορία την παίρνουμε μέσα από την πειραματική διαδικασία.

## Slide 25: Διαστατική ανάλυση ελίκων 1/8
Θεωρούμε ότι η ώση της έλικας εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
Πυκνότητα νερού, ρ
Μέγεθος της έλικας, D,
Ταχύτητα προχώρησης, VA
Επιτάχυνση της βαρύτητας, g
Ταχύτητα περιστροφής, n
Πίεση ρευστού, p
Συνεκτικότητα ρευστού, μ,
Οπότε προκύπτει:

## Slide 26: Διαστατική ανάλυση ελίκων 2/8
Από τις προηγούμενες σχέσεις προκύπτει:
α=1-f-g , b=1+3α-c-d+f+g , c=2-2d-e-2f-g
b=2+d+e-g
T
Ή ισοδύναμα

## Slide 27: Διαστατική ανάλυση ελίκων 3/8
Από την τελευταία σχέση προκύπτει ότι αν οι αδιάστατες παράμετροι του δεξιά μέλους παραμένουν ίδιες στο μοντέλο και στο πλοίο, τότε και ο συντελεστής ώσης θα είναι ο ίδιος.
Λόγος γεωμετρικής ομοιότητας: (S = ship, M=model)
Από την ισότητα της πρώτης αδιάστατης παραμέτρου προκύπτει:
Από την ισότητα της δεύτερης αδιάστατης παραμέτρου προκύπτει:
Οι δύο τελευταίες αδιάστατες παραμέτροι πρακτικά δεν μπορούν να κρατηθούν ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες ίδιες ανάμεσα στο μοντέλο και το πλοίο, οπότε αμελούνται διότι έχουν την μικρότερη επίδραση.

## Slide 28: Διαστατική ανάλυση ελίκων 4/8
Κατά συνέπεια αν κρατήσουμε ίδιες σε μοντέλο και πλοίο τις αδιάστατες παραμέτρους τότε προκύπτουν τα ακόλουθα:
Notes: ????????????? 𝑇 𝐷^2 (𝑉_𝐴 )^2 λείπει ένα σύμβολο ανάμεσα στο T kai D ??????????

## Slide 29: Διαστατική ανάλυση ελίκων 5/8
Για την ισχύ ώσης και την ροπή ισχύει:

## Slide 30: Διαστατική ανάλυση ελίκων 6/8
Αν τα πειραματικά αποτελέσματα απεικονισθούν σαν συντελεστές ώσης και ροπής:
Συναρτήσει της αδιάστατης παραμέτρου:
Τότε οι προκύπτουσες καμπύλες είναι άμεσα εφαρμόσιμες στο πραγματικό πλοίο.

## Slide 31: Διαστατική ανάλυση ελίκων 7/8
Εναλλακτικά (με αντικατάσταση της VA με nD προκύπτουν και οι κάτωθι συντελεστές ώσης και ροπής:
Ο συντελεστής J ονομάζεται συντελεστής προχώρησης (advance ratio)

## Slide 32: Διαστατική ανάλυση ελίκων 8/8
Τυπικό διάγραμμα

## Slide 33: Τέλος Ενότητας

## Slide 34: Σημειώματα

## Slide 35: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αλέξανδρος Θεοδουλίδης 2014. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης. «Θεωρία πλοίου ΙΙ (Θ). Ενότητα 6: Ομοιότητα και διαστατική ανάλυση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 36: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 37: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 38: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 39: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.