## Slide 1: Ναυπηγικό σχέδιο και αρχές casd
Ενότητα 3: Ναυπηγικό Σχέδιο και Αρχές CASD (γενικά)
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’, Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών ΤΕ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Γενικά (1 από 4)
Το πλοίο , ως κοίλο σώμα που επιπλέει στην επιφάνεια του νερού , αποτελείται από ένα τμήμα μέσα στο νερό και ένα τμήμα έξω από το νερό , είναι κατασκευασμένο να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό,ευρίσκεται σε ισορροπία στην επιφάνεια του νερού , μεταφέρει φορτίο κάθε είδους σε σχέση με το είδος και την υπηρεσία του.
1

## Slide 3: Γενικά (2 από 4)
Το τμήμα μέσα στο νερό ονομάζεται ΓΑΣΤΡΑ ή ΚΑΡΙΝΑ ή ΥΦΑΛΑ,
Το τμήμα έξω από το νερό αποτελεί τα ΕΞΑΛΑ του πλοίου.
2

## Slide 4: Γενικά (3 από 4)
Το τμήμα μέσα στο νερό ανήκει σε ένα στεγανό περίβλημα (υδατοστεγές κέλυφος) που εξασφαλίζει στο πλοίο την απαραίτητη πλευστότητα.
Το στεγανό περίβλημα αυτό οριοθετείται :
  από πάνω από μια συνεχή επιφάνεια που ονομάζεται κύριο κατάστρωμα ή κατάστρωμα εξάλλων.
3

## Slide 5: Γενικά (4 από 4)
  Περιφερειακά από το εξωτερικό περίβλημα , που αποτελείται από:
    Από τις πλευρές (πλευρικές επιφάνειες).
    Από τον πυθμένα (κάτω μέρος).
4
Το στεγανό περίβλημα του πλοίου μέχρι το υψηλότερο συνεχές κατάστρωμα , πάνω από το οποίο ευρίσκονται οι υπερκατασκευές, είναι ικανό να αντέχει σε εξωτερικές δράσεις (υδροστατικές δυνάμεις, δυνάμεις από κυματισμό κ.λ.π.) ενισχύεται κατάλληλα και ονομάζεται σκάφος.

## Slide 6: Διάμηκες επίπεδο συμμετρίας (1 από 2)
Είναι το κάθετο διάμηκες (κατεύθυνση ΠΡΥΜΑ – ΠΡΩΡΑ) επίπεδο το οποίο χωρίζει το σκάφος σε δύο ίσα συμμετρικά μέρη. Σπάνιο παράδειγμα καρένας χωρίς διάμηκες επίπεδο συμμετρίας είναι η βενετσιάνικη γόνδολα.

## Slide 7: Διάμηκες επίπεδο συμμετρίας (2 από 2)
Αριστερή πλευρά
Δεξιά πλευρά
Γωνία κλίσης
tavolachioggia.altervista.org
“Gondola Gondolier Grand Canal”, από Saffron Blaze διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0
“Gondola 2 (7224012446)”, από File Upload Bot (Magnus Manske) διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.0

## Slide 8: Πλώρη – Πρύμνη (1 από 2)
Πλώρη: το άκρο του πλοίου προς την κανονική πορεία του πλοίου. Η καμπύλη της πλώρης εξομαλύνεται κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή και έχει σφηνοειδή μορφή για να σχίζει εύκολα το νερό.
Πρύμνη: το αντίθετο άκρο του πλοίου ως προς την κανονική πορεία του πλοίου. Η καμπύλη της πρύμνης εξομαλύνεται και είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να διευκολύνεται το «κλείσιμο» της ροής του νερού στην πρύμνη και να μειώνονται όσο το δυνατό περισσότερο οι αντιστάσεις κατά την κίνηση του πλοίου.
7

## Slide 9: Πλώρη – Πρύμνη (2 από 2)
8
Δεξιά και αριστερά του πλοίου ονομάζονται οι δύο πλευρές του πλοίου που ευρίσκονται δεξιά και αριστερά ενός παρατηρητή που κοιτάζει προς πλώρη.

## Slide 10: Πλώρη – Πρύμνη (3 από 3)
“Line0534”, από Korrigan διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 11: Πλώρη – Πρύμνη – Δεξιά – Αριστερά – Γάστρα - Έξαλλα
10
“Lod Schema”, από Helix84 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 12: Απεικόνιση του σκάφους (1 από 3)
Επιφάνεια αναφοράς (molded surface):
είναι η ιδεατή επιφάνεια (ανάλογα με το υλικό κατασκευής) η οποία χρησιμοποιείται για τον ορισμό των κυρίων διαστάσεων του πλοίου.

## Slide 13: Απεικόνιση του σκάφους (2 από 3)
12
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ :
εσωτερικά του περιβλήματος
ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ :
εξωτερικά του περιβλήματος

## Slide 14: Απεικόνιση του σκάφους (3 από 3)
13
Στα σχέδια που παρουσιάζουν τη γεωμετρία , το σκάφος ενός χαλύβδινου (ή από άλλο μεταλλικό υλικό) πλοίου , παριστάνεται εσωτερικά του πάχους των ελασμάτων που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα. Στα σκάφη κατασκευασμένα από ξυλεία , στα σχέδια που παρουσιάζουν τη γεωμετρία παριστάνεται η επιφάνεια εκτός περιβλήματος.

## Slide 15: Πρωραία κάθετος
Η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από την τομή της ισάλου σχεδίασης με το ακροπρωραίο περίγραμμα.
14

## Slide 16: Πρυμναία κάθετος (1 από 2)
Η κάθετη (ως προς την ίσαλο σχεδίασης) ευθεία που περιέχεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας και διέρχεται από τον άξονα περιστροφής του πηδαλίου.
15

## Slide 17: Πρυμναία κάθετος (2 από 2)
Στα πλοία με δύο πηδάλια , η πρυμναία κάθετος ορίζεται σαν η ευθεία τομής μεταξύ του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας και του εγκάρσιου επιπέδου που περιέχει τους άξονες των δύο πηδαλίων.
Μερικές φορές στα πολεμικά πλοία και στα πλοία με πρύμνη «καθρέπτη» , ως πρυμναία κάθετος λαμβάνεται η κάθετη ευθεία που διέρχεται από τη χαμηλή ακμή του «καθρέπτη».
16

## Slide 18: Μήκος μεταξύ καθέτων
Είναι η απόσταση μεταξύ της πρωραίας και πρυμναίας καθέτου.
17

## Slide 19: Κύριες διαστάσεις 1/2
18

## Slide 20: Κύριες διαστάσεις 2/2

## Slide 21: Τέλος Ενότητας

## Slide 22: Σημειώματα

## Slide 23: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεώργιος Χατζηκωνσταντής 2014. Γεώργιος Χατζηκωνσταντής. «Ναυπηγικό σχέδιο και αρχές casd. Ενότητα 3: Ναυπηγικό Σχέδιο και Αρχές CASD (γενικά)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 24: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 25: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 26: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 27: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.