## Slide 1: Ναυπηγικό σχέδιο και αρχές casd
Ενότητα 12: Λόγοι Κύριων Διαστάσεων και Συντελεστές Μορφής
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’, Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών ΤΕ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Λόγοι κύριων διαστάσεων και Συντελεστές μορφής
Η εξωτερική επιφάνεια ενός σκάφους προσδιορίζεται από το σχέδιο των ναυπηγικών γραμμών.
Για την καλλίτερη κατανόηση της γεωμετρίας της γάστρας
είναι χρήσιμο να ορισθούν :
ΛΟΓΟΙ μεταξύ των κυρίων διαστάσεων (εκφράζουν τις κύριες αναλογίες του πλοίου)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ (προκύπτουν από λόγους των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της γάστρας)
που επηρεάζουν τις ποιοτικές ναυτικές ικανότητες
του πλοίου (ευστάθεια, ευελιξία , ταχύτητα, καλοθάλασσο).

## Slide 3: Είναι χρήσιμοι για
Διαδικασία προμελέτης (σχεδίαση νέας γάστρας)
Σύγκριση μεταξύ πλοίων που λειτουργούν με ικανοποιητικά αποτελέσματα
Για ένα σκάφος είναι :
V= όγκος εκτοπίσματος (.
μήκος μεταξύ καθέτων (.
d= μέσο βύθισμα (.
πλάτος στην ίσαλο (.
εμβαδόν μέσης τομής (.
εμβαδόν ισάλου (.

## Slide 4: Λόγοι κύριων διαστάσεων (1 από 7)
LΒΡ / Β : (3,0 – 9,5)
Αναφέρεται στη λεπτότητα του σκάφους.
Επιδρά στην ταχύτητα του πλοίου , στην ευστάθεια και στην ευελιξία του πλοίου.

## Slide 5: Λόγοι κύριων διαστάσεων (2 από 7)
Α1: μεγάλα πλοία αργά.
Α2: φορτηγά πλοία αργά / μεσαίας ταχύτητας.
Α3: φορτηγά πλοία μεσαίας ταχύτητας / γρήγορα.
Α4: φορτηγά πλοία μεγάλης ταχύτητας.
Α5: πλοία ακτοπλοΐας.
Α6: επιβατηγά πλοία.
Α7: επιβατηγά – οχηματαγωγά.
Α8: αλιευτικά μεγάλα.
Α9: αλιευτικά μικρά.
Α10: ρυμουλκά.
Α11: πολεμικά μεγάλα / μεσαία.
Α12: πολεμικά μικρά.
Α13: μικρά πλοία μεγάλης ταχύτητας.

## Slide 6: Λόγοι κύριων διαστάσεων (3 από 7)
Β / d : (2,0 – 4,5)
Αναφέρεται στην εγκάρσια διαμόρφωση της γάστρας.
Επιδρά στην ευστάθεια του πλοίου , στην πρόωση του πλοίου.

## Slide 7: Λόγοι κύριων διαστάσεων (4 από 7)
Α1: μεγάλα πλοία αργά.
Α2: φορτηγά πλοία αργά / μεσαίας ταχύτητας.
Α3: φορτηγά πλοία μεσαίας ταχύτητας / γρήγορα.
Α4: φορτηγά πλοία μεγάλης ταχύτητας.
Α5: πλοία ακτοπλοΐας.
Α6: επιβατηγά πλοία.
Α7: επιβατηγά – οχηματαγωγά.
Α8: αλιευτικά μεγάλα.
Α9: αλιευτικά μικρά.
Α10: ρυμουλκά.
Α11: πολεμικά μεγάλα / μεσαία.
Α12: πολεμικά μικρά.
Α13: μικρά πλοία μεγάλης ταχύτητας.

## Slide 8: Λόγοι κύριων διαστάσεων (5 από 7)
LΒΡ / D : (7,0 – 17)
Δίδει κατά προσέγγιση το μέτρο ακαμψίας του σκάφους. Επιδρά στην ικανότητα του σκάφους να ανθίσταται στην κάμψη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ.Γ.Φ. το όριο είναι με προβλεπόμενες διορθώσεις στο ύψος εξάλλων εάν ο πραγματικός λόγος υπερβαίνει το 15.
Οι κανονισμοί αντοχής των Νηογνωμόνων ορίζουν ανώτατο όριο του λόγου
(14 – 16 ανάλογα τον Νηογνώμονα) , απαιτείται δε έγκριση από το Νηογνώμονα της διαμήκους αντοχής εάν ο πραγματικός λόγος υπερβαίνει το όριο αυτό.
Β / D : (1,4 – 2,5)
Αναφέρεται στην εγκάρσια διαμόρφωση της γάστρας.
Επιδρά στην ευστάθεια του πλοίου και στη διαμήκη αντοχή του σκάφους.

## Slide 9: Λόγοι κύριων διαστάσεων (6 από 7)
D / d : (1,1 – 2,2)
Αναφέρεται στην κατακόρυφη έκταση του σκάφους κάτω και πάνω από την ίσαλο.
Επιδρά στην εφεδρική άνωση και στην ευστάθεια του πλοίου κατά τον πλού.

## Slide 10: Λόγοι κύριων διαστάσεων (7 από 7)
Για την εφαρμογή υπολογισμών αντοχής των κανονισμών των Νηογνωμόνων λαμβάνεται υπόψη ο λόγος d / D
Α1: μεγάλα πλοία αργά.
Α2: φορτηγά πλοία αργά / μεσαίας ταχύτητας.
Α3: φορτηγά πλοία μεσαίας ταχύτητας / γρήγορα.
Α4: φορτηγά πλοία μεγάλης ταχύτητας.
Α5: πλοία ακτοπλοΐας.
Α6: επιβατηγά πλοία.
Α7: επιβατηγά – οχηματαγωγά.
Α8: αλιευτικά μεγάλα.
Α9: αλιευτικά μικρά.
Α10: ρυμουλκά.
Α11: πολεμικά μεγάλα / μεσαία.
Α12: πολεμικά μικρά.
Α13: μικρά πλοία μεγάλης ταχύτητας.

## Slide 11: Συντελεστές μορφής
Είναι αδιάστατοι αριθμοί που :
  Προκύπτουν από λόγους εμβαδών / όγκων της γάστρας σε σχέση με επιφάνειες / όγκους με γνωστά χαρακτηριστικά (παραλληλόγραμμα, παραλληλεπίπεδα κλπ) που ορίζονται με γνωστά στοιχεία της γάστρας (μήκος, πλάτος, βύθισμα).
  Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της γάστρας και το ογκώδες του πλοίου.
  Έχουν μέγιστη τιμή τη μονάδα.
  Οι τιμές από πίνακες / διαγράμματα αναφέρονται στην έμφορτη κατάσταση [μήκος ( LBP ή LWL), μέσο έμφορτο βύθισμα, έμφορτο εκτόπισμα] , υπολογίζονται όμως και σε κάθε άλλη κατάσταση φόρτου.

## Slide 12: Διακρίνονται σε
Συντελεστές επιφάνειας,
Συντελεστές όγκου.

## Slide 13: Συντελεστές επιφάνειας

## Slide 14: Συντελεστής μέσης τομής (Midship section coefficient) (1 από 3)
Επιδρά σε ευστάθεια - ευκολία κατασκευής – εκμετάλλευση χώρων - αντίσταση
Είναι ο λόγος του εμβαδού του τμήματος μέσα στο νερό της ΜΕΣΗΣ ΤΟΜΗΣ μέχρι μια δεδομένη ίσαλο, προς το εμβαδόν του περιγεγραμμένου προς αυτήν ορθογωνίου παραλληλογράμμου πλάτους ίσου με το ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ της ισάλου και ύψους όσο με το ΒΥΘΙΣΜΑ που αντιστοιχεί στη δεδομένη ίσαλο.

## Slide 15: Συντελεστής μέσης τομής (Midship section coefficient) (2 από 3)
Α1: μεγάλα πλοία αργά.
Α2: φορτηγά πλοία αργά / μεσαίας ταχύτητας.
Α3: φορτηγά πλοία μεσαίας ταχύτητας / γρήγορα.
Α4: φορτηγά πλοία μεγάλης ταχύτητας.
Α5: πλοία ακτοπλοΐας.
Α6: επιβατηγά πλοία.
Α7: επιβατηγά – οχηματαγωγά.
Α8: αλιευτικά μεγάλα.
Α9: αλιευτικά μικρά.
Α10: ρυμουλκά.
Α11: πολεμικά μεγάλα / μεσαία.
Α12: πολεμικά μικρά.
Α13: μικρά πλοία μεγάλης ταχύτητας.

## Slide 16: Συντελεστής μέσης τομής (Midship section coefficient) (3 από 3)
Ενδεικτικές περιπτώσεις

## Slide 17: Συντελεστής ισάλου επιφάνειας (Waterplane coefficient) (1 από 3)
Είναι ο λόγος του ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ της εμφόρτου ισάλου προς το εμβαδόν του περιγεγραμμένου ορθογωνίου παραλληλογράμμου , με ΜΗΚΟΣ ίσο προς το μήκος της ισάλου και με ΠΛΑΤΟΣ ίσο προς το μέγιστο πλάτος της ισάλου.

## Slide 18: Συντελεστής ισάλου επιφάνειας (Waterplane coefficient) (2 από 3)
Επιδρά στην ευστάθεια , στην αντίσταση πρόωσης , στην συμπεριφορά σε κυματισμούς
Εξαρτάται από το συντελεστή γάστρας και τη μορφή των νομέων.

## Slide 19: Συντελεστής ισάλου επιφάνειας (Waterplane coefficient) (3 από 3)
Chart: 
| Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Α6 | Α7 | Α8 | Α9 | Α10 | Α11 | Α12 | Α13
 | 0.8 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.58
 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15
Α1: μεγάλα πλοία αργά.
Α2: φορτηγά πλοία αργά / μεσαίας ταχύτητας.
Α3: φορτηγά πλοία μεσαίας ταχύτητας / γρήγορα.
Α4: φορτηγά πλοία μεγάλης ταχύτητας.
Α5: πλοία ακτοπλοΐας.
Α6: επιβατηγά πλοία.
Α7: επιβατηγά – οχηματαγωγά.
Α8: αλιευτικά μεγάλα.
Α9: αλιευτικά μικρά.
Α10: ρυμουλκά.
Α11: πολεμικά μεγάλα / μεσαία.
Α12: πολεμικά μικρά.
Α13: μικρά πλοία μεγάλης ταχύτητας.

## Slide 20: Συντελεστής πλευρικής βρεχόμενης επιφάνειας (1 από 2)
Είναι ο λόγος του εμβαδού της προβολής , στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας, της πλευρικής βρεχόμενης επιφάνειας (επιφάνεια υφάλων) προς το εμβαδόν του περιγεγραμμένου αυτήν ορθογωνίου παραλληλογράμμου με ύψος το βύθισμα και μήκος το μήκος ισάλου.

## Slide 21: Συντελεστής πλευρικής βρεχόμενης επιφάνειας (2 από 2)
Το εμβαδόν ( ) λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό της επιφάνειας του πηδαλίου ( = επιφάνεια πηδαλίου ως προβολή στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του πλοίου).
Ο λόγος λαμβάνει τιμές για κάθε τύπο πλοίου και σχετίζεται με τις ελικτικές ικανότητες του πλοίου.

## Slide 22: Συντελεστές όγκου

## Slide 23: Συντελεστής εκτοπίσματος (γάστρας) (block coefficient) (1 από 3)
Ο συντελεστής εκτοπίσματος είναι μικρότερος της μονάδος (για ναυπηγήματα που έχουν σχήμα ορθογωνίου είναι = 1) και δείχνει την εκατοστιαία αναλογία του όγκο του παραλληλεπίπεδου που καταλαμβάνεται από τον όγκο της γάστρας
= 0,70 σημαίνει ότι το 70 % του παραλληλεπίπεδου που σχηματίζεται , είναι ο πραγματικός όγκος της γάστρας.

## Slide 24: Συντελεστής εκτοπίσματος (γάστρας) (block coefficient) (2 από 3)
Α1: μεγάλα πλοία αργά.
Α2: φορτηγά πλοία αργά / μεσαίας ταχύτητας.
Α3: φορτηγά πλοία μεσαίας ταχύτητας / γρήγορα.
Α4: φορτηγά πλοία μεγάλης ταχύτητας.
Α5: πλοία ακτοπλοΐας.
Α6: επιβατηγά πλοία.
Α7: επιβατηγά – οχηματαγωγά.
Α8: αλιευτικά μεγάλα.
Α9: αλιευτικά μικρά.
Α10: ρυμουλκά.
Α11: πολεμικά μεγάλα / μεσαία.
Α12: πολεμικά μικρά.
Α13: μικρά πλοία μεγάλης ταχύτητας.

## Slide 25: Συντελεστής εκτοπίσματος (γάστρας) (block coefficient) (3 από 3)
Είναι ο λόγος του όγκου του εκτοπίσματος μέχρι μια δεδομένη ίσαλο πρός τον όγκο ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου, το οποίο έχει διαστάσεις ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ αντίστοιχα ίσες προς το ΜΗΚΟΣ Της ΙΣΑΛΟΥ – ΠΛΑΤΟΣ Της ΙΣΑΛΟΥ – ΜΕΣΟ ΒΥΘΙΣΜΑ Της ΙΣΑΛΟΥ (mean draft = μέσος όρος βυθίσματος πλώρης και πρύμνης)

## Slide 26: Πρισματικός συντελεστής (prismatic coefficient) (1 από 3)
Είναι ο λόγος του όγκου του εκτοπίσματος ενός σκάφους μέχρι μια δεδομένη ίσαλο προς τον όγκο ενός πρίσματος που έχει ΜΗΚΟΣ ίσο με το ΜΗΚΟΣ της ΙΣΑΛΟΥ και βάση με ΕΜΒΑΔΟΝ ίσο με το ΕΜΒΑΔΟΝ της ΜΕΣΗΣ ΤΟΜΗΣ του σκάφους μέχρι τη δεδομένη ίσαλο.
[ή διαμήκης συντελεστής (longitudinal coefficinet)]

## Slide 27: Πρισματικός συντελεστής (prismatic coefficient) (2 από 3)
Chart: 
| Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Α6 | Α7 | Α8 | Α9 | Α10 | Α11 | Α12 | Α13
 | 0.8 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.58
 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15
Α1: μεγάλα πλοία αργά.
Α2: φορτηγά πλοία αργά / μεσαίας ταχύτητας.
Α3: φορτηγά πλοία μεσαίας ταχύτητας / γρήγορα.
Α4: φορτηγά πλοία μεγάλης ταχύτητας.
Α5: πλοία ακτοπλοΐας.
Α6: επιβατηγά πλοία.
Α7: επιβατηγά – οχηματαγωγά.
Α8: αλιευτικά μεγάλα.
Α9: αλιευτικά μικρά.
Α10: ρυμουλκά.
Α11: πολεμικά μεγάλα / μεσαία.
Α12: πολεμικά μικρά.
Α13: μικρά πλοία μεγάλης ταχύτητας.

## Slide 28: Πρισματικός συντελεστής (prismatic coefficient) (3 από 3)
Δύο πλοία με ΙΔΙΟ ΜΗΚΟΣ / ΙΔΙΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ : το πλοίο με μικρότερο έχει επιφάνεια εμβαδόν μέσης τομής με μεγαλύτερο και συνεπώς μεγαλύτερη συγκέντρωση εκτοπίσματος στο μέσον.
Μεγάλη τιμή του συνεπάγεται ισοκατανεμημένο ως προς το μήκος εκτόπισμα και μεγάλο παράλληλο τμήμα στο μέσον του πλοίου. Ισχύει:

## Slide 29: Κατακόρυφος Πρισματικός συντελεστής (vertical prismatic coefficient)
Είναι ο λόγος του όγκου του εκτοπίσματος ενός σκάφους μέχρι μια δεδομένη ίσαλο προς τον όγκο ενός πρίσματος που έχει ΥΨΟΣ ίσο με το ΒΥΘΙΣΜΑ της (δεδομένης) ΙΣΑΛΟΥ και βάση με ΕΜΒΑΔΟΝ ίσο με το ΕΜΒΑΔΟΝ της (δεδομένης) ΙΣΑΛΟΥ.

## Slide 30: Ογκομετρικός συντελεστής ή Σχετικός όγκος (ως προς μήκος)
Είναι ο λόγος μεταξύ του όγκου της γάστρας προς τον όγκο ενός κύβου με πλευρά ίση με το μήκος του πλοίου.
Ο συντελεστής αυτός εκφράζεται και αντίστροφα
και ονομάζεται ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (= λόγος μεταξύ του μήκους του πλοίου και του μήκους μιας πλευράς ενός κύβου του οποίου ο όγκος είναι ίσος με τον όγκο της γάστρας) ή ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΥΓΗΡΟΤΗΤΑΣ (ή οξύτητας).
Ο συντελεστής αυτός σε συνδυασμό με τον πρισματικό συντελεστή εκφράζει την οξύτητα της γάστρας (περισσότερο ή λιγότερο λεπτόγραμμο πλοίο).

## Slide 31: Αριθμός FROUDE Fr
Ο χαρακτηρισμός πλοίου ως προς την ταχύτητα που αναπτύσσει εξαρτάται από τον :
ΑΡΙΘΜΟ FROUDE Fr:
V = ταχύτητα πλοίου ()
g = επιτάχυνση βαρύτητας ( )
L = μήκος του πλοίου ()
Ένα πλοίο ονομάζεται :
Αργό ……………. ………
Μεσαίας ταχύτητας ……
Γρήγορο …………………

## Slide 32: Τέλος Ενότητας

## Slide 33: Σημειώματα

## Slide 34: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεώργιος Χατζηκωνσταντής 2014. Γεώργιος Χατζηκωνσταντής. «Ναυπηγικό σχέδιο και αρχές casd. Ενότητα 12: Λόγοι Κύριων Διαστάσεων και Συντελεστές Μορφής». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 35: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 36: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 37: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 38: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.