## Slide 1: Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε)
Ενότητα 3 : Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
Θεοδώρα Στρουμπούκη
Τμήμα Νοσηλευτικής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εργαστήριο Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
«Ηλεκτροκαρδιογράφημα»
Δ΄ εξάμηνο
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
2013
Το εργαστήριο διδάσκεται σε ομάδες 20 ατόμων από τους εξής καθηγητές:
Μ. Μπουζίκα, Σ. Παρισσόπουλος, Θ. Στρουμπούκη

## Slide 3: Εργαστήριο Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
«Ηλεκτροκαρδιογράφημα»
Διδάσκοντες:
Στυλιανός Παρισσόπουλος, Μερόπη Μπουζίκα, Βασιλική Κουτσοπούλου, Γεωργία Τουλιά, Θεοδώρα Στρουμπούκη, Θεόδωρος Κατσούλας.

## Slide 4: Ανατομία καρδιάς
“Diagram of the human heart (cropped) el”, από Dada διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 5: Ερεθισματαγωγό σύστημα (1 από 2)
“RLS 12blauLeg”, από JHeuser διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.5

## Slide 6: Ερεθισματαγωγό σύστημα (2 από 2)
“Electrical conduction system of the heart”, από Madhero88 διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 7: Συνολικό άνυσμα της διέγερσης της καρδιάς
Abd.najjar

## Slide 8: ΗΓΚ χαρτί (1 από 2)
ΧΡΟΝΟΣ
5 μικρά τετράγωνα =
1 μεγάλο τετράγωνο
1 μικρό τ. = 0.04’’
5 μικρά τ. =0.20’’
1 μεγάλο τ. =0.20’’
5 μεγάλα κουτιά= 1’’
25 μικρά τ. =1’’
15 μεγάλα τ. =3’’
30 μεγάλα τ. = 6’’
Εάν μετρήσω τα συμπλέγματα στα 6’’,
χ 10 = συχνότητα στο 1 λεπτό
simple-cardio.blogspot.gr

## Slide 9: ΗΓΚ χαρτί (2 από 2)
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Στον κάθετο άξονα καταγράφεται το μέγεθος των δυναμικών
το 1 mm αντιστοιχεί σε 0,1 mV.
1 μικρό τετράγωνο = 0,1 mV
5 μικρά τετράγωνα = 0,5 mV
2 μεγάλα τετράγωνα = 1 mV
simple-cardio.blogspot.gr

## Slide 10: Αρχές ηλεκτρικής καταγραφής
“ECG Vector”, από Remember the dot διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 11: Επάρματα ΗΚΓ
“SinusRhythmLabels”, από Atom cz διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
“ECG Principle fast”, από Kalumet διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 12: Ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή
healthnotesandnews.blogspot.gr

## Slide 13: Σωστή λήψη ΗΚΓ
“ECGcolor”, από Madhero88 διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 14: Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο σώμα- Προκάρδιες απαγωγές
V1: 4ο μεσοπλεύριο διάστημα δεξιά του στέρνου.
V2: 4ο μεσοπλεύριο διάστημα αριστερά του στέρνου.
V3: Μεταξύ V2 και V4 .
V4: 5ο μεσοπλεύριο διάστημα στην αριστερή μεσοκλειδική γραμμή.
V5: 5ο μεσοπλεύριο διάστημα στην πρόσθια μασχαλιαία γραμμή.
V6: 5ο μεσοπλεύριο διάστημα στην μέση μασχαλιαία γραμμή.
V3R, V4R, V5R, V6R: Στις αντίστοιχες θέσεις του δεξιού ημιθωρακίου.
(Χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση της δεξιάς κοιλίας ιδίως σε περιπτώσεις εμφράγματος της δεξιάς κοιλίας.)
“Precordial leads in ECG”, από Mikael Häggström διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 15: Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο σώμα- Απαγωγές των άκρων
Αριστερό χέρι (Left arm, LA) : κίτρινο
Δεξί χέρι (right arm, RA) : κόκκινο
Αριστερό πόδι (left arm, RA) : πράσινο
Δεξί πόδι (right leg, RL) : μαύρο
(αυτό αποτελεί την γείωση)
“ECGcolor”, από Madhero88 διαθέσιμο με άδεια public domain

## Slide 16: Διάταξη απαγωγών στο ΗΚΓ
I | aVR | V1 | V4
II | aVL | V2 | V5
III | aVF | V3 | V6
II |  |  | 

## Slide 17: Τρίγωνο του Einthoven
“Ecg einthoven”, από SieBot διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 18: Τι «βλέπουν» οι απαγωγές
I Πλάγιο | aVR | V1 Διαφραγματικό | V4 Πρόσθιο
II Κατώτερο | aVL Πλάγιο | V2 Διαφραγματικό | V5 Πλάγιο
III Κατώτερο | aVF Κατώτερο | V3 Πρόσθιο | V6 Πλάγιο

## Slide 19: Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς (1 από 2)
“Hexaxial reference system”, από Mysid διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 20: Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς (2 από 2)
Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τα ύψος του R και το ισοδιφασικό R/S δηλαδή είναι παράλληλος της απαγωγής με το υψηλότερο R και κάθετος προς την απαγωγή με το ισοδιφασικό R/S.
Αριστερή απόκλιση του άξονα εμφανίζεται σε υπερτροφία της καρδιάς αριστερά ενώ δεξιά απόκλιση σε υπερτροφία δεξιά.
unm.edu

## Slide 21: Ερμηνεία του ΗΚΓ: Βασικά βήματα
Καθορισμός του ρυθμού της καρδιάς,
Μέτρηση της καρδιακής συχνότητας,
Έλεγχος των κυμάτων P,
Έλεγχος της αναλογίας P: QRS,
Μέτρηση του διαστήματος PR,
Έλεγχος του επάρματος QRS,
Ερμηνεία του ρυθμού.

## Slide 22: Χαρακτηριστικά φυσιολογικού ΗΚΓ
Ισορρυθμία ανάμεσα στα διαδοχικά R-R επάρματα,
Καρδιακή συχνότητα μεταξύ 60 -100 σφύξεις,
Πριν από κάθε QRS σύμπλεγμα προηγείται P έπαρμα,
Τα φλεβοκομβικά P επάρματα είναι θετικά σε όλες τις απαγωγές, εκτός από την αVR,
Έπαρμα P < 0.12’’,
Το P-R διάστημα είναι σταθερό και κυμαίνεται μεταξύ 0,12’’ - 0,20’’, 3-5 μικρά κουτάκια,
Η μορφολογία των P επαρμάτων της κάθε απαγωγής είναι σταθερή,
Έλεγχος του επάρματος QRS, 0.04-0.12 , <3 μ. κουτάκια.

## Slide 23: Φυσιολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός
“12 lead generated sinus rhythm”, από Glenlarson διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Heart rate | Rhythm | P Wave | PR interval (in seconds) | QRS (in seconds)
60-100bpm | Regular | Before each QRS, identical | 0,12 to 0,20 | <0,12

## Slide 24: Φυσιολογικό καρδιογράφημα (1 από 5)
Φυσιολογικά ευρήματα σε ΗΚΓ 12 απαγωγών
Φλεβοκομβικός ρυθμός
Κάθε έπαρμα P ακολουθείται από ένα έπαρμα QRS,
Τα P είναι φυσιολογικά,
Η συχνότητα των επαρμάτων P είναι 60-100 σφύξεις με διαφοροποιήσεις <10% :
  Συχνότητα <60 = Φλεβοκομβική βραδυκαρδία,
  Συχνότητα >100 = Φλεβοκομβική ταχυκαρδία,
  Διαφοροποίηση στο ρυθμό >10% = Φλεβοκομβική αρρυθμία (αναπνευστικού τύπου),
  Φυσιολογικός άξονας καρδιάς.

## Slide 25: Φυσιολογικό καρδιογράφημα (2 από 5)
Φυσιολογικά επάρματα P
  Ύψος < 2.5 mm στην απαγωγή II,
  Μήκος < 0.11 s στην απαγωγή II,
    Σε παθολογικά κύματα P ψάξε για υπερτροφία αριστερού ή δεξιού κόλπου, πρώιμη κολπική διέγερση, υπερκαλιαιμία.
Φυσιολογικό διάστημα PR
  0.12 έως 0.20 s (3-5 μικρά κουτάκια),
    Σε μικρότερο του φυσιολογικού PR διάστημα σκέψου το σύνδρομο Wolf-Parkinson- White,
    Σε παρατεταμένο PR διάστημα σκέψου για πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό.

## Slide 26: Φυσιολογικό καρδιογράφημα (3 από 5)
  Φυσιολογικό σύμπλεγμα QRS
    Διάρκεια < 0.12 s (3 μικρά κουτάκια),
      Για παθολογικά διευρυμένο QRS σκέψου δεξιό ή αριστερό αποκλεισμό, κοιλιακό ρυθμό, τεχνητή βηματοδότηση, υπερκαλιαιμία κ.α.
    Μη παθολογικά επάρματα Q,
    Όχι ευρήματα αριστερής ή δεξιάς κοιλιακής υπετροφίας.

## Slide 27: Φυσιολογικό καρδιογράφημα (4 από 5)
Φυσιολογικό διάστημα QT
  Υπολόγισε το φυσιολογικό διάστημα διαιρώντας το QT με την τετραγωνική ρίζα του προηγούμενου R-R διαστήματος. Φυσιολογικά 0,2 – 0,44 s ()
  Αίτια για παρατεταμένο διάστημα QT
    Μυοκαρδιακό έμφραγμα, μυακαρδίτιδα,
    Υπασβεστιαιμία, υποθυρεοειδισμός,
    Υπαραχνειδής αιμορραγία εγκεφαλική αιμορραγία,
    Φάρμακα (π.χ. Sotalol, amiodarone),
    Κληρονομικά σύνδρομα.

## Slide 28: Φυσιολογικό καρδιογράφημα (5 από 5)
Φυσιολογικό τμήμα ST
  Χωρίς ανάσπαση ή κατάσπαση
    Αίτια ανάσπασης : Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, αποκλεισμός αριστερού σκέλους, οξεία περικαρδίτιδα,
    Αίτια κατάσπασης : Ισχαιμία μυοκαρδίου, επίδραση δακτυλίτιδας, κοιλιακή υπερτροφία, οξύ οπίσθιο μυοκαρδιακό έμφραγμα, πνευμονική εμβολή, αποκλεισμός αριστερού σκέλους.

## Slide 29: Εύρεση συχνότητας καρδιακού ρυθμού (1 από 2)
Ξεκινώντας από ένα R που συμπίπτει με αρχή μεγάλου τετραγώνου, αρχίστε να κατεβαίνετε μια κλίμακα προϋπολογισμένων αριθμών για κάθε ένα μεγάλο τετράγωνο που παρεμβάλλεται έως ότου φθάσετε στο επόμενο R.
Η κλίμακα είναι : 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 33, 30, 27, 25, 23, 21, 20, 19…

## Slide 30: Εύρεση συχνότητας καρδιακού ρυθμού (2 από 2)
“TheMarkerMethod”, από Esther Lee διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 31: Συχνότητα στο λεπτό
30 μεγάλα τ. = 6’’
medicine-on-line.com
Υπάρχουν 7 QRS, άρα έχω συχνότητα

## Slide 32: Ανάλυση ΗΚΓφήματος
Καθορισμός του ρυθμού της καρδιάς – ρυθμικός ή άρρυθμος;
Προσδιορισμός της καρδιακής συχνότητας,
Ανάλυση των επαρμάτων P <3 μ. κουτάκια,
Έλεγχος της αναλογίας P: QRS,
Μέτρηση του διαστήματος PR, 0.12-.020 , 3-5 μικρά κουτάκια,
Έλεγχος του επάρματος QRS, 0.04-0.12 , <3 μ. κουτάκια,
Ερμηνεία του ρυθμού.

## Slide 33: Τέλος Ενότητας

## Slide 34: Σημειώματα

## Slide 35: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Θεοδώρα Στρουμπούκη 2014. Θεοδώρα Στρουμπούκη. «Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Ε). Ενότητα 3: Ηλεκτροκαρδιογράφημα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 36: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 37: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 38: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  Τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 39: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.