## Slide 1: Σύσταση και Ανάλυση Γλευκών και Οίνων (Θ)
Ενότητα 3: Το αφομοιώσιμο Άζωτο
Δρ. Βασίλης Ντουρτόγλου
Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Άζωτο 1/7
Άζωτο διαθέσιμο στη μαγιά (Yeast available nitrogen YAN ) απαιτείται ούτως ώστε οι ζύμες να ολοκληρώσουν τη ζύμωση των σακχάρων σε αλκοόλ. Είναι απαραίτητη για την κυτταρική διαίρεση , την ανάπτυξη και τη σύνθεση των τμημάτων των κυττάρων.
Το άζωτο διαθέσιμο στη μαγιά (YAN) αποτελείται από δύο μορφές του αζώτου:
Ιόντων αμμωνίου - NH4.
Ελεύθερη άλφα αμινοξέα (οι ζύμες θα χρησιμοποιήσουν μόνο μερικά από τα αμινοξέα).

## Slide 3: Άζωτο 2/7
Η τιτλοδότηση με φορμόλη είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της (ΥΑΝ) στο μούστο.
Η φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται για να αντιδράσει με ελεύθερες αμινομάδες και το απελευθερούμενο υδρογόνο τιτλοδοτείται με ένα άλκαλιο ( υδροξείδιο του νατρίου).
Ιόντα αμμωνίου τιτλοδοτούνται επίσης με υδροξείδιο του νατρίου.
Λάθη
Η ρύθμιση του pH δεν γίνεται σωστά.
Η τιτλοποίηση θα πρέπει να γίνει αργά λόγω της υψηλής ρυθμιστικότητας του διαλύματος παρουσία φορμαλδεΰδης.

## Slide 4: Άζωτο 3/7
Εξοπλισμός
Φυγόκεντρος
Σύστημα φιλτραρίσματος για χαρτιά φίλτρου 5 μικρών
pH μετρο
Μαγνητικός αναδευτήρας και ανάδευση ράβδων
10ml πιπέτα
10ml προχοΐδα
100ml ποτήρια
Ρυθμιστικά διαλύματα με pH 4 και pH 7
1N NaOH
0.067N NaOH
Φορμαλδεύδη (37%) σε pH 8
Απιονισμένο νερό

## Slide 5: Άζωτο 4/7
Μεταφέρετε δείγμα 10 ml γλεύκους που έχει διαυγάσει και διηθηθεί σε ένα ποτήρι 100ml που περιέχει ένα μαγνητάκι ανάδευσης.
Προσθέστε 50 ml αποσταγμένου νερού και βυθίστε το ηλεκτρόδιο ρΗ στο διάλυμα.
Ξεκινήστε την ανάδευση του διαλύματος.
Ρυθμίστε το pΗ στο 7,0 με προσθήκη 1 Ν ΝαΟΗ με ένα σιφώνιο Pasteur.

## Slide 6: Άζωτο 5/7
Ρυθμίστε το pΗ στο 8 με την προσθήκη NaOH 0.067N με μία πιπέτα Pasteur.
Προσθέστε 5 ml 37 % φορμαλδεΰδης (επίσης ρυθμίζεται σε pH 8) και περιμένετε 5 λεπτά.
Ακολουθεί ογκομέτρηση σε pΗ 8.0 χρησιμοποιώντας 0.067 Ν ΝαΟΗ.
Επαναλάβετε με καθαρό νερό αν χρειαστεί.

## Slide 7: Άζωτο 6/7
υπολογισμός: mg YAN / L =( ml ΝαΟΗ για δείγμα - ml για τυφλό ) x ( Κανονικότητα του ΝαΟΗ ) x συντελεστή αραίωσης χ ( 1.000 όγκο / δείγμα) x At.Wt. Of N = ( ml ΝαΟΗ του δείγματος - ml ΝαΟΗ για τυφλό ) x 93,8

## Slide 8: Άζωτο 7/7
Σημειώσεις για τον Υπολογισμό
1 mole του ΟΗ στο αλκάλιο αντιδρά με 1 mole υδρογόνου απελευθερώνεται από ένα αμινοξύ ενός ιόντος αμμωνίου
1 mole ΟΗ προστίθενται σε τιτλοδότηση = 1 mole του αζώτου
Συντελεστής αραίωσης = τελικός όγκος / αρχικός όγκος (αραίωση ΝΒ εμφανίζεται πριν από τη διανομή με πιπέτα του δείγματος 10 ml)
γραμμάρια αζώτου σε 1 mole ή ισοδύναμο = ατομικό βάρος του Ν = 14• mg / L = ppm

## Slide 9: Τέλος Ενότητας

## Slide 10: Σημειώματα

## Slide 11: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασίλειος Ντουρτόγλου 2014. Βασίλειος Ντουρτόγλου. «Σύσταση και Ανάλυση Γλευκών και Οίνων (Θ). Ενότητα 3: Το αφομοιώσιμο Άζωτο». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 12: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 13: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 14: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 15: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.