## Slide 1: Φυσική Οπτική (Ε)
Ενότητα 9: Εισαγωγή στα Lasers
Γεώργιος Μήτσου
Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Θέματα προς ανάπτυξη
Η ανακάλυψη του Laser – Βασικές έννοιες.
Γιατί το ενδιαφέρον για τα Lasers;
Μοναδικές ιδιότητες των Lasers.
Από που πηγάζουν αυτές οι ιδιότητες;
Λειτουργία ενός απλού Laser.
Τύποι Laser.

## Slide 3: Η ανακάλυψη του Laser 1/2
Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser
Light
Amplification by
Stimulated
Emission of
Radiation

## Slide 4: Η ανακάλυψη του Laser 2/2
Στις 16 Μαΐου 1960 γεννήθηκε το πρώτο Laser από τον Theodore Maiman (Laser ρουμπινίου)
Βασίστηκε στην ιδέα του Αϊνστάιν περί της εξαναγκασμένης εκπομπής της ακτινοβολίας (1916)
Notes: Εναλλακτική εικόνα http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%A5%A5%E5%A4%9A%C2%B7%E6%A2%85%E6%9B%BC#mediaviewer/File:NMAH_DC_-_IMG_8773.JPG
Εναλλακτική εικόνα: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NMAH_DC_-_IMG_8776.JPG

## Slide 5: Το μήκος κύματος

## Slide 6: Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Notes: Εναλλακτική εικόνα: http://simple.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum#mediaviewer/File:TheElectromagneticSpectrum.jpg

## Slide 7: Σωματιδιακή – Κυματική φύση του φωτός

## Slide 8: Γιατί το ενδιαφέρον για τα Lasers
Έχουν μοναδικές ιδιότητες που δεν εμφανίζονται σε άλλες πηγές φωτός.
Αυτές οι ιδιότητες έχουν δημιουργήσει μια σειρά από διατάξεις που δεν υπήρχαν πριν.
Παραδείγματα εφαρμογών Laser
Εφαρμογές Ιατρικής – Αισθητικής,
Barcode readers,
CD’s,
Printers,
Έγχρωμα φωτοτυπικά μηχανήματα,
Laser shows,
Ολογραφία,
3D imaging.

## Slide 9: Ιδιότητες των Lasers 1/11
Ιδιότητα 1
Υψηλή μονοχρωματικότητα,
Στενό φασματικό εύρος,
Υψηλός βαθμός χρονικής συμφωνίας.

## Slide 10: Ιδιότητες των Lasers 2/11
περίπτωση a & b
Φασματική λάμπα
0.1 A – λ ή 10GHz - f
Laser
MHz → μHz , οπου 1μHz = 10-6Hz
Notes: Εναλλακτική εικόνα http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visible_Light_Spectrum.jpg

## Slide 11: Ιδιότητες των Lasers 3/11
περίπτωση c – Χρονική Συμφωνία (temporal coherence)
Ιδανική χρονική συμφωνία
Σταθερή συχνότητα
Σταθερό πλάτος ταλάντωσης
f0
f
Δf
Δf→0 ή Δλ →0

## Slide 12: Ιδιότητες των Lasers 4/11
Περίπτωση c – Χρονική Συμφωνία (temporal coherence)
Ιδανική χρονική συμφωνία σημαίνει:
Χρόνος τc πολύ μεγάλος.
Δf ≈ 1/ τc πολύ μικρό.
Μπορούμε να προσδιορίσουμε το πλάτος και τη φάση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε δεδομένη θέση.

## Slide 13: Ιδιότητες των Lasers 5/11
περίπτωση c – Χρονική Συμφωνία (temporal coherence)
Άπειρη συμφωνία: Αν ξέρω το πλάτος και τη φάση στο σημείο Α (για παράδειγμα), μπορώ να ξέρω ακριβώς το πλάτος και τη φάση του κύματος στο σημείο Β.
Ο χρόνος συμφωνίας μπορεί να προσδιοριστεί για την περιοχή που το κύμα δεν διακόπτεται

## Slide 14: Ιδιότητες των Lasers 6/11
Ιδιότητα 2
Υψηλός βαθμός ευθυγράμμισης της δέσμης.
Περιορισμός της ευθυγράμμισης από φαινόμενα περίθλασης.
Εστίαση της δέσμης σε πολύ μικρό spot.
Υψηλός βαθμός χωρικής συμφωνίας.

## Slide 15: Ιδιότητες των Lasers 7/11
Περίπτωση d. Χωρική συμφωνία (spatial coherence)
Το κύμα συμπεριφέρεται πολύ καλά κατά τη διάδοσή του στο χώρο
Μπορούμε να προσδιορίσουμε το πλάτος και τη φάση του σε οποιαδήποτε θέση σε δεδομένο χρόνο

## Slide 16: Ιδιότητες των Lasers 8/11
Έστω ιδανική σημειακή πηγή
Ευθυγραμμίζω
.A
.B
Αν ξέρω το πλάτος και τη φάση στο Α μπορώ να τα προβλέψω σε μια άλλη θέση στο χώρο (π.χ. Στο Β)
Διότι:
Το μήκος κύματος είναι σταθερό και η χωρική συμπεριφορά του κύματος είναι σταθερή.

## Slide 17: Ιδιότητες των Lasers 9/11
Ιδιότητα 3
Υψηλή ισχύς
Laser συνεχούς εκπομπής (CW): 10-3 watt – 106watt
Παλμικά Laser: 109 watt (gigawatts)– 1018watt (exawatts)

## Slide 18: Ιδιότητες των Lasers 10/11
Ιδιότητα 4
Ευρεία κλίμακα συντονισμού
Μπορούμε να έχουμε εκπομπή Laser σε οποιαδήποτε συχνότητα με διάφορες τεχνικές

## Slide 19: Ιδιότητες των Lasers 11/11
Ιδιότητα 5
Διαμόρφωση παλμών μικρού εύρους
nsec 10-9sec
picosec 10-12sec
femtosec 10-15sec

## Slide 20: Λειτουργία ενός απλού Laser 1/5
Μηχανισμοί εκπομπής φωτός
Απορρόφηση.
Αυθόρμητη εκπομπή.
Επαγόμενη ή εξαναγκασμένη εκπομπή.

## Slide 21: Λειτουργία ενός απλού Laser 2/5
Απορρόφηση
hν

## Slide 22: Λειτουργία ενός απλού Laser 3/5
Αυθόρμητη εκπομπή
Αποδιέγερση των ατόμων
Κάθε άτομο ενός αερίου αποδιεγείρεται σε τυχαία χρονική στιγμή και η εκπομπή του φωτός γίνεται σε τυχαία διεύθυνση
hν=Ε2-Ε1

## Slide 23: Λειτουργία ενός απλού Laser 4/5
Επαγόμενη ή εξαναγκασμένη εκπομπή
Επαγόμενη ή εξαναγκασμένη αποδιέγερση των ατόμων
Εκπομπή φωτός
  Προς την ίδια κατεύθυνση,
  Ίδιας συχνότητας,
  Ίδιας φάσης (σύμφωνο φως) με το φως το οποίο προκάλεσε την Εκπομπή,
  →Ενίσχυση φωτός.
hν=Ε2-Ε1
hν
hν

## Slide 24: Λειτουργία ενός απλού Laser 5/5
Πιθανότητα επαγόμενης εκπομπής = πιθανότητα απορρόφησης.
Πιθανότητα αυθόρμητης εκπομπής μεγαλύτερη της πιθανότητας επαγόμενης εκπομπής και της πιθανότητας απορρόφησης.
Υπάρχουν περισσότερα άτομα στη θεμελιώδη κατάσταση…
… εκτός και αν συμβεί αντιστροφή πληθυσμού.

## Slide 25: Βασικά χαρακτηριστικά του Laser 1/4
Βασικά χαρακτηριστικά laser
Πηγή
Παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να συμβεί διέγερση (άντληση).
Ενεργό μέσο
Κατάλληλο υλικό το οποίο να έχει 3 τουλάχιστον ενεργειακές στάθμες
Οπτική κοιλότητα
Δημιουργείται από δύο κάτοπτρα το ένα εκ των οποίων έχει διαπερατότητα ~2%
He – Ne: ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ δύο ηλεκτροδίων
Κρυστάλλων: λυχνία εκκένωσης αίγλης
Λειτουργεί ως «αντηχείο» για το φωτεινό κύμα και το ενισχύει
Notes: Εικόνα?

## Slide 26: Βασικά χαρακτηριστικά του Laser 2/4
Βασικά χαρακτηριστικά laser
Ενεργό μέσο
Κατάλληλο υλικό το οποίο να έχει 3 τουλάχιστον ενεργειακές στάθμες
Ο χρόνος ζωής της μετασταθούς κατάστασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο της διεγερμένης.

## Slide 27: Βασικά χαρακτηριστικά του Laser 3/4
Εξωτερική πηγή (ηλεκτρική) δημιουργεί ηλεκτρική εκκένωση και διεγείρει τα άτομα.
Διέγερση των ατόμων Ne με τις κρούσεις με τα άτομα He από τη στάθμη 1 στη 2.
Μετά από sec αποδιεγείρονται (2→1) και εκπέμπουν φως.
Μόνο το φως που εκπέμπεται κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου ενισχύεται (με διαδοχικές ανακλάσεις στα δύο κάτοπτρα).
Η παλινδρόμηση του φωτός κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου οδηγεί στην ενίσχυση της ακτινοβολίας.

## Slide 28: Βασικά χαρακτηριστικά του Laser 4/4
Notes: Εικόνα?

## Slide 29: Τέλος Ενότητας

## Slide 30: Σημειώματα

## Slide 31: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεώργιος Μήτσου 2014. Γεώργιος Μήτσου. «Φυσική Οπτική (Ε). Ενότητα 9: Εισαγωγή στα Lasers». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 32: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 33: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 34: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 35: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.