## Slide 1: Φυσική Οπτική (Ε)
Ενότητα 12: Laser (γ΄ μέρος)
Γεώργιος Μήτσου
Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ LASER ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΚΚΩΝ

## Slide 3: Α. ΘΕΩΡΙΑ

## Slide 4: 1. Περίθλαση 1.1 Εισαγωγή
Μια βασική ιδιότητα των κυμάτων είναι ότι παρουσιάζουν φαινόμενα περίθλασης. Για παράδειγμα τα ακουστικά κύματα μπορούν να καμπυλώσουν (να αποκλίνουν) γύρω από γωνίες κ.λπ. Κατά παρόμοιο τρόπο και μια δέσμη φωτός, όταν συναντά εμπόδιο, μπορεί να αποκλίνει από την πορεία της, να καμπυλώσει γύρω από αυτό και ένα τμήμα της να βρεθεί στην περιοχή της γεωμετρικής σκιάς του. Στην περίπτωση που περνάει μέσα από ένα πολύ μικρό άνοιγμα με αιχμηρές πλευρές, ένα τμήμα της θα βρεθεί έξω από το όριο της γεωμετρικής σκιάς του ανοίγματος. Σε μια πιο προσεκτική παρατήρηση, μπορούμε να δούμε ότι στην περιοχή αυτή σχηματίζονται σκοτεινές και φωτεινές ζώνες (απεικόνιση περίθλασης), φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί από τη γεωμετρική οπτική. Επομένως η περίθλαση είναι ένα καθαρά κυματικό φαινόμενο και παρατηρείται όταν κατά τη διάδοση ενός κύματος, ένα τμήμα του μεταβάλλει το πλάτος ή τη φάση του.

## Slide 5: 1.1 Εισαγωγή 1/3
Είναι βασικό να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει θεμελιακή διαφορά μεταξύ των φαινομένων της συμβολής και της περίθλασης των κυμάτων. Θεωρούμε όμως ως συμβολή το φαινόμενο που παρατηρείται όταν έχουμε υπέρθεση λίγων κυμάτων και ως περίθλαση την περίπτωση υπέρθεσης μεγάλου αριθμού κυμάτων που ξεκινούν από ένα εμπόδιο (συμβολή πολλαπλών κυμάτων).

## Slide 6: 1.1 Εισαγωγή 2/3
Τα φαινόμενα περίθλασης έχουν ταξινομηθεί σε δυο κατηγορίες. Στην περίθλαση Fraunhofer, η προσπίπτουσα δέσμη φωτός είναι ένα επίπεδο κύμα (παράλληλη δέσμη φωτός) και η παρατήρηση της απεικόνισης της περίθλασης (ανίχνευση έντασης του φωτός) πραγματοποιείται πολύ μακριά από το σημείο του εμποδίου, έτσι που τα κύματα που φτάνουν εκεί φαίνονται ως επίπεδα κύματα. Στην περίθλαση Fresnel, η προσπίπτουσα δέσμη και τα παραγόμενα κύματα δεν είναι επίπεδα κύματα, αλλά παρουσιάζουν μια σημαντική καμπύλωση στο μέτωπο κύματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πηγή φωτός και το επίπεδο παρατήρησης βρίσκονται πολύ κοντά στο εμπόδιο. Από τις δυο κατηγορίες, η πλέον σημαντική είναι η περίθλαση Fraunhofer.

## Slide 7: 1.1 Εισαγωγή 3/3

## Slide 8: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 1/9
Όπως προαναφέραμε, το φαινόμενο της περίθλασης μπορεί να γίνει κατανοητό σε σχέση με τη συμβολή πολλαπλών κυμάτων, που ξεκινούν από ένα εμπόδιο. Αν θεωρήσουμε ένα επίπεδο κύμα φωτός που προσπίπτει σε μια σχισμή εύρους b, τότε σύμφωνα με την αρχή των Huygens – Fresnel, κάθε σημείο ενός μετώπου κύματος που δεν εμποδίζεται άμεσα, αποτελεί ανά πάσα στιγμή πηγή δευτερογενών σφαιρικών κυμάτων, ίδιας συχνότητας με αυτήν του πρωτογενούς κύματος. Το πλάτος του οπτικού πεδίου σε οποιοδήποτε επόμενο σημείο διαμορφώνεται από την υπέρθεση όλων αυτών των δευτερογενών κυμάτων, αφού ληφθεί υπ’ όψιν το πλάτος και η σχετική διαφορά φάσης τους.

## Slide 9: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 2/9
Στο Σχήμα (1) παρουσιάζεται ακριβώς η παραπάνω αρχή. Θεωρούμε επίπεδο κύμα που προσπίπτει στη σχισμή και ότι όλα τα σημεία της σχισμής βρίσκονται επάνω στην ίδια ισοφασική επιφάνεια του φωτεινού κύματος που διέρχεται από αυτή. Υπό την έννοια αυτή, κάθε σημείο καθίσταται πηγή σύμφωνων δευτερογενών σφαιρικών κυμάτων. Τα σφαιρικά αυτά κύματα συμβάλλουν για να αποτελέσουν νέο μέτωπο κύματος (το νέο μέτωπο κύματος είναι η περιβάλλουσα των μετώπων κύματος αυτών των δευτερογενών πηγών). Τα σφαιρικά αυτά κύματα μπορούν να συμβάλλουν ενισχυτικά, όχι μόνο προς κάθετη με το επίπεδο της σχισμής διεύθυνση (Σχήμα 1α), αλλά και προς άλλες διευθύνσεις (Σχήμα 1β).

## Slide 10: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 3/9
Χωρίζουμε το εύρος b της σχισμής σε ένα μεγάλο αριθμό Ν ίσων τμημάτων, εύρους Δy = b/N και δημιουργούμε Ν σύμφωνες σημειακές πηγές (Σχήμα 2α). Επειδή το προσπίπτων επίπεδο κύμα φωτίζει τη σχισμή ομοιόμορφα, το πλάτος ταλάντωσης δΑ0 κάθε σημειακής πηγής θα είναι ανάλογο του b/N = δy. Κάθε μια από αυτές τις πηγές θα αποτελέσει εστία σφαιρικών κυμάτων. Σε διεύθυνση κάθετη προς το επίπεδο της σχισμής (θ = 0) θα έχουν την ίδια φάση και επομένως θα δημιουργήσουν ένα μέτωπο κύματος που θα διαδοθεί κατά μήκος του άξονα x. Όμως μπορεί να βρεθούν στην ίδια φάση και σε κάποια διεύθυνση που ορίζεται από γωνία θ (Σχήμα 2α) και να δημιουργήσουν μέτωπο κύματος κατά μήκος αυτής της διεύθυνσης.

## Slide 11: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 4/9

## Slide 12: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 5/9
Το συνολικό πλάτος του κύματος που θα παρατηρηθεί σε κάποιο σημείο ενός πετάσματος που απέχει απόσταση L >> b από τη σχισμή, θα διαμορφωθεί από το άθροισμα όλων των δΑ0, που όμως μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαφορά φάσης Δφ που παρουσιάζει η κάθε μια στοιχειώδης πηγή με τη γειτονική της και προσδιορίζεται κάθε φορά από τη γωνία θ (Σχήμα 2α). Είναι φανερό επομένως ότι το πλάτος του κύματος που φτάνει σε ένα σημείο P του πετάσματος, εξαρτάται από τη γωνία διάδοσής του θ.

## Slide 13: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 6/9
Αποδεικνύεται ότι:
όπου Α0 είναι το πλάτος που παρουσιάζει το μέτωπο κύματος στη σχισμή και
Ως γνωστόν η ένταση του φωτός είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους του και επομένως:
 | (1)
(η μισή διαφορά φάσης μεταξύ των πηγών) | (2)
 | (3)

## Slide 14: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 7/9
Η γραφική απεικόνιση της σχέσης (3) μας δίνει την κατανομή της έντασης του φωτός, όπως παρατηρείται στο επίπεδο του πετάσματος (Σχήμα 2β). Παρατηρούμε ότι παρουσιάζει μέγιστα και ελάχιστα, που αντιστοιχούν σε ενισχυτική και αποσβεστική συμβολή των κυμάτων που ξεκινούν από τη σχισμή. Επίσης παρατηρούμε ότι η κεντρική φωτεινή ζώνη παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος από αυτό της σχισμής, πράγμα που σημαίνει ότι η δέσμη είναι αποκλίνουσα.
Τα ελάχιστα (σημεία μηδενισμού της έντασης) παρατηρούνται στις θέσεις για τις οποίες:
ημβ = 0 (θ  0) δηλαδή όταν β = ±π, ±2π, ±3π, … ή
β = mπ όπου m = ±1, ±2, ±3, …… | (4)

## Slide 15: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 8/9
Από τις σχέσεις (2) και (4) καταλήγουμε τελικά στη σχέση:
Στην περίπτωση όπου θ = 0, δηλαδή το κύμα διαδίδεται κατά μήκος του άξονα x, η διαφορά φάσης μεταξύ των κυμάτων που συμβάλλουν θα είναι μηδέν (β = 0). Όμως:
          και επομένως (από τη σχέση 3) Ιθ = Ι0.
          Άρα Το κεντρικό μέγιστο βρίσκεται στη διεύθυνση θ = 0
bημθ = mλ ή ημθ = mλ/b (ελάχιστα – σκοτεινοί κροσσοί) | (5)

## Slide 16: 1.2 Περίθλαση μέσω σχισμής 9/9
Επίσης από τη σχέση (5) παρατηρούμε τα εξής:
Για m = ±1 έχουμε τη γωνία θ του 1ου μηδενισμού της έντασης (εκατέρωθεν του κεντρικού μεγίστου) και η σχέση (5) γίνεται:
Η απόσταση μεταξύ ελαχίστων είναι λ/b, εκτός των πρώτων ελαχίστων που είναι 2λ/b
Όσο μεγαλώνει το εύρος b της σχισμής, τόσο μικραίνει η γωνία του 1ου μηδενισμού, πράγμα που σημαίνει ότι θα μικραίνει το εύρος του κεντρικού φωτεινού κροσσού
Η γωνία του 1ου μηδενισμού είναι ανάλογη του μήκους κύματος λ
ημθ = λ/b | (6)

## Slide 17: 1.3 Περίθλαση μέσω οπής 1/3
Η απεικόνιση της περίθλασης που δημιουργείται όταν το φως διέρχεται από ένα κυκλικό διάφραγμα, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει άμεση σχέση με τη διακριτική ικανότητα των τηλεσκοπίων και άλλων οπτικών οργάνων, δηλαδή με την ικανότητά τους να απεικονίσουν καθαρά το είδωλο ενός αντικειμένου που βρίσκεται υπό παρατήρηση.
Έτσι στην περίπτωση που το επίπεδο κύμα διέρχεται από μια οπή, η απεικόνιση της περίθλασης θα είναι ένας φωτεινός δακτύλιος που θα περιβάλλεται, εναλλάξ, από σκοτεινούς και φωτεινούς δακτυλίους φθίνουσας έντασης (δακτύλιοι του Airy) (Σχήμα 3α). Η ακτίνα του κεντρικού δακτυλίου που καλείται δίσκος του Airy, αντιστοιχεί στην ακτίνα του πρώτου σκοτεινού δακτυλίου. Σ’ αυτή την περιοχή είναι κατανεμημένο περίπου το 94 % της έντασης της ακτινοβολίας (βλέπε κατανομή έντασης στο Σχήμα 3β).

## Slide 18: 1.3 Περίθλαση μέσω οπής 2/3

## Slide 19: 1.3 Περίθλαση μέσω οπής 3/3
Η γωνιακή θέση θ του πρώτου σκοτεινού δακτυλίου (γωνία 1ου μηδενισμού της έντασης), δίνεται από τη σχέση:
όπου D είναι η διάμετρος της οπής.
 | (7)

## Slide 20: 1.4 Συμβολή από περίθλαση συμφώνου φωτός σε δυο σχισμές 1/4
Στην παράγραφο 1.2 αναλύσαμε την απεικόνιση της περίθλασης κατά την πρόσπτωση επίπεδου κύματος σε μια σχισμή. Τι συμβαίνει όμως όταν το κύμα προσπίπτει σε δυο σχισμές που βρίσκονται η μια κοντά στην άλλη;
Θεωρούμε δύο σχισμές εύρους b που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d, όπου α > b. Η ολική ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο P που βρίσκεται επάνω σε πέτασμα που απέχει απόσταση L >> α, θα προκύπτει από τη σύνθεση των κυμάτων που προέρχονται από τις δύο σχισμές, η δε ένταση Ιθ της ακτινοβολίας θα δίνεται από τη σχέση:
 | (8)

## Slide 21: 1.4 Συμβολή από περίθλαση συμφώνου φωτός σε δυο σχισμές 2/4
όπου:
Παρατηρούμε ότι η κατανομή της έντασης είναι συνάρτηση δυο παραγόντων: από το συν2γ που είναι το αποτέλεσμα της συμβολής από τις δυο σχισμές και από τον όρο (ημβ/β)2 που είναι το αποτέλεσμα της περίθλασης σε κάθε σχισμή. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα (4) ο όρος της περίθλασης διαμορφώνει (λειτουργεί ως περιβάλλουσα) την απεικόνιση της συμβολής. Επομένως τα ελάχιστα θα συμπέσουν στα σημεία όπου και οι δυο όροι είναι μηδέν, δηλαδή:
και β από τη σχέση (2) | (9)
για (ημβ/β)2 = 0 και συν2γ = 0 (σύμπτωση ελαχίστων) | (10)

## Slide 22: 1.4 Συμβολή από περίθλαση συμφώνου φωτός σε δυο σχισμές 3/4
Οι ενδιάμεσοι μηδενισμοί οφείλονται καθαρά στη συμβολή των κυμάτων που προέρχονται από τις δυο σχισμές.

## Slide 23: 1.4 Συμβολή από περίθλαση συμφώνου φωτός σε δυο σχισμές 4/4
Ο αριθμός των κροσσών συμβολής που θα βρεθούν μέσα στον κεντρικό μέγιστο της περίθλασης, είναι ανεξάρτητος του μήκους κύματος και διαμορφώνεται μόνο από το λόγο d/b. Παρατηρούμε ότι όσο μικραίνει το εύρος b των σχισμών, τόσο αυξάνει το πλάτος του κεντρικού μέγιστου.

## Slide 24: 1.5 Συμβολή από περίθλαση συμφώνου φωτός σε πολλές σχισμές – φράγματα περίθλασης 1/3
Αν θεωρήσουμε την περίπτωση που έχουμε Ν σχισμές, εύρους b που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d, τότε κατά τρόπο αντίστοιχο με τα προηγούμενα, η κατανομή της έντασης θα είναι:
όπου γ και β όπως και στα προηγούμενα. Η απεικόνιση της τελευταίας σχέσης φαίνεται στο Σχήμα (5).
 | (11)

## Slide 25: 1.5 Συμβολή από περίθλαση συμφώνου φωτός σε πολλές σχισμές – φράγματα περίθλασης 2/3

## Slide 26: 1.5 Συμβολή από περίθλαση συμφώνου φωτός σε πολλές σχισμές – φράγματα περίθλασης 3/3
Τα μέγιστα παρατηρούνται στα σημεία όπου ημγ = 0, δηλαδή πdημθ/λ = mπ και επομένως :
Ό όρος (ημβ/β)2 διαμορφώνει την περιβάλλουσα, που ελαττώνει βαθμιαία, αλλά πολύ αργά, την ένταση των μεγίστων (φωτεινών κροσσών). Όσο δε αυξάνει ο αριθμός Ν των σχισμών, τόσο οι κορυφές των μέγιστων γίνονται πιο αιχμηρές, με αποτέλεσμα μια διάταξη πολλών σχισμών (φράγμα περίθλασης) να μετατρέπεται σε κανονικό φράγμα συμβολής.
Σημείωση: Στην άσκηση Laser, 2 παράγρ. 2.2 γίνεται λεπτομερής αναφορά στα οπτικά φράγματα.
d ημθm = mλ όπου m = 0, ±1, ±2, ±3, …… | (12)

## Slide 27: 3. Δύο διασταυρωμένα οπτικά φράγματα σαν ιδανικό πλέγμα σε συμβολή και περίθλαση φωτός Laser 1/4
Συμβολή φωτός Laser μέσω οπτικού φράγματος (βλ. και παραγρ. 2.3).
Ένα οπτικό φράγμα είναι ένα διαφανές υλικό που φέρει ένα μεγάλο αριθμό παράλληλων χαραγών ανά mm. Η πειραματική διάταξη για την επίδειξη της συμβολής και περίθλασης φωτός Laser μέσω οπτικού φράγματος φαίνεται στο Σχήμα 3.
Το φως Laser πέφτει επάνω σε φράγμα σταθεράς d (π.χ. για φράγμα με 1000 γραμμές/mm η σταθερά d = 1 μm ενώ για φράγμα με 100 γραμμές/mm η σταθερά d = 10 μm). Η εικόνα της συμβολής που παίρνουμε επάνω σε πέτασμα αποτελείται από μια σειρά φωτεινών κηλίδων εκ των οποίων η κεντρική που είναι και πιο έντονη αντιστοιχεί στον κροσσό με κ = 0 (κροσσός μηδενικής τάξης). Ο αμέσως μετά προς τα δεξιά αντιστοιχεί στον κροσσό με κ = +1 (κροσσός 1ης τάξης) ενώ ο αμέσως μετά τον κεντρικό, προς τα αριστερά αντιστοιχεί στον κροσσό με κ = -1 (κροσσός –1 τάξης) κ.ο.κ. (Σχήμα 3).

## Slide 28: 3. Δύο διασταυρωμένα οπτικά φράγματα σαν ιδανικό πλέγμα σε συμβολή και περίθλαση φωτός Laser 2/4
Στην παράγραφο 2.3 είδαμε ότι η γωνία φκ για την οποίαν έχουμε τον κροσσό κ-τάξης δίνεται από τη σχέση: D ημφκ = κλ (κ =0, +1, +2 ……..)
Η σχέση αυτή γράφεται:
ημφκ = κλ/d | (7)

## Slide 29: 3. Δύο διασταυρωμένα οπτικά φράγματα σαν ιδανικό πλέγμα σε συμβολή και περίθλαση φωτός Laser 3/4
Από τη σχέση (7) μπορούμε να υπολογίσουμε τη σταθερά d του φράγματος (απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών χαραγών) ως εξής:
Για τον πρώτο κροσσό (κ = 1) έχουμε:
Από τη γεωμετρία του Σχήματος 3 προκύπτει ότι
και η σχέση (8) γίνεται:
ημφ1 = λ/d | (8)

## Slide 30: 3. Δύο διασταυρωμένα οπτικά φράγματα σαν ιδανικό πλέγμα σε συμβολή και περίθλαση φωτός Laser 4/4
Όμοια μπορούμε να εργασθούμε με οποιασδήποτε τάξης κροσσό, π.χ. για τον κροσσό με κ = +2 θα πάρουμε τη σχέση
ημφ2 = 2λ/d με
κ.ο.κ.
Αν αντικαταστήσουμε το φράγμα σταθεράς d με άλλο μεγαλύτερης σταθεράς d΄(d΄ > d), το φράγμα με τη μεγαλύτερη σταθερά d΄ θα έχει λιγότερες γραμμές ανά mm από το προηγούμενο. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι οι φωτεινοί κροσσοί πυκνώνουν και εμφανίζονται στον ίδιο χώρο του πετάσματος, πολλοί περισσότεροι.
 | (9)

## Slide 31: Διασταύρωση δύο φραγμάτων 1/2
Αν τώρα διασταυρώσουμε δύο οπτικά φράγματα και έστω ότι το φράγμα με τη μικρότερη σταθερά d, τοποθετηθεί με τις χαρακιές του κάθετες, ενώ το δεύτερο φράγμα με τη μεγαλύτερη σταθερά d΄ τοποθετηθεί με τις χαρακιές του οριζόντιες (Σχήμα 4α), θα έχουμε δημιουργήσει ένα ιδανικό πλέγμα, του οποίου οι οριζόντιες και οι κατακόρυφες διαγραμμίσεις είναι αμελητέες σε σχέση με τις διαστάσεις των στοιχειωδών τμημάτων του πλέγματος. Στην περίπτωση αυτή αν διαβιβάσουμε φως Laser μέσα από ένα τέτοιο σύστημα, βλέπουμε σ’ ένα πέτασμα (Σχήμα 4β) το αποτέλεσμα της σύνθεσης των δύο εικόνων του Σχήματος 3, σε κάθετη μεταξύ των θέση. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε, εργαζόμενοι σ’ οποιαδήποτε γραμμή ή στήλη της εικόνας του Σχήματος 4β, όπως περιγράψαμε παραπάνω να υπολογίσουμε τις σταθερές d και d΄ (διαστάσεις του στοιχειώδους πλέγματος). Αξιοσημείωτο τέλος, είναι το ότι αν περιστρέψουμε τα δύο φράγματα κατά οποιαδήποτε γωνία, η διάταξη των κροσσών στην εικόνα συμβολής ακολουθεί τη γωνία στροφής των φραγμάτων.

## Slide 32: Διασταύρωση δύο φραγμάτων 2/2
Φαινόμενα περίθλασης όταν χρησιμοποιούμε φράγματα παρατηρούνται σε μεγάλες αποστάσεις L >> y.

## Slide 33: Β. ΠΕΙΡΑΜΑ

## Slide 34: 1. Σκοπός
Το γεγονός ότι οι εφαρμογές των ακτίνων Laser, που έχουν σχέση με διαγνωστικές μεθόδους στην ιατρική στηρίζονται σε φαινόμενα συμβολής και περίθλασης, αποτελεί το ερέθισμα και συγχρόνως το σκοπό για την πραγματοποίηση της άσκησης αυτής. Εδώ, ο σπουδαστής καλείται να υπολογίσει το μέγεθος σχισμών πολύ μικρών διαστάσεων, διάμετρο κόκκων λυκοποδίου (ένα είδος γύρης με σφαιρικό σχήμα) καθώς επίσης να υπολογίσει τα θεμελιώδη τμήματα λεπτού πλέγματος.
Επίσης, μετά τη θεωρία που προηγήθηκε, ο σπουδαστής είναι σε θέση να κατανοήσει τα αποτελέσματα της συμβολής και της περίθλασης, όταν το φως Laser πέσει σε στρώμα πολύ λεπτών κόκκων ή σε διαφανές φράγμα του οποίου οι αποστάσεις μεταξύ των σχισμών καθώς και το εύρος αυτών είναι πολύ μεγαλύτερο από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας (περίπτωση με πρακτικές εφαρμογές).

## Slide 35: 2. Πειραματική διαδικασία 1/2

## Slide 36: 2. Πειραματική διαδικασία 2/2
Η πειραματική διάταξη (Σχήμα 6) που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση αυτή αποτελείται από:
Μια συσκευή Laser (π.χ. He-Ne 1 mW)
Δύο οπτικά φράγματα διαφορετικών σταθερών
Ένα διάφραγμα με λεπτή σχισμή.
Μια γυάλινη πλάκα με σκόνη λυκοποδίου
Πέτασμα για την απεικόνιση των κροσσών
Οπτική τράπεζα για τη στήριξη όλων των παραπάνω εξαρτημάτων
Βάση τοποθέτησης των δειγμάτων
Κατά την πειραματική διαδικασία θα παρατηρήσουμε φαινόμενα περίθλασης μέσω σχισμής, μέσω οπής και μέσω οπτικών φραγμάτων και θα προσδιορίσουμε πειραματικά διάφορες σταθερές.

## Slide 37: Α. Περίθλαση μέσω λεπτής σχισμής 1/3
Αν στη βάση τοποθέτησης των δειγμάτων τοποθετήσουμε το πλακίδιο που φέρει λεπτή σχισμή, στο πέτασμα θα παρατηρήσουμε τους κροσσούς περίθλασης, όπως εμφανίζονται στο Σχήμα (7).
Εάν λ = 632.8 nm (το μήκος κύματος του Laser He-Ne), L η απόσταση της σχισμής από το πέτασμα και θ η γωνία, στη διεύθυνση της οποίας σχηματίζονται τα ελάχιστα, τότε από τη σχέση (5) μπορούμε να υπολογίσουμε το εύρος b της σχισμής, δηλαδή: b ημθ = m λ  b = mλ/ημθ. Όμως για μικρές γωνίες θ, ισχύει προσεγγιστικά ημθ = εφθ = θ (rad). Από τη γεωμετρία του Σχήματος (7) έχουμε για τη γωνία του 1ου μηδενισμού (m = 1):
εφθ1 = ημθ1 =y1/L και επομένως (για m = 1):

## Slide 38: Α. Περίθλαση μέσω λεπτής σχισμής 2/3

## Slide 39: Α. Περίθλαση μέσω λεπτής σχισμής 3/3
Σημειώστε ότι επειδή είναι δύσκολο να μετρήσουμε την απόσταση y1, μετράμε την y0 και επομένως y1 = y0/2.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα υπολογίσουμε το εύρος b της σχισμής, από τη γωνία θ2 του 2ου μηδενισμού (m = 2). Θα έχουμε επομένως:
όπου y2 = y1 + x

## Slide 40: Β. Περίθλαση μέσω οπής 1/4
Στη βάση των δειγμάτων θα τοποθετήσουμε ένα γυάλινο πλακίδιο που φέρει σκόνη από κόκκους λυκοποδίου οι οποίοι παρουσιάζουν ιδανικό σφαιρικό σχήμα. Σ’ αυτή την περίπτωση το φως δεν περνά από κυκλική οπή, αλλά εμποδίζεται από αντικείμενο σφαιρικής γεωμετρίας και παρουσιάζει απεικόνιση περίθλασης ακριβώς ίδια με αυτή που θα παρατηρούσαμε σε κυκλικό διάφραγμα.
Στο Σχήμα 8 φαίνεται η αντίστοιχη πειραματική διάταξη, όπου δέσμη Laser προσπίπτει κάθετα στο επίπεδο του πλακιδίου που φέρει τους κόκκους. Όπως αναμένεται, η εικόνα της περίθλασης που παρατηρούμε επάνω σε πέτασμα, αποτελείται από έναν κεντρικό κυκλικό φωτεινό δακτύλιο που περιβάλλεται από ένα πλήθος ομόκεντρων σκοτεινών και φωτεινών δακτυλίων.
Αν D η διάμετρος του κόκκου, τότε η γωνία στην οποία σχηματίζονται τα ελάχιστα δίνεται από τη σχέση:

## Slide 41: Β. Περίθλαση μέσω οπής 2/4
Αν D η διάμετρος του κόκκου, τότε η γωνία στην οποία σχηματίζονται τα ελάχιστα δίνεται από τη σχέση:
Για τη γωνία του 1ου μηδενισμού η σταθερά κ1 = 1.22 και επομένως η (15) γίνεται:

## Slide 42: Β. Περίθλαση μέσω οπής 3/4

## Slide 43: Β. Περίθλαση μέσω οπής 4/4
Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τη σταθερά κ2, η οποία αντιστοιχεί στη γωνία του 2ου μηδενισμού, ως εξής:
Θα θεωρήσουμε ως γνωστή τη διάμετρο D που υπολογίσαμε προηγουμένως και από τη σχέση
θα υπολογίσουμε το κ2.

## Slide 44: Γ. Συμβολή φωτός Laser μέσω οπτικού φράγματος 1/2
Ένα οπτικό φράγμα είναι ένα διαφανές πλακίδιο που φέρει ένα μεγάλο αριθμό παράλληλων χαραγών ανά μονάδα μήκους, διατεταγμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους ή μια μεταλλική επιφάνεια μεγάλης ανακλαστικότητας, που φέρει αυλακώσεις (καλείστε να μελετήσετε την παράγραφο 2.2 της άσκησης Laser 2, όπου παρουσιάζεται λεπτομερώς η σχετική ανάλυση των οπτικών φραγμάτων). Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε φράγματα διάδοσης διαφορετικής πυκνότητας το καθένα και θα υπολογίσουμε τη σταθερά d. Η πειραματική διάταξη παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.
Η εικόνα της συμβολής που παίρνουμε επάνω σε πέτασμα αποτελείται από μια σειρά φωτεινών κηλίδων εκ των οποίων η κεντρική που είναι και πιο έντονη αντιστοιχεί στον κροσσό με m = 0 (κροσσός μηδενικής τάξης). Ο αμέσως μετά προς τα δεξιά αντιστοιχεί στον κροσσό με m = +1 (κροσσός 1ης τάξης) ενώ ο αμέσως μετά τον κεντρικό, προς τα αριστερά αντιστοιχεί στον κροσσό με m = -1 (κροσσός –1 τάξης) κ.ο.κ.

## Slide 45: Γ. Συμβολή φωτός Laser μέσω οπτικού φράγματος 2/2

## Slide 46: 3. Εργασίες Α. Μέτρηση της σταθεράς οπτικού φράγματος
Αναγνωρίστε τα εξαρτήματα της πειραματικής διάταξης.
Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, θέσετε σε λειτουργία το Laser και κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε η δέσμη να είναι κάθετη στο πέτασμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LASER
Τοποθετείστε στη θέση του δείγματος ένα από τα οπτικά φράγματα που διατίθενται στο εργαστήριο και ρυθμίστε ώστε αυτό να τοποθετηθεί κάθετα στη δέσμη του Laser. Χρησιμοποιείστε πρώτα το φράγμα με τη μικρότερη σταθερά.
Τοποθετείστε χιλιοστομετρικό χαρτί στο πέτασμα και απεικονίστε επάνω σ’ αυτό το σχηματιζόμενο σύστημα φωτεινών κροσσών (φροντίστε να εμφανιστούν τουλάχιστον πέντε φωτεινές κηλίδες στο πέτασμα. Σημειώστε επάνω στο χιλιοστομετρικό χαρτί τη θέση των κηλίδων αυτών).

## Slide 47: 3. Εργασίες

## Slide 48: Α. Μέτρηση της σταθεράς οπτικού φράγματος 1/2
Μετρείστε (με τη βοήθεια της κλίμακας της οπτικής τράπεζας) την απόσταση L του οπτικού φράγματος από το πέτασμα.
L = …………… mm
Βγάλτε το χιλιοστομετρικό χαρτί που έχετε σημειώσει τη θέση των κροσσών συμβολής και μετρείστε πάνω σ’ αυτό, την απόσταση yκ του κ-τάξης κροσσού συμβολής από τον κεντρικό φωτεινό κροσσό (ο κεντρικός φωτεινός κροσσός διακρίνεται εύκολα, γιατί είναι ο πιο έντονος).
Επαναλάβετε τη μέτρηση για όλους τους κροσσούς των οποίων τη θέση έχετε σημειώσει στο πέτασμα.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταχωρείστε τα στον Πίνακα 1.

## Slide 49: Α. Μέτρηση της σταθεράς οπτικού φράγματος 2/2
Για κάθε τιμή του yκ που βρήκατε παραπάνω, και με βάση τη σχέση (9), υπολογίστε τη σταθερά d του πλέγματος. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών καταχωρείστε τα στον Πίνακα 1, καθώς επίσης και τη μέση τιμή d.
Αντικαταστήστε το οπτικό φράγμα μ’ ένα άλλο, διαφορετικής σταθεράς και επαναλάβετε τις εργασίες με αριθ. 4 έως και 7 για το δεύτερο φράγμα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το δεύτερο φράγμα να καταχωρηθούν στον Πίνακα 2.
(Στο φράγμα με τη μεγαλύτερη σταθερά θα εμφανιστούν περισσότεροι κροσσοί συμβολής, έτσι στην περίπτωση αυτή να σημειώσετε 7-9 κροσσούς).
Τοποθετείστε στο πέτασμα νέο χιλιοστομετρικό χαρτί και διασταυρώστε τα δύο οπτικά φράγματα.
Σημειώστε στο χιλιοστομετρικό χαρτί τις θέσεις των κροσσών συμβολής και γράψτε τις παρατηρήσεις σας. Στρίψτε τα φράγματα, τι παρατηρείτε;

## Slide 50: Β. Μέτρηση του εύρους της σχισμής ενός διαφράγματος 1/2
Αντικαταστήστε τα φράγματα στη θέση του δείγματος με διάφραγμα που φέρει κατάλληλη σχισμή.
Τοποθετείστε στο πέτασμα νέο χιλιοστομετρικό χαρτί, φωτίστε τη σχισμή με φως Laser έτσι ώστε να σχηματιστούν στο πέτασμα οι κροσσοί συμβολής του Σχήματος 1.
Σημειώστε επάνω στο χιλιοστομετρικό χαρτί τα όρια του κεντρικού φωτεινού κροσσού.
Μετρείστε (με τη βοήθεια της κλίμακας της οπτικής τράπεζας) την απόσταση L της σχισμής από το πέτασμα, αφού σβήσετε το Laser.
L = ………….. mm
Βγάλτε το χιλιοστομετρικό χαρτί όπου έχετε σημειώσει τα όρια του κεντρικού φωτεινού κροσσού, μετρείστε επάνω σ’ αυτό το μήκος του κεντρικού φωτεινού κροσσού (Β’Β) και υπολογίστε το μέγεθος y (Σχήμα 1) από τη σχέση y = (ΒΒ΄)/2. Καταχωρείστε την τιμή y στον Πίνακα 3.

## Slide 51: Β. Μέτρηση του εύρους της σχισμής ενός διαφράγματος 2/2
Με βάση τη σχέση (3) υπολογίστε το εύρος b. Την τιμή του b καταχωρείστε την στον πίνακα 3.
Επαναλάβετε τις εργασίες με αριθ. 11 έως και 14 άλλες 5 φορές φωτίζοντας με το φως του Laser διαφορετικά σημεία της σχισμής (ανεβοκατεβάζοντας τη σχισμή).
Βρείτε τη μέση τιμή b και το σφάλμα της συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 3.

## Slide 52: Γ. Μέτρηση της διαμέτρου των κόκκων Λυκοποδίου 1/2
Αντικαταστήστε το διάφραγμα με τη σχισμή με γυάλινη πλάκα στην οποία υπάρχει λεπτή στρώση από κόκκους λυκοποδίου. Για επιβεβαίωση συμβουλευτείτε τον επιβλέποντα καθηγητή.
Τοποθετείστε στο πέτασμα νέο χιλιοστομετρικό χαρτί, φωτίστε τους κόκκους λυκοποδίου κάθετα, έτσι ώστε να εμφανιστούν στο πέτασμα οι φωτεινοί και σκοτεινοί δακτύλιοι συμβολής του Σχήματος 2.
Σημειώστε επάνω στο χιλιοστομετρικό χαρτί τα όρια του κεντρικού φωτεινού κύκλου (άκρα της οριζόντιας διαμέτρου).
Αφού σβήσετε το Laser, μετρείστε την απόσταση L του πετάσματος από την γυάλινη πλάκα με τους κόκκους λυκοποδίου και καταχωρείστε την στον Πίνακα 4.
L = …………… mm

## Slide 53: Γ. Μέτρηση της διαμέτρου των κόκκων Λυκοποδίου 2/2
Μετρείστε στο χιλιοστομετρικό χαρτί την ακτίνα y του κεντρικού κυκλικού φωτεινού κροσσού και καταχωρείστε την στον Πίνακα 4.
Με βάση τη σχέση (6) υπολογίστε τη διάμετρο D των κόκκων λυκοποδίου. Την τιμή του D καταχωρείστε την στον πίνακα 4.
Επαναλάβετε τις εργασίες με αριθ. 18 και 21 άλλες 5 φορές λαμβάνοντας κάθε φορά διαφορετική τιμή της απόστασης L του πετάσματος από τη γυάλινη πλάκα (αλλάζετε κάθε φορά τη θέση του πετάσματος).
Βρείτε τη μέση τιμή D και το σφάλμα της, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες του Πίνακα 4.

## Slide 54: Δ. Μέτρηση χαρακτηριστικών πραγματικού πλέγματος 1/3
Τοποθετείστε στη θέση του δείγματος μεταλλικό πλέγμα. Φωτίστε κάθετα το πλέγμα με το φως Laser και ρυθμίστε έτσι ώστε οι φωτεινοί κροσσοί να είναι όσο το δυνατό πιο καθαροί και λεπτοί.
Σε απόσταση L = 400 mm από τη θέση του πλέγματος θέτετε πέτασμα με χιλιοστομετρικό χαρτί, πάνω στο οποίο σημειώνετε την εικόνα της συμβολής και συγκεκριμένα:
α. την απόσταση y του πρώτου μηδενικού της έντασης του φωτός λόγω περίθλασης, από το κεντρικό σημείο συμβολής και
β. τη γωνία που σχηματίζουν οι δύο διευθύνσεις συμβολής. Για ευκολία σας, φροντίστε όπως η μια διεύθυνση συμβολής να είναι παράλληλη με τις γραμμές του χιλιοστομετρικού χαρτιού.
Επαναλάβετε την εργασία 9 τουλάχιστον 5 φορές επιτρέποντας κάθε φορά τη δέσμη του Laser να περνά από διαφορετική περιοχή του πλέγματος. Οι αντίστοιχες τιμές των y και θ καταχωρούνται στους Πίνακες 5 και 6.
Για κάθε τιμή της παραμέτρου y υπολογίστε το αντίστοιχο εύρος της σχισμής του πλέγματος. (Χρησιμοποιείστε μια από τις σχέσεις (15) ή (19).

## Slide 55: Δ. Μέτρηση χαρακτηριστικών πραγματικού πλέγματος 2/3
Υπολογίστε τη μέση τιμή του εύρους b και της γωνίας θ καθώς και το τυπικό σφάλμα, (απόλυτο και σχετικό), των παραμέτρων τους.
Να εκφραστούν οι μέσες τιμές των b και θ με τα σφάλματά τους.
Μεταφέρετε το πέτασμα σε απόσταση, L = ………….. mm, τέτοια ώστε οι επιμέρους φωτεινοί κροσσοί συμβολής να απέχουν μεταξύ τους περίπου 1cm και σημειώνετε σε χιλιοστομετρικό χαρτί τους πιο καθαρούς κροσσούς συμβολής.
Επαναλάβετε τη μέτρηση αυτή τουλάχιστον 5 φορές επιτρέποντας κάθε φορά τη δέσμη του Laser να περνά διαφορετική περιοχή του πλέγματος.
Από τους κροσσούς συμβολής που σημειώσατε και από κάθε μέτρηση που πήρατε, επιλέγετε τον πιο καθαρό κροσσό και καταχωρείτε την απόσταση του yκ από το κεντρικό κροσσό συμβολής, μαζί με τη τάξη του κ, στον Πίνακα 7.

## Slide 56: Δ. Μέτρηση χαρακτηριστικών πραγματικού πλέγματος 3/3
Για κάθε τιμή της μέτρησης yκ υπολογίστε την αντίστοιχη τιμή της παραμέτρου ακ και καταχωρείτε αυτή στον Πίνακα 7. (Χρησιμοποιείστε μια από τις σχέσεις (18) ή (20).
Υπολογίζετε τη μέση τιμή του πάχους του σύρματος και εκφράζετε αυτή με το τυπικό της σφάλμα, (απόλυτο και σχετικό).
Γράψτε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τη μορφή του πλέγματος.

## Slide 57: Πίνακας 1 L = ……………. mm
Α/Α | κ | yκ mm | d mm | d mm

## Slide 58: Πίνακας 2 L = ……………. mm
Α/Α | κ | yκ mm | d mm | d mm

## Slide 59: Πίνακας 3 L = ……………. mm
Α/Α | y mm | b mm | b mm | Δb mm | (Δb)2 mm2

## Slide 60: Πίνακας 4 L = ……………. mm
Α/Α | L mm | y mm | D mm | D mm | ΔD mm

## Slide 61: Πίνακας 5 L = ……………. mm
Α/Α | y mm | b mm | b mm | Δb mm | (Δb)2 mm2

## Slide 62: Πίνακας 6
Α/Α | θ (ο) | Θ (ο) | Δθ (ο) | (Δθ)2

## Slide 63: Πίνακας 7 L = ……………. mm
Α/Α | κ | yκ mm | ακ mm | α mm | Δα mm | (Δα)2 mm2

## Slide 64: Τέλος Ενότητας

## Slide 65: Σημειώματα

## Slide 66: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεώργιος Μήτσου 2014. Γεώργιος Μήτσου. «Φυσική Οπτική (Ε). Ενότητα 12: Laser (γ’ μέρος)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 67: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 68: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 69: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 70: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.