## Slide 1: Κλινική άσκηση φακών επαφής
Ενότητα 2: Πρεσβυωπικοί φακοί επαφής
Αθηνά Πλακίτση
Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Πρεσβυωπία
Το εύρος προσαρμογής που παρατηρείται στην ηλικία περίπου των 40 είναι μειωμένο, και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει να έχουν προβλήματα με την κοντινή όραση και να χρειάζονται κάποιο είδος κοντινής διόρθωσης
Η ηλικία έναρξης της πρεσβυωπίας υπολογίζεται όταν το υποκειμενικό εύρος προσαρμογής είναι κάτω από 3 D

## Slide 3: Εύρος υποκειμενικής προσαρμογής και ηλικία

## Slide 4: Εύρος προσαρμογής και ηλικία
Η μείωση με την ηλικία της αντικειμενικής προσαρμογής των μεμονωμένων ασθενών μπορεί να χαρακτηριστεί σχεδόν γραμμική
Η μείωση μετά την έναρξη της πρεσβυωπίας στην κλίση της μέσης υποκειμενικής προσαρμογής / ηλικία γραφήματος με την ηλικία σχετίζεται με τη διαδικασία υπολογισμού μέσης τιμής προσαρμογής

## Slide 5: Κοντινά Adds
Η υποκειμενική προσαρμογή πέφτει στο 0 στην ηλικία περίπου των 52
Η τιμή των κοντινών adds επηρεάζονται από:
Το σωματικό ανάστημα
Το είδος των οπτικών εργασιών
Τις αποστάσεις εργασίας
Τα υψηλότερα adds που δίνονται στις γυναίκες ίσως να οφείλονται κυρίως σε διαφορές του μήκους χεριών

## Slide 6: Πρεσβύωπες και Φακοί Επαφής
Οι πρεσβύωπες θεωρούνται σημαντική και μεγάλη αγορά για τους φακούς επαφής
Προσπάθειες για εκμετάλλευση αυτής της δυνατότητας μέχρι τώρα είχε περιορισμένη επιτυχία
Υπάρχει μια φθίνουσα πορεία στη σχετική συχνότητα εφαρμογής φακών επαφής στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ξεκινώντας 100% στην ηλικία 15-24 και μηδενίζεται στην ηλικία πάνω από 75

## Slide 7: ‘Ηλικιωμένος’ Οφθαλμός
Η επιτυχία στην εφαρμογή φακών επαφής στους πιο ηλικιωμένους δε εξαρτάται μόνο από οπτικούς παράγοντες
Οφθαλμικές μεταβολές λόγω ηλικιακών αλλαγών επηρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή φακών επαφής:
Μειωμένος τόνος άνω και κάτω βλεφάρων
Μειωμένο άνοιγμα βλεφάρων
Μειωμένη παραγωγή δακρύων
Σταθερότητα δακρύων

## Slide 8: ‘Ηλικιωμένος’ Οφθαλμός
Σε μεγαλύτερης ηλικίας μάτια:
Η διάμετρος κόρη μειώνεται και αυξάνεται η απορρόφηση του κρυσταλλοειδούς φακού και έτσι μειώνεται η αμφιβληστροειδική ένταση φωτισμού
Αυξάνονται τα οπτικά σφάλματα του οφθαλμού
Ο σκεδασμός του φωτός
Η ποιότητα αμφιβληστροειδικής εικόνας είναι φτωχότερη

## Slide 9: Πρεσβυωπικοί Φακοί Επαφής
Ο πρεσβυωπικός φακός επαφής ΔΕΝ πρέπει να υπονομεύει περαιτέρω την αμφιβληστροειδική εικόνα π.χ. να μειώνει την αμφιβληστροειδική ένταση φωτισμού ή την αντίθεση της εικόνας

## Slide 10: Πρεσβυωπικοί Φακοί Επαφής
Οι κύριες εναλλακτικές μέθοδοι διόρθωσης πρεσβυωπίας με φακούς επαφής έχουν αναγνωριστεί για πάνω από 50 χρόνια και είναι:
Φακοί επαφής για διόρθωση της μακρινής όρασης και μονοεστιακά γυαλιά για να παρέχουν το κοντινό add
Μονόραση, όπου το ένα μάτι είναι διορθωμένο για μακριά (συνήθως το επικρατές ) και το άλλο για κοντά, και οι διάφορες τροποποιήσεις της μεθόδου
Δι- και πολύ –εστιακοί φακοί επαφής που στηρίζονται σε εναλλασσόμενης ή ταυτόχρονης εικόνας (όρασης) αρχές

## Slide 11: Γυαλιά για κοντά
Ο συνδυασμός μακρινή διόρθωση με μονεστιακούς φακούς επαφής με ένα ζευγάρι «κοντινά» γυαλιά είναι η πιο απλή λύση για ένα που ήδη φοράει φακούς επαφής και ίσως η πιο οικονομική
Δε καλύπτει τον ασθενή που δε θέλει να χρησιμοποιεί γυαλιά όταν εισέρχεται στην πρεσβυωπική ηλικία
Είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος που χρησιμοποιείται από πρεσβυωπικούς ασθενείς που φορούν ήδη φακούς επαφής

## Slide 12: Μονόραση
Η αρχή της μονόρασης απεικονίζεται σχηματικά στο παρακάτω σχήμα
Το μάτι για «μακριά» διορθώνεται για να απομείνει μια μικρή υπολειπόμενη μυωπία και το άλλο μάτι διορθώνεται για «κοντά»
Καθώς το κάθε μάτι έχει το δικό του «βάθος πεδίου», μέσα στο οποίο η οπτική οξύτητα φτάνει σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο

## Slide 13: Μονόραση
Εάν η διαφορά μεταξύ των δυο διαθλαστικών καταστάσεων έχει επιλεχθεί σωστά και διόφθαλμη κατάργηση επέρχεται, ώστε η πιο θολή εικόνα μπορεί να αγνοηθεί, ικανοποιητική όραση μπορεί να επιτευχθεί σε ένα συνεχόμενο εύρος διοπτρικών αποστάσεων που είναι μεγαλύτερο από τη δύναμη της κοντινού add

## Slide 14: Οπτική οξύτητα
Charman, 1980

## Slide 15: Μονόραση
Η κατάργηση επιτρέπει διόφθαλμη οξύτητα να ταιριάξει με αυτή του καλύτερου ματιού, παρόλο που αυτό δεν επιτυγχάνεται με όλους τους ασθενείς

## Slide 16: Μονόραση
Αν κάνουμε την πολύ απλή υπόθεση ότι όλο το βάθος πεδίου για κάθε μάτι είναι Β διοπτρίες και δεν υπάρχει υπολειπόμενη προσαρμογή, είναι καθαρό εάν φτωχή ενδιάμεση όραση πρέπει να αποφευχθεί, η μεγίστη διαφορά μεταξύ των διαθλαστικών καταστάσεων των δυο ματιών (το add) πρέπει να είναι Β

## Slide 17: Μονόραση
Το ολικό εύρος της αποδεκτής όρασης είναι 2Β διοπτρίες
Με το μάτι για μακριά καλύπτει το διοπτρικό εύρος από 0 έως Β και το μάτι για κοντά από Β έως 2Β
Η τιμή του εύρους πεδίου εξαρτάται από τη διάμετρο της κόρης και με πιο κριτήριο ορίζεται η αποδεκτή οξύτητα, αυτό είναι μεταξύ 0.50-0.75 D για φωτοπικές διαμέτρου κόρης

## Slide 18: Μονόραση
Αυτό προτείνει ότι μάλλον με χαμηλό “add” μπορεί να είναι ανεκτός ο τρόπος της μονόρασης
Νέοι πρεσβύωπες θα έχουν υπολειπομένη προσαρμογή Α διοπτρίες.
Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη διαθλαστική διαφορά (Α+Β) διοπτρίες να είναι ανεκτή μεταξύ των διορθώσεων των δύο ματιών, το εύρος της ανεκτής όρασης εκτείνεται σε 2(Α+Β)
Στη πράξη οι διόφθαλμες διαφορές μέχρι 1.5 D είναι συνήθως ανεκτές, αλλά υψηλότερα “adds” είναι πιο προβληματικά

## Slide 19: Ενισχυμένη Μονόραση
Το πρόβλημα της ενδιάμεσης όρασης με τα υψηλότερα adds, λύνεται με την εφαρμογή του ενός ματιού με διπλεστιάκο ή πολυεστιακό φακό
Ονομάζεται Ενισχυμένη Μονόραση
Εάν απαιτείται καλή μακρινή όραση, το μάτι για μακριά εφαρμόζεται με μονεστιάκο φακό, ένα απαιτείται καλή κοντινή το μάτι για κοντά δέχεται το μονοεστιάκο φακό

## Slide 20: Τροποποιημένη Μονόραση
Στη τροποποιημενη μονόραση και τα δυο μάτια εφαρμόζονται με διπλεστιακούς ή πολυεστιακούς φακούς επαφής.
Το κυρίαρχο μάτι δέχεται το κέντρο για μακριά φακό και το άλλο το κέντρο για κοντά φακό (όπως θα δούμε παρακάτω)

## Slide 21: Μερική Μονόραση
Το κοντινό add μειώνεται, με μερική απώλεια για κοντά, αλλά με βελτίωση της ενδιάμεσης όρασης
Βοηθητικά γυαλιά απαιτούνται για λεπτομερή κοντινή εργασία

## Slide 22: Μειονεκτήματα Μονόρασης
Μερική απώλεια οξύτητας της στερεόψης στη μονόραση σε υψηλότερα add
Για adds μικρότερα από +2.50D στη μονόραση οπτικές δεξιότητες και δεξιοτεχνίας είναι κατώτερες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και κοντράστ
Οι ασθενείς με μονόραση έχουν αυξημένο κίνδυνο να γλιστρήσουν και να έχουν ατυχήματα κατά τη βάδιση

## Slide 23: Διπλεστιακοί και Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής
Οπτικοί σχεδιασμοί
  Διαθλαστικοί
  Περιθλαστικοί
Υλικά
  Σκληροί αεροδιαπεράτοι
  Μαλακοί
Μερικοί μπορεί να δοθούν με τορική μορφή για διόρθωση υψηλού βαθμού αστιγματισμού

## Slide 24: Διπλεστιακοί και Πολυεστιακοί Φακοί Επαφής
Όλοι οι σχεδιασμοί στηρίζονται:
Στην ταυτόχρονης όρασης αρχή εκτός,
Από της εναλλασσόμενης όρασης με διαφορετικά σχήματα seg
Μόνο η εναλλακτικής εικόνας τεχνική παρουσιάζει περιορισμούς στη κατεύθυνση παρατήρησης

## Slide 25: Εναλλασσόμενης Όρασης Φακοί
Με τη χρήση διπλεστιακών αεροδιαπερατών (GP) φακών που μοιάζουν με τους διπλεστιακούς οφθαλμικούς φακούς
Ο ασθενής κοιτάζει μέσα από τη μακρινή ζώνη στη πρωτεύουσα θέση στο ανώτερο μέρος του φακού
Όταν χαμηλώνει το βλέμμα ο φακός στηρίζεται με το κάτω βλέφαρο και το μάτι και η κόρη χαμηλώνουν προς τα κάτω και ο ασθενής βλέπει από τη κοντινή περιοχή στο κάτω μέρος του φακού

## Slide 26: Εναλλασσόμενης Όρασης Φακοί
Διπλεστιακοί φακοί που στηρίζονται σε αυτή την αρχή είναι σχεδιασμένοι να αλλάζουν θέση σε σχέση με την κόρη όταν αλλάζει η προσήλωση από μακριά – κοντά
Η προσδοκώμενη μεταβίβαση είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα στη κάθετη κατεύθυνση, ο προσανατολισμός του φακού σταθεροποιείται με πρίσμα ή με κολόβωμα φακού

## Slide 27: Εναλλασσόμενης Όρασης GP Διπλεστιακός: ΜΑΚΡΙΑ
ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
GP Φακός
ΚΟΝΤΙΝΟ Seg Συμπαγές ή ‘Χωνευτό ’

## Slide 28: Εναλλασσόμενης Όρασης GP Διπλεστιακός: ΚΟΝΤΑ
ΦΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ

## Slide 29: Εναλλασσόμενης Όρασης GP Διπλεστιακός: Θέση Βλεφάρου
Η ιδανική θέση του κατωτέρου βλεφάρου είναι εφαρμοστά ή λίγο παραπάνω από την 6η ώρα του σκληροκερατοειδούς ορίου

## Slide 30: Ασύμμετρος Διπλεστιακός Σχεδιασμός
Το seg περιλαμβάνει την κοντινή διόρθωση (Κ)
“Φορέας” κομμάτι έχει τη μακρινή διόρθωση (Μ)
Ο φακός κινείται (ολισθαίνει) πάνω στο μάτι ώστε η όραση να εναλλάσσεται μεταξύ μακρινής (Μ) και κοντινής όρασης (Κ) με προβλέψιμο τρόπο
Το seg σχεδιάζεται ως χωνευτός ή ενός κομματιού (συμπαγής)
Αεροδιαπερατοί (Gas Permeable GP) και μαλακοί (δε συνηθίζονται)
Notes: 12
12

## Slide 31: Διπλεστιακοί φε – Σχήματα του seg
Ένα- κομμάτι (Συμπαγής)
Δύο -Κομμάτια (Χωνευτά Ενσωματωμένα, Εμφυτεύμενα )

## Slide 32: Ασύμμετρος Διπλεστιακός Seg Σχεδιασμός
Αυτός ο σχεδιασμός είναι περιστροφικά ασύμμετρος. Ο φακός πρέπει να μένει σωστά προσανατολισμένος πάντα , ώστε να επιτρέπεται η σωστή εναλλαγή από μακριά, κοντά και το αντίθετο με τη προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η σωστή κίνηση φακού.
Πρισματικό αντίβαρο 1.5 πρισματικές διοπτρίες με ή χωρίς κατώτατο κολόβωμα χρησιμοποιείται ώστε να επιτευχτεί ο σωστός προσανατολισμός του φακού in situ

## Slide 33: Εναλλασσόμενης Όρασης - Πλεόνεκτημα
Ιδανικά, άριστη μακρινή και κοντινή όραση μπορεί να ληφθεί, καθότι όλη η κόρη καλύπτεται από τη διόρθωση με την αντίστοιχη δύναμη

## Slide 34: Εναλλασσόμενης Όρασης - Προβλήματα
Το κύριο πρόβλημα είναι ο βαθμός της σχετικής κίνησης του φακού που μπορεί να επιτευχτεί σε σχέση με τη διάμετρο της κόρης, κυρίως στους μαλακούς φακούς επαφής

## Slide 35: Εναλλασσόμενης Όρασης - Προβλήματα
Η ιδανική μετακίνηση του φακού πρέπει να ισοδυναμεί με τη διάμετρο της κόρης και αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Εκτός αν οι συνθήκες φωτισμού είναι υψηλές και η κόρη είναι μικρή
Εάν η κίνηση είναι πολύ μικρή, και οι μακρινές και οι κοντινές διορθώσεις τοποθετούνται εντός περιοχής κόρης, τότε η αμφιβληστροειδική εικόνα είναι υποβαθμισμένη και ασύμμετρη

## Slide 36: Εναλλασσόμενης Όρασης - Προβλήματα
Προβλήματα με την περιστροφή φακού και σταθερότητας

## Slide 37: Εναλλασσόμενης Όρασης GP Διπλεστιακός Περιστρεφόμενος Φακός /Περιστρεφόμενη σύνδεση
Περιστρεφόμενος Φακός
Περιστρεφόμενο Seg
Περιστρεφόμενη σύνδεση

## Slide 38: Ταυτόχρονης Όρασης Φακοί
Ομόκεντροι
(με δύο ή πολλαπλούς ομόκεντρους κύκλους)
Ασφαιρικοί
Περιθλαστικοί
D
N
D
N
Notes: 12
12

## Slide 39: Ταυτόχρονης Όρασης Φακοί - Διπλεστιακοί
Ο περιορισμός αυτής της προσέγγισης είναι κατά τη παρατήρηση και μακρινών και κοντινών αντικειμένων η εστιασμένη εικόνα που δημιουργούνται από ακτίνες που περνούν από το «σωστό» μέρος της οπτικής ζώνης επικαλύπτονται από την εκτός εστίασης εικόνας λόγω του λάθους τμήματος φακού

## Slide 40: Ταυτόχρονής Όρασης Φακοί -Διπλεστιακοί
Σε ταυτόχρονης όρασης διπλεστιακοί:
Μια περιοχή του φακού έχει δύναμη που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη διόρθωση για μακριά και η υπόλοιπη οπτική ζώνη παρέχει την κοντινή διόρθωση
Οι διαστάσεις των ζωνών είναι τέτοιοι ώστε η περιοχή της κόρης εισόδου του οφθαλμού μερικώς καλύπτεται και από τις μακρινές και τις κοντινές διορθώσεις

## Slide 41: Ταυτόχρονής Όρασης Φακοί -Διπλεστιακοί
Το αποτέλεσμα της επικάλυψης της εντός και εκτός εστίασης εικόνων, είναι ότι το κοντράστ των μικρότερων λεπτομερειών στην εντός εστίασης εικόνας ξεθωριάζει από το φως της εκτός εστίασης εικόνας
Ευτυχώς υψηλού κοντράστ οξύτητα είναι σχετικά ανθεκτική στην απώλεια κοντράστ, αλλά δυσκολία μπορεί να υπάρχει σε εργασίες με χαμηλού κοντράστ αντικείμενα

## Slide 42: Ταυτόχρονής Όρασης Φακοί -Διπλεστιακοί
Υπάρχουν ενδείξεις ότι μετά από μακροχρόνια χρήση των ταυτόχρονης όρασης φακούς, προσαρμογή αποκτιέται στου χαμηλού κοντράστ εικόνες και γίνονται βελτιώσεις στην οξύτητα και ευαισθησία αντίθεσης

## Slide 43: Ομόκεντρος 2 δακτυλίων διπλεστιακός
Το πρώτο είδος ομόκεντρων πρεσβυωπικών φακών ήταν με δυο ομόκεντρους κύκλους
Το κεντρικό τμήμα να προορίζεται για τη μακρινή όραση και η περιφερική περιοχή για τη κοντινή όραση (Κέντρο Μακρινό ΚΜ)
Το κεντρικό τμήμα να προορίζεται για τη κοντινή όραση και η περιφερική περιοχή για τη μακρινή όραση (Κέντρο Κοντινό ΚΚ)

## Slide 44: Πολλαπλών ομόκεντρων κύκλων
Όταν υπάρχουν πολλαπλοί ομόκεντροι κύκλοι διαθέτουν εναλλάξ τη μακρινή και τη κοντινή διόρθωση
Είναι κέντρο για μακριά με 5 εναλλασσόμενες μακρινές και κοντινές ζώνες
Ο σχεδιασμός του εύρους και της απόστασης των ζωνών έχει στηριχθεί στις αλλαγές της διαμέτρου της κόρης σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού που παρατηρούνται στο πρεσβυωπικό πληθυσμό

## Slide 45: Ομόκεντρος Ταυτόχρονης ‘Ορασης Υδρόφιλος Διπλεστιακός: Acuvue
Μ
D
D
D
N
N
‘Carrier’
Edge finish
D:N 65:35
D:N 70:30
Αναλογία Φωτός vs. Μέγεθος κόρης
Μeyler & Veys, 1999

## Slide 46: Ταυτόχρονής Όρασης Φακοί –Πολυεστιακοί
Στην περίπτωση των ασφαιρικών ή άλλων πολυεστιακών είναι πιο πολύπλοκο, αλλά στο τέλος το μη επιθυμητό φως που προέρχεται μέσω των περιοχών του φακού με τη «λάθος» δύναμη να υποβαθμίζει την εστιασμένη εικόνα που δημιουργείται από τα σωστά τμήματα φακού, και ελαττώνει το κοντράστ των μικρών λεπτομερειών σε βαθμό που εξαρτάται από τις σχετικές περιοχές των διορθώσεων στην κόρη

## Slide 47: Ταυτόχρονης όρασης πολυεστιακοί, ασφαιρικοί (π.χ. Ελλειπτικοί)
Ελλειπτικοί
κεντρικά-μακριά
Πολυεστιακοί
Αμφιβληστροειδής
Πεπλατυσμένη Πρόσθια Επιφάνεια (εμφανίζεται)
(or Επιμήκης Οπίσθια Επιφάνεια [δεν εμφανίζεται])
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ® ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Σημείωση:
Απλοποιημένη οπτική Αποστάσεις αντικειμένων & μεγέθη
ΔΕΝ απεικονίζονται σε κλίμακα

## Slide 48: Ταυτόχρονης όρασης πολυεστιακοί, ασφαιρικοί (π.χ. Ελλειπτικοί)
Σημείωση:
Απλοποιημένη οπτική Αποστάσεις αντικειμένων & μεγέθη
ΔΕΝ απεικονίζονται σε κλίμακα
ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΧΗΜΑ ΦΑΚΟΥ
ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ® ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ελλειπτικοί,
κεντρικά-μακριά ,
Πολυεστιακοί
Αμφιβληστροειδής

## Slide 49: Πολυεστιακός Φακός Επαφής
Σταδιακή μεταβολή της διοπτρικής δύναμης του φακού από το κέντρο προς την περιφέρεια
Επιτυγχάνεται με τη χρήση μια ασφαιρικής επιφάνειας πρόσθιας (ΚΚ) ή οπίσθιας (ΚΜ)
Οι φακοί μπορεί να είναι:
  Κέντρο τη μακρινή διόρθωση (ΚΜ) με οπίσθια ασφαιρική επιφάνεια εισάγουν θετική σφαιρική εκτροπή (πιο δύσκολο να κατασκευαστούν)
  Κέντρο τη κοντινή διόρθωση (ΚΚ) με πρόσθια ασφαιρική επιφάνεια και εισάγουν αρνητική σφαιρική εκτροπή (κυρίως σε μαλακούς φακούς επαφής ). Έχουν και δικαμπυλωτή σχεδίαση για να επιτευχθούν υψηλότερα adds
Συναντάται και σε αεροδιαπερατούς (GP) και σε μαλακούς

## Slide 50: Ταυτόχρονης όρασης πολυεστιακοί, ελλειπτικοί ασφαιρικοί ΦΕ(K-M)
Επιμήκης ελλειψοειδής οπίσθια επιφάνεια
Πεπλατυσμένη ελλειψοειδής πρόσθια επιφάνεια
Οπίσθια επιφάνεια (ΟΕ)
επιπεδώνεται προς τη
περιφέρεια,
­ + στην περιφέρεια
Πεπλατυσμένη
Επιμήκης
Σφαιρική ΠΕ
Circle
Σφαιρική ΟΕ
Πρόσθια επιφάνεια (ΠΕ) κυρτώνει προς την περιφέρεια ,
­ + στην περιφέρεια

## Slide 51: Ταυτόχρονης όρασης πολυεστιακοί, ελλειπτικοί ασφαιρικοί ΦΕ (K-K)
Σφαιρική ΠΕ
Σφαιρική ΟΕ
Οπίσθια επιφάνεια
(ΟΕ)
κυρτώνει προς την περιφέρεια
¯ + στην περιφέρεια
Επιμήκης ελλειψοειδής πρόσθια επιφάνεια
Πεπλατυσμένη ελλειψοειδής οπίσθια επιφάνεια
Πρόσθια επιφάνεια (ΠΕ) επιπεδώνεται προς την περιφέρεια,
+ στην
περιφέρεια
Πεπλατυσμένη
Επιμήκης
Κύκλος

## Slide 52: Πολυεστιακός Φακός Επαφής
Ο διαφορετικός ρυθμός μεταβολής της ασφαιρικής επιφάνειας (εκκεντρότητα e) δίνει και τα διαφορετικά ADD του φακού
Οι πολυεστιακοί φακοί προσφέρουν ελεγχόμενη σφαιρική εκτροπή στον οφθαλμό και αυξάνουν το βάθος εστίασης του
Για καλά κεντραρισμένο φακό το σφαιρικό σφάλμα του φακού προστίθεται στο σφαιρικό σφάλμα του ασθενή
Η επιτυχία αυτού του φακού εξαρτάται και από τις οπτικές απαιτήσεις του πρεσβύωπα και από τη σφαιρική εκτροπή του κάθε οφθαλμού
Συνήθως είναι θετική η σφαιρική εκτροπή που συναντάται στο μέσο φυσιολογικό οφθαλμό +0.10D/mm2 για 50 χρονών

## Slide 53: Ταυτόχρονής Όρασης Φακοί –Πολυεστιακοί
Ο ίδιος πολυεστιακός λειτουργεί διαφορετικά σε διαφορετικά μάτια, λόγω μεταξύ των ασθενών διαφοροποιήσεις στην αποδοχή της διόρθωσης
Ο συνδυασμός του πολυεστιακού και του ματιού δίνει χαμηλά ποσά σφαιρικής εκτροπής

## Slide 54: Ταυτόχρονής Όρασης Φακοί –Πολυεστιακοί
Η ποιότητα της αμφιβληστροειδικής εικόνας για ένα καλά κεντραρισμένο φακό εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των παρακάτω παραγόντων:
α. Προφίλ της δύναμης του φακού
β. Τη διάμετρο της κόρης
γ. Το ποσό της εναπομείνασας οφθαλμικής προσαρμογής
δ. Οφθαλμικό σφαιρικό σφάλμα

## Slide 55: Πολυεστιακός Φακός Επαφής
Είναι επιτυχής σε χαμηλά add
H εφαρμογή τους εξαρτάται από το μέγεθος της κόρης
To μέγεθος της κόρης επηρεάζεται από :
  Φωτισμό
  Απόσταση αντικείμενου
  Ηλικία (η διάμετρος μειώνεται με την εξέλιξη της πρεσβυωπίας ~ 5mm)
  Και άλλους παράγοντες (π.χ. συναισθηματική κατάσταση)

## Slide 56: Πολυεστιακός Φακός Επαφής
Εάν αποκεντρωθούν, δημιουργούνται σκιές στις εικόνες τους

## Slide 57: ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΦΕ: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ όπως Proclear® Πολυεστιακός CooperVision’s
Ομόκεντρος & Ασφαιρικός
Ενδιάμεσο: 5 mm διαμ.
ασφαιρικό, ¯ +δύναμη
Ενδιάμεσα: 5 mm διαμ.
ασφαιρικό,
­ +δύναμη
Μακριά:
8.5 mm διαμ.
σφαιρικό
Κοντά:
8.5 mm διαμ.
σφαιρικό
Μακριά: 2.3 mm διαμ. σφαιρικό
Κοντά: 1.7 mm
διαμ. σφαιρικό
TD=14.4 mm

## Slide 58: Τροποποιημένη Μονόραση
Ένας σημαντικός τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί τα αποτελέσματα των αλλαγών στη διάμετρο της κόρης σε διόφθαλμη παρατήρηση είναι να συνδυαστεί ένας κεντρικά κοντά φακός στο ένα μάτι με ένα κεντρικά μακριά φακό στο άλλο μάτι. Πολλοί κατασκευαστές παράγουν σειρά φακών σε συνδυασμό σχημάτων για αυτό το σκοπό.
Για πολύ μικρές κόρες θεωρείται μονόραση. Αλλά για κανονικού διαμέτρου φωτοπικές κόρες τα μάτια είναι πιο ισορροπημένα όποτε καλή στερεοσκοπική όραση μπορεί να επιτευχτεί.

## Slide 59: Ταυτόχρονης Όρασης: Εναλλάξ δακτύλιοι με μακρινή και κοντινή με ασφαιρικό σχεδιασμό: Oasys (Vistakon)
Plainis et al. 2013
Κατανομή διοπτρικής ισχύος σε σχέση με την ακτίνα για φακούς 0.00D για μακριά. Για χαμηλό add αριστερά και υψηλό add δεξιά

## Slide 60: Περιθλαστικός φακός
Συμβατικός πριονωτός σχεδιασμός διαθέτει τύπου Fresnel κλιμακωτές αυλακώσεις που διαχωρίζουν το περιθλώμενο φως μεταξύ της μακρινής και κοντινής εστίας
Η κοντινή όραση παρέχεται από το περιθλαστικό προφίλ
Ο περιθλαστικος εμφανίζεται σε αεροδιαπερατούς φακούς επαφής

## Slide 61: Περιθλαστικός φακός

## Slide 62: Περιθλαστικός φακός
Diffrax™ GP διπλεστιακός (Pilkington, τώρα δε προσφέρεται)
Echelon™ μαλακός διπλεστιακός (CooperVision)
Αυτή η τεχνολογία συναντάται σε ενδοφακούς IOLs: Array ™ (AMO) AcrySof ReSTOR ™ (Alcon) Vision Membrane ™ (VM Technologies Inc. ), TECNIS ZM001 and CeeOn 811E (AMO after 2004-April)

## Slide 63: Περιθλαστικός φακός
Ο περιθλαστικός διπλεστιακός δεν επηρεάζεται από το μέγεθος της κόρης.
Έχουν σημαντική μείωση στο χαμηλό κοντράστ της όρασης καθότι ένα σημαντικό ποσοστό φως περιθλάται σε ανεπιθύμητες τάξεις ή διαχέεται (περίπου 20 %)

## Slide 64: Πρεσβυωπία - Στρατηγική Εφαρμογής
Χαμηλά έως μέτρια adds (+1.50 ή λιγότερο)
  Μονόραση
  Ασφαιρικός ταυτόχρονης όρασης σχεδιασμός
Μέτρια έως υψηλά adds (+1.75 ή περισσότερο)
  Ομόκεντρος ταυτόχρονης όρασης σχεδιασμός
  Περιθλαστικός ταυτόχρονης όρασης σχεδιασμός (μαλακός φακός επαφής )
  Εναλλασσομένης GP σχεδιασμός
Notes: 12
12

## Slide 65: Φακοί Επαφή για Πρεσβύωπα Συμπεράσματα
Εφαρμογή με φε για τη πρεσβυωπία:
  Προσφέρει πρόκληση και ικανοποίηση στον εφαρμοστή
  Επικερδές, με μεγάλη δυνατότητα αγοράς
  Η επιτυχία με εξελιγμένους σχεδιασμούς διπλεστιακών/ πολυεστιακών θα βελτιώνεται
  Με τους συχνής αντικατάστασης πρεσβυωπικούς φακούς επαφής μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη και μη δαπανηρή η δοκιμαστική περίοδος
  Μονόραση θα είναι πάντα η ίδια
Notes: 12
12

## Slide 66: Τέλος Ενότητας

## Slide 67: Σημειώματα

## Slide 68: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθηνά Πλακίτση 2014. Αθηνά Πλακίτση . «Κλινική άσκηση φακών επαφής. Ενότητα 2: Πρεσβυωπικοί φακοί επαφής». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 69: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 70: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 71: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 72: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.