## Slide 1: Διαχείριση εξεταζόμενων στα τμήματα ιατρικών απεικονίσεων
Ενότητα 7: Απεικόνιση Ιατρικών Συσκευών
Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ακτινολογίας - Ραδιολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2
Συχνά στις ακτινολογικές εικόνες απεικονίζονται ιατρικές συσκευές.
Ο Τεχνολόγος Ακτινολόγος μπορεί να τις αναγνωρίζει στην εικόνα.
Ο ΤΑ επιβάλλεται να γνωρίζει πως να διαχειρισθεί με ασφάλεια τις διάφορες συσκευές κατά την απεικόνιση.
Η γνώση του τρόπου με τον οποίο μερικές από τις συσκευές αυτές λειτουργούν συμβάλλει στην ασφαλή διαχείριση των ασθενών που φέρουν ιατρικές συσκευές.
Είναι πολύ σημαντικό να ζητούνται οδηγίες όπου αυτό είναι απαραίτητο και όποτε ο ΤΑ έχει την παραμικρή αμφιβολία για το είδος ή τη διαχείρηση των συσκευών.

## Slide 3
Μετά την τοποθέτηση των περισσοτέρων συσκευών γίνονται ακτινογραφίες οι οποίες:
Επιβεβαιώνουν τη σωστή θέση της συσκευής και
Ελέγχουν το ενδεχόμενο επιπλοκών

## Slide 4: Συσκευές στο θώρακα

## Slide 5: Συσκευές εκτός θώρακος που επιπροβάλλονται στις ακτινογραφίες
Σωλήνες, λαβίδες, σύριγγες που βρίσκονται πάνω ή κάτω από τον ασθενή
Στρώματα, ελαστικά φύλλα
Σωλήνες αναπνευστήρων
Αισθητήρες θερμότητας ή υγρασίας
Ηλεκτρόδια ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ)
Εξωτερικοί βηματοδότες
Ενθέματα μαστών (εκτατήρες ιστών)
Ηλεκτρικές κουβέρτες
Προστερνικοί καθετήρες περοτοναϊκής διάλυσης

## Slide 6: Συσκευές στην υπεζωκοτική κοιλότητα
Σωλήνες θωρακοστομίας
  Όταν παροχετεύουν πνευμοθώρακα τοποθετούνται μπροστά και άνω
  Όταν παροχετεύουν υγρό τοποθετούνται πίσω και κάτω
  Πρέπει να μην έχουν γωνίες και όλες οι οπές να βρίσκονται μέσα στο θώρακα
  Συχνά χρειάζονται ακτινογραφίες F/P για επιβεβαίωση της θέσης τους
  Πρέπει να βρίσκονται μέσα στην πλευρική κοιλότητα και όχι μέσα στο παρέγχυμα ή τις μεσολόβιες
Καθετήρες pigtail για παροχέτευση συλλογών

## Slide 7: Συσκευές τραχείας και οισοφάγου
Ενδοτραχειακός σωλήνας
  Η άκρη πρέπει να βρίσκεται 5±2εκ πριν την τρόπιδα
  Μπορεί κατά λάθος να εισέλθει στο δεξιό κύριο βρόγχο
  Μπορεί να εισέλθει στον οισοφάγο
Ρινογαστρικοί καθετήρες / σίτιση παροχέτευση
Οισοφαγικά μπαλόνια, ενδοπροσθέσεις (stents)
Αισθητήρες pH
Τραχειοστομίες
Τραχειοοισοφαγικές φωνητικές συσκευές
Ενδοπροσθέσεις βρόγχων

## Slide 8: Αγγειακές συσκευές
Καθετήρες αιμοδιάλυσης
Περιφερικοί μακροί καθετήρες
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες
  Προσωρινοί (σφαγίτιδα, υποκλείδιοι)
  Υποδόρια εμφύτευση (πχ Hickman line)
  Μόνιμοι εμφυτευμένοι καθετήρες με υποδόρια υποδοχή (πχ Port-A-Cath)
  Καθετήρες πνευμονικών αρτηριών (πχ Swan-Ganz-catheter)
  Καθετήρες στους κόλπους της καρδιάς
  Ενδοπροσθέσεις αορτής ή άνω κοίλης φλέβας

## Slide 9: Καρδιακές συσκευές
Μεταλλικά ράμματα στερνοτομής
Προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
Βηματοδότες
Ενδοπροσθέσεις στεφανιαίων αγγείων
Συσκευές υποβοήθησης της καρδιακής λειτουργίας
  Ενδοαορτική αντλία
  Μηχάνημα υποβοήθησης της αριστερής ή και των δύο κοιλιών της καρδιάς
  Μηχανική καρδιά
  Συσκευή σύγκλεισης μεσοκολπικής επικοινωνίας
  Εμφυτευμένοι απινιδωτές
  Επικάρδια ηλεκτρόδια

## Slide 10: Διάφορα άλλα
Εμβολικά υλικά που είναι ακτινοσκιερά
Καθετήρες παροχέτευσης του περικαρδίου
Εμφυτευμένοι καταγραφείς
Υλικά σπονδυλοπλαστικής
Γαστρικός δακτύλιος

## Slide 11: Ενδοτραχειακός σωλήνας
en.wikipedia.org
Α. Στόμιο
Β. Σωληνίσκος που φουσκώνει το μπαλόνι συγκράτησης
C. Τραχεία
D. Οισοφάγος

## Slide 12: Ενδοτραχειακός σωλήνας σε λάθος θέση
Στο δεξιό κύριο βρόγχο
(ο αριστερός πνεύμονας δεν αερίζεται)
radiologyassistant.nl
Στον οισοφάγο
(Αέρας στο στομάχι και τον οισοφάγο [βέλη], χαμηλή θέση του σωλήνα)
Το άκρο του πρέπει κανονικά να βρίσκεται τουλάχισον 3εκ πάνω από την τρόπιδα

## Slide 13: Σωλήνας τραχειοστομίας
Φωνητικές χορδές
Θυρεοειδής χόνδρος
Κρικοειδής χόνδρος
Χόνδρινοι δακτύλιοι της τραχείας
Μπαλόνι συγκράτησης
en.wikipedia.org
swjpcc.com

## Slide 14: Παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας 1/4
Η παροχέτευση συμβαίνει κατά την εκπνοή οπότε αυξάνεται η ενδοθωρακική πίεση
Υγρό ή αέρας παροχετεύεται κάτω από τη επιφάνεια του υγρού στη φιάλη
Φυσαλίδες αέρα βγαίνουν στο περιβάλλον
Το μήκος του σωλήνα κάτω από το υγρό της φιάλης είναι σημαντικό
slideplayer.com
Από τον ασθενή
Αναρόφηση

## Slide 15: Παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας 2/4
Χρησιμοποιείται για:
  Την αφαίρεση υγρού ή αέρα από την υπεζωκοτική κοιλότητα
  Την αποφυγή παλινδρόμησης αέρα ή υγρού
  Την αποκατάσταση αρνητικής πίεσης στη θωρακική κοιλότητα για να εκπτυχθεί ο πνεύμονας
Το δοχείο συλλογής πρέπει πάντα να είναι όρθιο και σε χαμηλότερη θέση από το θώρακα του ασθενούς για να μην υπάρξει παλινδρόμηση στην υπεζωκοτική κοιλότητα
Εφόσον επιτρέπεται από τον θεράποντα είναι ασφαλέστερο ο ασθενής να έρχεται στο ακτινολογικό τμήμα με το σωλήνα παροχέτευσης κλειστό.

## Slide 16: Παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας 3/4
Ευθύς σωλήνας παροχέτευσης (πρόσθια και πλάγια οπές, βέλος)
και
Εξωτερικά ηλεκτρόδια ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ)
jthoracdis.com

## Slide 17: Παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας 4/4
Καθετήρας pigtail
jthoracdis.com
cookmedical.com

## Slide 18: Ρινογραστρικός καθετήρας
Προβάλλει κάτω από το διάφραγμα όταν είναι σε σωστή θέση
radiologyassistant.nl

## Slide 19
Ρινογαστρικός καθετήρας που κατά λάθος εισήλθε στην τραχεία και το βρόγχο του δεξιού κάτω λοβού
patientsafetyauthority.org

## Slide 20
Εμφυτευμένος καθετήρας με υποδόριο τύμπανο για χορήγηση χημειοθεραπευτικών
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 21
Διπλός καθετήρας για προσωρινή αιμοκάθαρση σε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 22
Ράμματα στερνοτομής και
Επικάρδια ηλεκτρόδια βηματοδότη
  Τοποθετούνται παροδικά μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 23
Βηματοδότης με δύο ηλεκτρόδια
apps.ero.dk
en.wikipedia.org

## Slide 24
Εμφυτευμένος απινιδωτής
en.wikipedia.org

## Slide 25
Συσκευή υποβοήθησης της αριστεράς κοιλίας της καρδιάς
Τοποθετείται χειρουργικά και βοηθεί την αντλητική ικανότητα της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκει που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία.
Είτε για συντήρηση μέχρι τη μεταμόσχευση καρδιάς ή σαν τελκή θεραπεία.
Μεταφέρει αίμα από την αριστερή κοιλία σε αντλία και από εκεί στην αορτή.
Τροφοδοτείται από εξωτερική μεταφερόμενη πηγή ενέργειας.
en.wikipedia.org

## Slide 26
Left ventricular assist device
Dr Yuranga Weerakkody and Dr Donna D'Souza et al.
Συσκευή υποβοήθησης της αριστεράς κοιλίας της καρδιάς

## Slide 27
Αντικατάσταση μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδων και μεταλλικά ράμματα στερνοτομής
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 28
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al
Mitra clip: Συσκευή διαδερμικής διόρθωσης μιτροειδούς βαλβίδας (βέλη)
Εμφυτευμένος βηματοδότης/απινιδωτής

## Slide 29
Συσκευή σύγκλεισης μεσοκολπικής επικοινωνίας
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 30
Συσκευή καταγραφής καρδιακής λειτουργίας
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 31
Ενδοαορτικό μπαλόνι (βέλη)
Συσκευή υποβοήθησης της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας
Φουσκώνει στη διάρκεια της διαστολής της καρδιάς και
Αδειάζει κατά τη συστολή
Τροφοδοτείται εξωτερικά
Εξωτερικά ηλεκτρόδια ΗΚΓ (Χ3 - κύκλοι)
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 32
Μεταλλικά ελάσματα εμβολισμού σε αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες του πνεύμονα
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 33
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al
britannica.com
Μεταλλική ενδοπρόσθεση (stent) οισοφάγου

## Slide 34
Ένθεμα μαστών
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 35
Εκτατικές συσκευές ιστών για την αποκατάσταση των μαστών μετά από μαστεκτομή
Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al

## Slide 36: Συσκευές στην κοιλιά και την πύελο

## Slide 37: Σωλήνες στην πεπτική οδό
Ρινογαστρικοί
  Διαφορετικοί τύποι
  Για σίτιση
  Για άδειασμα του διατεταμένου στομάχου
Γαστροστομία - Νηστιδοστομία
  Για σίτιση διαδερμικά με παράκαμψη της οδού οισοφάγος /στομάχι
Γαστρικός δακτύλιος
  Για έλεγχο του βάρους του σώματος

## Slide 38: Συσκευές Ουροποιογεννητικού
Ενδοπροσθέσεις ουρητήρων, ουρήθρας, αυχένα της ουροδόχου κύστεως
Τεχνητοί σφιγκτήρες
Καθετήρες Foley
Καθετήρες νεφροστομίας
Ενδομήτρια ελάσματα
Κλιπ σύγκλεισης σαλπίγγων και σπερματκών πόρων
Δακτύλιοι ανόρθωσης πυελικού τοιχώματος
Ένθετα βραχυθεραπείας

## Slide 39: Μετεγχειρητικές συσκευές
Ράμματα, κλιπς, συνδετήρες, κόλλα
Χειρουργικοί σπόγγοι
Χειρουργικές βελόνες, κλωστές
Παροχετεύσεις κοιλοτήτων
Παροχετεύσεις χοληφόρων και ενδοπροσθέσεις
Αγειακές ενδοπροσθέσεις (stents)
Εμβολικά υλικά
Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας
Τεχνητά αγγειακά μοσχεύματα
Καθετήρες αιμοκάθαρσης

## Slide 40: Διάφορα άλλα
Ξένα σώματα
Φάρμακα
Ακτινοσκιεροί δείκτες
Κολοστομίες
Συστήματα βιοψίας
Χειρουργικά στοιχεία σπονδυλικής στήλης (σπονδυλοδεσία, σπονδυλοπλαστική)
Πλέγματα διόρθωσης κοίλης
Καθετήρες ομφαλικών αγγείων (βρέφη)
Αντλίες χημειοθεραπείας, ινσουλίνης
Κοιλιοπεριτοναϊκούς καθετήρες

## Slide 41: Γαστροστομία

## Slide 42
Γαστρικός δακτύλιος
cheyenneregional.org
api.ning.com

## Slide 43
Ενδοπρόσθεση με διπλό pigtail (κίτρινα βέλη)
για παράκαμψη απόφραξης από λίθους (κόκκινα βέλη)
en.wikipedia.org

## Slide 44
Καθετήρας Foley
Εύκαμπτος με μπαλόνι στο άκρο που σταθεροποιεί τη θέση του
κυρίως στην ουροδόχο κύστη
Το περιεχόμενο αδειάζει σε πλαστικό ουροσυλλέκτη που αδειάζει και επιτρέπει μέτρηση του όγκου

## Slide 45
Οι ουροσυλλέκτες συνδέονται με διάφορα συστήματα παροχέτευσης που τοποθετούνται στην κοιλιά
Ο ουροσυλλέκτης όταν ο σωλήνας είναι ανοικτός πρέπει να είναι χαμηλότερα από το σώμα
Συστήματα παροχέτευσης τραυμάτων με αρνητική πίεση
medisize.com
polymedicure.com

## Slide 46
Κολοστομία – εντεροστομία
en.wikipedia.org
wikiradiography.net

## Slide 47
Λαθραία εισαγωγή ναρκωτικών με κατάποση μικρών πακέτων
commons.wikimedia.org

## Slide 48
Ενδομήτριο σπείραμα (πράσινο βέλος)
Κλιπ περίδεσης σαλπίγγων
  Medical devices in the abdomen and pelvis
Dr Praveen Jha et al.

## Slide 49
Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας
Χρησιμοποιείται για την αποφυγή πνευμονικής εμβολής
Κατακρατεί θρόμβους από τα κάτω άκρα που εισέρχονται στην κάτω κοίλη φλέβα
  Medical devices in the abdomen and pelvis
Dr Praveen Jha et al.

## Slide 50
Συνδετήρες δέρματος

## Slide 51
Διαδερμική χολαγγειογραφία και παροχέτευση
en.wikipedia.org

## Slide 52
Ενδοπρόσθεση χοληφόρων
Μεταλλικές - πλαστικές
khuranagastrocare.com

## Slide 53
Παροχεύτευση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου στην περιτοναϊκή κοιλότητα
www.wikiradiography.net

## Slide 54: Πηγές
  Medical devices in the thorax
Dr Jayanth Keshavamurthy and Dr Praveen Jha et al.
  Medical devices in the abdomen and pelvis
Dr Praveen Jha et al.

## Slide 55: Τέλος Ενότητας

## Slide 56: Σημειώματα

## Slide 57: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεωργία Οικονόμου 2014. Γεωργία Οικονόμου. «Διαχείριση εξεταζόμενων στα τμήματα ιατρικών απεικονίσεων. Ενότητα 7: Απεικόνιση Ιατρικών Συσκευών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 58: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 59: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 60: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 61: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.