## Slide 1: Ιατρική Απεικόνιση ΙΙΙ (Θ)
Ενότητα 4: Αξονική Τομογραφία Καρδιάς
Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Απαιτήσεις CT καρδιάς
Υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα
Υψηλή χρονική διακριτική ικανότητα
Ογκομετρική απεικόνιση
av.conferencearchives.com

## Slide 3: Τεχνική
Συγχρονισμός με ΗΚΓ
  Αναδρομικός προοπτικός
Ρυθμός καρδιάς
Αρρυθμία
Ήρεμο περιβάλλον
Φαρμακευτική προετοιμασία
av.conferencearchives.com

## Slide 4: Τεχνική
Calcium scoring
  Ο βαθμός ασβέστωσης των αγείων σχετίζεται με το ενδεχόμενο σημαντικών στενώσεων
  Δυσκολεύει τη μελέτη του αυλού
av.conferencearchives.com

## Slide 5: Τεχνική σάρωσης
Λεπτές τομές – ισοτροπική απεικόνιση
Μικρό pitch (0,2- 0,5)
av.conferencearchives.com

## Slide 6: Όγκος σκιαγραφικού και ρυθμός έγχυσης
100-150ml 370-400mgI/ml
4-5ml/sec
av.conferencearchives.com

## Slide 7: Συγχρονισμός έγχυσης
Threshold = 100-150HU
10΄΄
20΄΄
30΄΄
av.conferencearchives.com

## Slide 8: Δεξιά στεφανιαία αρτηρία
av.conferencearchives.com

## Slide 9: Αριστερή στεφανιαία αρτηρία
av.conferencearchives.com

## Slide 10: Άξονες της καρδιάς 1/4
short-axis view
av.conferencearchives.com

## Slide 11: Άξονες της καρδιάς 2/4
long-axis two-chamber view
av.conferencearchives.com

## Slide 12: Άξονες της καρδιάς 3/4
long-axis three-chamber view
av.conferencearchives.com

## Slide 13: Άξονες της καρδιάς 4/4
long-axis four-chamber view
av.conferencearchives.com

## Slide 14: Ανακατασκευή εικόνας 1/2
Field of view ανακατασκευής
  Ανάδειξη εικόνας σε μικρότερο πεδίο από το FOV της
  Προσφέρει στην ανάδειξη των ορίων των δομών λεπτομέρεια που δεν μπορεί να δωθεί από την μεγεθυνση
  Αυξάνεται η χωρική διακριτική ικανότητα (περισσότερα pixels ανά μονάδα επιφανείας
Πάχος τομής ανακατασκευής
  Λεπτότερες τομές αυξάνουν τη χωρική διακριτική ικανότητα
  Παχύτερες τομές μειώνουν το θόρυβο σε σχέση με το σήμα (χρήσιμες σε παχείς ασθενείς)

## Slide 15: Ανακατασκευή εικόνας 2/2
Φίλτρα ανακατασκευής
  Αυξάνουν τις διαφορές πυκνότητας
  Sharp vs smooth
  Βελτιώνουν την ανάδειξη ασβεστώσεων και stent

## Slide 16: Field of view ανακατασκευής
av.conferencearchives.com

## Slide 17: Χωρική διακριτική ικανότητα
“Resolution illustration”, από Cfalonso~commonswiki διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 18: Φιλτρα ανακατασκευής
Μετατροπή των αριθμητικών δεδομένων σε ερμηνεύσιμη μορφή
Φίλτρα ανακατασκευής/ περιέλιξης (Reconstruction/Convolution Filters)
Εφαρμογή μαθηματικών εξισώσεων στα πρωτογενή δεδομένα
Βελτιστοποίηση της χωρικής και της αντιθετικής διακριτικής ικανότητας
Περιοχές υψηλής αντίθεσης “Sharp” (stents ή ασβέστιο)
Περιοχές χαμηλής αντίθεση “Soft” (μη αποτιτανωμένη αθηρωματική πλάκα)
Πολλαπλές ανακατασκευές με διαφορετικά φίλτρα στον ίδιο ασθενή

## Slide 19: Φίλτρα ανασύνθεσης
Σκληρό
Μαλακό

## Slide 20: Σωστή επιλογή του κύκλου ανακατασκευής
av.conferencearchives.com

## Slide 21: Σωστή επιλογή του κύκλου ανακατασκευής

## Slide 22: WW – WC για ανάδειξη ασβεστίου

## Slide 23: WW – WC για ανάδειξη stent
av.conferencearchives.com

## Slide 24: Τεχνικές απόδοσης όγκου για CTA
Πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις
  Δημιουργία εικόνων σε πολλαπλά επίπεδα
Maximum Intensity Projection (MIP)
  Επιλογή των voxels με την υψηλότερη πυκνότητα από τον όγκο των δεδομένων
  Βέλτιστη αναδειξη της διαδρομής των αγγείων
  Περιορίζεται από την περιβάλλουσα πυκνότητα (ασβέστιο ή μέταλο)
Three Dimensional Volume Rendering (3DVR)
  Ακριβής απόδοση των χωρικών σχέσεων των ανατομικών δομών

## Slide 25: MPR vs MIP

## Slide 28: Κυρτές ανασυνθέσεις - cMPR
av.conferencearchives.com

## Slide 29: Ανάδειξη συγγενών ανωμαλιών 3D-VR
Anomalous LAD
L-Transposition

## Slide 34: Ανατομία πνευμονικών αρτηριών
av.conferencearchives.com

## Slide 35: Συνδυασμός ανακατασκευής και μετεπεξεργασίας εικόνας
Κανονικό πεδίο ανακατασκευής και φίλτρο standard
Μικρό πεδίο ανακατασκευής και φίλτρο υψηλής ευκρίνειας

## Slide 36
av.conferencearchives.com

## Slide 37: Μελέτη καρδιακής λειτουργίας
Όγκος και μάζα καρδιακού μυός

## Slide 38: Μελέτη λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας
av.conferencearchives.com

## Slide 39: Όγκος καρδιακής κοιλότητας

## Slide 40: Τέλος Ενότητας

## Slide 41: Σημειώματα

## Slide 42: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεωργία Οικονόμου 2014. Γεωργία Οικονόμου. «Ιατρική Απεικόνιση ΙΙΙ (Θ). Ενότητα 4: Αξονική Τομογραφία Καρδιάς». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 43: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 44: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 45: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 46: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.