## Slide 1: Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙΙ
Ενότητα 11: Οργανικές χρωστικές: εκχύλιση ινδιγοειδών χρωστικών σε οργανικούς διαλύτες
Σταμάτης Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Βασικοί όροι
Εκχύλιση,
Διαλυτική ικανότητα,
Χρωστική,
Χρωμοφόρες ομάδες,
Αυξόχρωμες ομάδες,
Φασματοφωτομετρία απορρόφησης UV-ορατού,
Φάσμα απορρόφησης.

## Slide 3: Στόχος του εργαστηριακού μαθήματος
Η κατανόηση γενικών γνωρισμάτων στη δομή των οργανικών χρωστικών,
H γνώση μιας σημαντικής κατηγορίας οργανικών χρωστικών (βαφών): των ινδιγοειδών,
Η επίδραση των χρωμοφόρων και αυξόχρωμων ομάδων στο χρώμα μιας χρωστικής,
Η επίδραση των χρωμοφόρων και αυξόχρωμων ομάδων στη διαλυτότητα της ίδιας ουσίας,
η εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί περί διαλυτών στην επιτυχή εκχύλιση της χρωστικής.

## Slide 4: Γενικά (1 από 2)
Το χρώμα των οργανικών ενώσεων και των υλικών στα οποία αυτές απαντώνται οφείλεται στην απορρόφηση τμήματος της ορατής περιοχής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,
Όταν απορροφά μόνο στο υπεριώδες (UV) ή υπέρυθρο (IR), τότε η ένωση εμφανίζεται άχρωμη (αν το υλικό είναι διαφανές) ή λευκή (αν το υλικό είναι αδιαφανές),
Η συστηματική μελέτη του χρώματος των διαφόρων υλικών γίνεται με την καταγραφή-αποτύπωση και μελέτη των φασμάτων απορρόφησης στο υπεριώδες και το ορατό (UV-vis).

## Slide 5: Γενικά (2 από 2)
Οι οργανικές βαφές οι οποίες από τα αρχαιότατα χρόνια είχαν χρησιμοποιηθεί στην βαφή των υφασμάτων είναι χημικές ενώσεις που απορροφούν την ορατή ακτινοβολία σε περιοχές αντίστοιχες με το χρώμα που κατέχουν,
Παράδειγμα: αν μια χρωστική εμφανίζεται κόκκινη, τότε απορροφά στο μπλε-πράσινο τμήμα της ορατής περιοχής (μέγιστο απορρόφησης περίπου στα 500nm).

## Slide 6: Το χρώμα στις οργανικές χημικές ενώσεις (1 από 2)
Η απορρόφηση της ακτινοβολίας στο υπεριώδες και το ορατό παρατηρείται επειδή συμβαίνει μια εσωτερική διαδικασία σε κάθε μόριο που καλείται ηλεκτρονιακή μετάπτωση,
Όλες οι χημικές ενώσεις απορροφούν σε κάποια περιοχή του υπεριώδους,
Όταν συντρέχουν επιπλέον παράγοντες ώστε ένα μόριο να απορροφά και στο ορατό, τότε αυτό εμφανίζεται έγχρωμο.

## Slide 7: Το χρώμα στις οργανικές χημικές ενώσεις (2 από 2)
Ένα κόκκινο διαφανές αντικείμενο έχει το συγκεκριμένο χρώμα επειδή από το λευκό προσπίπτον φως απορροφάται επιλεκτικά η μπλε-πράσινη συνιστώσα (περιοχή από 450-620 nm) και εξέρχονται οι συνιστώσες που δεν απορροφώνται (ιώδης, πορτοκαλί και κόκκινη) των οποίων η σύνθεση δίνει την απόχρωση του κόκκινου.

## Slide 8: Χρωμοφόρες ομάδες
Η απορρόφηση στο ορατό δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο,
Οι περισσότερες οργανικές χημικές ενώσεις απορροφούν στο υπεριώδες (UV) και συνεπώς φαίνονται άχρωμες (λόγω διαπερατότητας) ή λευκές λόγω ανάκλασης,
Μόνο όταν υπάρχουν χρωμοφόρες ομάδες (δηλαδή διπλοί δεσμοί C=C, C=N, N=N) και μάλιστα, σε συζυγία το μέγιστο του φάσματος απορρόφησης βρίσκεται σε επαρκώς χαμηλές ενέργειες που να αντιστοιχούν στο ορατό.

## Slide 9: Αυξόχρωμες ομάδες
Το χρώμα των οργανικών αυτών ενώσεων οφείλεται στη μοριακή δομή τους,
Εκτός από τις χρωμοφόρες ομάδες, το φαινόμενο αυτό εντείνεται και από την παρουσία αυξόχρωμων ομάδων ή ατόμων (-OH,-NH2, οι οποίες μετατοπίζουν την απορρόφηση δεξιά, και -Cl, -Br οι οποίες μετατοπίζουν την απορρόφηση αριστερά),
Με ελάχιστες αλλαγές στον αριθμό των συζυγιακών χρωμοφόρων ομάδων και των αυξόχρωμων ομάδων είναι δυνατή η απορρόφηση σε κάθε δυνατό μήκος κύματος,
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούν τα οργανικά μόρια να αποκτούν κάθε δυνατή απόχρωση.

## Slide 10: Χρωμοφόρες και αυξόχρωμες ομάδες: ανθρακινόνες
Χρωμοφόρες και αυξόχρωμες ομάδες στην φυσική κόκκινη χρωστική αλιζαρίνη:
  Οι διπλοί δεσμοί C=C (οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται σε συζυγία) είναι χρωμοφόρες ομάδες,
  Τα υδροξύλια είναι αυξόχρωμες ομάδες.

## Slide 11: Χρωμοφόρες και αυξόχρωμες ομάδες: Ινδιγοειδή
Χρωμοφόρες και αυξόχρωμες ομάδες στην στη φυσική μπλε χρωστική indigo:
  Οι διπλοί δεσμοί C=C και C=O (οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται σε συζυγία) είναι χρωμοφόρες ομάδες,
  Οι αμινομάδες (-ΝΗ-) είναι αυξόχρωμες ομάδες.

## Slide 12: Φυσικές και συνθετικές οργανικές χρωστικές
Με την έκρηξη της χημείας από τις αρχές του εικοστού αιώνα, έγινε προσπάθεια να συντεθούν χρωστικές, και μάλιστα με μεγαλύτερη ποικιλία και ευφάνταστα χρώματα, ώστε να δώσουν πλούτο στις βιομηχανίες χημικών κυρίως της Γερμανίας, της Αγγλίας και πιο πρόσφατα των ΗΠΑ και να χρωματίσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων,
Η μωβεΐνη (ή ματζέντα), ήταν η πρώτη συνθετική βαφή που ανακαλύφθηκε (δηλαδή συντέθηκε στο εργαστήριο, και μάλιστα κατά λάθος!), και έδωσε πλούτο στον Άγγλο χημικό Perkins,
Έκτοτε, πολλές βαφές συντέθηκαν στο εργαστήριο, με σημαντικότερο παράδειγμα εκείνο του ινδικού (indigo).

## Slide 13: Ινδιγοειδή
Η μητρική ένωση της κατηγορίας των ινδιγοειδών είναι η ινδιγοτίνη (indigotin). Όπως φαίνεται στο χημικό τύπο της περιέχει επίσης εκτεταμένο συζυγιακό σύστημα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την απορρόφηση στο ορατό, με μέγιστο στα 640 nm.
Η χρωστική πορφύρα είναι μια συγγενής οργανική χρωστική η οποία διαθέτει την δομή του indigo, με επί πλέον δύο άτομα βρωμίου που μετατοπίζουν την απορρόφηση λίγο στα αριστερά (υψιχρωμική μετατόπιση), με μέγιστο στα 510 nm.

## Slide 14: Φάσματα απορρόφησης των ινδιγοειδών
Φάσματα απορρόφησης των χρωστικών ινδικό (ινδιγοτίνη - indigotin) και πορφύρα (διβρωμο-ινδιγοτίνη).
Το indigo παραλαμβάνεται από τα είδη indigofera tinctoria (Ινδία, Ν.Α. Ασία) και isatis tinctoria (Ευρώπη).
Η πορφύρα (διβρωμο-ινδιγοτίνη) προέρχεται από τα όστρακα της Μεσογείου murex brandaris και murex trunculus.

## Slide 15: Από το άχρωμο εκχύλισμα, στη μπλε βαφή
Το εκχύλισμα από τα φυτά του γένους tinctoria είναι το άχρωμο ινδοξύλιο,
Αυτό με μια σειρά αντιδράσεων μετατρέπεται στην μπλε ινδιγοτίνη.
Ινδοξύλιο
Λευκο-ινδικό (διμερισμένο Ινδοξύλιο)
Ινδιγοτίνη

## Slide 16: Η βαφή με indigo
Η ιστορική διαδικασία της βαφής από τους αρχαίους χρόνους με απλή εμβάπτιση (vat dyeing) προϋποθέτει τον εμποτισμό του βαμβακερού υφάσματος σε ένα διάλυμα λευκο-ινδικού (διμερισμένου ινδοξύλιου) που στην πραγματικότητα είναι κιτρινωπό,
Αυτό σχηματίστηκε με απλή παραμονή του άχρωμου ινδοξύλιου το οποίο έχει εκχυλιστεί από τα φυτά,
Με παραμονή του υφάσματος στην ατμόσφαιρα προκαλείται η αυθόρμητη οξείδωση του διμερισμένου ινδοξύλιου προς την τελική έγχρωμη (μπλε) μορφή και άρα η βαφή του υφάσματος.

## Slide 17: Το indigo στη βιομηχανική εποχή
Η τεράστια ζήτηση βαφών και κυρίως του indigo κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης έκανε φανερό ότι η καλλιέργεια των φυτών indigofera έπρεπε να καλύπτει τεράστιες εκτάσεις και δημιούργησε την ανάγκη για τη συνθετική παραγωγή του έγχρωμου συστατικού,
Ο Γερμανός χημικός Adolf von Baeyer πέτυχε την εργαστηριακή σύνθεση της ινδιγοτίνης, γεγονός που του χάρισε και το βραβείο Νόμπελ το 1905,
Στην ομιλία του το βράδυ της απονομής στην Ακαδημία Επιστημών της Στοκχόλμης ανέφερε ότι «μετά την ανακάλυψη αυτή, εκατομμύρια στρέμματα που μέχρι τότε καλλιεργούνταν για την παραγωγή του indigo, στο εξής θα ελευθερώνονταν για καλλιέργειες τροφίμων».

## Slide 18: Η χημική βάση της βαφής (1 από 2)
Η ινδιγοτίνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στη βαφή ενός υφάσματος,
Παρατηρώντας το χημικό τύπο της βαφής αυτής παρατηρούμε ότι δεν έχει αρκετές πολικές ομάδες που το κάνουν φιλικό με άλλα πολικά μόρια, όπως το νερό, ή οι πολυσακχαρίτες (κυτταρινικά υφάσματα),
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συνολικό μη πολικό χαρακτήρα του μορίου που το κάνει αδιάλυτο στο νερό (και διαλυτό μόνο σε οργανικούς διαλύτες, π.χ. χλωροφόρμιο).

## Slide 19: Η χημική βάση της βαφής (2 από 2)
Επομένως: είναι μη φιλικό προς τα βαμβακερά υφάσματα (αποτελούνται από κυτταρίνη, ένα πολυσακχαρίτη), τα οποία έχουν άφθονες πολικές ομάδες υδροξυλίου (ΟΗ),
Αντίθετα, η λευκο-μορφή είναι υδατοδιαλυτή και άρα συμβατή με το βαμβακερό υλικό. Συνεπώς, εάν διαθέτουμε μπλε κρυσταλλική βαφή indigo και θέλουμε να βάψουμε ένα ύφασμα, πρέπει πρώτα να την ανάγουμε προς την λευκο-μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με διθειονικό νάτριο (NaS2O4) σε αλκαλικό περιβάλλον (βάση NaOH).

## Slide 20: Η χημεία της βιομηχανικής βαφής με indigo (1 από 2)
Η βαφή των πολυκυτταρινικών υφασμάτων (όπως το βαμβάκι) με οργανικές βαφές μπορεί να γίνει με δύο κύριες μεθόδους :
  βαφή με απλή εμβάπτιση (vat dying), όπου η οργανική χρωστική συχνά μετατρέπεται με αναγωγή σε μια μορφή πιο συγγενική με το υπόστρωμα (ύφασμα) και
  βαφή με στερεωτικό (mordant dying) όπου η χρωστική πρώτα αντιδρά με ένα μεταλλικό άλας (Mn4+, Fe2+, Al3+), το οποίο λειτουργεί σαν γέφυρα τόσο με τη χρωστική, όσο και με το κυτταρινικό ύφασμα.

## Slide 21: Η χημεία της βιομηχανικής βαφής με indigo
Η βαφή με απλή εμβάπτιση (vat dyeing) είναι η απλούστερη τεχνική με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο το indigo,
Όπως είδαμε, το indigo δεν είναι διαλυτό στο νερό και δεν συνδέεται με τις ομάδες υδροξυλίου των κυτταρινικών υφασμάτων,
Σύμφωνα με την τεχνική vat dying, η χρωστική πρέπει πρώτα να αναχθεί προς το λευκο-ινδικό χρησιμοποιώντας ένα αναγωγικό μέσο, όπως το διθειονώδες νάτριο (Na2S2O4, sodium dithionite) και καυστικό νάτριο (NaOH).
Ινδιγοτίνη
Άλας λευκο-ινδικού

## Slide 22: Η χημεία της βιομηχανικής βαφής με indigo (2 από 2)
Το διάλυμα που προκύπτει είναι κίτρινο και είναι κατάλληλο για εμβάπτιση του υφάσματος κατά την οποία, η λευκο-μορφή συνδέεται με τις ομάδες ΟΗ των κυτταρινικών υφασμάτων,
Όταν το κίτρινο βαμμένο ύφασμα αφήνεται να στεγνώσει, ταυτόχρονα το οξυγόνο της ατμόσφαιρας οξειδώνει την λευκο-μορφή πίσω στη μορφή της ινδιγοτίνης και το ύφασμα σταδιακά αλλάζει μόνο του χρώμα και αποκτά το γνωστό μπλε του indigo.

## Slide 23: Απαιτούμενα σκεύη-αντιδραστήρια
Απιονισμένο νερό,
Ποτήρια ζέσεως,
Χλωροφόρμιο,
Γυάλινες ράβδοι,
Διχλωρομεθάνιο,
Κυψελίδες υπεριώδους-ορατού,
Ακετόνη,
Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού,
Ύφασμα Denim (βαμβακερό), τέσσερα όμοια τετράγωνα τεμάχια, περίπου 2×2 cm έκαστο.

## Slide 24: Εκχύλιση του indigo από βαμμένο ύφασμα και λήψη του φάσματος απορρόφησης ( 1 από 2)
Κάθε ομάδα φοιτητών παίρνει ένα τεμάχιο βαμμένου υφάσματος denim και το εμβαπτίζει επί 60΄΄ (με χρονόμετρο) σε ένα ποτήρι που περιέχει 15 mL από τον κάθε διαλύτη (διχλωρομεθάνιο, χλωροφόρμιο, ακετόνη, νερό),
Στο τέλος κάθε χρόνου το ύφασμα αφαιρείται, το διάλυμα διηθείται (εάν είναι θολό) και ένα μέρος του μεταφέρεται σε κυψελίδα απορρόφησης ορατού-υπεριώδους.

## Slide 25: Εκχύλιση του indigo από βαμμένο ύφασμα και λήψη του φάσματος απορρόφησης (2 από 2)
Στη συνέχεια, από το εκχύλισμα που οπτικά εμφανίζει το πιο έντονο χρώμα λαμβάνονται οι απορροφήσεις του διαλύματος σε επιλεγμένα μήκη κύματος (λ) από τα 400 έως τα 750 nm και σε χαρτί μιλιμετρέ κατασκευάζεται το φάσμα απορρόφησης στο ορατό,
Εντοπίζεται το μήκος κύματος λmax από το φάσμα που κατασκευάστηκε.

## Slide 26: Φύλλο παρουσίασης αποτελεσμάτων (1 από 2)
Α Νερό | Β Ακετόνη | Γ Χλωροφόρμιο | Δ Διχλωρομεθάνιο
Δοκιμή διαλυτότητας
Βρείτε τις τιμές των κλασματικών παραμέτρων διαλυτότητας fd, fp, και fh από τον Πίνακα ΙΙ (σελ. 7) του φυλλαδίου της άσκησης 3.
Προσδιορισμός του φάσματος απορρόφησης με φασματοσκοπία UV-vis
Επιλέγουμε το εκχύλισμα με το πιο έντονο χρώμα. Μέρος του μεταφέρεται σε κυψελίδα UV-ορατού,
Καταγράψτε σε πίνακα τις τιμές απορροφητικότητας (Α) στα μήκη κύματος που επιλέχθηκαν στην περιοχή 400–750 nm.

## Slide 27: Φύλλο παρουσίασης αποτελεσμάτων (2 από 2)
Στη συνέχεια, σε χαρτί μιλιμετρέ κατασκευάστε το φάσμα απορρόφησης του indigo,
Εντοπίστε το μήκος κύματος λmax από το φάσμα που κατασκευάσατε.
Προσδιορισμός της απορρόφησης στο λmax του φάσματος
Ομοίως, μεταφέρουμε μέρος από τα υπόλοιπα τρία εκχυλίσματα στην κυψελίδα UV-ορατού και παίρνουμε τις απορροφήσεις στο λmax.
Συμπέρασμα
Επιλέξτε τον καταλληλότερο διαλύτη:

## Slide 28: Ερωτήσεις
Εξηγείστε, γιατί η εκχύλιση του indigo από το βαμμένο ύφασμα γίνεται με τόση ευκολία;
Από το φάσμα απορρόφησης που καταγράψατε, εξηγείστε το χρώμα του indigo.

## Slide 29: Βιβλιογραφία
N. R. Krishnaswamy and C. N. Sundaresan, Fascinating Organic Molecules from Nature: 2. The Blue of Blue Jeans and Royal Purple, Resonance, Nov. 2012,
P. F. Schatz , “Indigo and Tyrian Purple – In Nature and in the Lab”, J. Chem. Educ. 78 (11) , pp. 1442-1443,
C. J. Cooksey , “Tyrian Purple : 6,6'-Dibromoindigo and Related Compounds”, Molecules 6 (9) , pp. 736-769 (2001) ; Figure 2 , p. 745.

## Slide 30: Τέλος Ενότητας

## Slide 31: Σημειώματα

## Slide 32: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σταμάτης Μπογιατζής 2014. Σταμάτης Μπογιατζής. «Εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙΙ. Ενότητα 11: Οργανικές χρωστικές: εκχύλιση ινδιγοειδών χρωστικών σε οργανικούς διαλύτες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 33: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 34: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 35: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 36: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Όλες οι εικόνες και χημικοί τύποι:© Σταμάτης Χ. Μπογιατζής
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

## Slide 37: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.