## Slide 1: Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης - Τεκμηρίωσης
Ενότητα 8: Πολυφασματική – Υπερφασματική απεικόνιση
Δρ. Αθηνά Αλεξοπούλου
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Σκοπός
H γνωριμία με τις σύγχρονες τεχνικές πολυφασματικής – υπερφασματικής απεικόνισης διαθέσιμες για τον επιστήμονα, συντηρητή, αρχαιολόγο και ιστορικό τέχνης, με σκοπό την μη επεμβατική διερεύνηση των αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων και έργων τέχνης.

## Slide 3: Ειδικότεροι στόχοι
Εξοπλισμός χαμηλού κόστους και ευρέως διαθέσιμος για την εφαρμογή μη επεμβατικών τεχνικών
Χρήση φορητών εργαλείων για in situ αναλύσεις
κατάσταση διατήρησης,
Χαρακτηρισμός υλικών ή τύπων υλικού
κατανόηση της φύσης των στοιχείων της εικόνας που παράγεται αναφορά στους περιορισμούς που οδηγούν στην ανάγκη διόρθωσης της εικόνας

## Slide 4: Tο πλαίσιο

## Slide 5: O όρος: «συντήρηση»
«συντήρηση»: κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διάσωση ενός πολιτιστικού αγαθού σε βάθος χρόνου. Ο στόχος της συντήρησης είναι η μελέτη, η τεκμηρίωση, η διατήρηση και η αποκατάσταση των ουσιωδών πολιτισμικών χαρακτηριστικών ενός πολιτιστικού αγαθού τα οποία εκφράζονται στη φυσική και χημική δομή του, μειώνοντας κατά το δυνατόν τις επεμβάσεις. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο, την τεκμηρίωση, την προληπτική συντήρηση, τη διατήρηση, την επεξεργασία, την αποκατάσταση και την ανακατασκευή.
Conservation : “ Toute action visant à sauvegarder un bien culturel dans une perspective à long terme. Le but de la conservation est d’étudier, de documenter, de préserver et de restaurer les caractéristiques culturelles essentielles d’un bien culturel présentes dans sa structure physique et chimique, en limitant le plus possible l’intervention. La conservation comprend l’examen, la documentation, la conservation préventive, la préservation, le traitement, la restauration et la reconstruction. ” Bulletin de l'Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels, juin 1999, p. 34 ;

## Slide 6: Τι είναι διαγνωστική;
Η διαγνωστική των έργων τέχνης συνίσταται στην εφαρμογή ειδικών επιστημονικών τεχνικών με σκοπό:
Α. την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των υλικών και της τεχνικής κατασκευής του αντικειμένου και
Β. την καταγραφή, τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασης των φθορών ή/και αλλοιώσεων,
την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης,
την αξιολόγηση των παραγόντων φθοράς και
τον προσδιορισμό του τύπου και της έκτασης της απαιτούμενης διαδικασίας συντήρησης .

## Slide 7: Τι είναι τεκμηρίωση;
Η Τεκμηρίωση ενός αντικειμένου περιλαμβάνει το συνοδευτικό απεικονιστικό υλικό και τη γραπτή αναφορά όλων των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την αξιολόγηση του έργου καθώς επίσης την αιτιολόγηση αυτών.
Κάθε επιπλέον απαίτηση για τη φύλαξη, τον χειρισμό, προβολή ή πρόσβαση στο πολιτιστικό αγαθό θα πρέπει να προσδιορίζεται σε αυτό το έγγραφο.
Αντίγραφο αυτής της αναφοράς πρέπει να κατατίθεται στον ιδιοκτήτη ή τον φορέα στον οποίον ανήκει το αγαθό και να είναι προσβάσιμο για κάθε νόμιμη χρήση.

## Slide 8: Φυσικοχημική μελέτη και τεκμηρίωση
  Α.Αλεξοπούλου, Κ.Γερακάρη Π.Μαριολοπούλου, Α.Χατζηστυλιανού (2004): «Μεθοδολογία μελέτης φυσικοχημικής τεκμηρίωσης σε έργα τέχνης» Ημερίδα «Συντήρηση και Έκθεση Συντηρημένων Έργων» Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

## Slide 9: Τι; Πώς; Ποιός; Πότε;
Τεκμηρίωση της Κατάστασης Διατήρησης
Μελέτη και Ταυτοποίηση των αυθεντικών Υλικών ή των προϊόντων φθοράς, οξείδωσης και άλλων αλλοιώσεων
Διερεύνηση της Τεχνολογίας Κατασκευής
Αυθεντικότητα, Καλλιτεχνική Πατρότητα
Χρονολόγηση, ένταξη σε σχολή, τεχνοτροπία
Μέτρηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων

## Slide 10: Ορολογία
Μέθοδοι εξέτασης (surface examination methods)
Μη καταστρεπτικές μέθοδοι (non destructive testing)
Απεικονιστικές τεχνικές (imaging techniques)
Μη επεμβατικές τεχνικές (non invasive techniques)
Μέθοδοι μη επαφής (non contact methods)

## Slide 11: Εισαγωγή στην πολυφασματική – υπερφασματική απεικόνιση
Πολυφασματική απεικόνιση είναι η διαδικασία καταγραφής μιας οπτικής εικόνας ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας διαφορετικές και σαφώς καθορισμένες περιοχές μηκών κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που περιλαμβάνουν το ορατό και εκτείνονται πέραν αυτού, στην υπεριώδη και την κοντινή υπέρυθρη περιοχή.
Αρχικά αναφερόμενη ως Πολυφασματική Απεικόνιση (Multispectral Imaging - MSI), η συνεχής αύξηση στον αριθμό τον φασματικών περιοχών που αναλύονται οδήγησε στην εμφάνιση του όρου Υπερφασματική Απεικόνιση (Hyperspectral Imaging - HSI).

## Slide 12: Εισαγωγή στην πολυφασματική – υπερφασματική απεικόνιση
Η μελέτη αυτή θα επικεντρωθεί στην περιοχή μήκους κύματος που μπορεί να παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας τροποποιημένα εμπορικώς διαθέσιμες μηχανές, οι οποίες τυπικά χρησιμοποιούν siliconbased αισθητήρες ευαίσθητοι από περίπου 350 nm έως 1100 nm.
Κάμερες με βάση InGaAs αισθητήρες, οι οποίες μπορούν να καταγράφουν την υπέρυθρη ακτινοβολία από περίπου 700 nm έως 1700 nm, είναι χρησιμοποιούνται επίσης τακτικά σε εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς, 2, αλλά αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ καθώς αυτό εξειδικευμένη τεχνολογία είναι συχνά απαγορευτικά ακριβό για το μέσο χρήστη.)

## Slide 13: Εισαγωγή στην πολυφασματική – υπερφασματική απεικόνιση
Συνήθως για την απεικόνιση χρησιμοποιούνται τροποποιημένα εμπορικά προϊόντα που χρησιμοποιούν αισθητήρες ημιαγωγών πυριτίου με ευαισθησία ανίχνευσης από 350 nm έως 1100 nm.
Κάμερες με βάση αισθητήρες InGaAs , οι οποίες μπορούν να καταγράφουν την υπέρυθρη ακτινοβολία από περίπου 700 nm έως 1700 nm, χρησιμοποιούνται επίσης σε διαγνωστικές εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά αυτές είναι εξειδικευμένη τεχνολογία με συχνά απαγορευτικό κόστος για το μέσο χρήστη.
Δεν πρόκειται, ουσιαστικά, για μια νέα τεχνική, αλλά για μία τεχνολογική προσέγγιση που συνδυάζει σε μία διάταξη διαφορετικές ευρέως εφαρμοζόμενες τεχνικές διάγνωσης και τεκμηρίωσης.

## Slide 14: Στην πολύ/υπερφασματική απεικόνιση εμπλέκονται
Προσπίπτουσα ακτινοβολία
ακτινοβολίαΦθορισμού
Ανακλώμενη ακτινοβολία
Ανιχνευτής CCD
αντικείμενο
Φίλτρα αποκοπής/
διαπερατότητας
Τόσο η προσπίπτουσα όσο και η εξερχόμενη από το αντικείμενο ακτινοβολία ανήκουν σε μια από τις τρείς περιοχές του φάσματος:
υπεριώδη ακτινοβολία (UV 200-400nm), ορατό φως (VIS 400-760nm) ή υπέρυθρη ακτινοβολία (IR 760-1700nm).

## Slide 15: Κατηγορίες Υπεριώδους ακτινοβολίας
Name | Abbreviation | Wavelength range (in nanometres) | Energy per photon (in electronvolts) | Notes / alternative names
Ultraviolet | UV | 400 – 100 nm | 3.10 – 12.4 eV | 
Ultraviolet A | UVA | 400 – 315 nm | 3.10 – 3.94 eV | (long wave, black light)
Ultraviolet B | UVB | 315 – 280 nm | 3.94 – 4.43 eV | (medium wave)
Ultraviolet C | UVC | 280 – 100 nm | 4.43 – 12.4 eV | (short wave, germicidal). Εξαιρετικά επικίνδυνο. Μεταξύ άλλων έχει χρησιμοποιηθεί και στο εργαστήριο για την προξένηση κληρονομικών αλλαγών στους οργανισμούς (μεταλλάξεις), καθώς και για την αποστείρωση επιφανειών
Wavelength, nanometres, electronvolts

## Slide 16: Υπέρυθρη ακτινοβολία
Κοντινό υπέρυθρο φάσμα (Near Infrared NIR) :
Υπέρυθρο μικρού μήκους κύματος
Ειδικά για έργα τέχνης: 760nm-2.500nm
Θερμικός χαρακτήρας (3-8μm και 8-15μm)
Διεισδυτική ικανότητα ( NIR και SWIR)
760 nm – 1 mm | 430 THz – 300 GHz | 1.24 meV – 1.7 eV
Near-infrared | NIR, IR-A DIN | 760–1400 nm |  | 0.9–1.7 eV
Short-wavelength infrared | SWIR, IR-B DIN | 1400-3000 nm |  | 0.4–0.9 eV

## Slide 17: Εικόνες ανάκλασης- Εικόνες φθορισμού Πιθανοί συνδυασμοί ακτινοβολιών

## Slide 18: Διεισδυτικότητα ακτινοβολίας
Institute of Science and Technology in Art, Academy of Fine Arts Vienna

## Slide 19: Η πληροφορία είναι συνάρτηση των οπτικών φαινομένων
Η ακτινοβολία που φθάνει σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημείο στο αντικείμενο μπορεί:
είτε να απορροφάται
είτε να αντανακλάται και / ή
να απορροφάται και επανεκπέμπεται ως φωταύγεια (φθορισμός) σε μεγαλύτερα μήκη κύματος.
Κάθε αποτέλεσμα παράγει μια σειρά εικόνων που δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτό το σημείο.
Έτσι, επιλέγοντας συγκεκριμένους συνδυασμούς προσπίπτουσας και ανιχνευόμενης ακτινοβολίας είναι δυνατόν να αποκτήσουμε μια εικόνα σχετικά με την κατανομή και τον τύπο των υλικών στο υπό μελέτη αντικείμενο.

## Slide 20
Οι τεχνικές
Τα πλεονεκτήματα
Τα προβλήματα

## Slide 21: Δυνατότητες απεικόνισης
Έγχρωμη απεικόνιση στο ορατό
Απεικόνιση της ανάκλασης UV, VIS, NIR σε συγκεκριμένα μήκη κύματος
Λήψη φασματικού κύβου
Έγχρωμη υπέρυθρη απεικόνιση (FCIR) και έγχρωμη υπεριώδης απεικόνιση (FCUVR)
Απεικόνιση του έγχρωμου ορατού φθορισμού που προκαλείται από υπεριώδη πηγή
Λήψη φάσματος ανάκλασης
Συνδυασμός με εφαπτομενικό φωτισμό και macro mode

## Slide 22: Συνήθης διάταξη πολυφασματικής απεικόνισης
Φωτογράφηση σε κανονικό φωτισμό
Πηγή ακτινοβολίας
Ακτινοβολία Φθορισμού
Ανακλώμενη ακτινοβολία
Σύστημα Ανίχνευσης
Με ενσωματωμένα φίλτρα αποκοπής/
διαπερατότητας

## Slide 23: Έγχρωμη απεικόνιση στο ορατό
Σύνθεση έγχρωμης εικόνας από την ανάκλαση της επιφάνειας στα τρία βασικά χρώματα μπλε (460nm) πράσινο (560nm) και κόκκινο (800nm).
Προβλήματα κατά την εστίαση στα τρία μήκη κύματος.
Απεικόνιση με μειωμένο οπτικό αποτέλεσμα στην χρωματική απόδοση
Χρωματικές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευές λόγω διαφορετικών αρχικών ρυθμίσεων, φωτισμού κ.λ.π.

## Slide 24: Έγχρωμη απεικόνιση στο ορατό
«Φυσικοχημική Μελέτη και Τεκμηρίωση Δεσποτικών Εικόνων Αγ. Παρασκευής και Αγ. Νικολάου, Αμπλιανής Καρπενησίου, 2010, Επ. Υπεύθυνη, Α. Αλεξοπούλου, Εργ ΦΜΔΤ
Μu.S.I.S.
NIKON D-70s

## Slide 25: Ανάκλαση στην υπεριώδη, ορατή & υπέρυθρη περιοχή σε συγκεκριμένα μήκη κύματος (1/2)
HSI 370nm
HSI 600nm
HSI 1000nm
VIS
Οξύτητα στην απεικόνιση,
Σύνδεση πληροφορίας με βάθος
Σύνδεση πληροφορίας με ιδιότητες υλικού.
Nikolaos Gysis “Sewing workshop” detail. «Οil paintings on paper support: documentation of the preservation state using multispectral imaging and chemical analysis. determination of evaluation criteria -conservation treatment proposals» ARCHIMEDES III Research program, Scient. Responsable Dr Athena Alexopoulou

## Slide 26: Ανάκλαση στην υπεριώδη, ορατή & υπέρυθρη περιοχή σε συγκεκριμένα μήκη κύματος (2/2)
420nm
600nm
800nm
ΜΠ8520
1000nm
Multispectral Imaging Documentation of the Findings of Tomb I and II at Daphne,
A.A lexopoulou et al, GRMS 1 (2013) 25-60

## Slide 27: Λήψη φασματικού κύβου απεικονιστική φασματοσκοπία
Απεικόνιση της ανάκλασης της επιφάνειας σε ορισμένο αριθμό (8, 34, 240, κ.λ.π.) μηκών κύματος της ορατής και υπέρυθρης περιοχής (400 έως 1100 nm).

## Slide 28: Λήψη φασματικού κύβου (1/2)
Multispectral documentation and image processing analysis of the papyrus of tomb II at Daphne, Greece, Journal of Archaeological Science 40 (2013) 1242-1249

## Slide 29: Λήψη φασματικού κύβου (2/2)
Πληροφορίες για την μεταβολή της οπτικής ιδιότητας του υλικού σε μια ευρεία περιοχή μηκών κύματος,
Λήψη φάσματος ανάκλασης χαρακτηρισμός υλικού.
Προσοχή σε περιπτώσεις στρωματογραφίας
Επίδραση του υποστρώματος στο φάσμα ανάκλασης.
Όσο μικρότερο το βήμα τόσο μεγαλύτερη η ανάλυση

## Slide 30: Έγχρωμη υπέρυθρη απεικόνιση
Αναφέρεται σε μια ομάδα μεθόδων χρωματικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση έγχρωμων εικόνων που καταγράφονται με τη βοήθεια μέρους του ορατού φάσματος σε συνδυασμό με μη ορατές ακτινοβολίες της υπέρυθρης περιοχής.
Μια εικόνα λανθασμένων χρωμάτων (false color) είναι μια εικόνα που απεικονίζει ένα αντικείμενο σε χρώματα που διαφέρουν από τα πραγματικά (true color) τα οποία καταγράφονται σε μια συμβατική φωτογραφική απεικόνιση.

## Slide 31: Παραγωγή λανθασμένων χρωμάτων
Η απεικόνιση των πραγματικών χρωμάτων σε όλο το ορατό φάσμα, βασίζεται στη προσθετική ιδιότητα της κόκκινης, πράσινης και μπλε φασματικής ζώνης στο χρωματομετρικό χώρο RGB.
Η απεικόνιση των λανθασμένων χρωμάτων βασίζεται στην προσθετική ιδιότητα της πράσινης, κόκκινης και υπέρυθρης φασματικής ζώνης
M.C. Buosoet al, 2009 False-Color Infra Red Photography in the Identification of Pigments Used for a Late 13th Century Illuminated Manuscript
Notes: Περιγραφή εικόνας

## Slide 32: Λανθασμένα χρώματα vs Ψευδοχρώματα
Μια εικόνα ψευδοχρωμάτων (pseudocolor) προέρχεται από μία εικόνα σε κλίμακα του γκρι στην οποίαν τα διαφορετικά επίπεδα του γκρίζου αντιστοιχούν σε ένα χρώμα σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο πίνακα χρωματικών διαβαθμίσεων ή πίνακα τιμών μιας συνάρτησης.

## Slide 33: Έγχρωμη υπέρυθρη απεικόνιση και εικόνες ψευδοχρωμάτων
Τυπικά τα ψευδοχρώματα χρησιμοποιούνται όταν τα δεδομένα καταγράφονται σε ένα μόνο κανάλι τιμών (π.χ. θερμοκρασία, υψόμετρο, κ.λ.π.) σε αντίθεση με την έγχρωμη υπέρυθρη απεικόνιση όπου τα λανθασμένα χρώματα παράγονται από τρία κανάλια δεδομένων (R,G,B).
Θερμογράφημα ενός «παθητικού κτιρίου» στο προσκήνιο και ενός παραδοσιακού κτιρίου στο παρασκήνιο.
Η κλίμακα της θερμοκρασίας χρώματος απεικονίζεται δεξιά.

## Slide 34: FCIR πρότυπων χρωστικών
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ» ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, 2010 Πτυχιακή εργασία, Εργαστήριο ΦΜΔΤ, 2010 Τμήμα ΣΑΕΤ ΤΕΙ-Α

## Slide 35
420
500
700
1000
VIS
FCIR
UVRC

## Slide 36: Ελαιογραφίες
VIS
UVR
UVFC
FCIR
IR
Α.Alexopoulou, P.Banou, A.Kaminari, A.Moutsatsou, 2010, «Physicochemical study and documentation of five oil paintings on paper belonging to the National Gallery and Alexandros Soutzos Museum» Scientific research Program, Technical Report

## Slide 37: Εφαρμογές σε κεραμικά
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ» ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, 2010 Πτυχιακή εργασία, Εργαστήριο ΦΜΔΤ, Τμήμα ΣΑΕΤ ΤΕΙ-Α

## Slide 38: Εφαρμογές στα έργα τέχνης (1/4)
«Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση ανόργανων χρωστικών σε ζωγραφικά έργα του 20ου αιώνα με τη χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών. Εφαρμογή σε Ζωγραφικά έργα του Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα που ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη.» Βίκυ Σπάχου,Πτυχιακή Εργασία,2010, Εργ.ΦΜΔΤ-ΕΧΑ

## Slide 39: Εφαρμογές στα έργα τέχνης (2/4)
«Physicochemical study and documentation of five oil paintings on paper belonging to the National Gallery and Alexandros Soutzos Museum», Dr.Athina ALexopoulou, Penny Banou, Agathi Kaminari, MSc, Anna Moutsatsou, MSc, Dr. Michael Doulgeridis,2009

## Slide 40: Εφαρμογές στα έργα τέχνης (3/4)
«Physicochemical study and documentation of five oil paintings on paper belonging to the National Gallery and Alexandros Soutzos Museum», Dr.Athina ALexopoulou, Penny Banou, Agathi Kaminari, MSc, Anna Moutsatsou, MSc, Dr. Michael Doulgeridis, 2009

## Slide 41: Εφαρμογές στα έργα τέχνης (4/4)
A.Alexopoulou, A.Kaminari, 2010 «Study and documentation of an icon of “Saint George” by Angelos using IR Reflectography” Benaki Museum

## Slide 42: Λήκυθοι: Μελέτη του διακόσμου (σχέδιο και χρωστικές)
Εφαρμογές σε αρχαιολογικό υλικό
visible
1000nm
FCIR
Multispectral Imaging Documentation of the Findings of Tomb I and II at Daphne,
A.A lexopoulou et al, GRMS 1 (2013) 25-60

## Slide 43: Κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας, φθορές & απώλειες χρώματος, σχέδιο μορφής, εντοπισμός χρωστικών
Multispectral Imaging Documentation of the Findings of Tomb I and II at Daphne, A.Alexopoulou et al, GRMS 1 (2013) 25-60
ΜΠ4724

## Slide 44: ΜΠ4724
Μαύρο του άνθρακα (σχέδιο), κιννάβαρι ή μίνιο για το έντονο κόκκινο (ενδύματα, ταινία, φυτική διακόσμηση) και χρωστικές οξειδίων σιδήρου (κόκκινη ώχρα) για το κόκκινο των γεωμετρικών σχεδίων
Multispectral Imaging Documentation of the Findings of Tomb I and II at Daphne,
A.A lexopoulou et al, GRMS 1 (2013) 25-60

## Slide 45
Α.Αλεξοπούλου, Αρχείο Εργαστηρίου ΦΜΔΤ, Τμήμα ΣΑΕΤ, ΤΕΙ-Α.

## Slide 46: Συνδυασμός πολύ/υπερφασματικής απεικόνισης με εφαπτομενικό φωτισμό και λήψεων σε macro mode
420nm
Visible
1000nm
Multispectral Imaging Documentation of the Findings of Tomb I and II at Daphne,
A.Alexopoulou et al, GRMS 1 (2013) 25-60

## Slide 47: ΜΠ7452
Υπερφασματική απεικόνιση στα 1000nm, εφαπτομενικός φωτισμός
Γράμματα εγχάρακτα διαστάσεων ύψους 1.5mm
Multispectral Imaging Documentation of the Findings of Tomb I and II at Daphne,
A.Alexopoulou et al, GRMS 1 (2013) 25-60

## Slide 48: Letter-forms on the tablets
The script used is the Ionic alphabet already used in public and epigraphic texts in Attica in the second half of the fifth century.
M.West, “The Writing Tablets and Papyrus from Tomb II in Daphni” Greek and Roman Musical Studies 1 (2013) 73-92

## Slide 49
“In the second line it is tempting to recognize an allusion to the magnifĳicent verse spoken by Herakles in the Hesiodic Wedding of Keyx when he arrived uninvited at the wedding feast “αὐτόματοι δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖταc ἵενται”, "good men come to good men’s banquets of their own accord”. It was a famous line, alluded to by several classical writers” [M.West, “The Writing Tablets and Papyrus from Tomb II in Daphni” Greek and Roman Musical Studies 1 (2013) 73-92]

## Slide 50: Ελαιογραφίες
HSI 1000nm raking light
FCIR normal light
VIS normal
Nikolaos Gysis “Sewing workshop” detail.
«Οil paintings on paper support: documentation of the preservation state using multispectral imaging and chemical analysis. determination of evaluation criteria -conservation treatment proposals» ARCHIMEDES III Research program, Scient. Responsible Dr Athena Alexopoulou

## Slide 51: Το πρόβλημα της καταγραφής του φθορισμού που προκαλείται από υπεριώδη πηγή διέγερσης
Works of art cannot be standardised regarding their manufacture materials and techniques
Use of a specific test panel : Wooden substrate with preparation layer of inorganic material (gesso) mixed with organic binding medium (rabbitskin glue)
Thirty-six (36) tiles, sized 3cmx3cm
Pigments widely used in works of art, for which international literature have already considered their fluorescence colour

## Slide 52: D-SLRs and Infra-Red Recording
Establish whether the integrated infrared filter has leakage that would affect the final image
B+W 093 filter, full darkness, MLW125 light bulbs, AWB
Pentax *istD
Nikon D70s
A. Alexopoulou and A. Kaminari, “The evolution of imaging techniques in the study of manuscripts”, Proceedings of International Conference on Natural Sciences and Technology in Manuscript Analysis Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hambourg, 2013 ,Accepted for publication

## Slide 53: Best Images for each Detector
f5.6, varied speed, Kodak 2E, B+W 489, white balance (Kodak white card)
Nikon D70s
Pentax *istDL
Canon EOS 5D MarkII
Film +SLR
A. Alexopoulou and A. Kaminari, “The evolution of imaging techniques in the study of manuscripts”, Proceedings of International Conference on Natural Sciences and Technology in Manuscript Analysis Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hambourg, 2013 ,Accepted for publication

## Slide 54: Μετρητικό μικροσκόπιο dino-light
Φάσμα εκπομπής των πηγών LED που διαθέτει το USB μετρητικό μικροσκόπιο, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία.

## Slide 55: Μετρητικό μικροσκόπιο dino-light
Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, το μικροσκόπιο διαθέτει emission barrier filter περίπου στα 375nm.
Η ανάλυση που παρέχεται είναι 1,3 MPixels (1280Χ1024) και η ονομαστική μεγέθυνση εκτείνεται έως 200 φορές, όμως πρακτικά, καθώς το μικροσκόπιο είναι υποχρεωτικά σε επαφή με την υπό εξέταση επιφάνεια για την καταγραφή του φθορισμού υπό συνθήκες συσκότισης, η πραγματική μεγέθυνση που επιτυγχάνεται είναι περίπου 55 φορές.

## Slide 56: ΜΠ8520
Visible
A.A. Alexopoulou, A-A. Kaminari, A. Panagopoulos and E. Poehlmann. 2012, “Multispectral documentation and image processing analysis of the papyrus of Tomb II at Daphne, Greece” Journal of Archaeological Science, Vol.40 Issue 2, February 2013, pp.1242-1249, Elsevier Pub.,
Visible
1000nm

## Slide 61: Οργανολογία
Ribés et al. 2008
Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης αποτελούνται από
έναν ανιχνευτή προσαρμοσμένο σε έναν Η/Υ και μία διάταξη φιλτραρίσματος ή διασποράς που περιλαμβάνει περισσότερα από ένα φίλτρα ή δυνατότητα ρύθμισης.
Εξειδικευμένο λογισμικό
Χρησιμοποιείται για τη
λειτουργία του συστήματος
και τον έλεγχο λήψης της
εικόνας και των δεδομένων.

## Slide 62: Ανιχνευτές (1)
Δύο βασικοί τύποι ανιχνευτών:
ανιχνευτές στερεάς κατάστασης (Focal Plane Arrays) με ή χωρίς κυκλώματα CCD
ανιχνευτές που χρησιμοποιούν λυχνίες (vidicon)
Φασματική απόκριση ανιχνευτών:
FPAs με κυκλώματα CCD - έως 1000 nm
Vidicon PbS - έως 2200 nm
FPAs χωρίς κυκλώματα CCD - μεταξύ 1μm και 25μm

## Slide 63: Ανιχνευτές (2)
Τα συστήματα ανιχνευτών στερεάς κατάστασης με κυκλώματα CCD είναι από κατασκευής τους ανώτερα όσον αφορά στη γεωμετρική στρεβλότητα, τη σταθερότητα σήματος και τη συνάρτηση μεταφοράς, χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν σε βελτιωμένη ποιότητα εικόνας σε όρους οξύτητας, αντίθεσης και ευκρίνειας.
Όμως, η εκτεταμένη φασματική απόκριση των συστημάτων vidicon, αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό.
Τα συστήματα ανιχνευτών στερεάς κατάστασης χωρίς κυκλώματα CCD, τα οποία συνδυάζουν πολλά πλεονεκτήματα, έχουν προς στιγμήν μεγάλο κόστος.

## Slide 64: Ανιχνευτές (3)
Oπτική κεφαλή υπερφασματικού scanner
[Carcagni et al. 2005]
Γραμμικός CCD ανιχνευτής
που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του πολυφασματικού
συστήματος CRISATEL
[Cotte and Dupouy 2006]
Άποψη εσωτερικού του συστήματος CRISATEL
[Cotte and Dupouy 2006]

## Slide 65: Φίλτρα (1)
To τμήμα ενός οπτικού συστήματος που το καθιστά πολυφασματικό (ή υπερφασματικό) είναι συνήθως τα φίλτρα (*).
Διαφορετικές κατηγορίες διατάξεων χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν ή να φιλτράρουν τα μήκη κύματος, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ευρέως χρησιμοποιούμενες διατάξεις βασίζονται σε:
Οπτικά φίλτρα
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα στοιχεία, όπως οι υγροί κρύσταλλοι (LCTF) και τα ακουστικο-οπτικά ρυθμιζόμενα φίλτρα (AOTF)
Πρίσματα (Prism-Grating-Prisms / PGP) (Fisher and Kakoulli 2006) (**).

## Slide 66: Φίλτρα (2)
* Ορισμένα συστήματα χρησιμοποιούν ρυθμιζόμενη φωτιστική πηγή.
** Από πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει πως σύγχρονα ερευνητικά και εμπορικά διαθέσιμα συστήματα MSI και HSΙ, χάρη στον αριθμό των φίλτρων που περιλαμβάνουν, προσφέρουν αντίστοιχες δυνατότητες απεικόνισης σε
έως 62 φασματικές περιοχές – οπτικά φίλτρα
έως 40 φασματικές περιοχές - LCTF
έως 256 φασματικές περιοχές – PGP

## Slide 67: Φίλτρα (3)
Wavelength [nm]
% Transmittance
Ribés et al. 2008
350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

## Slide 68: Φίλτρα (4)
Στα συστήματα που χρησιμοποιούν οπτικά φίλτρα, αποτελεσματικός διαχωρισμός μπορεί να επιτευχθεί με διατάξεις μηχανικής σάρωσης που χρησιμοποιούν φίλτρα παρεμβολής (interference filters), ευρυζωνικά (broadband) ή στενής ζώνης (narrowband), τοποθετημένα μπροστά από τον ανιχνευτή για να φιλτράρουν την εισερχόμενη ακτινοβολία.
Carcagni et al. 2005

## Slide 69: Φίλτρα (5)
Οι μηχανικές αυτές διατάξεις παρουσιάζουν μειονεκτήματα, καθώς διαθέτουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό φίλτρων και η κίνηση κατά τη διαδικασία αλλαγής φίλτρου συχνά προκαλεί δονήσεις (Fisher and Kakoulli 2006).
Επιπλέον, η ταχύτητα ρύθμισης είναι σχετικά αργή.
Baronti et al. 1998

## Slide 70: Φίλτρα (6)
Cotte and Dupouy 2006

## Slide 71: Φίλτρα (7)
Τα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα φίλτρα LCTF και ΑΟTF λειτουργούν βασισμένα σε διαφορετικές αρχές, αλλά παρουσιάζουν κοινά πλεονεκτήματα: Δεν περιέχουν κινητά μέρη και έχουν υψηλές ταχύτητες ρύθμισης και συμπαγή σχεδιασμό.
Τα φίλτρα LCTF και AOTF μπορούν να ρυθμιστούν ηλεκτρονικά σε λειτουργία βήματος (stepwise mode) ή τυχαία λειτουργία (randοm mode), από τα ορατά μήκη κύματος μέχρι την περιοχή μέσου υπερύθρου, αλλά απαιτούνται διαφορετικά μοντέλα για να καλύψουν μία ευρεία φασματική περιοχή (Fisher and Kakoulli 2006, Tran 2003).
Γενικά, το μέλλον τον διατάξεων πολυφασματικής και υπερφασματικής απεικόνισης θεωρείται πως ανήκει στις διατάξεις διασποράς που δεν χρησιμοποιούν μηχανικές λειτουργίες, αλλά στα ψηφιακά ρυθμιζόμενα φίλτρα (Tran 2003).

## Slide 72: Φίλτρα (8)
Attas et al. 2003
Tran 2003

## Slide 73: Φίλτρα (9)
Carcagni et al. 2005
Διατάξεις διασποράς PGP διαθέτουν υψηλή ικανότητα διαχωρισμού μέχρι μερικές εκατοντάδες ζώνες, προσφέροντας πραγματικές υπερφασματικές δυνατότητες (Fisher and Kakoulli 2006).

## Slide 74: Φίλτρα (10)
Όμως, οι διατάξεις PGP χρειάζεται να σαρώσουν ολόκληρο το αντικείμενο για τη συλλογή των δεδομένων πριν την αναπαραγωγή μιας εικόνας, γεγονός που εμποδίζει την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.
Παρόλο που δεν είναι πολύ συνηθισμένα, συστήματα φασματικής απεικόνισης εξοπλισμένα με PGP έχουν χρησιμοποιηθεί στη συντήρηση για τη μελέτη ζωγραφικών έργων και άλλων αντικειμένων ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας (Fisher and Kakoulli 2006).

## Slide 75: Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων (1)
Attas et al. 2003
Χαρακτηριστικό της φασματικής απεικόνισης είναι ότι παράγει μία πολύ μεγάλη ποσότητα δεδομένων, τα οποία μπορεί να είναι δύσκολα στη διαχείρισή τους, στην απεικόνιση και την ερμηνεία τους.
Το μέγεθος ενός κύβου φασματικής απεικόνισης μπορεί εύκολα να φτάσει τις μερικές δεκάδες megabytes και μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων (post-processing methods) απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση των πληροφοριών (Fisher and Kakoulli 2006).

## Slide 76: Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων (2)
Attas et al. 2003
Επεξεργασία των επιμέρους φασματικών εικόνων
Προκαθορισμένος συνδυασμός φασματικών εικόνων
Συνδυασμός πολλαπλών φασματικών εικόνων χρησιμοποιώντας ad hoc φόρμουλες, πχ. για την παραγωγή εικόνων λόγων εικονοστοιχείων (pixel ratio images) ή εικόνων διαφοράς εικονοστοιχείων (pixel difference images)
Εξαγωγή στατιστικών τιμών για επιμέρους pixels
Πολυκριτηριακές στατιστικές τεχνικές, όπως οι Spectral Angle Mapping, Principal Component Analysis (PCA), Fuzzy C-Means (FCM) και νευρωνικά δίκτυα

## Slide 77: Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης MuSISTM (1)
Τα συστήματα υπερφασματικής απεικόνισης MuSIS™ HS
και πολυφασματικής απεικόνισης MuSIS™ MS

## Slide 78: Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης MuSISTM (2)
Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης MuSIS™ συνδυάζουν απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και φασματοσκοπία υψηλής ανάλυσης σε μία φιλική προς τον χρήστη, φορητή συσκευή.
Μια σειρά από εικόνες στενής φασματικής ζώνης καταγράφονται αυτόματα σε μεγάλο εύρος του οπτικού φάσματος. Από την πολλαπλότητα των φασματικών αυτών εικόνων υπολογίζεται ένα πλήρες φάσμα σε κάθε εικονοστοιχείο (Forthphotonics n.d.).

## Slide 79: Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης MuSISTM (3)
Παρέχονται οι εξής επιλογές λειτουργίας:
Απεικόνιση στην ορατή περιοχή (έγχρωμη απεικόνιση) και Απεικονιστική
Χρωματομετρία (Visible Imaging and Colorimetry)
Πολυζωνική Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία (Multi-wavelenghth Infrared Reflectography)
Ψευδοχρωματική Απεικόνιση (False-Colour Imaging) στην υπέρυθρη περιοχή
Απεικόνιση του ορατού φθορισμού που προκαλείται από υπεριώδη πηγή διέγερσης (Visible Fluorescence Imaging)
Υπεριώδης Ανακλαστογραφία (Ultraviolet Reflectography)
Απεικονιστική Φασματοσκοπία και Φασματομετρία (Imaging Spectrometry)

## Slide 80: Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης MuSISTM (4)
Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων φασματικής απεικόνισης MuSIS |  | 
 | MuSIS™ HS | MuSIS™ MS
Οπτικοί αισθητήρες | 1/2″ Progressive Scan CCD sensor | 1/3″ Progressive Scan CCD sensor
Ελάχιστος φωτισμός | 0.001 Lux (f/1.2, 2800 K) | 
Φασματική απόκριση | 370-1000 nm | 
Ανάλυση οπτικού αισθητήρα | 1600x1200 pixels, 8 bits, 15 fps | 1280x960 pixels, 8 bits, 15 fps
Φασματικές ζώνες απεικόνισης | Απεικόνιση πραγματικού χρόνου σε 34 επιλεγόμενες φασματικές ζώνες στο εύρος 370-1000 nm | Απεικόνιση πραγματικού χρόνου σε 8 επιλεγόμενες φασματικές ζώνες στο εύρος 370-1000 nm
 | Ψευδοχρωματική απεικόνιση στην υπέρυθρη περιοχή | 
Απεικονιστική φασματοσκοπία και φασματομετρία | Βαθμονόμηση, αυτόματη φασματική σάρωση, συνεχής και αυτόματη αποθήκευση, καταγραφή και επίδειξη ενός πλήρους φάσματος ανά εικονοστοιχείο σε όλες τις επιλογές λειτουργίας (ανάκλασης, διέλευσης, φθορισμού). | 
Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων | Ανάκτηση και επισκόπηση (play-back) φασματικών και έγχρωμων εικόνων, σύγκριση φασμάτων και χρωμάτων, δυσδιάστατη φασματική χρωματική ανάλυση και τμηματοποίηση της εικόνας, ενίσχυση αντίθεσης, κ.λπ. | 

## Slide 81: Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης MuSISTM (5)
Βαθμονόμηση πραγματοποιείται πριν την απεικόνιση και την λήψη φάσματος, με σκοπό να εξισορροπήσει την εξάρτηση από το μήκος κύματος της απόκρισης των ηλεκτρο-οπτικών μερών του συστήματος, όπως ο ανιχνευτής CCD, ο μονοχρωμάτορας, κ.λπ.
Μία λευκή επιφάνεια Ba2SO4 με ομοιόμορφη ανάκλαση στη φασματική περιοχή που ενδιαφέρει, χρησιμοποιείται ως δείγμα αναφοράς για τη βαθμονόμηση. Το δείγμα τοποθετείται στο πεδίο του φακού και η τιμή του γκρίζου στην κεντρική περιοχή απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο.

## Slide 82: Τα συστήματα φασματικής απεικόνισης MuSISTM (6)
Τότε ο μονοχρωμάτορας σαρώνει ολόκληρη τη φασματική περιοχή και σε κάθε βήμα υπολογίζονται αυτόματα οι τιμές φωτοφράκτη (shutter) και ψηφιακού θορύβου (gain) της κάμερας ώστε η απεικονιζόμενη τιμή του γκρίζου να πλησιάζει την τιμή 255. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού εύρους του CCD ανιχνευτή.
Οι τιμές shutter και gain που χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθεί η τιμή 255, αποθηκεύονται σε κάθε βήμα μήκους κύματος, μαζί με την εικόνα του λευκού δείγματος αναφοράς, αποτελώντας τα δεδομένα βαθμονόμησης του συστήματος. (Balas et al. 2003).

## Slide 83: Παραδείγματα πολυφασματικής απεικόνισης (1)
(a) Χρωματικό στρώμα που δεν έχει υποστεί χρωματική αλλοίωση (κάτω από την κορνίζα)
(b) Φάσμα ανάκλασης χρωματικού στρώματος που δεν έχει υποστεί χρωματική αλλοίωση και φάσμα ανάκλασης του ίδιου χρωματικού στρώματος σε περιοχή που έχει υποστεί fading
(c) Ορατή εικόνα λεπτομέρειας από το φόντο που έχει υποστεί fading
(d) Εκτιμώμενη αυθεντική οπτική εντύπωση της ίδιας περιοχής (εκτιμώμενα αυθεντικά χρώματα)
«Αποκαθιστώντας το χρώμα της Mona Lisa»
Ribés et al. 2008

## Slide 84: Παραδείγματα πολυφασματικής απεικόνισης (2)
Λεπτομέρεια περιοχών λίθου που έχουν καθαριστεί με μικροαπόξεση (αριστερά) και laser (δεξιά), όπως απεικονίζονται στην ορατή (A) και στην υπεριώδη περιοχή (Β)
Χαρτογράφηση (Α) στη λειτουργία ανάκλασης ορατού και (Β) υπό υπεριώδη φωτισμό. Λήψεις και επεξεργασία με το σύστημα πολυφασματικής απεικόνισης Mu.S.I.S. 2007 για να προσδιοριστούν περιοχές που έχουν καθαριστεί υπερβολικά
Pouli et al. 2003

## Slide 85: Βιβλιογραφία (1)
ATTAS, M. et al. (2003) Near-infrared spectroscopic imaging in art conservation: investigation of drawing constituents. Journal of Cultural Heritage, 4, pp. 127-136
BARONTI, S. (1998) Μultispectral imaging system for the mapping of pigments in works of art by use of principal-component analysis. Applied Optics, 37 (8), pp. 1299-1309
CARCAGNÌ, P. et al. (2005) 2D Imaging and 3D sending data acquisistion and registration for painting conservation. In: PARISI, C. et al. Proceedings of Art’05 – 8th International Conference on Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage, Lecce, May 2005. Rome: CD-ROM
CARCAGNÌ, P. et al. (2005) Spectral and colorimetric characterization of painted surfaces: a scanning device for the imaging analysis of paintings. In: PARISI, C. et al. Proceedings of Art’05 – 8th International Conference on Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage, Lecce, May 2005. Rome: CD-ROM

## Slide 86: Βιβλιογραφία (2)
CONTI, S. et al. (2008) Textile materials: Reference standards for characterization using multispectral analyses. In: Proceedings of Art’08 – 9th International Conference on Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage, Jerusalem, May 2008. CD-ROM
CΟΤΤΕ, P. and DUPOUY, M. (2006) Crisatel High Resolution Multispectral System [WWW]. Available from: http://cotte.pascal.free.fr/PICS-03-Cotte.pdf [Accessed 23/11/2010]
FISHER, C. and KAKOULLI, I. (2006) Multispectral and hyperspectral imaging technologies in conservation: current research and potential applications. Reviews in Conservation, 7, pp. 3 – 16
FORTHPHOTONICS (n.d.). Advanced Spectral Imaging Solutions for Non-Destructive Analysis [WWW]. Available from: http://musis.forth-photonics.com [Accessed 10/03/2009]
MOUTSATSOU, A.P., KOULOUMPI, E., TERLIXI, A., DOULGERIDIS, M. (2006) Physicochemical Study of Icons at the National Gallery of Athens: A Routine Process. In: HANNA, H. Preprints of Icon and Portrait International Conference, King Mariut, September 2006, pp. 116-125

## Slide 87: Βιβλιογραφία (3)
PADOAN, R. et al. (2008) Quantitative Hyperspectral Imaging (QHSI) of historical documents: Technique and applications. In: Proceedings of Art’08 – 9th International Conference on Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage, Jerusalem, May 2008. CD-ROM
POULI, P. et al. (2003) Laser cleaning of inorganic encrustation on excavated objects: evaluation of the cleaning result by means of multi-spectral imaging. Journal of Cultural Heritage, 4, Supplement 1, pp. 338-342
SCHOLTEN, J. H. et al. (2005) Hyperspectral imaging – a novel nondestructive analytical tool in paper and writing durability research. In: PARISI, C. et al. Proceedings of Art’05 – 8th International Conference on Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Non Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage, Lecce, May 2005. Rome: CD-ROM

## Slide 88: Βιβλιογραφία (4)
ΤΕΡΛΙΞΗ, A.Β., ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, Ε., ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ, Α. Π., ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ, Μ. (2008) Φυσικοχημική μελέτη των έργων τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου: Εργαλείο τεκμηρίωσης και διάγνωσης. Πρακτικά Ετήσιας Ημερίδας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Αθήνα, Δεκέμβριος 2008, σελ. 131-138
TRAN, C.D. (2003) Infrared Multispectral Imaging: Principles and Instrumentation. Applied Spectroscopy Reviews, 38 (2), pp. 133-153
M.C. Buoso, D. Ceccato and D. Zafiropoulos, 2009 http://www.lnl.infn.it/~annrep/read_ar/2009/contributions/pdfs/153_B_113_B08.pdf

## Slide 89: Τέλος Ενότητας

## Slide 90: Σημειώματα

## Slide 91: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθηνά Αλεξοπούλου 2014. Αθηνά Αλεξοπούλου. «Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης - Τεκμηρίωσης. Ενότητα 7: Διαγνωστικές Μέθοδοι με Υπέρυθρη Ακτινοβολία
II. Έγχρωμη Υπέρυθρη Απεικόνιση (FCIR False Colour InfraRed)‏». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 92: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 93: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 94: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 95: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
A.Alexopoulou, N. Liaros, A. Panagopoulou, A. Kaminari, (2010), “False colour infrared imaging as a tool for the study of pigments used in ceramics from areas within the mediterranean basin” IIC Congress 2010: “Conservation and the Eastern Mediterranean”, September 19-24, Istanbul, Turkey.
Vicky Spachou, Vicky Kantarelou, Andreas Karydas, Vassilis Paschalis, Athina Alexopoulou and Stamatis C. Boyatzis, 2010 “Investigation of the painting technique and identification of pigments in the work of Nikos-Hadjikyriakos-Ghikas”, IIC Congress: “Conservation and the Eastern Mediterranean”, September 19-24, Istanbul, Turkey

## Slide 96: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.