## Slide 1: Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης - Τεκμηρίωσης
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Δρ. Αθηνά Αλεξοπούλου
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης-Τεκμηρίωσης (ΦΜΔΤ) Γ΄ Εξάμηνο, Μικτό μάθημα 2Θ + 2Ε
1ος κύκλος εισηγήσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

## Slide 3: Στόχος
Διαμόρφωση σύγχρονης αντίληψης ως προς την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της Διαγνωστικής και της Τεκμηρίωσης των αντικειμένων πριν τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις συντήρησης με τη βοήθεια των μη καταστρεπτικών μεθοδολογιών.

## Slide 4: O όρος: «συντήρηση»
«συντήρηση»: κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διάσωση ενός πολιτιστικού αγαθού σε βάθος χρόνου. Ο στόχος της συντήρησης είναι η μελέτη, η τεκμηρίωση, η διατήρηση και η αποκατάσταση των ουσιωδών πολιτισμικών χαρακτηριστικών ενός πολιτιστικού αγαθού τα οποία εκφράζονται στη φυσική και χημική δομή του, μειώνοντας κατά το δυνατόν τις επεμβάσεις. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο, την τεκμηρίωση, την προληπτική συντήρηση, τη διατήρηση, την επεξεργασία, την αποκατάσταση και την ανακατασκευή.
Conservation : “ Toute action visant à sauvegarder un bien culturel dans une perspective à long terme. Le but de la conservation est d’étudier, de documenter, de préserver et de restaurer les caractéristiques culturelles essentielles d’un bien culturel présentes dans sa structure physique et chimique, en limitant le plus possible l’intervention. La conservation comprend l’examen, la documentation, la conservation préventive, la préservation, le traitement, la restauration et la reconstruction. ” Bulletin de l'Association canadienne pour la conservation et la restauration des biens culturels, juin 1999, p. 34 ;

## Slide 5: Τι είναι διαγνωστική;
Η διαγνωστική των έργων τέχνης συνίσταται στην εφαρμογή ειδικών επιστημονικών τεχνικών με σκοπό:
Α. την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των υλικών και της τεχνικής κατασκευής του αντικειμένου και
Β. την καταγραφή, τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασης των φθορών ή/και αλλοιώσεων,
την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης,
την αξιολόγηση των παραγόντων φθοράς και
τον προσδιορισμό του τύπου και της έκτασης της απαιτούμενης διαδικασίας συντήρησης.

## Slide 6: Τι είναι τεκμηρίωση;
Η Τεκμηρίωση ενός αντικειμένου περιλαμβάνει το συνοδευτικό απεικονιστικό υλικό και τη γραπτή αναφορά όλων των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την αξιολόγηση του έργου καθώς επίσης την αιτιολόγηση αυτών.
Κάθε επιπλέον απαίτηση για τη φύλαξη, τον χειρισμό, προβολή ή πρόσβαση στο πολιτιστικό αγαθό θα πρέπει να προσδιορίζεται σε αυτό το έγγραφο.
Αντίγραφο αυτής της αναφοράς πρέπει να κατατίθεται στον ιδιοκτήτη ή τον φορέα στον οποίον ανήκει το αγαθό και να είναι προσβάσιμο για κάθε νόμιμη χρήση.

## Slide 7: Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να εφαρμόσουν απλές τεχνικές διάγνωσης και τεκμηρίωσης
να αξιοποιούν επιτυχώς τα αποτελέσματα του μη καταστρεπτικού ελέγχου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την συντήρηση των αντικειμένων.

## Slide 8: Θεωρητικό υπόβαθρο
Μεθοδολογία Εφαρμογής και Διάγραμμα Ροής Ενεργειών
Επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης, οπτικά φαινόμενα, φάσματα
Το χρώμα ως ιδιότητα της ακτινοβολίας . Το χρώμα ως ιδιότητα των υλικών και στοιχείο τεκμηρίωσης αυτών: Αρχές χρωματομετρίας, βασικά και συμπληρωματικά χρώματα, προσθετική και αφαιρετική μέθοδος, Χρώμα και φάσμα απορρόφησης, ερμηνεία του χρώματος των χρωστικών και των βαφών. Μέτρηση χρώματος. Συστήματα ταξινόμησης χρωματικών ερεθισμών.
χαρακτηριστικά υπεριώδους ακτινοβολίας, ιδιότητες, φθορισμός, φωσφορισμός, φωτιστικές πηγές
Θεωρία της σκέδασης και της απορρόφησης της ακτινοβολίας στο εσωτερικό των χρωματικών στρωμάτων, θεωρίες Mie, Kubelka-Munk, Rayleigh. Συντελεστές σκέδασης-απορρόφησης, διαφάνεια , πάχος επικάλυψης.

## Slide 9: Φυσικοχημικές Μέθοδοι
Α. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ

## Slide 10: Τι; Πώς; Ποιός; Πότε;
Τεκμηρίωση της Κατάστασης Διατήρησης
Μελέτη και Ταυτοποίηση των αυθεντικών Υλικών ή των προϊόντων φθοράς, οξείδωσης και άλλων αλλοιώσεων
Διερεύνηση της Τεχνολογίας Κατασκευής
Αυθεντικότητα, Καλλιτεχνική Πατρότητα
Χρονολόγηση, ένταξη σε σχολή, τεχνοτροπία
Μέτρηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων

## Slide 11: Μεθοδολογία μελέτης ενός έργου τέχνης
Βήμα 1: Καθορισμός του προβλήματος
Βήμα 2: Επιλογή μεθοδολογίας για την διερεύνησή του:
  Α. Εφαρμογή των μεθόδων εξέτασης - τεκμηρίωσης (χρήση ακτίνων Χ, γ, υπεριώδους ακτινοβολίας, ορατής, υπέρυθρης, υποστήριξη με προγράμματα επεξεργασίας εικόνας)
  Β. Εφαρμογή Οπτικής Μικροσκοπίας
  Γ. Εφαρμογή Μεθόδων Χημικής Ανάλυσης:
  Ανόργανων υλικών: ηλεκτρονική μικροσκοπία, περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, μικροφθορισμός ακτίνων Χ, ραδιοχημικές μέθοδοι
  Οργανικών υλικών: χρωματογραφικές τεχνικές (GC, HPLC, TLC)
  Ανόργανων και οργανικών υλικών: φασματοσκοπικές τεχνικές, τεχνικές με laser
  Δ. Εφαρμογή μεθόδων χρονολόγησης (δενδροχρονολόγηση, C-14, ρακεμοποίηση αμινοξέων, θερμοφωταύγεια κλπ)
Βήμα 3: Χρήση αρχείου Προτύπων
Βήμα 4: Συνδυαστική αξιολόγηση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα

## Slide 12: Φυσικοχημική μελέτη και τεκμηρίωση
  Α.Αλεξοπούλου, Κ.Γερακάρη Π.Μαριολοπούλου, Α.Χατζηστυλιανού (2004): «Μεθοδολογία μελέτης φυσικοχημικής τεκμηρίωσης σε έργα τέχνης» Ημερίδα «Συντήρηση και Έκθεση Συντηρημένων Έργων» Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

## Slide 13: Ορολογία
Μέθοδοι εξέτασης (surface examination methods)
Μη καταστρεπτικές μέθοδοι (non destructive testing)
Απεικονιστικές τεχνικές (imaging techniques)
Μη επεμβατικές τεχνικές (non invasive techniques)

## Slide 14: Mη καταστρεπτικές μέθοδοι εξέτασης απεικονιστικές τεχνικές
Ειδικές τεχνικές στο ορατό: Μακροφωτογραφία, χρήση εφαπτομενικού φωτισμού και μονοχρωματικών ακτινοβολιών Φωτογράφηση με εφαπτομενικό φωτισμό,
Υπεριώδης Φωτογραφία Ανάκλασης (UVR),
Υπεριώδης Φωτογραφία Φθορισμού (UVF, UVFC),
Κλασική Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία (IR Ref),
Έγχρωμη Υπέρυθρη Απεικόνιση (FCIR),
Πολυφασματική - Yπερφασματική Απεικόνιση (Multispectral – Hyperspectral Imaging),
Υπέρυθρη Φωτογραφία Φθορισμού (IRF), θερμογραφία
Ακτινογραφία, γ-γραφία,(X-ray, γ-ray)
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ,
Φασματοσκοπία ανάκλασης με οπτικές ίνες (FORS) –Χρωματομετρία.

## Slide 15: Διάγραμμα ροής μη καταστρεπτικού ελέγχου
UVR
Παραλαβή έργου – τοποθέτηση του προβλήματος – μακροσκοπική παρατήρηση
Φωτογραφικές τεχνικές και ΜΔΤ στην ορατή περιοχή
ΦΜ διάγνωσης και τεκμηρίωσης της επιφάνειας
ΦΜ διάγνωσης και τεκμηρίωσης
υποκείμενων στρωμάτων
και εσωτερικής δομής
UVFC
Μέτρηση χρώματος
Φασματοσκοπία Διάχυτης
Ανάκλασης με οπτικές ίνες
Πολυφασματική απεικόνιση
Αύξηση βάθους
Υπέρυθρη ανακλαστογραφία
Ακτινογραφία
Ολογραφία
και λοιπές μέθοδοι δομικής διάγνωσης
Φασματοσκοπική ταυτοποίηση υλικών
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Συμπεράσματα
Προς εργαστήριο συντήρησης
Υπόδειξη περιοχών δειγματοληψίας
Προς εργαστήριο
ενόργανης χημικής ανάλυσης
Άννα Μουτσάτσου, προσωπική ανακοίνωση

## Slide 16: Μέθοδοι εξέτασης επιφάνειας
Analytical methods for study of structures and conditions of works of art and historical artefacts.
Surface Investigation
Invisible Radiation
Visible Radiation
Radiography
x, γ, n, e-
Autoradiography
UV-Photography
UV-Reflectography
IR-Photography
IR-Fluorescence
IR-Reflectography
Microscopic Methods
Colorimetry
Monochrοmatic Radiation (NA-Vapor Lamp)
UV-Fluorescence
Digital
Image Analysis

## Slide 17: Παράδειγμα εφαρμογής σε αρχαιολογικό υλικό Πινακίδες Γραφής (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά)
A. Alexopoulou and A-A Kaminari, 2012 “Multispectral imaging documentation of the findings of Tomb I and II at Daphne” Greek and Roman Musical Studies Volume 1, Issue 1, pp 25 –60, Brill 2013

## Slide 18
Υπερφασματική απεικόνιση στα 1000 nm, εφαπτομενικός φωτισμός
*A. Alexopoulou and A-A Kaminari, 2012 “Multispectral imaging documentation of the findings of Tomb I and II at Daphne” Greek and Roman Musical Studies Volume 1, Issue 1, pp 25 –60, Brill 2013
Μελέτη και ανάδειξη της εγχάρακτης γραφής
Παράδειγμα εφαρμογής σε αρχαιολογικό υλικό Πινακίδες Γραφής ΜΠ7452 (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά)

## Slide 19
Visible
1000nm
A.A. Alexopoulou, A-A. Kaminari, A. Panagopoulos and E. Poehlmann. 2012, “Multispectral documentation and image processing analysis of the papyrus of Tomb II at Daphne, Greece” Journal of Archaeological Science, Vol.40 Issue 2, February 2013, pp.1242-1249, Elsevier Pub.,
Μελέτη της γραφής, αποκάλυψη γραμμάτων υποκειμένων στρωμάτων στον αρχαιότερο πάπυρο (430/425 π.χ.) με ελληνική γραφή που βρέθηκε στον ελληνικό χώρο
Παράδειγμα εφαρμογής σε αρχαιολογικό υλικό Πάπυρος ΜΠ8520 (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά)

## Slide 20
A. Alexopoulou and A-A Kaminari, 2012 “Multispectral imaging documentation of the findings of Tomb I and II at Daphne” Greek and Roman Musical Studies Volume 1, Issue 1, pp 25 –60, Brill 2013
Μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής
Παράδειγμα εφαρμογής σε αρχαιολογικό υλικό Άρπα και Αυλός (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά)

## Slide 21
A. Alexopoulou and A-A Kaminari, 2012 “Multispectral imaging documentation of the findings of Tomb I and II at Daphne” Greek and Roman Musical Studies Volume 1, Issue 1, pp 25 –60, Brill 2013
Παράδειγμα εφαρμογής σε αρχαιολογικό υλικό Λήκυθος ΜΠ4724 (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά)
visible
1000nm
FCIR

## Slide 22
A.Alexopoulou, 2004: “Comparative study of 12 icons of the Loverdos’ Collection” in the CD-ROM titled “DiARTgnosis: Study of European religious painting” Byzantine and Christian Museum, Edited by University of Westminster
Ορατό
Υπεριώδης ανάκλαση
Εφαρμογές σε φορητές εικόνες “Εις Άδου κάθοδος” Λ317 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Μελέτη της κατάστασης διατήρησης

## Slide 23
A.Alexopoulou, 2004: “Comparative study of 12 icons of the Loverdos’ Collection” in the CD-ROM titled “DiARTgnosis: Study of European religious painting” Byzantine and Christian Museum, Edited by University of Westminster
Εφαρμογές σε φορητές εικόνες “Σταύρωση” Λ532 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Μελέτη της κατάστασης διατήρησης – Τεχνολογία κατασκευής
Ορατό
Υπεριώδης φθορισμός

## Slide 24
Επεξεργασία εικόνας
A.Alexopoulou, 2004: “Comparative study of 12 icons of the Loverdos’ Collection” in the CD-ROM titled “DiARTgnosis: Study of European religious painting” Byzantine and Christian Museum, Edited by University of Westminster
Εφαρμογές σε φορητές εικόνες “Προσκύνηση των μάγων” Λ453 Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Μελέτη της κατάστασης διατήρησης – Τεχνολογία κατασκευής
Υπέρυθρη ανακλαστογραφία
Υπεριώδης φθορισμός

## Slide 25
Πολυφασματική απεικόνιση
Ν. Γύζης Π588, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλ. Σούτζου
Μελέτη τεχνολογίας κατασκευής – Χαρακτηρισμός υλικών
VIS
UVR
UVFC
FCIR
IR
Α.Alexopoulou, P.Banou, A.Kaminari, A.Moutsatsou, 2010, «Physicochemical study and documentation of five oil paintings on paper belonging to the National Gallery and Alexandros Soutzos Museum» Scientific research Program, Technical Report

## Slide 26: Φασματική απεικόνιση Μελέτη ελαιογραφικών σχεδίων
HSI 370nm
HSI 600nm
HSI 1000nm
VIS
Ν.Γύζης “Εργαστήριο Ραπτικής”, λεπτομέρεια. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλ. Σούτζου
A.Alexopoulou, A.Kaminari, A.Panagopoulos, 2013 ‘Multispectral imaging assisted by image processing: a useful tool for the study of ancient writing and sketches on different substrates’ proceedings of 5th IC-MINDT, Athens-Greece
Η φασματική απεικόνιση – γενικός όρος της Πολυφασματικής (MSI) και Υπερφασματικής HSI) απεικόνισης – δίνει τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας σειράς ψηφιακών εικόνων σε ένα μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων μηκών κύματος της περιοχής του υπεριώδους, ορατού και κοντινού υπέρυθρου φάσματος
HSI 600nm
HSI 1000nm

## Slide 27
VIS
VIS Ref
IR Ref
Διάχυση μελανιού
ink diffusion
VIS
UVF
IR Ref
A. Alexopoulou, P. Banou, K. Gerakari, A. Kaminari & A. Stassinou, 2012, “Νon-destructive Documentation of the H. Schliemann copy letters archive” European Research Center for Book and Paper Conservation Newsletter 2/2012 ISSN 2225-7853
Μελέτη χειρογράφων – αρχειακού, βιβλιακού υλικού
Οξείδωση μελανιού

## Slide 28: Μελέτη νεότερης κεραμικής
A.Alexopoulou, N. Liaros, A. Panagopoulou, A. Kaminari, 2010: “False colour infrared imaging as a tool for the study of pigments used in ceramics from areas within the mediterranean basin”. Proceedings of the 2010 IIC Congress, Conservation and the Eastern Mediterranean, Istanbul, p.266-266

## Slide 29: Μελέτη βαφών – Ταυτοποίηση υλικών
Η εφαρμογή απεικονιστικών – φασματοσκοπικών τεχνικών για τη μελέτη φυτικών και ζωικών βαφών βασισμένων σε παραδοσιακές συνταγές της ελληνικής επικράτειας. Α. Καμινάρη, Α. Τσατσαρού, Α. Αλεξοπούλου, Συνέδριο: Η Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Προκλήσεις και Επαναπροσδιορισμοί, Αθήνα Μάιος 2015

## Slide 30: Τέλος Ενότητας

## Slide 31: Σημειώματα

## Slide 32: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθηνά Αλεξοπούλου 2014. Αθηνά Αλεξοπούλου. «Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης - Τεκμηρίωσης. Ενότητα 1: Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 33: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 34: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 35: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 36: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Α.Αλεξοπούλου, Κ.Γερακάρη Π.Μαριολοπούλου, Α.Χατζηστυλιανού (2004): «Μεθοδολογία μελέτης φυσικοχημικής τεκμηρίωσης σε έργα τέχνης» Ημερίδα «Συντήρηση και Έκθεση Συντηρημένων Έργων» Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Αλεξοπούλου-Αγοράνου, Χρυσουλάκης, “Θετικές Επιστήμες και Έργα Τέχνης”, Εκδόσεις Γκόνη, Αθήνα 1993, Σχήμα IV.
A. Alexopoulou and A-A Kaminari, 2012 “Multispectral imaging documentation of the findings of Tomb I and II at Daphne” Greek and Roman Musical Studies Volume 1, Issue 1, pp 25 –60, Brill 2013
A.A. Alexopoulou, A-A. Kaminari, A. Panagopoulos and E. Poehlmann. 2012, “Multispectral documentation and image processing analysis of the papyrus of Tomb II at Daphne, Greece” Journal of Archaeological Science, Vol.40 Issue 2, February 2013, pp.1242-1249, Elsevier Pub.,

## Slide 37: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση περιεχομένου από τα ακόλουθα έργα:
Α.Alexopoulou, P.Banou, A.Kaminari, A.Moutsatsou, 2010, «Physicochemical study and documentation of five oil paintings on paper belonging to the National Gallery and Alexandros Soutzos Museum» Scientific research Program, Technical Report
A.Alexopoulou, A.Kaminari, A.Panagopoulos, 2013 ‘Multispectral imaging assisted by image processing: a useful tool for the study of ancient writing and sketches on different substrates’ proceedings of 5th IC-MINDT, Athens-Greece
A.Alexopoulou, 2004: “Comparative study of 12 icons of the Loverdos’ Collection” in the CD-ROM titled “DiARTgnosis: Study of European religious painting” Byzantine and Christian Museum, Edited by University of Westminster
Xiao D. He, Kenneth E. Torrance, François X. Sillion, and Donald P. Greenberg. 1991. A comprehensive physical model for light reflection. SIGGRAPH Comput. Graph. 25, 4 (July 1991), 175-186. DOI=10.1145/127719.122738, Σχήμα 1.

## Slide 38: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.