## Slide 1: Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων
Ενότητα 3: Μελέτες συντήρησης – Διερευνητική συντήρηση
Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Εφαρμογή
Οι μελέτες συντήρησης/κατάστασης χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο/ παρακολούθηση (audit/monitoring) των συλλογών και για θέματα διαχείρισης (collection management). Επίσης, συνεισφέρουν σε επιστημονικές μελέτες, για παράδειγμα για την επίδραση των επεμβάσεων συντήρησης ή του αποθηκευτικού περιβάλλοντος.
“Conservation condition surveys at the British Museum” M. N. Leese and S. M. Bradley Dept. ofScientific Research, Dept. ofConservation, British Museum, Great Russell Street, London, WCIB 3DG, U.K.

## Slide 3: Σκοπός
Μελέτη συντήρησης για αντικείμενα/συλλογές ποικίλης τυπολογίας και περιβάλλοντος (εσωτερικό, εξωτερικό, μουσειακό, ανασκαφικό, ενάλιο)
Επισκόπηση τεχνολογίας και κατάστασης διατήρησης
Προσδιορισμός αληθινών προβλημάτων και αναγκών

## Slide 4
Αποτελέσματα & Προοπτική
Συλλογές
-
Αντικείμενα
Αποτίμηση
Φθοράς
Πρόγραμμα
Διατήρησης
-
Διαχείρισης
Σχεδιασμός
Επεμβάσεων

## Slide 5: Πρόγραμμα Διαχείρισης Συλλογής
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Σκαραμαγκά) και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

## Slide 6: Τι είναι μελέτη συντήρησης;
“Μια γενική έρευνα επισκόπησης ή εργαλείο για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών συντήρησης και διατήρησης μέσα σε ένα μουσείο.
Ο όρος επισκόπηση εμπεριέχει οποιαδήποτε προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι συντηρητές για την επιθεώρηση της κατάστασης διατήρησης των συλλογών μέσα στα μουσεία. Σε αυτές τις προσεγγίσεις περιλαμβάνονται, επιμέρους μελέτες μεμονωμένων αντικειμένων του μουσείου, γενικές έρευνες των συλλογών ή της αποθήκευσης, και μελέτες των χαρακτηριστικών του κτηρίου ή των περιβαλλοντικών συνθηκών επικεντρωμένες σε συγκεκριμένα θέματα”
Sara Wolf Green, The Conservation Assessment: a tool for planning, implementing, and fundraising/Conservation Survey/Assessment Project, Washington, D.C. : National Institute for the Conservation of Cultural Property and the Getty Conservation Institute, 1991

## Slide 7: Τι είναι μελέτη της κατάστασης διατήρησης;
«Μια ανάλυση της συνολικής κατάστασης διατήρησης της συλλογής. Μπορεί να είναι στατιστική ή δειγματοληπτική ανάλυση ή εκτίμηση της κατάστασης για μεμονωμένα στοιχεία, συχνά ένα προς ένα. Για μια μεγάλη συλλογή, ένα στατιστικά παραγόμενο δείγμα μπορεί να είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο για τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών.
Μία εκτίμηση της κατάστασης για μεμονωμένα στοιχεία θα παράσχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε στοιχείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει να διανεμηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και να ληφθούν αποφάσεις για ατομικές επεμβάσεις συντήρησης.»

## Slide 8: Γιατί οι μελέτες συντήρησης είναι σημαντικές;
Προσδιορισμός διαθέσιμων πόρων και πηγών για τη διαχείριση της συλλογής
Προσδιορισμός αναγκών και προβλημάτων
Σχεδιασμός κατάλληλου και τεκμηριωμένου προγράμματος συντήρησης/διαχείρισης
Βασικό μέσο εύρεσης χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς

## Slide 9: Ποιος διενεργεί μία μελέτη συντήρησης;
Επαγγελματίες συντηρητές
Εξειδικευμένοι επιστήμονες (π.χ. για αρχαιομετρικούς σκοπούς ή για μελέτη εσωτερικού περιβάλλοντος)

## Slide 10: Μεθοδολογία μελέτης συντήρησης
Συλλογή πληροφοριών για το μουσείο/περιβάλλον έκθεσης συλλογής (εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικές συνθήκες, πολιτική διαχείρισης συλλογών)
Προσδιορισμός ερωτήματος ή προβλήματος:
Παράδειγμα: Ποια αντικείμενα της εξεταζόμενης συλλογής
Χρήζουν άμεσης συντήρησης
Θα ωφελούνταν από μία συντήρηση
Δε χρήζουν συντήρησης
Αποτίμηση: μακροσκοπική παρατήρηση και εξέταση με φυσικοχημικές τεχνικές ανάλυσης και παρατήρησης

## Slide 11
Μεθοδολογία Αποτίμησης
Αποτίμηση
Επισκόπηση Τεχνολογίας
Ταξινόμηση σε ομάδες και υποομάδες
με βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά
Επισκόπηση Κατάστασης
Ταξινόμηση σε επίπεδα
με βάση τις ανάγκες και τη
σπουδαιότητα της συλλογής

## Slide 12: Στόχοι επισκόπησης
Επισκόπηση Τεχνολογίας
Ταξινόμηση με βάση μορφολογικά/τεχνολογικά χαρακτηριστικά
Επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος
Προσδιορισμός τεχνολογικού χαρακτήρα
Επισκόπηση Κατάστασης
Συλλογή πληροφοριών για διάβρωση και παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση
Πρόβλεψη και προσδιορισμός επιπέδων προτεραιότητας για συντήρηση
&
Προσδιορισμός Αξίας και Αναγκών

## Slide 13: Επισκόπηση Τεχνολογίας
Διάκριση σε γενικούς τύπους
Σχεδιασμός
Πίνακες Συχνότητας Burt
Δενδρογράμματα
&
Τεχνολογική
τυπολογία

## Slide 14: Επισκόπηση Τεχνολογίας (αναλυτικά)
Επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος (ακέραια αντικείμενα που διατηρούν την ιστορική τους πληροφορία & αντιπροσωπευτικά τύπου ταξινόμησης)
Διαχωρισμός των αντικειμένων σε γενικούς τύπους σύμφωνα με τη αρχαιολογική/λαογραφική/εθνογραφική τυπολογία (διαχωρισμός βάση πιθανής χρήσης ή λειτουργίας σε μεγάλα σύνολα-clusters)
Καταγραφή σε δελτία (αύξων αριθμός, αριθμός καταγραφής καταλόγου εισαγωγής, κράμα κατασκευής, τύπος, γενική περιγραφή, χρονολόγηση, περιγραφή της κατάστασης διατήρησης, στοιχεία αρχείου από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης, ανασκαφικά στοιχεία από τα ημερολόγια και φωτογραφία)

## Slide 15: Επισκόπηση Τεχνολογίας (αναλυτικά)
Βάση αρχών ‘φαινoτυπικής’ ή μορφολογικής τυπολογίας και ταξινομίας, διαχωρισμός κάθε τύπου σε μικρότερα, δύο ή περισσότερα σύνολα (clusters), με βάση τα διακριτά εγγενή μορφολογικά και εξωγενή χαρακτηριστικά του
Σχεδιασμός πινάκων συχνότητας Burt για κάθε τύπο (Burt frequency tables)
Σχεδιασμός δενδρογραμμάτων (classification trees)
Σχεδιασμός διαγραμμάτων συχνότητας εμφάνισης και κατανομής χαρακτηριστικών (pie charts)

## Slide 16: Παραδείγματα

## Slide 17: Σιδερένια καρφιά- Πίνακας Συχνότητας Burt
 |  | Τύπος |  | Διατομή κορμού |  | Σχήμα κεφαλής |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Απλός | Διακοσμητικός | Κυκλική | Ορθογώνια | Κυκλική |  | Μανιτα- ρόσχημη | Κωνική | Παρ/μμη με στρογγυλές άκρες | Ελλειψοειδή | Διχαλωτή | Τεράγωνη | Χωρίς
 |  |  |  |  |  | Επίπεδη | Κυρτή |  |  |  |  |  |  | 
Τύπος | Απλός | 353 | / | 8 | 345 | 213 | 76 | 4 | 16 | 17 | 4 | 1 | 3 | 19
 | Διακοσμητικός | / | 10 | 5 | 5 | 9 | / | / | / | 1 | / | / | / | /
Διατομή κορμού | Κυκλική | / | / | 13 | / | 12 | 1 | / | / | / | / | / | / | /
 | Ορθογώνια | / | / | / | 350 | 210 | 75 | 4 | 16 | 18 | 4 | 1 | 3 | 19
Σχήμα κεφαλής | Κυκλική (επίπεδη) | / | / | / | / | 222 | / | / | / | / | / | / | / | /
 | Κυκλική (κυρτή)) | / | / | / | / | / | 76 | / | / | / | / | / | / | /
 | Μανιταρόσχημη | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | /
 | Κωνική | / | / | / | / | / | / | / | 16 | / | / | / | / | /
 | Παρ/μμη με στρογγυλές άκρες | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | / | / | / | /
 | Ελλειψοειδή | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | /
 | Διχαλωτή | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | /
 | Τετράγωνη | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | /
 | Χωρίς | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 19
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 18
Σιδερένια καρφιά Δενδρόγραμμα
ΚΑΡΦΙΑ (363)
ΑΠΛΑ (353)
Κυκλική διατομή κορμού (8)
Κυκλική επίπεδη κεφαλή (7)
Κυκλική κυρτή κεφαλή (1)
Ορθογώνια διατομή κορμού (345)
Κυκλική επίπεδη κεφαλή (206)
Κυκλική κυρτή κεφαλή (75)
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ (10)
Κυκλική διατομή κορμού(5)
Κυκλική επίπεδη κεφαλή (5)
Ορθογώνια διατομή κορμού(5)
Κυκλική επίπεδη κεφαλή (4)
Παρ/μμη κεφαλή με στρογγυλές άκρες (1)
Μανιταρόσχημη κεφαλή (4)
Διχαλωτή κεφαλή (1)
Κωνική κεφαλή (16)
Παρ/μμη κεφαλή με στρογγυλές άκρες (17)
Ελλειπτική κεφαλή (4)
Χωρίς κεφαλή (19)
Τετράγωνη κεφαλή (3)
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 19: Σιδερένια καρφιά - Διαγράμματα κατανομής
ΤΥΠΟΣ
353
10
απλός
διακοσμητικός
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΟΡΜΟΥ
350
13
κυκλική
ορθογώνια
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 20: Σιδερένια καρφιά - Διαγράμματα κατανομής
ΣΧΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
298
4
16
18
4
1
3
19
κυκλική
μανιταρόσχημη
κωνική
παραλληλόγραμμη
με στρογγυλευμένες άκρες
ελλειψοειδής
διχαλωτή
τετράγωνη
χωρίς κεφαλή
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 21: Σιδερένια καρφιά
Κυκλική επίπεδη
Kυρτή κεφαλή
Μανιταρόσχημη
Διχαλωτή
Χωρίς κεφαλή
Παρ/μμη κεφαλή
Ελλειψοειδής
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
6
6
5
5
7
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ( Μ.Γιαννουλάκη) και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών)

## Slide 22: Κάτοπτρα-Δενδρόγραμμα
ΚΑΤΟΠΤΡΑ (10)
Κυκλικό (9)
Επίπεδο (5)
Επιμετάλλωση (3)
Διακόσμηση
(1)
Όχι λαβή (1)
Όχι διακόσμηση (2)
Όχι λαβή (2)
'Οχι επιμετάλλωση (2)
Διακόσμηση (1)
Όχι λαβή (1)
Όχι διακόσμηση (1)
Όχι λαβή (1)
Περιχείλωμα (2)
Όχι επιμετάλλωση (2)
Διακόσμηση (2)
Λαβή (1)
Όχι λαβή (1)
Υψωμένο χείλος (2)
Όχι επιμετάλλωση (2)
Διακόσμηση (2)
Όχι λαβή (2)
Παραλ/μμο (1)
Επιμετάλλωση (1)
Όχι διακόσμηση
(1)
Όχι
λαβή (1)
Ρωμαϊκό κυκλικό
κάτοπτρο
Τύπος ΙΙΙ
Τύπος Ι
Τύπος ΙΙΙΒ
Τύπος ΙΙΙΓ
Ρωμαϊκό τετράγωνο
κάτοπτρο
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 23: Κάτοπτρα - Διαγράμματα Κατανομής
Σχήμα Δίσκου (α)
1
9
τετράγωνο
κυκλικό
Ταξινόμηση κυκλικών κατόπτρων (β)
4
2
2
1
επίπεδο
υπερυψωμένο χείλος
περιχείλωμα
με λαβή
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 24: Κάτοπτρα - Διαγράμματα Κατανομής
Επιμετάλλωση (γ)
6
4
Διακόσμηση (δ)
4
6
απουσία
παρουσία
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 25: Εξέταση και ανάλυση με φυσικοχημικές διαγνωστικές τεχνικές
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
&
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

## Slide 26: Φορητές μη καταστρεπτικές τεχνικές NDT
Ραδιογραφία ακτίνων Χ: τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης, κατάσταση διατήρησης (πάχος και έκταση στρωμάτων διάβρωσης, ποσοστό συμπαγούς μεταλλικού πυρήνα, ρωγμές)
Φθορισμός ακτίνων Χ (XRF): προσδιορισμός σύστασης κραμάτων
Μικροφθορισμός ακτίνων Χ (μ-XRF): στοιχειακή σύσταση επιφανειακών προϊόντων διάβρωσης, ανίχνευση επιφανειακών τεχνικών
Φασματοσκοπία εξάχνωσης επαγόμενη από παλμό λέιζερ (LIBS): επάλληλη και σε βάθος στοιχειακή κατανομή στη στρωματογραφία της διάβρωσης

## Slide 27: Φορητές τεχνικές
ραδιογραφία
μικροφθορισμός ακτίνων Χ
φθορισμός ακτίνων Χ
φασµατοσκοπία εκποµπής πλάσµατος επαγόµενου από λέιζερ

## Slide 28: Αναλυτικές διαγνωστικές τεχνικές
Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD): ταυτοποίηση & ορυκτολογικός προσδιορισμός προϊόντων διάβρωσης
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με μικροανάλυση (SEM-EDX): στοιχειακός προσδιορισμός κράματος κατασκευής και προϊόντων διάβρωσης
Φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourrier (FTIR): ταυτοποίηση προϊόντων διάβρωσης

## Slide 29: Φορητές μη καταστρεπτικές τεχνικές (NDT)

## Slide 30
Ραδιογραφίες ακτίνων Χ λεπίδων ψαλιδιών, εγχειρισίων και στλεγγίδων:
Οι ‘λευκές΄περιοχές αντιστοιχούν σε παρουσία μεταλλικού πυρήνα, οι ‘γκρίζες’ σε στρώματα προϊόντων διάβρωσης και οι ‘μαύρες’ σε απουσία μεταλλικού πυρήνα (ορυκτοποίηση).
(55kV, 10mAs, 1sec)
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη) και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

## Slide 31: Ραδιογραφία
Απεικόνιση επιγραφής με στικτή τεχνική και σφυρήλατης διακόσμησης σε σώμα ασπίδας. Η επιφάνεια καλύπτεται από παχύ στρώμα προϊόντων διάβρωσης και χωματοειδείς επικαθίσεις.
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη) και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

## Slide 32: Ραδιογραφία
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη) και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών
Notes: Έλεγχος εικόνων – κάτοπτρα- στρογγυλά

## Slide 33: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά από την παρατήρηση των ραδιογραφιών
Κάτοπτρο | Χύτευση | Τόρνος | Σφυρηλασία | Ποσοστό Sn * | Ποσοστό Pb **
1/ Τύπος Ι | Χ |  | Χ |  | 
2/ Τύπος ΙΙΙΓ | Χ | Χ | Χ | _ | _
3/ Τύπος ΙΙΙ | Χ | Χ |  |  | 
4/ Τύπος ΙΙΙΓ | Χ | Χ |  |  | 
5/ Τύπος ΙΙΙΒ | Χ | Χ |  | + | _
6/ Ρωμαϊκό | Χ |  |  | + | +
7/ Ρωμαϊκό | Χ |  |  | + | 
8/ Ρωμαϊκό | Χ | Χ |  | + | 
9/ Ρωμαϊκό | Χ |  |  | + | 
10/ Ρωμαϊκό | Χ |  |  | + | 

## Slide 34: Αποτελέσματα XRF
Κάτοπτρο | Cu % | Sn % | Pb % | Fe % | As % | Sb %
1/ Τύπος Ι | 89.2 ± 0.3 | 10.4 ± 0.2 | 0.3 ± 0.1 | 0.2 ± 0.02 | < 0.02 | < 0.15
2/ Τύπος ΙΙΙΓ | 88.6 ± 0.2 | 6.6 ± 0.2 | 4.8 ± 0.1 | 0.1 ± 0.05 | _ | < 0.14
3/ Πτυκτό | 86.5 ± 0.2 | 9.8 ± 0.2 | 3.7 ± 0.1 | 0.04 ± 0.01 | < 0.06 | < 0.14
4/ Τύπος ΙΙΙΓ | 86.3 ± 0.3 | 12.3 ± 0.2 | 0.4 ± 0.05 | 1.0 ± 0.04 | < 0.09 | < 0.18
5/ Τύπος ΙΙΙΒ | 84.1 ± 0.3 | 15.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.02 | 0.4 ± 0.02 | 0.1 ± 0.04 | < 0.17
6/ Ρωμαϊκό | 70.2 ± 0.3 | 22.9 ± 0.3 | 6.8 ± 0.1 | 0.2 ± 0.02 | _ | < 0.2
7/ Ρωμαϊκό | 68.2 ± 0.3 | 26.5 ± 0.3 | 5.1 ± 0.1 | 0.2 ± 0.02 | < 0.15 | < 0.22
8/ Ρωμαϊκό | 71.4 ± 0.2 | 23.1 ± 0.3 | 4.4 ± 0.1 | 0.7 ± 0.04 | 0.3 ± 0.1 | < 0.17
9/ Ρωμαϊκό | 69.4 ± 0.3 | 25.5 ± 0.3 | 4.9 ± 0.1 | 0.2 ± 0.02 | _ | < 0.2
10/ Ρωμαϊκό | 70.6 ± 0.3 | 26 ±0.3 | 3.4 ± 0.1 | 0.1 ± 0.01 | <0.03 | < 0.21

## Slide 35: Συζήτηση αποτελεσμάτων
Το XRF προσδιόρισε ως βασικά κραματικά στοιχεία το χαλκό (Cu) και τον κασσίτερο (Sn) και τον μόλυβδο (Pb) στα κάτοπτρα 2,3,6,7,8,9 και 10. Τα υπόλοιπα στοιχεία που ανιχνεύονται θεωρούνται ιχνοστοιχεία και βρίσκονται σε ποσοστό μικρότερο από 1%. Πρόκειται για το σίδηρο (Fe), το αρσενικό (As) και το αντιμόνιο (Sb), τα οποία προέρχονται από το αρχικό μετάλλευμα (ακαθαρσίες ή προσμίξεις).

## Slide 36: Συζήτηση αποτελεσμάτων
Κατασκευή: τεχνική χύτευσης σε ανοικτό καλούπι.
Διακοσμητική μορφοποίηση κυρίως με τόρνο & μόνο ένα κάτοπτρο (1) διακόσμηση με στικτή και εγχάρακτη τεχνική.
Σε κάτόπτρα που ο κυκλικός δίσκος φέρει περιχείλωμα (1 και 5) ή στα καλύμματα πτυκτών κατόπτρων (2 και 4) με κάθετο χείλος, η μορφοποίηση γίνεται κυρίως με σφυρηλάτηση.
Επίτευξη της κατοπτρίζουσας επιφάνειας με κασσίτερο με τρεις τρόπους:
  Επιμετάλλωση (2 και 3)
  Στίλβωση της επιφάνειας ενός μη μολυβδωμένου κράματος (1, 4 και 5)
  Κατεργασία επιφανειακού εμπλουτισμού (6-10)

## Slide 37: Συζήτηση αποτελεσμάτων
Βασικά κραματικά στοιχεία: χαλκός και κασσίτερος
Ο κασσίτερος ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σχηματίζει τρεις χαρακτηριστικές ομάδες κρατερωμάτων:
1. Τυπικά κρατερώματα με ποσοστό κασσιτέρου έως 10% (κάτοπτρα 2 και 3)
2. Κρατερώματα με ποσοστά κασσιτέρου 10-15% (κάτοπτρα 1,4 και 5)
3. Κρατερώματα με ποσοστά κασσιτέρου > 22.5% (κάτοπτρα 6-10)
Τρίτο κραματικό στοιχείο ο μόλυβδος. Σε ποσοστό μικρότερο από 2.5% η παρουσία του θεωρείται τυχαία (κάτοπτρα 1,4 και 5).
Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 2,5% είναι σκόπιμη προσθήκη και βελτιώνει την ευτηκτικότητα του κράματος (κάτοπτρα 2 και 3, 6-10).

## Slide 38: Συζήτηση αποτελεσμάτων
Συνδυάζοντας τις συστάσεις των κραμάτων και των τεχνικών κατασκευής και μορφοποίησης φαίνεται ότι:
Κάτοπτρα με χαμηλό, σχεδόν μηδενικό, ποσοστό μολύβδου, είναι εύκολο να στιλβωθούν για να παραχθεί η κατοπτρίζουσα επιφάνεια και να μορφοποιηθούν σε τόρνο. Συγκεκριμένα τα κάτοπτρα 4 και 5 παρουσιάζουν μεγαλύτερη πλαστικότητα στους δακτύλιους και πιο βαθιές εγχαράξεις. Αντίθετα κάτοπτρα, όπως τα 2 και 3, με ποσοστό μολύβδου 3,8-4,7% μορφοποιούνται στο τόρνο, αλλά οι δακτύλιοι και οι εγχαράξεις είναι πιο επιφανειακά.
Κάτοπτρα με μικρό ποσοστό κασσιτέρου, όπως το 2, ή με ελάχιστο ποσοστό μολύβδου, όπως το 4 και το 5 παρουσιάζουν περισσότερους πόρους, οι οποίοι είναι ορατοί και μακροσκοπικά.
Κάτοπτρα με υψηλό ποσοστό κασσιτέρου δημιουργούν μία εξωτερική επιφάνεια σημαντικού πάχους, εμπλουτισμένη σε κασσίτερο.

## Slide 39: Αποτελέσματα διαγνωστικής εξέτασης μXRF & LIBS
Ταυτοποίηση των βασικών συστατικών στοιχείων των στρωμάτων διαβρωσης
Πράσινα ‘τραχιά’ προϊόντα διάβρωσης
Πράσινα ‘λεία’ προϊόντα διάβρωσης
Ανοιχτά πράσινα προϊόντα διάβρωσης Λευκά προϊόντα διάβρωσης
Μαύρα & γκρίζα προϊόντα διάβρωσης
Ασημίζουσες περιοχές
Καφέ ογκώδη προϊόντα διάβρωσης
Ca, Na
(ανθρακικά Cu)
(ανθρακικά Cu & Pb)
(ανθρακικά Pb)
(Sn διάβρωση)
(Sn επιφανειακός εμπλουτισμός)
(Fe διάβρωση)
(εδαφική προσβολή)

## Slide 40: Χαρακτηριστικά Παραδείγματα
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη) και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών
Notes: Έλεγχος μεγέθους εικόνας
Variation of the mean elemental intensities of Sn-Lα, Cu-Kα, Pb-Lα and Sn-Kα characteristic x-rays among different single coloured areas on mirror M2. The elemental intensities have been normalized to the corresponding ones measured on a pre-cleaned area. The measurements of each colour were obtained by means of linear scans that covered an overall 10 mm distance with a 500 μm step size. The analyses of silverish and black areas are characterised by an increase of the SnLα intensity compared with the clean area. In the ‘green’ areas, an increase of the CuKα intensity is observed, whereas on the ‘light green’ areas, a significant increase of tin and lead x-ray intensities is accompanied by a dramatic decrease of copper and may present lead corrosion products and a copper selective depletion process.. These results clearly support the scenario of a tin surface enrichment process. Litterature refers that mirrors in the Roman era were produced by high-tin leaded bronze alloys. By adopting tailored thermal parameters during casting, a tin enriched phase produced provided a reflecting surface appearance. Meeks (1986) also suggests that the silvery appearance is a result of a tin inverse segregation process during casting by tailoring the cooling conditions.
The ‘blackening’ on M2 represents a first alteration stage, due to the formation of thick tin oxides. Finally, in the green areas, the increase of intensity of CuKα and the absence of chlorine or sulphur, suggests that a copper carbonate is the dominant corrosion product. Litterature refers that the corrosion products of high-tin leaded objects are characterized by a complex microchemical structure. Therefore, a tin oxide surface enrichment may be present due to corrosion, as well as lead globules, iron, silicon or aluminium.

## Slide 41: μ-XRF
μ-XRF
H ανάλυση έγινε σε αργυρού χρώματος περιοχές στα κάτοπτρα 6 και 10 και προσδιορίστηκε ότι οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από μία αύξηση των εντάσεων των χαρακτηριστικών ακτίνων Χ του κασσιτέρου σε σύγκριση με την καθαρή περιοχή, αυτή που αντιστοιχεί δηλαδή στο συμπαγή μεταλλικό πυρήνα. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν καθαρά τη θεωρία για την ύπαρξη μίας διαδικασίας εμπλουτισμού επιφανειακών στρωμάτων σε κασσίτερο.

## Slide 42: Χαρακτηριστικά παραδείγματα
Πράσινη περιοχή: ↑ Cu content
Γκρίζα περιοχή ↑ Sn content
Λευκή περιοχή: ↑ Pb content
Καφέ περιοχή: ↑ Fe content
Χαρτογράφηση περιοχής 4mm2 με μ-ΧRF
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

## Slide 43: Χαρακτηριστικά παραδείγματα
LIBS | Cu | Sn | Ca | Na
a,a1-καθαρή περιοχή | x | x | x | -
a2-καθαρή περιοχή | x | x | x | x
b-μαύρη πατίνα | x | x | x | -
c-μαύρη πατίνα | x | x | x | -
e-μαύρη πατίνα | x | x | x | -
f-μαύρη πατίνα | x | x | x | -
Clean area
Black patina
 | XRF( %)
Cu | 87.1
Sn | 11.9
Pb | 0.1
As | 0.3
Fe | 0.6
2nd B.C.
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

## Slide 44: Χαρακτηριστικά παραδείγματα
LIBS
μ-XRF
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη) και Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

## Slide 45: Αναλυτικές Διαγνωστικές Τεχνικές

## Slide 46: Αποτελέσματα διαγνωστικής εξέτασης XRD
XRD κρυσταλλικές φάσεις
4
3
25
19
21
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
Κερυσσίοτης
Υδροκερουσσίτης
Μαλαχίτης
Χαλαζίας
Κυπρίτης
Βροχαντίτης
Ασβεστίτης
Ιλλίτης
Λαρνακίτης
Ατακαμίτης
Διαβολίτης
Καολινίτης
Ένυδρος θειικός χαλκός
Κροκενίτης
Αζουρίτης
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 47: Αποτελέσματα διαγνωστικής εξέτασης XRD
Προϊόντα Διάβρωσης
26%
2%
25%
8%
39%
Ανθρακικά
Θειικά
Οξείδια
Χλωριούχα
Εδαφικές
εναποθέσεις
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 48: Αποτελέσματα διαγνωστικής εξέτασης XRD
Ανθρακικά Προϊόντα Διάβρωσης
12%
9%
76%
3%
Κερουσσίτης
Υδροκερουσσίτης
Μαλαχίτης
Αζουρίτης
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 49: Αποτελέσματα διαγνωστικής εξέτασης XRD
Εδαφικές Εναποθέσεις
83%
9%
4%
4%
Χαλαζίας
Ασβεστίτης
Ιλλίτης
Καολινίτης
© PROMET project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 50: Αποτελέσματα διαγνωστικής εξέτασης SEM
Εξέταση κράματος κατασκευής και προϊόντων διάβρωσης στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM)
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 51
Στοιχειακή ανάλυση και χαρτογράφηση δείγματος με SEM,όπου ταυτοποιούνται τα κραματικά στοιχεία και η φύση των προϊόντων διάβρωσης
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 52: Αποτελέσματα διαγνωστικής εξέτασης SEM
Tο πρώτο φάσμα SEM υποδεικνύει το χαλκό και τον ψευδάργυρο ως τα βασικά κραματικά στοιχεία, ενώ το δεύτερο υποδεικνύει ένα εκλεκτικό φαινόμενο διάβρωσης, αυτό της αποψευδαργύρωσης
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 53: Μικροσκοπία
Στερεομικροσκόπιο: απεικόνιση επιφανειακής στρωματογραφίας και ταυτοποίηση προϊόντων διάβρωσης
Μεταλλογραφικό: μικροδομή μετάλλου, πληροφορίες για τεχνολογία και τεχνική κατασκευής

## Slide 54: Εικόνες από στερεομικροσκόπιο
Οξείδια χαλκού: κυπρίτης
Ανθρακικά προϊόντα διάβρωσης
Χλωριούχος σίδηρος (1) και ακαγκαινίτης (2)
1
2
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 55: Εικόνες από μεταλλογραφικό
Μεγέθυνση ×500: χαλκός και ψευδάργυρος, διδυμίες
Μεγέθυνση ×1000: χαλκός και ψευδάργυρος, διδυμίες
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 56: Επισκόπηση Κατάστασης Διατήρησης
ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποια αντικείμενα
Είναι επείγον να συντηρηθούν
Θα ήταν ωφέλιμο να συντηρηθούν
Δεν είναι απαραίτητο να συντηρηθούν
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μεταβλητές που
επηρεάζουν
την κατάσταση
SPSS 12.0
Regression Models
Multinomial
Logistic
Regression

## Slide 57: Επισκόπηση Κατάστασης Διατήρησης (αναλυτικά)
Ερώτημα
Καθορισμός μεταβλητών & κωδικοποίηση
Επιλογή του δείγματος
Εισαγωγή των δεδομένων
Εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών εργαλείων
Επιλογή της τεχνικής που θα δώσει την απάντηση

## Slide 58: Ερώτημα
τι συντηρούμε;

## Slide 59: Καθορισμός μεταβλητών & κωδικοποίηση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

## Slide 60: Μεταβλητή Περιβάλλον εύρεσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΕΣΗΣ
ΕΔΑΦΟΣ
Υγρό
Ξηρό
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ
ΘΑΛΑΜΟΣ
ΑΛΛΟ

## Slide 61: Μεταβλητή Περιβάλλον έκθεσης
ΠΡΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ελεγχόμενο
Μη ελεγχόμενο
Μερικώς Ελεγχόμενο
Επαφή με οργανικά υλικά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΧΡΟΝΟΣ

## Slide 62: Μεταβλητή Τεχνολογία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΟ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΧΑΛΚΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΥΤΗ
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΙ
ΟΧΙ

## Slide 63: Μεταβλητή - Κατάσταση διατήρησης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ
Διατήρηση συμπαγούς μεταλλικού πυρήνα
Απώλεια μεταλλικού πυρήνα (ορυκτοποίηση)
Ελάχιστος μεταλλικός πυρήνας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Ενεργά
Σταθερά

## Slide 64
Μεταβλητή
Αξία
ΑΞΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
Αξία αρχείου
Ιστορική αξία
Αρχαιολογική αξία
Χρονολόγηση
Σπανιότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ
Χρηστική αξία
Πολιτική αξία
Οικονομική αξία
Κοινωνική αξία
ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ
Θαυμασμός
Ταυτότητα
Ιστορική συνέχεια
Πνευματική
Θρησκευτική
Αισθητική αξία
Συμβολική αξία
Επιστημονική αξία
Τεχνολογική αξία
Υλικό
Τεχνική
Αυθεντικότητα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
Notes: Ο κορμός είναι οι πολιτιστικές

## Slide 65: Κωδικοποίηση μεταβλητών
ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ
(ordinal)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ
(nominal)

## Slide 66: Κωδικοποίηση μεταβλητών
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ |  | ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Περιβάλλον Ταφής | Έδαφος ξηρό |  | 1
 | Έδαφος υγρό |  | 2
Περιβάλλον έκθεσης | Με ελεγχόμενο |  | 1
 | Μερικώς ελεγχόμενο |  | 2
 | Ελεγχόμενο |  | 3
 | Επαφή με οργανικά υλικά | Ναι | 1
 |  | Όχι | 0

## Slide 67: Κωδικοποίηση μεταβλητών
Τεχνολογία | Μέταλλο | Σίδηρος | 1
 |  | Χαλκός | 2
 |  | Και τα δύο | 3
 | Τεχνική κατασκευής | Χυτή | 1
 |  | Σφυρήλατη | 2
 |  | Και τα δύο | 3
 | Επιμετάλλωση | Ναι | 1
 |  | Όχι | 0
 | Σύνδεσμοι | Μεταλλουργικοί | 1
 |  | Μηχανικοί | 2
 |  | Και τα δύο | 3
 |  | Κανένας | 0

## Slide 68: Eισαγωγή δεδομένων
Περιβάλλον Ταφής | Περιβάλλον έκθεσης πριν τη συντήρησης |  |  | Κατάσταση διατήρησης | 
Έδαφος | Χρόνος | Περιβάλλον | Επαφή με οργανικά | Ποσοστό μεταλλικού πυρήνα | Προϊόντα διάβρωσης
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1
2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1
2 |  | 1 | 1 | 3 | 0
2 |  | 1 | 1 | 3 | 0
2 |  | 1 | 1 | 3 | 0
2 |  | 1 | 1 | 3 | 0
2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1

## Slide 69: Eφαρμογή στατιστικών εργαλείων
Πίνακας Συχνότητας κάθε μεταβλητής
Πίνακες Συσχέτισης Μεταβλητών (Crosstabs: 2×2, 2×3)
Έλεγχος Συσχέτισης
Επιλογή ανεξάρτητων μεταβλητών

## Slide 70: Eφαρμογή στατιστικών εργαλείων
 |  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Valid | stable | 8 | 22,2 | 22,2 | 22,2
 | active | 28 | 77,8 | 77,8 | 100,0
 | Total | 36 | 100,0 | 100,0 | 
Προϊόντα Διάβρωσης

## Slide 71: Εφαρμογή στατιστικών εργαλείων
Προϊόντα Διάβρωσης και Χρονολόγηση
 | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square | 2.485b | 1 | ,115 |  | 
Continuity Correction | 1.344 | 1 | ,246 |  | 
Likelihood Ratio | 2.821 | 1 | .093 |  | 
Fisher's Exact Test |  |  |  | ,213 | ,122
Linear-by-Linear Association | 2.416 | 1 | ,120 |  | 
N of Valid Cases | 36 |  |  |  | 
 | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square | 2.485b | 1 | ,115 |  | 
 | 1.344 | 1 | ,246 |  | 
Likelihood Ratio | 2.821 | 1 | .093 |  | 
Fisher's Exact Test |  |  |  | ,213 | ,122
Linear-by-Linear Association | 2.416 | 1 | ,120 |  | 
N of Valid Cases | 36 |  |  |  | 
a Computed only for a 2x2 table b 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.89.

## Slide 72: Εφαρμογή στατιστικών εργαλείων
 |  | Value | Asymp. Std. Error(a) | Approx. T(b) | Approx. Sig.
Nominal by Nominal | Contingency Coefficient | ,565 |  |  | ,000
Ordinal by Ordinal | Gamma | 1,000 | ,000 | 6,270 | ,000
 | Spearman Correlation | ,684 | ,087 | 5,466 | ,000(c)
Interval by Interval | Pearson's R | ,679 | ,079 | 5,394 | ,000(c)
N of Valid Cases |  | 36 |  |  | 
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c Based on normal approximation.
Επέμβαση και Χρονολόγηση
Symmetric Measures

## Slide 73: Eπιλογή τεχνικής παλινδρόμησης
Multinomial Logistic Regression
Διαγραφή μεταβλητών με την ίδια τιμή.
Εξέταση συσχέτισης μεταβλητών με Υ & διαγραφή όσων δε συσχετίζονται
Εξέταση βαθμού συσχέτισης & επιλογή των πιο ανεξάρτητων μεταβλητών
Εφαρμογή MLR με εξαρτημένη μεταβλητή την Υ και ανεξάρτητες όσες μεταβλητές απέμειναν από τα βήματα 1,2,3.

## Slide 74: Επίπεδα προτεραιότητας συντήρησης
ΧΑΛΚΟΣ |  | Συχνότητα | Ποσοστό | Ισχύον Ποσοστό | Αθροιστικό Ποσοστό
Αξία | ΟΧΙ | 45 | 13,9 | 13,9 | 13,9
 | ΘΑ | 150 | 46,3 | 46,3 | 60,2
 | ΝΑΙ | 129 | 39,8 | 39,8 | 100,0
 | Σύνολο | 324 | 100,0 | 100,0 | 
ΣΙΔΗΡΟΣ |  | Συχνότητα | Ποσοστό | Ισχύον Ποσοστό | Αθροιστικό Ποσοστό
Αξία | ΟΧΙ | 10 | 1,8 | 1,8 | 1,8
 | ΘΑ | 176 | 32,1 | 32,1 | 33,9
 | ΝΑΙ | 363 | 66,1 | 66,1 | 100,0
 | Total | 549 | 100,0 | 100,0 | 

## Slide 75: Παράδειγμα - Χάλκινα καρφιά
ΕΦΗΛΙΔΕΣ
12 αντικείμενα
10 αντικείμενα
4 αντικείμενα
ΗΛΟΙ
29 αντικείμενα
8 αντικείμενα
35 αντικείμενα
Χρειάζονται συντήρηση
Θα ωφελούνταν
Δε χρειάζονται συντήρηση
© PROMET Project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 76: Παράδειγμα - Χάλκινα καρφιά
 |  |  |  | Προϊόντα Διάβρωσης |  | 
Χρόνος μετά την Ανασκαφή |  |  |  | Σταθερά | Ενεργά | Σύνολο
<6 | Ποσοστό μεταλλικού | Μέταλλο | Ποσοστό % | 10 | 15 | 25
 | πυρήνα |  | εναπομειναντος μεταλλικού πυρήνα | 40,0% | 60,0% | 100,0%
 | Σύνολο |  | Ποσοστό % | 10 | 15 | 25
 |  |  | εναπομειναντος, μεταλλικού πυρήνα | 40,0% | 60,0% | 100,0%
6-10 | Ποσοστό μεταλλικού | Λίγο μέταλλο | Ποσοστό % | 0 | 16 | 16
 | πυρήνα |  | εναπομειναντος μεταλλικού πυρήνα | ,0% | 100,0% | 100,0%
 |  | Μέταλλο | Ποσοστό % | 11 | 13 | 24
 |  |  | εναπομειναντος, μεταλλικού πυρήνα | 45, ε% | 54,2% | 100,0%
 | Σύνολο |  | Ποσοστό % | 11 | 29 | 40
 |  |  | εναπομειναντος ιιεταλλικού πυοήνα | 27,5% | 72,5% | 100,0%
11-20 | Ποσοστό μεταλλικού | Λίγο μέταλλο | Ποσοστό % | 1 | 7 | 8
 | πυρήνα |  | εναπομειναντος μεταλλικού πυρήνα | 12,5% | 87,5% | 100,0%
 |  | Μέταλλο | Ποσοστό % | 12 | 11 | 23
 |  |  | εναπομειναντος, μεταλλικού πυρήνα | 52,2% | 47, ε% | 100,0%
 | Σύνολο |  | Ποσοστό % % | 13 | 1S | 31
 |  |  | εναπομειναντος μεταλλικού πυρήνα | 41,9% | 55,1% | 100,0%
© PROMET Project ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Μ.Γιαννουλάκη)

## Slide 77: Συμπεράσματα
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Εφαρμογή σε μεγάλα σύνολα
Προσδιορισμός αναγκών και προβλημάτων σε σχέση με τη διαχείριση και την αποθήκευση
Σχεδιασμός στρατηγικής συντήρησης
Προσδιορισμός κόστους επεμβάσεων

## Slide 78: Βιβλιογραφία
Γιαννουλάκη Μαρία, «Αρχαία Μεταλλουργική τεχνολογία και θέματα συντήρησης σιδερένιων και χάλκινων αντικειμένων από την Αρχαία Μεσσήνη», Διδακτορική Διατριβή Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιανουάριος 2014.
Μ. Giannoulaki, V. Argyropoulos, Th. Panou, A. Moundrea-Agrafioti and P. Themelis, “The feasibility of using portable X-Ray radiography for the examination of the technology and the condition of a metals collection housed in the Museum of Ancient Messene, Greece”, in ART CONSERVATION-RESTORATION – STUDIES AND PRACTICE, Volume VII, VII Conference of Art Conservation-Restoration, Students and Graduates, Torun 13-15 October 2005, Poland, pp. 163-176.
M. Giannoulaki, V. Argyropoulos, G.P. Michalakakos, Th. Panou, V. Kantarelou, Ch. Zarkadas, A. G. Karydas, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, “A conservation survey of museum metals collections using portable scientific techniques: A case study of Ancient Messene Museum, Greece”, in Metal 07, September 17-21, 2007, Amsterdam.

## Slide 79: Βιβλιογραφία
Giannoulaki M., Argyropoulos V., Panou Th., Michalakakos G., Karydas A.G., Kantarelou V., Anglos D., Giakoumaki A., Perdikatsis V., Apostolaki Ch., Themelis P., Poulimenea S., A systematic approach for the damage assessment of museum metals collections based on statistics and portable techniques: The case study of Ancient Messene, Greece, in British Archaeological Reports 2008, pp. 121-129.
Γιαννουλάκη Μ., Αργυροπούλου Β., Μιχαλακάκος Γ., Πάνου Θ., Μουνδρέα-Αγραφιώτη Α., Πουλυμενέα Στ., Θέμελης Π., Μία συστηματική μεθοδολογία διερεύνησης και συντήρησης μεγάλων συνόλων αντικειμένων από σίδηρο: Η περίπτωση του συνόλου της Αρχαίας Μεσσήνης, ΣΙΔΗΡΟΣ Ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ 2008, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 49-62.

## Slide 80: Τέλος Ενότητας

## Slide 81: Σημειώματα

## Slide 82: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη 2014. Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη. «Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων. Ενότητα 3: Μελέτες συντήρησης – Διερευνητική συντήρηση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 83: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 84: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 85: Explanation of the third party works’ use
The reuse of the work is not allowed. Permission from the creator is required.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as long as creator is credited appropriately
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as long as creator is credited appropriately and the derivative work is distributed with the same license.
The reuse of the work is allowed as long as creator is credited appropriately. Commercial use is not allowed
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as long as creator is credited appropriately and the derivative work is distributed with the same license. Commercial use is not allowed.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
The reuse of the work is allowed as long as creator is credited appropriately. No derivatives are allowed.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
The reuse of the work is allowed as long as creator is credited appropriately. Derivatives and commercial use are allowed.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as the commercial use without crediting the creator.
The reuse, sharing and adaptation of the work is allowed as the commercial use without crediting the creator.
χωρίς σήμανση
Usually the reuse of the work is not allowed

## Slide 86: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 87: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.