## Slide 1: Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων
Ενότητα 5: Μέθοδοι καθαρισμού
Βασιλική Αργυροπούλου
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Στόχοι καθαρισμού
Αφαίρεση ατμοσφαιρικων (αιθάλη, σωματίδια, σκόνη) εδαφικών (χώμα, άμμος, λίθοι) και ενάλιων (συμπήγματα) επικαθίσεων
Αφαίρεση ενεργών (μέθοδοι αποχλωρίωσης) και ογκωδών σταθερών προϊόντων διάβρωσης.
Εύρεση αρχικής επιφάνειας (παθητικά στρώματα οξειδίων).
Διατήρηση φίνας πατίνας.
Δημιουργία λείας και ομοιόμορφης επιφάνειας.
Ανάδειξη και διατήρηση διακοσμητικών λεπτομερειών και επιμεταλλώσεων.

## Slide 3: Η αρχική επιφάνεια
Η επιφάνεια του αντικειμένου τη στιγμή της ταφής ή της εγκατάλειψής του- πριν την αρχή της διαδικασίας της διάβρωσης.
Όταν το αντικείμενο έχει διαβρωθεί, η επιφάνειά του αλλάζει, αλλά είναι ακόμα δυνατός ο εντοπισμός του ορίου της αρχικής επιφάνεια (επανομαζόμενη ‘limitos’) μέσα στα στρώματα των προϊόντων διάβρωσης.
Η ΄limitos΄ είναι το όριο μεταξύ διαφόρων υλικών που αποτελούν το αντικείμενο (μέταλλο, ορυκτά και οργανικά μέρη) και των περιβάλλοντων εδαφών τη στιγμή της εγκατάλειψης. Αναμένεται να υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα στρώματα διάβρωσης του αντικειμένου σε σχέση με τη θέση τους ως προς το όριο της αρχικής επιφάνειας.

## Slide 4: Η αρχική επιφάνεια
Στρώματα διάβρωσης που εντοπίζονται κάτω από τη ΄limitos΄ αναγνωρίζονται από την παρουσία «εσωτερικών σημαδιών» που προβάλλουν από το μεταλλικό υπόστρωμα (εγκλείσματα σκωριών για παράδειγμα) και αυτά που εντοπίζονται επάνω από την ΄limitos΄ από την παρουσία «εξωτερικών σημαδιών», όπως εδαφικά ορυκτά (κόκκοι χαλαζία για παράδειγμα). Το όριο της αρχικής επιφάνειας δε συμπίπτει πάντα με το επίπεδο της αρχικής επιφάνειας του αντικειμένου, καθώς μπορεί να μετακινηθεί κατά τη διάρκεια του σχηματισμού στρωμάτων οξειδίων.
Structural characterisation of corrosion products on archaeological iron. An integrated analytical approach to establish corrosion forms

## Slide 5: Εντοπίζοντας την αρχική επιφάνεια
Μετάλλινα αντικείμενα που προέρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές μπορεί να παρουσιάζονται καλυμμένα από μεγάλου πάχους επικαθίσεις ή συμπήγματα ή και χωρίς σχήμα αποτελούμενα από μια μάζα οξειδίων.
Η ανάκτηση του σχήματος και των λεπτομερειών της επιφανείας ενός αρχαίου αντικειμένου απαιτεί την ικανότητα εντοπισμού της αρχικής επιφάνειας μέσα στα προϊόντα διάβρωσης.
© Βιομηχανικό Μουσείο Σύρου (Δήμος Σύρου)

## Slide 6: Σκοπός
Το κατά πόσο η επιφάνεια που ονομάζεται «αρχική επιφάνεια» παραμένει στη θέση της ή έχει μετακινηθεί προς τα επάνω και ενσωματωθεί στα προϊόντα διάβρωσης αποτελεί έναν από τους σκοπούς της επέμβασης συντήρησης τέτοιων αντικειμένων, δηλαδή ο εντοπισμός της και η αφαίερση επικαθίσεων και προϊόντων διάβρωσης, ώστε να αποκαλυφθούν το σχήμα και η διακόσμηση του αντικειμένου.
© ΤΕΙ Αθήνας και Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων
BERTHOLON (R.), RELIER (C.) – Les métaux archéologiques. La conservation en archéologie, M.C. Berducou,Editor, Masson, Paris (1990), p. 163-221.

## Slide 7: Πρόβλημα - κάθε αντικείμενο είναι διαφορετικό
Ο τρόπος που ένα μετάλλινο αντικείμενο διαβρώνεται εξαρτιέται τόσο από τη φύση του μετάλλου όσο και από το περιβάλλον.
Η μελέτη και των δύο είναι δύσκολη λόγω της ανομοιογένειάς τους και της μακράς ιστορίας τους.
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 8: Ουσιώδες βήμα 1: εξέταση
Όταν εξετάζεται ένα αντικείμενο πριν τη συντήρηση, οι συντηρητές διεξάγουν με μεγάλη προσοχή διερεύνηση σε βάθος των στρωμάτων διάβρωσης με μηχανικά μέσα.
Αυτή η διερεύνηση επιτρέπει στους συντηρητές να διαχωρίσουν τα βασικά στρώματα διάβρωσης με βάση τη φύση τους (προϊόντα διάβρωσης, έδαφος, επικάθιση, μέταλλο, κλπ) και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά (χρώμα, σκληρότητα, πορώδες, συμπαγές, κλπ). Άλλα χαρακτηριστικά των στρωμάτων, όπως το σχήμα και η διεύθυνση περιγράφονται.
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 9: Μπρούτζινα αντικείμενα - Τύπος 1 (ευγενής πατίνα)
Η αρχική επιφάνεια είναι ορατή ή απλά καλυμμένη από επικαθίσεις προϊόντων διάβρωσης του χαλκού. Οι πατίνες χαρακτηρίζονται από εμπλουτισμένα σε κασσίτερο στρώματα διάβρωσης, λόγω της εκλεκτικής διάβρωσης και έκπλυσης του χαλκού.
© Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών
Tin and copper oxides in corroded archaeological bronzes

## Slide 10: Μπρούτζινα αντικείμενα - Τύπος 1 (ευγενής πατίνα)
Συνήθως διακρίνονται δύο στρώματα:
ένα εξωτερικόσ τρώμα που περιλαμβάνει προϊόντα διάβρωσης του κασσιτέρου και ένυδρα προϊόντα διάβρωσης του δισθενούς χαλκού και/ή ενώσεις του υδροξυλίου όπως υδροξυανθρακικά, υδροξυπυριτικά ή υδροξυθειϊκά που εξαρτώνται από τη φύση του διαβρωτικού περιβάλλοντος και
ένα εσωτερικό στρώμα που χαρακτηρίζεται από μικρότερη αναλογία Sn/Cu από ότι το εξωτερικό στρώμα και περιέχει κυρίως υδροξείδια και οξείδια του χαλκού.
© Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών

## Slide 11: Μπρούτζινα αντικείμενα - Τύπος 2 («κακή πατίνα)
Όταν η αρχική επιφάνεια έχει καταστραφεί ή παραμορφωθεί από σοβαρή διαβρωτική επίθεση (π.χ. βελονισμοί, ρωγμές, πεταλοειδή διάβρωση, κ.ά.), παρατηρείται μία πιο σύνθετη και παχιά δομή από την πατίνα του τύπου 1.
“NAMA Machine d'Anticythère 1” από Marsyas διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.5

## Slide 12: Μπρούτζινα αντικείμενα - Τύπος 2 («κακή πατίνα)
Μπορεί να περιγραφεί ως μία δομή τριών στρωμάτων που χαρακτηρίζεται από:
ένα στρώμα προϊόντων διάβρωσης του δισθενούς χαλκούστο εξωτερικό μέρος,
στρώμα οξειδίου του χαλκού από κάτω και
ένα εσωτερικό στρώμα, το οποίο συνήθως περιέχει ψευδόμορφες μεταλλικές μορφές και χαρακτηρίζεται από εκλεκτική έκπλυση του χαλκού, λόγω της διαδικασίας της αποχάλκωσης και από ένα σχετικό εμπλουτισμό σε ιόντα χλωρίου στη διεπιφάνεια μετάλλου/διάβρωσης.

## Slide 13: Σιδηρά αντικείμενα
Οι μηχανισμοί διάβρωσης του σιδήρου είναι λιγότερο πιθανό να διατηρήσουν την αρχική επιφάνεια.
Ο σχηματισμός προϊόντων διάβρωσης κάτω ή μέσα στο στρώμα του μαγνητίτη μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των στρωμάτων διάβρωσης που περιέχουν την αρχική επιφάνεια.
Ένα άλλο φαινόμενο που συμβαίνει συχνά κατά τη διαδικασία διάβρωσης είναι η αντίδραση μεταξύ του γκαιτίτη και του μαγνητίτη.
Πίστωση φωτογραφίας Arc’Antique

## Slide 14: Σιδηρά αντικείμενα
Ένα άλλο φαινόμενο που συμβαίνει συχνά κατά τη διαδικασία διάβρωσης είναι η αντίδραση μεταξύ του γκαιτίτη και του μαγνητίτη.
Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα προϊόντα διάβρωσης είναι πιθανό να μετατραπούν το ένα στο άλλο: σε οξειδωτικές συνθήκες ο μαγνητίτης μπορεί να μετατραπεί σε γκαιτίτη και σε ανγωγικές συνθήκες ο γκαιτίτης μπορεί να μετατραπεί σε μαγνητίτη.
Αυτές οι αντιδράσεις δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της αρχικής επιφάνειας, ειδικά όταν δεν παρατηρούνται άλλα ίχνη, όπως διαφοροποιήσεις στο πορώδες ή τη συνάφεια.
Πίστωση φωτογραφίας Arc’Antique

## Slide 15: Απώλεια μεταλλικού πυρήνα
Στη λαβή ξίφους παρατηρείται πλήρη απώλεια του συμπαγούς μεταλλικού πυρήνα, όπου το σύμπηγμα διατηρεί το σχήμα και οξέιδια του σιδήρου.
Ελαστομερές σιλικόνησς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καλουπιού ή αποτυπώματος του σχήματος του σιδήρου που έχει χαθεί.
© ΤΕΙ Αθήνας και Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων

## Slide 16: Εργαλεία καθαρισμού
Πριν – ενάλιος μπρούτζος
Μετά την αφαίρεση των συμπηγμάτων
© ΤΕΙ Αθήνας
Conserving Bronze: The Lamp with Erotes from Vani

## Slide 17: Μέθοδοι καθαρισμού
Μηχανικός (Ξηρός, Υγρός)
Χημικός (με ή χωρίς μηχανική υποβοήθηση)
Λέιζερ
Ηλεκτροχημικός

## Slide 18: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της μεθόδου
Υλικό/ά κατασκευής
Κατάσταση διατήρησης
Περιβάλλον ταφής
Περιβάλλον έκθεσης/αποθήκευσης
Φύση προϊόντων διάβρωσης (σταθερά/ενεργά)
Αρχική επιφάνεια

## Slide 19: Μηχανικός καθαρισμός
Mέθοδοι: εν ξηρώ & εν υγρώ
Εργαλεία: πινέλα & βούρτσες, πουάρ, μικροεργαλεία χειρός (όπως νυστέρια, λαβίδες, σπάτουλες, υαλόβουρτσες, βελόνες, κ.ά.), ηλεκτρικές συσκευές (τροχοί-dremels, ξέστρο υπερήχων), συστήματα αμμοβολής (π.χ. μικρο-ψηγματοβολή).
Υλικά: αποξεστικά (π.χ. ανθρακικό ασβέστιο), υλικά αμμοβολής (π.χ. υαλοσφαιρίδια, αλουμίνα), διαλύτες (π.χ. απιονισμένο/απεσταγμένο/νερό βρύσης, αιθανόλη, ακετόνη, κ.ά.)

## Slide 20: Ξηρές μέθοδοι μηχανικού καθαρισμού
Ηλεκτρικά εργαλεία
Δονητικά εργαλεία
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 21: Τύποι εργαλείων καθαρισμού για την αφαίρεση σκληρών συμπυγμάτων η εξωτερικών στρωμάτων διάβρωσης μεταλλικών αντικειμένων
Pneumatic air scribe - πνευματικά εργαλεία
MICROABSRASIVE unit- μονάδα μικροψηγματοβολής
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 22: Τα εργαλεία του χεριού
βελόνα
νυστέρι
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 23: Υγρός μηχανικός καθαρισμός Με νερο, ΔΙΑΛΥΤΕΣ η αποξεστικΑ υλικα (abrasives)
Βαμβάκι διαβρέχεται με απεσταγμένο νερό ή με διαλύτες και αφού στύβεται καλά, περνιέται η επιφάνεια του αντικειμένου με κυκλικές κινήσεις
Σε ιστορικό σίδηρο χρησιμοποιείται σιδερένιο μαλλί (βαθμός 0000). Λάδι για τουφέκια, για να αφαιρεθεί η έντονη σκουριά (flash rusting).
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 24: Ανιονικά απορρυπαντικά (anionic surfactants)
Δουλεύουν καλύτερα από τα μη ιονικά αντιδραστήρια
Έχουν αρνητικό πολικό φορτίο (negative polar group), για αυτό ονομάζονται ανιονικά
Στη συντήρηση χρησιμοποιούν το W.A. Paste που έχει περίπου 27% sodium dodecyl sulphate Na+ [(C12H25O)SO3]- (άλατα των αλκυλοθειικών εστέρων) σε νερό και μικρές ποσότητες από άλλες ενώσεις

## Slide 25: Μη ιονικά απορρυπαντικά (non ionic detergents -surfactants)
Ο πόλος του μορίου δεν είναι τελείως ιονικός, όμως είναι αρκετά πολικός για να διαλύεται στο νερό
Δεσμό αιθέρα και αλκοόλης
---------------Ο-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH
Έχουν λιπόφιλη ομάδα που είναι μία μακριά ανθρακική αλυσίδα άνθρακα
Παράδειγμα Texapon®N70

## Slide 26: Χημικός καθαρισμός
Όταν θα γίνεται χρήση χημικών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένα μέταλλα είναι επαμφοτερίζοντα.
Διαλύονται και σε οξέα και σε βάσεις, π.χ. Sn, Pb, Zn, Al.
Για παράδειγμα, αν έχεις σιδερένια αντικείμενα που είναι επικασσιτερωμένα και τα καθαρίσεις με βάση σαν το NaOH, θα χάσεις το Sn.
Με τα χημικά υπάρχει πιθανότητα να αφαιρεθούν και οι κόλλες που χρησιμοποιήθηκαν για επιχρύσωση.

## Slide 27: Χημικός καθαρισμός
Είναι δύσκολο να καταλήγουμε σε κανόνες για το πότε θα χρησιμοποιούνται μηχανικές και πότε χημικές μέθοδοι για τη συντήρηση των μετάλλων.
Για αυτό το λόγο πολλοί συντηρητές αποφεύγουν την χρήση χημικών.
Αυτό γίνεται και για λόγους υγείας.
Αν η επιφάνεια δεν καθαριστεί καλά μετά την εφαρμογή χημικών, θα δημιουργηθούν προβλήματα, καθώς αργότερα τα υπολείμματα των χημικών θα σχηματίσουν ίζημα επάνω στην επιφάνεια.
Comparative Study of Commercially Available Rust Converters

## Slide 28: Φωσφορικο οξυ
Χρήση για την αφαίρεση υδροξυοξειδίων (΄σκουριά΄) του σιδήρου
Μετατρέπει τη ΄σκουριά΄ σε ευδιάλυτα στο νερό φωσφορικά άλατα
Μετά την επέμβαση των κοκκινοκαφέ οξείδο του σιδήρου θα μετατραπεί σε μαύρο φωσφορικό σίδηρο που μπορεί να αφαιρεθεί ή να μην αφαιρεθεί.
Συχνή χρήση για τον καθαρισμό ιστορικών ή βιομηχανικών σιδηρών αντικειμένων.
Κάποιοι εμπορικοί μετατροπείς ΄σκουριάς΄περιέχουν φωσφορικό οξύ.

## Slide 29: Σουλφαμικό οξύ
Χρήση ως ασθενές οξύ για την αφαίρεση σκληρών κρουστών (αλάτων κ.ά.) από αντικείμενα από κράματα χαλκού ή σιδήρου.

## Slide 30: EDTA ή DTPA
Χρήση ως χηλικός παράγοντας για την αφαίρεση κηλίδων σιδήρου από άλλα υλικά
Χρήση για τον καθαρισμό επαμφοτερίζοντων μετάλλων, όπως Sn, Pb, Zn, Al, καθώς γίνεται χρήση σε ουδέτερο pH που ελαχιστοποιεί τη διάλυση του βασικού μετάλλου (μπορεί να γίνει χρήση ρυθμιστικού διαλύματος για τη μετατροπή του pH σε ουδέτερο).

## Slide 31: Citric acid (Κιτρικό οξύ)
Χηλικό αντιδραστήριο παρόμοιο με το EDTA για την αφαίρεση προϊόντων διάβρωσης του χαλκού, αλλά όχι τόσο ισχυρό όσο το EDTA.
(OH)C3H4(COOH)3 pKa= 3.14, 4.77, 6.39

## Slide 32: Μυρμηκικό οξύ
Μυρμηκικό οξύ HCOOH pKa= 3.75 (5-10%v/v)
Είναι καρβοξυλικό οξύ.
Διαλύει τις ενώσεις του μονοσθενούς χαλκού και το άλας του δισθενούς χαλκού και με τον καιρό μπορεί να αφαιρέσει όλα τα προϊόντα διάβρωσης, για να παραμείνει μόνο το μέταλλο.

## Slide 33: Καθαρισμοί με Laser σε μέταλλα

## Slide 34: Σύγκριση με παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού
Αρχική επιφάνεια
Μηχανικός Καθαρισμός
Καθαρισμός με laser
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 35: Συμπεράσματα
Ικανοποιητική αφαίρεση λεπτού στρώματος προϊόντων διάβρωσης περισσότερο από μηχανικό καθαρισμό
Δεν επηρεάζονται τα προϊόντα διάβρωσης της επιγραφής και της διακόσμησης
© Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 36: Καθαρισμοί με laser σε βαμμένη μεταλλική επιφάνεια
Εμπρόσθια όψη
Πτυχιακή της Ελπίδα - Ναταλία Κατωπόδη – Σταμέλου, ΤΕΙ Αθηνάς, 2015
© Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 37
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
EDTA
Σουλφαμικό οξύ
Φυτικό οξύ
Παρατηρήσεις
Οι επικαθήσεις φαίνεται να απομακρύνονται από τα πρώτα 5 λεπτά.
Ενώ στα 30-40 λεπτά το σουλφαμικό οξύ και το EDTA αφαιρούν χρώμα.
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

## Slide 38: Καθαρισμός με laser στην επιγραφή
Nd: YAG : LASER MEDIUM
MAX OUTPUT: 1300mJ
PULSE DURATION: 10ns
WAVELENGTH: 1064, 532& 355nm
REPETITION RATE: 12
SPECTRON SL805
LENS: Sfairical lens focus at 50 cm
PROJECT: IR irradiation on front label
© Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 39: Ηλεκτροχημικός καθαρισμός ανεπιθύμητου υλικού από ενάλιες κρουστές
-
Εναπομείναν μέταλλο
ενάλια κρούστα
Arc’Antique
ρωγμές
Arc’Antique
EDF-Valectra

## Slide 40: Ηλεκτροχημικός καθαρισμός ανεπιθύμητου υλικού από ενάλιες κρουστές
Βίντεο που περιγράφει τη διαδικασία της ηλεκτρολυτικής αναγωγής που χρησιμοποιήθηκε σε έκθεμα στο Παιδικό Μουσείο της Ινδιανάπολης μέσα στην έκθεση των Θησαυρών της Γης. Το βίντεο περιγράφει την ηλεκτρολυτική διαδικασία όπως γίνεται στο κανόνι Captain Kidd's που εκτίθεται και υπόκειται τώρα σε ηλεκτρόλυση
“ElectrolyticReduction” από LoriLee διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 41: Ηλεκτροχημικός καθαρισμός αμαύρωσης άργυρου
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
© Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

## Slide 42: Τέλος Ενότητας

## Slide 43: Σημειώματα

## Slide 44: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη 2014. Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη. «Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων. Ενότητα 5: Μέθοδοι καθαρισμού». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 45: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 46: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 47: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.